СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ПО СЕРИИ 2.130-1 ВЫПУСК 28

УЗЛЫ КЛАДКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 380 мм ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ

Узлы кладки стен толщиной 380 мм цепной перевязки из кирпича толщиной 65 мм

Фрагмент фасада кладки

УЗЛЫ КЛАДКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 380 мм МНОГОРЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ

Узлы кладки стен толщиной 380 мм многорядной перевязки из кирпича толщиной 65 мм

Фрагмент фасада кладки

УЗЛЫ КЛАДКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 510 мм ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ

Узлы кладки стен толщиной 510 мм цепной перевязки из кирпича толщиной 65 мм

Узел 6 кладка из кирпича Узел 25 Лицевая кладка

Фрагмент фасада кладки

|  | Угол стены (план) | Участок простенка с четвертью (план) | Участок простенка без четверти (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УЗЛЫ КЛАДКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 510 мм МНОГОРЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ

Узлы кладки стен толщиной 510 мм многорядной перевязки из кирпича толщиной 65 мм

Узел 14 кладка из кирпича Узел 34 Лицевая кладка

Фрагмент фасада кладки

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 640 мм ПО СЕРИИ 2.130-1 ВЫП.28

УЗЛЫ КЛАДКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 640 мм ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ

Узлы кладки стен толщиной 640 мм цепной перевязки из кирпича толщиной 65 мм

Узел 9 Кладка из кирпича Узел 28 Лицевая кладка

Фрагмент фасада кладки

|  | Угол стены (план) | Участок простенка с четвертью (план) | Участок простенка без четверти (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

УЗЛЫ КЛАДКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 640 мм МНОГОРЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКИ

Узлы кладки стен толщиной 640 мм многорядной перевязки из кирпича толщиной 65 мм

Узел 16 кладка из кирпича Узел 37 Лицевая кладка

Фрагмент фасада кладки

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 380 мм С ЛИЦЕВОЙ КЛАДКОЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАМНЕЙ ПО СЕРИИ 2.130-1 ВЫП.28

УЗЛЫ КЛАДКИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 380 мм ИЗ КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 65 мм

Узел 40 Стены толщиной 380 мм из кирпича толщиной 65 мм с лицевой кладкой из керамических камней. Система перевязки - многорядная

Фрагмент фасада кладки

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРИ ЦЕПНОЙ ПЕРЕВЯЗКЕ

Узлы 73-76. Сопряжения наружных и внутренних стен. Система перевязки - цепная

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ПРИ МНОГОРЯДНОЙ ПЕРЕВЯЗКЕ

Узлы 79-80. Сопряжения наружных и внутренних стен. Система перевязки - многорядная

УЗЛЫ КЛАДКИ СТОЛБОВ И УЗКИХ ПРОСТЕНКОВ

Узлы 63-67. Кирпичные столбы

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда

Выдержка из Постановление Госстроя от 27.09.2003 N 170

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций

4.2. Стены

4.2.1. Стены каменные (кирпичные, железобетонные).

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

заданный температурно-влажностный режим внутри здания;

исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);

устранение повреждений стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

теплозащиту, влагозащиту наружных стен.

4.2.1.2. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны знать конструктивную схему стен здания, проектные характеристики и прочность материалов стен здания, нормативные требования к конструкциям.

4.2.1.3. Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисание и выпадение кирпичей.

Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация.

Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3 мм, в стыках - 1 мм.

4.2.1.4. Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки.

4.2.1.5. Не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяг и др., разрушение и повреждение отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток.

4.2.1.6. Чтобы предотвратить разрушение облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада следует не допустить увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой.

Не допускается покрытие фасада паронепроницаемым материалом.

4.2.1.8. Все выступающие части фасадов - пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы - должны иметь металлические покрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм.

4.2.1.9. Для предупреждения высолов, шелушений, пятен и т.д. выполняется своевременная окраска фасадов.

4.2.1.10. Для предупреждения появления ржавых пятен защитный слой должен быть 20±5 мм, надежная фиксация гибкой арматуры должна быть 3-4 мм; трещины в защитном слое не допустимы из-за плохого сцепления арматуры и бетона.

4.2.1.11. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20-40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая водоприемная система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежачие фальцы загибают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних).

4.2.1.12. Участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие недостаточной теплозащиты, а также стены с малой теплоустойчивостью в жарких районах необходимо утеплять.

4.2.1.13. Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устранять путем восстановления горизонтальной гидроизоляции с использованием рулонных материалов и мастик или блокирования поступающей влаги электроосмотическим методом или методом зарядной компенсации по проекту.

После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен до нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного отопительного оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной их теплопроводности, необходимо утеплять.

4.2.1.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать.

4.2.1.15. Парапеты и карнизы должны иметь надежное крепление к элементам здания и покрытие с уклоном в сторону внутреннего водостока (при внутреннем водостоке) и от стены - при наружном водостоке не менее 3%. Вынос карниза или покрытия при этом должен быть не менее 8 см, металлические покрытия должны соединяться двойным лежачим фальцем, швы покрытий из плит должны быть заделаны полимерцементным раствором или мастикой. Не допускается попадания влаги под покрытие.

4.2.1.16. Для предупреждения промерзания стен, появления плесневелых пятен, слизи, конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций влажность материалов должна соответствовать следующим требованиям: керамзита - 3%; шлака - 4...6%; пенобетона - 10%; газобетона - 10%.

Влажность стен: деревянных - 12%; кирпичных - 4%; железобетонных (панельных) - 6%; керамзитобетонных - 10%; утеплителя в стенах - 6%.

4.2.1.17. В кирпичных стенах обеспечивается:

правильное расположение гидроизоляции стен;

толщина в соответствии с проектом;

не допускаются плотная облицовка стен снаружи и выполнение угловых соединений с отступлением от проекта.

4.2.1.18. Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости водозащитных и теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте, следует устранять при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту.

4.2.3.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.3.2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо:

облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять;

отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения;

поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией.

4.2.3.3. Поверхности неоштукатуренных стен с выветрившейся кладкой, как правило, следует облицовывать плитками или оштукатуривать цементным или сложным раствором после предварительной расчистки поверхности от потерявшего прочность материала.

4.2.3.4. Повреждение поверхности цоколя следует оштукатурить цементно-песчаным раствором с введением гидрофобизирующей добавки (например, ГКЖ-10, ГКЖ-11) или облицевать. Кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой и кладкой, как правило, следует облицовывать плитками из естественного камня, бетонными плитами, керамическими плитками, другими влагостойкими и морозостойкими материалами по согласованию в установленном порядке.

4.2.3.5. Штукатурку с усадочными мелкими трещинами необходимо защищать от разрушения затиркой жидким полимерцементным раствором с окраской.

Стабилизировавшиеся широкие трещины следует заделать материалом, аналогичным материалу стен, или полимерцементным раствором.

4.2.3.10. Поверхности кирпичных стен и стен, облицованных керамическими плитками (камнями) или оштукатуренных цементным раствором, допускается очищать гидропескоструйным способом.