СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ФУНДАМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 10923-93* Рубероид. Технические условия.

ГОСТ 10296-79* Изол. Технические условия.

ГОСТ 7415-86* Гидроизол. Технические условия.

ГОСТ 20429-84* Фольгоизол. Технические условия.

ГОСТ 15879-70* Стеклорубероид. Технические условия.

ТУ 5774-058-00204949-99 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый "Стеклоизол".

ТУ 5774-010-05108038-99 Гидростеклоизол гидроизоляционный.

ТУ 5774-0018-21715387-2000 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный "Макробит".

ТУ 21-5744710-505-90 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый "Рубемаст".

ТУ 21-5744710-507-91 Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный "Гидробутил".

ТУ 21-5744710-510-91 Пластины из немерных кусков рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов.

ТУ 21-5744710-515-92 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный на стекловолокнистой основе "Стеклобит".

ТУ 21-5744710-518-92 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый "Рубестек".

ТУ 21-5744710-519-92 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый "Стекломаст".

ТУ 38.605-15ОД-7-95 Рулонный гидроизоляционный материал "Бутерол".

ТУ 5774-026-00287776-97 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Крунам-СТ".

ТУ 5774-008-05108038-99 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Филизол".

ТУ 5770-531-00284718-93 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Днепрофлекс".

ТУ 5770-537-00284718-93 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Полимаст".

ТУ 5774-002-00287852-98 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий "Экофлекс".

ТУ 5774-010-05766480-99 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный "Кинепласт".

ТУ 5774-001-00287898-98 Дальмостопласт - гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал.

ТУ 5774-001-51866164-2000 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Стизол".

ТУ 5774-005-00287823-2001 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Армокров Е".

ТУ 5770-528-00284718-94 Материал рулонный кровельный наплавляемый битумно-полимерный "Элабит".

ТУ 5770-530-00284718-94 Материал рулонный битумно-полимерный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный "Эластомаст".

ТУ 5770-541-00284718-94 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Бикроэласт".

ТУ 5770-543-00284718-94 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Стекломаст термопластичный".

ТУ 5774-544-00284718-96 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Термофлекс".

ТУ 5774-001-55780858-2001 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "ОРСОфлекс".

ТУ 5774-545-00284718-96 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Атаклон".

ТУ 5770-001-07509505-94 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Помаласт".

ТУ 5774-001-1806333-95 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Люберит".

ТУ 5774-003-00289973-95 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Рубитекс".

ТУ 5774-005-05766480-95 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Изопласт".

ТУ 5774-007-05766480-96 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Изоэласт".

ТУ 5774-001-29659211-95 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный "Изолин" марок Э, К, Г.

ТУ 5774-058-11322110-95 Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный "Левизол".

ТУ 5774-001-04000706-95 Материалы кровельные и гидроизоляционные "Крома" (мембраны).

ТУ 5774-001-04678851-95 Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный "Изолен".

ТУ 5774-107-00300191-2000 Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный "Уникром".

ТУ 5774-004-53501127-2001 Материал кровельный гидроизоляционный полимерный "Прагма-400".

ТУ 8721-044-46359508-2001 Материал кровельный гидроизоляционный рулонный "Ренопласт-Р".

ТУ 5774-008-18254055-2000 Гидроизоляционный кровельный материал "Ай-Си-Текс".

ТУ 5774-004-00287823-99 Армогидрокров У.

ТУ 38.108044-94 Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный "Армогидрокром".

ТУ 2310-201-08610940-97 Покрытие для защиты бетонных поверхностей "Бетарол".

ТУ 2310-202-08610940-97 Покрытие для гидроизоляции бетонных поверхностей "Бетазол".

ТУ 2310-002-08610940-97 Системы защиты бетонных поверхностей "Бетал".

ПЕРЕЧЕНЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГОСТ 30693-2000 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия.

ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.

ТУ 5775-031-01393697-99 Мастика холодная гидроизоляционная.

ТУ 5775-003-49694876-99 Мастика акриловая универсальная "МАКроизол".

ТУ 5774-017-17187505-97 Мастика полимерная кровельная "Гермокров".

ТУ 5774-001-17187505-95 Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная "Битурэл".

ТУ 5775-022-05766882-2000 Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-полиизобутиленовая холодная МБП.

ТУ 5775-001-11753429-95 Мастика полимерно-битумная ПБМ.

ТУ 5775-001-13216173-95 Мастика битумно-полимерная универсальная.

ТУ 5775-001-10691301-93 Мастика битумно-полимерная универсальная.

ТУ 5775-001-29659211-96 Мастики кровельные и гидроизоляционные эмульсионные битумные и битумно-полимерные.

ТУ 5775-023-17187505-95 Мастика полимерная гидроизоляционная "Гидрофор".

ТУ 5772-011-17187505-97 Полимерные полиуретановые композиции "Полур".

ТУ 5775-001-11313564-96 Мастика полимерная защитная "Поликров-Л".

ТУ 5775-003-11313564-96 Мастика полимерная защитная "Поликров-М".

ТУ 5774-002-11313564-96 Материал рулонный полимерный "Поликров".

ТУ 6-49-00203536-01-95 Полимерная фильтрующая оболочка "Дрениз".

ТУ 2311-001-17660092-95 Композиция битумно-полимерная "Антикор МПБ-2"

ТУ 21-5744710-512-91 Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная кровельная и гидроизоляционная "Вента-У".

ТУ 5775-001-26607828-93 Мастика битумно-каучуко-резиновая кровельная и гидроизоляционная.

ТУ 5775-001-05192702-95 Мастика битумно-тальковая изоляционная.

ТУ 2384-008-13238275-97 Каучуко-битумная гидроизоляционная мастика "БКМ-200"

ТУ 5775-011-1328275-97 Мастика битумно-каучуковая кровельная и гидроизоляционная "Ребакс-М".

ТУ 5775-002-34704209-99 Мастика битумно-эмульсионная на твердых эмульгаторах.

ТУ 5775-001-52305513-2001 Паста и мастика битумные эмульсионные на твердых эмульгаторах "СинЗАТИМ".

ТУ 5775-106-01265733-94 Мастики латексные.

ТУ 5775-201-01265733-94 Мастика резино-битумная.

ТУ 5775-001-33529333-95 Мастика полимерная резинобитумная (холодная) "Поликон".

ТУ 5775-066-16810126-97 Мастика каучуковая изоляционная.

ТУ 5775-552-03986987-93 Мастика гидроизоляционная холодная асфальтовая БСХА.

ТУ 5770-003-23463180-94 Мастика бутилкаучуковая холодная цветная  кровельная и гидроизоляционная "УНИКС".

ТУ 5775-001-29258624-96 Композиция ПСП.

ТУ 5775-002-53846338-2001 Мастика "Кровелит-ЧМ".

ТУ 5775-012-32478306-2001 Мастика кровельная "Тиобит".

ТУ 5775-002-53819705-2001 Мастика кровельная и гидроизоляционная водоэмульсионная акриловая "Акротекс".

ТУ 5775-002-29258624-97 Композиция ОСП.

ТУ 5775-003-29258624-97 Композиция МСП.

ТУ 5772-001-40205189-95 Мастика гидроизоляционная и герметизирующая холодного отверждения МГХ.

ТУ 21-27-37-89 Мастика "Изол".

ТУ 5775-367-05742746-2000 Мастика битумно-латексная эмульсионная (БЛЭМ).

ТУ 21-27-90-83 Мастика бутилкаучуковая холодная МБК.

ТУ 21-27-126-88 Мастика хлорсульфополиэтиленбитумная отверждающаяся кровельная гидроизоляционная "Кровлелит Б-3".

ТУ 21-27-132-89 Мастика латексная парогидроизоляционная "Изолакт" ЛСП-901.

ТУ 204-УССР 329-91 Мастика бутилкаучуковая модифицированная "Гермабутил-С".

ТУ 204-УССР 330-91 Мастика бутилкаучуковая модифицированная "Бутислан-К".

ТУ 5775-046-01234378-99 Мастика асбестобитумная холодная эмульсионная (ХАБЭМ).

ТУ 67-05-264-90 Мастика битумно-асбестовая модифицированная изоляционная БАМИ.

ТУ 67-13-303-89 Мастики битумно-кукерсольные и битумно-латексно-кукерсольные холодные.

ГОСТ 9128-97* Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

ТУ 2513-001-20504464-99 Герметик "Гермокрон-гидро".

ГОСТ 10354-82* Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 16272-79* Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия.

ТУ 38-10264-83 Пленка полипропиленовая.

... Стандарты и технические условия на полимерные, эмульсионно-мастичные и рулонные гидроизоляционные материалы, асфальтовые смеси и цементные растворы для асфальтовой и литой гидроизоляции, армирующие стеклосетки, стеклоткань и другие материалы, предусмотренные проектом.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Серия 1.010-1 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.

Устройство гидроизоляции из рулонных материалов

Нанесение оклеенных защитных покрытий должно выполняться в следующей технологической последовательности:

- подготовка рулонных материалов;

- нанесение и сушка грунтовок;

- послойное наклеивание материалов.

Работы по нанесению оклеенных защитных покрытий на основе битумно-рулонных материалов следует выполнять, как правило, при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей не ниже 10 °С.

Рулонные изоляционные материалы при производстве работ при отрицательных температурах необходимо в течение 20 ч отогреть до температуры не менее 15 °С, перемотать и доставить к месту укладки в утепленной таре.

Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки; раскладка полотнищ рулонных материалов должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.

На защищаемую поверхность перед наклейкой рулонных материалов на битумных мастиках должны быть нанесены грунтовки на основе битума, на синтетических клеях - грунтовки из этих же клеев.

Сушку первого слоя грунтовок на основе битума следует производить до отлипа, второго - в течение 1-2 ч. Сушку первого слоя грунтовок из синтетического клея следует производить в течение 40-60 мин, второго - до отлипа.

Сушку полимерных и битумно-полимерных грунтовок следует производить до отлипа.

Перед наклейкой на защищаемую поверхность рулонные материалы должны быть очищены от минеральной посыпки.

При нанесении рулонных материалов на битумной мастике ее слой не должен превышать 3 мм, на клеях - 1 мм.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя стен из двух слоев толя, уложенного насухо по выровненной цементной стяжке

Горизонтальная гидроизоляция цоколя стен из двух слоев рубероида (гидроизола), наклеенного на выровненное основание битумной мастикой

При наклейке рулонных материалов из гидроизола, рубероида и стеклорубероида величина нахлестки полотнищ должна быть 100 мм.

Мастика должна в соответствии с проектом наноситься равномерным сплошным, без пропусков, или полосовым способом.

При устройстве рулонной гидроизоляции с применением клеящих составов горячие мастики должны наноситься на огрунтованное основание непосредственно перед наклейкой полотнищ. Холодные мастики (клеи) следует наносить на основание или полотнища заблаговременно. Между нанесением приклеивающих составов и приклейкой полотнищ необходимо соблюдать технологические перерывы, обеспечивающие прочное сцепление приклеивающих составов с основанием.

Каждый слой следует укладывать после отвердения мастик и достижения прочного сцепления с основанием предыдущего слоя.

Защитные покрытия из рулонных материалов, наклеенных на битумных составах, должны быть прошпатлеваны битумными мастиками. На горизонтальные покрытия мастики следует наносить слоями толщиной не более 10 мм, на вертикальные - слоями толщиной 2...3 мм.

Покрытия, подлежащие последующей защите материалами на основе силикатных и цементных составов, должны быть затерты по слою из битумной неостывшей мастики или синтетических смол крупноразмерным кварцевым песком.

Устройство гидроизоляции из полимерных и эмульсионно-битумных составов

Гидроизоляционные работы допускается выполнять при температуре окружающей среды от 60 до минус 30 °С (производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 °С).

Способ нанесения, состав, число и толщина отдельных слоев, влажность воздуха и время сушки каждого слоя, общая толщина гидроизоляционного покрытия определяется ППР, технологическими картами и Технической документацией, разработанной в соответствии с ГОСТ 21.513-83.

Гидроизоляционные работы выполняются, как правило, в следующей технологической последовательности:

- нанесение грунтовок;

- сушка грунтовочных слоев;

- нанесение шпаклевок (при необходимости);

- сушка шпаклевочных слоев;

- нанесение окрасочных слоев с их сушкой;

- выдерживание или термическая обработка покрытия.

Гидроизоляция наружных поверхностей фундамента полимерными и эмульсионно-битумными составами и цоколя рулонными материалами

Гидроизоляция наружных вертикальных поверхностей фундамента из рулонных материалов с устройством защитной стенки

При устройстве рулонной изоляции и устройстве изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов должны соблюдаться нижеприведенные требования.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Температура при нанесении горячих мастик, °С: битумных - 160 | +20 °С | Измерительный, периодический, не менее 4 раз в смену, журнал работ |
| дегтевых - 130 | +10 °С |  |
| Толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра, мм: горячих битумных - 2,0 | ±10% | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м в местах, определяемых визуальным осмотром, журнал работ |
| промежуточных слоев - 1,5 | ±10% |  |
| холодных битумных - 0,8 | ±10% |  |
| Толщина одного слоя изоляции: холодных асфальтовых мастик - 7 мм | - | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м в местах, определяемых визуальным осмотром, журнал работ |
| цементных растворов - 10 мм эмульсий - 3 |  |  |
| полимерных составов (типа "Кровлелит"и "Вента") - 1 |  |  |

При устройстве гидроизоляции из эмульсионно-мастичных составов каждый слой изоляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после отвердения грунтовки или нижнего слоя.

Мастичные покрытия, приготовленные на составах из природных и синтетических смол, должны наноситься слоями толщиной не более 3 мм каждый.

Защитное покрытие на основе горячих битумных или каменоугольных мастик должно быть предохранено от внешних механических воздействий до достижения температуры окружающего воздуха.

При устройстве гидроизоляции из полимерных составов типа "Кровлелит" и "Вента" их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа. При применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов должны осуществляться агрегатами с винтовыми насосами (механического действия), обеспечивающими прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.

При устройстве гидроизоляции из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия.

Устройство гидроизоляции из цементных растворов и горячих асфальтовых смесей

Цементные растворы и горячие асфальтовые смеси при уклоне поверхности до 25% необходимо укладывать по маячным рейкам полосами шириной 2-6 м слоями равномерной толщины (не более 75 мм) с уплотнением и заглаживанием поверхности слоя.

Каждый слой необходимо укладывать после отвердения предыдущего.

При устройстве цементной гидроизоляции из растворов с применением водонепроницаемых расширяющихся цементов (ВРЦ), водонепроницаемых безусадочных цементов (ВБЦ) или портландцемента с уплотняющими добавками составы следует наносить на смоченную водой поверхность.

Каждый последующий слой должен наноситься не позднее чем через 30 мин (при применении составов ВРЦ и ВБЦ) или не более чем через сутки (при применении составов на портландцементе с уплотняющими добавками) после отвердения предыдущего слоя.

Цементная гидроизоляция в течение двух суток после нанесения (1 ч при применении ВРЦ и ВБЦ) должна предохраняться от механических воздействий.

При устройстве гидроизоляции из цементных растворов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия.

Увлажнение цементной гидроизоляции во время твердения должно осуществляться распыленной струей воды без напора при применении составов:

ВРЦ и ВБЦ - через 1 ч после нанесения и через каждые 3 ч в течение суток;

на портландцементе с уплотняющими добавками - через 8...12 ч после нанесения, а затем 2-3 раза в сутки в течение 14 дней.

При устройстве гидроизоляции из цементных растворов и горячих асфальтовых смесей, мастик и битумов следует соблюдать нижеприведенные требования.

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Допускаемые отклонения поверхности (при проверке двухметровой рейкой): |  | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром |
| по горизонтали | ±5 мм |  |
| по вертикали | -5...+10 мм |  |
| плоскости элемента от заданного уклона - 0,2% | Не более 150 мм |  |
| толщины элемента покрытия -5...+10% | Не более 3,0 мм |  |
| Подвижность составов (смесей) без пластификатора, см: |  | Измерительный, не менее 3 измерений на каждые 70 - 100 м поверхности покрытия |
| при нанесении вручную - 10 | +2 см |  |
| при нанесении установками с поршневыми или винтовыми насосами - 5 | +4 см |  |
| при применении пластификаторов - 10 | +2 см |  |
| Температура горячих асфальтовых смесей при нанесении - 120 °С | - | Измерительный, периодический, не менее 8 раз в смену, журнал работ |

Готовые гидроизоляционные покрытия должны отвечать нижеприведенным требованиям.

| Технические требования | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- |
| Прочность сцепления с основанием и между собой гидроизоляционного ковра из рулонных материалов по сплошной мастичной клеящей прослойке эмульсионных составов с основанием - не менее 0,5 МПа | Измерительный, 5 измерений на 120-150 м поверхности покрытия (при простукивании не должен изменяться характер звука); при разрыве приклеенных материалов не должны наблюдаться отслоения по мастике (разрыв должен происходить внутри рулонного полотнища), акт приемки. |
| Теплостойкость и составы мастик для приклейки рулонных материалов, а также прочность и составы клеящей прослойки должны соответствовать проектным. Отступления от проекта - 5% | Технический осмотр, акт приемки |
| Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия гидроизоляции не допускаются | Технический осмотр, акт приемки |
| Увеличение влажности оснований, промежуточных элементов не более 5% | Измерительный, 5 измерений на 50-70 м поверхности покрытия или на отдельных участках меньшей площади в местах, выявленных визуальным осмотром, акт приемки |
| При приемке готовой гидроизоляции необходимо проверять качество заполнения стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими материалами. Отступления от проекта не допускаются | Технический осмотр, акт приемки |

Серия 1.010-1, выпуск 0-4 Гидроизоляция фундаментов и подземных конструкций от воздействия агрессивных подземных вод

Выпуск содержит рабочие чертежи устройства безрулонной (окрасочной, асфальтовой и литой) и рулонной гидроизоляции. Асфальтовая и литая гидроизоляция разработаны только для применения на горизонтальных поверхностях подземных конструкций.

Защитные покрытия (типы I...VIII) разработаны в зависимости от степени агрессивного воздействия подземных вод.

Типы покрытия гидроизоляции в зависимости от степени агрессивного воздействия подземных вод (плюс (+) - рекомендуется; минус (-) - не допускается; * - при соответствующем обосновании)

| Тип покрытия | Наименование защитного покрытия | Степень агрессивного воздействия подземных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | слабая | средняя | сильная |
|  | 1. Окрасочные покрытия |  |  |  |
| I | Битумные покрытия холодные и горячие | + | - | - |
| II | Битумно-полимерные покрытия | + | + | - |
| III | Полимерные лакокрасочные покрытия | +* | + | + |
| IV | Полимерные покрытия эпоксидные | +* | +* | + |
|  | 2. Штукатурные асфальтовые и литые покрытия |  |  |  |
| V | Штукатурные асфальтовые покрытия | +* | + | - |
| VI | Литые асфальтовые покрытия | +* | + | - |
|  | 3. Оклеечные покрытия |  |  |  |
| VII | Оклеечные битумные (рулонные) покрытия | +* | +* | + |
| VIII | Оклеечное полимерное (рулонное покрытие) | +* | +* | + |

Выбор типа покрытия применительно к определенному виду железобетонных конструкций следует производить согласно данным нижеследующей таблицы.

| Наименование подземных конструкций | Степень воздействия агрессивных подземных вод |
| --- | --- |
|  | слабая | средняя | сильная |
| Массивные фундаменты (фундаменты оборудования, колонн зданий и сооружений, фундаментные плиты толщиной более 0,5 м и др.) | I | II, V | III, VII |
| Сборные и монолитные конструкции толщиной менее 0,5 м (подпорные стены, фундаментные плиты, свайные ростверки и пр.) | II | III, VI | IV, VIII |
| Сваи, фундаментные и цокольные балки и др. | I | III | IV |

Выбор типа гидроизоляции в зависимости от гидростатического напора следует производить по данным нижеследующей таблицы.

| Свойства гидроизоляции | Типы гидроизоляции |
| --- | --- |
|  | окрасочная | штукатурная | литая асфальтовая | оклеечная |
|  | битумная | полимерная | цементная | асфальтовая |  |  |
| Гидростатический напор в м | 2* | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 |

Гидроизоляцию конструкций необходимо предусматривать выше максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.

Фундамент под стену

В узлах серии приняты следующие конструкции подготовки:

- при неагрессивной среде - бетонная из бетона класса В12,5;

- при агрессивной среде - асфальтовая толщиной 40 мм по слою щебня толщиной 60 мм.

Фундамент под колонну

Свайный фундамент

Цокольная балка

Фундаментная балка

Узлы гидроизоляции фундаментов и подземных конструкций по серии 1.010-1

|  | Узел 1 | Узел 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Узел 2 | Узел 4 |  |
|  | Узел 5 | Узел 6 |  |
|  | 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - выравнивающий слой из цементного раствора марки 100 - 10 мм 3 - грунтовка 4 - окрасочная гидроизоляция (тип I...IV) 5 - стяжка из цементного раствора марки 100 - 30 мм 6 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 7- армирующий слой (слой стеклоткани) 8 - изолируемая конструкция | 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - грунтовка 3 - асфальтовая гидроизоляция (тип V) 4 - стяжка из цементного раствора марки 100 - 30 мм 5 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 6 - армирующий слой (слой стеклоткани) 7 - окрасочная гидроизоляция (тип II) 8 - изолируемая конструкция |  |
|  | Узел 7 | Узел 8 |  |
|  | 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - грунтовка 3 - асфальтовая гидроизоляция (тип V) 4 - стяжка из цементного раствора марки 100 - 30 мм 5 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 6 - армирующий слой (слой стеклоткани) 7- окрасочная гидроизоляция (тип II) 8 - изолируемая конструкция | 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - уплотненный асфальтобетон - 40 мм 3 - грунтовка 4 - оклеенная гидроизоляция ( типы VII и VIII) 5 - стяжка из цементного раствора марки 100 - 30 мм 6 - армирующим слой (слой стеклоткани) 7 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 8 - цементный раствор марки 100 9 - защитная стенка 10 - изолируемая конструкция |  |
|  | Узел 9 | Узел 11 |  |
|  | Узел 10 |  |  |
|  |  | 1 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 2 - грунтовка 3 - окрасочная гидроизоляция (тип I...IV) 4 - изолируемая конструкция 5 - окраска битумом за два раза |  |

| Узел 12 | Узел 13 |
| --- | --- |
| 1 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 2 - грунтовка 3 - оклеечная гидроизоляция (типы VII и VIII) 4 - цементный раствор марки 100 5 - защитная стенка 6 - окрасочная гидроизоляция (типа III и IV) 7 - изолируемая конструкция 8 - окраска битумом за два раза | 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - выравнивающий слой из цементного раствора марки 100 - 10 мм 3 - грунтовка 4 - окрасочная гидроизоляция (тип I ...IV) 5 - стяжка из цементного раствора марки 100 6 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 7 - армирующий слой (слой стеклоткани) 8 - изолируемая конструкция |
| Узел 14 | Узел 15 |
| 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - грунтовка 3 - асфальтовая гидроизоляция (тип V) 4 - стяжка из цементного раствора марки 100 5 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 6 - армирующий слой (слой стеклоткани) 7 - окрасочная гидроизоляция (тип II) 8 - изолируемая конструкция | 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - литая асфальтовая гидроизоляция (тип VI) 3 - стяжка из цементного раствора марки 100 4 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 5 - грунтовка 6 - армирующий слой (слой стеклоткани) 7 - окрасочная гидроизоляция (тип III) 8 - изолируемая конструкция |
| Узел 16 | Узел 17 |
| 1 - подготовка из щебня, пропитанного битумом - 100 мм 2 - уплотненный асфальтобетон - 40 мм 3 - грунтовка 4 - оклеечная гидроизоляция (типы VII и VIII) 5 - стяжка из цементного раствора марки 100 6 - армирующий слой (слой стеклоткани) 7 - затирка цементным раствором марки 100 - 10 мм 8 - цементный раствор марки 100 9 - защитная стенка 10 - изолируемая конструкция | Узел 18 |