| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

Должностная инструкция
монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда
[наименование организации]

ГАРАНТ:

См. Справку по теме: "Должностные инструкции руководителей, специалистов, работников и порядок их составления" и Список должностных инструкций по подразделениям предприятия и отраслям деятельности

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 г. N 243; Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. N 298/П-22; Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.08.2011 г. N 906н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда принимается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда должен знать:

- основные виды такелажной оснастки;

- виды стропов и захватных приспособлений;

- правила сигнализации при монтаже;

- назначение и правила применения основного инструмента и приспособлений при монтаже строительных конструкций;

- способы выполнения строповки конструкций;

- основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений;

- виды такелажных узлов;

- способы крепления канатов болтовыми зажимами;

- правила транспортировки и складирования конструкций и изделий;

- способы строповки строительных конструкций и их расстроповки;

- способы временного крепления конструкций с применением приспособлений;

- способы проверки плотности сварных швов;

- основные свойства и марки бетонных смесей;

- правила подготовки поверхностей для изоляции;

- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними;

- способы защиты металла от коррозии;

- способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях;

- основные свойства и марки строительных сталей;

- марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций;

- способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов;

- способы монтажа труб любой высоты из блоков жаростойкого бетона;

- способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах;

- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т;

- способы строповки строительных конструкций;

- способы соединений и креплений элементов конструкций;

- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;

- виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций;

- допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций;

- способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций;

- способы подмащивания при монтаже конструкций;

- основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций;

- устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации;

- способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции;

- особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций;

- виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки;

- способы и приемы монтажа тяжелых сборных железобетонных колонн, фундаментных блоков и балок;

- способы установки и крепления панелей, крупных блоков стен и карнизных блоков;

- способы монтажа стальных конструкций зданий и сооружений отдельными тяжелыми элементами или блоками;

- способы и приемы монтажа тяжелых стальных колонн и балок промышленных печей;

- способы установки и крепления панелей, футерованных жаростойким бетоном, и крупных блоков;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций промышленных печей;

- способы сопряжения стальных конструкций с блоками из жаростойкого бетона;

- способы установки защитных кожухов из жаропрочной нержавеющей стали;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций мостов и сборки пролетных строений мостов на подмостях;

- способы сопряжения элементов пролетных строений мостов при навесной, полунавесной и уравновешенной сборке;

- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;

- способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при укрупнительной сборке и монтаже конструкций зданий и промышленных сооружений, а также при сборке на подмостях конструкций пролетных строений мостов;

- способы строповки и расстроповки тяжелых конструкций;

- устройство и правила применения грузоподъемных средств;

- методы подбора стальных канатов для такелажных работ;

- сроки износа и способы смазки стальных канатов;

- способы укрупнительной сборки сложных конструкций зданий и промышленных сооружений;

- способы нетиповой строповки конструкций и объемных блоков;

- правила и способы выполнения такелажных работ при монтаже;

- способы монтажа крупных габаритных и тяжеловесных конструкций зданий и промышленных сооружений;

- способы сборки, надвижки и установки пролетных строений мостов;

- способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и подъемного оборудования и приспособлений;

- способы монтажа металлических и железобетонных резервуаров;

- способы укрупнительной сборки стальных конструкций с элементами промышленных печей из жаростойкого бетона и железобетона;

- способы укрупнительной сборки и монтажа труб из блоков (царг);

- способы монтажа промышленных печей из сборного жаростойкого бетона и железобетона методом передвижки и труб методом поворота;

- способы монтажа футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона;

- особенности и порядок демонтажа сложных стальных и железобетонных конструкций;

- способы сборки и монтажа крупногабаритных и тяжеловесных конструкций зданий и промышленных сооружений;

- способы и приемы сборки и установки сложных видов такелажного и подъемного оборудования и приспособлений;

- способы сложной нетиповой строповки конструкций и пространственных блоков конструкций;

- особенности монтажа конструкций зданий и сооружений при помощи вертолетов и других летательных аппаратов (воздушных судов);

- правила подъема конструкций вертолетом на высоту, выверку при заходе вертолета в зону монтажа;

- способы монтажа многоствольных высотных дымовых и вентиляционных труб из укрупненных блоков;

- типы переносных радиостанций и правила обращения с ними;

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила санитарной, личной гигиены;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);

- сортамент и маркировку применяемых материалов;

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию.

1.5. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда должен уметь:

- затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты;

- пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами;

- читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в процессе работ.

# 2. Должностные обязанности

На монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Строповка стальных, бетонных и железобетонных конструкций.

2.2. Расстроповка конструкций на месте монтажа.

2.3. Прогонка резьбы болтов и гаек.

2.4. Выполнение работ с применением ручной лебедки.

2.5. Очистка поверхностей для изоляции.

2.6. Расконсервация метизов и высокопрочных болтов.

2.7. Пробивка отверстий и борозд вручную в бетонных и железобетонных конструкциях.

2.8. Установка и снятие болтов.

2.9. Сортировка строительных конструкций по маркам.

2.10. Укладка простых блоков при устройстве фундаментов.

2.11. Зачистка стыков собираемых конструкций.

2.12. Затяжка монтажных болтовых соединений.

2.13. Установка самонарезающих болтов.

2.14. Промазка керосином и мелом сварных швов при проверке их плотности.

2.15. Правка фасонной стали на ручных винтовых прессах.

2.16. Укладка плит дорожных покрытий.

2.17. Временное крепление конструкций.

2.18. Утепление бетонных и железобетонных конструкций.

2.19. Замоноличивание бетоном стыков и некратных мест.

2.20. Заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий.

2.21. Монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров.

2.22. Установка прокладок.

2.23. Монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

2.24. Герметизация стыков специальными герметиками путем нанесения их кистью или шпателем.

2.25. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов.

2.26. Приготовление тиоколовых и акриловых герметиков вручную.

2.27. Вязка такелажных узлов.

2.28. Разматывание и наматывание канатов.

2.29. Крепление стальных канатов болтовыми зажимами.

2.30. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т.

2.31. Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков любой массы, колонн любой массы, оголовков и блоков свайного ростверка.

2.32. Монтаж сборных железобетонных балок с любым пролетом и подкрановых балок.

2.33. Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе.

2.34. Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС.

2.35. Монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ.

2.36. Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков.

2.37. Установка шпилек для навески панцирной сетки.

2.38. Монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах.

2.39. Монтаж стальных каркасов промышленных печей любой массы и теплоограждающих конструкций печей из блоков любой массы.

2.40. Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, стальных конструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при любой высоте сооружений.

2.41. Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м.

2.42. Монтаж труб любой высоты из блоков жаростойкого бетона.

2.43. Укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад.

2.44. Облицовка плитами каналов и откосов плотин.

2.45. Заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами.

2.46. Устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита.

2.47. Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях.

2.48. Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т. п., а также конструкций массой до 5 т: балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т. п.

2.49. Обшивка листовой сталью стальных и бетонных конструкций.

2.50. Монтаж стального настила кровли.

2.51. Крепление постоянных болтовых соединений.

2.52. Установка высокопрочных болтов.

2.53. Антикоррозионная окраска закладных частей, металлических конструкций и закладных деталей.

2.54. Бетонирование пазовых блоков закладных частей.

2.55. Предварительная установка закладных частей.

2.56. Установка в пазы затворов гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток.

2.57. Сборка обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений.

2.58. Устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами.

2.59. Герметизация стыков специальными герметиками с помощью пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и др.).

2.60. Крепление деталей на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента.

2.61. Нанесение эпоксидного клея на железобетонные конструкции.

2.62. Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки из щитов любой площади.

2.63. Установка и снятие блоков, талей и полиспастов, кран-балок грузоподъемностью до 40 т.

2.64. Запасовка тросом полиспастов.

2.65. Укрупнительная сборка блоков закладных частей, стальных стропильных и подстропильных ферм, колонн, царг доменных печей, панелей кровли и т. п.

2.66. Укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам.

2.67. Строповка и расстроповка конструкций массой свыше 25 т, тяжелых строительных конструкций.

2.68. Закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже конструкций.

2.69. Изготовление и установка якорей грузоподъемностью до 60 т.

2.70. Устройство временных клетей из шпал.

2.71. Монтаж капителей колонн.

2.72. Монтаж крупноразмерных панелей наружных и внутренних стен и панелей перегородок из тяжелых и легких бетонов.

2.73. Установка санитарно-технических кабин, блоков лифтовых шахт и других объемных элементов зданий.

2.74. Монтаж простеночных и угловых крупных блоков и карнизов.

2.75. Сборка и выверка закладных частей пазового блока в кондукторе перед укладкой бетонной смеси.

2.76. Установка трубных проходов АЭС.

2.77. Монтаж закладных частей сегментных затворов с уплотняющими устройствами.

2.78. Монтаж стальных облицовок, конфузоров, диффузоров.

2.79. Монтаж прямых участков негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений.

2.80. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытий водосливных плотин и спиральных камер, шандорных плит и плит для шпонок, смотровых шахт и облицовочных блоков конструкций ГЭС.

2.81. Омоноличивание направляющего ростверка со связями и секцией подферменной плиты, а также монтаж причалов из сборных железобетонных плит с помощью плавучих кранов.

2.82. Установка железобетонных оболочек массивов-гигантов.

2.83. Установка и снятие монтажных площадок при монтаже труб.

2.84. Соединение блоков труб высокопрочными шпильками.

2.85. Монтаж сборных боровов и газоходов, мембранного покрытия.

2.86. Установка защитных кожухов из жаропрочной нержавеющей стали.

2.87. Установка рельсового пути в туннельной печи.

2.88. Укрупнительная сборка и монтаж блоков покрытия.

2.89. Монтаж стальных колонн массой до 15 т, подкрановых и других балок массой от 5 до 15 т.

2.90. Монтаж несущих конструкций эстакад, градирен, галерей и этажерок, элементов панелей стальных пролетных строений мостов.

2.91. Сборка и монтаж сложных узлов пролетных строений мостов с любым числом элементов.

2.92. Постановка продольных и поперечных связей стальных пролетных строений мостов.

2.93. Монтаж металлических и железобетонных цилиндрических резервуаров любой вместимости, а также заглубленных траншейных, сферических резервуаров и газгольдеров независимо от вместимости.

2.94. Монтаж конструкций из алюминия и мягких сплавов, многослойных стеновых панелей (для зданий из легких металлоконструкций) и трехслойных панелей покрытия типа "Сэндвич".

2.95. Устройство покрытий из профилированного настила.

2.96. Изготовление универсальных стропов.

2.97. Крепление отводных блоков.

2.98. Опробование такелажного оборудования.

2.99. Сборка, установка и разборка монтажных мачт грузоподъемностью до 60 т.

2.100. Устройство эстакад.

2.101. Подъем, перемещение и опускание при помощи мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел конструкций массой свыше 25 до 60 т.

2.102. Монтаж и демонтаж объемной опалубки (блочной, объемно-переставной и т. д.) и опалубки типа "Модостр".

2.103. Укрупнительная сборка и монтаж конструкций резервуаров вместимостью до 1000  из рулонных заготовок, отдельных царг или листов.

2.104. Крепление полиспастов и отводных блоков на мачтах и конструкциях.

2.105. Укрупнительная сборка железобетонных рам, балок и ферм с последующим напряжением арматуры.

2.106. Укрупнительная сборка и монтаж предварительно напряженных железобетонных ферм, состоящих из нескольких деталей.

2.107. Монтаж железобетонных конструкций зданий и сооружений из сборных рам.

2.108 Окончательная выверка закладных частей.

2.109. Монтаж и окончательная выверка пазовых блоков с закладными частями.

2.110. Монтаж опор напорных трубопроводов.

2.111. Монтаж забральных стенок, шпонок, плит-оболочек шахт и колодцев, балок мостовых переходов через ГЭС, плотины и шлюзы, плит и перекрытий галерей шлюзов и отсасывающих труб.

2.112. Установка пространственных рам и ростверков для забивки свай.

2.113. Установка пространственных элементов силосных сооружений.

2.114. Установка и окончательная выверка стальных колонн, подкрановых балок и других стальных конструкций каркасов зданий и промышленных сооружений при любой массе элемента или блока, а также ферм с любым пролетом.

2.115. Укрупнительная сборка газоотводов доменной печи, наклонных мостов доменных печей, агломерационных фабрик и т. п.

2.116. Укрупнительная сборка конструкций зданий и сооружений АЭС, ТЭС, ГЭС и т. п. на сборочном стенде или плаз-кондукторе в пространственные блоки любой массы.

2.117. Укрупнительная сборка конструкций печей из панелей и блоков.

2.118. Монтаж промышленных печей и труб укрупненными узлами при высоте сооружения до 150 м.

2.119. Монтаж промышленных печей на стенде с последующей надвижкой в проектное положение.

2.120. Монтаж сборных труб методом поворота вокруг шарнира, закрепленного на фундаменте.

2.121. Монтаж футеровки вращающихся печей из блоков жаростойкого бетона.

2.122. Комплектование деталей по монтажным схемам для монтажа зданий, промышленных сооружений и пролетных строений мостов.

2.123. Установка опорных частей пролетных строений мостов.

2.124. Установка верхних накаточных путей и креплений их к узлам ферм.

2.125. Монтаж теле- и радиобашен независимо от высоты сооружений.

2.126. Монтаж конструкций методом надвижки и методом поворота.

2.127. Сборка составных железобетонных балок пролетных строений мостов.

2.128. Монтаж металлических газоотводящих стволов дымовых труб независимо от высоты.

2.129. Оснастка, установка и перемещение монтажных мачт любой грузоподъемности.

2.130. Строповка, подъем и опускание конструкций массой свыше 60 до 100 т.

2.131. Монтаж пространственных блоков конструкций массой свыше 50 т.

2.132. Монтаж фасонных частей и компенсаторов негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений.

2.133. Монтаж напряженно-армированных балок и ферм перекрытий независимо от их пролета.

2.134. Монтаж металлоконструкций дымовых труб с помощью вертолетов и других летательных аппаратов (воздушных судов).

2.135. Монтаж вантовых конструкций.

2.136. Монтаж полносборных железобетонных вытяжных башен градирен.

2.137. Монтаж купола реактора АЭС.

2.138. Монтаж многоствольных дымовых и вентиляционных труб из укрупненных блоков.

2.139. Руководство рабочими более низких разрядов этой же профессии.

2.140. Выполнение работ по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержанию их в надлежащем состоянии, чистке оборудования, ведению установленной технической документации.

2.141. [Другие должностные обязанности].

# 3. Права

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. На дополнительный отпуск.

3.3. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.7. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. На другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.

# 4. Ответственность

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 7-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[должность]

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]