ВСН 45-86
-------------------------
Госгражданстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Культурно-зрелищные учреждения

Нормы проектирования

Дата введения 1987-01-01

РАЗРАБОТАНЫ: ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева Госгражданстроя (руководитель темы - канд. архит. В.В.Лазарев, отв. исполнители: кандидаты архит. Ю.П.Гнедовский, Э.И.Окунева; исполнители: канд. архит. М.Р.Савченко (клубы), архитекторы Е.И.Таранова и Е.Г.Кругликова (кинотеатры); инженеры В.А.Солдатов, А.И.Зуйков, Д.В.Дмитриев, В.Б.Штейнбрехт, Л.И.Зеленяк-Кудрейко, Н.А.Смирнова; при участии инж. В.Э.Томина); Гипротеатром Минкультуры СССР (кандидаты архит. В.Д.Красильников, С.В.Гнедовский; инженеры Э.И.Кирштейн, И.Н.Клюзнер, Ю.И.Максимов, Г.Г.Лахути); УКС Минкультуры СССР (инж. Ю.П.Шенько); Гипрокино Госкино СССР (инженеры В.Ф.Кузьмин, В.М.Мурских, Б.М.Соркинд); ЦНИИЭПграждансельстроем Госгражданстроя (канд. техн. наук С.Б.Моисеев, архит. А.С.Плотникова); ВИПТШ МВД СССР (кандидаты техн. наук Б.В.Грушевский, И.Н.Кривошеев; инж. Н.Г.Климушин); УкрНИИПграждансельстроем Госстроя УССР (канд. архит. Г.В.Зенькович); при участии ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя (канд. техн. наук Г.В.Каменская); НИИСФ Госстроя СССР (канд. техн. наук Л.И.Макриненко); МИСИ им. В.В.Куйбышева Минвуза СССР (д-р техн. наук В.В.Холщевников, канд. техн. наук А.Н.Овсянников); НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сысина АМН СССР.

ВНЕСЕНЫ: ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева Госгражданстроя.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: Управлением по строительству общественных зданий и сооружений Госгражданстроя (архит. Ю.А.Шаронов, инж. Н.А.Глинкина, архит. Ю.Н.Савин), Управлением по научным исследованиям и нормированию Госгражданстроя (канд. техн. наук И.М.Архаров).

Ведомственные строительные нормы "Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования" разработаны впервые.

СОГЛАСОВАНО с Госстроем СССР письмом от 29 мая 1986 г. N ДП-2726-1, с ВЦСПС письмом от 30 мая 1986 г. N 05/15-42 С-т, Минкультуры СССР письмом от 28 февраля 1986 г. N 09-312/15-51, Госкино СССР письмом от 28 февраля 1986 г. N 9/04-7-109, ГЭСУ Минздрава СССР письмом от 17 января 1986 г.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 30 мая 1986 г. N 181

Настоящие строительные и технологические нормы распространяются на проектирование однозальных и многозальных зданий и сооружений культурно-зрелищных учреждений:

кинотеатров с обычными кинопроекцией и обслуживанием круглогодичного и сезонного действия (летних закрытых и открытых), а также комбинированных (круглогодичных совместно с сезонными);

клубов общего профиля (типы I-V);

театров драматических и музыкально-драматических, музыкальной комедии, оперы и балета.

Проектирование зданий и сооружений общей вместимостью более 1500 мест (посетителей), специализированных типов зданий, в составе кооперированных зданий и комплексов, летних (закрытых и открытых), театров, а также реконструкции кинотеатров, клубов и театров следует осуществлять по заданиям на проектирование применительно к требованиям настоящих норм.

Перечень специализированных типов зданий кинотеатров, клубов и театров приведен в рекомендуемом прил.1.

При проектировании зданий следует соблюдать также требования СНиП 2.08.02-85*.

__________________

* Заменены на СНиП 2.08.02-89. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Число мест в зрительных залах следует принимать:

|  | в кинотеатрах: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | круглогодичного действия и летних закрытых | 100-1500 |  |
|  | летних открытых | 100-2500 |  |
|  | в клубах | 100-1000 |  |
|  | в театрах: |  |  |
|  | в большом демонстрационном комплексе | 500-1500 |  |
|  | в малом демонстрационном комплексе | 100-500 |  |

Число мест в зрительных залах с эпизодическим, а также непрерывным кинопоказом допускается принимать менее 100.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. Размещение, величина и состав земельных участков кинотеатров, клубов и театров определяются согласно требованиям СНиП II-60-75** и требованиям настоящего раздела.

__________________

На территории Российской Федерации действют СНиП 2.07.01-89. - Примечание изготовителя базы данных.

2.2. На земельном участке кинотеатра, клуба и театра следует предусматривать:

площадки перед входами и выходами кинотеатра круглогодичного действия и клуба из расчета на одно место в зрительном зале (залах) не менее 0,2 м, сезонного кинотеатра и театра - 0,3 м;

внутренние проезды, пешеходные дороги и их искусственное освещение.

На земельном участке также следует, как правило, предусматривать: зеленые насаждения, площадки для стоянок автомобилей, хозяйственный двор (для кинотеатров - при необходимости размещения котельной).

На участке клуба в дополнение к указанному следует предусматривать летние сооружения для клубной работы и досуга, площадки для спортивных игр и детские площадки.

На участке детского кинотеатра следует, как правило, дополнительно предусматривать детские площадки.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Общие требования

3.1. Помещения зданий кинотеатров, клубов и театров подразделяются на комплексы и группы:

помещения зрительского комплекса;

помещения демонстрационного комплекса:

зрительный зал, сцена (эстрада) клубов и театров,

помещения технологического обеспечения сцены (эстрады),

помещения технологического обеспечения кинопоказа;

помещения, обслуживающие сцену (эстраду):

помещения для творческого и технического персонала, склады;

административно-хозяйственные помещения;

производственные помещения;

помещения клубного комплекса:

помещения для отдыха и развлечений,

лекционно-информационные помещения,

кружково-студийные помещения.

3.2. Состав помещений неспециализированных кинотеатров приведен в рекомендуемом прил.2, вместимости комплексов и групп помещений клубов общего профиля - в рекомендуемом прил.3, а состав и площади комплексов и групп помещений театров - в рекомендуемом прил.4.

Помещения зрительского комплекса

Кинотеатры - см. пп.3.44, 3.45; клубы - п.3.55, театры - пп.3.63-3.66.

Помещения демонстрационного комплекса

Зрительный зал

3.3. Нормы площади зрительных залов следует принимать, м на одно место, для:

|  | кинотеатров круглогодичного действия | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кинотеатров сезонного действия | 0,9 |  |
|  | клубов | 0,65 |  |
|  | театров | 0,7 |  |

Площадь зрительного зала (включая балконы, ложи и ярусы) следует определять в пределах ограждающих конструкций: для кинотеатров - включая эстраду, клубов и театров - до передней границы эстрады (сцены, авансцены или барьера оркестровой ямы).

3.4. Размещение мест в зрительных залах кинотеатров, клубов и театров следует проектировать согласно требованиям обязательного прил.5.

3.5. Требования к параметрам киноэкрана и зрительного зала при оборудовании киноустановками приведены в обязательном прил.6.

3.6. При проектировании в зрительном зале ярусов или балконов с количеством рядов не более трех высоту от пола зрительских мест до низа выступающих конструкций вышерасположенных ярусов, балконов или потолка зрительного зала следует принимать не менее 2,1 м, при большем количестве рядов - не менее 3 м. Высота барьеров балконов или ярусов должна быть не менее 0,8 м; на барьерах следует предусматривать устройства, предохраняющие от падения предметов с высоты.

3.7. Зрительные залы следует проектировать, как правило, с учетом установки в них кресел с откидными сиденьями.

В летних открытых кинотеатрах, клубах со зрительными залами вместимостью не более 300 мест, малых залах театров, а также в ложах и на балконах глубиной не более двух рядов допускается устанавливать стулья или скамьи со спинками.

3.8. Ширину кресел (между осями подлокотников) следует принимать не менее 0,52 м, ширину стульев и скамей - не менее 0,45 м. Глубина кресел, стульев и скамей должна обеспечивать ширину проходов между рядами не менее 0,45 м.

3.9. Расстояние между спинками кресел (глубину ряда) следует принимать не менее 0,9 м, а между спинками стульев и скамей - соответственно не менее 0,85 и 0,8 м.

При проектировании для строительно-климатических подрайонов IA, IБ и IГ глубину ряда допускается принимать не менее 1 м.

Количество непрерывно установленных мест в ряду следует принимать: при одностороннем выходе из ряда - не более 26, при двустороннем - не более 50.

3.10. Расстояние между передней границей эстрады (сцены, авансцены или барьера оркестровой ямы) и спинками сидений первого ряда зрительских мест следует принимать не менее 1,5 м, а в зрительных залах вместимостью до 300 мест - не менее 1,2 м.

Высоту уровня планшета эстрады (сцены, авансцены) над уровнем пола первого ряда зрительских мест следует предусматривать не более 1 м, а в зрительных залах вместимостью до 500 мест - не более 0,8 м (с горизонтальным полом - 1,1 м).

3.11. В зрительных залах уклон пола (пандуса) допускается не более 1:7. При устройстве в проходах ступеней высоту подступенков следует принимать не более 0,2 м.

3.12. Кресла, стулья, скамьи или их звенья в зрительных залах (кроме балконов и лож вместимостью до 12 мест) следует предусматривать с устройствами для крепления к полу.

При вместимости залов не более 300 мест (за исключением зрительных залов в кинотеатрах) допускается предусматривать установку кресел, стульев и скамей или их звеньев без крепления к полу, но с обеспечением устройств, предотвращающих их опрокидывание.

Сцена (эстрада) клубов и театров

3.13. Виды и размеры эстрад и глубинных колосниковых сцен, м, следует принимать по табл.1.

Таблица 1

| Эстрады и сцены | Ширина | Глубина | Высота | Строительный портал (в скобках - игровой портал) | Глубина авансцены**, не менее | Арьерсцена | Карман |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ширина* | высота* |  | ширина | глубина*** | высота | ширина*** | глубина*** | высота |
| Эстрады |
| Э-1 | 9 | 6 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Э-2 Э-3 Э-4 Э-5 Э-6 | 12 15 18 21 24 | 7,5 9 12 12 15 | 6 7,5 9 9 11 | 8,5 10,5 12 14 16 | 5 5,5 6,5 7,5 9 |  | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Сцены |
| С-1 | 12 | 7,5 | 10,5 | 8,5 (6) | 5 (4,5) | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| С-2 | 15 | 7,5 | 11,5 | 10,5 (6) | 5,5 (4,5) | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| С-3 | 18 | 9 | 12,5 | 13 (6) | 6,5 (4,5) | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| С-4 | 18 | 12 | 18 | 8 (7) | 5,5 (5) | 1,8 | 12 | 3 | 8,5 | 6 | 12 | 6,5 |
| С-5 | 21 | 12 | 16 | 14 (8) | 7,5 (5,5) | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| С-6 | 21 | 15 | 20 | 10 (8) | 6,5 (5,5) | 1,8 | 15 | 6 | 11 | 7,5 | 12 | 7,5 |
| С-7 | 24 | 18 | 22 | 12 (10) | 7,5 (6,5) | 1,8 | 18 | 6 | 12 | 9 | 15 | 8,5 |
| С-8 | 27 | 21 | 24 | 14 (12) | 8,5 (7,5) | 1,8 | 21 | 9 | 13,5 | 12 | 18 | 9,5 |
| С-9 | 30 | 21 | 26 | 16 (14) | 9,5 (8,5) | 1,8 | 24 | 9 | 15 | 12 | 21 | 10,5 |

7.3. Кинотехнологическое оборудование включает:

кинопроекционное и звуковоспроизводящее, киномеханическое, состоящее из конструкций киноэкрана, кашетирующих устройств, предэкранного занавеса и зашторивания световых проемов.

7.4. Механическое оборудование эстрад и сцен следует проектировать с учетом требований "Правил техники безопасности для театров и концертных залов" Министерства культуры СССР, инструкции по эксплуатации применяемого оборудования и в соответствии с ОСТ 43-41-83.

7.5. Механическое оборудование эстрад и сцен подразделяется на верхнее и нижнее. Его состав зависит от назначения и типа здания или сооружения и определяется заданием на проектирование.

7.6. Технологическое освещение и электроприводы механизмов эстрад и сцен следует проектировать с учетом требований "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правил техники безопасности для театров и концертных залов" Министерства культуры СССР, а также требований настоящих норм.

7.7. Состав осветительных установок и выбор системы регулирования технологического освещения эстрад и сцен зависят от назначения здания или сооружения, его типа и определяются заданием на проектирование.

Нормативные величины освещенности эстрад и сцен следует принимать согласно табл.23.

Таблица 23

________________

* Отношение горизонтальной освещенности к вертикальной должно быть не более двух.

Коэффициент запаса следует принимать равным 1,3.

Примечание. Нормы освещенности принимаются одинаковыми при любых источниках света, используемых в установках освещения эстрад и сцен.

7.8. При проектировании сцен С-4, С-6-С-9 следует, как правило, предусматривать в их свободных обходных зонах врезанные в планшет и невидимые со стороны зрительного зала сигнальные светильники для световых дорожек, облегчающих ориентацию в темноте.

7.9. Состав и схемы регулирования электроприводов механизмов эстрад и сцен зависят от объема электрифицированного механического оборудования эстрад и сцен, от назначения здания или сооружения, его типа и определяются заданием на проектирование.

7.10. Подъемно-транспортное оборудование определяется расчетом и должно проектироваться с учетом требований "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" Госгортехнадзора СССР, Альбома заданий на проектирование строительной части лифтовых установок, разработанного НПО "Лифтсоюзмаш".

7.11. Подъемно-транспортное (преимущественно электрифицированное) оборудование включает вертикальное, горизонтальное подвесное и напольное транспортное оборудование.

7.12. Технологическое оборудование производственных мастерских определяется их назначением, номенклатурой и объемом выпускаемой продукции согласно заданию на проектирование.

7.13. Технологическое оборудование общественного питания следует принимать в соответствии с "Нормами оснащения предприятий общественного питания торгово-технологическим и холодильным оборудованием" Министерства торговли СССР.

7.14. Оснащение помещений кинотеатров, клубов и театров стационарной и передвижной мебелью следует выполнять согласно "Единой номенклатуре мебели и оборудования зданий массового строительства" или индивидуальным заказам по согласованию с заказчиком и заводом-изготовителем.

7.15. Технологическое оборудование кинотеатров, клубов и театров следует предусматривать по действующим каталогам согласно номенклатуре оборудования Госснаба СССР.

Нестандартизированное оборудование следует разрабатывать в соответствии с ГОСТ 2.103-68 и ГОСТ 15.001-73*.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.201-2000. - Примечание изготовителя базы данных.

Связь и сигнализация

7.16. В зданиях кинотеатров, клубов и театров должны быть предусмотрены следующие системы связи и сигнализации:

телефонизация служебных помещений от городской телефонной сети,

радиофикация служебных помещений от городской радиотрансляционной сети,

электрочасификация,

оповещение об эвакуации в случае пожара.

7.17. При проектировании кинотеатров со зрительным залом вместимостью более 200 мест следует также предусматривать оперативную связь администратора с обслуживающим персоналом, звукоусиление и звукофикацию фойе и вестибюля, допускается предусматривать прием телевизионных программ.

В кинотеатрах со зрительным залом вместимостью 200 мест и более звукоусиление и звукофикация фойе и вестибюля обеспечиваются автономной звукотехнической установкой.

7.18. При проектировании клубов следует также предусматривать системы:

звукоусиления и звукофикации фойе и вестибюля при вместимости зрительного зала более 200 мест;

электроакустическую, обеспечивающую художественно-постановочное оформление спектаклей, звукоусиление, звукозапись, при вместимости зрительного зала более 500 мест;

громкоговорящей технологической связи в клубах со сценами при вместимости зрительного зала более 500 мест.

В клубах со зрительным залом вместимостью 1200 мест следует предусматривать местную АТС без выхода в город. Емкость АТС определяется заданием на проектирование.

В клубах со зрительным залом вместимостью до 1000 мест системы звукоусиления и звукофикации фойе и вестибюля осуществляются, как правило, от звукотехнической аппаратуры, предусматриваемой для звукового сопровождения кинопоказа.

7.19. При проектировании театров должны быть предусмотрены следующие системы:

электроакустическая, обеспечивающая художественно-постановочное звукооформление спектаклей, звукоусиление, звукозапись со сцены и из речевой (в музыкальных театрах - из студии звукозаписи);

звукоусиление и звуковоспроизведение в репетиционном зале, используемом в качестве студии звукозаписи;

звукофикация фойе;

трансляция спектакля и циркулярное оповещение помощником режиссера по артистическим, гримерно-парикмахерским, костюмерным и другим помещениям с постоянным пребыванием артистов и обслуживающего персонала;

двусторонняя громкоговорящая связь постановочного и технического персонала;

телефонизация от местной АТС емкостью до 100 номеров без выхода в город;

динамическая проекция (1 пост) для постановочных целей.

Проектирование каждой из электроакустических систем следует вести совместно с акустическим расчетом зрительного зала в соответствии с заданием на проектирование.

7.20. Здание театра допускается оборудовать системами:

трансляции телевидения и радиовещания,

технологического телевидения,

перевода речи.

Телевизионную и радиовещательную трансляцию из здания следует выполнять в соответствии с техническими требованиями Гостелерадио СССР.

Установку системы технологического телевидения следует, как правило, предусматривать в театрах оперы и балета, а также при оборудовании системой перевода речи в случае, когда трудно обеспечить прямую видимость сцены из кабин переводчиков и аппаратной перевода.

7.21. Электрочасификация зданий кинотеатров, клубов и театров предусматривается в случае установки не менее 10 электровторичных часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

Перечень специализированных типов зданий кинотеатров, клубов и театров

Кинотеатры

Премьерный, досуговый, студийный, детский, с непрерывным кинопоказом ("экспресс"), кинокафе и др.;

с особыми видами кинопроекции: кинопанорама, циркорама, стерео, видео и др.

Клубы

Общедосуговые: клубы-гостиные, студийные, культурно-спортивные и др.;

любительские (по интересам): коллекционеров и знатоков, ремесел и техники, исполнительского творчества, шахматные, автоклубы, профессиональных и творческих союзов и др.

Театры

Многожанровые, гастрольные, балетные, пантомимы;

малой вместимости: камерные и студийные;

кукол, юного зрителя, детские музыкальные, молодежные и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Состав помещений неспециализированных кинотеатров

| Помещения | Кинотеатры | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
|  | круглогодичного действия | сезонного действия |  |
| Кассовый вестибюль | + | - | - |
| Входной и выходной вестибюли Гардеробная | ± ± | - - |  | Допускается предусматривать при проектировании кинотеатров для строительно-климатических подрайонов IA, IБ и IГ |
| Фойе, кулуары | + | ± | В кинотеатрах для сельских населенных пунктов допускается предусматривать на площади фойе эстраду (не менее 10 м) с кладовой (не менее 5 м) |
| Буфет | + | ± | - |
| Доготовочная, моечная, кладовая и тарная | + | - | - |
| Курительная | + | ± | - |
| Санитарные узлы | + | ± | - |
| Комната для переодевания | ± | - | Допускается предусматривать при входных (выходных) вестибюлях кинотеатров для строительно-климатических подрайонов IA, IБ и IГ |
| Детская комната | ± | - | - |
| Зрительный зал | + | + | - |
| Помещения кинопроекционной группы | + | + | - |
| Кабина кассира | + | + | - |
| Кабина старшего кассира | + | - | - |
| Кабина дежурного администратора | + | ± | - |
| Кабинет директора (главного администратора) | + | + | - |
| Комната бухгалтера (контора) | ± | - | - |
| Комната методиста | ± | - | - |
| Комната отдыха обслуживающего персонала (с гардеробной) | + | - | - |
| Хозяйственная кладовая | + | + | - |
| Помещение для хранения инвентаря | + | + | - |
| Плакатная и столярная мастерские | + | ± | - |
| Помещение игровых автоматов | ± | - | - |
| Помещение для занятий кружков | ± | - | Предусматривается в кинотеатрах для сельских населенных пунктов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Вместимости комплексов и групп помещений клубов общего профиля

| Комплексы и группы | Примерные вместимости комплексов и групп помещений, чел., по типам клубов |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | Примерная общая вместимость клуба, чел. |
|  | 125 | 200 | 250 | 375 | 225 | 300 | 450 | 725 | 350 | 525 | 875 | 1225 |
| Демонстрационный комплекс | 100 | 150 | 200 | 300 | 150 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 700 |
| Клубный комплекс, в том числе группы помещений: | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 225 | 150 | 225 | 375 | 525 |
| для отдыха и развлечений | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 125 | 200 |
| лекционно-информационная | - | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 50 | 75 | 125 | 125 |
| кружково-студийная | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 50 | 75 | 125 | 200 |

Продолжение рекомендуемого прил.3

| Комплексы и группы | Примерные вместимости комплексов и групп помещений, чел., по типам клубов |
| --- | --- |
|  | IV | V |
|  | Примерная общая вместимость клуба, чел. |
|  | 625 | 1025 | 1500 | 2100 | 750 | 1300 | 1800 |
| Демонстрационный комплекс | 300 | 500 | 700 | 1000 | 300 | 500 | 700 |
| Клубный комплекс, в том числе группы помещений: | 325 | 525 | 800 | 1100 | 450 | 800 | 1100 |
| для отдыха и развлечений | 125 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 |
| лекционно-информационная | 75 | 25 | 200 | 300 | 125 | 200 | 300 |
| кружково-студийная | 125 | 200 | 300 | 300 | 125 | 300 | 300 |

Примечания: 1. Вместимости групп помещений в клубах иной общей вместимости определяются заданием на проектирование. 2. Допускается перераспределять вместимости групп помещений в пределах общей вместимости клубного комплекса, сохраняя не менее  вместимости каждой группы помещений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

Состав и площади комплексов и групп помещений театров

| Комплексы и группы помещений | Театры |
| --- | --- |
|  | драматический и музыкально-драматический | музыкальной комедии | оперы и балета |
|  | со сценами |
|  | С-4 | С-6 | С-7 | С-7 | С-8 | С-8 | C-9 |
| Помещения зрительского комплекса | См. п.3.62 |
| Помещения демонстрационного комплекса: |  |
| зрительный зал | См. пп.3.3-3.12 |
| сцена | См. пп.3.13-3.20 |
| Помещения технологического обеспечения сцены | 210 | 210 | 220 | 280 | 350 | 350 | 450 |
| Помещения, обслуживающие сцену | 280 | 315 | 325 | 570 | 635 | 725 | 850 |
| Склады | 500 | 650 | 850 | 950 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Административно-хозяйственные помещения | 375 | 430 | 465 | 520 | 555 | 590 | 715 |
| Производственные помещения | 395 | 480 | 530 | 555 | 655 | 655 | 755 |
| Итого | 1760 | 2085* | 2390* | 2875 | 3395 | 3520 | 4190 |

________________

В том числе:

помещения звукофикации и связи: звукоаппаратная, кабина диктора (кабина переводчика - в национальных театрах); в театрах музыкальной комедии, оперы и балета - также ложа звукооператора;

электротехнические: светопроекционная, светоаппаратная, ложа осветительская фронтальная (помещение выносного софита - в пространстве над зрительным залом), рирпроекцнонная, тиристорная (для электроприводов противопожарного занавеса - на площади трюма, по проекту), щитовая.

Помещения для творческого персонала: (артистические уборные - см. п.3.70), помещения для ожидания выхода на сцену - см. п.3.69), дежурные костюмерные, дежурные гримерно-парикмахерские, помощников режиссера, для отдыха артистов, курительная и санитарные узлы при сцене, санитарные узлы и душевые; в театрах музыкальной комедии, оперы и балета - также: отдыха и переодевания музыкантов, отдыха дирижера, инспектора оркестра, для занятий музыкантов и настройки инструментов, кладовая музыкальных инструментов, библиотека нот;

для технического персонала: постановочной части, художника по свету, отдыха монтировочного персонала сцены, машиниста сцены;

репетиционные помещения: (репетиционные залы - см. п.3.71), вспомогательные помещения при репетиционных залах, для занятий артистов, фонотека, аппаратная звукозаписи; в театрах музыкальной комедии, оперы и балета - также студия звукозаписи.

Дежурные склады при сцене: объемных и станковых декораций; сценической электроаппаратуры и электрореквизита; мебели, бутафории и реквизита с отделением приготовления исходящего реквизита, склад звукотехнической аппаратуры, кладовая машиниста сцены, (сейф - см. п.3.39);

склады, текущего сезона: объемных и станковых декораций; мебели, бутафории и реквизита; сценической электроаппаратуры и электрореквизита; костюмов, головных уборов и белья; обуви;

(резервные склады - по заданию на проектирование).

Помещения для административного и художественного руководства и технического персонала, включая:

служебный буфет с подсобной, помещения санитарно-гигиенической группы, служебный вестибюль с гардеробной;

инженерно-эксплуатационные и технические помещения: аппаратная технологической связи, АТС и электрочасовая станция, радиомастерская, мастерские службы эксплуатации здания, материальный склад, пожарный пост-диспетчерская, комната диспетчерской службы; помещение для хранения инвентаря; технические помещения (по проекту).

Помещения изготовления мягких декораций: (живописно-декорационная - см. п.3.80), макетная, для приготовления красок с мойкой и сушкой, кладовая красок, помещение художников, обойно-драпировочная, росписи тканей;

изготовления объемных декораций: столярная с сушильной, слесарная с участком сварки, (монтажная - см. п.3.81), бутафорская с кладовыми оперативного хранения материалов, (навес для лесоматериалов и труб - вне здания);

изготовления костюмов, обуви, париков: пошивочная с примерочной и закройной, головных уборов, обувная, постирочная с сушильной, пропиточная, красильная; в театрах со сценами С-8 и С-9 - также трикотажная, в театрах со сценой С-9 - также пастижерская;

руководство мастерских: комнаты администрации, технический архив, бытовые помещения, фотолаборатория;

(ремонтно-поделочная мастерская - при отсутствии мастерских в театре).

__________________

* Без учета дополнительных помещений, необходимых при наличии в музыкально-драматическом театре двух трупп (драматической и музыкальной).

Примечания: 1. В итоговые величины площадей групп помещений и комплексов не входят площади помещений, указанных в скобках, при ссылке на пункты настоящих норм, определяемых по проекту, заданием на проектирование.

2. При проектировании музыкально-драматических театров с двумя труппами (драматической и музыкальной) состав и площади помещений следует предусматривать с учетом дополнительных помещений театров музыкальной комедии.

3. При проектировании театров для двух и более трупп, с функциями общегородского зала состав и площади помещений определяются заданием на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

Размещение мест в зрительном зале

1. Места для зрителей в залах кинотеатров, клубов и театров следует проектировать в пределах зоны расположения зрителей по рис.1, 2, 3 и согласно положению расчетных точек наблюдения по рис.4.

Рис.1. Зона расположения зрителей перед киноэкраном

I - для кинотеатров; II - для клубов

В - высота рабочего поля киноэкрана; Ш - ширина рабочего поля киноэкрана; Г - см. прил.6

Рис.2. Зона размещения зрителей перед эстрадой

 - глубина авансцены;  - глубина эстрады

Рис.3. Зона расположения зрителей перед сценой

 - глубина авансцены;  - глубина сцены; СП - строительный портал

Рис.4. Положение расчетных точек наблюдения

а - киноэкран; б - эстрада; в - сцена

В - высота рабочего поля киноэкрана

Предельные расстояния по оси зрительного зала  от киноэкрана (передней границы эстрады, авансцены) следует принимать, м, не более:

|  | для кинотеатров: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | круглогодичного действия | 45 |  |
|  |  | сезонного действия | 60 |  |
|  | для клубов с эстрадами при вместимости зрительного зала: |  |  |
|  |  | 700 мест и менее | 31 |  |
|  |  | более 700 мест | 43 |  |
|  | для театров: |  |  |
|  |  | драматических и музыкально-драматических | 25 |  |
|  |  | музыкальной комедии | 29 |  |
|  |  | оперы и балета | 31 |  |

2. Уровень глаз сидящего зрителя следует принимать на высоте 1,2 м от уровня пола.

Превышение луча зрения, направленного на расчетную точку наблюдения по рис.4 над уровнем глаз впереди сидящего зрителя, следует принимать 0,12-0,14 м.

При проектировании зрительного зала кинотеатра расчетную точку наблюдения следует принимать на нижней кромке рабочего поля экрана . При проектировании клубных и театральных залов допускается принимать расчетные точки наблюдения  и .

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное

Требования к параметрам киноэкрана и зрительного зала при оборудовании киноустановками

| Буквенное обозначение параметра | Параметр | Величина параметра | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина рабочего поля киноэкрана (криволинейного - по хорде), м: |  | - расчетная длина зрительного зала (по оси зала от экрана до спинки сиденья последнего ряда, м) |
|  | широкоформатного | 0,6* | Ширину экрана следует уточнять по ближайшему большему фокусному расстоянию объектива кинопроектора Соотношение высоты и ширины рабочего поля киноэкрана следует принимать: широкоформатного - 1:2,2; широкого - 1:2,35; кашетированного - 1:1,66; обычного - 1:1,37 |
|  | широкого | 0,43* |  |
|  | кашетированного | 0,34* |  |
|  | обычного | 0,25* |  |
|  | Расстояние от экрана до спинки сиденья первого ряда (по оси зала, м) при киноэкране: |  |  |
|  | широкоформатном | Не менее 0,6 |  |
|  | широком | Не менее 0,84 |  |
|  | обычном | Не менее 1,44 |  |
|  | Проекционное расстояние | Не менее 0,85 | Радиус кривизны киноэкрана следует принимать не менее . При широкоэкранной проекции на диффузный экран, а также в клубах следует принимать плоский экран |
|  | Угол отклонения оптической оси кинопроектора от нормали в центре киноэкрана: |  |  |
|  | в горизонтальной плоскости | Не более 7° | При проектировании клубов и театров допускается принимать не более 9° |
|  | в вертикальной плоскости при проекции: |  |  |
|  | сверху вниз | Не более 8° |  |
|  | снизу вверх | Не более 3° |  |
|  | Заэкранное пространство, м: |  |  |
|  | широкоформатного киноэкрана | 1,5 | При одноканальном воспроизведении звука и расположении громкоговорителя по сторонам киноэкрана допускается =0,1 м |
|  | широкого киноэкрана | 0,9 |  |

________________

* При проектировании кинотеатров сезонного действия, а также клубов и театров допускается принимать величину параметров, м, не менее:

- 0,54;  - 0,39;  - 0,3;  - 0,22.

Примечания: 1. При проектировании зрительного зала с балконом (см. рисунок) глубину части зала, расположенной под балконом, следует принимать не более 1,5 ее высоты. 2. При проектировании зрительного зала, в котором кинопоказ не предусматривается или будет осуществляться эпизодически, глубину части зала, расположенной под балконом, следует принимать не более двух ее высот.

Оборудование зрительного зала кинопроекцией. ЗП - зона расположения объективов кинопроекторов

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

Размеры и планировка помещений кинопроекционной

| Буквенное обозначение параметра | Параметр | Размеры*, м, при кинопроекторах |
| --- | --- | --- |
|  |  | для 70/35-мм фильмов | для 35-мм фильмов | для 35-мм фильмов с лампами накаливания и для 16-мм фильмов |
| а | Расстояние: |  |  |  |
|  |  | при необходимости доступа к оборудованию с задней стороны | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | при отсутствии необходимости доступа к оборудованию с задней стороны | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| б | Расстояние от оптической оси крайнего левого кинопроектора до левой стены или оборудования | 1,5 | 1,2 | 1 |
| в | Расстояние между оптическими осями смежных кинопроекторов и от оптической оси крайнего правого кинопроектора до правой стены или оборудования | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
| г | Расстояние от передней стены до выступающей части кинопроектора | 0,5 | 0,35 | 0,35 |
| д | Расстояние от кинопроектора до оборудования или задней стены | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| е | Расстояние между центрами проекционного и смотрового окон | - | 0,5 | 0,5 |
| и | Расстояние от центра проекционных и смотровых окон до отметки чистого пола (при =0) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| к | Высота кинопроекционной от пола до потолка в чистоте | 2,9 | 2,6 | 2,6 |

________________

* Указанные размеры являются минимальными.

Схема планировки кинопроекционной. Обозначения стен: I - левая; II - задняя; III - правая

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Рекомендуемое

Схемы размещения заэкранных громкоговорителей

Схемы размещения двух (а), трех (б), пяти (в) заэкранных громкоговорителей

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рекомендуемое

Примерное расчетное количество посетителей клубных помещений в кинотеатрах

| Примечания | Расчетное количество посетителей, % расчетной вместимости | Дополнительные указания |
| --- | --- | --- |
| Гостиная | 4 | - |
| Игровая: |  |  |
| помещение игровых автоматов | 2 | - |
| помещение настольных игр | 2 | Только в детских кинотеатрах; в прочих типах - на площади фойе |
| Бар | 3 | - |
| Зимний сад | 3 | - |
| Аудитория (просмотровый зал) | 10 | - |
| Выставочный зал (зал пропаганды киноискусства) | 3 | - |

Примечание. При кооперировании кинотеатра с танцевальным залом-дискотекой вместимость танцевального зала рекомендуется принимать 20% расчетной вместимости кинотеатра.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое

Удельные показатели строительного объема и общей площади неспециализированных кинотеатров

| Вместимость, мест, до | Строительный объем на 1 место, м | Общая площадь на 1 место, м |
| --- | --- | --- |
|  | Кинотеатры круглогодичного действия |
|  | однозальные | многозальные | однозальные | многозальные |
| 300 | 16 | - | 2,7 | - |
| 500 | 18 | 17 | 2,6 | 2,5 |
| 800 | 20 (22) | 18 (20) | 2,5 (2,6) | 2,4 (2,5) |
| 1200 | (23) | 19 (21) | (2,5) | 2,3 (2,4) |
| 1600 | (24) | 20 (22) | (2,4) | 2,2 (2,3) |

Примечания: 1. В скобках указаны показатели для кинотеатров с широкоформатной проекцией.

2. Показатели для специализированных кинотеатров определяются заданием на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Рекомендуемое

Состав и расчетное количество посетителей клубного комплекса клубов общего профиля

| Помещения | Расчетное количество посетителей, чел. |
| --- | --- |
| Группа помещений для отдыха и развлечений* |
| Общая вместимость группы | 10 | 25 | 50 | 75 | 125 | 200 | 300 | 500 | 700 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гостиная | 10 | 15 | 30 | 40 | 10 | 20 | 45 | 45 | 45 |
|  | буфет | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
|  | игровая | - | - | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 50 | 50 |
|  | танцевальный зал | - | - | - | - | 60 | 90 | 125 | 200 | 300+75 (два зала) |
|  | биллиардная | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 |
|  | бар | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
|  | зал для физкультурно-оздоровительных занятий | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 45 | 45 |
|  | зимний сад | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 |
| Лекционно-информационная группа помещений* |
| Общая вместимость группы | 15 | 25 | 50 | 75 | 125 | 200 | 300 | 500 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабинет передового опыта и политического просвещения | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |  |
|  | аудитория | - | - | - | - | 60 | 120 | 200 | 300 |  |
|  | выставочный зал | - | - | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 70 |  |
|  | зал празднеств и обрядов | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 70 |  |
|  | клубный читальный зал | - | - | - | - | 10 | 25 | 30 | 30 |  |
|  | библиотека, тыс. ед. хранения мест в читальном зале | 2 5 | 3 10 | 6 10 | 25 30 | - | - | - | - |  |
| Кружково-студийная группа помещений* |
| Общая вместимость группы | 15 | 25 | 50 | 75 | 125 | 200 | 300 | 500 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кружки универсального назначения | 15 | 25 | 50 | 25 | 40 | 60 | 90 | 150 |  |
|  | сценическая студия** (хоровой, театрально-драматический, оркестровый, танцевальный и цирковой кружки) | - | - | - | 35 | 60 | 70 | 100 | 200 |  |
|  | техническая студия (технические, кинофотокружки) | - | - | - | 15 | 25 | 40 | 50 | 50 |  |
|  | художественная студия (изобразительного искусства, культуры быта - домоводства) | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 50 |  |
|  | студия по интересам (художественных промыслов и ремесел, по интересам и др.) | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 50 |  |

________________

* Допускается перераспределять вместимости помещений в пределах общей вместимости каждой группы, сохраняя не менее  вместимости каждого помещения.

** В составе сценической студии клубов, оборудованных сценами, допускается предусматривать репетиционный зал с размерами в плане  и высотой не менее , где  и  - размеры строительного портала по табл.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Рекомендуемое

Удельные показатели строительного объема и общей площади клубов общего профиля

| Типы клубов | Строительный объем на 1 чел., м | Общая площадь на 1 чел., м |
| --- | --- | --- |
| I | 18 | 3,2 |
| II | 18 (25) | 3,3 (4,5) |
| III | 19 (26) | 3,5 (4,5) |
| IV | 19 (26) | 3,5 (4,5) |
| V | 20 (27,5) | 3,5 (4,5) |

Примечания: 1. Удельные показатели строительного объема и общей площади указаны из расчета на единовременного посетителя клуба и без учета дополнительно кооперируемых с клубом помещений и зданий.

2. Показатели приведены для клубов со зрительными залами с эстрадами, в скобках - для клубов со зрительными залами со сценами.