ВЫЕМКА В СКАЛЬНЫХ И КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТАХ

Условные обозначения:

В/2 - расстояние между осью и бровкой земляного полотна;

h - глубина кюветов.

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки продольного профиля | 1: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100(20)* мм, остальные - до ±50(10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.2. |
| Расстояние между осью и бровкой земляного полотна B/2 | 2: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.3. |
| Поперечные уклоны | 3: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010(0,005) | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.4. |
| Уменьшение крутизны откосов | 4: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20%, остальные - до 10% | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.5. |
| Положение оси в плане | 8: Предельные отклонения от проектного положения оси ±0,2 м | СНиП 3.02.01-87 таб.13, п.7. |

_______________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав b (по дну) | 5: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные - до 5 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.1. |
| Глубина кюветов h (при условии обеспечения стока) | 6: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные - до 5 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.2. |
| Продольные уклоны дренажей | 7: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные - до ±0,001. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.4. |

Таблица 3

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений 1-8 принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1, 2. Измерения проводятся не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике). | СНиП 3.06.03-85 п.4.76. п.4.77. |
| Кроме параметров, указанных выше, при устройстве земляного полотна контролируются: плотность грунта в основании земляного полотна: плотность грунта в естественном основании выемки следует контролировать по оси земляного полотна и расстоянии 1,5-2 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м - также в промежутках между ними. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.27. |
| Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин. влажность используемого грунта (в случае замены грунта): - контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте его получения (в резерве, карьере) не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков. | СНиП 3.06.03-85 п.4.77. п.4.78. |
| ровность поверхности: - контролируется нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 м; укрепление откосов (контроль качества укрепительных работ приводится в разделе"Укрепление откосов"). | п.4.81. |
| Степень уплотнения крупнообломочных грунтов, содержащих более 60% обломочной фракции, следует считать достаточной, если полная величина осадки поверхности слоя грунта в результате уплотнения составляет 8-10% первоначальной толщины, для верхнего слоя 10-12%. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.29. |
| Относительную плотность крупнообломочных грунтов необходимо измерять следующим образом: по коэффициенту уплотнения отношением плотности сухого грунта, определяемого методом лунок, к максимальной плотности при стандартном уплотнении в укрупненном цилиндре. Диаметр укрупненного цилиндра, в котором ведется стандартное уплотнение, должен быть в 4-5 раз больше размера крупной фракции грунта (метод целесообразен для грунтов с включением обломков не крупнее 60-65 мм). |  |
| методом пробного динамического нагружения через жесткий штамп диаметром 40-50 см путем сравнения полученной при 20-кратном нагружении ударами интенсивностью 0,5-1,05 Па (0,5 кг/см) (груз массой 35-45 кг падает с высоты 0,9-1,0 м) остаточной осадки штампа, с допустимой, находящейся в пределах 0,4-0,6% от его диаметра. Этот метод пригоден для грунтов с максимальным размером крупных обломков до 100-120 мм. методом пробного нагружения поверхности уплотненной насыпи грузовым автомобилем со спаренными шинами с нагрузкой на ось не менее 10 т или тяжелым гладковальцовым катком массой не менее 10 т. При этом насыпь считается уплотненной до требуемой плотности, если осадка ее поверхности не превышает 3 мм при проходе автомобиля и 5 мм при проходе гладковальцового катка. Метод можно применять, когда грунт включает обломки размером более 100-120 мм, а также при отсыпке насыпей из скальных грунтов. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.29 |

Таблица 4

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| При взрывных методах разработки и рыхления недоборы по основанию выемок не допускаются. Недоборы по поверхности откосов не должны превышать 0,2 м при условии обеспечения их устойчивости. Величина переборов после окончательной зачистки дна и откосов выемок не должна быть больше указанной в таблице 5. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.11.16. СНиП 3.02.01-87 п.3.6., таб.4, 5. |

Таблица 5

| Разновидность грунта в соответствии с ГОСТ 25100-95 и модулем трещиноватости | Допустимые величины переборов при разработке, см, при рыхлении способом |
| --- | --- |
|  | взрывным способом | механическим способом |
|  | методом скважинных зарядов | методом шпуровых зарядов |  |
| Прочные и очень прочные при модуле трещиноватости менее 0,1 | 20 | 10 | 5 |
| Прочие скальные грунты, вечномерзлые грунты | 40 | 20 | 10 |