# Свод правил СП 141.13330.2012
"Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения"
(утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. N 121/ГС)

# Social service institutions persons with reduced mobility regulations of calculation and allocation

Дата введения 1 июля 2013 г.
Введен впервые

ГАРАНТ:

Настоящий документ был включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений

# Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и с принципами Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Российской Федерацией в сентябре 2008 г.

Настоящий свод правил детализирует требования СП 59.13330 и может применяться совместно с другими документами в области проектирования и строительства.

В нормативном документе реализованы также требования федеральных законов [1]-[4].

Свод правил разработан: ООО "Институт общественных зданий" - руководитель работы - канд. архит., проф. A.M. Гарнец, ответственный исполнитель - канд. архит. A.M. Базилевич; исполнитель - д-р мед. наук, проф. Н.Ф. Дементьева (ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России), канд. техн. наук А.И. Цыганов (компьютерная графика); при участии ОАО "ЦНИИЭП жилища" - канд. архит., проф. А.А. Магай, канд. архит. Н.В. Дубынин.

# 1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает:

правила определения нормативных потребностей маломобильных граждан (далее - МГ) в сфере социального обеспечения;

нормы расчета учреждений для различных видов обслуживания (социально-бытового, социально-медицинского, социально-реабилитационного, социально-консультативного, социального жилища);

правила подсчета потребности в учреждениях и центрах социального обслуживания для каждой структуры МГ;

правила размещения объектов и центров на территории городской и сельской застройки.

1.2 Свод правил распространяется на учреждения: долгосрочного (преимущественно стационарного) пребывания МГ; среднесрочного (включая пятидневного) обслуживания; краткосрочного (разового) обслуживания; специального обслуживания.

1.3 Свод правил не распространяется на обслуживание МГ в учреждениях: Федерального уровня (специализированных центров диагностики, реабилитации, лечения и отдыха); НИИ и экспертных центров по проблемам геронтологии; учебных заведений по подготовке специалистов социального обслуживания.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения

ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем своде правил приняты термины и определения, установленные в ГОСТ Р 52495, ГОСТ Р 52880 и СП 59.13330.

# 4 Общие положения

4.1 Настоящий свод правил детализирует СП 42.13330 и применяется при проектировании муниципальных образований, развитии застроенных территорий, а также при разработке схем развития и размещения объектов социальной инфраструктуры. Состав учреждений соответствует СП 136.13330.

4.2 При расчете системы социального обслуживания и размещении учреждений следует учитывать:

различный состав и характеристики городских и сельских МГ;

наличие существующей сети учреждений социального обслуживания, степень соответствия рекомендуемому составу, показателям обеспеченности;

ресурсные возможности развития сети и функционирования учреждений;

градостроительные условия размещения учреждений социального обслуживания - плотность, завершенность жилой застройки;

наличие у существующих учреждений земельных участков.

4.3. В настоящем документе учитываются:

особенности демографической и физиологической структур МГ;

существующие и перспективные виды услуг и формы обслуживания;

основные типы поселений и иерархические уровни обслуживания.

4.4 Норма расчета вместимости учреждений социального обслуживания устанавливается на 1 тыс. маломобильных граждан.

Расчетные единицы в зависимости от вида обслуживания выражаются либо натурально (места, койки, посты, посадочные места, квартиры), либо в виде посещений и обращений МГ, либо в численности обслуживающего персонала (социальные работники, консультанты).

4.5 Расчет сети учреждений социального обслуживания МГ рекомендуется производить для двух видов территориального планирования муниципальных образований:

в составе схем территориального планирования муниципального района или городского округа (выявляется пропорция в развитии сети стационарных учреждений центрального и остальных поселений района, округа);

в составе генерального плана поселения определяются перечни, специализация, вместимость, тип здания, размер участка, местоположение социальных учреждений в пределах элементов планировочной структуры - квартал, микрорайон и др.

4.6 При формировании системы и типов учреждений, кроме дифференцированного учета потребностей в социальном обслуживании, необходимо также учитывать способность МГ к самообслуживанию согласно таблице 1.

Таблица 1 - Классификация МГ по степени самообслуживания

| Индекс | Характеристика МГ по степени самообслуживания | % к итогу |
| --- | --- | --- |
|  |  | в городских поселениях | в сельских поселениях |
| МГ-1 | Способные к полному самообслуживанию | 55 | 35 |
| МГ-2 | Способные к частичному самообслуживанию | 37 | 54 |
| МГ-3 | Не способные к самообслуживанию | 8 | 11 |

4.7 Маломобильные граждане по семейному статусу разделяются на:

одиноких, не имеющих родственников или отдельно проживающих, а также семьи из двух пенсионеров. Данные группы МГ составляют в среднем в городских поселениях 45%, в сельских - 70%,

семейных, проживающих совместно с другими родственниками и имеющих возможность получать от них частичную социальную поддержку (55% и 30% соответственно).

4.8 Потенциальными клиентами системы социального обслуживания при отсутствии конкретных обследований согласно данным ЦИЭТИН [5] и ОOO "ИОЗ" можно считать 70% МГ (т.е. 700 чел. на 1 тыс. МГ) в городских поселениях и 55% МГ (т.е. 550 чел. на 1 тыс. МГ) - в сельских.

4.9 Маломобильные граждане с различной способностью самообслуживания и различным семейным статусом формируют шесть расчетных подгрупп:

- одинокие, с полным самообслуживанием;

- семейные, с полным самообслуживанием;

- одинокие, с частичным самообслуживанием;

- семейные, с частичным самообслуживанием;

- одинокие, не способные к самообслуживанию;

- семейные, не способные к самообслуживанию.

Расчетная численность нуждающихся в социальном обслуживании по указанным шести подгруппам принимается согласно таблице В.2.

# 5 Расчет учреждений социального обслуживания

# 5.1 Общие принципы и правила расчета

5.1.1 Для проектирования системы социального обслуживания МГ требуются следующие исходные материалы:

удельный вес МГ от численности населения - для принятия решения о соотношении надомных и дневных нестационарных форм обслуживания (представляют органы статистики);

группировка МГ по способности самообслуживания и семейному статусу - для определения приоритетов форм обслуживания (органы здравоохранения и соцзащиты);

перечень и перспективы сохранения и использования существующих учреждений, состав оказываемых ими услуг;

территориальная дислокация учреждений социального обслуживания, удаленность от жилых комплексов, от остановок общественного транспорта и улично-дорожной сети - для соблюдения их доступности (органы соцзащиты и архитектуры).

5.1.2 Норма расчета учреждения обслуживания определяется по формуле

, (5.1)

где  - норма расчета j-го учреждения, выраженная j-й единицей вместимости на 1 тыс. МГ;

- потребность, выраженная в j-х учреждениях, в j-х единицах вместимости на 1 тыс. МГ;

- коэффициент пребывания клиента в учреждении в течение одного года.

5.1.3 Коэффициент пребывания МГ в учреждениях рекомендуется принимать с учетом сроков пребывания в учреждениях клиентов :

для учреждений долгосрочного обслуживания - пребывание МГ от 3 до 12 месяцев в году;

для учреждений среднесрочного обслуживания - пребывание МГ от 1 до 3 месяцев в году;

для учреждений краткосрочного обслуживания - обслуживание МГ менее одного раза в месяц.

Примечание - Особую группу составляют учреждения специального обслуживания граждан без определенного места жительства со сроком пребывания от одного раза в сутки до 6 месяцев в году ().

5.1.4 Нормы расчета учреждений социального обслуживания для городских и сельских поселений, полученные по формуле (5.1), приведены в таблице Г.1.

5.1.5 Расчет потребности в кадрах административного аппарата и методического отдела центров социального обслуживания приведен в [6], часть из которых приведена в таблице Е.1.

5.1.6 В зависимости от задач градостроительного планирования применяется один из двух методов:

расчет суммарной вместимости учреждений всех видов социального обслуживания;

определение количества объектов и мест их размещения.

# 5.2 Расчет суммарной вместимости учреждений

5.2.1 Суммарная вместимость учреждений определяется потребностью по следующим видам обслуживания:

социально-бытовое и социально-медицинское;

медико-социальное (на базе системы здравоохранения);

социально-реабилитационное, оздоровительное и досуговое;

социально-консультативное;

специализированное жилище;

обслуживание лиц без определенного места жительства.

5.2.2 Основную часть суммарной вместимости учреждений целесообразно сгруппировать в центры:

геронтологические, гериатрические, социально-оздоровительные центры - стационарного типа;

центры территориального (дневного) социального обслуживания (пожилых людей) и комплексные центры (обслуживание всех нуждающихся в социальной поддержке слоев населения) - нестационарного типа.

5.2.3 Типология учреждений социального обслуживания приведена в приложении Б, а перечень учреждений в центрах крупных муниципальных районов - в таблице Г.3.

5.2.4 В муниципальном районе в случае превышения расстояния 50 км от поселений до административного центра района, что соответствует зоне двухчасовой транспортной доступности, необходимо (за пределами этой зоны) в существующих поселениях предусмотреть размещение подцентров социального обслуживания.

5.2.5 В центральном поселении муниципального района располагается основной комплекс стационарных учреждений и система управления социальным обслуживанием.

5.2.6 Вместимость сети стационарных учреждений (домов-интернатов, учреждений медико-социального обслуживания, социально-оздоровительных центров), а также полустационарных учреждений (отделений пятидневного пребывания) подсчитывается по формуле

, (5.2)

где  - вместимость стационарных учреждений, ед. изм. вместимости;

Л - общая численность МГ района, тыс. чел.;

а - расчетный показатель обеспеченности учреждениями, ед. изм. вместимости на 1 тыс. МГ согласно таблице Г.1.

5.2.7 Вместимость сети нестационарных учреждений надомного обслуживания (включая социально-медицинское и индивидуально-договорное) следует определять по формуле

, (5.3)

где  - вместимость нестационарных учреждений надомного обслуживания;

- численность МГ, проживающих в центральном поселении муниципального района, и МГ, проживающих в зоне 30-минутной транспортной доступности центрального поселения;

,  - численность МГ, проживающих в пределах зон 30-60-минутной и за пределами 60-минутной транспортной доступности соответственно;

, ,  - доля расчетного показателя обеспеченности учреждениями социального обслуживания для , ,  проживающих в соответствующих зонах транспортной доступности.

5.2.8 Вместимость сети нестационарных учреждений дневных форм обслуживания (включая срочного и консультационного), а также учреждений медико-социального обслуживания (гериатрические кабинеты при амбулаторно-поликлинической системе здравоохранения) подсчитывается по формуле

, (5.4)

где  - вместимость нестационарных учреждений дневного обслуживания.

5.2.9 Вместимость прочих учреждений социального обслуживания (специализированное жилище, учреждения досуга) следует определять по формуле

. (5.5)

Пример обслуживания МГ сельского муниципального района приведен в таблице Г.4.

5.2.10 Расчет системы социального обслуживания МГ города включает:

расчет стационарной и полустационарной сетей учреждений;

расчет нестационарной сети учреждений.

5.2.11 Нестационарные учреждения рассчитываются по одному из двух вариантов:

с определением необходимого числа центров социального обслуживания - в новых жилых районах и периферийных районах с низкой плотностью жилой застройки;

в виде мини-центров (блоков) с неполным набором учреждений (так называемым блок-модульным способом) дневного пребывания и надомного обслуживания - в исторических и других частях городов с плотной застройкой, с относительно сложившейся системой обслуживания.

5.2.12 Для городов различной величины (классификация и численность населения - по [4]) число центров социального обслуживания (ЦСО) составляет:

| малые города (10-50 тыс. чел.) | 1-3 |
| --- | --- |
| средние города (50-100 тыс. чел.) | 3-6 |
| большие города (100-250 тыс. чел.) | 6-9 |
| крупные города (250-1000 тыс. чел.) | 9-16 |
| крупнейшие города (свыше 1,0 млн чел.) | 16-24 |

Ориентировочное число ЦСО и состав их отделений приведены в таблице Г.6. При этом численность обслуживаемых МГ одним центром составляет:

1-5 тыс. МГ - для малых и средних городов;

10-30 тыс. МГ - для больших, крупных, крупнейших городов.

5.2.13 Для анализа эффективности центров социального обслуживания можно применять качественно-количественную оценку по числу отделений, количеству предоставляемых услуг, используя методику, приведенную в таблице Г.6.

Пример расчета сети учреждений социального обслуживания нового района города с использованием ЦСО приведен в таблице Г.7.

# 5.3 Пообъектный расчет

5.3.1 Пообъектный традиционный расчет осуществляется в соответствии с результатами расчета суммарной вместимости учреждений, установленной в таблице В.1.

5.3.2 Учреждения, входящие в состав центров ЦСО, учитываются на стадии сетевого расчета вместимости согласно таблице Г.5, а не входящие в состав ЦСО, - согласно таблице Г.8.

5.3.3 Блок-модульный метод рекомендуется применять в малых городах и сельских поселениях или при высокоплотной жилой застройке крупных городов с недостаточно сформировавшейся системой социального обслуживания. Метод характеризуется специализацией социальных работников по родственным видам услуг (бытового-доставочного, бытового-хозяйственного, досугового, оздоровительного, консультативно-правового), учетом сопоставимой частоты спроса, равной территориальной доступностью и сходными затратами времени на оказание услуг.

5.3.4 К основным типам блоков надомного обслуживания (БНО) относятся:

БНО.1 - для социальных работников, обеспечивающих доставку товаров и услуг в жилище МГ;

БНО.2 - для социальных работников, оказывающих помощь МГ по домашнему хозяйству;

БНО.3 - для социальных работников, осуществляющих сервисные услуги (написание писем, прогулки, консультации и пр.);

БНО.4 - для услуг посреднического характера (медицинских работников, правоведов, психологов, педагогов).

Для функционирования перечисленных блоков необходимо создание:

БОО (блок организационного обеспечения) - для административных работников и методического аппарата (руководителей, заведующих отделениями, инструкторов, социальных работников).

5.3.5 Расчетные показатели для блоков БНО.1 - БНО.4 приведены в таблице Г.9. Блок БОО формируется согласно таблице Е.2.

5.3.6 К основным типам блоков дневного пребывания (БДП) относятся:

БДП.1 - для занятия досугом (любительская и просветительская деятельность, физкультура, активный и спокойный отдых и т.п.);

БДП.2 - для культурно-зрелищных мероприятий, медико-реабилитационных консультаций, медицинских процедур;

БДП.3 - для бытового и медико-оздоровительного обслуживания.

Нормы расчета блоков дневного пребывания приведены в таблице Г.9.

5.3.7 С учетом идентичности профиля задействованных специалистов (социальных работников) целесообразно объединение блоков дневного обслуживания и дневного пребывания в следующие модули:

модуль сервисного и досугового обслуживания - ;

модуль доставочного и дневного обслуживания - . Возможно кооперирование модуля с домами-интернатами, расположенными в селитебной зоне города;

модуль медико-посреднических услуг - . Возможна кооперация с учреждениями здравоохранения профилактического типа.

# 6 Определение вместимости, полезной площади и мощности системы социального обслуживания

6.1 Вместимость учреждений выражается в различных единицах измерения - места, койки, посты, социальные работники, посадочные места и пр.

6.2 Общая полезная площадь системы обслуживания определяется суммой площадей учреждений. При базовой (минимальной) обеспеченности общая площадь может быть определена с использованием показателей таблицы Г.2.

Удельный показатель общей площади на 1 тыс. МГ для города и села с учетом социальных, административных, хозяйственных и методических функций системы обслуживания приведен в таблице 2.

6.3 Для определения мощности системы социального обслуживания рекомендуется применять показатель технологического ресурса системы, выраженный численностью занятых работников социальной службы.

Перечень обслуживающего персонала учреждений обслуживания приведен в таблице Е.1.

Таблица 2 - Удельный показатель общей площади объектов социального обслуживания

| Структура системы обслуживания | Общая площадь учреждений социального обеспечения (при минимальной норме), тыс. МГ |
| --- | --- |
|  | Городские поселения | Сельские поселения |
| Учреждения социального обслуживания | 291 | 234 |
| Административно-хозяйственные и методические подразделения центра социального обслуживания (аппарат ЦСО) | 26 | 25 |
| Здание органов социальной защиты населения | 10 | 5 |
| Всего | 327 | 264 |

6.4 Удельный показатель мощности системы социального обслуживания ориентировочно составляет:

30 работников социальных служб на 1 тыс. МГ городских поселений;

60 работников социальных служб на 1 тыс. МГ сельских поселений.

6.5 Для каждой типологической группы поселений предлагается численность работников социальной службы на 1 тыс. МГ согласно таблице Е.2.

6.6 Состав работников социальной службы следует принимать согласно таблицам Е.3 и Е.4.

# 7 Размещение учреждений социального обслуживания

# 7.1 Общие требования

7.1.1 Размещать учреждения социального обслуживания следует по расчету, приведенному в настоящем своде правил. Местоположение и зона обслуживания учреждений зависят от специализации, вместимости, частоты посещения и времени пребывания (обслуживания) в нем клиентов. При размещении учреждений следует учитывать:

для стационарных учреждений: необходимость укрупнения их в связи с оснащением сложным современным оборудованием и привлечением квалифицированных обслуживающих кадров; зависимость от сети медицинских стационарных учреждений;

для нестационарных учреждений надомного обслуживания: развитие сети торгово-бытового обслуживания и транспортной системы; плотность расселения, наличие амбулаторно-поликлинической сети;

для нестационарных учреждений дневного обслуживания и специализированного жилища: степень развития культурно-просветительных учреждений; природные и планировочные факторы.

7.1.2 К учреждениям обслуживания федерального уровня (потребность и вместимость которых определяется специальными решениями) относятся:

специализированные центры лечебной профилактики (диагностики, реабилитации, лечения и отдыха);

научно-исследовательские и экспериментальные центры по проблемам геронтологии;

учебные заведения для подготовки и повышения квалификации кадров - специалистов социальной службы.

Учреждения для лечения и отдыха размещают на территориях с наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями.

7.1.3 Учреждения социального обслуживания муниципальных образований распределяют по зонам:

жилая (с размещением специализированных жилых домов, домов-интернатов, центров социального обслуживания, досуговых центров);

общественно-деловая (лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные центры, центры реабилитации, учреждения органов соцзащиты, дома для лиц, не имеющих постоянного места жительства);

рекреационного назначения (хосписы, дома-интернаты).

7.1.4 Принципы размещения в жилой застройке специализированных жилых домов для МГ изложены в [7]:

расстояние до торгово-бытовых предприятий, а также до остановок общественного транспорта не должно превышать 500 м;

на пути к ним, как правило, не должно быть наземных переходов улиц с интенсивным движением транспорта.

7.1.5 Дома-интернаты для маломобильных граждан следует размещать на жилой территории населенных мест.

Дома-интернаты для ветеранов труда допускается размещать при медико-санитарных частях производственных объектов.

Дома-интернаты для лиц творческих профессий и пансионаты рекомендуется размещать за городом при условии хорошей транспортной связи с городом.

7.1.6 Организацию поселка для персонала, обслуживающего дом-интернат, следует решать в соответствии с СП 42.13330.

7.1.7 При размещении геронтологического центра в черте города в его составе можно предусматривать отделение дневного пребывания и отделение 5-дневного пребывания [8]. Размещение центра в пригородной зоне возможно только при хорошем транспортном сообщении.

Во всех случаях размещения геронтологического центра следует учитывать его связь с научно-методическими учреждениями.

7.1.8 Хосписы и дома сестринского ухода следует размещать в жилой или рекреационной зоне на участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям. При выборе участков необходимо обеспечить доступность проезда к хосписам больных и их родственников, а также близость к действующим больницам.

7.1.9 При выборе радиуса доступности учреждения обслуживания учитываются следующие правила:

для уникальных геронтологических центров - удаленность не регламентируется;

для стационарной сети (дома-интернаты, учреждения медико-социального обслуживания) - временная удаленность не более 2 ч;

для нестационарной сети:

для учреждений надомного обслуживания - до 1500 м в городских поселениях и до 5000 м в сельских;

для учреждений дневного пребывания - до 500 м и до 1500 м соответственно;

для культурно-досуговых учреждений - до 1,5 км и до 3 км соответственно.

7.1.10 Расчет сети учреждений социального обслуживания приведен в таблице Г.8.

# 7.2 Размещение учреждений, центров и блоков социального обслуживания

7.2.1 При определении места размещения учреждений социального обслуживания следует учитывать дислокацию существующих и планируемых лечебно-профилактических учреждений, так как в стационарной сети учреждений социального обслуживания постоянно существует потребность в оказании консультативной помощи и проведении профилактических осмотров МГ специалистами лечебно-профилактических учреждений. В нестационарной сети рассредоточенность постов надомного (социально-медицинского) обслуживания требует минимизации передвижений социальных работников в системе "квартира (пост) - учреждение социального обслуживания - лечебное учреждение".

7.2.2 Центры социального обслуживания следует размещать на жилых территориях, требующих полного предоставления социальных услуг надомного и дневного типа в объеме, предусмотренном постановлением Минтруда России [9].

Пример размещения ЦСО в новом развивающемся городском районе приведен на рисунке Д.1.

7.2.3 Для сельских поселений рекомендуется (мини) ЦСО-V, рассчитанный на обслуживание 0,5-1 тыс. МГ, с числом постов надомного обслуживания 50-100 единиц, с малым отделением дневного обслуживания (10-25 мест), с комплексным отделением срочной помощи и консультаций.

7.2.4 Для развивающихся территорий рекомендуется использовать блок-модульный метод размещения учреждений с соблюдением следующих радиусов доступности:

для БОО - доступность может достигать до 3000-5000 м для городских и сельских поселений соответственно;

для БО.1 и БНО.3 - 1500-3000 м;

для БО.2 и БНО.4 - 500-1000 м.

Пример размещения блок-модулей нестационарных учреждений обслуживания в районе со сложившейся застройкой и достаточно развитой системой общественного обслуживания приведен на рисунке Д.2.

7.2.5 При размещении блоков дневного пребывания МГ следует придерживаться радиусов доступности:

для БДП.1 - до 1500 м;

для БДП.2 и БДП.3 - до 500 м.

# 7.3 Земельные участки учреждений социального обслуживания

7.3.1 Площадь земельных участков домов-интернатов, центров социального обслуживания рекомендуется принимать по показателям таблицы 3.

7.3.2 Размеры земельных участков хосписов и домов (отделений) сестринского ухода следует принимать в соответствии с таблицей 4.

7.3.3 Размеры земельных участков медико-социальных, лечебно-консультативных центров без стационара следует принимать из расчета 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на один объект.

Размеры земельных участков гериатрических центров, в структуре которых есть стационары и лечебно-консультативные отделения, следует принимать:

при расположении стационара и лечебно-консультативного отделения в одном здании - 150  на одну койку;

при расположении лечебно-консультативного отделения в отдельно стоящих зданиях - из расчета 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект.

Таблица 3 - Удельная площадь участков домов-интернатов и центра социального обслуживания

| Тип здания | Площадь территории, на одно место, не менее |
| --- | --- |
|  | для городского поселения | для сельского поселения |
| Дом-интернат общего типа и пансионат для лиц старших возрастных групп | 60 | 80 |
| Психоневрологический дом-интернат | 50 | 60 |
| Дом-интернат для лиц, вышедших из мест заключения | 60 | 70 |
| Территориальный центр социального обслуживания | 40 | 50 |

Таблица 4 - Удельные размеры участков учреждений медико-социального назначения

| Тип здания | Расчетный норматив, на одну койку, не менее | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Хоспис | 500 | 0,8-1,5 |
| Геронтологический центр | 100 | 2,0 |
| Геронтопсихиатрический центр | 100 | 2,0 |
| Дом сестринского ухода | 60 | 0,6-1,2 |

7.3.4 Размеры участков домов жилищного фонда социального использования следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 - Площадь участков домов жилищного фонда социального использования

| Тип специализированного жилища | Расчетный норматив, на 1 чел. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- |
| Специализированный жилой дом То же | 100 125 | 0,5-1,0 1,25-1,5 |
| Жилой комплекс для МГ | 125 | 2,5 |

Требования к обустройству территорий вблизи специальных жилых домов изложены в [10].

7.3.5 Площадь участка для учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства следует принимать по таблице 6.

Таблица 6 - Удельные показатели площади участка учреждений обслуживания бездомных

| Показатель | Учреждения обслуживания бездомных |
| --- | --- |
|  | Социальная гостиница | Приют | Дом ночного пребывания | Центр социальной адаптации |
| Площадь участка, | 9,9 | 8,1 | 9,0 | 10,7 |

Приложение А
(обязательное)

# Список принятых сокращений

ДИ, ОВП - дома-интернаты и отделения временного пребывания

УМСО - учреждения медико-социального обслуживания

ОСОД - отделение социально-бытового обслуживания на дому

ОСМО - отделение социально-медицинского обслуживания на дому

СИДО - служба индивидуального договорного обслуживания на дому

СЖ - специальное жилище

ОДП, О5П - отделение дневного и временного (5-дневного) пребывания

СРО - социально-реабилитационное отделение

СОЦ - социально-оздоровительный центр

СС - социальные столовые

СДУ - социально-досуговые учреждения

ОССО - отделение (центр) срочного социального обслуживания

КО - консультационное отделение

УСОБ - учреждения социального обслуживания бездомных (лиц без определенного места жительства)

КЦСО - комплексный центр социального обслуживания

Соц. раб. - социальный работник

С.с.р - специалист по социальной работе

Соц. конс. - социальный консультант

Раб. с.с - работник социальной службы

Мтд - минуты транспортной доступности

Приложение Б
(рекомендуемое)

# Типология учреждений социального обслуживания МГ

| Функция учреждений | Технология обслуживания |
| --- | --- |
|  | в нестационаре (или на дому) | в полустационаре | в стационаре |
|  | Специальное жилище | Собственное жилище |  |  |
| Бытовая, посредническая |  |  | ОСОД - отделение социально-бытового обслуживания на дому |  | УСОБ - социальная гостиница | УСОБ - центр социальной адаптации | ДИ - пансионат ветеранов труда |
|  | СЖ - специальное жилище | ОСМО - отделение социально-медицинского обслуживания на дому |  | УСОБ - дом ночного пребывания | УСОБ - социальный приют | ДИ - дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов |
|  | ЦСО (филиал) Блоки бытового, медицинского обслуживания | ОДП - отделение дневного пребывания |  | О5П - отделение 5-дневного пребывания |  | УСОБ - специальный дом-интернат для лиц из мест заключения | ОВП - отделение временного пребывания | ДИ - отделение милосердия |
|  |  | СС - социальная столовая |  |  |  |  |  |  |
|  | ОССО - отделение срочного социального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | СРО - социально-реабилитационное отделение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | СИДО - служба индивидуально-договорного обслуживания на дому |  |  | СОЦ - социально-оздоровительный центр | ПНИ - психоневрологический интернат |
| Лечебная |  |  |  |  |  |  |  | УМСО - хоспис |
|  |  |  |  | УМСО, ГЦ-7- отделение дневного пребывания |  |  | УМСО, ГЦ-4 - отделение 5-дневного пребывания | УМСО - гериатрический центр, отделение | УМСО - дом (отделение) сестринского ухода |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УМСО - геронтологический центр: ГЦ-1 - стационар, ГЦ-2 - отделение "Милосердие", ГЦ-3 - реабилитационное отделение, ГЦ-5 - психологический центр, ГЦ-7 - восстановительное отделение |
|  |  |  |  | УМСО - гериатрический кабинет при поликлинике | УМСО - отдел гериатрической помощи на дому |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ГЦ-6 - консультационный кабинет | УМСО - госпиталь участников ВОВ |
| Досуговая, консультативная |  |  | СДУ - социально-досуговое учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КО - консультативное отделение |  |  |  |  |  |
|  | ПС | ЧС | ПС | ЧС | НС | ПС | ЧС | ПС - способные к полному самообслуживанию | ЧС - способные к частичному самообслуживанию | НС - не способные к самообслуживанию |
|  | Категории обслуживаемых маломобильных граждан |

Приложение В
(рекомендуемое)

# Типы и виды учреждений социального обслуживания МГ

Таблица В.1 - Классификация учреждений по срокам обслуживания

| Типы учреждений по срокам обслуживания | Вид учреждения | Стационарность | Единица измерения | Вместимость учреждения, чел. | Общая площадь, на единицу вместимости | Общая площадь учреждения, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимум | максимум |  |  |
| Учреждения долгосрочного обслуживания |
| Дома-интернаты, отделения временного проживания (ДИ + ОВП) | ДИ (общего типа) | ст | Место | 25 | 400 | 18 | 450-7200 |
|  | ОВП (при домах-интернатах) | То же | То же | 20 | 50 | 16 | 320-800 |
| Учреждения медико-социального обслуживания (УМСО/д) | Палатные отделения в гериатрической больнице | " | " | 15 | 50 | 25 | 375-1250 |
|  | Гериатрическое отделение в многопрофильной больнице | " | " | 15 | 50 | 20 | 300-1000 |
|  | Хосписы | " | " | 15 | 100 | 30 | 450-3000 |
|  | Психоневрологические ДИ | " | " | 25 | 100 | 21 | 525-2100 |
| Специальное жилище (СЖ) | Квартиры | " | Место | 2 | 10 | 15 | 30-150 |
|  | Дома | " | Квартира | 50 | 150 | 27 | 1350-4050 |
| Отделение социально-медицинского обслуживания (на дому) (ОСМО) | В составе ЦСО | нс | Пост | 60 (30) | 0,5 (0,6) | 30 (18) |
|  | Гериатрические кабинеты (при поликлиниках) | То же | То же | 60 (30) | 0,5 (0,6) | 30 (18) |
| Отделение социального обслуживания (на дому) (ОСОД) | В составе ЦСО | " | " | 120 (60) | 0,5 (0,6) | 60 (36) |
| Служба индивидуально-договорного обслуживания (на дому) (СИДО) | На дому | " | " | 20 | 1,0 (1,2) | 20 (36) |
| Социально-оздоровительный центр (СОЦ) | СОЦ | ст | Место | 50 | 100 | 20 | 1000-2000 |
| Учреждения среднесрочного обслуживания |
| Учреждения медико-социального обслуживания (УМСО/с) | Геронтологический центр-стационар: |  |  |  |  |  |  |
|  | дом (отделение) милосердия | ст | Койка | 25 | 200 | 25 | 625-5000 |
|  | реабилитационное отделение | " | " | 20 | 100 | 20 | 400-2000 |
|  | Геронтопсихологический центр | " | " | 25 | 150 | 25 | 625-3750 |
|  | Отделение восстановительного лечения | " | Место | 50 | 100 | 10 | 500-1000 |
|  | Дома сестринского ухода | " | " | 100 | 200 | 20 | 2000-4000 |
|  | Хосписы | " | Койка | 25 | 30 | 20 | 500-600 |
|  | Отделение сестринского ухода при больницах | " | " | 25 | 50 | 15 | 375-750 |
| Специально-реабилитационное отделение (СРО) | СРО в составе ЦСО | нс | Место | 25 | 8 | 203 |
| Социальные столовые (СС) | СС самостоятельно | " | Пос. мест | 50 | 100 | 2 | 50-200 |
|  | В составе ЦСО | " | То же | 20 | 30 | 15 | 300-450 |
| Отделения дневного + 5-дневного пребывания (ОДП + О5П) | Отделения в ЦСО | п/ст | Место | 50 | 100 | 4,8 | 240-480 |
|  | В домах-интернатах | " | " | 25 | 50 | 10,2 | 255-510 |
| Учреждения досуга (СДУ) | Клубы, спортзалы | нс | Посещ/сут | 25 | 100 | 1,5 | 40-150 |
| Учреждения краткосрочного обслуживания |
| Учреждения медико-социального (краткосрочного) обслуживания (УМСО/к) | Лечебно-консультативные отделения (при гериатрических центрах; при территориальных поликлиниках) | нс | Посещ/сут | 40 | 200 | 0,5 | 20-100 |
|  | Гериатрические кабинеты (при поликлиниках; при специализированных диспансерах; при специальных жилых домах) | " | " | 15 | 30 | 0,5 | 8-15 |
| Отделение срочного социального обслуживания (ОССО) | При ЦСО | " | Число социальных работников | 3 | 30 | 90 |
| Консультативный отдел (КО) | При КЦСО | " | Число консультантов | 3 | 10 | 30 |
| Учреждения специального обслуживания |
| Учреждения обслуживания лиц без определенного места жительства (УСОБ) | Центры социальной адаптации | ст | Место | 150 | 300 | 10 | 1500-3000 |
|  | Приюты | " | " | 50 | 200 | 5 | 250-1000 |
|  | Гостиницы | нс | " | 25 | 100 | 6 | 150-600 |
|  | Дома ночного пребывания | " | " | 25 | 100 | 5 | 125-500 |
|  | Специнтернаты | ст | " | 25 | 100 | 10 | 250-1000 |
| Примечания 1 ЦСО - центры социального обслуживания, включают: ОСОД, ОСМО, ОДП, ОССО, СРО, СС. 2 КЦСО - комплексные центры социального обслуживания, включают: ОССО, ОСОД, ОСМО, ОДП, ОВП, КО. 3 Принятые сокращения: ст - учреждения стационарного обслуживания; п/ст - учреждения полустационарного обслуживания, нс - нестационарного обслуживания. 4 В скобках даны значения для сельской местности. |

Таблица В.2 - Расчет численности нуждающихся в социальном обслуживании, чел./1 тыс. МГ городских и сельских поселений*

| Категории МГ по степени самообслуживания | Городские поселения |
| --- | --- |
|  | Группы МГ по семейному статусу |
|  | (45%) | (55%) |
| 55% МГ с полным самообслуживанием |  |  |
| 37% МГ с частичным самообслуживанием |  |  |
| 8% МГ, не способные к самообслуживанию |  |  |
|  | 350 | 350 |
| Всего нуждающихся в обслуживании | 700 чел./1 тыс. МГ |
| Категории МГ по степени самообслуживания | Сельские поселения |
|  | Группы МГ по семейному статусу |
|  | - одинокие (70%) | - семейные (30%) |
| 35% МГ с полным самообслуживанием |  |  |
| 54% МГ с частичным самообслуживанием |  |  |
| 11% МГ, не способные к самообслуживанию |  |  |
|  | 500 | 50 |
| Всего нуждающихся в обслуживании | 550 чел./1 тыс. МГ |
| * Принято по [5]. Примечание - н/ж - маломобильные граждане, не желающие обслуживаться в учреждениях. |

Приложение Г
(обязательное)

# Нормы расчета

Таблица Г.1 - Нормы расчета учреждений социального обслуживания

| Типы и виды социальных учреждений для городских и сельских поселений | Единица измерения | Расчетный показатель на 1 тыс. МГ |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый | полный |
| Городские поселения |
| ДИ+ОВП - дома-интернаты, отделения временного пребывания | Место | 3 | 3 |
| УМСО(д) - учреждения медико-социального (долгосрочного) обслуживания | Койка | 2 | 4 |
| ОСОД - отделение ЦСО социального обслуживания на дому | Пост | 65 | 110 |
| ОСМО - отделение ЦСО социально-медицинского обслуживания на дому | " | 18 | 20 |
| СИДО - социально-договорное обслуживание на дому | " | 2 | 5 |
| СЖ - специальное жилище | Квартира | 3 | 10 |
| СОЦ - социально-оздоровительный центр | Место | 0,5 | 3,2 |
| О5П - отделение ЦСО 5-дневного пребывания | " | 0,5 | 2,8 |
| ОДП - отделение ЦСО дневного пребывания | " | 4,2 | 25,4 |
| СРО - социально-реабилитационное отделение | " | 0,5 | 1 |
| СДУ - социально-досуговые учреждения | " | 3 | 27 |
| СС - социальные столовые | Пос. место | 4 | 4 |
| ОССО - отделение ЦСО срочного социального обслуживания | Соц. работник | 0,06 | 0,19 |
| КО - консультативное отделение КЦСО | Соц. консультант | 0,13 | 1,36 |
| УОБ - учреждения обслуживания бездомных | Место | 1,1 | 1,1 |
| Сельские поселения |
| ДИ + ОВП - дома-интернаты, отделения временного пребывания | Место | 2,3 | 2,3 |
| УМСО(д) - учреждения медико-социального (долгосрочного) обслуживания | Койка | 0,5 | 1 |
| ОСОД - отделение ЦСО социального обслуживания на дому | Пост | 89 | 125 |
| ОСМО - отделение ЦСО социально-медицинского обслуживания на дому | " | 25 | 28 |
| СИДО - социально-договорное обслуживание на дому | " | 1 | 1 |
| СЖ - специальное жилище | Квартира | 1 | 3 |
| СОЦ - социально-оздоровительный центр | Место | 0,7 | 1,7 |
| О5П - отделение ЦСО 5-дневного пребывания | " | 2,5 | 5,4 |
| ОДП - отделение ЦСО дневного пребывания | " | 0,4 | 2,2 |
| СРО - социально-реабилитационное отделение | " | 0,1 | 0,3 |
| СДУ - социально-досуговые учреждения | " | 6 | 15 |
| СС - социальные столовые | Пос. место | 1,8 | 1,8 |
| ОССО - отделение ЦСО срочного социального обслуживания | Соц. работник | 0,2 | 0,39 |
| КО - консультативное отделение КЦСО | Соц. консультант | 0,3 | 0,76 |
| УОБ - учреждения обслуживания бездомных | Место | 0 | 0 |
| Примечания 1 Базовая обеспеченность принята согласно [5]. 2 Расчетный показатель социального обслуживания на дому (ОСОД) относится к среднестатистической доле МГ 17-25% численности населения. При доле МГ менее 17% вводится понижающий коэффициент 0,8, при доле более 25% - повышающий коэффициент 1,2. 3 Потребность в учреждениях ОДП + О5П при доле МГ менее 17% принимается с повышающим коэффициентом 1,2, при доле МГ более 25% - с понижающим коэффициентом 0,8. 4 Показатель посещаемости гериатрических кабинетов поликлиник следует принимать в размере 40 и 25 посещений в смену/1 тыс. МГ соответственно при расчете полной и базовой обеспеченности МГ городских поселений. Для МГ сельских поселений принимаются соответствующие расчетные нормы 25 и 15 посещений в смену/1 тыс. МГ [8]. |

Таблица Г.2 - Определение площади помещений для учреждений обслуживания при минимальной (базовой) обеспеченности,  общей площади учреждений на 1 тыс. МГ

| Вид обслуживания | Единица измерения | Городские поселения | Сельские поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный показатель обеспеченности (таблица Г.1), умноженный на площадь единицы вместимости (таблица В.1) | Всего, общей площади | Расчетный показатель обеспеченности (таблица Г.1), умноженный на площадь единицы вместимости (таблица В.1) | Всего, общей площади |
| Стационарное |
| Стационары - ДИ + ОВП* | Место |  | 51 |  | 30 |
| Стационары - УМСО | Койка |  | 40 |  | 10 |
| Дневное |
| Бытовое - ОСОД | Пост |  | 32,5 |  | 64,1 |
| Медицинское - ОСМО | " |  | 9 |  | 15 |
| Договорное - СИДО | " |  | 2,0 |  | 1,2 |
| Жилищное |
| Специальное жилище - СЖ | Квартира |  | 81 |  | 27 |
| Нестационарное |
| Оздоровительное - СОЦ | Место |  | 10 |  | 14 |
| Пятидневное - О5П | " |  | 5,1 |  | 25,5 |
| Дневное - ОДП | " |  | 20,2 |  | 1,9 |
| Реабилитационное - СРО | " |  | 4 |  | 2,4 |
| Геронтологическое - УМСО | Пос/смен |  | 12,5 |  | 7,5 |
| Столовые - СС | Пос. мест |  | 8 |  | 3,6 |
| Досуговое - СДУ | Место |  | 4,5 |  | 9 |
| Разовое |
| Срочное - ОССП | Соц. раб. |  | 0,9 |  | 0,6 |
| Консультативное - КО | Конс. |  | 1,3 |  | 3 |
| Специализированное |
| Для бездомных - УОБ | Место |  | 8,8 | - | - |
| Всего на 1 тыс. МГ, округленно | - | 291 | - | 234 |
| * Полное наименование учреждений см. в приложении А. |

Таблица Г.3 - Примерный состав учреждений социального обслуживания в центрах межселенного значения

| Ранг центра межселенного значения | Населенные места - центры обслуживания, тыс. жителей | Самостоятельные учреждения социального обслуживания | В составе учреждений здравоохранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельские поселения | Городские поселения | нестационарные | стационарные | поликлиники | больницы |
|  |  | поселки | города | Центр социального обслуживания | Прочие учреждения | ДИ + ОВП | Хосписы | Геронтологический центр | СОЦ | Гериатрический кабинет | Отделение медсоцпомощи | Дом или отделение сестринского ухода | Гериатрическое отделение |
|  |  |  |  | ОСОД | ОСМО | О5П | ОССО | КО | СДУ | СС | СЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Низший | До 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 5 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-10 |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-50 |  | + | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний | Св. 5 |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До 5 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-10 |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-50 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |
|  |  |  | До 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + |
|  |  |  | 50-100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | 100-250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Высокий |  |  | 100-250 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 4- | + | + | + | + |
|  |  |  | 250-500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | Св. 500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Высший |  |  | 250-500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  |  |  | Св. 500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Примечания 1 Полное наименование учреждений - см. приложение А. 2 Знак "+" означает наличие одного и более учреждений. |

Таблица Г.4 - Система социального обслуживания сельского муниципального района (пример расчета сети учреждений)

# Исходные данные

Численность района 30 тыс. чел., из них - 9 тыс. МГ. В центральном поселении, а также в зоне его 30-минутной транспортной доступности проживают 7,9 тыс. МГ, в зоне 30-60-минутной транспортной доступности (МТД) - 0,8 тыс. МГ, за пределами 60 МТД - 0,3 тыс. МГ.

# Расчет минимальной (базовой) вместимости учреждений и потенциала системы социального обслуживания

| Учреждение | Единица измерения вместимости | Расчетные показатели | Потребность по расчету | Работники социальной службы | Мобильное обслуживание работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а - базовый | для зон | Всего | В том числе по зонам | На 100 единиц измерения | Всего |  |
| Всего МГ | тыс. чел. | - | - | - | - | 9,0 | 7,9 | 0,8 | 0,3 | - | - | - |
| Стационарные и полустационарные учреждения |
| ДИ + ОВП | Место | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 20,7 | 18,2 | 1,8 | 0,7 | 42 | 8,7 | 0 |
| УМСО(с) | То же | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 7,9 | 0,8 | 0,3 | 70 | 6,3 | 0 |
| СОЦ | " | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 6,3 | 5,5 | 0,6 | 0,2 | 41 | 2,6 | 0 |
| О5П | " | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 22,5 | 19,8 | 2,0 | 0,7 | 38 | 8,6 | 0 |
| ОССО | Соц. раб. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 32,5 | 0,6 | 0 |
| Нестационарные учреждения (надомного обслуживания) |
| ОСОД | Место | 89 | 89 | 44,5 | 22,3 | 727,8 | 703 | 18 | 6,8 | 28,3 | 198 | 73,2 |
| ОСМО | То же | 25 | 25 | 12,5 | 6,3 | 213,2 | 197,5 | 13,8 | 1,9 | 56,1 | 111 | 11,8 |
| СИДО | " | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 | 8,9 | 8,5 | 0,4 | 0,1 | 33 | 2,7 | 0,1 |
| Нестационарные учреждения (дневного пребывания) |
| ОДП | " | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0 | 3,4 | 3,2 | 0,2 | - | 33 | 1 | 0,2 |
| СРО | " | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,9 | 0,87 | 0,1 | - | 41 | 0,3 | 0 |
| КО | Конс. | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | - | 31 | 0,7 | 0,2 |
| Нестационарные (медико-социального обслуживания при поликлиниках) учреждения |
| УМСО(н/с) | Пос/см | 5 | 5 | 2,5 | 0 | 41,5 | 39,5 | 2,0 | - | 20 | 8,6 | 3,5 |
| Прочие учреждения |
| СЖ | Квартира | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,7 | 7,9 | - | - | 17 | 10 | 1,1 |
| СДУ | Место | 6 | 6 | 0 | 0 | 52,2 | 47,4 | - | - | 10 | 4,7 | 7,4 |
| СС | Пос. мест | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 15,6 | 14,2 | - | - | 11 | 0,4 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 364,2 |  |
| Примечания 1 Полное наименование учреждений - см. приложение А. 2 Определение потенциала учреждений на 100 единиц вместимости - см. таблицу Е.1. 3 Расчетные показатели , , составляют: для стационаров - а; для надомного обслуживания - а, 0,5а, 0,25а соответственно; для дневного пребывания - а, 0,5а, 0; для прочих учреждений - а, 0,0. |

# Ресурс системы социального обслуживания

Согласно расчету (см. таблицу выше) из общего потенциала системы социального обслуживания 93% (337,4 работников социальной службы) приходится на нестационарную сеть.

# Расчет центров СО и кадровое обеспечение их административно-методических отделов

Поскольку в районе (при минимальной обеспеченности) необходимо обслужить 51% желающих (или  чел./тыс. МГ), то из 9 тыс. МГ обслуживанию подлежат 2,55 тыс. МГ. Для них потребуется создать 4 ЦСО с нагрузкой по 0,5-0,75 тыс. ГПВ на каждый центр. Соответственно потребуется  штатных единиц для административных отделов.

В методических отделах специалисты по социальной работе обязаны вести работу с общим числом желающих  тыс. чел. Учитывая норматив (2,5 тыс. чел. на одного социального работника) для района потребуются два социальных работника, а также 15-20 других сотрудников методических отделов (в зависимости от количества ЦСО).

Таблица Г.5 - Ориентировочные расчетные показатели центров социального обслуживания и их структура в городах разной величины (классификация по [4])

| Наименование расчетных показателей учреждений (элементов) социального обслуживания | Единица измерения | Норматив обеспеченности, 1 тыс. МГ на отделение | Величины городов, тыс. жителей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Малые до 50 | Средние 50-100 | Большие 100-250 | Крупные 250-1000 | Крупнейшие 1000-3000 |
| Расчетные показатели города |
| Расчетная (средняя) величина, в том числе: | тыс. чел. | - | 25 | 75 | 175 | 625 | 2000 |
| МГ |  | - | 6,3 | 19 | 44 | 160 | 501 |
| Количество центров оциального обслуживания | шт. | - | 2 | 5 | 9 | 12 | 38 |
| Численность обслуживаемых МГ одним центром | тыс. чел. | - | 4 | 4 | 5,2 | 22 | 36 |
| Состав отделений центров социального обслуживания |
| ОСОД, ОСМО, СИДО | Пост | 135/86 | 540/340 | 540/340 | 700/440 | 3026/1904 | 4753/3257 |
|  | Отделение | 100/100 | 5,4/3,4 | 5,4/3,4 | 7/4,4 | 30,3/19,0 | 48/30 |
| О5П + ОДП | Место | 18,2/14,7 | 73/19 | 73/19 | 95/24 | 1408/105 | 640/166 |
|  | Отделение | 25/50 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 9/3 | 13/5 |
| СС | Пос. место | 4/4 | 16/16 | 16/16 | 21/21 | 90/90 | 142/142 |
|  | Отделение | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| ОССО | Соц. работник | 0,19/0,06 | 0,76/0,24 | 0,76/0,24 | 0,99/0,31 | 4/1,4 | 7/1,2 |
|  | Отделение | 3/1 | 0,3/0,1 | 0,3/0,1 | 0,3/0,1 | 1,4/0,5 | 2/0,8 |
| КО | Соц. консультант | 1,36/0,13 | 5,4/0,5 | 5,4/0,5 | 7,1/0,7 | 31/3 | 48/4,6 |
|  | Отделение | 3/0,3 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 10/1 | 16/1,6 |
| Примечания 1 Полное наименование учреждений - см. приложение А. 2 Перед чертой - при полной обеспеченности учреждениями социального обслуживания, за чертой - при минимальной (базовой). 3 Для сверхкрупных городов (свыше 3 млн чел.) для расчета ЦСО используют значения, кратные 8-й и 9-й графам таблицы Г.6. |

Таблица Г.6 - Структура и оценка центров социального обслуживания

| Подразделения (отделения) центров социального обслуживания | Всего | Формы обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | I-IV формы обслуживания | комплексы услуг | услуги | I Социально-бытовые | II Социально-медицинские | III Консультативные | IV Социально-экономические |
|  |  |  |  | Комплексы услуг |
|  |  |  |  | Жилые | Организация питания | Бытовые | Досуговые | Медицинские | Санитарно-гигиенические | Реабилитационные | Правовые и юридические | Психологические | Педагогические | Материальные | Трудоустройство |
| ОСОД - обслуживание на дому | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X |
|  |  |  | 27 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 |
| ОСМО - медицинское обслуживание на дому | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 6 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| ОССП - срочная помощь | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | X | X |
|  |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| ОДП - дневное пребывание | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | - | X | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - |
|  |  |  | 9 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| О5П - 5-дневное пребывание | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | - | X | X | X | X | X | - | - | X | - | - | - |
|  |  |  | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| СРО - реабилитация | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - |
|  |  |  | 10 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| КО - консультации | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Примечание - I-IV - услуги согласно [3]. |

# Оценка потенциала центров социального обслуживания

Для оперативной оценки центров социального обслуживания необходимо соизмерение различных по содержанию отделений, составляющих эти центры. Итогом соизмерения ЦСО являются ранги, базирующиеся на качественных и количественных показателях.

# Оценка качества ЦСО

К качественным показателям ЦСО относятся:

соответствие структуры центров директивной [1];

соответствие состава форм обслуживания нормативному [2];

соответствие состава комплекса услуг нормативному [9];

соответствие перечня услуг регламентированному федеральным законом [3].

# Количественные показатели качественных критериев

Оценка центров социального обслуживания

Первый критерий - (функциональная) структура ЦСО, выраженная в составе подразделений (отделений). За оптимальную структуру следует принимать структуру комплексного центра социального обслуживания [9]. В ЦСО могут быть развернуты дополнительные подразделения (отделения) в зависимости от местных и градостроительных условий.

Рекомендуется следующая балльная оценка по данному критерию:

10 баллов - ЦСО, имеющий в своей структуре 6 подразделений и более;

8, 6, 4, 2 балла - ЦСО, имеющий 5, 4, 3, 2 подразделений соответственно.

Второй критерий - количество форм обслуживания. Отделения ЦСО оказывают четыре формы социального обслуживания: социально-бытовое, социально-медицинское, консультативное, социально-экономическое [9].

В целях последующего ранжирования ЦСО следует принять следующую градацию количества форм и балльную оценку:

5 баллов - ЦСО, оказывающий 4 формы социального обслуживания;

4 и 3 балла - ЦСО, оказывающий соответственно 3 и 2 формы обслуживания.

Третий критерий - количество комплексов услуг (видов обслуживания).

Оптимальное нормативное количество - 12 комплексов. Рекомендуемая балльная оценка:

| 5 баллов | - | ЦСО, оказывающий | 9-12 и более комплексов услуг; |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 балла | - | то же, | 7-8 комплексов услуг; |
| 3 балла | - | то же, | 5-6 комплексов услуг; |
| 2 балла | - | то же, | 4 комплекса услуг и менее. |

Четвертый критерий - максимальное количество услуг, оказываемых ЦСО-60 [3].

Рекомендуемая балльная оценка:

| 5 баллов | - | ЦСО, оказывающий | 60 услуг и более; |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 балла | - | ЦСО, оказывающий | 50-59 услуг; |
| 3 балла | - | то же, | 40-49 услуг; |
| 2 балла | - | то же, | 30-39 услуг; |
| 1 балл | - | то же, | менее 30 услуг. |

# Качественно-количественная оценка

Используя балльную оценку составляющих структурных элементов центров социального обслуживания, рекомендуется следующее их ранжирование:

ЦСО 1-го ранга - с общим количеством 25 баллов: с нормативньм составом подразделов (не менее 6), нормативным составом форм социального обслуживания (4), нормативным составом комплексов услуг (9-12), нормативным перечнем услуг (60).

ЦСО 2-го ранга - с суммой баллов 16-20 и имеющих: 4 подразделения, 3 формы социального обслуживания, 5-8 комплексов услуг, 40-59 услуг.

ЦСО 3-го ранга - с суммой баллов 8-11 и имеющих: 2-3 подразделения, 2 формы социального обслуживания, 4 комплекса услуг, 39 услуг и менее.

Таблица Г.7 - Пример расчета сети учреждений и ЦСО для двух жилых районов города - нового и сложившегося

| Форма обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1 тыс. МГ | Всего по расчету на 37,7 тыс. МГ | В том числе районы | Технологический (кадровый) ресурс системы, раб. с.с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N 1 24 тыс. МГ | N 2 13,7 тыс. МГ | На 100 единиц вмести мости | Всего на 37,7 тыс. МГ |
| Долгосрочное обслуживание |
| Стационар (ДИ + ОВП) | Место | 3 | 113 | - | - | 42 | 47,5 |
| УМСО - мед-соц. стац. | " | 2 | 75 | - | 50 | 70 | 52,5 |
| ОСОД - бытовое | Пост | 65 | 2451 | 1560 | 891 | 14,1 | 345,6 |
| ОСМО - медицинское | " | 18 | 679 | 432 | 247 | 33,4 | 226,8 |
| СИДО - договорное | " | 2 | 75 | 48 | 27 | 32 | 24 |
| СЖ - жилье | Квартира | 3 | 113 | 72 | 41 | 17 | 19 |
| Среднесрочное обслуживание |
| СОЦ - оздоровительный | Место | 0,5 | 19 | 19 | - | 41 | 0,2 |
| О5П - пятидневное | " | 0,5 | 19 | 19 | - | 38 | 0,7 |
| ОДП - дневное | " | 4,2 | 158 | 101 | 57 | 33 | 52,1 |
| СРО - реабилитационные | " | 0,5 | 19 | 12 | 7 | 41 | 0,8 |
| СС - столовые | Пос. место | 4 | 151 | 96 | 55 | 11 | 16,6 |
| СДУ - досуговое | Место | 3 | 113 | 72 | 41 | 10 | 11,3 |
| Краткосрочное обслуживание |
| ОССО - срочное обслуживание | Соц. раб. | 0,06 | 2 | 2 | - | 32,5 | 0,7 |
| КО - консультативное | Соц. конс. | 0,13 | 5 | 3 | 2 | 31 | 1,6 |
| Специальное обслуживание |
| УОБ - для бездомных | Место | 1,1 | 42 | - | - | 20 | 8,4 |
| Примечания 1 Учреждения УОБ полностью и УМСО частично размещаются вне подрайона. 2 Нормы кадровых ресурсов учреждений - см. таблицу Е.3. |

# Общий (кадровый) ресурс системы социального обслуживания

По расчету ресурс должен составить 807 соц. раб. При этом распределение ресурса по подрайонам пропорционально числу проживающих в них МГ. Однако при размещении учреждений возможно изменение пропорций в пользу первого подрайона в связи с размещением здесь общегородских объектов СО.

# Расчет центров социального обслуживания

При минимальной обеспеченности учреждениями охвачено 20% желающих МГ (или 140 чел./1 тыс. МГ) или ежегодно  тыс. МГ. Рекомендуется в районе N 1 предусмотреть два ЦСО, в районе N 2 - один ЦСО. При 24 штатных единицах на административный отдел центра общая потребность для трех ЦСО составит - 72 штатные единицы. Специалисты по социальной работе методических отделов ЦСО ведут работу с общим числом потенциальных клиентов 26,4 тыс. чел. (). При нормативной нагрузке 3,5 тыс. МГ на одного специалиста социальной работы потребность для района составит 11 с.с.р. Кроме того, в каждом методическом отделе требуется по пять других сотрудников или 15 единиц в трех ЦСО. Всего в методических отделах требуется 26 штатных единиц для административно-методической работы.

Таблица Г.8 - Укрупненные расчетные показатели вместимости и количества учреждений социального обслуживания по группам поселений

| Учреждения и элементы обслуживания | Единица измерения | Средняя вместимость учреждения (отделения) | Норматив номинальной обеспеченности на 1 тыс. МГ, город/село | Сельские поселения (средняя величина), тыс. чел. | Поселок, 10 тыс. чел./2,5 тыс. ЛСВГ | Городские поселения (в среднем), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 1,0 (0,5) | 1,0-5,0 (3,0) | более 5 (7,5) |  | до 50 (25) | 50-100 (75) | 100-250 (175) | 250- 1000 (625) | 1000-3000 (2000) |
|  |  |  |  | Средняя численность МГ, тыс. чел. |  | Средняя численность МГ, тыс. чел. |
|  |  |  |  | 0,12 | 0,8 | 1,9 |  | 6,3 | 19 | 44 | 160 | 501 |
| Учреждения долгосрочного обслуживания |
| 1 ДИ + ОВП | Место | 50-150 | 3/2,3 | 0,2 | 1,7 | 4,4 | 5,8 | 18,9 | 57 1 | 132 1 | 479 3 | 1579 8 |
| 2 УМСО | " | 15-20 | 2/1 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 2,5 | 12,6 1 | 38 2 | 88 6 | 320 17 | 1053 56 |
| 3 ОСОД, ОСМО, СИДО | Пост | 30-120 | 85/115 | 13,8 | 89 1 | 219 2 | 288 3 | 536 6 | 1615 18 | 3740 42 | 13583 151 | 44744 498 |
| 4 СЖ | Квартира | 20-50 | 3/1 | 0,2 | 0,8 | 1,9 | 2,5 | 18,9 1 | 57 2 | 132 3 | 479 5 | 1579 31 |
| Учреждения среднесрочного обслуживания |
| 5 СОЦ | Место | 10-20 | 0,5/0,7 | 0,08 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 9,5 1 | 22 2 | 80 5 | 263 14 |
| 6 О5П, ОДП | " | 20-30 | 4,7/2,9 | 0,6 | 2,2 | 5,5 | 7,3 | 30 1 | 89 4 | 207 8 | 751 26 | 2475 81 |
| 7 СРО | " | 10-20 | 0,5/0,1 | 0,002 | 0,08 | 0,2 | 0,25 | 2,2 1 | 9,5 2 | 22 5 | 80 11 | 263 |
| 8 СС | Пос. мест | 25-75 | 4/1,8 | 0,2 | 1,4 | 3,4 | 4,5 | 25 1 | 76 2 | 176 3 | 639 12 | 2106 28 |
| 9 СДУ | Место | 25-50 | 3/6 | 0,8 | 4,6 | 11,4 | 15 | 19 1 | 57 2 | 132 4 | 445 10 | 1579 31 |
| Учреждения краткосрочного обслуживания |
| 10 ОССО | Соц. раб. | 3 | 0,06/0,2 | 0,02 | 0,15 | 0,38 | 0,5 | 0,38 | 1,1 | 2,6 1 | 8 3 | 31,3 11 |
| 11 КО | Консультант | 1 | 0,13/0,3 | 0,04 | 0,23 | 0,57 | 0,82 | 0,82 | 2,47 1 | 5,72 1 | 18 6 | 68 22 |
| Учреждения специализированного обслуживания |
| 12 УОБ | Место | 20-50 | 1,1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 48 1 | 150 3 | 580 8 |
| Примечание - Полное наименование учреждений - см. приложение А. |

Таблица Г.9 - Нормативы расчета блоков надомного и дневного пребывания маломобильных граждан в городе (при минимальной обеспеченности учреждениями)

| Виды блоков | Учреждения социального обслуживания |
| --- | --- |
|  | Норматив обеспеченности на 1 тыс. МГ/% к итогу |
| Надомное обслуживание |
| Блоки надомного обслуживания | ОССО - отделение срочного социального обслуживания 0,06 с.р/100% | ОСОД - отделение социального обслуживания на дому 65 пост/100% | СИДО - служба индивидуально-договорного обслуживания 2 пост/100% | ОСМО - отделение социально-медицинского обслуживания 18 пост/100% |
| БНО.1 доставочный | 0,04/70 | 39/60 | 1/50 | 3,6/20 |
| БНО.2 (помощь на дому) | 0,02/30 | 13/20 | 0,6/30 | 0/0 |
| БНО.3 сервисный | 0/0 | 6,5/10 | 0,2/10 | 0/0 |
| БНО.4 медицинский | 0/0 | 6,5/10 | 0,2/10 | 14,4/80 |
| Дневное пребывание |
| Блоки дневного пребывания | ОДП - отделение дневного пребывания 4,7 мест/100% | СДУ - социальные досуговые учреждения 3 места/100% | СС - социальные столовые 3 пос. места/100% | КО - консультативное отделение 0,13 конс/100% |
| БДО.1 досуговый | 0,5/10 | 2,4/80 | 0,3/10 | 0/0 |
| БДО.2 посреднический | 2,8/60 | 0,3/10 | 2,4/80 | 0,9/70 |
| БДО.3 бытовой | 1,4/30 | 0,3/10 | 0,3/10 | 0,4/30 |

Приложение Д
(справочное)

# Размещение центров и учреждений социального обслуживания на территории города

Приложение Е
(рекомендуемое)

# Определение ресурсов системы социального обслуживания

Таблица Е.1 - Штатное расписание учреждений социального обслуживания, приведенных к 100 единицам вместимости, численность специалистов социальной службы

| Специалисты | А. Учреждения длительного обслуживания | Б. Учреждения средне- и краткосрочного обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  | ДИ + ОВП | УМСО | ОСОД | ОСМО | СИДО | СЖ | ОДП | О5П | СОЦ | СС | ОССО | КО |
|  | на 100 мест | на 100 коек | на 100 постов | на 100 постов | на 100 постов | на 100 квартир | на 100 мест | на 100 мест | на 100 мест | на 100 пос. мест | на 100 обращ/сут | 100 обращ/сут |
|  |  |  | город | село | город | село |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Основные специалисты (работники социальной сферы) |  |  |
| Всего | 14 | 45 | 10,8 | 25 | 30 | 49,5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 13 | 0 | 22,5 | 25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Социальные работники и специалисты по социальной работе | - | 1 | 10,8 | 25 | 20 | 33 | - | 3 | - | - | 2 | - | 15 | 10 |
| 1.2 Медицинские работники - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медсестры и санитарки, лаборантки | 8 | 17 | - | - | 10 | 16,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | - | - | - |
| врачи (терапевт, психолог, невролог) | 4 | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| врачи (окулист, стоматолог, фельдшер) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Консультанты - юристы, психологи, методисты | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 |
| 1.4 Инструкторы по лечебной физкультуре, трудотерапии | - | 1,5 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| 2 Дополнительные специалисты |
| Всего | 28 | 25 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 6,6 | 27 | 8 | 27 | 30 | 28 | 11 | 10 | 5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организаторы питания - повар, буфетчик, мойщики, официант | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 8 | - | 8 | - |
| 2.2 Работники сферы услуг (стирка белья и пр.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 Культработники, библиотекари | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 2.4 Подсобные рабочие - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| санитарки, сестры-хозяйки, уборщицы, дворник, сторож, слесарь, водитель | 10 | 13 | - | - | - | - | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | - | - |
|  | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | - |
| 2.5 Административный аппарат - директор, бухгалтер и пр. | 3 | 1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 6,6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 |
| Итого | 42 | 70 | 14,1 | 28,3 | 33,4 | 56,1 | 33 | 17 | 33 | 38 | 41 | 11 | 32,5 | 31 |

Таблица Е.2 - Ориентировочная численность работников социальной службы для поселений различной величины

| Численность жителей (из них МГ, в среднем), тыс. чел. | Численность работников социальной службы, в среднем, чел. |
| --- | --- |
| Сельские поселения |
| Малые, до 0,2 (0,025) | 1 |
| Средние, 0,5-1,0 (0,15) | 6 |
| Большие, 1,0-5,0 (0,75) | 30 |
| Крупные, свыше 5,0 (1,5) | 60 |
| Городские поселения |
| Малые поселки и города: 10 (2,5) до 50 (12,5) | 110 140 |
| Средние, 50-100 (18,8) | 420 |
| Большие, 100-250 (43,8) | 970 |
| Крупные, 250-1000 (160) | 3523 |
| Крупнейшие, 1000-3000 (501) | 8300 |
| Примечание - Для сверхкрупных городов подсчет показателей осуществляется суммированием значений, указанных в таблице Е.2 для крупных и крупнейших городов. |

Таблица Е.3 - Примерное соотношение групп специалистов в учреждениях социального обслуживания

| Тип учреждений | Специалисты учреждений, % |
| --- | --- |
|  | всего | Основные специалисты | Дополнительные специалисты - по организации питания, подсобные рабочие, административный аппарат |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | социальные работники и специалисты по социальной работе | медицинские работники, культработники |  |
| Учреждения долгосрочного обслуживания |
| Учреждения медико-социального обслуживания | 100 | 64 | 1 | 31 | 36 |
| Отделения социального обслуживания на дому | 100 | 89 | 85 | 4 | 11 |
| Отделения социально-медицинского обслуживания (на дому) | 100 | 89 | 60 | 29 | 10 |
| Отделения индивидуально-договорного обслуживания | 100 | 94 | 78 | 16 | 6 |
| Специальное жилище | 100 | 53 | 6 | 47 | 47 |
| Учреждения среднесрочного обслуживания |
| Отделения дневного пребывания | 100 | 18 | 0 | 18 | 82 |
| Отделения 5-дневного пребывания | 100 | 22 | 3 | 19 | 78 |
| Социально-оздоровительные центры | 100 | 32 | 0 | 32 | 68 |
| Социально-реабилитационное отделение | 100 | 45 | 13 | 32 | 55 |
| Социальные столовые | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Социально-досуговые учреждения | 100 | 10 | 0 | 10 | 90 |
| Учреждения краткосрочного обслуживания |
| Отделения срочной социальной помощи | 100 | 69 | 46 | 23 | 31 |
| Консультативные отделения | 100 | 83 | 33 | 50 | 17 |
| Учреждения спецобслуживания |
| Учреждения обслуживания лиц без определенного места жительства | 100 | 15 | 0 | 15 | 85 |
| Примечание - Определение социальных работников и специалистов по социальной работе приведено в приложении Г, состав работников - в 6.6 настоящего свода правил. |

Таблица Е.4 - Структура групп специалистов при базовой обеспеченности учреждениями социального обслуживания

| Система расселения | Численность специалистов социальной службы, чел./1 тыс. МГ |
| --- | --- |
|  | При полной обеспеченности (всего) | При базовой обеспеченности |
|  |  | Всего | В том числе по группам работников | В том числе по видам обслуживания |
|  |  |  |  | долгосрочного | среднесрочного и краткосрочного |
|  |  |  | основных | дополни тельных |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | основных | дополни тельных |  | основных | дополни тельных |
| Городская | 30,0 | 22,0 | 16,5 | 5,5 | 19,0 | 15,5 | 3,5 | 3,0 | 0,7 | 2,3 |
| Сельская | 63,0 | 44,0 | 37,0 | 7,0 | 41,5 | 36,0 | 5,5 | 2,5 | 1,0 | 1,5 |

# Библиография

[1] Федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".

[2] Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации".

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1995 г. N 1151 "Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными органами социального обслуживания".

[4] Градостроительный кодекс Российской Федерации.

[5] Методические рекомендации для работы органов и учреждений соцобеспечения./Под ред. Н.Ф. Дементьевой. - М.: ЦИЭТИН, 1989.

[6] Комплексный центр социального обслуживания населения: Приложение к постановлению Минтруда России от 27 июля 1999 г. N 32.

[7] Примерное положение о специализированном жилом доме для одиноких престарелых: Приказ Минсоцзащиты России от 11 апреля 1994 г. N 1-1138-18.

[8] Организация работы геронтологических центров. Серия: Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. Вып. 2. - М.: Минтруд России, 1998.

[9] Примерное положение о центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: Приложение к постановлению Минтруда России от 08 июля 1997 г. N 36.

[10] Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вып. 2. Градостроительные требования/Минстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1994.