#G0

Геодезическая разбивочная основа для строительства

1. Геодезическая разбивочная основа создается в целях обеспечения необходимыми исходными данными геодезических построений и измерений, выполняемых на всех этапах строительства. Она должна создаваться в виде развитой сети, надежно закрепленных знаками геодезических пунктов, положение которых определяется прямоугольными координатами X, Y и высотой H.

2. Создание геодезической разбивочной основы включает:

- построение разбивочной сети строительной площадки;

- вынос в натуру основных или главных осей здания;

- вынос в натуру осей магистральных и внеплощадочных линейных сооружений.

3. Плановую разбивочную сеть строительной площадки следует создавать в виде:

а) красных или других линий регулирования застройки;

б) строительной сетки с размерами сторон 50, 100, 200, м и других видов геодезических сетей.

4. Внешнюю разбивочную сеть здания (сооружения) следует создавать в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные (главные) разбивочные оси, а также углы здания (сооружения), образованные пересечением основных разбивочных осей.

5. Геодезическая разбивочная основа для определения положения объектов строительства по высоте должна создаваться в виде замкнутых полигонов или отдельных нивелирных ходов так, чтобы отметки были получены не менее чем от двух реперов государственной или местной геодезической сети. Пункты этой основы следует совмещать с пунктами, определяющими положение объекта строительства в плане. В отдельных случаях допускается условная система высот.

6. Точность угловых, линейных и высотных измерений, выполняемых при создании геодезической разбивочной основы, должна соответствовать величинам допустимых средних квадратических отклонений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 (СНиП 3.01.03-84, #M12293 0 5200029 4120950664 77 2060071400 3825778746 2202259368 971260297 3820212493 2733183945таблица 1#S)

| #G0Характеристика объектов строительства | Величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки |
| --- | --- |
|  | угловые измерения, (“) | линейные измерения | определение превышения на 1км хода, мм |
| Предприятия и группы зданий (сооружений) на участках площадью более 1км; отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки более 100 тыс. м | 3 |  | 4 |
| Предприятия и группы зданий (сооружений) на участках площадью менее 1км; отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки от 10 до 100 тыс. м | 5 |  | 6 |
| Отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки менее 10 тыс. м; дороги, инженерные сети в пределах застраиваемых территорий | 10 |  | 10 |
| Дороги, инженерные сети внезастраиваемых территорий; земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка | 30 |  | 15 |

7. Закрепление пунктов геодезической разбивочной основы для строительства необходимо выполнять постоянными и временными геодезическими знаками в зависимости от сроков проведения строительных работ.

8. Разбивка осей зданий производится от пунктов геодезической разбивочной основы. При разбивке осей выполняют работы по определению на местности главных, базовых и основных осей сооружений, а также осей транспортных и инженерных  внутриплощадочных коммуникаций. Точность геодезических измерений при разбивке осей должна соответствовать допускам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2.(СНиП 3.01. 03-84,  #M12293 0 5200029 4120950664 78 2060071400 350062449 3900756953 1005133531 1159957205 971260297таблица 2#S)

| #G0 Характеристика зданий, сооружений, строительных конструкций | Величины средних квадратических погрешностей построения внешней и внутренней разбивочных сетей здания (сооружения) и других разбивочных работ |
| --- | --- |
|  | линейные измерения | угловые измерения, (“) | определение превышения на станции, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Металлические конструкции с фрезерованными контактными поверхностями; сборные железобетонные конструкции, монтируемые методом самофиксации в узлахъ; сооружения высотой св. 100 до 120 м или пролетами св. 30 до 36 м |  | 5 | 1 |
| Здания св. 15 этажей, сооружения высотой св. 60 до 100 м или с пролетами св. 18 до 30 м |  | 10 | 2 |
| Здания св. 5 до 15 этажей, сооружения высотой св. 15 до 60 м или с пролетами св. 6 до 18 м |  | 20 | 2,5 |
| Здания до 5 этажей, сооружения высотой до 15 м или с пролетами до 6 м |  | 30 | 3 |
| Конструкции из дерева; инженерные сети, дороги, подъездные пути |  | 30 | 5 |
| Земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка |  | 45 | 10 |

9. Основные и главные оси закрепляются створными знаками в количестве не менее четырех на каждую ось. Створные знаки необходимо размещать в местах, обеспечивающих их сохранность в течение всего срока строительства.

Выполняя закрепление осей грунтовыми створными знаками, следует:

- ближние к зданию знаки закладывать за обноской на расстоянии  а1=1,5 2 м от нее или не менее 3 м от оси здания;

-дальние створные знаки устанавливать от оси здания на расстоянии  а1 +  а2   1,5 h, где h=высота строящегося здания.

В стесненных условиях, когда невозможно обеспечить необходимое расстояние между створными знаками, схема закрепления осей должна разрабатываться исходя из конкретных условий, обеспечивающих надежность передачи осей на монтажные горизонты на протяжении всего периода строительства. В этих случаях целесообразно создавать геодезические сети, а пересечение координат геодезических пунктов на монтажные горизонты выполнять методом вертикального проектирования с использованием лифтовых шахт и технологических отверстий в перекрытиях размером не менее 15х15 см, предусматриваемых в рабочих чертежах.

10. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала выполнения СМР передать поэтапно подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на площадке пункты основы, в том числе:

- знаки разбивочной сети строительной площадки;

- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания, сооружения в количестве не менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания, сооружения;

- количество разбивочных осей, закрепляемых осевыми знаками с учетом конфигурации и размеров здания, сооружения (на местности следует закреплять основные разбивочные оси, определяющие габариты здания, и оси в местах температурных, деформационных швов), с оформлением акта на разбивку осей и схемы закрепления осей;

- плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, конец трассы, колодцы, закрепленные на прямых участках не менее чем через ) 0,5 км и на углах поворота трассы;

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории, у каждого здания (сооружения) не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 0,5 км;

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной основы.

11. Заказчик контролирует качество создания геодезической сети строительной площадки и разбивочных сетей зданий, сооружений посредством выборочных измерений 5-10% параметров сетей (углов, длин сторон, превышений). Результаты контроля оформляются актом. Геодезические сети не могут быть приняты, если значение хотя бы одного из контролируемых параметров отличается от приведенного в отчете более чем на 3m (где m-средняя квадратическая погрешность измерений, принимаемая по таблице 1, 2).

Результаты  контроля и приемки геодезической сети оформляются для передачи подрядной строительной организации по акту.

12. Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).