ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2008 года N 25


Об утверждении СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08*

________________
     * Вероятно, ошибка оригинала. Здесь и далее по тексту следует читать: "СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08". - Примечание изготовителя базы данных.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.1; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 2005, N 39, ст.3953)

постановляю:

1. Утвердить СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция (приложение).

2. Ввести в действие СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 с 15 мая 2008 года.

Г.Онищенко

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
7 мая 2008 года,
регистрационный N 11637

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 10 апреля 2008 года N 25

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
 предприятий, сооружений и иных объектов

Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08

Внести изменения в СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция

1. Из абзаца второго пункта 1.2 исключить слова "для таких объектов граница санитарно-защитной зоны может совпадать с границей промышленной площадки".

2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции: "Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ".

3. В пункт 3.16 после слов "реконструкции" включить слова "вновь применяемые".

4. Пункт 4.2 начать словом "Установление,".

5. В пункт 4.2 после слов "натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (не менее пятидесяти" внести слово "дней".

6. Из пункта 4.3 исключить слово "установленные"; после слов "размеры санитарно-защитных зон могут быть" внести слово "установлены,".

7. В пункт 4.3 после слов "систематических натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (тридцать" внести слово "дней".

8. Из пункта 4.5 исключить слова - "за исключением зимнего периода".

9. В пункт 4.5 после слов "по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не менее пятидесяти" внести слово "дней" , а после слов "по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати" внести слово "дней".

10. Из абзаца первого пункта 5.3 исключить слова "здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства)".

11. Из Главы VII. "Санитарная классификация промышленных объектов и производств, тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них", подраздела 7.1.1."Химические объекты и производства", класс III, исключить п.42.