СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ЛАГ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ
НА ЕЕ ОСНОВЕ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 4.4; 4.29-4.32; 4.38; 4.43

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка помещения, основания | Визуально | До устройства лаг | Мастер | Перед устройством полов в помещении должны быть выполнены штукатурные и другие работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий Основание должно быть очищено от мусора, грязи |
|  | Соответствие материалов проекту, антисептирование лаг и прокладок | Внешний осмотр | То же | То же | Применяемые материалы должны соответствовать проекту. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком Все лаги, деревянные прокладки, укладываемые по столбикам под лаги должны быть антисептированы |
|  | Влажность лаг и прокладок | Инструментально Влагомер | То же | То же | Влажность лаг и прокладок не должна превышать 18% (не менее трех измерений на каждые 50-70 мповерхности пола) |
| Укладка лаг | Плотность прилегания лаг к основанию и укладка их на столбиках в полах | Визуально | В процессе укладки лаг | Прораб | В полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине. Лаги должны касаться звукоизоляционного слоя, плит перекрытия или песчаного выравнивающего слоя всей нижней поверхностью, без зазоров Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирания лаг на деревянные подкладки запрещается Под лаги, располагаемые на столбиках в полах на грунте, должны быть уложены деревянные прокладки по двум слоям толя, края которого следует выпустить из-под прокладок на 30-40 мм и закрепить к ним гвоздями |
|  | Направление укладки лаг | Визуально | В процессе укладки лаг | Прораб | Лаги под покрытия следует укладывать поперек направления света из окон, а в помещениях с определенным направлением движения людей (например, в коридорах) - перпендикулярно движению |
|  | Стыковка лаг | То же | То же | То же | Стыки лаг должны располагаться на столбиках Лаги следует стыковать между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м |
|  | Зазор между лагами и стенами | Инструментально Метр складной | То же | То же | Между лагами и стенами (перегородками) необходимо оставлять зазор шириной 20-30 мм |
|  | Длина стыкуемых лаг | То же | То же | То же | Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 2 м (не менее трех измерений на каждые 50-70 мповерхности пола) |
|  | Толщина и ширина лаг | То же | То же | То же | Толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой - 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры (столбики в полах на грунте, балки перекрытия и др.) должна составлять 40-50 мм, ширина - 100-120 мм |
|  | Поперечные размеры деревянных прокладок под лаги | То же | То же | То же | Деревянные прокладки под лаги в полах на грунте: ширина - 100-150 мм длина - 200-250 мм толщина - не менее 25 мм |
|  | Расстояние между осями лаг | То же | То же | То же | Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий и для балок перекрытия (при укладке покрытия непосредственно по балкам) должно быть 0,4-0,5 м. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики в полах на грунте, балки перекрытия и др.) это расстояние должно быть: при толщине лаг 40 мм 0,8-0,9 м при толщине лаг 50 мм 1,0-1,1 м При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/м) расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту |
|  | Установка лаг в дверных проемах | Визуально | То же | То же | В дверных проемах смежных помещений следует устанавливать уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны |
|  | Отклонение поверхности лаг | Инструментально Двухметровая рейка | То же | То же | Отклонение поверхности лаг от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 2 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Отклонение плоскости лаг от горизонтали или уклона | Инструментально Уровень строительный | То же | То же | Отклонение от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |