СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Крыши и кровли

КРЫШИ

Требования к устройству, правилам приемки и контролю

Roofs and roofing. Roofs. Requirements for installation, acceptance procedure and inspection.

ОКС 91.120.01

Предисловие

| 1 РАЗРАБОТАН | Национальным кровельным союзом, Союзом предприятий строительной индустрии Свердловской области |
| --- | --- |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по промышленному строительству Национального объединения строителей, протокол от 17 октября 2012 г. N 20 |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 25 октября 2012 г. N 36 |
| 4 ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей.

Целью разработки стандарта является реализация в Национальном объединении строителей требованийГрадостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Федерального закона от 01 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области строительства.

Стандарт устанавливает требования к устройству крыш, правилам выполнения, контроля и сдачи выполненных кровельных работ, конкретизирует положения свода правил СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76* Кровли".

Авторский коллектив: С.Е.Кирютина, И.А.Переходова (ООО "СДМиК"), докт. техн. наук, проф. А.Г.Черных, докт. техн. наук, проф. Т.А.Дацюк, докт. техн. наук, проф. В.В.Верстов, докт. техн. наук, проф. Г.Н.Бадьин, канд. техн. наук, доц. В.Д.Лихачев, канд. техн. наук, доц. Ю.Н.Леонтьева (СПб-ГАСУ), А.Ю.Дадченко (НКС),С.Н.Колдашев (ООО "Технониколь - Строительные системы"), Р.С.Быков (ЗАО "Минеральная вата"),И.Ю.Сухинин (ООО "Спектр-15").

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на крыши для вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения.

1.2 Стандарт устанавливает требования к устройству крыш, правилам выполнения, контроля и сдачи-приемки кровельных работ.

1.3 Стандарт не распространяется на инверсионные крыши*.

_______________

* Вариант устройства крыши при расположении теплоизоляционного слоя над гидроизоляционным.

1.4 Методы контроля выполненных работ, указанные в разделе 7 настоящего стандарта, носят рекомендательный характер.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1147-80 Шурупы. Общие технические условия

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 3916.2-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 4030-63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия

ГОСТ 10140-2003 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем. Технические условия

ГОСТ 10597-87 Кисти и щетки малярные. Технические условия

ГОСТ 10632-2007 Плиты древесно-стружечные. Технические условия

ГОСТ 10831-87 Валики малярные. Технические условия

ГОСТ 11473-75 Шурупы с шестигранной головкой. Конструкция и размеры

ГОСТ 11652-80 Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры

ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 18124-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия

ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 26633-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия

ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия

ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

ГОСТ Р 12.4.206-99 Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Методы испытаний

ГОСТ Р 51067-97 Угломеры маркшейдерские. Общие технические условия

ГОСТ Р 52953-2008 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 31913-2011, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"

СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76* Кровли"

СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"

СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"

СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

_______________

В настоящее время официальная информация об опубликовании отсутствует, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"

СП 55.13330.2011 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"

СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции"

СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции"

СП 71.13330.2011 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия"

_______________

В настоящее время официальная информация об опубликовании отсутствует, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

СП 95.13330.2011 "СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона"

_______________

В настоящее время официальная информация об опубликовании отсутствует, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование воздуха

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом "О техническом регулировании" [2], Гражданским кодексом Российской Федерации [3], СП 17.13330, ГОСТ Р 52953, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 крыша (покрытие): Верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения, предназначенная для защиты от внешних климатических и других воздействий.

Примечания

1 Крыша обычно включает в себя:

- конструктивные элементы;

- перекрытия, отделяющие внутренний полезный объем здания от окружающей среды;

- необходимые элементы систем безопасности и обслуживания крыши.

2 Конструктивными элементами крыши являются:

- несущие и ограждающие конструкции;

- кровля или гидроизоляционный слой;

- теплоизоляционный слой (может отсутствовать в случае неутепленной крыши);

- пароизоляционный слой (может отсутствовать в случае неутепленной крыши);

- разделительные и вспомогательные слои.

3.1.2 кровля (гидроизоляционный слой): Элемент крыши, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

3.1.3 устройство крыши: Выполнение работ по монтажу несущих и/или ограждающих конструкций крыши, в том числе кровли, включающих в себя все сопутствующие работы, необходимые для удовлетворения функциональных требований к крыше.

3.1.4 чердак: Вентилируемый нежилой объем между кровлей, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа, предназначенный для поддержания оптимального температурно-влажностного режима элементов крыши.

3.1.5 фронтон: Верхняя часть фасада здания, ограниченная двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания.

3.1.6 конек: Верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел. [СП 17.13330.2011, приложение Б]

3.1.7 уклон крыши: Отношение понижения участка кровли к его длине, выраженное относительной величиной в процентах.

Примечание - За уклон крыши может также приниматься угол между линией наибольшего ската кровли и ее проекцией на горизонтальную поверхность, выраженный в градусах.

3.1.8 ендова: Наклонный водосборный лоток на крыше, образованный пересечением ее скатов. [СП 17.13330.2011, приложение Б]

3.1.9 активная вентиляция: Искусственно осуществляемый воздухообмен в крыше, для обеспечения которого требуются затраты энергии.

3.1.10 пассивная вентиляция: Воздухообмен за счет конвективного воздушного потока внутри крыши, обеспечиваемый конструктивными решениями.

3.1.11 элемент активной вентиляции: Конструктивный элемент крыши и (или) оборудование, обеспечивающие активную вентиляцию.

Примечание - К элементам активной вентиляции относятся инерционные вентиляционные турбины и кровельные вентиляторы.

3.1.12 элемент пассивной вентиляции: Конструктивный элемент крыши, обеспечивающий пассивную вентиляцию крыши.

Примечание - К элементам пассивной вентиляции относятся коньковый и карнизный продухи, слуховые окна, аэраторы, вентиляционные черепицы и флюгарки.

3.1.13 кровельная система: Комплекс послойно смонтированных на крыше материалов, обеспечивающих выполнение функций крыши в зависимости от ее назначения и конструкции.

Примечание - Подбор материалов кровельной системы должен соответствовать проекту и (или) требованиям, установленным производителями материалов.

3.1.14 слой крыши: Материал или элемент кровельной системы, выполняющий определенную задачу.

3.1.15 обрешетка: Множество рядов досок, прибиваемых к стропильной системе, на которую закрепляется кровельное покрытие.

Примечание - Обрешетка может быть сплошной и разреженной.

3.1.16 контробрешетка: Рейки или деревянные бруски, создающие дополнительный слой обрешетки скатной крыши для фиксации подкровельной пленки и образования вентилируемого пространства между пленкой и кровлей.

3.1.17 конструктивный элемент крыши: Часть конструкции крыши, служащая для выполнения какой-либо ее функции.

Примечание - К конструктивным элементам относятся: ендовы, коньки, узлы примыкания, детали водосточной системы, парапеты, слуховые окна, флюгарки, крепежные элементы и прочее.

3.1.18 теплоизоляционный материал: Материал, предназначенный для уменьшения теплопереноса, теплоизоляционные свойства которого зависят от его химического состава и/или его физической структуры. [ГОСТ Р 52953-2008, пункт 3.1]

3.1.19 система безопасности крыши: Комплекс элементов, закрепленных к конструкции крыши и служащих для обеспечения безопасности людей и имущества при строительстве, эксплуатации и капитальном ремонте крыш.

Примечания

1 Системы безопасности крыши делятся на пассивные и активные.

2 Пассивная система безопасности служит для обеспечения безопасности третьих лиц, а также сохранности их имущества в ходе эксплуатации крыши. К элементам системы пассивной безопасности относят защитные ограждения, предупреждающие падение предметов с крыши, снегозадерживающие устройства, системы противообледенения, молниезащиты и тому подобное.

3 Активная система безопасности служит для обеспечения безопасности персонала, выполняющего работы по ее эксплуатации и ремонту. К элементам системы активной безопасности относят пристенные лестницы и лестницы на скат для подъема на кровлю, ограждения, переходные мостики, крюки для крепления систем личной безопасности и тому подобное.

3.2 В стандарте используются следующие сокращения:

строительно-монтажные работы - СМР;

объемно-диффузионная мембрана - ОДМ;

ориентированно-стружечные плиты - ОСП;

гидроизоляционный кровельный материал - ГМ;

теплоизоляционный кровельный материал - ТМ;

проект производства работ - ППР;

полихлорвинилхлорид - ПВХ;

проектная документация, рабочая документация - проект;

этилен-пропилен-диен-мономер - ЭПДМ;

Примечание - ЭПДМ (EPDM ethylene propylene diene monomer rubber) - полимерный кровельный гидроизоляционный материал на основе синтетического каучука.

плита повышенной жесткости - ППЖ.

4 Общие требования

4.1 Основные требования к устройству крыш

4.1.1 При устройстве крыши должны быть реализованы ее основные функции, приведенные в приложении А, с учетом особенностей строительства конкретного вида конструкции крыши (виды конструкций крыш приведены в приложении Б).

4.1.2 До начала устройства крыши должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с СП 48.13330 и СП 49.13330.