СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ, БЛОКОВ НЕСУЩИХ СТЕН ЗДАНИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), ППР, общий журнал работ, акт освидетельствования ранее выполненных работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - наличие ППР; | Визуальный |  |
|  | - наличие ориентирных рисок на панелях, блоках; | Технический осмотр |  |
|  | - наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ; | Визуальный |  |
|  | - наличие в местах установки панелей маяков; | То же |  |
|  | - укладку гернита или пороизола; | " |  |
|  | - наличие цементного раствора по всей площади опирания панелей | " |  |
| Установка наружных стеновых панелей | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку панелей в проектное положение (отклонение плоскостей стеновых панелей от вертикали; смещение осей или граней панели в нижнем сечении относительно разбивочных осей или ориентирных рисок); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество заполнения растворной постели | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическое положение смонтированных панелей; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество выполнения сварочных соединений, стыков | Измерительный, визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка, линейка металлическая, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.6, 3.7, 3.25, табл.12

Предельные отклонения:

- от смещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных панелей, блоков с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) - 8 мм;

- от вертикали верха плоскостей:

- панелей - 10 мм;

- блоков - 12 мм;

- отметок маяков относительно монтажного горизонта - ±5 мм.

Толщина маяков при отсутствии в проекте специальных указаний должна составлять 10-30 мм.

Не допускаются:

- щели между торцом панели после ее выверки и растворной постелью;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 11024-84*. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия (с изм.1 и 2).

ГОСТ 19010-82*. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

Значения предельных отклонений геометрических параметров панелей, блоков не должны превышать значения, приведенные в таблице.

| Наименование параметра | Допуски, мм | Разность длин диагоналей лицевых поверхностей |
| --- | --- | --- |
|  | по длине, ширине | по высоте | по толщине |  |
| 1. Длина и высота, мм: |  |  |  |  |
| до 500 | 2 | 2 |  |  |
| св. 500 до 1000 | 2,5 | 2,5 |  |  |
| св. 1000 до 1600 | 3 | 3 |  |  |
| св. 1600 до 2500 | 4 | 4 |  | 8 |
| св. 2500 до 4000 | 5 | 5 |  | 8 |
| св. 4000 до 8000 | 6 | 6 |  | 10 |
| 2. Толщина, мм: |  |  |  |  |
| до 250 |  |  | ±4 |  |
| св. 250 |  |  | ±5 |  |

На строительной площадке необходимо проверить:

- наличие паспорта на партию изделий, в котором должны быть указаны: номер и дата выдачи паспорта, номер партии, марка панелей, их число, дата изготовления, класс или марка бетона по прочности, отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона по ГОСТ 18105-86* и фактическая), марка бетона по морозостойкости (при необходимости), обозначение стандарта;

________________

* ГОСТ 18105-86 не действует. Действует  ГОСТ Р 53231-2008. - Примечание изготовителя базы данных.

- наличие маркировки на торцевой поверхности панелей.

Отклонения действительных размеров блоков от номинальных, приведенных в рабочих чертежах, не должны превышать величин, указанных в таблице.

| Номинальная длина блока | Предельные отклонения |
| --- | --- |
|  | по длине | по высоте | по толщине |
| До 4000 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Св. 4000 | ±6 |  |  |

Отклонения действительных размеров деталей блоков от номинальных, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:

±5 - размеров проемов;

±3 - размеров вырезов и выступов;

±2 - размеров вырезов и углублений, предназначенных для образования шпоночного соединения после замоноличивания стыков;

+2 - размеров гнезд для распаячных коробок, выключателей и штепсельных розеток и размеров поперечного сечения каналов и борозд для электропроводки.

Отклонения от номинального положения детален блоков, указанного в рабочих чертежах, не должны превышать 5 мм.

Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей блоков в любом сечении не должно превышать, мм:

| на участках длиной 2 м | 3 |
| --- | --- |
| на всей длине блока длиной: |  |
| до 2,5 м | 3 |
| свыше 2,5 до 4,0 м | 5 |
| св. 4,0 м | 8 |

Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей блоков не должно превышать величин, указанных в таблице, мм.

| Номинальная длина блока | Предельная неплоскостность при номинальной высоте блока |
| --- | --- |
|  | до 2500 | св. 2500 |
| До 4000 | 5 | 8 |
| Св. 4000 | 8 | 13 |

Разность длин диагоналей, лицевых плоскостей блоков не должна превышать величин, указанных в таблице, мм.

| Номинальная длина блока | Предельная разность длин диагоналей |
| --- | --- |
| До 2500 | 10 |
| Св. 2500 | 13 |

Отклонения действительной толщины защитного слоя бетона до арматуры от номинальной, принятой в рабочих чертежах, не должны превышать величин, указанных в таблице, мм.

| Номинальная толщина защитного слоя бетона до поверхности арматурного стержня | Предельные отклонения по толщине защитного слоя бетона |
| --- | --- |
|  | до рабочей арматуры при толщине блока | до конструктивной арматуры |
|  | до 400 | св. 400 |  |
| От 10 до 14 | ±3 | +3 | ±5 |
| Св. 14 до 19 | ±3 | ±5 | ±7 |
| Св. 19 | ±5 | +10; -5 | ±10 |

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.25, 3.26

Монтаж панелей наружных стен разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному с составлением исполнительной геодезической схемы.

Установку панелей стен следует производить, опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта маяки. Прочность материала, из которого изготовляют маяки, не должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого для устройства постели.