СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхностей, точность геометрических параметров, внешний вид колонн; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку опорных поверхностей колонн и фундамента от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта приемки выполненных работ; | То же |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение колонн | Технический осмотр, измерительный, каждый элемент |  |
| Монтаж колонн | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку колонн в проектное положение (отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем и верхнем сечениях установленных колонн с рисками разбивочных осей, разность отметок верха колонн); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - надежность временного крепления; | Технический осмотр |  |
|  | - качество замоноличивания стыков колонн | Визуальный, лабораторный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных колонн; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - соответствие закрепления колонн проектному | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир, теодолит. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.7, 3.16, табл.12

Предельные отклонения:

- от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении колонн с установочными ориентирами (рисками разбивочных осей) - 8 мм;

- от совмещения ориентиров в верхнем сечении колонн с рисками разбивочных осей при длине колонн, м:

-до 4 - ±12 мм;

- св. 4 до 8 - ±15 мм;

- св. 8 до 16 - ±20 мм;

- св. 16 до 25 - ±25 мм;

- разности отметок верха колонн каждого яруса зданий и сооружений в пределах выверяемого участка при:

- контактной установке - (12 +2) мм;

- установке по маякам - 10 мм.

Не допускается:

- применение не предусмотренных проектом прокладок в стыках колонн для выравнивания высотных отметок и приведения их в вертикальное положение без согласования с проектной организацией.

Результаты контроля монтажа колонн должны оформляться геодезической исполнительной схемой.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 18979-90***. Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия.

Значения действительных геометрических параметров колонн не должны превышать предельные, указанные в таблице.

| Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина колонны, размер от нижнего торца колонны до опорной плоскости колонны, размер между опорными плоскостями консолей при номинальном размере: |  |
|  | до 4000 | ±8 |
|  | св. 4000 до 8000 | ±10 |
|  | св. 8000 до 16000 | ±12 |
|  | Размер поперечного сечения колонны, размер консоли: |  |
|  | до 250 | ±4 |
|  | св. 250 до 500 | ±5 |
|  | св. 500 | ±6 |
|  | Размер, определяющий положение: строповочного отверстия или монтажной петли закладного изделия на плоскости колонны | 15 10 |
|  | Несовпадение плоскостей колонны и элемента закладного изделия | 5 |
| Отклонение от прямолинейности боковых граней колонны на всей их длине: |  |  |
| до 4000 |  | 8 |
| св. 4000 до 8000 |  | 10 |
| св. 8000 до 16000 |  | 12 |
| Отклонение от перпендикулярности торцевой и боковых граней колонны при размере ее поперечного сечения: |  |  |
| 400, 500 |  | 5 |
| 600 |  | 6 |

Значения действительных отклонений размеров и положения выпусков арматуры и центрирующих прокладок не должны превышать ±3 мм.

В колоннах, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду колонн (в том числе требований к допустимой ширине раскрытия поверхностных технологических трещин) - по ГОСТ 13015.0*. При этом качество бетонных поверхностей колонн должно удовлетворять требованиям для категорий:

________________

*ГОСТ 13015.0 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

A3 - боковых лицевых;

А7 - нелицевых, невидимых в условиях эксплуатации.

По согласованию изготовителя с потребителем боковые поверхности колонн могут быть категорий А2, А4-А6.

На боковые грани колонн должны быть нанесены установочные риски по ГОСТ 13015.2* в бетоне или в закладных изделиях в виде канавок или несмываемой краской, определяющие разбивочные оси здания.

________________

*ГОСТ 13015.2 не действует. Действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Колонны следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

Высота штабеля колонн не должна превышать ширину штабеля более чем в два раза и не должна быть более 2000 мм.

Подкладки под колонны и прокладки между ними следует располагать в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.12-3.14, 3.17

Монтаж колонн разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному с составлением геодезической исполнительной схемы.

Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей на стаканах фундаментов или геометрических осей нижеустановленных колонн.

Верх колонн многоэтажных зданий следует выверять, совмещая их геометрические оси в верхнем сечении с рисками разбивочных осей.

Ориентиры для выверки верха и низа колонн должны быть указаны в ППР.

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла.

При монтаже колонн должно осуществляться постоянное геодезическое обеспечение точности их установки с определением фактического положения монтируемых колонн.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа многоэтажного здания следует производить после проектного закрепления всех монтажных элементов и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в ППР.