ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на строительно-монтажные работы

| 1 | Объект | Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту сетей хозяйственно-питьевого водопровода |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение объекта | Район _Вагайский. Населенный пункт: ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Янтарная, ул. Кедровая, д. Индери; ул. Октябрьская, пер. Набережный, ул. Полевая, д. Бушмина; ул. Советская, с. Казанское |
| 3 | Вид работ | Выполнение ПИР |  |  |
|  |  | Разработка ПСД |  |  |
|  |  | Проект рекультивации земель с/х назначения |  |  |
|  |  | СМР (новое строительство) |  |  |
|  |  | СМР (Ремонт) | Х |  |
|  |  | Приобретение и монтаж оборудования | Х |  |
|  |  | Выполнение работ по межеванию и кадастровому учету |  |  |
| 4 | Начальная цена | 3 335 986,00 рублей (Три миллиона триста тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.) |
| 5 | Сроки выполнения работ | С момента заключения контракта по 30 августа 2018 года. |
| 6 | Проектно-сметная документация | 1.Сбор исходных данных |  |  |
|  |  | 2.Состав ПД в соответствии с требованиямиСНиП11-01-95 |  |  |
|  |  | 3.Согласование сметы с заинтересованными организациями | Х |  |
|  |  | 4.Государственная экспертиза ПД |  |  |
|  |  | 5.Выполнение работ согласно сметы | Х |  |
| 7 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Новое строительство: |  |  |
|  |  | 1.Акт выбора земельного участка |  |  |
|  |  | 2.Проект границ земельного участка |  |  |
|  |  | 3.Распоряжение о согласовании места размещения объекта |  |  |
|  |  | 4.Публикация в СМИ |  |  |
|  |  | Реконструкция: |  |  |
|  |  | 1.Свидетельство о государственной регистрации права |  |  |
|  |  | 2.Государственный акт пользования земельным участком |  |  |
|  |  | 3.Договор права пользования земельным участком |  |  |
|  |  | 4.Согласие собственника на реконструкцию |  |  |
| 8 | Требования к безопасности | Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, с обязательным наличием следующих видов работ: не установлены |
| 9 | Объем работ по ремонту сетей хозяйственно-питьевого водопровода ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Янтарная, ул. Кедровая, д. Индери | Земляные работы: - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 группа грунтов 2 – 155,22м3; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 4,65м3; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов – 136,5м3; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 4,65м3; планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) – 72м2. Прокладка трубопровода к домам по ул. Центральная, д.4 – 15м., ул. Центральная, д.5 – 20м., ул. Центральная, д.6 – 15м., ул. Центральная, д.10 – 25м., ул. Центральная, д.7 – 40м., ул. Центральная, д.12 – 35м., ул. Центральная, д.9 – 50м., ул. Центральная, д.11 – 30м., ул. Центральная, д.20 – 5м., ул. Центральная, д.29 – 10м., ул. Центральная, д.31 – 45м., ул. Центральная, д.17 – 18м., ул. Центральная, д.25 – 55м., ул. Центральная, д.23 – 80м., ул. Центральная, д.27 – 70м., ул. Центральная, д.32 – 25м., ул. Береговая, д.2 – 55м., ул. Береговая, д.3 – 45м., ул. Береговая, д.1 – 25м., ул. Береговая, д.17 – 145м., ул. Береговая, д.12 – 70м., ул. Береговая, д.8 – 80м., ул. Береговая, д.9 – 175м., ул. Янтарная, д.2 – 47м., ул. Янтарная, д.3 – 95м., ул. Янтарная, д.5 – 30м., ул. Янтарная, д.22 – 25м., ул. Янтарная, д.24 – 45м., ул. Янтарная, д.18 – 30м., ул. Янтарная, д.6 – 125м., ул. Янтарная, д.21 – 30м., ул. Янтарная, д.26 – 70м., ул. Янтарная, д.25 – 55м., ул. Янтарная, д.52 – 25м., ул. Янтарная, д.54/1,2 – 70м., ул. Янтарная, д.56 – 135м., ул. Янтарная, д.19 – 95м., ул. Янтарная, д.38 – 60м., ул. Янтарная, д.42 – 5м., ул. Янтарная, д.44 – 30м., ул. Кедровая, д.1 – 35м., ул. Кедровая, д.2 – 40м., ул. Кедровая, д.4 – 20м., ул. Кедровая, д.6 – 25м., ул. Кедровая, д.14 – 25м., ул. Кедровая, д.8 – 13м., ул. Кедровая, д.14а – 10м., ул. Кедровая, д.7 – 50м., ул. Кедровая, д.16а – 20м., ул. Кедровая, д.18 – 30м., д. Индери: - пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 100см2 – 34шт.; заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2м2 – 0,0085м3; продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50м труб диаметром до 100мм – 2328м.; сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 32 мм в количестве 20 соединений; установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63мм – 18 соединений; установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм – 82шт.; врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15мм – 20шт.; установка фильтров диаметром до 25мм – 52шт.; установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм – 52шт.; - устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых – 9,9м3; продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50м труб диаметром до 100мм – 500м.; сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 63 мм в количестве 9 соединений; врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50мм – 10шт.; установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов – 22шт. |
| 9а | Объем работ по ремонту сетей хозяйственно-питьевого водопровода ул. Октябрьская, пер. Набережный, ул. Полевая, д. Бушмина | Земляные работы: - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 группа грунтов 2 – 231м3; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 6,93м3; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов – 231м3; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 6,93м3; планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) – 78м2. Прокладка трубопровода к домам по ул. Октябрьская, д.31 – 75м., ул. Октябрьская, д.3 – 20м., ул. Октябрьская, д.8 – 5м., ул. Октябрьская, д.23 – 35м., ул. Октябрьская, д.9 – 60м., пер. Набережный, д.3 – 110м., ул. Полевая, д.1 – 60м., ул. Полевая, д.4 – 40м., ул. Полевая, д.5 – 20м., ул. Полевая, д.10 – 60м., ул. Набережная, д.2 – 45м., ул. Набережная, д.7 – 75м., ул. Набережная, д.8 – 125м., ул. Октябрьская, д.14 – 60м., ул. Октябрьская, д.16 – 80м., ул. Октябрьская, д.18 – 60м., ул. Октябрьская, д.24 – 40м., ул. Октябрьская, д.30 – 115м., ул. Октябрьская, д.29 – 35м., ул. Октябрьская, д.35 – 125м., д. Бушмина: - пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 100см2 – 17шт.; заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2м2 – 0,0085м3; продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50м труб диаметром до 100мм – 1240м.; укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм – 5м; сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 32 мм в количестве 1 соединение; установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63мм – 1 соединение; установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм – 39шт.; установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов – 1шт; врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 15мм – 16шт.; установка фильтров диаметром до 25мм – 20шт.; установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40мм – 20шт. |
| 9б | Объем работ по ремонту сетей хозяйственно-питьевого водопровода ул. Советская, с. Казанское | Земляные работы: - Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 группа грунтов 2 – 75,87м3; разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 – 2,27м3; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов – 51,73м3; засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 – 2,27м3; планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) – 27м2. - устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых – 2,85м3; - пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью до 100см2 – 8шт.; заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2м2 – 0,00025м3; врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100мм – 1шт.; продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50м труб диаметром до 100мм – 550м.; сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 63 мм в количестве 4 соединений; сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы 110 мм в количестве 19 соединений; установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм – 6шт.; установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов – 10шт. |
| 10 | Требования к качеству работ | В соответствии с действующими гос. нормами, правилами, стандартами |
|  |  | Исполнительная съемка предоставляется на бумажных и электронных носителях |
|  |  | Дополнительные требования |
| 11 | Требования к используемым материалам | по ремонту сетей хозяйственно-питьевого водопровода ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Янтарная, ул. Кедровая, д. Индери: Прокладка трубопровода к домам по ул. Центральная, д.4 – 15м., ул. Центральная, д.5 – 20м., ул. Центральная, д.6 – 15м., ул. Центральная, д.10 – 25м., ул. Центральная, д.7 – 40м., ул. Центральная, д.12 – 35м., ул. Центральная, д.9 – 50м., ул. Центральная, д.11 – 30м., ул. Центральная, д.20 – 5м., ул. Центральная, д.29 – 10м., ул. Центральная, д.31 – 45м., ул. Центральная, д.17 – 18м., ул. Центральная, д.25 – 55м., ул. Центральная, д.23 – 80м., ул. Центральная, д.27 – 70м., ул. Центральная, д.32 – 25м., ул. Береговая, д.2 – 55м., ул. Береговая, д.3 – 45м., ул. Береговая, д.1 – 25м., ул. Береговая, д.17 – 145м., ул. Береговая, д.12 – 70м., ул. Береговая, д.8 – 80м., ул. Береговая, д.9 – 175м., ул. Янтарная, д.2 – 47м., ул. Янтарная, д.3 – 95м., ул. Янтарная, д.5 – 30м., ул. Янтарная, д.22 – 25м., ул. Янтарная, д.24 – 45м., ул. Янтарная, д.18 – 30м., ул. Янтарная, д.6 – 125м., ул. Янтарная, д.21 – 30м., ул. Янтарная, д.26 – 70м., ул. Янтарная, д.25 – 55м., ул. Янтарная, д.52 – 25м., ул. Янтарная, д.54/1,2 – 70м., ул. Янтарная, д.56 – 135м., ул. Янтарная, д.19 – 95м., ул. Янтарная, д.38 – 60м., ул. Янтарная, д.42 – 5м., ул. Янтарная, д.44 – 30м., ул. Кедровая, д.1 – 35м., ул. Кедровая, д.2 – 40м., ул. Кедровая, д.4 – 20м., ул. Кедровая, д.6 – 25м., ул. Кедровая, д.14 – 25м., ул. Кедровая, д.8 – 13м., ул. Кедровая, д.14а – 10м., ул. Кедровая, д.7 – 50м., ул. Кедровая, д.16а – 20м., ул. Кедровая, д.18 – 30м., д. Индери: - труба ПЭ80SDR13,6 наружным диаметром 32мм (ГОСТ 18599-2001) – 2328м.; муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм – 20шт.; седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR11 63х32 – 18шт.; кран шаровый В-В размером 1/2 - 82шт.; сгоны стальные диаметром 15мм – 20шт.; муфта соединительная компрессионная диаметром 32х15мм – 80шт.; тройник компрессионный диаметром 32х15х32мм – 2шт.; фильтры диаметром 15мм – 52шт.; счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15мм – 52шт. - кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм – 18шт.; плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ – 12шт.; люк полимер-песчаный для колодцев – 6шт.; труба ПЭ80SDR13,6 наружным диаметром 63мм (ГОСТ 18599-2001) – 500м.; муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм – 9шт.; соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 15мм – 10шт; тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 63мм – 1шт; тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 32мм – 2шт; неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR11 63х57мм – 4шт.; заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR11, диаметр 63мм (ТУ2248-001-18425183-01) – 5шт. по ремонту сетей хозяйственно-питьевого водопровода ул. Октябрьская, пер. Набережный, ул. Полевая, д. Бушмина: Прокладка трубопровода к домам по ул. Октябрьская, д.31 – 75м., ул. Октябрьская, д.3 – 20м., ул. Октябрьская, д.8 – 5м., ул. Октябрьская, д.23 – 35м., ул. Октябрьская, д.9 – 60м., пер. Набережный, д.3 – 110м., ул. Полевая, д.1 – 60м., ул. Полевая, д.4 – 40м., ул. Полевая, д.5 – 20м., ул. Полевая, д.10 – 60м., ул. Набережная, д.2 – 45м., ул. Набережная, д.7 – 75м., ул. Набережная, д.8 – 125м., ул. Октябрьская, д.14 – 60м., ул. Октябрьская, д.16 – 80м., ул. Октябрьская, д.18 – 60м., ул. Октябрьская, д.24 – 40м., ул. Октябрьская, д.30 – 115м., ул. Октябрьская, д.29 – 35м., ул. Октябрьская, д.35 – 125м., д. Бушмина: - труба ПЭ80SDR13,6 наружным диаметром 32мм (ГОСТ 18599-2001) – 1245м.; муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм – 1шт.; седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR11 63х32 – 1шт.; кран шаровый В-В размером 1/2 - 39шт.; сгоны стальные диаметром 15мм – 16шт.; муфта соединительная компрессионная диаметром 32х15мм – 38шт.; тройник компрессионный диаметром 32х15х32мм – 1шт.; фильтры диаметром 15мм – 20шт.; счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15мм – 20шт. по ремонту сетей хозяйственно-питьевого водопровода ул. Советская, с. Казанское: - кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500мм – 1шт.; кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000мм – 2шт.; плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ – 6шт.; люк полимер-песчаный для колодцев – 3шт.; труба ПЭ80SDR13,6 наружным диаметром 110мм (ГОСТ 18599-2001) – 550м.; муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм – 4шт.; муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм – 19шт.; затворы гидравлические, диаметром до 100мм – 5шт.; затворы гидравлические, диаметром до 65мм – 1шт.; фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 Мпа (1 и 2,5 гкс/см2), диаметром 100мм – 14шт.; фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 Мпа (1 и 2,5 гкс/см2), диаметром 65мм – 2шт.; втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметром 110мм – 14шт; втулка под фланец ПЭ100 SDR13,6, диаметром 63мм – 2шт; отвод 900 полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110мм – 2шт.; отвод 900 полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63мм – 1шт.; тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110мм – 3шт; тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 63мм – 1шт; муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали) Д=110х63мм (ТУ2248-001-18425183-01) – 1шт. |
| 12 | Характеристики товара | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) |
| 13 | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | 5 лет с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию законченного строительного объекта |
| 14 | Земляные работы | 1.Способ открытый и продавливание без разработки грунта (прокол) Х |
|  |  | 2.Объем Согласно сметы Х |
|  | Благоустройство | Выполнить вертикальную планировку Х |
|  | Завершение строительства | Пусконаладочные работы | Х |  |
|  |  | Предоставление исполнительной документации | Х |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию | Х |  |