Техническое задание

Текущий ремонт пола в здании МБДОУ детский сад «Росток» в с. Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области

1. Наименование работ: Текущий ремонт пола в здании МБДОУ детский сад «Росток» в с. Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области.

2. Место выполнения работ: Пензенская область, Пачелмский район, село Новая Толковка, ул. Гагарина, 40.

3. Сроки выполнения работ: в течении 40 дней с даты заключения муниципального контракта.

4.Состав и объем выполняемых работ: согласно локальных сметных расчетов (приложение 2 к настоящему Контракту) и настоящим техническим заданием.

5.Требования к качеству работ:

Качество выполняемых работ соответствует требованиям утвержденной сметной документации и требованиям строительных норм и правил РФ СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», СП 118.13330.2012 – общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97 - пожарная безопасность зданий и сооружений.

Используемые строительные материалы,  комплектующие, конструктивные элементы новые (не бывшие в употреблении, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не используемые, разрешенные для применения (использования) на территории Российской Федерации, имеют все документы установленные законодательством РФ, в том числе удостоверяющие их происхождение, качество и безопасность.

Необходимо выполнить весь объем работ, указанный в техническом задании, контракте и  обеспечить качественный уровень выполнения ремонтных работ. Невыполнение части работ по любым причинам не допускается. По окончании работ должна быть предоставлена исполнительная документация в объемах, предусмотренных нормативными документами.

Для проверки объемов и качества выполненных работ представитель заказчика приглашается Подрядчиком  на место производства работ.

Подрядчик выполняет работы в срок в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта. Работы соответствуют своему назначению согласно утвержденной локально-сметной документации и требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

6.Требования к безопасности выполняемых работ:

Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве, часть 2. Строительное производство».

В ходе выполнения работ на территории  выполнения работ необходимо обеспечить  мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Установить ограждение места проведения ремонтных работ  и обозначить опасную зону вокруг места работы, устанавливающих границу опасной зоны, внутри которой не допускается нахождение посторонних людей, не связанных с выполнением работ. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы в срок в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта. Работы должны соответствовать своему назначению согласно утвержденной локально-сметной документации и требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ, качества на материалы:

Гарантия качества предоставляется на срок  5 лет со дня подписания акта приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3). Гарантии качества  распространяются на все работы, являющиеся предметом настоящего Контракта.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом в сроки, согласованные с «Заказчиком».

Течение гарантийного срока прерывается на все время, в течение которого устраняются недостатки и гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Подрядчик» обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения «Подрядчика».

9. Иные требования:

9.1. До момента доставки материалов, оборудования для выполнения работ Подрядчик обязан согласовать цветовые решения материалов с Заказчиком.

Приложение к техническому заданию

Ведомость объемов работ при выполнение работ  по текущему ремонту пола в здании МБДОУ детский сад «Росток» в с. Новая Толковка

Пачелмского района Пензенской области.

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ, затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м | 1.831 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 | 1.99 |
| 3 | Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 | 0.112 |
| 4 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой, 100 м2 | 1.878 |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 | 1.878 |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 | 1.878 |
|  | Полы тип 1 |  |
| 7 | Укладка лаг по кирпичным столбикам , 100 м2 | 1.766 |
| 8 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм , 100 м2 | 1.766 |
| 9 | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов , 100 м2 | 1.766 |
| 10 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых , 100 м2 | 1.766 |
| 11 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках , 100 м2 | 1.766 |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих , 100 м | 1.57 |
| 13 | Укладка металлического накладного профиля (порога) , 100 м | 0.09 |
|  | Полы тип 2 |  |
| 14 | Укладка лаг по плитам перекрытий ,100 м2 | 0.112 |
| 15 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ,100 м2 | 0.112 |
| 16 | Устройство теплоизоляционного слоя из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов , 100 м2 | 0.112 |
| 17 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых , 100 м2 | 0.112 |
| 18 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату , 100 м2 | 0.112 |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих , 100 м | 0.126 |
|  | Антисептическая обработка |  |
| 20 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления , или эквивалент в зависимости от назначения конкретного помещения, 100 м2 | 1.878 |
|  | Полы тип 3 |  |
| 21 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ,100 м2 | 0.112 |
| 22 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 , 100 м2 | 0.112 |
| 23 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем , 100 м2 | 0.112 |
| 24 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 , 100 м | 0.126 |

Техническая спецификация материалов

по текущему ремонту пола в здании МБДОУ детский сад «Росток» в с. Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области.

Таблица 2

| № п/п | Наименование материала | Характеристика материала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гвозди | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм |
| 2 | Толь | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |
| 3 | Натрий фтористый технический | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I |
| 4 | Доски | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |
| 5 | Лаги половые | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм |
| 6 | Раствор цементный | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |
| 7 | Кирпич | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 |
| 8 | Доски | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |
| 9 | Рулонные материалы с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов | Рулонные материалы с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов |
| 10 | Лента тканевая с липким слоем | Лента тканевая с липким слоем |
| 11 | Отражающая изоляция | Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, или эквивалент в зависимости от назначения конкретного помещения, толщина 3 мм |
| 12 | Плиты древесноволокнистые | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм |
| 13 | Битумы | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 |
| 14 | Тальк | Тальк молотый, сорт I |
| 15 | Волокно асбестовое | Волокно асбестовое марки П-3-50 |
| 16 | Линолеум | Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |
| 17 | Лента полимерная | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума |
| 18 | Дюбели | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм |
| 19 | Винты | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм |
| 20 | Уголок | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм |
| 21 | Уголок | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм |
| 22 | Соединитель | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм |
| 23 | Заглушка | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм |
| 24 | Заглушка | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм |
| 25 | Плинтуса | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм |
| 26 | Винты самонарезающие | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм |
| 27 | Профили | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |
| 28 | Доски | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |
| 29 | Ветошь | Ветошь |
| 30 | Антисептик-антипирен | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» или эквивалент в зависимости от назначения конкретного помещения для древесины |
| 31 | Раствор цементный | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |
| 32 | Плитки | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |
| 33 | Опилки древесные | Опилки древесные |
| 34 | Раствор цементный | Раствор готовый кладочный цементный марки 200 |
| 35 | Клей | Клей КН-2 |
| 36 | Плинтуса | Плинтуса поливинилхлоридные |
| 37 | Мастика | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 |
| 38 | Клей | Клей плиточный |

Примечание:

Данная форма является рекомендованной участнику электронного аукциона, для заполнения условий своего предложения,  однако участник    электронного аукциона вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

* В случае, если настоящее техническое задание содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Упоминание наименований не должно расцениваться участниками размещения закупки как требование Заказчика об обязательном наличии, использовании таких товаров, а должно рассматриваться как предложение Заказчика о наиболее приемлемых и эффективных  товарах, применение которых позволит достигнуть намеченного результата; заявленный товар может быть заменен на аналогичный, соответствующий по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

В случае, если в настоящем техническом задании установлено конкретное значение показателя  при установлении требований к конкретному значению, участнику в заявки необходимо указать данное значение показателя неизменным.

В случае, если в настоящем техническом задании установлены минимальные и/или максимальные значения показателей товара, участником в заявки указывается конкретное значение показателя (без слов «не более», «не менее»), которое не должно превышать максимального или быть меньше минимального значения установленного показателя (значения).

Участник закупки в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг,  делает предложения в своей заявке в отношении показателей, указанных в пунктах 1-38 настоящего технического задания.

Значения показателей, указанные в пунктах 1-10, 12-29, 31-38 настоящего технического задания не могут изменяться и подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений.

Значения показателей, указанные в пунктах 11,30 настоящего технического задания участники закупки делают свои предложения  в заявке  в отношении данных показателей в виде конкретного значения показателя.

Заведующий МБДОУ детский сад «Росток»                                М.А.Бочкарева

Приложение 2 к информационной карте

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены Контракта

на текущий ремонт пола в  здании МБДОУ детский сад «Росток» в с. Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области

Рассмотрев методы определения начальной максимальной цены  контракта для выбора Подрядчика (поставщика, Поставщика), согласно ч.9 ст.22 Закона № 44-ФЗ, приложению № 4 к «Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, Поставщиком)», утвержденного  приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 №567,  для определения начальной максимальной цены  контракта  применен проектно-сметный метод.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по  текущему ремонту пола в здании МБДОУ детский сад «Росток»  в с. Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области произведен в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 3.7.4.5 Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Для установления начальной (максимальной) цены контракта применен проектно-сметный метод: за основу принят сметный расчет на  текущий ремонт пола в здании МБДОУ детский сад «Росток»  в с. Новая Толковка Пачелмского района Пензенской области и расчета индекса изменения СМР рекомендованного ГАУ РЦЭЦС Пензенской области № 05-01/583 от 27.03.2018 года.

В соответствии с расчетом начальная (максимальная) цена контракта  составляет: 393 918 (Триста девяносто три тысячи девятьсот восемнадцать ) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена  включает в себя стоимость всех работ Подрядчика, материалов, изделий и механизмов (оборудования), необходимых для выполнения работ, расходов на перевозку материалов и оборудования, погрузку, разгрузку, обеспечение их хранения, уборку и вывоз строительного мусора, расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, а также любые иные прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Сметная документация является неотъемлемой частью документации об электронном аукционе и размещена на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru/ в виде отдельного файла.

В случае если сметная документация содержит указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

Упоминание наименований не должно расцениваться участниками размещения закупки как требование Заказчика об обязательном наличии, использовании таких товаров, а должно рассматриваться как предложение Заказчика о наиболее приемлемых и эффективных  товарах, применение которых позволит достигнуть намеченного результата; заявленный товар может быть заменен на аналогичный, соответствующий по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).