СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Входной контроль балок должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 28737-90, ГОСТ 13015.0-83*, ГОСТ 13015.3-81* и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия

Стандарт распространяется на железобетонные фундаментные балки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначаемые для опирания наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Балки изготовляются по рабочим чертежам серий 1.415.1-2 и 1.815.1-1 (заменена серией 1.015.1-1.95).

Балки в зависимости от ширины поперечного сечения по верху подразделяют на типы:

- для стен зданий с шагом колонн до 6000 мм включ.:

1БФ - при ширине 200 мм,

2БФ - при ширине 300 мм,

3БФ - при ширине 400 мм,

4БФ - при ширине 520 мм,

- для стен зданий с шагом колонн до 12000 мм:

5БФ - при ширине 320 мм,

6БФ - при ширине 400 мм.

Балки для стен зданий промышленных предприятий, за исключением балок типоразмеров 1БФ40...1БФ60, изготовляют как предварительно напряженными, так и без предварительного напряжения продольной арматуры. Балки для стен зданий сельскохозяйственных предприятий и балки типоразмеров 1БФ40...1БФ60 для стен зданий промышленных предприятий изготовляют только с ненапрягаемой арматурой.

Основные размеры балок должны соответствовать приведенным в нижеследующей таблице.

| Типоразмер балок | Эскиз поперечного сечения балки | Длина балки, мм | Обозначение серии рабочих чертежей балок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1БФ60 |  | 5950 | 1.415.1-2 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 1БФ55 |  | 5500 |  |
| 1БФ51 |  | 5050 |  |
| 1БФ48 |  | 4750 |  |
| 1БФ45 |  | 4450 |  |
| 1БФ43 |  | 4300 |  |
| 1БФ40 |  | 4000 |  |
| 1БФ30 |  | 2950 |  |
| 1БФ24 |  | 2350 | 1.815.1-1 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 1БФ15 |  | 1450 |  |
| 2БФ60 |  | 5950 | 1.415.1-2 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 2БФ55 |  | 5550 |  |
| 2БФ51 |  | 5050 |  |
| 2БФ48 |  | 4750 |  |
| 2БФ45 |  | 4450 |  |
| 2БФ43 |  | 4300 |  |
| 2БФ40 |  | 4000 |  |
| 2БФ60 |  | 5950 | 1.815.1-1 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 2БФ30 |  | 2950 |  |
| 2БФ24 |  | 2350 |  |
| 2БФ15 |  | 1450 |  |
| 3БФ60 |  | 5950 | 1.415.1-2 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 3БФ55 |  | 5550 |  |
| 3БФ51 |  | 5050 |  |
| 3БФ48 |  | 4750 |  |
| 3БФ45 |  | 4450 |  |
| 3БФ43 |  | 4300 |  |
| 3БФ40 |  | 4000 |  |
| 3БФ60 |  | 5950 | 1.815.1-1 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 3БФ30 |  | 2950 |  |
| 3БФ24 |  | 2350 |  |
| 3БФ15 |  | 1450 |  |
| 4БФ60 |  | 5950 | 1.415.1-2 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 4БФ55 |  | 5500 |  |
| 4БФ51 |  | 5050 |  |
| 4БФ48 |  | 4750 |  |
| 4БФ45 |  | 4450 |  |
| 4БФ43 |  | 4300 |  |
| 4БФ40 |  | 4000 |  |
| 4БФ60 |  | 5950 | 1.815.1-1 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 4БФ30 |  | 2950 |  |
| 4БФ24 |  | 2350 |  |
| 4БФ15 |  | 1450 |  |
| 5БФ120 |  | 11950 | 1.415.1-2 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 5БФ111 |  | 11050 |  |
| 5БФ108 |  | 10750 |  |
| 5БФ105 |  | 10450 |  |
| 5БФ103 |  | 10300 |  |
| 6БФ120 |  | 11950 | 1.415.1-2 (Заменена серией 1.015.1-1.95) |
| 6БФ111 |  | 11050 |  |
| 6БФ108 |  | 10750 |  |
| 6БФ105 |  | 10450 |  |
| 6БФ103 |  | 10300 |  |

Марка балки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.

В первой группе указывают обозначение типоразмера балки. Буквы и цифры перед буквами обозначают тип балки, а цифры после букв - длину балки в дециметрах (округленную до целого числа).

Во второй группе указывают:

порядковый номер балки по несущей способности;

класс напрягаемой арматуры (только для предварительно напряженных балок).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения балок, например, их стойкость к воздействию агрессивных сред, а также конструктивные особенности балок - наличие монтажных петель или закладных изделий.

Пример условного обозначения (марки) балки типоразразмера 2БФ60, третьей по несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IV:

2БФ60-3АIV

То же, типоразмера 4БФ48, четвертой по несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса AT-VCK, при замене строповочных отверстий монтажными петлями, изготовленной из бетона нормальной проницаемости (Н) и предназначенной для применения в условиях воздействия слабоагрессивной среды:

4БФ48-4Am-VСК-На

Балки должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83*:

по показателям фактической прочности бетона (передаточной, отпускной и в проектном возрасте);

по морозостойкости, а для балок, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, - также по водонепроницаемости бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

по толщине защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Нормируемая отпускная прочность бетона предварительно напряженных балок должна быть равна нормируемой передаточной прочности бетона на сжатие, а балок с ненапрягаемой арматурой - 70% прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу.

Значения действительных отклонений геометрических параметров балок не должны превышать предельных, мм, указанных в нижеследующей таблице.

| Наименование отклонения геометрического параметра | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| Отклонение от линейного размера: |  |
| длины балки: | 1450 | ±5 |
|  | 2350 | ±6 |
|  | 2950, 4000 | ±8 |
|  | от 4300 до 5950 включ. | ±10 |
|  | 10300 и более | ±12 |
| ширины балки | ±6 |
| высоты балки | ±8 |
| размера, определяющего положение строповочного отверстия в балках |  |
| длиной: | до 5950 включ. | 15 |
|  | 10300 и более | 20 |
| Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности балки на всей ее длине: |  |
|  | до 2350 включ. | 10 |
|  | св. 2350 до 4000 | 12 |
|  | св. 4000 до 5950 | 15 |
|  | св. 5950 | 20 |

Требования к качеству поверхностей и внешнему виду балок - по ГОСТ 13015.0-83*. При этом качество бетонных поверхностей балок должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6. По согласованию изготовителя с потребителем верхняя поверхность балок может быть категории А7.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

На поверхности балок не допускаются:

- обнажение рабочей и конструктивной арматуры;

- жировые и ржавые пятна;

- участки неуплотненного бетона;

- трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,2 мм.

Открытые поверхности стальных закладных изделий, выпуски арматуры, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов бетона ребер блоков не должны превышать значений, приведенных в нижеследующей таблице.

| Категория поверхности | Предельные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Диаметр или наибольший размер раковины | Высота местного наплыва (выступа) или глубина впадины | Околов бетона |
|  |  |  | Глубина | Суммарная длина на 1 м ребра |
| А6 | 15 | 5 | 10 | 100 |
| А7 | 20 | не регламентируется | 20 | не регламентируется |

Балки должны сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер партии; наименование и марки балок; число балок каждой марки; дата изготовления балок; класс или марка бетона по прочности; отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона и фактическая); марка бетона по морозостойкости; марка бетона по водонепроницаемости для балок, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление балок); обозначение стандарта. Документ о качестве должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены на торцевую сторону или на боковую грань у торца балки.

Балки следует транспортировать и хранить в рабочем положении.

Подкладки и прокладки между рядами балок следует устанавливать на расстоянии от торца балки не более 300 мм для балок длиной до 6000 мм и 600 мм - для балок длиной св. 6000 мм. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм; ширину прокладок назначают исходя из прочности материала прокладок на смятие.

Высота штабеля не должна превышать 2000 мм.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

- необходимо проверить наличие сопроводительной документации и полноту содержащихся в них данных;

- по имеющейся сопроводительной документами, маркировке необходимо убедиться в соответствии поступивших балок требованиям проекта;

- необходимо проверить наличие на балках штампа ОТК;

- необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие на балках недопустимых дефектов внешнего вида;

- для установления соответствия поступивших балок требованиям проекта и нормативных документов необходимо провести замеры геометрических параметров балок и другие испытания, предусмотренные регламентом входного контроля (технологической картой или другими документами системы контроля качества, действующей в предприятии);

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших балок должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку и входной контроль балок.

Участие во входном контроле тех или иных служб предприятия, а также сторонних организаций, должно быть определено в регламенте входного контроля или других документах системы контроля качества, действующей в предприятии.

Монтаж фундаментных балок следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.03-84, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Работы по монтажу фундаментных балок должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Работы по монтажу фундаментных балок должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению строительно-монтажных работ.

При производстве работ по монтажу фундаментных балок должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по монтажу фундаментных балок должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным работам по монтажу фундаментных балок должны предшествовать подготовительные работы:

а) завершение, надлежащее оформление и приемка предшествующих работ по устройству сборных или монолитных фундаментов, а также оснований под фундаментные балки (бетонных столбиков (набетонки) (см.СОКК "Монтаж сборных фундаментов стаканного типа" и "Устройство монолитных конструкций");

б) детальная разбивка фундамента и оснований под фундаментные балки (см. СОКК "Геодезические работы при устройстве фундаментов");

в) завоз и складирование фундаментных балок;

г) входной контроль поступивших на строительную площадку фундаментных балок;

д) разметка фундаментных балок.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформитьакт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже фундаментных балок необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу фундаментых балок от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

определение последовательности установки балок;

обеспечение устойчивости конструкции фундамента в процессе сборки.

При монтаже фундаментных балок запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на участке, над которым производится перемещение и установка элементов сборных конструкций.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

В состав работ по монтажу фундаментных балок входят:

- разбивка места установки фундаментов на подготовленном основании;

- разметка осей фундаментных балок;

- строповка и подача фундаментных балок к месту установки;

- установка фундаментных балок в проектное положение и их расстроповка;

- проверка положения балок в плане.

Фундаментные балки монтируют согласно разбивочным осям, закрепленным на обносках у верхней бровки котлована или в котловане вдоль его нижней бровки.

Требуемая точность установки фундаментных балок в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа фундаментных балок.

Для разбивки мест установки фундаментных балок, монтируемых по периметру здания (сооружения), от основных осей путем отмера проектных расстояний разбивают установочные оси, параллельные основным. Положение осей фиксируется рисками и окрашивается краской на гранях бетонных столбиков, служащих основанием для фундаментных балок. Осями для фундаментных балок, монтируемых между колоннами, служат оси для установки колонн.

Перед монтажом на торцевые стороны фундаментных балок наносят и окрашивают масляной краской установочные риски, фиксирующие середину сторон.

Перед подъемом балок следует очистить опорные поверхности балок от грязи, снега и наледи.

Строповку монтируемых балок надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, а подъем и подачу к месту установки - в положении близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией - разработчиком рабочих чертежей.

Запрещается строповка балок в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.

Марки растворов, применяемых при монтаже фундаментных балок для устройства постели, должны быть указаны в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса, за исключением случаев специально оговоренных в проекте.

Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускается.

Установку балок в плане следует производить относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментных балок с ориентирами, закрепленными на основании, или контролируя правильность установки геодезическими приборами.

Укладку балок в направлении перекрываемого пролета надлежит выполнять с соблюдением установленных проектом размеров глубины опирания их на опорные конструкции или зазоров между сопрягаемыми элементами.

Установку балок в поперечном направлении следует выполнять:

межколонных балок - совмещая риски продольных осей устанавливаемых балок с рисками осей колонн на опорах;

балок по периметру здания (сооружения) - совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов балок, с рисками разбивочных осей на опорах.

Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых балок по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке фундаментных балок должны быть указаны в проекте.

При отсутствии в проекте специальных указаний предельные отклонения положения фундаментных балок от проектных не должны превышать по СНиП 3.03.01-87 величин, указанных в нижеследующей таблице.

| Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем сечении установленных балок на опоре с установочными ориентирами (рисками геометрических осей, рисками разбивочных осей) при высоте балки на опоре до 1 м | 6 мм | Измерительный; каждая балка; геодезическая исполнительная схема, журнал работ |
| Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в нижнем сечении установленных балок с установочными ориентирами (рисками геометрических осей, рисками разбивочных осей) | 8 мм | То же |
| Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов балки) при установке балок в направлении перекрываемого пролета при длине балки: |  | То же |
| до 4 м | 5 мм |  |
| св. 4 до 8 м | 6 мм |  |
| св. 8 до 16 м | 8 мм |  |

По окончании монтажа фундаментных балок производится исполнительная геодезическая съемка планового и высотного положения фундаментных балок, по результатам которой составляется планово-высотная исполнительная схема, которая входит в состав исполнительной документации при приемке работ по устройству фундамента.

При приемочном контроле фундаментных балок кроме исполнительных схем планово-высотного положения фундаментных балок должна быть представлена также следующая документация:

исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием - изготовителем фундаментных балок, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками чертежей, и документы об их согласовании, технический отчет по выполненным исполнительным геодезическим съемкам (согласно требованиям п.4.22 СНиП 11-02-96) с требуемыми приложениями и графической частью;

заводские паспорта на фундаментные балки и другие материалы, примененные при монтаже, сварке, антикоррозионной защите, замоноличивании стыков и швов;

акты освидетельствования скрытых работ (сварных соединений, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания стыков и др.);

акты промежуточной приемки;

документы о контроле качества сварных соединений;

журналы монтажных, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений и заделки стыков;

документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков;

другие документы, указанные в рабочих чертежах.

Соответствие проекту и нормативным документам смонтированных фундаментных балок оценивается в процессе технического осмотра и рассмотрения приемо-сдаточной документации и оформляется актом промежуточной приемки фундаментных балок.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих монтажных работ по устройству фундамента и опорных конструкций для фундаментных балок (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ; исполнительные схемы |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по детальной разбивке фундамента; | Исполнительная схема |
|  | - наличие проекта, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества работ по монтажу фундаментных балок; | ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку фундаментные балки, соответствие их требованиям проекта; маркировку балок и наличие штампа ОТК; | Паспорта |
|  | - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на фундаментах; очистку опорных поверхностей от загрязнений, их разметку. | Общий журнал работ |
| Монтаж железобетонных фундаментных балок | Контролировать: - соблюдение заданной в ППР технологии монтажа фундаментных балок; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - установку фундаментных балок в проектное положение; | Исполнительные схемы |
|  | - качество заделки стыков, качество сварочных, антикоррозионных и гидроизоляционных работ. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения фундаментных балок требованиям проекта и нормативных документов; - соответствие качества сварочных, антикоррозионных и гидроизоляционных работ, а также работ по замоноличиванию стыков требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации. | Акты приемки фундаментов, акты освидетельствования скрытых работ, Технический отчет с исполнительными схемами |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), геодезист, представители технадзора заказчика КИП - нивелир, теодолит и др. геодезические и лабораторные приборы и инструменты. |

Серия 1.015.1-1.95 Балки фундаментные железобетонные для наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий

Серия 1.015.1-1.95 содержит проектную документацию на типовые железобетонные фундаментные балки (сборные и монолитные) для наружных и внутренних стен промышленных и сельскохозяйственных предприятий с шагом колонн 3, 6 и 12 м.

Серия разработана взамен серий 1.415.1-2 и 1.815.1-1. Опалубочные размеры фундаментных сборных балок, принятые в серии, соответствуют опалубочным размера балок по сериям 1.415.1-2 и 1.815.1-1. Уточнены ключи подбора марок балок для кирпичных и блочных стен с оконными проемами, усовершенствованы арматурные изделия.

Фундаментные балки предназначены для применения в зданиях:

- отапливаемых и неотапливаемых;

- возводимых в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха не ниже минус 40 °С (за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха принимается средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки в зависимости от района строительства);

- с расчетной сейсмичностью до 7 баллов включительно;

- с неагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия грунта.

Фундаментные балки разработаны применительно к следующим вариантам стенового ограждения:

- стены панельные самонесущие:

из однослойных панелей толщиной 200, 250, 300 и 350 мм из легкого бетона средней плотности до 1600 кг/ми толщиной 200, 250 и 300 мм из ячеистого бетона средней плотности до 700 кг/м с кирпичным цоколем высотой до 600 мм и толщиной до 380 мм для зданий с шагом колонн 6 м (серия 1.030.1-1/88);

из однослойных панелей толщиной 200, 250 и 300 мм из легкого бетона средней плотности до 1200 кг/м для зданий с шагом колонн 12 м (серия 1.432.1-22);

из двухслойных панелей толщиной 200, 250, 300, 400 и 500 мм из легкого бетона средней плотности до 1200 кг/м для зданий с шагом колонн 3 и 6 м (серии 1.832.1-9/94; 1.832.1-10/94; 1.832.1-14с);

из трехслойных панелей толщиной 200, 250 и 300 мм для зданий с шагом колонн 6 м и толщиной 210, 260, 310, 350, 400 и 450 мм для зданий с шагом колонн 3 и 6 м (серии 1.432.1-21; 1.432.1-26; 1.832.1-13; 1.832.1-15; 1.832.1-16; шифр 1481);

- стены панельные навесные:

из двухслойных и трехслойных панелей толщиной 200 мм для зданий с шагом колонн 3 и 6 м (1.832.1-9/94; 1.832.1-10/94, 1.832.1-14с; 1.832.1-15 и 1.832.1-16);

из однослойных и трехслойных панелей толщиной 200, 250 и 300 мм без кирпичного цоколя при панелях из легких бетонов и с кирпичным цоколем высотой до 600 мм при панелях из ячеистого бетона для зданий с шагом колонн 6 м (серия 1.030.1-1/88, 1.432.1-21 и 1.432.1-26);

из однослойных панелей толщиной 200 и 250 мм из легкого бетона средней плотности до 1200 кг/м для зданий с шагом колонн 12 м (серия 1.432.1-22);

- стены самонесущие из легкобетонных блоков толщиной 400 и 500 мм средней плотности до 1600 кг/м(серия 1.433-2) для зданий с шагом колонн 6 м;

- стены кирпичные толщиной 250, 380 и 520 мм для зданий с шагом колонн 3 и 6 м.

Балки разработаны:

- для зданий с железобетонными колоннами и фундаментами на естественном основании и свайном (серии 1.412.1-6; 1.412.1-11 и 1.411.1-4; 1.411.1-7; 1.411.1-2/91), запроектированными с учетом производства работ нулевого цикла до монтажа колонн с отметкой верха фундамента минус 0,150 м от уровня чистого пола. В этом случае опирание фундаментных балок осуществляется на специальные монолитные набетонки, опирающиеся на плитную часть готовых фундаментов или бетонируемые одновременно с фундаментом;

- для зданий с пониженной отметкой верха фундамента, когда фундаментные балки могут быть уложены непосредственно на верхний обрез подколонника или на набетонку.

Допускается применение балок при других конструктивных решениях каркаса здания при соблюдении условий работы балок, установленных настоящей серией.

Балки для зданий с шагом колонн до 6 м разработаны четырех типов - 1БФ, 2БФ, 3БФ и 4БФ; для зданий с шагом колонн 12 м балки разработаны двух типов - 5БФ и 6БФ (основные размеры балок приведены в нижеследующей таблице).

| Типоразмер балок | Эскиз поперечного сечения балки | Длина балки, мм | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ФБ |  | 5950 5500 5050 4450 4000 2950 2350 | Стены панельные навесные и самонесущие и перегородки толщиной 200 мм |
| 2ФБ |  | 5950 5500 5050 4450 4000 2950 2350 | Стены панельные навесные и самонесущие толщиной до 300 мм; стены кирпичные толщиной 250 мм |
| 3ФБ |  | 5950 5500 5050 4450 4000 2950 2350 | Стены панельные навесные и самонесущие толщиной до 400 мм; стены кирпичные толщиной 380 мм; стены блочные самонесущие толщиной 400 мм |
| 4ФБ |  | 5950 5500 5050 4450 4000 2950 2350 | Стены панельные самонесущие толщиной 450 и 500 мм; стены блочные самонесущие толщиной 450 и 500 мм; стены кирпичные толщиной 510 мм; |
| 5ФБ |  | 11950 11050 10750 | Стены панельные навесные и самонесущие толщиной до 300 мм без кирпичного цоколя |
| 6ФБ |  | 11950 11050 10750 | Стены панельные навесные и самонесущие толщиной до 300 мм с кирпичным цоколем толщиной 380 мм |

Балки спроектированы применительно к наружным стенам сплошным (без проемов), а также с оконными и дверными проемами, расположенными в средней части балки.

Ширина оконного проема принята: для сельскохозяйственных предприятий равной 1,8 м; для зданий промышленных предприятий с шагом колонн 6 м - 3,0 и 4,8 м при панельных и кирпичных стенах, 3,0 и 4,5 м - при блочных стенах, с шагом колонн 12 м - 9,0 м.

Высота оконного проема принята: для сельскохозяйственных предприятий равной 1,2 м; для зданий промышленных предприятий - не более 7,2 м (до перемычки).

При наличии оконного проема в кирпичной стене высота кладки от верха фундаментной балки до низа окна принята равной 1,2 м и 1,8 м.

Дверные проемы приняты высотой 2,4 м, шириной 1,2 м в зданиях сельскохозяйственных предприятий и до 2 метров - в зданиях промышленных предприятий.

При расположении дверного проема в пролете 6 м для зданий сельскохозяйственных предприятий при панельных стенах следует устраивать дополнительные фундаменты и укладывать две балки номинальной длины 3 м, либо устанавливать фундаментную балку как для кирпичной стены.

При панельных стенах с кирпичным цоколем для зданий промышленных предприятий с шагом колонн 12 м кладка цоколя должна быть прикреплена к колоннам при помощи анкеров, закладываемых в кладку.

Балки рассчитаны на следующие случаи загружения:

- нагрузкой от веса стены панельной (для зданий с шагом колонн 3, 6 и 12 м), блочной или отвердевшей кирпичной кладки (для зданий с шагом колонн 3 и 6 м), действующей в законченном здании;

- нагрузкой от веса кирпичной или блочной стены (для зданий с шагом колонн 3 и 6 м), действующей в период ее возведения;

- нагрузкой от веса кирпичной стены (для зданий с шагом колонн 3 и 6 м), возведенной в зимних условиях, действующей в стадии оттаивания при выполнении кладки способом замораживания.

Если для зимней кладки условия твердения обеспечивают прочность раствора и стены, аналогичную при летней кладке (например, кладка на растворе не ниже марки 50 с противоморозными химическими добавками при выполнении каменной кладки в условиях среднесуточной температуры наружного воздуха до минус 15 °С с применением электро- или паропрогрева и т.п.), то допускается применять марки балок такие же, как для стен, возводимых в летнее время.

Фундаментные балки типа 1БФ, а также балки длиной 2,35...4,45 м типов 2БФ, 3БФ и 4БФ должны быть только с ненапрягаемой арматурой, балки длиной 5,05...5,95 м типов 2БФ, 3БФ и 4БФ могут быть как преднапряженными, так и без предварительного напряжения продольной арматуры, балки типов 5БФ и 6БФ должны быть только преднапряженными.

Марка балки состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных тире.

В первой группе указывают обозначение типоразмера балки. Цифры перед буквами обозначают тип опалубки балки (1, 2 и т.д. - см. приведенную рядом таблицу), буквы БФ (балка фундаментная) - наименование конструкции, цифры после наименования конструкции - длину балки в дециметрах (округленную до целого числа).

Во второй группе указывают:

порядковый номер балки по несущей способности;

класс напрягаемой арматуры А-IIIв или A-IV (только для предварительно напряженных балок).

В третьей группе указывают индекс Н, характеризующий повышенную коррозионную стойкость балки к воздействию слабоагрессивной среды, а также индекс а, б и т.д., характеризующий конструктивные особенности балки - наличие строповочных петель или закладных изделий.

Пример условного обозначения (марки) фундаментной балки типоразмера 2БФ51, третьей марки по несущей способности, с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв, изготовленной из бетона нормальной проницаемости, предназначенной для применения в условиях воздействия слабоагрессивной среды, со строповочными петлями взамен строповочных отверстий:

2БФ51-3А-IIIв-На

При применении балок в условиях воздействия слабоагрессивной среды в проекте здания должна быть указана марка бетона по водонепроницаемости.

Допускается применение балок при расчетной зимней температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С при назначении в проекте марки бетона по морозостойкости.

При применении балок в зданиях с расчетной сейсмичностью 6 и 7 баллов над стыками фундаментных балок с фундаментом должны укладываться симметрично относительно осей колонн сетки длиной 2 м из арматуры класса A-III диаметром 8 мм с шагом продольных стержней не более 100 мм, поперечных - не более 200 мм.

Для кирпичной кладки должен применяться кирпич марки 75 или 100 на растворе, соответственно, марки 25 и 50.

В проекте производства работ по возведению кирпичных стен в зимних условиях должно быть оговорено, что длина захватки должна составлять не менее трех пролетов.

Проектная длина опирания фундаментных балок должна быть не менее 225 мм при длине балок до 6 м и не менее 275 мм - при длине балок более 6 м. Фактическая длина опирания фундаментных балок на бетонные столбики или обрез фундамента должна быть не менее 200 мм для зданий с шагом колонн 3 и 6 м и не менее 250 мм - для зданий с шагом колонн 12 мм.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда

Выдержка из Постановление Госстроя от 27.09.2003 N 170

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций

4.1 Фундаменты и стены подвалов

4.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий;

исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий;

устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий;

работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей.

4.1.2. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

4.1.3. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо произвести осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформаций и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен подвалов, как правило, производится специализированными организациями по договору.

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха - не выше 60%.

4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее двух продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками.

С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни.

4.1.5. Стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки; не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам подвала; очистка мусора и снега производится не реже 1 раза в месяц; для удаления воды из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания, в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от дождя целесообразно устраивать над ними откидные козырьки по согласованию с архитектором.

4.1.6. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (песчано-дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками).

4.1.7. Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

4.1.8. Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, но не менее чем на 15 см выше отмостки.

4.1.9. Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений в системах канализации.

Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.

4.1.10. Помещение водомерного узла должно быть защищено от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод; содержаться в чистоте, иметь освещение; вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.

4.1.11. Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными.

Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены.

4.1.12. При капитальном ремонте дома следует заменять в технических подпольях земляные полы на полы с твердым покрытием. Поверхность пола должна быть с уклоном к трапу или специальному бетонному приямку для сбора воды. При появлении воды в приямке ее необходимо удалить и устранить причины поступления воды. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устраивать внутридомовые дренажи.

4.1.13. У прочисток канализационных стояков в подвальных помещениях следует устраивать бетонные лотки для отвода воды в канализацию или приямок.

4.1.14. Входные двери в техподполье, подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в объединенной диспетчерской службе (ОДС) или в организации по обслуживанию жилищного фонда и у жителей близлежащей квартиры (о чем должна быть соответствующая надпись), двери должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью.

4.1.15. Не допускается:

подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

захламлять и загрязнять подвальные помещения;

устанавливать в подвалах и техподлольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта;

рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения;

подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15 см;

использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения.

4.2.1.4. Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки.

4.6.2.4. Должно быть обеспечено отведение воды из водостока от здания путем устройства лотка или лучше отводного трубопровода с гидравлическим затвором для спуска в зимний период талой воды в канализацию.

4.10.2.2. Предупреждение поступления грунтовых вод в подвалы (техподполья), устранение отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги должны производиться путем восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала, инъецирования в кладку гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических и других методов.

6.1.2. Организации, обслуживающие жилой фонд в районах с особыми условиями, должны организовывать и непосредственно участвовать в осуществлении мероприятий по предупреждению и устранению повреждений зданий от действия просадок при замачивании просадочных или засоленных грунтов, от подъема фундаментов при замачивании набухающих глинистых грунтов; от потери устойчивости фундаментов при выдавливании слабых водонасыщенных глинистых и заторфованных грунтов или песков-плывунов, оттаивания вечномерзлых и действия сейсмических сил.

6.2.2. В процессе технической эксплуатации зданий на просадочных грунтах следует контролировать своевременную ликвидацию утечек воды из систем водопровода, канализации, теплофикации в зданиях и наружных сетях.

6.2.10. Производство работ по обнаружению и ликвидации источника увлажнения фундаментов в сложных случаях следует поручать специалистам-экспертам или специализированной организации.

6.2.11. Восстановление прочности деформационных элементов, конструкций и здания в целом следует осуществлять после устранения источников замачивания и возможности появления просадочных деформаций при дальнейшей эксплуатации дома.

6.2.13. Предупреждение новых просадок фундаментов при повторном замачивании грунта в основании должно достигаться заменой при капитальном ремонте коммуникаций, выполнением планировочных работ по восстановлению необходимых уклонов для стока атмосферных осадков, выполнением гидроизоляционных мероприятий, препятствующих попаданию ливневых вод в подвальное помещение и под фундаменты и т.д.