ВСН 014-89
-------------------------------------
Миннефтегазстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 


СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дата введения 1989-07-01

РАЗРАБОТАНЫ под научным руководством канд. техн. наук И.И.Мазура коллективом авторов:

ВНИИСТ:

И.Д.Красулин, канд. техн. наук; Л.П.Cеменов, канд. техн. наук; А.В.Амелин, канд. геогр. наук; В.С.Орлов, канд. техн. наук; В.П.Максимова; Е.М.Шувалова; О.Б.Сигналова; Б.М.Кукушкин, канд. техн. наук

ГНТУ:

О.И.Молдаванов, канд. техн. наук

Трест Ямбургспецгазстрой:

В.В.Гродзинский; В.Н.Трофимов

ССО "Центртрубопроводстрой":

В.Н.Шишов

Институт мерзлотоведения СО АН СССР:

Н.А.Граве, д-р геогр. наук; Р.М.Каменский, д-р техн. наук

ВСЕГИНГЕО:

Е.С.Мельников, д-р геол.-минер. наук; Н.Г.Москаленко, канд. геол.-минер. наук

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ).

СОГЛАСОВАНЫ: Мингазпромом СССР - начальник ГНТУ А.Д.Седых, 30.12.88 г.;

Миннефтепромом СССР - зам. начальника ГНТУ Э.Х.Векилов, 30.12.88 г.;

Госкомприродой СССР, письмо Главгосэкоэкспертизы N 11/11-56 от 28.04.89 г.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя:

Е.А.Шукаев - заместитель начальника

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Миннефтегазстроя 3 мая 1989 г. N 103

С введением в действие ВСН "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды" утрачивают силу ОСТ 102-104-85 и ОСТ 102-105-85.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Ведомственные строительные нормы (ВСН) распространяются на инженерные изыскания, проектирование и строительство подземных, наземных и надземных магистральных и промысловых трубопроводов* диаметром до 1420 мм и давлением до 10 МПа (магистральные) и до 25 МПа (промысловые), а также временных поселков строителей, дорог, насыпей и других объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений, сооружаемых в различных природно-климатических зонах, в том числе в районах Крайнего Севера.

__________________

* В дальнейшем вместо терминов "магистральный трубопровод" и "промысловый трубопровод" будет употребляться термин "трубопровод", за исключением особо оговоренных случаев. Определение термина "трубопровод" принято в соответствии со СНиП 2.05.06-85.

Ведомственные строительные нормы устанавливают комплекс мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию, подлежащих выполнению при сооружении трубопроводов в указанных районах.

1.2. Настоящие ВСН разработаны в развитие следующих нормативных документов:

СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы";

СНиП III-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ";

СНиП II-18-76 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах";

СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика";

СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства";

СНиП 1.02.01-85 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

"Строительство промысловых стальных трубопроводов" ;

"Проектирование и строительство автомобильных дорог для обустройства нефтяных и газовых месторождений на севере Тюменской области и в других районах тундры с аналогичными условиями" ;

"Нормы проектирования, строительства и содержания зимних автомобильных дорог на снежном и ледяном покрове в условиях Севера Сибири и Северо-Востока СССР"  ;

Временный природоохранный регламент строительно-промышленного освоения нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал (Мингазпром СССР, 1988 г.);

Эталон раздела "Охрана природы проектов на строительство и реконструкцию предприятий газовой промышленности" (Мингазпром СССР, 1986 г.).

1.3. Под окружающей природной средой понимается вся совокупность природных элементов и их комплексов в зоне полосы строительства и прилегающих к ней территорий.

Целью охраны окружающей среды является исключение или максимальное ограничение вредных воздействий строительства и эксплуатации трубопроводов на эти объекты, рациональное использование природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство.

1.4. При проектировании и выполнении мероприятий по охране окружающей среды должны соблюдаться требования "Основ законодательства СССР и союзных республик о недрах", "Основ земельного законодательства СССР и союзных республик", "Основ законодательства СССР и союзных республик об охране вод", "Основ лесного законодательства СССР", Закона СССР "Об охране атмосферного воздуха", Закона СССР "Об охране и использовании животного мира", Закона СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", а также постановлений ЦК КПСС и Совмина СССР по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов в регионе.

1.5. Охрана окружающей среды при строительстве трубопроводов осуществляется путем выполнения природоохранных мероприятий.

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности отрасли, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов:

опережающая отсыпка автодорог и площадок;

размещение сооружений, строительных баз, обслуживающих объектов и транспортных систем с учетом экологических требований;

развитие малоотходных и безотходных технологических процессов;

повышение надежности газотранспортных систем;

мероприятия по охране водных объектов;

строительство и эксплуатация очистных сооружений и устройств;

уменьшение вредных выбросов в атмосферу и борьба с шумами;

рекультивация земель и меры борьбы с эрозией;

борьба с пожарами или утечками транспортируемого продукта;

меры по охране и воспроизводству ресурсов растительного и животного мира;

применение природосберегающих строительных технологий и специальных машин и механизмов, оказывающих минимальное воздействие на природу;

мероприятия по защите от загрязнения и разрушения геологической среды, в том числе вечномерзлых пород и подземных вод;

мероприятия по охране памятников природы, заповедных зон и др.

1.6. Природоохранные мероприятия при строительстве должны дифференцироваться в соответствии с природными особенностями регионов строительства:

районы распространения вечномерзлых грунтов (минеральные грунты, торф, гидрографическая сеть, гидрология, растительность);

лесные регионы (леса, болота);

пустынные районы (глинистые, песчаные, солончаковые пустыни);

горные районы (тундровые, залесенные, пустынные горы)

долины рек (лесные и луговые поймы, русла рек);

морские и озерные побережья и акватории (участки абразионного размыва побережий, участки распространения нагонных явлений, акватории морей и озер);

сельскохозяйственные земли.

1.7. Вечномерзлые грунты в качестве оснований следует использовать в соответствии с требованиями СНиП II-18-76. Основным принципом использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований трубопроводов при всех способах прокладки следует принимать такой, при котором вечномерзлые грунты оснований используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации трубопровода (принцип 1).

1.8. Природоохранные мероприятия в лесных районах в первую очередь должны быть направлены на предотвращение возникновения или активизации процессов эрозии, заболачивания.

1.9. Природоохранные мероприятия в пустынных районах должны обеспечить предотвращение возникновения или активизации процессов техногенного опустынивания, перевеивания песков, загрязнения почв и вод строительными и бытовыми отходами, горюче-смазочными материалами.

1.10. В горных районах природоохранные мероприятия должны способствовать ослаблению или предотвращению процессов эрозии, оползания и осыпания грунтов на склонах.

1.11. Природоохранные мероприятия при строительстве переходов через водные преграды (реки, озера, моря) должны быть направлены на недопущение загрязнений и засорений акваторий, размыва берегов, оскудения фауны водоемов, изменения гидрологического режима водотоков.

1.12. Состав природоохранных мероприятий и их стоимость в полном объеме устанавливаются в разделах "Охрана окружающей среды" в технико-экономическом обосновании (ТЭО) или проекте сооружаемого объекта; попикетная привязка природоохранных мероприятий осуществляется в экспликации к профилю трассы.

1.13. Проектная организация несет ответственность за полноту, качество и эффективность разрабатываемых природоохранных мероприятий в соответствии с действующим природоохранным законодательством, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, инструкциями министерств и ведомств, устанавливающими правила охраны воздуха, водных и земельных ресурсов, ихтиофауны, растительного и животного мира, лесных ресурсов, здоровья населения, а также в соответствии с международными соглашениями по охране природы.

1.14. Как правило, природовосстановительные работы должны осуществляться специализированными строительными природоохранными управлениями.

1.15. Контроль за качеством проведения работ по предотвращению техногенного воздействия осуществляется органами по контролю качества строительства.

1.16. Природовосстановительные работы считаются завершенными, если отсутствуют:

участки с невосстановленным растительным покровом;

места, загрязненные нефтью, горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами.

1.17. Строительная организация, осуществляющая прокладку трубопровода или строительство других объектов нефтяной и газовой промышленности, несет ответственность за соблюдение проектных решений по охране окружающей среды перед законом, государственными контрольными органами по охране природы системы Госкомприроды СССР и местными Советами народных депутатов, а также за качество строительных работ и за соблюдение действующих нормативов на производство работ.

Предписания органов Госкомприроды СССР подлежат безусловному выполнению строительными организациями.

11.6. Для проведения работ по технической и биологической рекультивации территорий, нарушенных при строительстве, строительные организации создают специализированные строительные подразделения по выполнению природоохранных работ.

11.7. Для контроля качества природной среды заказчик создает службу мониторинга, в задачи которой входят:

сбор уточненных данных о состоянии природной среды и тенденциях ее изменения;

контроль за выполнением проектных решений при строительстве;

оперативный контроль за возникающими неблагоприятными природными процессами (оползни, эрозия и т.п.) и другими крупными нарушениями природной среды;

долговременный контроль за постепенно накапливающимися загрязнениями природной среды;

прогнозирование возможных изменений природной среды.

11.8. Основными документами, которыми должна руководствоваться служба мониторинга (контроля) природной среды, являются:

проект объекта с пояснительной запиской;

проект производства работ;

сведения о качестве природной среды на момент начала работ;

предписания органов государственного контроля.

11.9. Требования органов государственного контроля об остановке работ в случае нарушения правил природопользования являются обязательными для организации, допустившей нарушение природной среды.

11.10. После окончания строительства заказчик и производитель работ совместно проводят послепроектный (послестроительный) анализ природной среды с целью:

определения эффективности экспертных оценок воздействия объекта на природную среду;

оценки прогнозов нарушения природной среды, заложенных в проект;

оценки фактического воздействия объекта на окружающую среду;

сравнения реальных и прогнозных воздействий на природу;

анализа эффективности принятых мер по ликвидации нарушений.

11.11. Результаты послепроектного (послестроительного) анализа используются проектной организацией при проектировании подобных объектов в данном районе и представляются органам Госкомприроды СССР для использования в экологической экспертизе.

11.12. Управление охраной природы и послепроектный экологический анализ осуществляются в соответствии с нормативными и методическими документами Госкомприроды СССР, Госстроя СССР, Госгортехнадзора СССР и других ведомств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
используемые в тексте ведомственных строительных норм
(географические термины, мерзлотные процессы и явления,
термины по охране окружающей среды)

| Термин | Определение термина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ландшафт | Территория, однородная по происхождению развитию и неделимая по зональным и азональным признакам, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипными рельефом, климатом, почвами, растительностью и животным миром. В широком понимании ландшафт - синоним природно-территориального комплекса |
| Ландшафт антропогенный | Ландшафт, значительно измененный деятельностью человека |
| Ландшафт измененный | Ландшафт, в котором человек изменил отдельные компоненты и нарушил естественную структуру (например, фауну в результате охоты и рыболовства) |
| Ландшафт нарушенный | Ландшафт, подвергшийся нерациональному хозяйственному воздействию, при котором возникают или усиливаются неблагоприятные процессы (эрозия, развеивание песков, заболачивание, засоление, заиливание водоемов и т.п.) |
| Геосистема | Синоним понятия "ландшафт". Закономерное сочетание географических компонентов (рельеф, климат, поверхностные воды, почвы, растительность, животный мир), находящихся в сложной взаимосвязи и образующих единую неразрывную систему |
| Структура ландшафта (геосистемы) | Совокупность процессов, обеспечивающих взаимодействие верхних слоев земной коры, атмосферы, вод, растительности, животного мира в пределах конкретной территории |
| Заповедник | Территория, на которой сохраняется в естественном состоянии весь природный комплекс, содержит важные по научной ценности природные объекты - виды животных, растений, горные богатства и др. Охраняется государством |
| Заказник | Участок территории, на котором сохраняется какой-либо один или несколько компонентов природного комплекса (редкие и ценные животные, растения, озера со своеобразным режимом и т.п.) |
| Вечномерзлый (многолетнемерзлый) грунт | Грунт, находящийся в течение длительного периода (от нескольких лет до тысячелетий) в охлажденном состоянии при температуре ниже 0 °С и содержащий в себе замерзшую воду |
| Термокарст | Процесс таяния скоплений подземного льда в грунтах, сопровождающийся возникновением просадок и провалов земной поверхности. Интенсивность, продолжительность, масштабы и формы проявления термокарста определяются запасами подземного льда в вечномерзлых грунтах, наличием источников тепла и отсутствием поверхностного стока. Термокарст развивается при преобразовании сезонного протаивания в многолетнее |
| Термоэрозия | Процесс совместного теплового и механического воздействия поверхностных вод на вечномерзлые грунты, вызывающий их интенсивное протаивание и вынос мелких грунтовых частиц. Интенсивность, продолжительность и масштабы проявления термоэрозии определяются составом и льдистостью вечномерзлых грунтов, скоростью их оттаивания и условиями выноса мелких частиц |
| Термоабразия | Процесс разрушения берегов водоемов, сложенных вечномерзлыми грунтами, в результате теплового и механического воздействия воды и выноса грунтовых частиц |
| Солифлюкция | Процесс медленного течения грунта по склону, связанный с оттаиванием мерзлых льдистых грунтов |
| Пучение (морозное) | Процесс поднятия поверхности грунта при его промерзании, связанный с кристаллизацией в нем воды, поступающей из подстилающих горизонтов. Величина пучения определяется количеством привносимой воды в промерзающий грунт, его составом и режимом (скоростью) промерзания |
| Наледеобразование | Сезонный или многолетний процесс образования ледяных полей на поверхности в результате замерзания многократно изливающихся подземных, русловых и озерных вод |
| Морозное (морозобойное) растрескивание | Процесс образования трещин в вечномерзлых грунтах в результате резкого и значительного понижения температуры грунтов по глубине |
| Повторно-жильные льды | Процесс льдонакопления в вечномерзлых грунтах в виде вертикальных ледяных жил в результате заливания морозобойных трещин водой и замерзания ее в них. Образуются в результате многократного повторения морозобойного растрескивания, захватывающего вечномерзлую толщу, в районах с небольшой глубиной сезонного оттаивания и обводнением территории |
| Полигонально-жильные структуры | Широко распространенная по площади система жильных льдов или грунтовых жил, образующихся в районах с вечномерзлыми грунтами на основе морозобойного растрескивания, проявляющаяся на поверхности в виде тетрагональных полигонов (при однородных породах) и в виде неправильной случайной формы (на неоднородных породах). Как правило, полигоны имеют поперечник от 6-8 до 20-30 м |
| Подземные льды | Льды, содержащиеся в мерзлых горных породах и грунтах. Входят в состав земной коры также и в качестве мономинеральной горной породы (в виде залежей крупных массивов подземных льдов) |
| Опустынивание | Процесс деградации растительности и почв, приводящий к появлению участков оголенного грунта, перевеиванию. Встречается во всех природно-климатических зонах, включая арктические районы |
| Суффозия | Вынос мелких минеральных частиц и растворимых веществ водой, фильтрующейся в толще горных пород |
| Дефляция | Развеивание, разрушение горных пород под действием ветра |
| Дюнообразование, барханообразование | Формирование под действием ветра песчаных холмов преимущественно серповидной формы в плане, не закрепленных растительностью |
| Котловины выдувания | Плоские понижения преимущественно округлой формы, образующиеся в результате дефляции |
| Такырообразование | Образование плоских понижений в пустынях (Средняя Азия, Казахстан), сложенных с поверхности глинистыми отложениями |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
(В РАНГЕ ЛАНДШАФТОВ, МЕСТНОСТЕЙ, УРОЧИЩ)
КРИОЛИТОЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

I. Ландшафты

Тундровые, лесотундровые и таежные типы ландшафтов разделяются на роды по генезису отложений, подразделяемые на виды по возрасту.

| Род | Вид |
| --- | --- |
|  | Q | Q | Q | Q | Q | Q | P-Q |
| Морские (m) | II m | I m | II m | III m | IV m | V m | - |
| Озерно-аллювиальные () | - | - | - | III | IV | V | VI |
| Ледниковые (g) | - | - | - | III g | - | V g | - |
| Водноледниковые (f) | - | - | - | III f | - | V f | - |
| Аллювиальные (a) | II a | I a | II a | - | - | - | - |

II. Типы местностей

А - озерно-котловинные (плоские, волнистые и мелкохолмистые, расчлененные многочисленными глубококотловинными озерами, занимающими до 39% площади, покрытые тундрами и фрагментами болот и торфяников и сложенные песками, реже супесями и суглинками).

Б - озерно-болотные (плоские нерасчлененные или слаборасчлененные ложбинами стока глубиной вреза 1,5-3 м, занятые торфяниками, болотами и озерами (озерность 25%), сложенные торфом, подстилаемыми песками, реже суглинками и супесями).

В - хасырейные (плоские слаборасчлененные ручьями и ложбинами стока с многочисленными разновозрастными хасыреями, занятыми лугами, болотами и торфяниками. Хасыреи (спущенные озерные котловины) создают целые группы и цепи и разделены возвышающимися над ними эрозионными останцами с тундрами (тундровая и лесотундровая зоны) и лесами (тайга). Эти местности сложены песками на глинах и суглинках с линзами торфа.

Г - плосколожбинные (плоские и слабонаклонные), умеренно расчлененные оврагами, логами, ложбинами стока и ручьями с глубиной вреза 3-10 м, в тундровой зоне и северной лесотундре с тундрами, а в южной лесотундре и тайге - лесами. Отложения имеют песчаный, реже супесчаный состав.

Д - линейно-грядовые (с частым чередованием параллельно ориентированных гряд с тундрами и рединами в лесотундре, редколесьями, рединами и лесами в тайге и межгрядовых понижениях с торфяниками, болотами и озерами), сложенные торфом и песками, подстилаемыми суглинками и глинами.

Е - мелко- и среднехолмистые (мелкие и средние холмы, дробно расчлененные логами с глубиной вреза 15-20 м с распластанными верховьями, образующими равномерно распределенную по площади древовидную в плане сеть; холмы в тундровой зоне и северной лесотундре покрыты тундрами, в южной лесотундре - рединами, в тайге - лесами, лога заняты болотами и кустарниками. Эти местности имеют супесчано-суглинистый состав).

Ж - крупнохолмистые (крупные холмы с узкими вершинами, обширными склонами с циркообразными нишами, террасами и деллями, глубокорасчлененные широкими выположенными заболоченными ложбинами стока с глубиной вреза 15-30 м. Холмы с тундрами в тундровой и лесотундровой зонах и лесами в тайге сложены суглинками, супесями и песками).

З - холмисто-увалистые (увалы, значительно расчлененные глубоко врезанными (до 30-50 м) долинами с озерами, болотами и торфяниками, в тайге - с участием леса; увалы с тундрами (тундровая зона, лесотундра) или лесами (тайга) и сложены суглинками с гравийно-галечниковым материалом и валунами).

И - озерно-холмистые (мелкохолмистые, расчлененные узкими озерными котловинами, занимающими 10-20% поверхности, образующими цепочки по ложбинам стока, занятые тундрами на супесях и суглинках).

К - предгорные (крупные увалы, сильнорасчлененные узкими долинами, врезанными на глубину 50 м и более, покрытые в тундровой и лесотундровой зонах тундрами, в таежной зоне - лесами, сложенными супесями и суглинками с включением гравия, гальки и валунов).

III. Урочища

Лесные урочища

Равнины и террасы

I - пологоволнистые дренированные с песчаными раздувами и единичными деревьями;

Iа - пологоволнистые и пологохолмистые, ровные и западинно-бугристые дренированные со смешанными кустарничково-лишайниковыми редкостойными лесами и редколесьями;

Iб - пологоволнистые и пологохолмистые, ровные дренированные с пятнами-медальонами и березово-лиственничными кустарничково-лишайниковыми рединами;

Iв - пологоволнистые и пологохолмистые, полигональные, ровные дренированные с пятнами-медальонами и березово-лиственничными кустарничково-мохово-лишайниковыми рединами;

Iг - плоские кочковатые заболоченные с хвойными кустарничково-сфагновыми рединами с травяно-сфагновыми мочажинами;

Iд - слабонаклонные и плоские, кочковатые и мелкобугристые слабодренированные с пятнами-медальонами и лиственничными кустарничково-мохово-лишайниковыми рединами;

Iе - холмистые и пологохолмистые, ровные дренированные со смешанными с участием ели кустарничково-лишайниково-зеленомошными сомкнутыми и редкостойными лесами;

Iж - плоские кочковатые и мелкобугристые заболоченные с елово-лиственничными кустарничково-лишайниково-моховыми рединами с травяно-сфагновыми мочажинами;

Высокие поймы больших и средних рек

1з - гривистые со смешанными травяно-кустарничково-лишайниковыми редкостойными лесами;

1и - гривистые со смешанными кустарничково-травяно-моховыми сомкнутыми лесами;

1к - плоские кочковатые заболоченные с хвойными кустарничково-сфагновыми редколесьями и рединами.

Урочища низких пойм больших и средних рек и долин малых рек

2 - пляжи и косы, лишенные растительного покрова;

2а - плоские низкие поймы и днища хасыреев с лугами и фрагментами болот;

2б - плоские низкие поймы с низкорослыми кустарниками;

2в - ложбины стока и лога с кустарниками, с фрагментами болот и торфяников, в тайге - заболоченных редин;

2г - долины малых рек со смешанными лесами в тайге, лиственничными редколесьями в южной лесотундре, кустарниками в северной лесотундре и южной тундре, с фрагментами болот и торфяников.

Болотные урочища равнин, террас и пойм

3а - плоские топяные травяные и травяно-сфагновые;

3б - плоские кочковатые травяно-моховые и кустарничково-травяно-моховые;

3в - грядово-мочажинные кустарничково-травяно-моховые;

3г - плоские кочковатые кустарничково-травяно-моховые в комплексе с травяно-кустарничково-лишайниково-моховыми тундрами и кустарничково-мохово-лишайниковыми торфяниками;

3д - валиково-полигональные травяно-кустарничково-моховые.

Урочища торфяников равнин, террас и пойм

4а - низкие (плоские) мелкокочковатые кустарничково-сфагново-лишайниковые;

4б - мелкобугристые кустарничково-мохово-лишайниковые с травяно-сфагновыми мочажинами;

4в - полигональные (плоскобугристые) кустарничково-мохово-лишайниковые с кустарничково-травяно-сфагновыми канавами между полигонами;

4г - низкие (плоские) заозеренные мелкокочковатые кустарничково-сфагново-лишайниковые с многочисленными травяно-сфагновыми мочажинами;

4д - полигональные (плоскобугристые) заозеренные кустарничково-мохово-лишайниковые с многочисленными травяно-моховыми мочажинами на полигонах;

4е - выпуклобугристые (размеры бугров в плане соизмеримы с их высотой или превышают ее в несколько раз) кустарничково-мохово-лишайниковые с травяно-сфагновыми понижениями между буграми;

4ж - крупнобугристые (размеры бугров в плане в десятки и сотни раз превышают их высоту) кустарничково-мохово-лишайниковые с травяно-сфагновыми понижениями между буграми.

Урочища бугров и гряд многолетнего пучения равнин, террас и пойм

5а - минеральные с хвойными кустарничково-мохово-лишайниковыми редколесьями;

5б - минеральные с пятнами-медальонами кустарничково-лишайниковые, часто с отдельными деревьями;

5в - чередование минеральных, торфяно-минеральных и торфяных кустарничково-мохово-лишайниковых, местами с отдельными деревьями.

Тундровые урочища

Равнины и террасы

6 - плоские дренированные ровные с песчаными раздувами и фрагментами тундровой растительности;

6а - плоские дренированные ровные кустарничково-лишайниковые, иногда с пятнами-медальонами;

6б - пологоволнистые и слабонаклонные дренированные полигональные, иногда западинно-бугристые травяно-кустарничково-лишайниковые;

6в - пологоволнистые слабодренированные, с мелкобугристым и пятнисто-медальонным микрорельефом, травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые;

6г - плоские слабодренированные неясно-полигональные кочковатые травяно-кустарничковые моховые;

6д - плоские заболоченные мелкобугристые с кустарничково-мохово-лишайниковыми сообществами и травяно-моховыми мочажинами;

6е - холмистые слабодренированные с пятнами-медальонами, кустарничково-травяные мохово-лишайниковые;

6ж - слабодренированные пологоволнистые повышения и гряды, кочковатые мохово-ерниковые на повышениях, с фрагментами торфяников в понижениях;

6з - плоские слабодренированные и заболоченные, кочковатые, иногда микрополигональные кустарничково-травяно-ерниковые лишайниково-моховые;

6н - пологие склоны слабодренированные, сильно эродированные, с разновозрастными оползнями и оплывинами, гребнеобразными останцами, многочисленными промоинами и термокарстовыми озерками, местами незадернованные, со злаково-ивняковыми и мохово-ивняковыми сообществами;

Высокие поймы больших и средних рек

6и - гривистые дренированные с морозобойными трещинами, с разнотравными и разнотравно-моховыми ивняками;

6к - плоские заболоченные, кочковатые с мохово-травяными кустарниками;

6л - плоскогривистые слабодренированные, иногда полигональные с травяно-кустарничково-лишайниковыми тундрами;

6м - плоские заболоченные кочковатые мохово-травяно-ерничковые тундры с многочисленными мохово-пушицево-осоковыми мочажинами.

Структура ландшафтов и местностей равнин криолитозоны Западной Сибири

| Природные зоны (подзоны) | Ландшафты | Местности | Урочища |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виды | Занима- емая часть площади подзоны, % | Индекс типа | Занимаемая часть площади ландшафта, % | Озер- ность, % | Доминанты и содоминанты | Субдоми- нанты | Допол- няющие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Средняя тундра Т | V, IV морские равнины | 54 | А | 13 | 10 | 6г, 6б, 6в | 3б, 3г | 6а, 4б, 2в |
|  |  |  | В | 15 | 5 | 6б, 3г, 6г | 2а, 3б | 6е, 6н, 2в |
|  |  |  | Г | 7 (5-10) | - | 6б, 6г | 2в, 3б, 3д | 4д, 3г |
|  |  |  | Е | 35 (30-40) | - | 6е, 6б, 6н | 6н, 2в | 3б, 3г, 6з |
|  |  |  | Ж | 30 (20-40) | - | 6н, 6з | 6е, 6г, 6н, 2г | 6в, 3г, 3б, 6б |
| То же | III морская равнина | 22 | А | 25 | 10-20 | 6б, 6а, 6г | 3б | 6в, 2в, 3г |
|  |  |  | Б | 20 | 30-40 | 3г, 3д, 6в, 4б | - | - |
|  |  |  | Г | 25 | 5-15 | 6а, 6б | 3б, 2в | 6з, 6г |
|  |  |  | Е | 30 | 5-10 | 6е | 2в, 6з | 3г, 3д, 6в |
| " " | II, I морские террасы | 10 | Б | 30 | 20-40 | 3г, 3б, 4д | 5б | 6н, 6е, 6в |
|  |  |  | В | 70 | 10-20 | 3б, 3г | 2а, 4д | 6а, 6г, 6е, 6н |
| Средняя тундра Т | Поймы средних рек | 14 | Не выделены | 20-50 | 6к, 3д, 3г | 3б, 2 | 2а, 5б, 6н, 6л, 6м |
| Южная тундра** Т | III морская равнина | 60 | Б | 10 | 7,0 | 4б, 3г, 4д | - | 5в |
|  |  |  | В | 40 | 7,4 (5,1)* | 3г, 6,з 2а | - | 4д, 4в |
|  |  |  | Г | 10 | 3,4 | 6в | 4б | 2в |
|  |  |  | Е | 40 | 3,0 (1,3) | 6е | 6з | 4д, 2в |
| То же | II и I морские равнины | 32 | Б | 28 | 9,5 | 4б, 4д | - | 3г, 6в, 5в, 4в |
|  |  |  | В | 30 | 7,8 (3,5) | 3г | - | 2а, 6ж, 4д |
|  |  |  | Г | 27 | 4,9 | 6в | - | 6е, 4в, 2в, 3г, 6з |
|  |  |  | Е | 15 | 2,4 (1,0) | 6е | 6з, 2в | - |
| " " | Поймы средних рек | 8 | Не выделены | 11,7 | 6л, 3б | 1з, 6м | 6и |
| Северная лесотундра ЛТ | IV морская равнина | 24 | В | 20 | 10,4 (1,9) | 3г | 6з, 3б, 6ж | 2а |
|  |  |  | Е | 60 | 1,6 | 6е, 6з | - | 3г, 2в |
|  |  |  | Д | 20 | 12,3 (2,9) | 3г, 5б | - | 4д, 4в, 3б, 6з |
| То же | III озерно- аллювиальная равнина | 34 | Б | 25 | 24,9 (4,1) | 4б, 4д, 6в | 3г | 4г, 3б |
|  |  |  | В | 25 | 16,3 (1,7) | 3г | 3б, 6ж | 6з, 5б |
|  |  |  | Г | 15 | 7,1 (4,9) | 6в | - | 6а, 1д, 3б |
|  |  |  | Е | 20 | 2,6 | 6з, 6е | 2в | 3б |
|  |  |  | Д | 15 | 23,6 | 4д, 6в, 5б, 5в | - | 6а, 3г, 3б |
| " " | II и I аллювиальные террасы | 30 | Б | 92 | 18,8 (5,6) | 4д, 6а, 6в, 4б | - | 3б. 5в |
|  |  |  | Д | 8 | 16,7 | 4д, 5в, 5б | - | 6в |
| " " | Поймы средних рек | 12 | Не выделены | - | 6л, 2, 6м, 6к | - | 1и, 1з, 3б |
| Южная лесотундра ЛТ | V морская равнина | 34 | Б | 60 | 8,2 (2,4) | 4б | - | 4а, 3г, 3б |
|  |  |  | Г | 36 | 2,2 (2,0) | 6в, 1д, 5б, 1а | - | 2в |
|  |  |  | Е | 4 | 2,8 (3,5) | 1д | 2в | 6е, 4е |
| То же | IV озерно- аллювиальная равнина | 33 | Б | 33 | 12,8 (3,8) | 4б, 6в, 3г | - | - |
|  |  |  | Г | 65 | 2,1 (1,0) | 1б, 1д | - | 1а, 6в, 2в |
|  |  |  | Д | 2 | - | 5в | - | 1д, 6в, 3б |
| То же | III озерно- аллювиальная равнина | 17 | Б | 40 | 15,8 (6,6) | 4д, 4а, 6в, 3б | - | 3г |
|  |  |  | Г | 55 | 4,9 (3,6) | 1д, 1б | 1а | 6в, 6а |
|  |  |  | Е | 5 | 1,2 | 6в, 5б | - | 3б |
| То же | II и I аллювиальные террасы | 9 | Б | 75 | 16,4 | 4а, 4г | 3б | 4ж, 4б |
|  |  |  | Г | 8 | 1,5 | 1а | - | 6д, 6в, 4е |
|  |  |  | Д | 17 | 16,2 | 5б | 6в | 1б, 4д, 3б |
| " " | Поймы средних рек | 7 | Не выделены | - | 1и | - | 1к, 3б, 2 |
| Северная тайга Л | V морская равнина | 29 | Б | 28 | 4,6 (2,9) | 4б | - | 4а, 3б |
|  |  |  | В | 13 | 7,1 | 4б | - | 3б, 4а |
|  |  |  | Г | 34 | 2,2 (2,5) | 1а, 1ж | - | 1е, 1б, 1д, 1г, 3б, 4б |
|  |  |  | Е | 25 | 2,1 | 1е | - | 1ж, 1а, 2в, 3б |
| То же | IV прибрежно- морская равнина | 6 | Б | 11 | 3,7 | 4а | 3б, 4ж | - |
|  |  |  | Е | 89 | 3,5 | 1е, 1ж | - | 2в, 4а, 3б, 3в |
| " " | IV озерно- аллювиальная равнина | 15 | Б | 51 | 13,0 (4,1) | 4а | - | 3б, 4б |
|  |  |  | Г | 49 | 2,0 (2,2) | 1а | - | 1г |
| " " | III озерно- аллювиальная равнина | 21 | Б | 60 | 10,0 (6,8) | 4а | - | 3б, 4б |
|  |  |  | В | 7 | 11,0 | 3б, 4а, 4ж | - | 5б, 5в |
|  |  |  | Г | 33 | 3 (5,5) | 1а | - | 1г |
| " " | II и I аллювиальные террасы | 14 | Б | 70 | 9,5 (3,3) | 4а, 3б | - | 4е, 4ж |
|  |  |  | Г | 30 | 3,5 | 1а | - | 1 |
| " " | Поймы больших рек: |  |  |  |  |  |  |
|  | Надым | 5 | Не выделены | 4,3 | - | - | - |
|  | Пур |  | Не выделены | 3,4 | 1и, 3б | - | 1к |
|  | Поймы средних рек: |  |  |  |  |  |  |
|  | бассейн р.Надым | 10 | Не выделены | 3,5 | 1к, 1и | 3б | - |
|  | бассейн р. Пур |  | Не выделены | 8,4 | - | - | - |

___________

* В скобках приводится дисперсия величины озерности, %.

** Только для Тазовского полуострова.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА В РАЗНЫХ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСАХ, НАРУШЕННЫХ ОСВОЕНИЕМ

|  | Характеристика вторичной растительности, появившейся на 10-й год после нарушения |
| --- | --- |
| Естественные природные комплексы и их индекс | Жизненные формы, % | Преобладающие виды растений | Степень покрытия почвы, % |
|  |  |  | травами и кустарничками | мхами и лишайниками |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Северная тайга |
| 1а |  |  |  |  |
| Пологоволнистые поверхности ровные и западинно-бугристые дренированные с березово-сосновыми кустарничково-зеленомошно- лишайниковыми редколесьями на песчаных подзолистых почвах, среднегодовые температуры пород 0 …+0,5 °С, глубина сезонного промерзания 1,5 2,5 м | 44+22* 34 | Береза извилистая, брусника, водяника черная, овсяница овечья, осока шаровидная, вейник Лангсдорфа, политрихум торчащий | 25 | 55 |
| 1г |  |  |  |  |
| Плоские поверхности кочковатые, заболоченные с лиственничными кустарничково-лишайниково- сфагновыми рединами на песчаных торфянисто-глеевых почвах с прослоями суглинков, 0 °С, 0,51,5 м, глубина сезонного протаивания 0,3 0,8 м | 27+43 30 | Андромеда, пушица узколистная, пушица рыжеватая, ситник нитевидный, осока водная, кукушкин лен, сфагнум узколистный | 25 | 65 |
| За |  |  |  |  |
| Плоские топяные пушицево-осоково-сфагновые болота на торфяно-болотных почвах, 0 °С, 0,51,5 м | 11+67 22 | Пушица узколистная, пушица рыжеватая, пушица Шейхцера, осока водная, осока кругловатая, кукушкин лен, сфагнум Линдберга | 30 | 65 |
| 4а |  |  |  |  |
| Плоские, мелкокочковатые поверхности с морошково-багульниково- сфагново- кладониевыми торфяниками, -0,6…-1 °С, 0,30,7 м | 29+25 46 | Брусника, андромеда, пушица влагалищная, пушица рыжеватая, морошка, осока шаровидная | 35 | 55 |
| 4ж |  |  |  |  |
| Крупнобугристые торфяники с кустарничково-лишайниковыми сообществами бугров и травяно-моховыми сообществами мочажин, -1…-3 °С, 0,30,7 м | 29+38 33 | Багульник, пушица рыжеватая, пушица влагалищная, морошка, политрихум торчащий | 30 | 50 |
| 5а |  |  |  |  |
| Скопления минеральных бугров и гряд пучения с кедровыми багульниково-кладониевыми рединами на торфянисто-подзолистых иллювиально-железистых песчаных почвах, подстилаемых суглинками, -0,1…-0,5 °С, 1,52 м | 41+29 30 | Багульник, брусника, осока шаровидная, политрихум торчащий | 20 | 10 |
| Лесотундра |
| 1б, 1в |  |  |  |  |
| Пологохолмистые дренированные поверхности с пятнистыми, местами полигональными березово-лиственничными кустарничково-лишайниковыми рединами на песчаных подзолистых почвах, 0…-2 °С, 1,53 м | 22+44 34 | Водянка гермафродитная, вейник Лангсдорфа, осока Биджелоу, щучка обская, политрихум торчащий | 30 | 5 |
| 1д |  |  |  |  |
| Слабонаклонные, слабодренированные поверхности с пятнистыми и мелкобугристыми лиственничными травяно-кустарничково-зеленомошно- лишайниковыми рединами на суглинистых торфянисто-глеевых почвах, -0,2…-3 °С, 0,52 м | 58+33 9 | Карликовая березка, осока шаровидная, щучка обская, вейник Лангсдорфа, дикранум, кукушкин лен | 40 | 30 |
| 1и |  |  |  |  |
| Гривистые высокие поймы с березово-лиственничными ивняково-разнотравно-злаковыми лесами на пойменных слоистых песчаных почвах, 0…-1 °С, 12 м | 12+63 25 | Вейник Лангсдорфа, осока струннокоренная, пушица Шейхцера, арктофила рыжеватая, кукушкин лен | 50 | 60 |
| 1к |  |  |  |  |
| Плоские высокие поймы, кочковатые заболоченные с лиственничными кустарничково-травяно- лишайниково- сфагновыми рединами на торфянисто-глеевых песчаных почвах, -0,5…2 °С, 0,30,8 м | 18+64 18 | Багульник, голубика, пушица Шейхцера, осока водная, морошка, кукушкин лен | 50 | 70 |
| 4б |  |  |  |  |
| Плоские поверхности с мелкобугристыми травяно-кустарничково-лишайниково- моховыми торфяниками, -1…-4 °С, 0,31 м | 14+57 29 | Багульник, пушица Шейхцера, осока водная, щучка обская, арктофила рыжеватая, кукушкин лен | 50 | 30 |
| 5б |  |  |  |  |
| Скопления минеральных бугров и гряд пучения с пятнами-медальонами, с лиственничными кустарничково-лишайниковыми рединами на иллювиально-железистых оподзоленно-глеевых песчаных почвах, подстилаемых суглинками, -1…-3,5 °С, 12 м | 20+60 20 | Вейник Лангсдорфа, осока шаровидная, пушица Шейхцера, политрихум торчащий | 20 | 5 |
| Южная тундра |
| 2а |  |  |  |  |
| Плоские низкие поймы с вейниковыми лугами на пойменных слоистых песчаных почвах, -2…-4 °С, 0,51 м | 15+62 23 | Вейник Лангсдорфа, щучка обская, кукушкин лен, гипнум | 80 | 50 |
| 3б |  |  |  |  |
| Плоские кочковатые травяно-кустарничково-сфагновые болота на болотных почвах, -2…-5 °С, 0,31 м | 18+54 28 | Пушица Шейхцера, пушица рыжеватая, пушица узколистная, осока кругловатая, кукушкин лен, сфагнум | 50 | 40 |
| 4в |  |  |  |  |
| Плоские поверхности с полигональными морошково-багульниково-дикраново- лишайниковыми торфяниками, -4…-6 °С, 0,20,5 м | 30+50 20 | Багульник, морошка, андромеда, пушица влагалищная, пушица Шейхцера, осока кругловатая, политрихум торчащий, дикранум | 45 | 25 |
| 6а |  |  |  |  |
| Плоские дренированные поверхности с пятнистыми кустарничково-лишайниковыми тундрами на песчаных оподзоленных почвах, -1…-4 °С, 12 м | 23+69 8 | Водяника гермафродитная, вейник лапландский, ожика Валенберга, пушица рыжеватая, щучка обская, политрихум торчащий | 15 | 10 |
| 6е |  |  |  |  |
| Холмистые слабодренированные поверхности с пятнистыми осоково-зеленомошно-лишайниковыми тундрами на суглинистых иллювиально-гумусовых почвах, -2…-5 °С, 0,51,5 м | 17+66 17 | Карликовая березка, пушица Шейхцера, пушица узколистная, пушица влагалищная, осока Биджелоу, щучка обская, крестовник арктический, политрихум торчащий, аулакомниум | 15 | 20 |
| Типичная тундра |
| 3г |  |  |  |  |
| Плоские кочковатые поверхности с комплексными кустарничково-пушицево-осоково- моховыми болотами на торфяно-болотных почвах, -4…-7 °С, 0,30,6 м | 11+68 28 | Пушица узколистная, пушица Шейхцера, арктофила рыжеватая, дюпонция Фишера, мятлик живородящий, дикранум, гипнум | 60 | 20 |
| 6б |  |  |  |  |
| Пологоволнистые дренированные поверхности с полигональными травяно-кустарничково-лишайниковыми тундрами на песчаных скрыто-глеевых почвах, -5…-7 °С, 0,51,5 м | 20+80 - | Овсяница холодолюбивая, мятлик живородящий, армерия арктическая, ива монетная | 5 | - |
| 6г |  |  |  |  |
| Плоские слабодренированные поверхности с неясно выраженными полигональными травяно-кустарничково-лишайниково- моховыми тундрами на песчаных торфянисто-глеевых почвах, -3…-6 °С, 0,30,8 м | 0+74 26 | Пушица узколистная, пушица Шейхцера, вейник Холми, щучка обская, дикранум, кукушкин лен | 60 | 20 |
| 6е |  |  |  |  |
| Холмистые слабодренированные поверхности с пятнами-медальонами и мелкобугорковатыми травяно-кустарничково-лишайниково- зеленомошными тундрами на суглинистых и супесчаных торфянисто-элювиально-глеевых почвах, -5…-7 °С, 0,51 м | 7+79 14 | Щучка обская, пушица узколистная, хвощ полевой, крестовник арктический, ромашка крупноцветковая | 20 | 10 |
| 6н |  |  |  |  |
| Пологие склоны слабодренированные с ивняками травяно-моховыми на суглинистых торфянисто-глеевых почвах, -2…-5 °С, 0,51,2 м | 10+70 20 | Карликовая березка, осока водная, пушица Шейхцера, кукушкин лен, сфагнум | 20 | 30 |

___________________

* В числителе дроби, указывается доля в составе растительного покрова (%) кустарников, кустарничков (первое слагаемое) и трав (второе слагаемое), в знаменателе - мхов и лишайников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое


Таблица 1

Значение коэффициента расчета К для различных ВВ

| Наименование ВВ | К |
| --- | --- |
| Тротил | 1,0 |
| Аквотол | 0,97 |
| Люмотол | 1,12 |
| Аммонит скальный | 1,12 |
| Аммонит N 6ЖВ | 1,01 |
| Граммонал А-8 | 1,09 |
| Граммонит 30/70 | 0,96 |
| Гранулотол | 0,99 |

Таблица 2

Значение предельных давлений для различных видов рыб

| Вид рыб | Допустимое давление (р/10), МПа |
| --- | --- |
| Судак | 12 |
| Тарань | 12-17 |
| Осетровые | 8-12 |
| Сазан | 16-24 |
| Бычок | 44-65 |
| Камбала | 300 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

ВИДЫ РАСТЕНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

| 1. В зоне тундры |
| --- |
| травы: |  |
| Мятлик луговой | Poa pratensis |
| Лисохвост луговой | Alopecurus pratensis |
| Лисохвост вздутый | Alopecurus ventricosus |
| Овсяница овечья | Festuca ovina |
| Овсяница красная | Festuca rubra |
| Хвощ луговой | Equisetum pratense |
| Хвощ полевой | Equisetum arvense |
| 2. В зоне лесотундры |
| кустарники: |  |
| Ольха кустарниковая | Alnus fruticosa |
| Ива филиколистная | Salix filicifolia |
| Ива русская | Salix rossica |
| Ива мохнатая | Salix lanata |
| травы: |  |
| Мятлик луговой | Poa pratensis |
| Мятлик альпийский | Poa alpina |
| Овсяница овечья | Festuca ovina |
| Овсяница красная | Festuca rubra |
| Щучка северная | Deshampsia borealis |
| Лисохвост луговой | Alopecurus pratensis |
| Лисохвост вздутый | Alopecurus ventricosus |
| Бескильница Гаупта | Puccinellia Gauptiana |
| Пырей изменчивый | Agropiron repens |
| Волосенец сибирский | Clynelimus siibiricus |
| Костер безостый | Bromus inermis |
| Мышиный горошек | Vicia cracca |
| Бекмания обыкновенная | Becmannia eruciformis |
| 3. В лесной зоне |
| травы: |  |
| Мятлик луговой | Poa pratensis |
| Вейник незамеченный | Calamagrosis negletca |
| Костер безостый | Bromus inermis |
| Рейграс высокий | Arrhenatherum elatius |
| Овсяница красная | Festuca rubra |
| Овсяница полевая | Festuca arvenze |
| Овсяница овечья | Festuca ovina |
| 4. В аридных районах |
| а) в районах Северного Прикаспия |  |
| Тополь черный | Populus nigra |
| Саксаул черный | Haloxylon affila |
| Лох узколистный | Eleagnus angustifolia |
| Кандым | Calligonum |
| Джузгун | Calligonum |
| Терескен | Eurotia cerafoides |
| б) для засоленных песков |  |
| Тамарикс | Tamarix |
| Джузгун | Calligonum |
| Саксаул черный | Haloxylon affila |
| в) для перевеиваемых песков |  |
| Джузгун | Calligonum |
| Саксаул черный | Haloxylon affila |
| Овес песчаный | Elemus arcnaria |