ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ "CLIPSO" ("КЛИПСО")

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Данная технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству натяжных потолков "Clipso" в зданиях жилого и административного назначения с целью улучшения внешнего вида внутри помещения, а также для использования пространства между потолком и перекрытием для прокладки инженерных коммуникаций различного назначения (вентиляционных коробов, электротехнических и слаботочных проводок, трубопроводов). Целью создания представленной технологической карты явилась необходимость предложить рекомендуемую схему технологического процесса по проведению работ, показать состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

На базе данной технологической карты могут разрабатываться технологические карты на устройство других конструкций натяжных потолков с различными стилистическими решениями применительно к конкретным условиям эксплуатации помещений. Рассматриваемая технологическая карта может быть привязана к конкретному объекту и принятым конструктивным размерам, а также может использоваться при разработке проектов производства работ (ППР). При этом уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

1.2. Для привязки или разработки технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы:

- рабочие чертежи конструкций и размеров внутренних стен и потолков помещений;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП);

- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия (ТУ) на основные используемые материалы (потолочное полотно, арматура крепления и др.);

- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, ГЭСН-2001);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых процессов, применяемые при возведении кирпичных наружных стен.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Для устройства натяжного потолка применяется ткань, предложенная в 1997 году швейцарской компанией Clipso A.G. За основу натяжного потолка принимается ткань, изготавливаемая на широком ткацком станке в виде цельного полотна синтетической ткани сложной трикотажной вязки. Ткань пропитывается специальным составом полиуретана. Это полотно не имеет швов и превращает натяжные потолки в идеально ровную цельную поверхность. Преимущество такого бесшовного натяжного потолка перед пленочными натяжными потолками является неоспоримым.

Бесшовные натяжные потолки Клипсо не требуют такого точного замера, как пленочные натяжные потолки. Ткань Clipso поставляется в рулонах различной ширины, и натяжной потолок отрезается в соответствии с максимальными линейными размерами комнаты от рулона ближайшей ширины. Все остальные усложнения данного помещения (выступы, углы, криволинейные участки, колебания размеров) реализуются на месте непосредственно во время монтажа бесшовного натяжного потолка Clipso. Используемые при изготовлении бесшовного натяжного потолка Clipso такие компоненты, как полиэстер и полиуретан, являются экологически чистыми, что позволило компании Clipso A.G. получить европейский сертификат на установку своих натяжных потолков в детских и медицинских учреждениях.

2.2. Бесшовные тканевые натяжные потолки Clipso (Клипсо) являются гораздо более прочные, нежели по стандартному варианту из ПВХ. Кроме того, главное свойство нового потолочного полотна от компании Clipso - это термоусадка с коэффициентом 1.2.

Ткань, изготовленная по технологии компании Clipso (Франция), может иметь четкий графический рисунок, ведь из-за равномерной плотности петель он не будет деформироваться при натяжке или усадке. Специальная технология плетения такого полотна позволяет на каждые 5 см вплести 87 столбиков в 90 рядов. Однако достаточно плотное плетение не утяжеляет ткань, ее вес из расчета на один квадратный метр составляет всего 220-240 грамм. За счет плотного плетения и равномерного распределения натяжения нитей полотно "дышит", но при этом не пропускает влагу.

2.3. Преимуществом технологии изготовления натяжных бесшовных потолков Clipso (Клипсо) является их бесшовность. Отсутствие швов приводит к тому, что бесшовный натяжной потолок Clipso не рвется и служит достаточно долгие годы. Помимо прекрасных эксплуатационных характеристик, натяжные потолки Clipso позволяют создать идеально ровную поверхность и однородным рисунком без швов и деформации. Высочайшие эстетические свойства и эластичность полотна натяжного потолка Clipso позволяет изгибать, придавая ему любые формы. Технология установки натяжных потолков также позволяет встраивать в них осветительные приборы.

2.4. Потолки Клипсо могут считаться вандалостойкими, так как им не страшны многие эксплуатационные опасности, такие как затопление, попадание солнечного света, порезы и проколы. Благодаря двусторонней полимерной пропитке полотно потолка получается сверхпрочное и выдержит даже сильное механическое давление. Кроме того, натяжные потолки Клипсо являются морозоустойчивыми. Полотно Клипсо может выдержать без потери своих эксплуатационных характеристик морозы до -40 градусов, что делает бесшовные натяжные потолки Клипсо, изготовленные по этой новой технологии, пригодными для монтажа даже в неотапливаемых помещениях. Полотно натяжных бесшовных потолков Clipso можно красить как до, так и после монтажа - это дает возможность получить в помещении потолок уникального цвета. На бесшовные потолки Клипсо возможно нанесение любого цифрового изображения (фотографии или рисунка).

2.5. До начала монтажа натяжных потолков Клипсо в помещениях должны быть закончены строительно-монтажные и специальные работы, указанные в рабочих чертежах, в том числе и отделочные, кроме завершающей окраски или оклейки стен обоями различных видов, а также закончена прокладка инженерных коммуникаций (проводка осветительной арматуры, установка конструкций системы пожаротушения, прокладка трубопроводов и т.д.).

2.6. Работы по устройству потолка Клипсо следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения";

СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";

СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" (изд. 2001);

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СНиП 23-01-99* "Строительная климатология";

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Продукция для потолков Clipso различается по цвету и предназначению. Наиболее популярными натяжными потолками являются стандартные белые или цветные Clipso, по своим качествам и свойствам подходящие абсолютному большинству потребителей. Однако для отдельных случаев компанией Clipso разработана особая специфическая продукция - потолки антивлага, антигрязь, акустические, транспарентные и антибактерицидные.

Помимо создания простого, идеально ровного потолка, возможно создание натяжных потолков сложных форм в несколько уровней (рис.1).

Рис.1. Натяжной потолок Clipso

3.2. Полотна на натяжные потолки в отличие от ПВХ пленки устанавливаются без термического процесса, на пластиковый багет (клипсу), что позволяет надежно укрепить полотно и предать потолку эстетичный вид. Между базовым потолочным покрытием и натяжным потолком CLIPSO возможна установка теплоизоляции и звукопоглощающих материалов, а также противопожарной сигнализации. Дизайнерская идея и новейшая технология позволяет создать интерьер и придать каждому помещению уникальность, а с помощью плоттера возможно нанести на фактуру полотна потолка Clipso любые высококачественные изображения.

В ассортименте тканей Clipso имеются цветные ткани (беж, розовый, серый, черный, салатовый, голубой), а также специальные виды ткани, в частности: акустическая ткань со свойствами звукопоглощающей мембраны (черного и бежевого цветов) и полупрозрачная ткань для создания потолочных и стеновых конструкций с подсветкой. Цвет ткани может быть создан по требованию закзачика для создания конкретного оформления помещения. Полотно поставляется рулонами по 50 или 100 погонных метров. Рулоны имеют "чистую" ширину 2,00 м, 2,50 м, 3,00 м, 3,50 м, 4,00 м, 4,50 м и 5,10 м.

3.3. Технология монтажа бесшовных потолков системы Clipso базируется на швейцарской системе быстрого монтажа конструкций потолочных и стеновых поверхностей. Она позволяет качественно и быстро создать идеальную поверхность потолка, соответствующую европейским стандартам. Для монтажа натяжного потолка необходимо иметь: лестницу-стремянку, специальный шпатель CLIPSO (рис.2), перфоратор, шуруповерт, дюбеля пластиковые, саморезы,строительный фен, белые матерчатые перчатки. Производить установку конструкций рекомендуется двумя рабочими. Перед началом работ помещение должно быть очищено от пыли и мусора. Установку полотна производят в специальный экструдированный профиль (багет) Clipsо, изготовленный из ПВХ и имеющий сложное сечение. Вес профиля - 0,190 г/м п., длина - 2 м.

Рис.2. Шпатель Clipso

Подготовительные работы

3.4. Текстильное полотно Clipso проходит режимы пропитки, отжима, сушки и коландрирования. Полотно изготовлено из полиэстера, равномерно пропитано специальной смесью, содержащей полимер и красящее вещество. Полимер обладает эластомерными характеристиками. Основным (базовым) элементом полимера является полиуретан, который обладает свойствами полимеризации и позволяет создать высокоэкологичный материал с необходимыми механическими характеристиками. Полотно Clipso в 15 раз прочнее плёнки из ПВХ. Главное свойство - полотно обладает свойством термоусадки с коэффициентом 20%.

Технология замера и монтажа натяжного потолка Clipso значительно проще замера и монтажа пленки ПХВ. Для монтажа достаточно знать всего два размера помещения: максимальную длину и ширину, без размеров выступов и радиусов криволинейных участков. По этим размерам подбирается ближайший по ширине типоразмер полотна, с запасом минимум 20 см, и отрезается от целого рулона по длине с минимальным запасом в 20 см. Раскрой полотна по конфигурации помещения производится непосредственно при монтаже, что фактически исключает ошибки при замере, однако требует монтажников высокой квалификации.

После обмера помещения текстильное полотно Clipso готовится в соответствии с полученами результатами.

3.5. Для крепления натяжного потолка Clipso используется специальный профиль, который монтируется по периметру помещения. В зависимости от области и особенностей применения, крепеж профиля происходит к потолку или стенам (рис.3) Профиль надежно фиксирует ткань Clipso, не допуская ее провиса, а в случае необходимости (например, протечки сверху, когда необходимо снять часть потолка, чтобы слить воду) допускается повторный монтаж полотна в один и тот же профиль.

Рис.3. Виды багета для установки полотна Clipso

Профиль не требует каких-либо специальных накладок или элементов для создания эстетичного стыка стены и натяжного потолка - последний выглядит стильно, аккуратно и современно.

3.6. На первом этапе профиль крепится на клей по периметру помещения - либо к потолку (рис.4), либо к стенам (рис.5).

| Рис.4 | Рис.5 |
| --- | --- |

При настенном креплении необходимо воспользоваться любым строительным уровнем. Соединение в углах будет плотнее, если запилить его под углом 45°.(рис.6).

Рис.6

Окончательное закрепление монтажного профиля производится саморезами в предварительно просверленные отверстия. Расстояние между саморезами должно быть не более 7 см. В местах стыка профилей и в угловых соединениях саморезы крепятся по краям на расстоянии около 1-2 см (рис.7).

Рис.7

Основные работы по устройству натяжного потолка

3.7. На втором этапе полотно разворачивается в помещении и временно закрепляется в багете по серединам стен при помощи специального шпателя Clipso. Края полотна (примерно 5 см) должны оставаться за багетом (свободные края). После временного закрепления полотна в отдельных местах производится закрепление шпателем всего полотна по всему периметру. Расстояние между крепежными точками не должно превышать 80 см (рис.8).

Рис.8

3.8. Попеременно подтягивая полотно за свободные края от середины к углам (рис.9), необходимо добиться равномерного распределения полотна без морщин. Свободные края должны быть одной ширины. Фиксации ткани в углах (20 см на сторону) делается в последнюю очередь.

Рис.9

Завершающий этап работы

3.9. На завершающем этапе возникшие складки и морщины расправляются с помощью строительного фена. Дефектное место прогревается круговыми движениями фена на расстоянии около 20 см. Свободные края полотна отрезаются острым ножом по нижней кромке декоративной планки (рис.10).

Рис.10

3.10. При выполнении работ по установке натяжного потолка необходимо учитывать наличие в помещении различных инженерных систем и коммуникаций. В помещении, как правило, имеются потолочные светильники и люстры, вентиляционные воздуховоды и каналы с установленными воздухораспределительными устройствами и решетками, элементы систем сигнализации и противопожарной безопасности, фрагменты других инженерных систем.

Монтаж светильников производится на предварительно закрепленную на потолке ответную часть или на специальный крепежный элемент или на установочную арматуру (рис.11). В необходимом месте полотно Clipso надрезается круговыми или крестовыми движениями (рис.12) и делается выпуск электрической и монтажной арматуры. К ним присоединяется светильник (рис.13). Между нижней частью светильника и натянутой поверхностью полотна должен оставаться зазор около 0,8 мм.

| Рис.11 | Рис.12 | Рис.13 |
| --- | --- | --- |

При возникновении случайных грязных пятен в процессе осуществления монтажных работ необходимо воспользоваться любым жидким моющем средством. Помывка потолка обеспечит первоначальную белизну полотна.

3.10. Режим рабочего времени

| 1. Подготовительно-заключительные работы | 15 мин. |
| --- | --- |
| 2. Обслуживание рабочего места | 15 мин. |
| 3. Перерывы по технологическим и организационным причинам | 10 мин. |
| 4. Отдых и личные надобности | 20 мин. |
| 5. Оперативное время | 420 мин. |
| Итоговая продолжительность смены | 480 мин. |

3.11. Калькуляция затрат труда

Таблица 1

| N п\п | Наименование работы | Ед. изм. | Объем работ | Обоснование (нормативы) | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На ед., чел.-ч | Всего, чел.-ч |
| 1. | Общая разметка стен помещения | 10 м | 15 | Е8-3-7 | 1,0 | 15 |
| 2. | Установка монтажных профилей (специального багета) | 10 п.м | 5,6 | Е8-3-8 | 2,5 | 14 |
| 3. | Монтаж профилей для установки крепежных элементов (светильников) | 100 п.м | 0,3 | Е23-1-3 | 8,16 | 2,45 |
| 4. | Монтаж крепежных элементов светильников | 100 деталей | 0,24 | Е23-1-16 | 12,32 | 2,96 |
| 5. | Отмеривание и отрезка кромок полотна Clipso | 100 м | 1,5 | Е8-1-28 | 2,8 | 4,2 |
| 6. | Раскладка полотна, закрепление в багет, разравнивание | 100 м | 1,5 | Е8-3-13 | 36 | 54 |
| 7. | Монтаж светильников | 1 светильник | 8 ламп | Е23-1-17 | 0,38 | 3,04 |
|  |  |  | 2 люстры |  | 0,62 | 1,24 |
| Общая трудоемкость | 96,89 чел.-ч |
| Прим. В калькуляции применены нормативы - ЕНиР-1987 г. (Единые нормы и расценки). |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при устройстве натяжных потолков выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.

С целью обеспечения необходимого качества устройства натяжных потолков Clipso работы должны подвергаться производственному контролю на всех стадиях их выполнения.

4.2. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Основной контроль возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего работы по устройству натяжного полотна.

При монтаже натяжных потолков в интерьерах зданий должны быть соблюдены требования СНиП 3.04.01-87, приведенные в данной таблице 2.

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Предмет, состав и объем контроля, предельное отклонение | Способы контроля | Время проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная величина уступов между плитами и рейками багета | 2 мм | Измерительный, не менее 5 измерений на одно (50-70 м) помещение | При сплошном осмотре |
| Натяжение мембраны, отсутствие прогибов | Отсутствие морщин и неровностей, зеркальность поверхности | Визуальный | При сплошном осмотре |
| Отклонение всей плоскости любого уровня потолка по диагонали, вертикали и горизонтали | От проектного значения не более 1,5 мм | Измерительный, на всю плоскость не более 7 мм | При контрольном осмотре |
| Отклонение углов стыков уровней потолка от вертикали | 1 мм на 1 п.м | Измерительный | При сплошном осмотре |

4.3. Входной контроль

Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Результаты входного контроля оформляются Актом.

При входном контроле надлежит проверять соответствие поступающих на объект материалов и изделий действующим стандартам, техническим условиям и другим документам и требованиям. При отсутствии сертификатов качество изделий и материалов должно быть подтверждено результатами лабораторных испытаний. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах.

4.4. Операционный (технологический) и инспекционный контроль

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба. При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, проектом конструкции подвесного потолка и другими нормативными документами.

При операционном контроле подлежит проверке:

1. - качество навесного материала (отсутствие темных пятен, трещин);

2. - качество конструкций и поверхностей помещений;

3. - качество монтажа и крепления элементов каркаса;

4. - горизонтальность (вертикальность) плоскостей реек и багета;

5. - равномерность, вертикальность или горизонтальность покрытия.

После устранения всех дефектов необходимо составить Акт на скрытые работы, разрешающий выполнять последующие работы по закрытию багетов полотном натяжного потолка. Составление Актов освидетельствования скрытых работ в случаях, когда последующие работы должны начинаться после длительного перерыва, следует осуществлять непосредственно перед производством последующих работ. Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в журнале производства работ.

4.5. При инспекционном контроле надлежит проверять качество выполненных работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии выполнения строительных работ и устройства натяжных потолков.

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором Заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал производства работ и фиксируются также в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3.01.01-85*). Вся приемосдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.

4.6. Генеральный подрядчик должен предъявлять представителю заказчика журнал работ, акты освидетельствования на скрытые работы, протоколы, исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на примененные материалы, образцы установленных материалов и готового покрытия для сопоставления с требованиями проекта, технических условий, норм и стандартов. Для оценки качества материалов должны быть отобраны пробы и выполнены испытания в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

4.7. Приемочный контроль

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. Приемочный контроль осуществляется на основе этих документов, журнала производства работ и на основе приемочного осмотра.

Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование операций, подлежащих контролю | Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение | Способы контроля | Время проведения контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная величина уступов между рейками | 2 мм | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 м поверхности | Выявленных сплошным осмотром | Прораб, мастер |
| Отклонение плоскости всего поля отделки по диагонали, вертикали и горизонтали (от проектной) на 1 м - 1,5 мм | 7 мм на всю поверхность | " | " | Прораб, мастер |

4.8. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал производства работ по устройству потолков. Устройство натяжных потолков необходимо производить после монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом), проверки горизонтальности его плоскости и соответствия отметкам.

4.9. Допустимый относительный прогиб для натяжных потолков допускается не более 1/250 пролета. Конструкции потолков Clipso должна выдерживать до 100 л жидкости из расчета на 1 м. Бесшовные натяжные потолки прочнее, чем пленочные. К тому же, при случайном повреждении их материал не расходится далее, по направлению пореза. Благодаря своим физическим свойствам их можно использовать в любых помещениях с температурой эксплуатации от -20 до +50.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения изоляционных и отделочных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства работ приведен в таблице 4.

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стремянки | 3 м | шт. | 2 |
| 2. | Подмости | 2,0х2,0 м | " | 3 |
| 3. | Плоскогубцы |  | " | 3 |
| 4. | Рейка |  | " | 2 |
| 5. | Отвес |  | " | 2 |
| 6. | Отвертки |  | " | 4 |
| 7. | Молотки |  | " | 4 |
| 8. | Шуруповерт | GBH 8-16 BOSCH | " | 2 |
| 9. | Гидроуровень | - | " | 1 |
| 10. | Фен | Типа ФН | " | 1 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству натяжных потолков необходимо соблюдать правила, приведенные вСНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", правила пожарной безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.1.004 "Пожарная безопасность. Общие требования" и СНиП 12-04-2002. А также необходимо соблюдать требованияГОСТ 12.3.002-75. Процессы производственные. Общие требования безопасности и РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3 Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.

6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих. К монтажу потолков допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, производственной санитарии, обученные приемам работ и имеющие удостоверение на право производства работ.

6.5. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Работа с механизмами, приспособлениями, инвентарем и инструментами должна вестись в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

Устройство натяжных потолков осуществлять специализированным инструментом, обеспечивающим механизацию процесса сборки каркаса потолков.

6.6. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Рабочие, выполняющие работы, обязаны знать:

1. - опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

2. - вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;

3. - правила личной гигиены;

4. - инструкции по технологии производства работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

5. - правила оказания первой медицинской помощи.

6.7. Учитывая специфику работ, необходимо монтаж и отделку потолков выполнять только специализированным организациям, обладающим опытом по монтажу и отделке этих конструкций.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

6.8. Применяемые при производстве работ оборудование, оснастка и приспособления для монтажа натяжного потолка Clipso должны соответствовать условиям безопасности выполнения работ. Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. Освещенность на участках работ должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Для защиты головы работающего от механических повреждений при производстве работ необходимо применение касок, ГОСТ 12.4.087-84.

6.9. При устройстве натяжных потолков используются приспособления, предназначенные для удобства и безопасности работы (леса, универсальные сборно-разборные подмости, инвентарные столики) в зависимости от высоты помещения и его объема. Приспособления не должны быть источником опасных производственных факторов.

6.10. При высоте рабочего настила 1,3 м и более необходимо устраивать защитные ограждения. Высота защитных ограждений должна быть не менее 1,2 м. Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, недоступных для прикосновения к ним. Места производства электросварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов - 10 м. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые элементы и конструкции на все время сварки должны быть заземлены.

6.11. При работе монтажно-поршневым пистолетом обязательно выполнение требований "Инструкции по технике безопасности для оператора, работающего с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1". Распиловку элементов для натяжных потолков и других материалов следует производить в специально выделенных местах, где не допускается нахождение лиц, не участвующих в данной работе.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (150 м)

Технико-экономические показатели представлены применительно к устройству натяжных потолков Clipso в помещении (холл) общей площадью 150 м.

| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | 96,89 |
| --- | --- |
| Продолжительность выполнения работ, смена | 3,0 |
| Максимальное число рабочих в смену, чел. | 4 |
| Выработка на одного рабочего в смену, м потолка | 8,08 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Величкин В.З. -
проф. Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета. -
Санкт-Петербург, 2012