# Принят

Постановлением МНТКС

10 ноября 1993 г.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

System of building design documents.

Rules of carrying out of working documents of heat

insulation of equipment and pipelines

ГОСТ 21.405-93

Группа Ж01

ОКСТУ 0021

Введен впервые

Дата введения в действие

1 июля 1994 года

Разработан Научно-исследовательским и проектным институтом "Теплопроект", Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом "Сантех-НИИпроект" и Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект).

Внесен Госстроем России.

За принятие стандарта проголосовали:

─────────────────────────────┬────────────────────────────────────

Наименование государства │Наименование органа государственного

│ управления строительством

─────────────────────────────┼────────────────────────────────────

Азербайджанская Республика  │Госстрой Азербайджанской Республики

Республика Армения          │Госупрархитектура Республики Армения

Республика Беларусь         │Госстрой Республики Беларусь

Республика Казахстан        │Минстрой Республики Казахстан

Кыргызская Республика       │Госстрой Кыргызской Республики

Российская Федерация        │Госстрой России

Республика Таджикистан      │Госстрой Республики Таджикистан

Украина                     │Минстрой архитектуры Украины

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации тепловой изоляции наружной поверхности трубопроводов и оборудования зданий и сооружений различного назначения.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21.101-93. СПДС. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.109-80. СПДС. Ведомости потребности в материалах

ГОСТ 21.110-82. СПДС. Спецификация оборудования

ГОСТ 21.111-84. СПДС. Ведомости объемов строительных и монтажных работ

ГОСТ 17314-81. Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Рабочую документацию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации для строительства.

3.2. В состав рабочей документации тепловой изоляции включают:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки ТИ);

- ведомость техномонтажную в соответствии с разделом 6;

- спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110;

- ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.109 <*>;

--------------------------------

<*> Выполняют при наличии указаний в договоре на выполнение проектных работ.

- ведомости объемов строительных и монтажных работ по ГОСТ 21.111 <*>;

- эскизные чертежи общих видов нетиповых теплоизоляционных конструкций, изделий, устройств (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий), предназначенные для разработки конструкторской документации.

3.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТИ включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- чертежи (виды, планы, разрезы) тепловой изоляции.

3.4. Позиционные обозначения (марки) оборудования (установок, блоков), систем, трубопроводов, арматуры и других элементов принимают по соответствующим рабочим чертежам (технологическим, тепломеханическим, санитарно-техническим и др.), на основании которых разрабатывают чертежи тепловой изоляции.

3.5. При незначительном объеме работ по тепловой изоляции трубопроводов и применении типовых решений допускается не выполнять основной комплект рабочих чертежей марки ТИ.

В этом случае соответствующие указания о выполнении работ, составе теплоизоляционных конструкций и техномонтажную ведомость (при необходимости) приводят на листе общих данных основного комплекта, содержащего рабочие чертежи трубопроводов, подлежащих изоляции.

## 4. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

4.1. Общие данные по рабочим чертежам марки ТИ выполняют по ГОСТ 21.101.

4.2. В общих указаниях, кроме сведений, предусмотренных ГОСТ 21.101, приводят:

- расчетную температуру окружающего воздуха;

- результаты теплотехнических расчетов (при необходимости);

- коэффициенты уплотнения теплоизоляционных материалов;

- требования к изготовлению и монтажу тепловой изоляции оборудования и трубопроводов (допускается приводить на соответствующих чертежах тепловой изоляции);

- назначение изоляции для отдельных видов оборудования и трубопроводов, а также сведения по расположению тепловой изоляции в соответствии с 6.2, перечисление ж.

Примеры

1. Тепловая изоляция трубопроводов с температурой веществ от плюс 50 до плюс 240 °С предусмотрена с целью соблюдения норм плотности теплового потока.

2. Тепловая изоляция воздуховодов с температурой от плюс 5 до минус 20 °С, расположенных в помещении, предусмотрена с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности теплоизоляционной конструкции.

## 5. ЧЕРТЕЖИ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

5.1. На чертежах тепловой изоляции (видах, планах и разрезах) наносят и указывают:

- координационные оси здания (сооружения) <*>;

--------------------------------

<*> Указывают при необходимости.

- изолируемое оборудование (установки, блоки), трубопроводы, воздуховоды, газоходы, а также строительные конструкции <*>;

- отметки чистых полов этажей (площадок), уровней основных элементов оборудования <*>;

- размерные привязки оборудования (установок, блоков), трубопроводов, воздуховодов, газоходов, опор к координационным осям здания (сооружения) <*>;

- габаритные размеры оборудования;

- наружные размеры сечения трубопроводов и их элементов;

- толщину теплоизоляционного слоя в конструкции (при двух и более теплоизоляционных слоях указывают толщину каждого слоя);

- размерные привязки элементов крепления тепловой изоляции к элементам оборудования, трубопроводов, если они не определены требованиями ГОСТ 17314. При необходимости размерную привязку элементов крепления выполняют на отдельном чертеже;

- слои тепловой изоляции (тепло- и пароизоляционный, покровный) и их крепления с привязкой к элементам теплоизоляционной конструкции;

- позиционные обозначения элементов теплоизоляционных конструкций на полке линии-выноски;

- позиционные обозначения (марки) оборудования (установок, блоков), систем, трубопроводов, воздуховодов, газоходов.

Пример выполнения чертежа тепловой изоляции приведен в Приложении А.

5.2. На видах, планах и разрезах теплоизоляционные конструкции, изделия, устройства изображают упрощенно сплошной толстой основной линией.

Оборудование (установки, блоки), трубопроводы, воздуховоды, газоходы и строительные конструкции на видах, планах и разрезах изображают сплошной тонкой линией.

Элементы крепления составных частей теплоизоляционной конструкции или их соединения между собой изображают, как правило, на узлах видов, планов или разрезов.

5.3. К каждому чертежу тепловой изоляции оборудования (установки, блока), трубопровода, воздуховода, газохода и других элементов составляют спецификацию по форме 7 или 8 ГОСТ 21.101.

5.4. Элементы теплоизоляционной конструкции записывают в спецификацию в следующей последовательности:

- изделия теплоизоляционные;

- материалы теплоизоляционные, пароизоляционные, покровного слоя;

- изделия крепежные.

5.5. В спецификации указывают:

- в графах "Кол." и "Масса ед., кг" - объем и массу теплоизоляционного материала (для уплотняющегося материала - объем и массу указывают с учетом уплотнения);

- в графе "Примечание" - единицы измерения и другие необходимые данные.

## 6. ВЕДОМОСТЬ ТЕХНОМОНТАЖНАЯ

6.1. Ведомость техномонтажную (ВТ) выполняют по форме 1, Приложение Б.

6.2. В графах ВТ указывают:

а) в графе "Марка, поз." - обозначение изолируемого оборудования (установки, блока), системы, трубопровода, элемента трубопровода, арматуры, фланцевого соединения согласно 3.4;

б) в графе "Наименование":

- для оборудования - наименование, тип, марку (для оборудования сложной конфигурации - площадь поверхности, подлежащей изоляции);

- для трубопровода, воздуховода, газохода - наименование, начальную и конечную точки трубопровода, воздуховода, газохода или их участков, подлежащих изоляции;

- для арматуры - тип, диаметр условного прохода;

в) в графе "Размеры: наружный диаметр или сечение, мм":

- для оборудования, трубопровода, воздуховода, газохода цилиндрической формы - наружный диаметр;

- для оборудования, воздуховода, газохода прямоугольного сечения - наружные размеры сечения;

г) в графе "Размеры: длина, высота, м" - длину (высоту) подлежащих изоляции участков горизонтального или вертикального оборудования, трубопровода, воздуховода, газохода.

Для оборудования сложной конфигурации, арматуры, фланцевых соединений графу "Размеры" не заполняют;

д) в графе "Кол." - количество изолируемых элементов трубопровода, оборудования, арматуры и т.п.;

е) в графе "Температура вещества, °С" - температуру теплоносителя. Для обогреваемых трубопроводов и оборудования указывают также температуру теплоносителя трубопровода-спутника;

ж) в графе "Назначение и расположение" - назначение теплоизоляционной конструкции и расположение изолируемых оборудования, трубопровода, воздуховода, газохода в соответствии с заданием на проектирование. Для оборудования и трубопроводов (воздуховодов, газоходов), размещенных в одинаковых условиях, расположение не указывают. В этом случае сведения по расположению тепловой изоляции помещают в общих указаниях, входящих в состав общих данных по рабочим чертежам марки ТИ. Перечень обозначений, применяемых в техномонтажной ведомости для заполнения графы "Назначение и расположение", приведен в Приложении В;

и) в графе "Наименование (обозначение)" - наименование или обозначение теплоизоляционной конструкции в соответствии с документацией на конструкцию. Допускается приводить наименование материала слоев тепловой изоляции;

к) в графе "Толщина слоя, мм, теплоизоляционного" - толщину каждого слоя из разнородных теплоизоляционных материалов или толщину индустриальной теплоизоляционной конструкции; для уплотняющихся материалов - толщину после уплотнения. Допускается указывать общую толщину слоев из однородных теплоизоляционных материалов;

л) в графе "Толщина слоя, мм, покровного" - толщину металлического покровного слоя. Для неметаллических покровных слоев графу не заполняют;

м) в графе "Поверхность, м2" - расчетную наружную поверхность покровного слоя;

н) в графе "Объем теплоизоляционного слоя, м3" - объем теплоизоляционных слоев по каждому слою в отдельности;

п) в графе "Обозначение документа" - обозначение документа на теплоизоляционную конструкцию;

р) в графе "Примечание" - дополнительные сведения.

6.3. ВТ выполняют, как правило, отдельным документом с присвоением самостоятельного обозначения, состоящего из обозначения основного комплекта рабочих чертежей и (через точку) шифра ВТ, например, 2345-11-ТИ.ВТ.

При выполнении ВТ отдельным документом первым листом является титульный лист. Титульный лист выполняют по форме 2, Приложение Г.

Допускается титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе ВТ наносят основную надпись по форме 3 ГОСТ 21.101.

## 7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. В спецификацию оборудования (СО) конструкции изделия и материалы записывают по группам в следующей последовательности:

- конструкции (изделия) теплоизоляционные;

- материалы теплоизоляционные;

- материалы пароизоляционные;

- материалы покровного слоя;

- другие материалы.

Изделия крепежные (болты, гайки, шайбы, прокладки) в СО не включают.

7.2. В графе "Наименование" перед наименованиями конструкций, изделий и материалов, включенных в СО, указывают порядковый номер их записи в СО. Графу "Поз." не заполняют.

7.3. В СО принимают следующие единицы измерений:

- конструкции (изделия) - шт.;

- материалы теплоизоляционные - м3;

- материалы пароизоляционные и покровного слоя - м2;

- другие материалы - кг.

## 8. ЭСКИЗНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ НЕТИПОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

8.1. Эскизные чертежи выполняют в объеме задания, необходимого для разработки конструкторской документации.

8.2. Эскизный чертеж должен содержать:

- изображения изделия (виды, разрезы, сечения), технические требования и надписи, необходимые для понимания устройства изделия;

- наименования составных частей изделия;

- размеры и другие наносимые на изображения данные.

8.3. Изображения нетипового изделия выполняют с максимальными упрощениями.

8.4. Наименования составных частей нетипового изделия на эскизном чертеже указывают на полках линий-выносок.

8.5. В технических требованиях приводят:

- требования к разрабатываемому изделию и применяемым материалам;

- требования к изготовлению, монтажу и окраске;

- особые требования к изделию, например кислотостойкость.

8.6. Эскизному чертежу присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначения основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101, через точку шифра Н и порядкового номера эскизного чертежа.

Пример. 2345-11-ТИ.Н1; 2345-11-ТИ.Н2.

# Приложение А

(справочное)

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

# Приложение Б

(обязательное)

Форма 1

Ведомость техномонтажная

-/--┌──────────────────────────────────────────────┬────────┐--\-

8│  │    Изолируемые оборудование, трубопровод     │        │ 8│

-/--├──────┬──────────┬───────────────┬────┬───────┼──────┬─┤--\-

│  │Марка,│Наименова-│    Размеры    │Кол.│Темпе- │Назна-│ │ 8│

│  │ поз. │ние       ├────────┬──────┤    │ратура │чение │ │--\-

32│  │      │          │наружный│длина,│    │вещест-│и рас-│ │  │

│  │      │          │диаметр │высо- │    │ва, °С │поло- │ \  │

│  │      │          │  или   │та, м │    │       │жение │ /24│

│  │      │          │сечение,│      │    │       │      │ \  │

│  │      │          │   мм   │      │    │       │      │ │  │

-/--├──────┼──────────┼────────┼──────┼────┼───────┼──────┼─┤--\-

8│  │      │          │        │      │    │       │      │ │

-/--├──────┼──────────┼────────┼──────┼────┼───────┼──────┼─┤

│      │          │        │      │    │       │      │ │

└──────┴─────\/\──┴────────┴──────┴────┴───────┴──────┴─┘

│  20  │    70    │   25   │  15  │ 10 │  15   │  15  │

/------/----------/--------/------/----/-------/------/

Окончание формы 1

-/--┌───────────────────────────────────────────────────────────┐--\-

8│  │              Теплоизоляционная конструкция                │ 8│

-/--├─┬─────────────┬────────────┬───────┬──────┬─────────┬─────┤--\-

│  │ │Наименование │  Толщина   │Поверх-│Объем │Обозначе-│При- │ 8│

│  │ │(обозначение)│  слоя, мм  │ность, │тепло-│ние доку-│меча-│  │

│  \ │             ├──────┬─────┤м2     │изоля-│мента    │ние  │--\-

32│  / │             │тепло-│по-  │       │цион- │         │     │  │

│  \ │             │изоля-│кров-│       │ного  │         │     │24│

│  │ │             │цион- │ного │       │слоя, │         │     │  │

│  │ │             │ного  │     │       │м3    │         │     │  │

-/--├─┼─────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤--\-

8│  │ │             │      │     │       │      │         │     │

-/--├─┼─────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤

└─┴────────\/\──┴──────┴─────┴───────┴──\/\─┴─────────┴─────┘

│      75     │  15  │ 15  │  20   │  20  │   60    │ 10  │

/-------------/------/-----/-------/------/---------/-----/

# Приложение В

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ, В ТЕХНОМОНТАЖНОЙ ВЕДОМОСТИ

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ГРАФЫ "НАЗНАЧЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ"

────────────────────────────────────────────────────┬─────────────

Наименование                     │ Обозначение

────────────────────────────────────────────────────┼─────────────

Назначение                      │

Соблюдение норм плотности теплового потока         │СН

Соблюдение требований безопасности                 │ТБ

Сохранение заданной температуры                    │СТ

Предотвращение конденсации влаги на поверхности    │ПК

изоляции или внутренней поверхности изолируемого    │

оборудования или трубопровода                       │

Предотвращение замерзания или увеличения вязкости  │З

вещества                                            │

Расположение                     │

На открытом воздухе                                │О

В помещении                                        │П

В тоннеле                                          │Т

В канале                                           │К

В техническом подполье                             │ТП

# Приложение Г

(обязательное)

Форма 2

Титульный лист

-/-----/───────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │  5│                                                           │

│ │   /---┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │

│ │       │   Наименование министерства (ведомства), в систему  │ │

│ │       │которого входит организация, составившая документ <*>│ │

│ │       │                                                     │ │

│ │       │                                                     │ │

│ │       │   Наименование организации, составившей документ    │ │

│ │       │                                                     │ │

│ │       ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │

│ │       │                                                     │ │

│ │       │       ┌─────────────────────────────────────┐       │ │

│ │       │       │     Наименование предприятия,       │       │ │

│ │       │       │        здания (сооружения)          │       │ │

│ │       │       └─────────────────────────────────────┘       │ │

│ │   20  │                                                     │5│

│ /-------/                                                     /-/-

│ │       │                                                     │ │

│ │       │              ВЕДОМОСТЬ ТЕХНОМОНТАЖНАЯ               │ │

297│ │       │                                                     │ │

│ │       │                                                     │ │

│ │       │         ┌─────────────────────────────────┐         │ │

│ │       │         │   Обозначение техномонтажной    │         │ │

│ │ ┌─────┤         │            ведомости            │         │ │

│ │ │До-  │         └─────────────────────────────────┘         │ │

│ │ │пол- │                                                     │ │

│ │ │ни-  │                                                     │ │

│ │ │тель-│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ │

│ │ │ные  │ │                                                 │ │ │

│ │ │графы│ │Главный инженер проекта _________ ______________ │ │ │

│ │ │по   │ │                        (подпись)   (фамилия)    │ │ │

│ │ │ГОСТ │ └─────────────────────────────────────────────────┘ │ │

│ │ │21.  │                                                     │ │

│ │ │101  │                                                     │ │

│ │ │     │                                                     │ │

│ │ │     │                                                     │ │

│ │ │     │                 ┌──────────────────┐                │ │

│ │ │     │                 │   Год издания    │                │ │

│ │ │     │                 └──────────────────┘                │ │

│ │ │     │                                                     │ │

│ │ │     │                                                     │ │

│ │ --/---└─────────────────────────────────────────────────────┘ │

│ │  5│                                                           │

-/-├───/───────────────────────────────────────────────────────────┤

│                        210                                    │

/---------------------------------------------------------------/

--------------------------------

<*> Допускается не указывать наименование министерства (ведомства).