ВСН-181-85
---------------------------
Миннефтегазстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Ведомственные производственные нормы расхода материалов в строительстве

Сборник

Линейная часть магистральных трубопроводов

(третье издание)

Дата введения 1985-06-01

РАЗРАБОТАНЫ научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом организации экономики и управления строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности (НИПИоргнефтегазстрой) инженерами В.Ю.Яворским, В.П.Коряковым, А.М.Терещенко, В.Н.Фокиной, Г.И.Абдулиной, Т.К.Розовой, Г.Э.Живило, Т.М.Сониной, И.А.Котляр под общим руководством инженеров Н.М.Павлова, В.Ю.Яворского, д-ра техн. наук Б.Л.Кривошеина (НИПИоргнефтегазстрой), инженеров В.А.Алютова, А.В.Иванова (Миннефтегазстрой).

ВНЕСЕНЫ на утверждение отделом ценообразования и сметных норм НИПИоргнефтегазстроя.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Миннефтегазстроя от 03.04.85 г. N 128.

С введением в действие "Ведомственных производственных норм расхода материалов в строительстве" - Сборника Линейная часть магистральных трубопроводов  утрачивают силу "Типовые производственные нормы расхода материалов на строительство линейной части магистральных трубопроводов (второе издание), М.: Орггазстрой, 1975.

Замечания и предложения направлять в Научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации, экономики и управления строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности (НИПИоргнефтегазстрой) по адресу: 109172, Москва, ул. Народная, 4.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Производственные нормы разработаны в соответствии с методическими указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве, исходя из требований правил производства работ, предусмотренных СНиП III-42-80, инструкциями по технологии сварки и изоляции магистральных трубопроводов Миннефтегазстроя.

Нормы разработаны с учетом применения материалов, качество которых соответствует требованиям ГОСТов и технических условий.

2. Производственные нормы предназначены для определения нормативного количества материалов на стадии подготовки строительно-монтажного производства и при организации производственно-технологической комплектации объектов строительства, контроля за их расходом при списании, анализа производственно-хозяйственной деятельности строительно-монтажных организаций, премирования в соответствии с действующими положениями о премировании работников строительных и монтажных организаций за экономию материальных ресурсов.

3. Производственные нормы расхода материалов должны применяться всеми строительно-монтажными организациями Миннефтегазстроя.

4. Нормы определены расчетно-аналитическим методом с использованием производственных наблюдений и замеров для корректировки расчетных норм. Предусматривают применение прогрессивных машин, механизмов и оборудования, инструмента и приспособлений, а также рациональной организации труда и прогрессивной технологии производства работ.

5. Нормами учтены чистый расход материалов и трудноустранимые отходы и потери, образующиеся в процессе производства работ. Не учитывают потери материалов при их хранении и транспортировании от поставщиков до приобъектного склада.

6. Для определения расхода материалов (используемых для работ, не учтенных настоящими нормами или имеющих отличие от принятой технологии) должны применяться местные нормы, разрабатываемые нормативно-исследовательскими станциями, лабораториями трестов и Оргтехстроями в соответствии с Методическими указаниями по техническому нормированию расхода материалов в строительстве.

7. Нормы приведены для труб диаметрами 219-1420 мм, наиболее часто применяемых в строительстве магистральных трубопроводов. Нормы на трубы диаметрами, которые не указаны выше, но входят в интервал 219-1420 мм, следует определять методом интерполяции.

8. В случаях совершенствования технологии, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материалов, производственные нормы надлежит пересматривать.

9. Настоящие производственные нормы расхода материалов приведены в двух разделах:

раздел I. Элементные производственные нормы;

раздел II. Укрупненные производственные нормы.

10. Для удобства пользования нормами, в частности, при составлении плановых заданий бригадам рабочих и оформлении документов списания в таблицах элементных норм приведены привязки к ЕНиР, а в таблицах укрупненных норм - расценкам ЕРЕР-84.

11. Нумерация норм принята в соответствии с системой кодирования видов строительно-монтажных работ для последующего использования электронно-вычислительной техники при определении потребности в материалах.

12. Для кодирования норм при применении электронно-вычислительной техники введены коды: видов строительно-монтажных работ (два знака), таблиц норм (три знака), строк и граф таблиц норм (по два знака). Структура кода производственной нормы расхода материалов имеет вид ХХ+ХХХ+ХХ+ХХ, где первые два знака соответствуют коду вида строительно-монтажных работ; третий, четвертый и пятый знаки - номеру таблицы; шестой и седьмой знаки - коду графы таблицы, восьмой и девятый знаки - коду строки таблицы.

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ

Техническая часть

1. Настоящий раздел содержит элементные производственные нормы расхода материалов на строительные процессы строительно-монтажных работ линейной части магистральных трубопроводов.

2. Элементные нормы расхода материалов приведены на основные виды работ:

сварочные;

изоляционно-укладочные.

3. Сварочные материалы, применяемые для сварки трубопроводов, приняты в соответствии с Инструкцией по технологии сварки магистральных трубопроводов ВСН 2-124-80.

4. Конструктивные размеры элементов сварных соединений стыков трубопроводов приведены в табл.001.

| Таблица 001 |
| --- |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |
| Технические условия и ГОСТ | Конструкция сварного соединения | Размеры и допуски, мм |
| для трубопроводов диаметрами 219-1220 мм |
|  |  | =60°±6° |
| Сварка стыковых соединений трубопроводов с углом раскрытия шва 60°±6° согласноГОСТ 16037-80. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры в мм |
|  |  | 7 | 2,0 | 1,5 | 15 | 0,5-3 |
|  |  | 7,5 | 2,0 | 1,5 | 15 | 0,5-3 |
|  |  | 8,0 | 3,0 | 1,5 | 16 | 0,5-3 |
|  |  | 8,5 | 3,0 | 1,5 | 16 | 0,5-3 |
|  |  | 9,0 | 3,0 | 1,5 | 16 | 0,5-3 |
|  |  | 10 | 3,0 | 1,5 | 20 | 0,5-4 |
|  |  | 11 | 3,0 | 1,5 | 20 | 0,5-4 |
|  |  | 12 | 3,0 | 1,5 | 20 | 0,5-4 |
|  |  | 12.5 | 3,0 | 1,5 | 20 | 0,5-4 |
|  |  | 14 | 3,0 | 1,5 | 20 | 0,5-4 |
|  |  | 16 | 3,5 | 2,0 | 29 | 0,5-4 |
|  |  | 20 | 3,5 | 2,0 | 34 | 0,5-4 |
| для трубопроводов диаметром 1420 мм |
| Сварка стыковых соединений трубопроводов с углами раскрытия шва 70°-10° и 32°-10° с подваркой корня согласно ТУ IV-3-995-81 |  | =70°-10° =32°-10° |
|  |  | Размеры в мм |
|  |  | 15,7 | 3,25 | 1,8 | 8,8 | +6 | 10 | 1-3 | 1-3 |
|  |  | 17,0 | 3,25 | 1,8 | 8,8 | +6 | 10 | 1-3 | 1-3 |
|  |  | 18,7 | 3,25 | 1,8 | 8,8 | +6 | 10 | 1-3 | 1-3 |
|  |  | 21,6 | 3,25 | 1,8 | 8,8 | +6 | 10 | 1-3 | 1-3 |
|  |  | 26,0 | 3,25 | 1,8 | 8,8 | +6 | 10 | 1-3 | 1-3 |
| где | - толщина стенки трубы; - величина зазора стыка; - величина притупления скоса кромок; - величина преломления совмещенных углов кромок; - ширина наплава металла облицовочного слоя шва; - ширина наплава металла подварки корня шва; - высота наплава металла облицовочного слоя шва; - высота наплава металла подварки корня шва. |

5. В табл.008 на ручную дуговую сварку стыковых соединений труб нормы расхода электродов на сварку первого (корневого) слоя шва предусмотрены раздельно при высоте слоя 4 мм и 6 мм (с учетом "горячего" прохода).

6. В табл.011 на комбинированную сварку стыковых соединений труб учтены нормы расхода проволоки сварочной и флюса при автоматической подварке корня шва внутри трубы.

При подварке корня шва вручную норму расхода электродов следует принимать под кодом строки 03 табл.009.

7. Нормы в табл.015-018 на ручную резку листовой стали и труб, на вырезку отверстий под патрубки и обрезку их концов разработаны по видам резки с использованием ацетилена, пропан-бутановой смеси и газа природного с применением кислорода чистотой 99,5%. При применении кислорода другой чистоты к нормам следует применять коэффициенты, указанные в табл.002.

Таблица 002

| Наименование | Норма |
| --- | --- |
| Чистота кислорода, % | 99,8 | 99,5 | 99 | 98,5 | 98 |
| Коэффициент | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,25 |

Нормы расхода газов приведены в кубических метрах (м).

При необходимости перевода норм в килограммы (кг) к ним следует применять коэффициенты, указанные в табл.003.

Таблица 003

| Виды газов | Коэффициенты |
| --- | --- |
| ацетилен | 1,09 |
| пропан-бутановая смесь | 1,94 |
| газ природный | 8 |
| кислород | 1,33 |

8. При резке листовой стали с радиусом кривизны менее 300 мм к нормам в табл.015 следует применять коэффициент 1,1.

9. Нормами в табл.017 и 018 на вырезку отверстий под патрубки и обрезку их концов учтено их расположение к оси трубы при вварке под углом 90°.

При вырезке отверстий или обрезке концов косых патрубков, расположение которых к оси трубы при вварке составляет 45 и 60°, к нормам соответственно следует применять коэффициенты 1,23 и 1,16.

10. При резке труб со скосом кромок, а также при снятии фасок, к нормам в табл.016 следует применять коэффициенты, указанные в табл.004.

Таблица 004

| Скосы кромок под углом | Коэффициенты |
| --- | --- |
| 22° | 1,08 |
| 30° | 1,16 |
| 35° | 1,22 |
| 45° | 1,41 |
| 50° | 1,55 |

11. Нормы расхода электродов в табл.013 учитывают приварку равнопроходных штуцеров и ответвлений под углом от 90 до 75° к оси основного трубопровода. При приварке равнопроходного штуцера или ответвления под углом от 60 до 45° к нормам, соответственно, следует применять коэффициенты 1,1 и 1,25.

12. При приварке переходных штуцеров (ответвлений) с отношением величины наружного диаметра штуцера (ответвления) к наружному диаметру основного трубопровода от 0,7 до 0,25 к нормам следует применять коэффициент 0,9. При величине этого отношения меньше 0,25 - коэффициент 0,85, с обязательным учетом, в обоих случаях, требования к величинам углов, приведенных в п.9 раздела 1.

13. Типы и конструкции противокоррозионных изоляционных покрытий трубопроводов приведены в табл.005 (битумно-полимерных защитных покрытий) и 006 (покрытий из полимерных лент).

Таблица 005

| Типы изоляции | Вид и конструкция защитного покрытия | Толщина не менее, мм |
| --- | --- | --- |
| Нормальный | Грунтовка |  |
|  | Мастика изоляционная с армирующим материалом | 4 |
|  | Обертка защитная | 0,5 |
| Усиленный | Грунтовка |  |
|  | Мастика изоляционная с армирующим материалом | 6 |
|  | Обертка защитная | 0,5 |
| Усиленный | Грунтовка |  |
|  | Мастика изоляционная с армирующим материалом | 3 |
|  | Второй слой мастики с армирующим материалом | 3 |
|  | Обертка защитная | 0,5 |

Привязка к ЕРЕР                                    Расц. с 25-328 по 25-336

Нанесение дополнительной защитной обертки на изоляционное покрытие трубопровода

Состав работы

1. Нанесение дополнительного слоя защитной обертки на изоляционное покрытие трубопровода.

Таблица 046

Нормы на 1 км трубопровода

| Материалы | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Обертка защитная | м | 1320 | 1490 | 1850 | 2210 | 2540 | 2900 | 3615 | 4340 | 5050 | 01 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка к ЕРЕР                                    Расц. с 25-337 по 25-345

Антикоррозионная битумно-полимерная изоляция и укладка в траншею трубопровода

Состав работы

1. Приготовление грунтовки и изоляционной мастики. 2. Доставка разогретой мастики на трассу битумовозами. 3. Подъем и поддерживание трубопровода трубоукладчиками во время очистки и изоляции. 4. Очистка трубопровода и нанесение грунтовки. 5. Нанесение мастики, армирующего материала и защитной обертки. 6. Изоляция катушек, захлестов и углов поворота. 7. Укладка трубопровода в траншею.

Таблица 047

Нормы на 1 км трубопровода

| Материалы | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |  |
| Грунтовка | кг | 239 | 271 | 335 | 400 | 460 | 525 | 01 |
| Мастика изоляционная | т | 6,42 9,03 | 7,25 10,2 | 8,99 12,6 | 10,7 15 | 12,3 17,3 | 14,1 19,7 | 02 |
| Материал армирующий | м | 1350 1360 | 1520 1530 | 1880 1890 | 2230 2250 | 2550 2560 | 2900 2910 | 03 |
| Обертка защитная | " | 1350 1360 | 1520 1530 | 1880 1890 | 2240 2250 | 2570 2580 | 2930 2940 | 04 |
| Лес круглый III с., 16 см | м | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 05 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |

Привязка к ЕРЕР                                              Расц. с 25-214 по 25-225

Антикоррозионная битумно-полимерная изоляция трубопровода на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги

Состав работы

1. Подъем плети трубопровода. 2. Приготовление грунтовки и изоляционной мастики. 3. Очистка плети трубопровода и нанесение грунтовки. 4. Нанесение 2-х слоев мастики с армирующим материалом. 5. Нанесение обертки защитной. 6. Перестановка машин с плети на плеть.

Таблица 048

Нормы на 1 км трубопровода

| Материалы | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |  |
| Грунтовка | кг | 239 | 271 | 335 | 400 | 460 | 525 | 01 |
| Мастика изоляционная | т | 9,03 | 10,2 | 12,6 | 15 | 17,3 | 19,7 | 02 |
| Материал армирующий | м | 1360 | 1530 | 1890 | 2250 | 2560 | 2910 | 03 |
| Обертка защитная | " | 1360 | 1530 | 1890 | 2250 | 2850 | 2940 | 04 |
| Лес круглый III с., 14-21 см | м | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 05 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  |

Привязка к ЕРЕР                                     Расц. с 25-250 по 25-255

2.5. Очистка полости и испытание трубопровода

Очистка полости трубопровода с пропуском очистительного устройства

а) продувка воздухом

Состав работы

1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 3. Закачка воздуха в ресивер с предварительным испытанием его на герметичность. 4. Продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня. 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и предварительного испытания ресивера на герметичность.

Таблица 049

Нормы на 1 км трубопровода

| Наименование материалов | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Очистное устройство | шт. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 01 |
| Задвижки диаметром 150-300 мм | " | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 02 |
| Патрубки продувочные со сферическими заглушками | т | 0,021 | 0,025 | 0,027 | 0,055 | 0,056 | 0,065 | 0,106 | 0,139 | 0,223 | 03 |
| Узлы трубопровода подключения диаметром 150-300 мм | " | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 04 |
| Ацетилен | м | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,63 | 05 |
| Кислород | " | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,5 | 0,65 | 2,05 | 06 |
| Электроды | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 07 |
| Прочие материалы (крепежные детали, манометры, прокладки паронитовые) | руб. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 08 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка к ЕРЕР                                              Расц. с 25-374 по 25-382

б) продувка природным газом

Состав работы

1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода, арматуры подключения к действующему газопроводу. 3. Перепуск газа и вытеснение из трубопровода воздуха. 4. Продувка с пропуском очистительного поршня. 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки.

Таблица 050

Нормы на 1 км трубопровода

| Наименование материалов | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Газ природный | 1000 м | 2,9 | 4 | 5,9 | 8,5 | 11,6 | 15,2 | 23,7 | 34 | 46,4 | 01 |
| Очистное устройство | шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 02 |
| Задвижки диаметром 150-300 мм | " | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 03 |
| Патрубки продувочные со сферическими заглушками | т | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,033 | 0,035 | 0,04 | 0,065 | 0,086 | 0,136 | 04 |
| Узлы трубопровода подключения диаметром 150-300 мм | " | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 05 |
| Ацетилен | м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,29 | 06 |
| Кислород | " | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | 0,85 | 07 |
| Электроды | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 08 |
| Прочие материалы (крепежные детали, манометры, прокладки паронитовые) | руб. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 09 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка к ЕРЕР                                     Расц. с 25-392 по 25-400

в) промывка водой

Состав работы

1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и промывочных патрубков). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода, подводящего воду от опрессовочно-накопительных агрегатов и арматуры. 3. Заполнение трубопровода водой и пропуск очистительного поршня. 4. Промывка трубопровода водой после выхода поршня. 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время промывки.

Таблица 051

Нормы на 1 км трубопровода

| Наименование материалов | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Задвижки диаметром 150-300 мм | шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 01 |
| Патрубки продувочные со сферическими заглушками | т | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,051 | 0,055 | 0,06 | 0,096 | 0,125 | 0,2 | 02 |
| Узлы трубопровода подключения диаметром 150-300 мм | " | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 03 |
| Очистное устройство | шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 04 |
| Ацетилен | м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,43 | 07 |
| Кислород | " | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 1,25 | 05 |
| Электроды | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 06 |
| Прочие материалы (крепежные детали, манометры, прокладки паронитовые) | руб. | 2,8 | 2,9 | 3 | 8 | 8,2 | 8,2 | 14,5 | 14,6 | 15 | 07 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка к ЕРЕР                                       Расц. с 25-410 по 25-418

Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность

а) воздухом от передвижных компрессорных установок

Состав работы

1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок. 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание. 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Таблица 052

Нормы на 1 км трубопровода

| Наименование материалов | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Задвижки диаметром 150-300 мм | шт. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 01 |
| Патрубки продувочные со сферическими заглушками | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,012 | 0,016 | 0,024 | 02 |
| Узлы трубопровода подключения диаметром 150-300 мм | " | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 03 |
| Ацетилен | м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 04 |
| Кислород | " | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 05 |
| Прочие материалы (крепежные детали, манометры, прокладки паронитовые) | руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 06 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка к ЕРЕР                                   Расц. с 25-428 по 25-436

б) природным газом

Состав работы

1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры подключения к действующему газопроводу и к дожимным компрессорным установкам. 3. Перепуск газа из действующего газопровода, вытеснение из трубопровода воздуха и испытание. 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Таблица 053

Нормы на 1 км трубопровода

| Наименование материалов | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Газ природный | 1000 м | 1,87 | 2,45 | 3,82 | 5,47 | 7,42 | 9,72 | 15,91 | 21,74 | 29,56 | 01 |
| Задвижки диаметром 150-300 мм | шт. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 02 |
| Патрубки продувочные со сферическими заглушками | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,012 | 0,015 | 0,024 | 03 |
| Узлы трубопровода подключения диаметром 150-300 мм | " | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 04 |
| Ацетилен | м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 05 |
| Кислород | " | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,24 | 06 |
| Прочие материалы (крепежные детали, манометры, прокладки паронитовые) | руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 07 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка к ЕРЕР                                                         Расц. с 25-446 по 25-454

в) гидравлическое испытание

Состав работы

1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками). 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения исполнительно-опрессовочных агрегатов. 3. Наполнение трубопровода водой и испытание трубопровода. 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания.

Таблица 054

Нормы на 1 км трубопровода

| Наименование материалов | Ед. изм. | Диаметр трубопровода, мм | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Задвижки диаметром 150-300 мм | шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 01 |
| Патрубки продувочные со сферическими заглушками | т | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,036 | 02 |
| Узлы трубопровода подключения диаметром 150-300 мм | " | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 03 |
| Ацетилен | м | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 04 |
| Кислород | " | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,36 | 05 |
| Прочие материалы | руб. | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 06 |
| Код графы |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |

Привязка к ЕРЕР                                                 Расц. с 25-464 по 25-472

2.6. Монтаж зданий из блок-боксов

Здания из блок-боксов для нефтеперекачивающих и компрессорных станций на магистральных трубопроводах, нефтяных и газовых промыслах

Состав работы

1. Распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки. 2. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах. 3. Установка панелей покрытия в проектное положение или устройство общей кровли из профилированного настила. 4. Установка доборных панелей. 5. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов. 6. Утепление стыков соединений между блок-боксами. 7. Установка дефлекторов. 8. Монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах. 9. Устройство перегородок в отдельных боксах. 10. Масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ.

Таблица 055

Нормы 1 т массы блок-боксов

| Наименование материалов | Ед. изм. | Здания блок-боксов | Код строки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | многобоксовые | однобоксовые и спаренные |  |
| Электроды | кг | 3 | - | 01 |
| Кислород | м | 0,01 | 0,7 | 02 |
| Ацетилен | " | 0,005 | 0,13 | 03 |
| Доски II с., 40 мм | " | 0,17 | - | 04 |
| Олифа | кг | 0,06 | 0,11 | 05 |
| Белила | " | 0,06 | 0,13 | 06 |
| Сталь угловая неравнополочная 32 мм | т | 0,006 | - | 07 |
| Трубы стальные черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметром 100 мм | м | - | 0,12 | 08 |
| Битум нефтяной кровельный БНК | т | 0,006 | - | 09 |
| Прочие материалы (вата минеральная рулонированная, шнур резиновый прямоугольного сечения, вата из супертонкого стекловолокна, картон асбестовый прокладочный) | руб. | 0,41 | 0,77 | 10 |
| Код графы |  | 01 | 02 |  |

Привязка к ЕРЕР                                             Расц. с 25-509 по 25-510