ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по текущему ремонту спортивных дворовых площадок

- Место выполнения работ:

г. Ханты-Мансийск, п. Ф. Горная; г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 22; г. Ханты-Мансийск ул. Ключевая, 11; г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 35; г. Ханты-Мансийск, ул. Лермонтова, 19а; г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 83; г. Ханты-Мансийск, ул. Осенняя, 3; г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 27; г. Ханты-Мансийск, ул. Молодежная, 5; г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90; г. Ханты-Мансийск, ул. Уренгойская, 27-31; г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 26; г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 77; г. Ханты-Мансийск, ул. Чкалова, 40; г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 32; г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 15; г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 104; г. Ханты-Мансийск, ул. Б. Щербины, 3.

- Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата осуществляется в безналичной форме, в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ (КС-2) и получения Заказчиком счета, счет-фактуры.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, работ, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ; Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ

- Требования по качеству и (или) безопасности выполнения работ:

  - Объёмы работ выполнять в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом (приложение №2 к Договору).

  - Выполнить Работы согласно действующих на территории Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры СНиП, СанПиН, ГОСТ, СП, РДС, СНиП «Контроль и качество работ» и СНиП «технология строительного производства».

  - Использовать в работе только проверенные и аттестованные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. На момент использования при производстве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.

  - Используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества.

  - Работы выполнять силами квалифицированных рабочих.

  - При выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства.

- Требования к результату работ и приемка.

  - Выполненные работы принимаются в течение 5 дней с момента окончания работ и предоставления исполнительной документации в полном объеме, в строгом соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом, в соответствии с нормативно-правовой базой, действующей в Российской Федерации и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в сфере проектирования и строительства. Приёмка законченных ремонтных работ осуществляется приемочной комиссией:

- представители МБУ «УЭСЗ», МБУ «СК «Дружба», Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Ханты-Мансийска и представитель общественной организации.

- выполняется проверка и оценка соответствия выполненных работ сметной документации, требованиям нормативных документов, условиям контракта.

  - «Подрядчик» предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах по окончанию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов, которая включает в себя следующее:

- акты сдачи-приемки работ;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на материалы и оборудование;

- подписанный акт оценки качества работ;

- поэтапная фотофиксация выполненных работ (до начала выполнения работ, в ходе выполнения работ и окончание работ).

  - Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

- Общие требования к выполнению работ

  - Перед началом производства работ произвести общий осмотр объектов с представителями Заказчика и передачей объектов по акту приема-передачи, составить календарный график и предоставить его на согласование Заказчику. График составляется в двух экземплярах, один экземпляр находится у Подрядчика, второй передается после подписания Заказчику. Выполнение работ вести в соответствии с согласованным графиком.

  - Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ:

- акты освидетельствования скрытых работ оформляется в период производства;

- в случае непредъявления Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.

  - Подрядчик в ходе выполнения работ использует давальческий материл:

- баскетбольные кольца с антивандальной сеткой в количестве 32-х комплектов;

- сетка для мини футбола в количестве 4-х штук;

- антитравматическая плитка из резиновой крошки в количестве 7,25 м2 (количество передаваемой плитки уточняется по итогам совместного объезда и составления дефектного акта).

  - Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и сроки, определенные Заказчиком. А также своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо при неблагоприятных погодных условиях.

  - Своевременно письменно информировать «Заказчика» о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.

  - При проведении работ необходимо учитывать наличие в зоне производства работ, движение автомобильного транспорта, пешеходного движения. В связи с чем, зону производства работ оборудовать ограждающими устройствами, соответствующими дорожными знаками.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего технического задания.

- Условия выполнения работ, обеспечение требований к безопасности

  - При производстве работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

  - Соблюдать санитарные нормы, в том числе:

- производить ежедневно уборку территории на месте производства работ;

- не производить сброс мусора в контейнеры, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов для населения;

- размещать материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;

- по окончании производства работ освободить территорию от материалов и оборудования.

- 1 (Одна) условная единица включает в себя следующие Работы:

В соответствии техническим заданием и локальным сметным расчетом необходимо выполнить ремонтные работы на спортивно-дворовых (игровых) площадках в количестве 18 штук, общей площадью – 13 216,50 м2

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка п. Ф. Горная

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетки на футбольные ворота (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 2 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 3 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт т | 0,08 |
| 4 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0378 |
| 6 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ | 1 т | 0,0005 |
| 7 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 1 |
| 8 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 1 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Калинина, 22

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 2 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 3 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,16 |
| 4 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой | 1 шт | 4 |
| 5 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,2811 |
| 6 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 29,19 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей: стальных за 2 раз | 100 м2 | 2,3655 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 5,7195 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0756 |
| 10 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,1168 |
| 11 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок в секциях из сетки оцинкованной размером ячейки 50х50 | 1 м2 | 69,75 |
| 12 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 71,15 |
| 13 | Смена ограждения спортивных площадок: из сетки капроновой на проволоке | 1 м2 | 146,34 |
| 14 | Сетка плетеная из проволоки: без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 149,3 |
| 15 | Проволока вязальная | 1 кг | 6,912 |
| 16 | Монтаж баскетбольных щитов на сварке 30 кг х 2 шт (прим) | 1 т | 0,06 |
| 17 | Щит баскетбольный универсальный с антивандальной сеткой | 1 шт | 2 |
| 18 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом | 10 т | 0,02 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Ключевая, 11

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 16,05 |
| 2 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 16,37 |
| 3 | Проволока вязальная | 1 кг | 0,5136 |
| 4 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 5 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 6 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 7 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 8 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,3232 |
| 9 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 25,17 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: стальных за 2 раз | 100 м2 | 0,047 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,165 |
| 12 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,003 |
| 13 | Переборка травмобезопасного покрытия из резиновой крошки с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,025 |
| 14 | Песок для строительных работ природный | 1 м3 | 0,1 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Красноармейская, 35

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 2 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 3 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 4 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 5 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,1613 |
| 6 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 12,56 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: стальных за 2 раз | 100 м2 | 0,8658 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальные за 2 раз | 100 м2 | 1,6245 |
| 9 | Краски для наружных работ: зеленая | 1 т | 0,1611 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Лермонтова, 19а

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Переборка травмобезопасного покрытия из резиновой крошки с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,1875 |
| 2 | Плитка для укладки на сыпучую поверхность 500х500х40 мм (материал заказчика, давальческий) | 1 м2 | 1,75 |
| 3 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 | 0,75 |
| 4 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | 1 м3 | 1,65 |
| 5 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 6 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 7 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 8 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 9 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,2398 |
| 10 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 18,67 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 3,0742 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стоек, уголков: стальные за 2 раз | 100 м2 | 1,6787 |
| 13 | Краски для наружных работ: зеленая | 1 т | 0,0693 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0378 |
| 15 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок в секциях из сетки оцинкованной размером ячейки 50х50 | 1 м2 | 110,55 |
| 16 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 112,8 |
| 17 | Смена ограждения спортивных площадок: из сетки капроновой на проволоке | 1 м2 | 68,55 |
| 18 | Сетка заградительная, тип ячейки - квадрат со сторонами 100х100 мм, диаметр вязки - 2,6мм | 1 м2 | 68,92 |
| 19 | Проволока вязальная | 1 кг | 5,732 |
| 20 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м | 100 шт | 0,16 |
| 21 | Уплотнение стоек засыпкой щебнем и трамбованим (прим) | 1 м3 | 2,3 |
| 22 | Щебень из гравия для строительных работ | 1 м3 | 2,3 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Мира, 83

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Переборка травмобезопасного покрытия из резиновой крошки с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,055 |
| 2 | Плитка для укладки на сыпучую поверхность 500х500х40 мм (материал заказчика, давальческий) | 1 м2 | 5,5 |
| 3 | Песок для строительных работ природный | 1 м3 | 0,22 |
| 4 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 5 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 6 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,16 |
| 7 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 4 |
| 8 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,3748 |
| 9 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 29,19 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз | 100 м2 | 3,0742 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0756 |
| 12 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,0023 |
| 13 | Смена ограждения спортивных площадок: из сетки капроновой на проволоке | 1 м2 | 101,28 |
| 14 | Сетка заградительная, тип ячейки - квадрат со сторонами 100х100 мм, диаметр вязки - 2,6мм | 1 м2 | 103,30 |
| 15 | Проволока вязальная | 1 кг | 3,241 |
| 16 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 2 |
| 17 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 2 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Осенняя, 3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 53,10 |
| 2 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 54,16 |
| 3 | Переборка травмобезопасного покрытия из резиновой крошки с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,05 |
| 4 | Песок для строительных работ природный | 1 м3 | 0,2 |
| 5 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 6 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 7 | Проволока вязальная | 1 кг | 2,083 |
| 8 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 9 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0378 |
| 11 | Краски масляные и алкидные цветные, для наружных работ | 1 т | 0,0006 |
| 12 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,301 |
| 13 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 23,44 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных (уголок, стоек, ворот и т.д.) за 2 раз | 100 м2 | 0,1906 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,531 |
| 16 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,0114 |
| 17 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 1 |
| 18 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 1 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Пионерская, 27

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 26,46 |
| 2 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 26,99 |
| 3 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 4 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 5 | Проволока вязальная | 1 кг | 1,2307 |
| 6 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 7 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0378 |
| 9 | Краски масляные и алкидные цветные, для наружных работ | 1 т | 0,0005 |
| 10 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,2498 |
| 11 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 19,45 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных (уголок, стоек, ворот и т.д.) за 2 раз | 100 м2 | 0,3392 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,2646 |
| 14 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,0091 |
| 15 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 2 |
| 16 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 2 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Беседка по ул. Молодежная, 5

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Переборка травмобезопасного покрытия из резиновой крошки с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,2016 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | 1 м3 | 0,8064 |
| 3 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 12 |
| 4 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 12 |
| 5 | Проволока вязальная | 1 кг | 0,384 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, уголков, стоек: стальных за 2 раз | 100 м2 | 0,2462 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,2334 |
| 8 | окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски | 100 м2 | 0,2822 |
| 9 | Краска для наружных работ | 1 т | 0,0108 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Строителей, 90

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Переборка травмобезопасного покрытия из пластика с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,145 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | 1 м3 | 0,58 |
| 3 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 9,6 |
| 4 | Ремонт металлических ограждений | 1 м2 | 38,4 |
| 5 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 48,2 |
| 6 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки | 1 шт | 6 |
| 7 | Рытье ям вручную для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м | 100 шт | 0,06 |
| 8 | Щебень из гравия для строительных работ | 1 м3 | 1,2 |
| 9 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 10 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 11 | Проволока вязальная | 1 кг | 1,4712 |
| 12 | Уплотнение стоек засыпкой щебнем и трамбованим (прим) | 1 м3 | 1,2 |
| 13 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,16 |
| 14 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 4 |
| 15 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0756 |
| 16 | Краски масляные и алкидные цветные, для наружных работ | 1 т | 0,0039 |
| 17 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,2987 |
| 18 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 23,26 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, стоек, уголков: стальных за 2 раз | 100 м2 | 0,0974 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,096 |
| 21 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 2 |
| 22 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 2 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Уренгойская, 27-31

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 2 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 3 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 4 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 5 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,3074 |
| 6 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 23,94 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, уголков, стоек, лавок: стальных за 2 раз | 100 м2 | 1,2583 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 4,7042 |
| 9 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,0843 |
| 10 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 22,44 |
| 11 | Смена сетки занродительной спортивных площадок капроновых (прим) | 1 м2 | 31,79 |
| 12 | Сетка заградительная, тип ячейки - квадрат со сторонами 100х100 мм, диаметр вязки - 2,6мм | 1 м2 | 32,43 |
| 13 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 22,89 |
| 14 | Проволока вязальная | 1 кг | 1,7351 |
| 15 | Смена (наращивание) отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки | 1 шт | 8 |
| 16 | Проволока вязальная | 1 кг | 1,04 |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали | 1 м | 13,6 |
| 18 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 1 |
| 19 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 1 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Чехова, 26

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 2 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 3 | Переборка травмобезопасного покрытия из пластика с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,05 |
| 4 | Песок для строительных работ природный | 1 м3 | 0,2 |
| 5 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 6 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 7 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,28573 |
| 8 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 22,255 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 2,125 |
| 10 | Краски масляные и алкидные цветные, для наружных работ | 1 т | 0,02885 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Чехова, 77

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 2 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,264 |
| 4 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 5 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,0036 |
| 6 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 7 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,2662 |
| 8 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 20,73 |
| 9 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 1 |
| 10 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 1 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Чкалова, 40

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки | 1 м2 | 26,68 |
| 2 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм (материал заказчика, давальческий) | 1 м2 | 27,21 |
| 3 | Проволока вязальная | 1 кг | 0,8538 |
| 4 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 5 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 6 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 7 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, уголков, т.д: стальных за 2 раз | 100 м2 | 0,1757 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,2668 |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0936 |
| 11 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,04 |
| 12 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,2826 |
| 13 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 22,01 |
| 14 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 1 |
| 15 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 1 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Шевченко, 32

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Переборка травмобезопасного покрытия из резиновой крошки с планировкой песчаного основания | 100 м2 | 0,075 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | 1 м3 | 0,3 |
| 3 | Ремонт металлических ограждений | 1 м2 | 30,44 |
| 4 | Сетка плетеная из проволоки диаметром: 3,0 мм без покрытия, 50х50 мм | 1 м2 | 31,05 |
| 5 | Смена ограждения спортивных площадок: из сетки капроновой на проволоке | 1 м2 | 119,70 |
| 6 | Сетка заградительная, тип ячейки - квадрат со сторонами 100х100 мм, диаметр вязки - 2,6мм | 1 м2 | 122,1 |
| 7 | Проволока вязальная | 1 кг | 4,701 |
| 8 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 9 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 10 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,16 |
| 11 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 4 |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0756 |
| 13 | Краски масляные и алкидные цветные, для наружных работ | 1 т | 0,001 |
| 14 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,3224 |
| 15 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 25,11 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 0,3044 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей стальных (уголков, стоек, ворот и т.д) за 2 раз | 100 м2 | 0,117 |
| 18 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,006 |
| 19 | Установка затвора к металлическим дверям (пружины, щеколды, крепление для навесного замка (прим) | к-кт | 1 |
| 20 | Комплект (щеколда, пружина, крепление для навесного замка) | к-кт | 1 |
| 21 | Устройство нижнего ограждения по периметру из метал полосы шир. 100мм | 100 м | 0,25 |
| 22 | Сталь полосовая: 100х6-10 мм | 1 т | 0,19625 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная дворовая площадка по ул. Энгельса, 15

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена сетки на футбольных воротах (прим.) | 1 м2 | 12 |
| 2 | Сетка для мини футбола/гандбола Ø 5.0 мм, ячейка шестигранная | 1 шт | 2 |
| 3 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,08 |
| 4 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой (материал заказчика, давальческий) | 1 шт | 2 |
| 5 | Нанесение футбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,2963 |
| 6 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 23,07 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, уголков, решеток: стальных за 2 раз | 100 м2 | 1,231 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 1,25257 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных баскетбольных щитов с расчисткой старой краски (прим.) | 100 м2 | 0,0378 |
| 10 | Краски масляные и алкидные цветные, для наружных работ | 1 т | 0,0373 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Роллер парк по ул. Рознина, 104

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб, уголков, т.д: стальных за 2 раз | 100 м2 | 1,9148 |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раз | 100 м2 | 2,73 |
| 3 | Окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски | 100 м2 | 1,2444 |
| 4 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,0837 |
| 5 | Разборка покрытия МАФ из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (прим) | 100 м2 | 0,0629 |
| 6 | Устройство покрытия МАФ из фанеры влагостойкой в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,0629 |
| 7 | Фанера | 1 м2 | 7,8 |
| 8 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм | 1 т | 0,0001 |

Дефектный акт на выполнение работ по текущему ремонту объекта:

Спортивная-игровая площадка по ул. Б. Щербины, 3

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена баскетбольных колец с креплением к щиту на болты (прим) | 100 шт | 0,12 |
| 2 | Баскетбольное кольцо антивандальное с сеткой | 1 шт | 3 |
| 3 | Нанесение баскетбольной разметки со световозвращающими элементами (прим) | 100 м2 | 0,21462 |
| 4 | Краска разметочная дорожная (белая) | 1 кг | 16,71 |
| 5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз | 100 м2 | 0,1732 |
| 6 | Краски для наружных работ | 1 т | 0,0028 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных МАФ с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов | 100 м2 | 0,9634 |
| 8 | Эмаль акриловая защитно-декоративная | 1 кг | 12,2 |
| 9 | Установка стенда бесфундаментных: на металлических стойках (прим.) | 100 шт | 0,05 |
| 10 | Уличный переносной стенд (без дверцы) | 1 шт | 5 |

Дефектный акт на выполнение работ по очистке площадок от кустарников:

Спортивно-дворовых (игровых) площадок г. Ханты-Мансийска

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срезка кустарников (прим) на площадках Ключевая, 11; Уренгойская, 27-31; Мира, 83; Чехова, 26; Энгельса, 15; Б. Щербины, 3; Калинина, 22; Пионерская, 27; Осенняя, 3; Шевченко, 32; Чкалова, 40; п. Ф. Горная; Красноармейская, 35; Чехова, 77; Строителей, 90; Лермонтова, 19а; Молодежная, 5 | 1 га | 0,179541 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т | 0,5 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т | 0,5 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 13 км | 1 т | 0,5 |

Исполнитель:

__________Хмарук О.Г.

Проверил:

_________Шмаков Д.Е.

Приложение № 1 к техническому заданию выполнение

работ по текущему ремонту спортивных  дворовых площадок

| Ведомость основных материалов для выполнения работ по текущему ремонту спортивных дворовых площадок |
| --- |
| № п/п | Наименование товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | Технические и функциональные параметры товаров (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) | Количество |
|  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п. | Значение показателя, параметра | Требования к значению в предложении участника (точное или диапазонное) |  |
| 1 | Сетка стальная плетеная из проволоки | Соответствие | ГОСТ 5336-80 | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Форма ячеек | Квадратная | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Номинальный размер стороны ячейки в свету (мм) | 50 | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Номинальный диаметр проволоки, (мм) | 3 | Неизменяемое значение |  |
| 2 | Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог | Соответствие | ГОСТ Р 52575-2006 | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Цвет | Белый | Неизменяемое значение |  |
| 3 | Трубы стальные электросварные прямошовные | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 10704-91 | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 48 | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Толщина стенки, мм | 3 | Неизменяемое значение |  |
| 4 | Бетон | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 26633-2015 | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Класс прочности на сжатие | В 3,5 | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя, мм | 40 | Неизменяемое значение |  |
| 5 | Песок природный | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 8736-2014 | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Модуль крупности | св. 1,5 до 3,0 | диапазонное значение |  |
|  |  | Класс песка | I или II | точное значение |  |
|  |  | Группа песка по крупности | мелкий или средний или крупный | точное значение |  |
| 6 | Щебень | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 8267-93 | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Вид породы | из гравия | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Фракция, мм | от 5 (3) до 10 | диапазонное значение |  |
|  |  | Марка щебня по дробимости | не менее 600 не более 800 | точное значение |  |
|  |  | Марка по морозостойкости | не менее F300 не более F400 | точное значение |  |
|  |  | Группа щебня | не менее 2 не более 5 | точное значение |  |
| 7 | Фанера | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 3916.1-96 | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Марка | ФК | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Длина, мм | 1525 | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Ширина, мм | 1525 | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Номинальная толщина фанеры, мм | 4 | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Сорт шпона наружных слоев фанеры | II или III | точное значение |  |
| 8 | Уличный переносной стенд (без дверцы) | Материал | оцинкованная сталь | Неизменяемое значение | В соответствии с сметным расчетом |
|  |  | Метод крепления | к стене | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Длина. см | 80 | Неизменяемое значение |  |
|  |  | Ширина, см | 60 | Неизменяемое значение |  |

В п. 8 «Спецификации товаров» не установлено требование соответствия ГОСТ в связи с отсутствием такового.