ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
К-6-6-10

ШТАБЕЛЕВКА СОРТИМЕНТОВ ЧЕЛЮСТНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ

ВЛ

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-6-6-10 служит руководством по штабелевке сортиментов при вырубке просек для линий электропередачи.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Подготовка штабельного основания для сортиментов.

1.2.2. Захват сортиментов в лесонаполнитель и перемещение их к месту штабелевки.

1.2.3. Укладка сортиментов в штабель.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До укладки сортиментов в штабели должна быть осуществлена раскряжевка хлыстов на рабочей площадке согласно карте К-6-6-8.

2.2. Штабелевка сортиментов производится челюстным погрузчиком ЛТ-65Б. Техническая характеристика погрузчика приведена в карте К-6-6-14.

2.3. Технологическая последовательность укладки сортиментов в штабель следующая:

2.3.1. Оборудовать штабельное основание из бревен-подкладок. Штабельное основание состоит из двух-трех линий подкладок, положенных на землю параллельно оси штабеля. В качестве подкладок использовать не пораженные биологическими агентами разрушения хлысты или бревна диаметром от 18 до 25 см.

2.3.2. Установить челюстный погрузчик на площадке штабелевки между штабелем и пачкой раскряжеванных хлыстов.

2.3.3. Переместить стрелу погрузчика в положение набора пачки сортиментов.

2.3.4. Подвести челюсть захвата погрузчика под сортименты.

2.3.5. Поворотом нижней челюсти стрелы отделить пачку сортиментов от остальных, лежащих на площадке.

2.3.6. Поднять пачку сортиментов и переместиться к штабелю.

2.3.7. Повернуть стрелу, перемещая сортименты через погрузчик, и установить в положение для разгрузки.

2.3.8. Разжать челюстной захват и плавно уложить сортименты в штабель (рис.10-1).

1 - Челюстный погрузчик ЛТ-65Б

2 - Штабель сортиментов

3 - Пачка хлыстов

Рис.10-1. Технологическая схема укладки сортимента челюстным погрузчиком

2.3.9. Произвести выравнивание отдельных комлей.

2.4. При укладке штабелей сортиментов необходимо соблюдать следующие требования (рис.9-2 карта К-6-6-9):

2.4.1. Отдельные сортименты в штабеле не должны выступать за его пределы более чем на 0,5 м.

2.4.2. Прокладки укладывать симметрично продольной оси штабеля на расстоянии от бревен не более 1 м с каждой стороны.

2.4.3. Междурядные прокладки по высоте штабеля следует укладывать в одной вертикальной плоскости.

2.4.4. Прокладки вдоль штабеля необходимо укладывать в одну линию, а их концы на стыках должны перекрываться на длину не менее 1 м.

2.4.5. Концы штабелей должны иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен не более 35°.

2.4.6. В один и тот же штабель можно укладывать сортименты, отличающиеся по длине: для хвойных - не более чем на 1 м, для лиственных - на 0,5 м.

2.4.7. Сортименты должны быть уложены комлями и вершками в разные стороны и выравнены по одной из сторон штабеля.

2.4.8. Каждый выложенный штабель снабжают табличкой с указанием номера штабеля, сортимента, породы, числа и кубатуры бревен.

2.5. При штабелевке сортиментов необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в материалах, перечисленных в п.9 "Общей части".

Особое внимание следует обратить:

2.5.1. Одновременное выполнение работ на двух соседних штабелях и на обоих концах одного штабеля (голове и хвосте) не допускается.

2.5.2. Во время штабелевки находиться в зоне действия перемещаемого груза запрещается.

2.5.3. Места, где производятся работы по укладке штабеля, ограждать знаками безопасности.

2.5.4. Высота штабеля сортиментов должна быть не более 1/4 длины его, но не должна превышать полуторную длину бревен, уложенных в данный штабель.

2.5.5. В соответствии с противопожарными требованиями необходимо соблюдать:

- разрыв между штабелями не менее 4 м;

- расстояние от штабеля до границы лесосеки не менее 10 м;

- вокруг штабелей устроить минерализованную полосу шириной 1 м (рис.9-3 карта К-6-6-9).

2.6. Штабелевку древесины производит звено рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Машинист | 6 | 1 |

2.7. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА 1 га

| Обоснование | Наиме- нование работ | Диаметр дерева, м | Средний объем хлыста, м | Объем работ, м | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единые нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы. ЦНИИМЭ 1986 г. § 50. | Штабелевка сортиментов челюстным погрузчиком ЛТ-65Б | до 0,24 | до 0,39 | 120 | 0,05 | 6,0 |
|  |  | до 0,32 | до 0,75 | 130 | 0,037 | 4,8 |
|  |  | более 0,32 | до 1,9 | 140 | 0,027 | 3,8 |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 га

| Показатели | Ед. изм. | Диаметр дерева, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,24 | до 0,32 | более 0,32 |
| Трудоемкость | чел.-дн. | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Работа механизмов | маш.-см. | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Численность звена | чел. | 1 | 1 | 1 |
| Продолжительность | смен | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Производительность за смену | га | 1,4 | 1,7 | 2,0 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах (на одно звено)

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Челюстный погрузчик |  | ЛТ-65Б | 1 |  |

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы | Количество на 1 га при диаметре дерева |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,24 м | до 0,32 м | более 0,32 м |
| Дизельное топливо | кг | 7,6 | 45,6 | 36,4 | 28,8 |
| Дизельная смазка | кг | 0,38 | 2,28 | 1,82 | 1,74 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Типовые технологические карты ВЛ - Т(К-6-6)

(Сборник) Вырубка просек для линий
электропередачи. Раздел 14. -
М.: Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" Министерства
энергетики и электрификации СССР, 1987