СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кровельные и изоляционные работы

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, паспорт (сертификат) |
|  | - наличие акта освидетельствования на ранее выполненные работы; | Визуальный |  |
|  | - очистку основания от грязи, снега, наледи; | То же |  |
|  | - наличие документа о качестве на изоляционные материалы и соответствие их качества | Визуальный, измерительный |  |
| Наклеивание рулонных материалов | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - толщину слоя мастики при наклейке рулонного ковра; | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 мв местах, определяемых визуальным осмотром |  |
|  | - величину перекрытий (нахлестки) полотнищ; | То же |  |
|  | - температуру мастики при его нанесении | Измерительный, периодический, не менее 4 раз в смену |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
|  | - качество поверхности изоляции; | Визуальный |  |
|  | - прочность приклейки слоев рулонного материала; | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м |  |
|  | - соблюдение величины перекрытий (нахлестки) полотнищ; | Технический осмотр, выборочно |  |
|  | - правильность устройства изоляции в сопряжениях, примыканиях | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, термометр. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп.2.13, 2.16, 2.17, 2.23, 2.46, табл.3, 7

Полотнища изоляции должны укладываться внахлестку на 100 мм.

Толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра, мм:

- горячих битумных - 2,0;

- холодных битумных - 0,8.

Предельные отклонения толщины каждого слоя мастик - ±10%.

Температура при нанесении мастик, °С:

- горячих битумных - +160, предельное отклонение - +20;

- дегтевых - +130, предельное отклонение - +10.

Прочность сцепления с основанием и между собой гидроизоляционного ковра при сплошной мастичной прослойке эмульсионных составов - не менее 0,5 МПа.

Не допускаются:

- перекрестная наклейка полотнищ;

- наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, вмятин, проколов, губчатого строения, потеков и наплывов на поверхности покрытия.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 7415-86. Гидроизол. Технические условия.

ГОСТ 10296-79*. Изол. Технические условия.

Гидроизол выпускают в рулонах шириной полотна 950±5 мм.

Общая площадь полотна в рулоне должна быть 20±0,5 м.

Изол выпускают в рулонах шириной полотна 800 и 1000 мм, толщиной 2 мм.

Полотна рулонных материалов не должны иметь дыр, разрывов, складок и надрывов кромок. Рулоны должны иметь ровные торцы. При раскатке рулонов полотна не должны быть слипшимися.

В одном рулоне не допускается более двух полотен. Минимальная длина полотна не должна быть менее 3 м. В партии допускается не более 5% составных рулонов.

Приемка и поставка материалов производится партиями, количество рулонов в партии - не более 1500. Каждый рулон должен быть обернут по всей ширине бумагой и снабжен этикеткой.

На этикетке должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование материала и его марка;

- назначение материала;

- номер партии и дата выпуска;

- обозначение стандарта.

Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве.

Рулоны должны храниться в сухих помещениях в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.

Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.2.13, 2.14, 2.15, 2.18

Гидроизоляционный ковер из рулонных материалов необходимо наклеивать на предварительно огрунтованное основание.

Рулонные материалы перед наклейкой необходимо разметить по месту укладки, раскладка полотнищ должна обеспечивать соблюдение величин их нахлестки при наклейке.

Мастика должна в соответствии с проектом наноситься равномерным сплошным, без пропусков, или полосовым слоем.

Каждый слой следует укладывать после отвердения мастики и достижения прочного сцепления с основанием предыдущего слоя.

Стеклоткань при устройстве изоляции необходимо расстилать, укладывая без образования волн, сразу после нанесения горячей мастики и покрывать мастикой толщиной не менее 2 мм.

При приемке готовой изоляции необходимо проверять соответствие проекту числа слоев гидроизоляционного ковра, а также усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях.

На устройство изоляции, подлежащей закрытию защитными ограждениями, следует оформлять акт освидетельствования скрытых работ.