ВСН 36-90

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКАЗАНИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Дата введения 1991-05-01

ВНЕСЕНЫ Управлением механизации Минавтодора РСФСР и кафедрой эксплуатации дорожных машин Московского автомобильно-дорожного института

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством автомобильных дорог РСФСР 19 декабря 1989 г.

ВЗАМЕН ВСН 36-79 и ВСН 6-79

Настоящие Указания определяют комплекс мероприятий для обеспечения работоспособности и эффективного использования дорожно-строительных машин. В них изложены принципы организации технического обслуживания и текущего ремонта дорожно-строительных машин и общие правила их эффективного использования.

Указания разработаны взамен Указаний по технической эксплуатации дорожно-строительных машин (ВСН 36-79) и Указаний по организации и проведению технического обслуживания и ремонта дорожных машин (ВСН 6-79), утвержденных Минавтодором РСФСР.

При составлении настоящих указаний использовалась следующая документация: ГОСТ 25646-83"Эксплуатация строительных машин. Общие требования", Указания по технической эксплуатации дорожно-строительных машин (ВСН 36-79), Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта и др.

Указания предназначены для инженерно-технических работников.

Указания составлены канд. техн. наук, доц. А.В.Рубайловым и канд. техн. наук, доц. Б.Н.Безруком.

Введение

1. Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин и оборудования* устанавливают:

________________

* В дальнейшем для сокращения принимается "машин".

требования к машинам и основные положения по их содержанию (обслуживанию, ремонту, хранению);

рекомендации по рациональному использованию машин;

основные положения, устанавливающие порядок и формы планирования, учета и отчетности при эксплуатации машин.

2. Указания обязательны для выполнения всеми организациями и предприятиями*, производящими, эксплуатирующими и ремонтирующими машины.

_________________

* В дальнейшем для сокращения принимается "предприятие".

3. Издаваемые специальные положения, правила, инструкции и указания, относящиеся к эксплуатации дорожных машин, должны соответствовать настоящим Указаниям.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предприятия, имеющие на балансе машины (далее - владельцы машин), и предприятия, получившие машины во временное пользование, должны обеспечить их эффективное использование в соответствии с назначением при оптимальных затратах труда, топлива, электроэнергии, запасных частей, рабочих жидкостей, смазочных и других материалов путем применения прогрессивной организации и передовой технологии производства работ, безопасных способов транспортирования, качественного и своевременного проведения технического обслуживания и ремонта и обеспечения сохранности машин.

1.2. Предприятия должны осуществлять эксплуатацию машин в условиях, обеспечивающих безопасность работающих и охрану окружающей среды.

1.3. Все машины, поступающие на предприятие (от заводов-изготовителей, за счет приобретения в других ведомствах и перераспределения вышестоящей организацией), закрепляются за предприятием с обязательной постановкой их на баланс.

1.4. Оснащенность предприятия машинами по количеству и видам должна обеспечить выполнение заданных объемов работ в установленные календарные сроки с учетом комплексной механизации всех технологических процессов выполняемых работ, полной загрузки машин при наименьших затратах труда и материальных средств на единицу продукции.

1.5. Передача машин в производственные подразделения, участки, прорабства, отряды, бригады осуществляется по распоряжению руководителя предприятия.

1.6. Предприятия-владельцы должны постоянно развивать эксплуатационную базу, состав и техническое оснащение которой должно соответствовать количеству машин и структуре парка, условиям его эксплуатации, принятым формам организации технического обслуживания и ремонта машин.

1.7. Эксплуатация машин и подвижного состава автомобильного транспорта должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Указаний и действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением,Правил дорожного движения, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, Типовой инструкции по охране труда при техническом обслуживании и текущем ремонте дорожно-строительных машин, Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, ПРИЕМКА, ПЕРЕДАЧА И СДАЧА МАШИН

2.1. Все машины, поступающие на предприятия (с заводов-изготовителей, ремонтных предприятий и других организаций), должны быть приняты комиссией с обязательным составлением приемо-сдаточного акта по форме ОС-1 (приложение 1). Если машина после приемки немедленно поступает в эксплуатацию, то в комиссию необходимо включить машиниста (водителя), который будет работать на данной машине.

Предприятия, получающие импортные машины, обязаны составлять и направлять внешнеторговым объединениям (сервисным центрам):

акт осмотра с сообщением срока ввода машины в эксплуатацию (в течение 15 дней после получения);

акт испытания и окончательной приемки машины в эксплуатацию (в течение 10 дней после окончания приемки);

информацию о качестве машины (3 раза в течение гарантийного срока).

2.2. При приемке машин производят наружный осмотр и опробование ее на холостом ходу, а также проверяют:

наличие и комплектность эксплуатационной и ремонтной документации, поставка которой заводом производится по согласованию с заказчиком (техническое описание; инструкция по эксплуатации - ИЭ; инструкция по техническому обслуживанию; инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения - ИМ; формуляр - ФО; паспорт - ПС; этикетка - ЭТ; ведомость ЗИП - ЗИ; ведомость эксплуатационных документов - ЭД; общее руководство по ремонту - КО; руководство по капитальному ремонту - РК; общие технические условия для капитального ремонта - ОК; технические условия на капитальный ремонт - УК; чертежи ремонтные; каталог деталей и сборочных единиц - КД; нормы расхода запасных частей для капитального ремонта - ЗК; ведомости документов для ремонта - ВР; документы прочие - РД);

соответствие машины в целом и отдельных ее узлов техническому описанию;

комплектность машин в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

техническое состояние и работоспособность машины.

2.3. Машины, прошедшие капитальный ремонт на ремонтных предприятиях, принимают в соответствии со следующими требованиями:

выдача машины из ремонта должна быть оформлена актом, в котором отражают соответствие технического состояния и комплектности изделия требованиям нормативно-технической документации на ремонт, и соответствующей записью в формуляре (паспорте) машины;

технические характеристики и нормы, определяющие эксплуатационные свойства машины и качество ее ремонта, должны соответствовать требованиям ремонтной документации;

ремонтное предприятие должно выпускать машины из ремонта в исправном состоянии и гарантировать их работоспособность в течение определенных сроков и (или) наработку с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации, установленных действующими стандартами или другой нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке;

послеремонтный гарантийный срок и (или) послеремонтная гарантийная наработка машины должны быть установлены в нормативно-технической документации на ремонт машины; гарантийные обязательства ремонтного предприятия должны быть отражены в паспорте (формуляре) отремонтированной машины.

2.4. При приемке машины от других предприятий и подразделений необходимо обратить особое внимание на комплектность машины, отсутствие поломок, исправность отдельных агрегатов и узлов, правильность регулировки, нормальную работу машины в целом. При сдаче-приемке машины, смене бригад, обслуживающих машины, кроме вышеуказанного, дополнительно проверяют наличие топлива в баках и воды в системе охлаждения, а также выполнение сдающей бригадой ежесменного технического обслуживания.

2.5. Передавать из одного предприятия и подразделения в другие разрешается только исправные и комплектные машины.

2.6. В случае обнаружения при приемке машины некомплектности, механической неисправности, несоответствия показателей данным технической характеристики, указанной в паспорте (формуляре), и других несоответствий, а также преждевременного износа и выхода из строя машины, ее агрегатов, узлов и деталей составляют рекламационный акт (приложение 2) и предъявляют его предприятию-изготовителю в порядке, установленном Положением о поставках продукции производственно-технического назначения, или ремонтному предприятию (при получении машины из ремонта).

2.7. Обнаруженные в машине неисправности при ее приемке устраняет предприятие-изготовитель (в новых машинах) или ремонтное предприятие (в отремонтированных машинах). Допускается устранение неисправностей силами и средствами эксплуатационного предприятия, получившего машину, но при этом необходимо письменное подтверждение согласия поставщика об отнесении всех расходов на его счет.

2.8. Расконсервация и сборка машин, поступающих на предприятие, производится в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя, изложенными в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

Учет и ввод машин в эксплуатацию

2.9. Все машины предприятия должны числиться в списочном составе, находиться на его балансе и иметь инвентарные номера в соответствии с инвентарными карточками, которые хранятся в бухгалтерии предприятия. Основанием включения машины в списочный состав предприятия и поставки ее на баланс является приемо-сдаточный акт по форме ОС-1 (см. приложение 1).

2.10. Инвентарный номер присваивается машине не позднее 5 дней со времени ее приемки комиссией. Номер наносится краской с обеих сторон на дверцах машин, технологических и специальных средств, а при отсутствии дверей кабины - на боковых плоскостях (передних по ходу движения части). Высота цифр должна быть не менее 100 мм.

2.11. Каждая машина должна иметь паспорт (формуляр), который хранится как документ строгой отчетности. В паспорте указывают дату поступления на предприятие, инвентарный и государственный номера, фамилию машиниста, за которым закреплена машина, сведения о рекламациях и результатах проверки машины, а также ведут учет наработки машины, неисправностей при эксплуатации, технических обслуживаниях и ремонтах. Ответственность за правильное ведение паспорта (формуляра) несет главный механик предприятия.

2.12. После присвоения инвентарного номера грузоподъемные машины, сосуды, работающие под давлением (компрессоры, рессиверы, паровые котлы и др.), до ввода в эксплуатацию должны быть зарегистрированы в органах Госпроматомнадзора, а самоходные машины на базе автомобильных шасси поставлены на учет в Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) в пятидневный срок. Полученные при постановке на учет в органах ГАИ номерные знаки должны быть закреплены на отведенных для них местах. В дальнейшем машины, поднадзорные Госпроматомнадзору и ГАИ, периодически предъявляются указанным организациям для проверки их пригодности к дальнейшей эксплуатации.

2.13. В соответствии с Типовыми правилами регистрации тракторов, самоходных шасси, тракторных прицепов предприятий, учреждений и организаций СССР все вновь поступающие в организацию тракторы, тракторные прицепы и дорожно-строительные машины на пневмоколесном ходу (самоходные шасси), передвигающиеся в процессе работы по дорогам общего пользования, должны быть зарегистрированы в трехдневный срок после их получения с присвоением и установкой на машинах типовых номерных знаков и занесением соответствующих данных в паспорт (формуляр) и в книгу регистрации тракторов, самоходных шасси, тракторных прицепов (приложение 3).

Номерные знаки устанавливают и крепят:

на тракторах, имеющих жесткую кабину, - на левой стороне задней стенки кабины у смотрового стекла;

на тракторах и самоходных шасси, имеющих мягкую (съемную) кабину или не имеющих ее, - на задней части крыла левого заднего колеса;

на тракторах типа "Беларусь" - на специальном кронштейне для крепления номерного знака;

на тракторном прицепе - на кронштейне, расположенном под левой стороной заднего борта, или на левой нижней части заднего борта.

2.14. Во всех случаях номерной знак должен быть хорошо укреплен, а при использовании этих машин для транспортных работ на дорогах общего пользования - освещен в темное время суток.

2.15. На машины, технологические, транспортные и специальные средства наносится отличительный знак. Отличительный знак наносится с обеих сторон на дверцах дорожных машин, технологических и специальных транспортных средств, а при отсутствии дверей кабины - на боковых плоскостях, в переднем по ходу движения углу.

На специальных легковых автомобилях вдоль бортов наносится опознавательная надпись на основания записи в техническом паспорте автомобиля.

2.16. Машины, принятые комиссией после нанесения инвентарного номера, отличительного знака и опознавательной надписи, установки номерного знака, вводятся в эксплуатацию распоряжением руководителя предприятия.

Сведения о дате поступления и дате ввода машины в эксплуатацию заносят в паспорт (формуляр) машины не позднее 5 дней после ввода ее в эксплуатацию. В эксплуатацию вводят только исправные машины.

2.17. При эксплуатации, транспортировании, техническом обслуживании, ремонте, хранении и т.д. назначается ответственный за сохранность техники, как правило, из числа инженерно-технических работников.

Обкатка машин

2.18. Новые машины и машины, требующие монтажа, перед пуском обкатываются в соответствии с режимами, установленными предприятием-изготовителем в инструкции по эксплуатации, а отремонтированные машины - с режимами, указанными в технической документации ремонтных предприятий.

2.19. Машины и оборудование могут быть введены в эксплуатацию после обкатки при условии, если за период обкатки не было выявлено дефектов конструкции изготовления машин. Данные о проведенной обкатке машин заносят в паспорт (формуляр) не позднее чем через 10 дней после ее окончания.

Хранение машин

2.20. Каждое предприятие и его подразделения обязаны обеспечивать правильное хранение и сохранность эксплуатируемых машин.

2.21. Хранение машин может быть: межсменное - с перерывом в эксплуатации машин до 10 дней; кратковременное - от 10 дней до 2 мес и длительное - более 2 мес.

2.22. При межсменном хранении в летнее время требуется только организация охраны машины. В зимнее время, кроме этого, принимают меры, обеспечивающие пуск двигателя и предотвращающие порчу машин от воздействия низких температур.

2.23. Место и условия хранения каждого типа машин устанавливают в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

2.24. Межсменное и кратковременное хранение машин может осуществляться на месте их эксплуатации или на базе предприятия (ее подразделения), где они числятся на балансе. Длительное хранение машин должно осуществляться в основном на базе предприятия, а также на базах ее подразделений.

2.25. На межсменное и кратковременное хранение машины должны быть поставлены сразу после прекращения их эксплуатации, а на длительное - не позднее 10 дней с момента прекращения эксплуатации.

2.26. Перед постановкой машины на длительное хранение проводят ее очередное техническое обслуживание. Все отверстия, щели, полости (смотровые устройства, заливные горловины баков и редукторов, заслонки карбюраторов и вентиляторов, отверстия сапунов, выхлопные трубы двигателей и др.), через которые могут попасть атмосферные осадки во внутренние полости машин, должны быть плотно закрыты крышками, пробками-заглушками или другими специальными приспособлениями. Для обеспечения свободного выхода воды и конденсата из системы охлаждения сливные устройства должны быть оставлены открытыми.

Капоты, дверцы кабин и горловины топливных баков должны быть закрыты, а при кратковременном и длительном хранении опломбированы.

Рычаги и педали механизмов управления должны быть установлены в положение, исключающее произвольное включение в работу машин и их основных частей.

При межсменном хранении машин на пневмоколесном ходу необходимо повысить давление в шинах сверх номинального, а при кратковременном и длительном хранении установить машины на подставки (или подкладки) во избежание перекоса и изгиба рам и других узлов и снизить давление в шинах до 70-80% номинального. Между шинами и опорной поверхностью должен быть просвет, равный 8-10 см.

22. Отремонтировать ________________________________________________________________

23. Машина может быть восстановлена на месте силами потребителя при условии высылки ему заводом-изготовителем (ремонтным предприятием) запасных частей или компенсации затрат на месте силами завода (ремонтного предприятия), только на заводе (ремонтном предприятии) (ненужное зачеркнуть).

24. Снятые детали отправлены заводу-изготовителю (ремонтному предприятию) "___"_______________19___г. почтовой посылкой пассажирской скоростью, квитанция N __________.

25. Замечания или пожелания потребителя по устранению преждевременного выхода из строя машины, по усовершенствованию машины и т.д.

______________________________________________________________________________

Технический руководитель организации-потребителя _______________________________

должность

_______________________________
                                                                                                                     подпись, фамилия разборчиво

Представитель незаинтересованной организации ___________________________________

должность

________________________________
                                                                                                                     подпись, фамилия разборчиво

Машинист-оператор ____________________________________________________________

должность, подпись, фамилия разборчиво

Представитель завода-изготовителя (ремонтного предприятия)

______________________________________________________________________________
                                                                    должность, подпись, фамилия разборчиво

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(рекомендуемое)

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ШАССИ, ТРАКТОРНЫХ ПРИЦЕПОВ И ВЫДАННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

| N пп | Тип и марка маши- | Год изготов- ления | Данные о машине | Наиме- нование хозяйства, | Присвоенный номерной знак | Дата выдачи номер- | Техни- ческое состояние | Расписка в полу- чении | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ны |  | N двига- теля | Завод- ской номер | Номер паспорта | которому принад- лежит трактор, само- ходное шасси, трактор- ный прицеп | Серия | Номер | ного знака | машины | номер- ного знака |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(рекомендуемое)

| ___________________________________ __________________________________ наименование предприятия | Утверждаю ___________________________________ ___________________________________ должность ____________________________________ подпись " ___ "__________________ 19 _______ г. |
| --- | --- |

АКТ ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ

N __________                                          "_____ "_______________ 19____г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что ____________________________

__________________________________________________________________________________
                                                           должность, фамилия, имя, отчество
принял
                                                                        наименование
__________________________________________________________________________________
                           марка, инвентарный номер машины, ее техническое состояние:
__________________________________________________________________________________
                                         на ходу, требует ремонта, подлежит списанию

Характеристика основных узлов и деталей:

|  |  | Требует |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подлежит замене | ремонта | технического обслуживания | Примечание |

| При постановке машины на хранение: а) сданы на склад |  |
| --- | --- |
| Наименование узлов, деталей, инструмента | Количество |
| б) недостает |  |
| Наименование узлов, деталей | Количество |

Сдал _________________________

Принял _______________________

Примечание. Акт составляется в двух экземплярах: один хранится у ответственного за хранение; второй - в бухгалтерии и является документом для расчета с механизатором.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(рекомендуемое)

АКТ ПРИЕМА МАШИН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

N _________                                               " ___"____________ 19___г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что ответственный за хранение _________________________________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество

сдал, а
                                                           должность, фамилия, имя, отчество 
принял
                                               наименование, марка, инвентарный номер

техническое состояние______________________________________________________________
                                                       новая, после ремонта, требует ремонта, 
_________________________________________________________________________________     
                                                            технического ухода и т.д.

Машина укомплектована следующим инструментом:

| Наименование | Количество |
| --- | --- |

Сдал _____________

Принял ____________

Примечание. Акт составляется в двух экземплярах: один остается у лица, выдавшего машину; второй экземпляр - у принявшего машину.

________________________

предприятие

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(рекомендуемое ГОСТ 7751-85)

ЖУРНАЛ
учета постановки машин на хранение и приема их в эксплуатацию

|  |  |  |  | При постановке машины на хранение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сданы на склад | Отсутствуют |
| Дата сдачи | Наименование, марка | Инвен- тарный хозяй- ственный номер | Техническое состояние (исправное, требует ремонта, списания) | Наименование сборочных единиц | Коли- чество | Наименование сборочных единиц | Коли- чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Подписи |  |  | Подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| Принял | Сдал |  |  | Принял | Выдал |
| Ответственный за хранение | Должность (ф., и., о.) | Дата выдачи | Техническое состояние (исправное, требует ремонта, списания) | Должность (ф., и., о.) | Ответственный за хранение |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

| предприятие, организация | Типовая междуведомственная форма N ОС-3 |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28.12.89 N 241 |
|  | Код по ОКУД |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| АКТ N ______ О СПИСАНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | Руководитель предприятия |
|  | подпись |  | и., о., фамилия |

| "___" ________ 19 __г. |  |
| --- | --- |
|  | "___ "________________ 19___ г. |

| Цех, отдел, участок, линия | Дебет | Кредит | Сумма | Инвен- тарный номер | Код затрат (для отнесения | Код нормы амортиза- ционных | Норма амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | счет, субсчет | код анали- тичес- кого учета | счет, субсчет | код анали- тичес- кого учета |  |  | амортиза- ционных отчис- лений) | отчис- лений | на полное восста- новление | на капи- тальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Комиссия, назначенная | приказом |
| --- | --- |
|  | распоряжением |
| от " ____ " ________________19 __ г. N __________ на основании ______________________ |
| осмотрела наименование объекта |
| и установила его подлежащим | ликвидации | на основании следующего: |
|  | разборке |  |

| 1. Год | изготовления | 19__г. 2. Поступил на предприятие " __ " ___________19 г. |
| --- | --- | --- |
|  | постройки |

3. Введен в эксплуатацию _______________19___г.
                                                             месяц

4. Число капитальных ремонтов _______ на сумму____________ руб.

5. Техническое состояние и причины ликвидации _______________________________________
________________________________________________________________________________

| 6. Заключение комиссии | Оборудование | Год выпуска (постройки) | Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) | Дата начала платы за основные средства (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид | код |  |  |  |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Приложение: перечень прилагаемых документов ________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | и., о., фамилия |
|  | должность |  | подпись |  | и., о., фамилия |
|  | должность |  | подпись |  | и., о., фамилия |

РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СПИСАНИЯ ОБЪЕКТА

| Затраты по ликвидации | Поступило от ликвидации |
| --- | --- |
| Наименование документов | Статьи затрат | Сумма | Наименование документов | Виды ценностей | Количество | Сумма |
| и т.д. до конца линовка через 16 пунктов |

Сумма износа _________________ руб.

Результаты от ликвидации ___________________________________________________

В карточке (книге) выбытие основных средств отмечено.

"___"  ____________ 19___г.                  Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

|  | Типовая междуведомственная форма |
| --- | --- |
|  | Код | N ОС-4 |
|  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата СССР от 28.12.89 N 241 |
| предприятие, организация | Код по ОКУД |  |

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель предприятия |
| --- | --- |
|  | __________________ | _____________ |  |
|  | подпись | и., о., фамилия |  |
| "____ "________________ 19___ г. |  |

АКТ N_______

О СПИСАНИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

"___"_____________________________19___ г.

| Комиссия, назначенная | приказом | от "___" _________19___ г. N ______________ |
| --- | --- | --- |
|  | распоряжением |  |
| произвела осмотр | автомобиля |  | _____________модель ______тип ____ |
|  | прицепа, полуприцепа | марка |
| грузоподъемность | , двигатель N ____________, шасси N _______________ , |
| вместимость |  |
| номерной знак _____________________ технический паспорт N __________________ , |
| принадлежащий __________________________________________________________ наименование автохозяйства (предприятия) |
| Адрес автохозяйства (предприятия) __________________________________________ |

В результате осмотра _________________________________________ его агрегатов, узлов 
                                               автомобиля, прицепа, полуприцепа

и механизмов и ознакомления с документами (паспорт, формуляр) комиссия установила:

1. Состоит на балансе автохозяйства (предприятия) с "___" ___________________ 19 ___ г.

2. Число капитальных ремонтов _________________________________________________

3. Затрачено на капитальный ремонт _____________________________ руб._________коп.

| Транспортные средства |  |  | Пробег, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид автомобиля, прицепа, полуприцепа | Код | Год выпуска | Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) | с начала эксплуатации | после последнего капитального ремонта |

| Внешнее состояние | автомобиля |
| --- | --- |
|  | прицепа, полуприцепа |
| На автомобиле (прицепе, полуприцепе) отсутствуют следующие узлы и детали: |

Техническая характеристика агрегатов и деталей автомобиля

| Порядковый номер записи | Наименование агрегатов | Годные для исполь- зования | Процент годности | Подлежат восста- новлению | Негод- ные | Обна- руженные дефекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Рама |  |  |  |  |  |
| 2 | Кузов |  |  |  |  |  |
| 3 | Кабина |  |  |  |  |  |
| 4 | Двигатель |  |  |  |  |  |
|  | карбюратор |  |  |  |  |  |
|  | стартер |  |  |  |  |  |
|  | генератор |  |  |  |  |  |
|  | компрессор пневмотормоза |  |  |  |  |  |
| 5 | Коробка передач |  |  |  |  |  |
| 6 | Задний мост и карданный вал |  |  |  |  |  |
|  | картер заднего моста |  |  |  |  |  |
|  | картер |  |  |  |  |  |
|  | диски колес |  |  |  |  |  |
|  | рессоры |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
(обязательное по ГОСТ 25646-83)

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА НА 19___ г.

________________________________________________________________
Наименование предприятия и его ведомственная подчиненность

| Наименование и марка (индекс) машины | Заводской и инвентарный номера машины | Количество ТО и ремонтов в планируемом году |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | Т и ТО-3 | ТО-2 | ТО-1 | СО |
|  |  | Количество | Месяц проведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
(обязательное по ГОСТ 25646-83)

ПЛАН-ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА МАШИН НА_______месяц 19___г.

________________________________________________________________
Наименование предприятия и его ведомственная подчиненность

| Наименование и марка (индекс) машины | Заводской и инвентарный номера машины | Числа месяца и виды ТО ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5… | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7… | 31 | 32 | 33 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
(обязательное по ГОСТ 25646-83)

| наименование предприятия и его ведомственная подчиненность |  | должность, фамилия и инициалы ответственного за ведение журнала |
| --- | --- | --- |

ЖУРНАЛ 
учета технического обслуживания и ремонтов машин за __________месяц 19___г.

| Дни прове- дения работ | Наиме- нование и марка (индекс) машины | Завод- ской номер машины | Факти- ческая нара- ботка машины с начала эксплуа- тации на день прове- дения техни- ческого обслужи- вания или ремонта | Вид техни- ческого обслужи- вания или ремонта | Факти- ческая тру- доем- кость работ техни- ческих обслужи- ваний или ремон- тов, чел-ч | Факти- ческая продол- житель- ность техни- ческих обслужи- ваний или ремонтов, дни | Перечень замененных сборочных единиц и деталей | Фамилия, инициалы и подпись лица, прово- дившего техни- ческое обслужи- вание или ремонт машины | Фамилия, инициалы и подпись лица, принявшего машину после технического обслужи- вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
(рекомендуемое)

АКТ НА СДАЧУ В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

N ________                                                                    "___"_____________ 19___ г.

Настоящий акт составлен представителем______________________________________
                                                                                                   наименование ремонтного 
,
                          предприятия (исполнителя), должность и фамилия

с одной стороны, и представителем ___________________________________________
                                                                                                   наименование предприятия,
,
                           организации (заказчика), должность и фамилия

с другой стороны, о том, что произведена сдача в капитальный ремонт

                                             наименование и номер изделия

Паспорт N _______________________формуляр N______________________________
                    при наличии паспорта                             при наличии формуляра

Наработка с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта

                                         моточасы, километры пробега и т.п.

Техническое состояние и комплектность _______________________________________
                                                                                                     наименование изделия

соответствует ______________________________________________________________
                                        наименование или номер нормативно-технической документации

Заключение _______________________________________________________________
                                                   наименование изделия и состав комплектности

В капитальный ремонт принят ________________________________________________
                                                                                  дата приемки

Не принят
                                            указать отклонения от нормативно-технической

документации и (или) другие причины отказа от приемки в ремонт

Представитель заказчика ____________________________________________________
                                                                                               подпись

Представитель ремонтного предприятия _______________________________________
                                                                                                                подпись

М. П. ремонтного предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
(рекомендуемое)

АКТ

на выдачу из капитального ремонта  _______________________________

наименование изделия

N_______                                                                      "___"_____________19___г.


              наименование предприятия (заказчика), должность и фамилия

_____________________________________, действующим на основании доверенности

N______________"___"___________19________ г., с одной стороны, и представителем,

наименование ремонтного предприятия (исполнителя), должность и фамилия

с другой, о том, что произведена выдача из капитального ремонта


                                              наименование и номер изделия

паспорт N ________________________________________________________________
                                                             при наличии паспорта

формуляр N_______________________________________________________________
                                                          при наличии формуляра

Техническое состояние и комплектность _______________________________________
                                                                                                наименование изделия

соответствует______________________________________________________________
                      наименование и (или) номер нормативно-технической документации

Заключение _______________________________________________________________
                                                        наименование изделия

Принято годным к эксплуатации и выдано из капитального ремонта

                                                наименование изделия

Принял представитель заказчика ____________________________________________
                                                                                                    подпись

______________________________________________Сдал представитель ремонтного

наименование изделия

предприятия_____________________________
                                          подпись

М. П. ремонтного предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

|  | Код |  | Типовая междуведомственная форма N ЭСМ-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждена приказом ЦСУ СССР от 31.12.76 N 1044 |
|  |  | Код по ОКУД | 0310004 4 |
| предприятие, организация |  |  |  |
| адрес, |  |  |  |
| телефон |  |  |  |

| РАПОРТ-НАРЯД N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О РАБОТЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ (МЕХАНИЗМА) | Колонна, участок |  |  |
| за период с ___________ по _______________ 19 ______ г. |  |  |
|  | Марка машины |  |
| Машина __________________________________________________________ |  |  |
| наименование, мощность, емкость | Инвентарный номер |  |
| Заказчик _________________________________________________________ | Код заказчика |  |
| наименование, адрес, телефон |  |  |  |
|  | Код объекта и этапа работы |  |  |
| Объект __________________________________________________________ |
| наименование, адрес |

|  | Отработано сдельно по числам месяца | Профессия |  |  |  | Вид оплаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фами- лия, и., о. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Наи- мено- вание | Код | Табель- ный номер | Раз- ряд | Часо- вая тариф- ная ставка | сдельно | Время по норме | Сумма по тарифу |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | Сум- ма | дни | часы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |

Расчетный коэффициент_________________________

Расчет произвел _______________________________                        "_____"_________________ 19 ___ г.

техник-нормировщик

|  | Описание работ и условий |  | Задано | Выполнено | Простои |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производства |  |  | на единицу | на весь объем |  |  |  |  |  |  |
| Параг- раф единых норм и рас- ценок | Наиме- нование | Код | Еди- ница изме- рения | коли- чество | норма вре- мени в чел-ч | цена | норма вре- мени в чел-ч | стои- мость работ, руб., коп. | коли- чество | норма вре- мени в чел·ч | стои- мость работ, руб., коп. | дата | ход | часы |

|  | Общая сумма по наряду | Корреспондирующий счет | Итого по наряду |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Движение топлива (горячего) л, кг |  |  |  |  |  | Время, ч | Сумма | Процент |
|  |  | Выдано |  |  | __руб.__коп. |  |  |  |  |  |  | выполнения |
| Дата | Нали- чие | бен- зина | дизель- ного |  | Остаток при | Под- пись |  |  |  |  |  |  |  | нормы |
|  | при выезде |  | топлива |  | возвра- щении |  | Задание выдал прораб | по норме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | УМ (стройучастка) "___"____________19___ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оценка качества | фактически |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выполненных работ ____________________________ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполненные работы принял __________________ | Задание принял машинист |
|  |  |  |  |  |  |  |  | штамп и подпись заказчика |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работу сдал машинист |  |  | "___"________________ 19__г. |
|  |  |  |  |  |  |  | КОДЫ ПРОСТОЕВ |
|  |  |  |  |  |  |  | По вине владельца машины | По вине заказчика | Техник-нормировщик |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 07 Отсутствие материалов и конструкций | Прораб УМ |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 Неисправность машины | 08 Отсутствие фронта работ | (стройучастка) |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 Техническое обслуживание | 09 Необеспеченность подъездных путей | Начальник участка УМ |
|  |  |  |  |  |  |  | 03 Внеплановый ремонт | 10 Отсутствие силовой энергии и освещения | (стройучастка) |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 Отсутствие горюче-смазочных материалов | 11 Недостаток транспортных средств |  |  |
| Рас- ход | факти- чески |  |  |  | Х | Х | 05 Перебазирование и переоборудование машины |  |  |  |
|  | по норме |  |  |  | Х | Х | 06 Отсутствие машиниста |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 Прочие простои |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

|  | Код |  | Типовая междуведомственная форма N ЭСМ-2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждена приказом ЦСУ СССР от 31.12.76 N 1044 |
|  |  | Код по ОКУД | 0310002 1 |
| предприятие, организация |  |  |  |
| адрес, |  |  |  |
| телефон |  |  |  |

| ПУТЕВОЙ ЛИСТ N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ____________________ | Колонна, участок |  |  |
| наименование |  |  |
|  | Марка машины |  |
| за период с ___________ по _______________ 19 ______ г. |  |  |
|  | Инвентарный номер |  |
|  | Табельный номер и разряд |  |  |
|  | машиниста |  |  |
| Номерной знак __________________________________ | Код заказчика |  |
| Машинист _________________________________________ Стажер ____________ Заказчик ________________________________ |
| фамилия, и., о. фамилия, и., о. наименование, адрес, телефон |

| Заполняется владельцем машины | Движение топлива (горючего) л, кг |
| --- | --- |
| Числа меся- ца | Наиме- нование и адрес объекта | Подпись диспет- чера | Выезд из гаража | Машина технически исправна. Выезд разрешаю | Возвращение в гараж | Машину сдал маши- нист. | Нали- чие при вы- езде | Выдано | Остаток при возвра- щении | Подпись |
|  |  |  |  |  | под- писи | меха- ника |  |  |  |  | бензина | дизель- ного топлива |  |  |  |
|  |  |  | Вре- мя | Пока- зания спидо- метра |  | маши- ниста | Вре- мя | Показа- ния спидо- метра | Принял механик |  |  |  |  |  |  |
| Ответственное лицо за безопасное перемещение груза | Такелажники (стропальщики) |  |  |  |  |  |  |  |
| у владельца машины | у заказчика | фамилия, и., о. |  |  | номер удостове- рения | Рас- ход | фак- ти- чески |  |  |  | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | по |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нор- ме |  |  |  | Х | Х |

| Заполняется заказчиком | Заполняется владельцем машины |
| --- | --- |
| Числа месяца | Начало работы | Объект |  |  |  |  | Простои |  | Для расчета заработной платы |
|  | Окон- чание работы | Наиме- нование и адрес | код | Этап работы | Код вида работы | Отра- ботано часов | Стои- мость работы, руб., коп. | код | часы | Подпись и штамп заказ- чика |  | пробег | стоянка на линии, час. | прочие |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ночные чысы | часы | км |  | код вида оплаты | часы |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |

| Машинист | Техник-нормировщик |  |
| --- | --- | --- |
|  | КОДЫ ПРОСТОЕВ |  |
|  | Претензии к работе машиниста | По вине владельца машины | По вине заказчика |  |  |
| Стоимость |  |  | 07 Отсутствие материалов и конструкций | Прораб УМ |  |
| одного | фамилия, и., о. | 01 Неисправность машины | 08 Отсутствие фронта работ | (стройучастка) |  |
| руб., коп. |  | 02 Техническое обслуживание | 09 Необеспеченность подъездных путей |  |  |
| машино-часа |  | 03 Внеплановый ремонт | 10 Отсутствие силовой энергии и освещения |  |  |
|  |  | 04 Отсутствие горюче-смазочных материалов | 11 Недостаток транспортных средств | Начальник участка УМ (стройучастка) |  |
|  |  | 05 Перебазирование и переоборудование машины | 12 Прочие простои |  |  |
|  |  | 06 Отсутствие машиниста |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
(обязательное по ГОСТ 25646-83)

| наименование предприятия и его ведомственная подчиненность |  | должность, фамилия, инициалы ответственного за ведение журнала |
| --- | --- | --- |

ЖУРНАЛ

УЧЕТА РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИН за _____месяц 19__г.

| Дата прове- дения работ | Наиме- нование и марка (индекс) машины | Завод- ской номер маши- ны | Факти- ческая наработка машины с начала эксплуа- | Наиме- нование неисправ- ности сборочной единицы | Режим работы и условия исполь- зования | Причина появ- ления неис- прав- ности и | Факти- ческая трудо- емкость работ, чел-ч | Фактическая продолжитель- ность пребывания машин в ремонте и его ожидании, дни | Стои- мость работ, руб. | Фами- лия, ини- циалы и под- пись | Фами- лия, ини- циалы и под- пись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тации или после капиталь- ного ремонта на день устранения неисправ- ностей, ч | или детали и характер прояв- ления неисправ- ности |  | принятые меры по ее устра- нению, перечень заме- ненных сборочных единиц и деталей |  | всего | в том числе продолжи- тельность устранения неисправ- ностей |  | лица, устра- няв- шего неис- прав- ности | лица, приняв- шего машину после устра- нения неис- прав- ностей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
(рекомендуемое)

Утверждаю Начальник (главный инженер)

наименование предприятия, фамилия, и., о. "__"_____________________ 19 __ г.

АКТ
О ЗАКРЕПЛЕНИИ МАШИНЫ ЗА МАШИНИСТОМ (ВОДИТЕЛЕМ)

Мы, нижеподписавшиеся, начальник (главный инженер) ____________________

________________________________________________________________ и механик

наименование предприятия, фамилия, и., о.

данного предприятия, с одной стороны, машинист (водитель) _____________________

_____________________________________ , с другой стороны, составили настоящий

фамилия, и., о.

акт в том, что первые сдали, а второй принял в эксплуатацию _____________________
         

                                      наименование машины

Марка ______________________________ инвентарный N _______________________

шасси N_________________________ двигатель N _____________________________

На момент сдачи_________________________________________ отработала

(имеет пробег) машино-часов (км) с начала эксплуатации________________________

_________________________________________и находится в следующем состоянии:

Принявший в эксплуатацию машину машинист (водитель)_______________________

фамилия, и., о.

обязан хранить вверенную ему государственную собственность, строго соблюдать правила технической эксплуатации и техники безопасности.

Сдал

Принял

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
(рекомендуемое)

СПРАВКА О ЗАКРЕПЛЕНИИ МАШИНЫ

Наружная сторона

|  | ____________________________________ (наименование предприятия) Справка о закреплении машины N __________________ |
| --- | --- |
| Внутренняя сторона |
| Выдана Водителю Удостоверение на право вождения N____ от ___________19 __г. в том, что за ним закреплена __________ _______________________ марки наименование машины N_________________ N ______________ заводской инвентарный ___________________________________ наименование машины и марка N _________________ N _____________ заводской инвентарный | За совершение аварии (по вине водителя) и оставление машины без присмотра водитель привлекается к судебной ответственности Водитель __________________________ подпись Начальник _________________________ подпись ___________________________________ наименование организации Подпись "__" _____________________ 19__ г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
(рекомендуемое)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наружная сторона

|  | (наименование предприятия) Удостоверение на право управления машиной N _____________ |
| --- | --- |
| Внутренняя сторона |
| Выдано _____________________________ Водителю __________________________ в том, что он обучался на курсах ____________________________________ наименование и ему присвоено право управления и обслуживания | Основание: протокол квалификационной комиссии N _________________________ от ________________________19 ____ г. Начальник __________________________ подразделения, предприятия Подпись |