ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана для пользования в составе ППР по монтажу одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. Предусматривается применение метода монтажа отдельными элементами из готовых конструкций в виде колонн, балок, ферм, плит покрытий и стеновых панелей. Здания состоят из несущего каркаса, наружных стен и покрытия из сэндвич панелей (рис 1). Стены выполняют только ограждающую функцию. Одноэтажные здания с металлическим каркасом возводят с одним или несколькими пролетами (18, 24, 30 и 36 м) и с шагом колонн 6 или 12 метров.

Рис.1. Схема одноэтажного здания со стальным каркасом

1 - колонна; 2 - ферма; 3 - сэндвич панель покрытия; 4 - подкрановая балка; 5 - фонарное устройство; 6 - стеновые сэндвич панели

На базе ТТК разрабатываются Рабочие технологические карты, входящие в состав Проекта производства работ. ТТК разрабатываются на выполнение отдельных видов строительно-монтажных и специальных строительных процессов, продукцией которых являются законченные конструктивные элементы здания или сооружения, а также на производство отдельных видов работ. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

Для разработки технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП);

- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия (ТУ) на монтаж конструкций;

- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, ГЭСН-2001);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых процессов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже промышленных зданий, входят:

1. Подготовительные работы:

- оформление разрешительной, исполнительной и технической документации;

- организация рабочей зоны строительной площадки;

- транспортировка и складирование оборудования материалов и конструкций.

2. Основные работы:

- строповка и расстроповка конструкций;

- подъем, наводка и установка основных видов конструкций на опоры;

- выверка и временное закрепление конструкций;

- постоянное закрепление конструкций.

3. Заключительные работы:

- уборка и восстановление обустройства территории.

Рассматриваемое в технологической карте сооружение представляет собой протяженное трехпролётное здание с шагом колонн 12 м. Каркас здания представляет собой совокупность несущих конструкций, связанных в геометрически неизменяемую пространственную схему, как то колонны, ригели, подкрановые балки, панели покрытия и пр.

Каркас здания состоит из поперечных рам, образованных защемленными в фундаментах колоннами и шарнирно опирающимися на них стропильными фермами. В продольном направлении жесткость здания обеспечена вертикальными связями между колоннами, жестким диском покрытия.

В пролете в осях Б-В монтируется мостовой опорный кран грузоподъемностью 18 т; в пролете в осях В-Г монтируется мостовой опорный кран грузоподъемностью 22 т. Каркас здания - металлические колонны прокатного профиля, металлические фермы, образующие в поперечном направлении раму с шарнирными узлами. В продольном направлении устойчивость здания обеспечивается стальными связями, установленными по каждому продольному ряду колонн.

Расчетные объемы монтажных работ представлены в таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование элемента | Масса 1 элемента, т | Кол-во, шт. | Общая масса, т | Объем, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выемка грунта |  |  |  | 43680 |
| 2 | Обратная засыпка грунта |  |  |  | 30576 |
| 3 | Монтаж фундаментов |  | 54 | 2044,4 | 757,2 |
| 4 | Монтаж колонн средних | 6,5 | 18 | 117,0 |  |
| 5 | Монтаж колонн крайних | 4,9 | 36 | 176,4 |  |
| 6 | Монтаж подкрановых балок | 3,1 | 64 | 198,4 |  |
| 7 | Монтаж ферм | 6,7 | 36 | 241,2 |  |
| 8 | Монтаж плит покрытия | 2,1 | 928 | 1948,8 |  |
| 9 | Монтаж стеновых панелей | 1,7 | 512 | 870,4 |  |
| 10 | Монтаж вертикальных связей | 1,5 | 32 | 48,0 |  |
| 11 | Устройство бетонных полов |  |  | 3548,2 | 1612,8 |
| 12 | Устройство кровли |  |  | 18547,2 м |  |

Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

СНиП II-23-81*. Стальные конструкции;

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные.

ВСН-193-81 Инструкция по разработке ППР по монтажу строительных конструкций.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций зданий служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте.

До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы:

- устройство фундаментов под монтаж колонн;

- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям;

- грунт спланирован в пределах нулевого цикла;

- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта;

- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы крана;

- должна быть организована рабочая зона строительной площадки.

До начала монтажа каркаса здания необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения;

- выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность светильников наружного освещения по 300 Вт;

- выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных дорог, подъездных путей;

- выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных отметок на временных реперах;

- доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов к местам их установки;

- подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для монтажа здания, прошедшие входной контроль;

- нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях конструкций и на уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на поверхности конструкций;

- доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные приспособления, оснастку и инструменты. Места складирования оборудования, материалов и места установки временных зданий и сооружений должны быть указаны на стройгенплане.

- подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ.

Разбивку основных осей здания выполняют с выноса в натуру двух крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси здания. На разбивочном чертеже указывают все расстояния между осями, наносят привязку конструкций. Оси здания на обноску переносят с помощью теодолита. На случай повреждения обноски главные оси закрепляют на местности. Для этого в их створе на расстоянии 5-10 м от будущего здания устанавливают временные, выносные контрольные знаки с осевыми рисками. Для вертикальной разбивки вблизи от строящегося здания устраивают рабочий репер. Отметку такого репера определяют от ближайших реперов государственной нивелирной сети. Чтобы упростить вычисление отметок, отсчеты высот ведут от условной нулевой отметки - уровня пола первого этажа. Зная абсолютную отметку рабочего репера, определяют абсолютную отметку уровня пола первого этажа.

До начала монтажа конструкций надземной части на монтажный горизонт цоколя выносят базовые оси и выполняют детальные разбивочные работы.

Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для монтажа здания.

При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении металлические конструкции необходимо оберегать от механических повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять стропы из мягкого материала.

На центральном складе Подрядчика конструкции хранятся на открытых, спланированных площадках с покрытием из щебня или песка (5...10 см) в штабелях с прокладками в том же положении, в каком они находились при перевозке.

Прокладки между конструкциями укладываются одна над другой строго по вертикали. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное, со сторонами не менее 25 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышележащие конструкции не опирались на выступающие части нижележащих конструкций.

Зоны складирования разделяют сквозными проходами шириной не менее 1,0 м через каждые два штабеля в продольном направлении и через 25,0 м в поперечном. Для прохода к торцам изделий между штабелями устраивают разрывы, равные 0,7 м. Между отдельными штабелями оставляют зазор шириной не менее 0,2 м, чтобы избежать повреждений элементов при погрузочно-разгрузочных операциях. Монтажные петли конструкций должны быть обращены вверх, а монтажные маркировки - в сторону прохода.

Пакеты стеновых и кровельных панелей должны храниться уложенными в один или несколько ярусов, суммарная высота которых должна быть не более 2,4 м. Нижний пакет панелей должен быть уложен на деревянные подкладки толщиной не менее 10 см, и расположенные с шагом не более 1 метра. Необходимо обеспечить небольшой уклон пакетов панелей при складировании, для самотека конденсата. При хранении панелей, упакованных в ящики, высота ярусов не ограничивается. На рисунке 2 приведена схема складирования пакетов панелей.

Рис. 2. Схема складирования пакетов стеновых и кровельных панелей

Во время промежуточного хранения на открытом воздухе панели необходимо защищать от воздействия солнца, атмосферных осадков и пыли пологом, обеспечивающим эффективное проветривание хранящихся панелей.

Разгрузку панелей производить с помощью специальных приспособлений, исключающих воздействие грузовых строп на боковые кромки панелей в соответствии с рисунком 3. При разгрузке панелей длиной более 6 метров применяется траверса согласно рисункам 4 и 5. Допускается разгружать только по одному пакету панелей.

Рис.3. Схема строповки пакетов панелей длиной до 6 м

Рис.4. Схема строповки пакетов панелей длиной 6-8 м

Рис.5. Схема строповки пакетов панелей длиной 8-12 м.

При монтаже одноэтажных промышленных зданий с широкогабаритным пролетом штабеля или отдельные сборные конструкции располагают внутри пролета здания, раскладывая конструкции по периметру этого здания параллельно оси проходки крана, оставляя свободный проезд для крана и транспортных средств, доставляющих конструкции.

До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить состояние конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости выравнивают их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо окрасить все металлоконструкции согласно технологической карте на окраску металлических поверхностей.

Целесообразность монтажа конструкций здания тем или иным краном устанавливают согласно технологической схеме монтажа с учетом обеспечения подъема максимально возможного количества монтируемых конструкций с одной стоянки при минимальном количестве перестановок крана.

При выборе крана вначале определяют путь движения по строительной площадке и места его стоянок.

Монтируемые конструкции характеризуются монтажной массой, монтажной высотой и требуемым вылетом стрелы. Выбор монтажного крана произведен путем нахождения трех основных характеристик: требуемой высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности (монтажная масса) и вылета стрелы см. рисунок 6.

Рис.6. Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС 45717

При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для монтажа последующих конструкций.

До начала монтажа стеновых панелей необходимо провести окончательную нивелировку с простановкой низа панелей на всех колоннах. Затем произвести простановку отметок верха и низа панелей по оконным, воротным ригелям и верха панелей под кровлей. В целях избежания ошибок при монтаже панелей постановку отметок следует производить с учетом монтажного размера панели, зазора между панелями и с учетом замка панели. До начала монтажа стеновых панелей требуется установить строительные леса или механизированные площадки для подъема монтажников к месту крепления панелей.

Монтаж металлических конструкций необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87,ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, рабочего проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком. Во время производства работ на границах опасной зоны установить предупредительные знаки.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из следующих процессов и операций:

- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах;

- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах;

- подготовка мест опирания подкрановых балок;

- установка, выверка и закрепление готовых подкрановых балок на опорных поверхностях колонн;

- подготовка опорных поверхностей для установки ферм покрытия;

- монтаж ферм покрытия и образование рамных конструкций;

- разметка мест установки кровельных сэндвич панелей;

- установка, выверка и закрепление кровельных сэндвич панелей.

- разметка мест установки стеновых сэндвич панелей;

- монтаж стеновых сэндвич панелей.

Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо в уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны захватывают стропами или полуавтоматическими захватными приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну устанавливает звено из 4 рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не требуется.

Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от повреждения колпачками из газовых труб.

Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной колонны подкрановую балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть быстро закреплена к смонтированным конструкциям и затем освобождена от строп, чтобы не простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть установлены и закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции выполняют сварными и болтовыми соединениями. Сварные соединения металлоконструкций выполняются электродами типа Э42.

Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на уровень низа колонны (смотри рис.7).

Таблица 2

| Наименование операций, подлежащих контролю | Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение | Способы контроля | Время проведения контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж колонн | Смещение осей колонн относительно разбивочных осей ±5 мм. Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении - 10 мм. Кривизна колонн - 0,0013 расстояния между точками закрепления. | теодолит, рулетка, нивелир | Во время монтажа | Прораб |
| Отметки опорных узлов | Отклонение верха опорного узла от проектного - 20 мм. | уровень, нивелир | " | " |
| Монтаж ферм | Смещение осей ферм относительно разбивочных осей колонн - 5 мм. Отклонение от совмещения оси фермы с рисками на колонне - 8мм. | теодолит, рулетка, нивелир | " | " |
| Монтаж панелей стен | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей - 12 мм. Разность отметок верха панелей при установке по маякам - 10 мм Отклонение от совмещения оси нижнего пояса панели с рисками разбивочных осей - 10 мм | теодолит, рулетка, нивелир уровень, отвес | " | " |

На объекте строительства вести Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал работ по монтажу строительных конструкций, Журнал геодезических работ, Журнал сварочных работ, Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кран автомобильный, 25,0 т | КС-45717 | шт. | 1 |
| 2. | Строп стальной | 4,0 т | шт. | 2 |
| 3. | Оттяжки из пенькового каната | 15...20 мм | шт. | 2 |
| 4. | Траверса | 5,0 т | шт. | 2 |
| 5. | Капроновый строп 5мм | ГОСТ 10293 | шт. | 1 |
| 6. | Строп текстильный г/п 1тн | ISO 4878 | шт. | 2 |
| 7. | Зажимы пластинчатые | б\м | шт. | 2 |
| 8. | Нивелир | НИ-3 | шт. | 2 |
| 9. | Теодолит | 3Т2КП2 | шт. | 2 |
| 10. | Рулетка измерительная металлическая | ГОСТ 7502-98 | шт. | 4 |
| 11. | Уровень строительный УС2-II | ГОСТ 9416-83 | шт. | 2 |
| 12. | Отвес стальной строительный | ГОСТ 7948-80 | шт. | 2 |
| 13. | Домкрат реечный | ДР-5 | шт. | 2 |
| 14. | Автогидроподъемник | ВС 222-1 | шт. | 1 |
| 15. | Леса строительные | ГОСТ 27321-87 | шт. | 1 |
| 16. | Дрель электрическая, реверсная с регулировкой скорости оборотов | ХРD-505 | шт. | 2 |
| 17. | Дрель электрическая, со сменными насадками | XPD-502D | шт. | 2 |
| 18. | Электролобзик | б\м | шт. | 2 |
| 19. | Гайковерт электрический | ГК-Э2 | шт. | 1 |
| 20. | Шаблоны разные | б\м | шт. | 150 |
| 21. | Инвентарная винтовая стяжка | б\м | шт. | 2 |
| 22. | Лом стальной монтажный | б\м | шт. | 2 |
| 23. | Рейка нивелировочная 3 м | TS 50/2 | шт. | 4 |
| 24. | Ножницы по металлу, ручные | б\м | шт. | 1 |
| 25. | Сварочный выпрямитель | ВД-306 | шт. | 1 |
| 26. | Кабель сварочный | КГ 1х25 | м | 150 |
| 27. | Переноски для электроинструмента | L - 50 м,U - 220 В | шт. | 5 |
| 28. | Жилеты оранжевые | б\м | шт. | 5 |
| 29. | Каски строительные масляные и эмалевые | б\м | шт. | 5 |
| 30. | Клещевое грузозахватное приспособление | 1МВ11-1,0 | шт. | 2 |
| 31. | Захват - струбцина | 3МВ11-3,2 | шт. | 2 |
| 32. | Набор ключей | б\м | шт. | 2 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Процессы производственные.

ГОСТ 12.2.012-75 Приспособления по обеспечению безопасного производства работ.

ГОСТ 12.1.004-85 Пожарная безопасность.

Строительство. Электробезопасность.

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ. Монтажные работы следует вести только при наличии проекта производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается. В проектах производства работ следует предусматривать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами страны и условиями труда. Порядок выполнения монтажа конструкций, определенный проектом производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих.

Монтаж конструкций должны проводить монтажники, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа металлических конструкций. Работы по монтажу металлических конструкций разрешается производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации. Монтажникам, выполняющим работы на высоте, требуется выполнять работы при страховке монтажными поясами, прикрепленным к местам, указанным производителем работ. Монтажный пояс должен быть испытан и иметь бирку.

Перед допуском к работе по монтажу металлоконструкций руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.

Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

Постоянно в процессе работы необходимо обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады. Организовать работы следует в строгом соответствии с проектом производства работ;

Нельзя допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви; Бригадир (мастер) должен следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов, не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Нельзя допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, необходимо удалять их с территории строительной площадки.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

Применять электрические машины (электрифицированный инструмент) следует с соблюдением требований ГОСТ 12.2.013.0-91 и ОСТ 36-108-83;

применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте;

перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.

К работе с ручными электрическими машинами (электрифицированным инструментом) допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие квалификационную группу по технике безопасности.

Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;

- исправность приборов и устройств безопасности на кране (конечных выключателей, указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы, сигнального прибора, аварийного рубильника, ограничителя грузоподъемности и др.);

- стрелу и ее подвеску;

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков).

- на холостом ходу все механизмы крана, электрооборудование, звуковой сигнал концевые выключатели, приборы безопасности и блокирующие устройства, тормоза и противоугонные средства. При обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими силами крановщик обязан доложить механику или мастеру. Работать на неисправном кране запрещается.

При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать следующие правила:

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны ,

где  - граница опасной зоны;

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- запрещается оставлять грузы лежащими в неустойчивом положении;

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;

- не бросать резко опускаемый груз.

Из-за значительной площади монтируемых панелей и сильного ветра могут возникнуть трудности с проведением работ. При работе на высоте более 20 м следует обеспечить измерение ветра в наивысшем месте проведения монтажных работ. Когда скорость ветра превысит 8 м/с, следует остановить работы с подвешенными конструкциями и работы, связанные с личной безопасностью. Если ветер сильнее, чем 10,7 м/с необходимо остановить все работы на высоте. Перед окончанием рабочей смены необходимо, с учётом преобладающего ветра, прикрепить смонтированные панели всеми винтами, а не смонтированные панели на кровле допускается оставлять только связанными в пакеты и закреплёнными к несущим конструкциям.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 9*, Строительные металлические конструкции).

Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство монтажных работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Обоснование шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на единицу измерения | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч | чел.-ч | маш.-ч |
| 1. | 09-01-001-2 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий, трехпролетных, пролетом до 24 м высотой до 20 м с мостовым краном до 25 т. | 1 т | 800,0 | 21,2 | 2,99 | 16960 | 2392 |
|  |  | ИТОГО: | 1 т | 800,0 |  |  | 16960 | 2392 |

7. Технико-экономические показатели по зданию 18500 м (монтаж металлических конструкций)

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч 16960

Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч 2392

Продолжительность выполнения работ, смена 101

Выработка на одного рабочего в смену, т. 1,32 т.

________________________________________

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Величкин В.З. - д.т.н., профессор кафедры
"Технология, организация и экономика строительства"
Инженерно-строительного факультета
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
Санкт-Петербург, 2011