ВСН 170-80
--------------------- 
Главмосстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция 
по монтажу 16-этажных крупнопанельных жилых домов 
из унифицированных изделий единого каталога серии П44/16, возводимых ДСК-1

Дата введения 1981-03-01

ВНЕСЕНА НИИМосстроем

УТВЕРЖДЕНА Техническим управлением Главмосстроя 29 декабря 1980 г.

"Инструкция" разработана лабораториями сборного домостроения (разделы 1-4, 6, 7, 9, 11 и 12 - инж. Ю.Н.Домашенко, раздел 10 - канд. техн. наук Ю.Б.Волковым, зав. лабораторией канд. техн. наук Ф.С.Белавиным) и герметизационных и огнезащитных работ (раздел 8 - инж. А.И.Щипановым, Ю.А.Зонтовым и З.В.Жуковой) НИИМосстроя, отделами внедрения прогрессивной технологии, передовых методов труда и средств малой механизации при производстве строительно-монтажных работ (раздел 5 - инж. В.Д.Фельдманом и И.Г.Карцевой) и проектно-технологическим и средств малой механизации (инж. А.Н.Абрамовичем) треста Мосоргстрой совместно с Домостроительным комбинатом N 1 (инж. М.В.Храпуновичем) и СПКТБ "Кассетдеталь" (инж. П.И.Эпштейном) Главмосстроя.

"Инструкция" составлена в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиПов (III-2-75*; III-9-74; III-15-76**; III-16-80**; III-20-74; II-28-73***; III-4-80 и др.), строительных норм (СН-393-78; СН-78-79 и др.), проектов типовых жилых секций П-44-1/16  и П44-4/16 и рабочих чертежей альбомов деталей узлов ПДС 1, НДС 1, КДС 1 (выпуска 1981 г.), разработанных Московским научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП), и действующих Ведомственных строительных норм и инструкций (см. приложение 1).

__________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.01.03-84, здесь и далее по тексту;

** На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.03.01-87, здесь и далее по тексту;

*** На территории Российской Федерации действуют СНиП 2.03.11-85, здесь и далее по тексту;

На территории Российской Федерации действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, здесь и далее по тексту.  - Примечание изготовителя базы данных.

При разработке "Инструкции" учтены замечания МГОКД, МНИИТЭПа, ДСК N 1, треста Мосоргстрой, СПКТБ "Кассетдеталь", Горкома профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов и Технического управления Главмосстроя.

Техническое управление и НИИМосстрой Главмосстроя просят направлять замечания и предложения по адресу: 117192, Москва, 1-я Раменка, 40, НИИМосстрой.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. "Инструкция" составлена в соответствии и в развитие СНиПа и распространяется на строительство 16-этажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога серии П44/16, возводимых Домостроительным комбинатом N 1 Московского государственного объединения крупнопанельного домостроения (МГОКД) Главмосстроя.

1.2. Монтаж сборных конструкций крупнопанельных жилых домов этой серии производится по рабочим чертежам к типовым проектам жилых секций типа П44-1/16 и П44-4/16 (выпуска 1980 г.) и альбомам деталей узлов ПДС 1, НДС 1 и КДС 1 (выпуска 1981 г.), разработанным Московским научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП), а также по проектам производства работ и технологическим картам.

1.3. При строительстве жилых домов серии П44/16 необходимо руководствоваться настоящей "Инструкцией", действующими СНиПами, нормативными материалами и инструкциями (приложение 1).

Схемы рекомендуемой последовательности монтажа и временного крепления сборных элементов конструкций подземной и надземной частей жилых домов этой серии приведены в приложениях 4-12.

1.4. При строительстве жилых домов серии П44/16 в других климатических районах и поясах дополнительно к положениям этой "Инструкции" следует учитывать специфические требования по производству работ в этих районах, которые должны быть оговорены в проектах привязки и отражены в проектах производства работ.

2. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОВ

2.1. Жилые дома серии П44/16 - крупнопанельные многосекционные 16-этажные, из плоских однослойных и многослойных, бетонных и железобетонных панелей.

Проекты жилых секций домов этой серии разработаны мастерской N 1 МНИИТЭПа на основе каталога унифицированных индустриальных изделий и предназначены для массового строительства в г.Москве, осуществляемого Домостроительным комбинатом N 1 Главмосстроя.

2.2. С целью расширения градостроительных возможностей жилые дома этой серии запроектированы прямолинейной и усложненной конфигурации на основе четырехквартирных широтных прямых секций типа П44-1/16 и угловых секций типа П44-4/16.

Все типы секций образованы из ограниченного числа повторяющихся компоновочных элементов.

Проекты типовых секций откорректированы с учетом опыта строительства в 1979-1980 гг. и предусматривают совершенствование деталей, узлов и конструкций, в том числе лестнично-лифтового узла, балконов и крыши, а также повышение уровня их заводской готовности.

2.3. Широтные прямые секции типа П44-1/16 включают рядовую и две торцевых (правую и левую) секции, отличающиеся между собой наличием или отсутствием в первом этаже электрощитовой или сквозного прохода. Прямые секции имеют в типовом этаже однокомнатную, две двухкомнатные и трехкомнатную квартиры (рис.1).

Рис.1

Планы типовых этажей прямых рядовой и торцевой секций типа П44-1/16 (цифры в скобках даны для 9-16 этажей)

Угловые секции типа П44-4/16 включают четыре типа секций (типы 2, 3, 4 и 5) с вариантами окончаний, предназначаемых для формирования домов усложненной конфигурации с учетом необходимой ориентации. Угловые секции позволяют осуществлять блокировку как между собой, так и прямыми секциями типа П44-1/16. Все угловые секции с первым жилым этажом включают две однокомнатных и две трехкомнатных квартиры (рис.2). Все квартиры с изолированными комнатами, имеют балконы или лоджии (кроме 1 этажа) и предназначены для посемейного заселения.

Рис.2

Планы типовых этажей угловой жилой секции типа П44-4/16 (цифры в скобках даны для 9-16 этажей)

Основные объемно-планировочные показатели рядовой, торцевой и угловой секций приведены в табл.1.

Таблица 1

Основные объемно-планировочные показатели секций жилых домов серии П44/16

| Наименование показателей | Един. измерения | Секции |
| --- | --- | --- |
|  |  | рядовая тип 1-1 | торцевая тип 1-2 | угловая тип 2-1 |
| Площадь застройки | м | 344 | 345,8 | 364,2 |
| Жилая площадь квартир | " | 2048 | 2017,6 | 2041,6 |
| Общая (полезная) площадь квартир | " | 3519,2 | 3488,8 | 3529,6 |
| Средняя общая (полезная) площадь одной квартиры | " | 55,0 | 54,5 | 55,1 |
| Расчетное количество жителей | чел. | 208 | 208 | 224 |
| Средняя общая (полезная) площадь квартир на 1 жителя | м | 16,9 | 16,7 | 15,8 |
| Площадь летних помещений | " | 216 | 216 | 225 |
| Площадь внеквартирных помещений | " | 832,5 | 830,5 |  |
| Приведенная общая площадь | " | 3584,9 | 3554,2 | 3597,5 |
| Строительный объем жилой части секции | м | 14600 | 14688,3 | 15946 |
| Отношение строительного объема к общей площади | - | 4,14 | 4,21 | 4,51 |
| Общее количество квартир | шт. | 64 | 64 | 64 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| однокомнатных | " | 16 | 16 | 32 |
| двухкомнатных | " | 32 | 32 | - |
| трехкомнатных | " | 16 | 16 | 32 |
| Жилая площадь типового этажа | м | 127,7 (128,3) | 125,8 (126,4) | 127,4 (127,8) |
| Общая (полезная) площадь типового этажа (в скобках - для 9-16 этажей) | " | 219,6 (220,3) | 217,7 (218,4) | 220,2 (221,0) |

2.4. В жилых домах серии П44/16 высота этажей - 2,80 м. Общая высота зданий (от уровня пола первого этажа) - 47,01 м, а с учетом машинных помещений лифтов - 48,76 м (рис.3).

Рис.3

Поперечный разрез жилого дома серии П44/16

В домах предусмотрено современное инженерное, встроенное и кухонное оборудование, лифты и мусоропроводы. В каждой секции по два лифта грузоподъемностью 320 и 500 кг с верхним расположением машинного помещения.

В качестве противопожарных мероприятий для предотвращения задымления путей эвакуации в доме предусмотрены:

- система дымоудаления из поэтажных коридоров;

- возможность создания подпора воздуха в лестничную клетку и шахту лифтов.

Системы дымоудаления и подпора воздуха включаются автоматически по сигналу квартирных тепловых извещателей и от кнопок, установленных в нишах пожарных кранов на каждом этаже.

В качестве дублирующих путей пожарной эвакуации жителей в 2-16-этажах предусмотрены переходы по балконам в смежные секции, а в лоджиях квартир в торцах здания - люки и стремянки в уровне 2-16-го этажей.

Техническое подполье зданий предназначено для внутренних инженерных коммуникаций и предусматривает возможность прокладки транзитных трубопроводов.

2.5. Конструктивная схема домов этой серии - несущие внутренние поперечные стены с шагом 3,0 и 3,6 м. Наружные стеновые панели - навесные. Панели перекрытий опираются на внутренние стены.

2.6. Подземная часть домов запроектирована с применением следующих конструкций:

фундаменты - свайные с монолитными железобетонными ростверками или монолитная железобетонная плита на естественном основании;

наружные стены - железобетонные трехслойные панели толщиной 22 и 28 см, облицованные крупноразмерной глазурованной керамической плиткой;

внутренние стены - бетонные панели толщиной 18 см;

перекрытие - железобетонные плоские панели толщиной 14 см с каналами для электропроводки;

входы в техническое подполье, крыльца и др. - сборные железобетонные элементы.

2.7. Надземная часть жилых домов серии П44/16 решена с применением следующих конструкций:

наружные стены - навесные железобетонные трехслойные панели с утеплителем общей толщиной 28 см. Наружные панели поставляются с окончательной отделкой фасадных поверхностей крупноразмерной глазурованной керамической плиткой с установленными остекленными оконными и дверными балконными блоками и сливами;

внутренние стены - бетонные плоские панели толщиной 14 и 18 см;

перекрытия - железобетонные сплошные плоские панели, размером на комнату, толщиной 14 см, с каналами для электропроводки;

лестницы - из сборных железобетонных маршей с гладкой лицевой поверхностью ступеней и площадок с мозаичными полами;

перегородки - гипсобетонные толщиной 8 см;

шахты лифтов - из объемных железобетонных элементов высотой на этаж, поступающие на стройку с установленными обрамлениями дверных проемов и постоянными дверями в закрытом положении;

санитарные узлы - из полностью отделанных и оборудованных на заводе унифицированных объемных гипсобетонных кабин с железобетонным поддоном;

вентиляционные блоки - гипсобетонные не несущие, высотой на этаж;

электропанели - железобетонные не несущие, высотой на этаж;

лоджии и балконы - железобетонные плиты с опиранием на наружные стены, с экранами ограждений из алюминиевого профиля и гофрированного листа;

крыша - плоская с теплым чердаком и внутренним водостоком. Панели покрытия трехслойные железобетонные с утеплителем, толщиной 20 см, с мастичной безрулонной кровлей, выполняемой на заводе.

Чердак является техническим этажом и в каждой секции служит сборной вентиляционной камерой, объединяющей воздуховоды из кухонь и санузлов квартир с выбросом загрязненного воздуха в атмосферу через общие вытяжные шахты.

2.8. Вертикальные стыки панелей наружных стен выполняются открытого типа с водоотбойной лентой, в лоджиях стыки закрытого типа с герметизацией тиоколовой мастикой АМ-0,5. Кромки панелей наружных стен должны быть покрыты на заводе герметизирующим составом в соответствии с проектом.

Горизонтальные стыки панелей наружных стен приняты открытого типа за исключением балконов и лоджий, где стыки закрытые

2.9. Горизонтальные стыки панелей перекрытий с внутренними несущими стенами приняты платформенного типа с толщиной шва 10 мм снизу панелей и толщиной 20 мм над панелями перекрытий.

2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 (пп.4.19-4.24) настоящей инструкции.

2.11. Монтаж конструкций и заделку стыков между сборными элементами подземной и надземной части жилых домов этой серии необходимо выполнять с применением указанных в проекте соответствующих марок бетона и раствора.

При устройстве подземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки вертикальных стыков панелей наружных и внутренних стен следует применять цементный раствор марки 200.

При возведении надземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки стыков между ними применять цементный раствор для всех этажей марки 150.

2.12. При монтаже жилых домов этой серии необходимо руководствоваться разработанными МНИИТЭПом рабочими чертежами к типовым проектам жилых секций типа П44-1/16 и П44-4/16 (выпуска 1980 г.), альбомами рабочих чертежей деталей узлов (выпуска 1981 г.) по подземной части зданий - альбомы ПДС 1 (часть 1-1, часть П/16), по надземной части - альбомы НДС 1 (часть 1-1, часть П/16), по чердаку и крыше - альбомы КДС 1 (часть 1-1) и др., а также дополнениями к этим альбомам и техническими информациями, выпускаемыми МНИИТЭПом.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Изготовление сборных элементов и монтаж надземной части крупнопанельных жилых домов серии П44/16 осуществляется Домостроительным комбинатом N 1 Главмосстроя.

Работы нулевого цикла, включая монтаж подземной части зданий, выполняются трестами Мосфундаментстрой и другими специализированными организациями Главмосстроя.

3.2. Сборные элементы для подземной части домов изготовляются и комплектно поставляются на строительные площадки Домостроительным комбинатом N 1 и заводами Главмоспромстройматериалов.

3.3. Доставку сборных деталей домов с заводов комбината на строительные площадки следует осуществлять по транспортно-монтажным часовым графикам транспортными средствами Мосстройтранса под оперативным руководством Домостроительного комбината N 1.

3.4. За основу организации строительства 16-этажных крупнопанельных жилых домов этой серии приняты следующие основные положения:

- поточность строительства;

- монтаж сборных элементов подземной и надземной частей домов по часовым графикам с транспортных средств, исключая дополнительную разгрузку и складирование основных изделий на площадке;

- комплектация и централизованная поставка через комплектовочную базу всех материалов и изделий в специальных контейнерах по графикам на каждый объект непосредственно на рабочее место;

- максимальное совмещение работ по монтажу сборных конструкций с внутренними общестроительными и специальными работами, включая монтаж лифтов и отделочные работы.

3.5. Монтаж сборных элементов надземной части домов производится Домостроительным комбинатом N 1 непосредственно с транспортных средств по часовым транспортно-монтажным графикам.

3.6. Пообъектные транспортно-монтажные часовые графики составляются АСУС на основе типовых нормативов, учитывающих прогрессивную технологию возведения зданий и разработанных СПКТБ "Кассетдеталь" в соответствии с типовой технологической последовательностью монтажа конструкций, предусмотренной проектом производства работ.

Комплектуемые материалы и изделия, необходимые в процессе монтажа и в послемонтажный период, а также трубные заготовки и приборы инженерного оборудования должны поставляться по суточным графикам комплектно в контейнерах в соответствии с графиком монтажа основных конструкций здания.

3.7. Сроки выполнения монтажных и других работ по домам данной серии устанавливаются на основании типового решения продолжительности работ по секциям, принятого проектом производства работ, и количества блок-секций в доме.

3.8. Для обеспечения своевременной подготовки фронта и условий для поточного производства работ все работы по возведению жилых домов этих серий разделяются на три основных этапа (кроме подготовительного периода):

- нулевой цикл;

- надземная часть зданий;

- отделочные работы.

На каждом этапе строительства продолжительность выполнения и степень совмещения работ устанавливается проектом производства работ.

Примечание. Кран КБ-504 оборудован грузопассажирским лифтом (подъемником) и двухсторонней радиосвязью.

9.4. Для монтажа сборных элементов конструкций подземной и надземной частей крупнопанельных жилых домов серии П44/16 рекомендуется применять инвентарную монтажную оснастку, грузозахватные приспособления и инвентарь, разработанные трестом Мосоргстрой, СПКТБ "Кассетдеталь" и СКБ "Мосстрой" Главмосстроя, приведенные в табл.10 и 11 настоящего раздела.

Таблица 10

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемой монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений и инвентаря  для возведения подземной части 16-этажных крупнопанельных жилых домов серии П44/16

| N пп. | Наименование и назначение | Организация, разработавшая чертежи | N чертежа | Масса 1 шт., кг | Потребное количество на один монтажный кран, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Грузозахватные приспособления |
| 1. | Универсальное грузозахватное устройство с автоматическим кантователем (грузоподъемностью 8 т) | трест Мосоргстрой | 6118.А | 618 | 1 |
| 2. | Строп универсальный (кольцевой) грузоподъемностью 3,2 т, длиной 4 м | " | 4996М | 6,34 | 2 |
| 3. | Инвентарная петля грузоподъемностью 2 т | " | 5365 | 2,1 | 2 |
| 4. | Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 10 т | " | 4047К | 195 | 1 |
| II. Монтажные приспособления |
| 1. | Штанга с осевым зажимом (начальная) | трест Мосоргстрой | 6265.01 | 4,4 | 18 |
| 2. | Штанга с осевым зажимом, длиной 3000 мм | " | 6265.03 | 13,2 | 24 |
| 3. | Штанга с осевым зажимом, длиной 3600 мм | " | 6265.05 | 15,8 | 46 |
| 4. | Штанга для крепления торцевых панелей, длиной 3690 мм | " | 6265.41 | 13,75 | 4 |
| 5. | Подкос телескопический для монтажа панелей стен длиной 24254150 | " | 4104А | 20,3 | 9 |
| 6. | Монтажная связь для временного крепления панелей внутренних и наружных стен | " | 5502 | 6,6 | 36 |
| 7. | Инвентарная петля для монтажной связи | " | 5671 | 5,1 | 18 |
| 8. | Струбцина для крепления наружных панелей, зев.340-460 мм | " | 4110Д | 6,9 | 16 |
| 9. | Подставка монтажника | " | 3229К | 6,8 | 4 |
| 10. | Шаблон для регулировки размеров штанг | " | 6265.47 | 51,4 | 1 |
| 11. | Рейка навесная с уровнем для проверки вертикальности панелей | СПКТБ "Кассетдеталь" | ОР-7063 | 5,5 | 1 |
| 12. | Контейнер для складирования монтажной оснастки | трест Мосоргстрой | 1818М | 116 | 2 |
| III. Инвентарь и приспособления |
| 1. | Склад-пирамида для складирования панелей | " | 3942Б | 2096 | 3 |
| 2. | Лестница высотой 1,2 м для производства складских операций | " | 501А | 14,5 | 2 |
| 3. | Вышка прожекторная поэтажная | " | 1131А | 250 | 2 |
| 4. | Лестница для подъема на следующий этаж | " | 1644А | 24 | 1 |
| 5. | Ящик-контейнер для раствора (металлический) емкостью 0,28 м | " | 3182 | 54 | 6 |
| 6. | Ящик-контейнер для раствора (деревянный) для работ в зимних условиях вместимостью 0,3 м | " | 6500 | 155 | 6 |
| 7. | Ларь для закладных деталей на 10 отсеков | " | 1164М | 150 | 2 |
| 8. | Ящик для хранения инструмента | " | 1164МА | 125,3 | 2 |
| 9. | Ящик-контейнер для сыпучих материалов (песок и др.) вместимостью 3,1 м | " | 1629 | 593 | 1 |
| 10. | Ларь для хранения вяжущих материалов | СПКТБ "Кассетдеталь" | 551 | 537 | 1 |
| 11. | Переносной сварочный пост | трест Мосоргстрой | 2250 | 532 | 1 |
| 12. | Емкость для жидкостей | СПКТБ "Кассетдеталь" | 791 | 480 | 1 |
|  | - опора для емкости | " | 11538 | 156 | 1 |
| 13. | Контейнер вместимостью 1 м для бетона, песка и др. | СКБ "Мосстрой" | 1045.36 | 307 | 2 |
| 14. | Инвентарное ограждение путей крана | трест Мосоргстрой | 7453A | 1 п.м. - 16,5 | 100 п.м. |

Примечания: 1. Приведенный перечень оснастки, грузозахватных приспособлений и инвентаря при привязке проекта производства работ к конкретному объекту следует корректировать с учетом модернизации существующих и выпуска новых монтажных и других приспособлений.

2. Новые типы приспособлений, не прошедшие производственных испытаний и приемки, не должны допускаться к эксплуатации.

Таблица 11

ПЕРЕЧЕНЬ
монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений, тары и инвентаря для возведения надземной части 16-этажных крупнопанельных жилых домов серии П44/16

| N пп. | Наименование и назначение | Организация, разработавшая чертежи | N чертежа | Масса 1 шт., кг | Потребное количество на монтажную бригаду, обслуживаемую одним башенным краном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Складской инвентарь |
| 1. | Склад-пирамида для складирования панелей | трест Мосоргстрой | 3942Б | 2096 | 4 |
| 2. | Лестница для производства складских операций высотой 1,2 м | " | 501A | 14,5 | 2 |
| 3. | Шкаф для хранения 8 баллонов с ацетиленом | СКБ "Мосстрой" | 2881 | 464 | 1 |
| 4. | Шкаф для хранения 6 баллонов с кислородом | " | 2880 | 424 | 1 |
| II. Тара, контейнеры, лари |
| 5. | Ящик-контейнер для раствора (металлический) вместимостью 0,28 м | трест Мосоргстрой | 3182 | 54 | 6 |
| 6. | Ящик-контейнер для раствора (деревянный) для работы в зимних условиях вместимостью 0,3 м | " | 6500 | 155 | 6 |
| 7. | Ящик-контейнер для хранения инструментов | трест Мосоргстрой | 1164МА | 125 | 2 |
| 8. | Емкость для жидкостей вместимостью 3,3 м с опорой для перемещения | СПКТБ "Кассетдеталь" | 791 | 480 | 2 |
|  |  |  | 11538 | 156 | 2 |
| III. Грузозахватные приспособления |
| 9. | Универсальное грузозахватное устройство с автоматическим кантователем | трест Мосоргстрой | 6118А | 618 | 1 |
| 10. | Запасные изделия из стального каната к универсальному устройству с автоматическим кантователем: |  |  |  |  |
|  | канат полиспаста диаметром 15 мм, длиной 9,25 м | " | 6118.30 |  | по потребности |
|  | строп диаметром 16,5 мм, длиной 6,8 м | " | 6118.42 |  | " |
|  | строп длиной 12 м | " | 6118.52 |  | " |
| 11. | Инвентарная петля грузоподъемностью 3 т | " | 7223 | 4 | 3 |
| 12. | Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 10 т | " | 4047К | 195 | 1 |
| 13. | Строп универсальный (кольцевой) грузоподъемностью 3,2 т, длиной 4 м | СКБ "Мосстрой" | 4996М | 6,3 | 2 |
| 14. | Грузозахватное приспособление для монтажа лестничных маршей (вилочный захват) | СПКТБ "Кассетдеталь" | ОР-5230 (В.3-1) | 37 | 1 |
| 15. | Грузозахватное приспособление для погрузки и разгрузки асбестоцементных труб (труб мусоропровода) | " | OP-5418 | 80 | 1 |
| 16. | Захват для асбестоцементных труб мусоропровода | СКБ "Мосстрой" | 4916 | 11 | 1 |
| IV. Монтажные приспособления |
| 17. | Подкос для монтажа панелей наружных стен | трест Мосоргстрой | 4879 | 11,4 | 46 |
| 18. | Подкос телескопический для монтажа панелей стен длиной 24254150 мм | " | 4104А | 20,3 | 4 |
| 19. | Захват для подкосовых струбцин | СПКТБ "Кассетдеталь" | 11974 | 4,2 | 25 |
| 20. | Монтажная опора для панелей внутренних стен | трест Мосоргстрой | 5766 | 16,6 | 21 |
| 21. | Монтажная связь для временного крепления панелей внутренних стен | " | 5502 | 6,6 | 18 |
| 22. | Стойка для крепления перегородок толщиной 80 мм | " | 1631УД | 15,4 | 12 |
| 23. | Инвентарная петля для монтажной связи | " | 5671 | 5,1 | 10 |
| 24. | Зажим для крепления внутренних стеновых панелей к торцевым наружным стеновым панелям | " | 5670 | 8,4 | 2 |
| 25. | Струбцина для монтажа панелей (зев.180300 мм) | " | 4626А | 4,85 | 2 |
| 26. | Струбцина для монтажа панелей (зев.230350 мм) | " | 4638А | 8,5 | 2 |
| 27. | Подкос для временного крепления наружных стеновых панелей лестнично-лифтового узла | СПКТБ "Кассетдеталь" | 9494 | 13,5 | 4 |
| 28. | Штанга-фиксатор для временного крепления внутренних стеновых панелей (длиной 16401660) | " | 10182 | 16 | 4 |
| 29.* | Приспособление для временного крепления электропанелей ЭБ-12 | "Кассетдеталь" | 10847 | 4,1 | 2 |
| V. Инвентарь для производства работ |
| 30. | Лестница для подъема на следующий этаж высотой 2,85 м | трест Мосоргстрой | 1644А | 24 | 2 |
| 31. | Монтажный столик высотой 1,5 м с откидным ограждением для строительно-монтажных и сварочных работ | СПКТБ "Кассетдеталь" | ОР- 4713МТ | 37,4 | 2 |
| 32. | Столик-стремянка для разделки внутренних стыков высотой 0,72-0,87 м | трест Мосоргстрой | 2577Е | 12,5 | 3 |
| 33. | Передвижной столик с ограждениями для расшивки швов под балконными плитами и лоджиями | " | 2708МС | 29,4 | 2 |
| 34. | Навесная универсальная площадка для обработки фасадов | " | 4266 | 2450 | 1 |
| 35. | Контейнер для подъема и подачи на рабочее место 4 баллонов с газом | СКБ "Мосстрой" | 2569 | 149 | 1 |
| 36.* | Вышка прожекторная поэтажная | СПКТБ "Кассетдеталь" | 11372 | 1510 | 2 |
| 37.* | Переносной сварочный пост | трест Мосоргстрой | 2250 | 532 | 1 |
| VI. Временные ограждения и опалубки |
| 38.* | Временное ограждение лестничных площадок и маршей | СПКТБ "Кассетдеталь" | 11371 | 26 | 4 |
| 39.* | Временное ограждение монтажных зон | СПКТБ "Кассетдеталь" | 7947А | 1 комплект 190 | 2 комплекта |
| 40.* | Инвентарное ограждение путей башенного крана | трест Мосоргстрой | 7453А | 1 п.м. 16,5 кг | 31 стойка (100 п.м) |
| 41.* | Временное ограждение ЛП1260 | СПКТБ "Кассетдеталь" | 10849 | 22 | 4 |
| 42.* | Приспособление для монтажа ограждения лоджий | " | 10848 | 6,5 | 4 |
| 43.* | Дверка временная в ограждении лоджий | " | 11511 | 16 | 1 |
| 44.* | Защитный настил для закрытия проема лифтовой шахты | " | ОР-5664 | 460 | 2 |
| 45.* | Щит для закрытия проема в лестничной площадке | " | 10853 | 9,3 | 4 |
| 46.* | Щит для закрытия проема ЛП 1222-1 | " | 10852 | 12,5 | 2 |
| 47.* | Защитный настил для закрытия проемов блоков дымоудаления КБ-1-1 | СПКТБ "Кассетдеталь" | 10851 | 36 | 4 |
| 48.* | Комплект опалубки для заделки потолочных стыков | " | 11303 | 21 | 6 |
| 49.* | Комплект опалубки для бетонирования вертикальных стыков панелей наружных стен | " | 11302 | 24,5 | 6 |

Примечания: 1. Звездочкой (*) отмечены новые приспособления, которые должны пройти производственные испытания и приемку.

2. Новые типы приспособлений, не прошедшие производственных испытаний и приемки, не должны допускаться к эксплуатации.

10. ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

10.1. Монтаж дома в зимних условиях при среднесуточной температуре ниже +5° и минимальной суточной температуре ниже 0° должен производиться в соответствии с указаниями настоящего раздела.

Температура наружного воздуха в данном климатическом районе, при которой следует прекратить производство работ на открытом воздухе или организовать перерывы для обогревания рабочих, устанавливается Московским городским исполкомом Совета депутатов трудящихся.

10.2. Бетонирование ростверка должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ" и ГОСТ 7473-76.

Монолитные железобетонные ростверки рекомендуется бетонировать методом ускоренного термоса и безобогревным методом с применением химических добавок в бетоне. При всех методах бетонирования рекомендуется изготовлять бетон на портландцементе марки 300 и выше.

10.3. Бетонирование методом ускоренного термоса должно выполняться в соответствии с требованиями "Указания по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных железобетонных конструкций с применением ускоренного термоса" - ВСН 115-75 Главмосстроя.

10.4. При бетонировании безобогревным способом следует выполнять требования "Руководства по производству бетонных работ" (М., Стройиздат, 1975) и ВСН 162-79 Главмосстроя.

10.5. Монолитные и сборно-монолитные железобетонные конструкции цокольного и типовых этажей должны быть возведены в соответствии с требованиями глав СНиП III-16-80 и СНиП III-15-76 и рекомендациями "Руководства по производству бетонных работ" Госстроя СССР (М., Стройиздат, 1975) и "Руководства по электротермообработке бетона" НИИЖБа (М., Стройиздат, 1974), а также с требованиями норматива ВСН 159-81 Главмосстроя.

Необходимо учесть, что согласно ВСН 32-77 Госгражданстроя возведение зданий высотой более 5 этажей при отрицательных температурах допускается только на растворах с противоморозными добавками.

10.6. В зимних условиях монтаж элементов должен выполняться комбинированным или безобогревным способом с применением в растворе и бетоне противоморозных добавок нитрита натрия, нитрата натрия и сигмана согласно требованиям ВСН 159-81 Главмосстроя.

Монтаж каждого последующего этажа может быть разрешен после достижения раствором и бетоном в горизонтальных и вертикальных стыках нижнего этажа прочности, указанной в проекте.

10.7. Если нарастание прочности раствора и бетона в конкретных температурных условиях не обеспечивает принятого темпа монтажа, необходимо применять комбинированный метод.

Комбинированный способ монтажа заключается в применении раствора с указанными добавками в сочетании с электропрогревом или электрообогревом традиционными способами или c помощью греющих кабелей типа КСОП или ВКМС с термостойкой изоляцией, закладываемых в опалубку вертикальных стыков панелей и в горизонтальные стыки без извлечения. При комбинированном способе введение добавок в раствор сохраняет его подвижность на морозе, а работа нагревателей необходима при среднесуточной температуре воздуха ниже -20°...-25 °С для достижения раствором и бетоном требуемой прочности.

10.8. Растворы следует применять марки 150 для всех этажей, при этом повышение марки раствора с противоморозными добавками на ступень необходимо только при среднесуточной температуре ниже -20 °С.

Раствор с противоморозными добавками при укладке в стыки должен иметь температуру не ниже +5° С, для чего ящики для раствора должны быть оборудованы деревянными крышками.

Не допускается укладка раствора в стыки со снегом и наледью на поверхностях бетона. Для предохранения поверхностей бетона от снега и наледи стыки должны быть защищены переносными щитами или рулонными материалами с пригрузом (рубероид, пергамин и т.п.).

В случае образования наледи и снега в стыках, поверхности бетона следует тщательно очищать металлическими щетками или скребками. Запрещается отогревать поверхности бетона паром или горячей водой.

10.9. Нарастание прочности раствора и цементно-песчаной пасты в горизонтальных и вертикальных стыках должны соответствовать данным табл.12.

Таблица 12

| Монтируемый этаж | Требуемая прочность раствора (бетона) в горизонтальных и вертикальных стыках, кгс/см |
| --- | --- |
|  | этажи |
|  | техническое подполье и 1 | 2 и 3 | 4 и 5 | 6 и 7 | 8 и 9 | 10 и 11 |
| 6-7 | 40 |  |  |  |  |  |
| 8-9 | 60 | 40 |  |  |  |  |
| 10-11 | 70 | 60 | 40 |  |  |  |
| 12-13 | 90 | 90 | 60 | 40 |  |  |
| 14-15 | 120 | 90 | 90 | 60 | 40 |  |
| 16 и крыша | 120 | 120 | 90 | 90 | 60 | 40 |

Монтаж выше 5 этажа и каждых последующих двух этажей разрешается авторским надзором в журнале производства работ.

10.10. В соответствии с табл.12 прочность раствора вертикальных и горизонтальных стыков должна контролироваться перед монтажом всех этажей, начиная с 6-го, поэтому количество серий образцов (в серии 3 образца-куба с ребром 7,07 см) должно соответствовать числу определений прочности по вышеупомянутой таблице, т. е. в техническом подполье и на 1 этаже число серий равно 6, на 2 и 3 - 5, на 4 и 5 - 4, на 6 и 7 - 3, на 8 и 9 - 2, на 10 и 11 - 1. Кроме того, для определения прочности раствора в 28-дневном возрасте на каждом этаже, кроме верхних 5, следует 1 серию держать в тех же условиях, что и конструкция, и 1 серию в нормальных условиях. Общее количество серий для определения прочности раствора составит: в техподполье и на 1-м этаже - 8 серий (24 куба*), на 2-3 этажах - 7, на 4-5 этажах - 6, на 6-7 этажах - 5, на 8-9 этажах - 4, на 10-11 этажах - 3, - всего 99 кубов (табл.13).

________________

* Одна серия хранится в нормальных условиях, остальные - в условиях работы конструкции.

Таблица 13

| N п.п. | Группа этажей | Количество контрольных кубов | Всего кубов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на этажах | для определения марочной прочности |  |
| 1. | Техническое подполье и 1 | 18 | 6 | 24 |
| 2. | 2 и 3 | 15 | 6 | 21 |
| 3. | 4 и 5 | 12 | 6 | 18 |
| 4. | 6 и 7 | 9 | 6 | 15 |
| 5. | 8 и 9 | 6 | 6 | 12 |
| 6. | 10 и 11 | 3 | 6 | 9 |
|  | ВСЕГО | 63 | 36 | 99 |

10.11. Сварку малоуглеродистых сталей (ст.3) допускается производить при температуре не ниже -30° С, при температуре ниже -20° С и ветре место сварки и сварщика защищать временным укрытием. Силу тока повышать пропорционально понижению температуры, начиная с -20° С, с тем, чтобы при температуре -30° С сила, тока была повышена на 10%.

10.12. Работы по антикоррозийной защите сварных соединений в зимних условиях производить в соответствии с "Указаниями по восстановлению после сварки противокоррозионной защиты стальных связей панелей комбинированным покрытием" - ВСН 106-75 Главмосстроя, а также в соответствии со СНиП II-28-73* "Защита строительных конструкций от коррозии" и ВСН 141-77 Главмосстроя.

10.13. При безобогревном монтаже здания отпускную прочность бетона панелей внутренних стен, несущих наружных панелей и панелей перекрытий следует принимать для 1-5 этажей - 85% от проектной марки бетона, для остальных - 70%, при этом для 12-16 этажей от марки бетона 200. Завод-изготовитель должен гарантировать приобретение бетоном марочной прочности через 28 суток твердения в условиях монтажа здания. При невозможности создания условий для роста прочности бетона на морозе отпускная прочность бетона должна быть не ниже 85% марки.

Для обеспечения необходимого нарастания прочности бетона изделий и раствора в стыках, а также для производства штукатурных работ по отработке сопряжений между сборными элементами на ранее смонтированном этаже следует организовать временный обогрев с помощью калориферов, воздуходувок и других источников тепла. Штукатурные работы должны производиться только при положительной температуре в помещениях. Для сохранения тепла в помещениях открытые проемы в стенах и перекрытиях должны быть утеплены.

10.14. Отпускная прочность бетона изделий определяется по результатам испытаний не менее трех или двух контрольных кубов размером 15х15х15 см, прошедших тепловую обработку вместе с изделиями; сразу после тепловой обработки кубы распалубливаются и испытываются после 4-часового остывания в условиях, аналогичных условиям выдерживания изделий в цехе. Если после тепловой обработки изделия выдерживаются в цехе (при положительной температуре) более 4 часов, то соответственно отдаляется срок испытания контрольных кубов, но не более чем на 24 часа после окончания тепловой обработки.

Разрешается принимать контрольные кубы меньшего размера, определяя переводной коэффициент к кубам 15х15х15 опытным путем или принимая его по табл.1 ГОСТ 10180-74 "Бетон тяжелый. Методы определения прочности".

Допускается контролировать отпускную прочность изделий неразрушающими методами в соответствии с ГОСТ 10180-74 "Бетон тяжелый. Методы определения прочности", ГОСТ 17624-72 "Бетоны тяжелые и легкие. Ультразвуковой метод определения прочности" и ГОСТ 21217-75 "Бетоны. Контроль и оценка прочности и однородности с применением неразрушающих методов".

10.15. В случае обнаружения на 1-5-м этажах разброса более 15% от средней величины прочности раствора, отобранного из швов, необходимо на 1-5-м этажах обеспечить к началу монтажа 6-10-го и последующих этажей обогрев воздуха с целью достижения раствором необходимой прочности согласно табл.12.

10.16. Для производства внутренних общестроительных и специальных работ на монтируемом корпусе необходимо обеспечить поэтажный пуск постоянной системы отопления: на 1-5-м этажах при монтаже 10-го этажа, на 6-10-м этажах - при монтаже элементов 16-го этажа, чердака и крыши.

Во избежание теплопотерь должны приниматься меры по сохранению тепла в отапливаемой части здания: утеплить входы и установить плотно закрывающиеся двери, изолировать техническое подполье от надземной части здания, утеплить переходы, утеплить перекрытие над обогреваемым верхним этажом (например, цементным фибролитом в один слой) и др.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

11.1. При монтаже многоэтажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога необходимо особое внимание обращать на соблюдение правил техники безопасности. При этом следует руководствоваться:

- главой СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" (ввод в действие с 1 января 1981 г.);

- "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", Госгортехнадзор СССР, 1970;

- "Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов", Госгортехнадзор СССР, 1972;

- требованиями настоящей "Инструкции";

- проектом производства работ;

- инструкциями по технике безопасности по производимым работам;

- картами безопасности труда рабочих-монтажников в период монтажа надземной части крупнопанельных жилых домов из изделий единого каталога, трест Мосоргстрой, 1980.

17. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (Госгортехнадзор СССР, 1972).

18. "Инструкция по безопасной эксплуатации подвесных люлек" (ВСН-46-70, Главмосстрой, 1970).

19. "Инструкция по приготовлению и применению в зимних условиях цементных растворов с добавкой нитрата и нитрита-нитрата "атрия" (ВСН-140-77, Главмосстрой, 1977).

20. "Инструкция по применению в зимнее время при монтаже домов ДСК-1 оптимальных марок раствора с противоморозными добавками" (ВСН-142-77, Главмосстрой, 1977).

21. "Инструкция по применению комплексных добавок в цементных растворах при безобогревном монтаже сборных железобетонных конструкций жилых и общественных зданий" (ВСН-169-81, Главмосстрой, 1981).

22. "Указания по восстановлению после сварки противокоррозионной защиты стальных связей панелей комбинированным покрытием" (BCH-106-75, Главмосстрой, 1975).

23. "Инструкция по проектированию и производству противокоррозионной защиты стальных связей полносборных жилых, общественных и культурно-бытовых зданий с нормальными температурно-влажностными условиями эксплуатации" (ВСН-141-77, Главмосстрой, 1977).

24. "Указания по герметизации стыков при монтаже полносборных зданий" (ВСН-15-75, Главмосстрой, 1976).

25. "Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке лифтов" (ВСН-37-74, Главмосстрой, 1974).

26. "Временные указания по организации операционного контроля качества строительно-монтажных работ в комплексной системе управления качеством на ДСК" (ВСН-138-77, Главмосстрой и ГлавАПУ, 1977).

27. "Карты безопасности труда рабочих-монтажников в период монтажа надземной части крупнопанельных жилых домов из изделий единого каталога" (Мосоргстрой, 1980).

28. "Каталог монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений, тары и инвентаря для строительства надземной части дома серии П44/16" (трест Мосоргстрой, 1982).

Приложение 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ БРИГАД И ЗВЕНЬЕВ МОНТАЖНОГО ПОТОКА, ВОЗВОДЯЩЕГО ДОМА СЕРИИ П44/16

| N п/п | Профессия рабочих | Количество рабочих | Количество рабочих по разрядам | Средний разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | А. Монтажный поток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексная бригада | 49 | - | 4 | 17 | 18 | 10 | - | 3,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - монтажники конструкций | 14 | - | - | 8 | 3 | 3 | - | 3,66 |
|  | - электросварщики | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4,52 |
|  | - бетонщики | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3,03 |
|  | - изолировщики по герметизации стыков и антикоррозионной защите | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3,5 |
|  | - плотники | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3,6 |
|  | - штукатуры | 12 | - | 2 | 2 | 8 | - | - | 3,52 |
|  | - кровельщики по установке оцинкованных изделий и гидроизоляции | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
|  | - машинисты башенного крана | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
|  | - звено столяров (стекольщиков) | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3,5 |
| 2 | Бригада слесарей-сантехников | 10 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,24 |
| 3 | Звено изолировщиков по термоизоляции | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3,04 |
| 4 | Бригада электромонтажников (без автоматики незадымляемости) | 14 12 | - | 3 3 | 5 4 | 5 4 | 1 1 | - | 3,32 3,29 |
|  | Итого по поточному участку с учетом звена по монтажу системы незадымляемости | 82 80 | - | 9 9 | 28 27 | 30 29 | 14 14 | 1 1 | 3,68 3,68 |
|  | Б. Дежурный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Слесари | 3 | - |  | - | - | 3 | - | 5 |
|  | Электромонтеры | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
|  | Транспортные рабочие | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | ИТОГО: | 8 | 2 | - | - | - | 6 | - | 4,14 |
|  | ВСЕГО: | 90 88 | 2 2 | 9 9 | 28 27 | 30 29 | 20 20 | 1 1 | 3,72 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. На дом П44-1/16 бригада электромонтажников дана в числителе при применении электротехнического плинтуса, в знаменателе - винипластовых труб.

2. Звено электромонтажников для выполнения работ по монтажу системы незадымляемости для обслуживания: 4-х потоков - 5 человек; 3-х потоков - 4 человека; 2-х потоков - 2-3 человека.

Приложение 3

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРНЫМ БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ДСК N 1 ГЛАВМОССТРОЯ

ПАНЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Панели должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 17078-71 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Марка бетона и раствора для панелей по морозостойкости должна быть не менее:

50 - для тяжелого бетона;

35 - для раствора наружного отделочного слоя.

Материалы и изделия, применяемые для изготовления панелей, должны удовлетворять требованиям действующих стандартов на эти материалы и обеспечивать получение панелей заданных качеств.

Поставка панелей потребителю производится по достижении бетоном отпускной прочности, величина которой устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75*. При этом отпускная прочность бетона и раствора панелей должна быть не менее 70% проектной марки от прочности на сжатие.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Размеры панелей и проемов должны соответствовать указанным в рабочих чертежах. Отклонения от проектных размеров панелей не должны превышать в мм:

по длине и высоте на участках между гранями панелей в зоне укладки герметиков, а также между монтажными фиксаторами ±4;

по толщине ±5;

по ширине, высоте и положению проемов ±5;

по размерам и положению выступов и вырезов по периметру панелей ±3;

по размерам выступа для упора герметика ±1.

Разность длин диагоналей не должна превышать 10 мм.

Непрямолинейность профиля поверхностей и ребер панелей не должна превышать 3 мм на длине 2 м.

Неплоскостность лицевых поверхностей панелей не должна превышать 8 мм.

Отклонения от проектных размеров положения закладных деталей не должны превышать, в мм:

в плоскости панели 10;

из плоскости панели наружу 3;

из плоскости панели внутрь 2.

При облицовке панелей керамической плиткой следует руководствоваться требованиями СН 389-68.

Наружный отделочный слой бетона или раствора должен быть заведен на боковые поверхности панелей, а также на откосы проемов не менее чем на 50 мм.

Толщина наружного отделочного слоя бетона или раствора должна быть не менее, в мм:

для панелей из тяжелого бетона 10;

для панелей из легкого бетона 15.

Панели должны выпускаться предприятием-изготовителем с установленными оконными и дверными блоками, подоконными плитами или досками и сливами. Оконные и дверные блоки по наружному контуру в местах примыкания к бетону панели должны быть утеплены и герметизированы.

Внешний вид и качество отделки поверхностей панелей должны соответствовать утвержденному эталону панели и удовлетворять следующим требованиям:

на поверхностях панелей не допускаются раковины, открытые воздушные поры местные наплывы бетона и впадины, размеры которых превышают указанные в ГОСТ 17078-71;

трещины в бетоне панелей, за исключением местных поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм в панелях из тяжелого бетона и 0,2 мм в панелях из легкого бетона, не допускаются;

сколы бетона ребер общей длиной более 50 мм на 1 м и глубиной более 5 мм на лицевых поверхностях панелей и по периметру проемов и 10 мм - на нелицевых поверхностях панелей не допускаются;

жировые и ржавые пятна на лицевых поверхностях панелей не допускаются;

открытые поверхности стальных закладных деталей, монтажные петли и выпуски арматуры, предназначенные для сварки и замоноличивания при монтаже, должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.

Толщина защитного слоя бетона до арматуры, включая отдельный из плотного цементно-песчаного раствора или бетона, в миллиметрах должна быть не менее:

для внутреннего железобетонного слоя, а также железобетонных связей из легкого бетона - 15;

для наружного железобетонного слоя - 20.

Монтажные петли должны изготовляться из горячекатанной гладкой арматурной стали класса А-1 по ГОСТ 5781-61, марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71.

Панели должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. На боковой поверхности каждой панели должно быть нанесено несмываемой краской краткое наименование предприятия-изготовителя, марка панели, дата изготовления, штамп ОТК и масса панели.

Панели должны храниться в вертикальном (рабочем) положении рассортированными по типоразмерам и маркам.

Каждая панель должна устанавливаться на деревянные инвентарные прокладки толщиной не менее 30 мм, располагаемые по линии подъемных петель.

При наличии в панелях выступающих деталей и частей толщина прокладок должна превышать размер выступающих деталей и частей не менее чем на 20 мм.

При погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании панелей должны соблюдаться меры, исключающие возможность их повреждения. При хранении и транспортировании панели должны быть защищены от увлажнения.

ПАНЕЛИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Панели должны изготовляться по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, и отвечать требованиям ГОСТ 12504-67* (издание 1974 г.).

______________

На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12504-80. - Примечание изготовителя базы данных.

Отклонения от размеров панелей не должны превышать по, мм:

длине - ±8;

высоте - ±5;

толщине - ±5;

неплоскостности панелей - 10;

смещению осей проемов - 10;

ширине и высоте проемов в бетоне - ±5;

разности длин диагоналей лицевых поверхностей - 12;

разности длин диагоналей проемов - 10.

Смещение осей закладных деталей не должно превышать в плоскости панели 10 мм, из плоскости панели 5 мм.

Материалы для изготовления бетона должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов и обеспечивать получение бетона в панелях заданных качеств.

Армирование панелей должно производиться в соответствии с рабочими чертежами.

Сварная арматура и закладные детали панелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-64.

Монтажные петли должны изготовляться из гладкой горячекатаной арматурной стали класса А-1 по ГОСТ 5781-61 и марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71.

Прочность бетона панелей должна соответствовать проектной марке бетона по прочности на сжатие.

Лицевые поверхности панелей должны быть подготовлены под окраску или оклейку обоями и не должны требовать шпаклевания и других дополнительных отделочных операций на месте постройки.

На лицевых поверхностях панелей, предназначенных под окраску, не допускаются раковины и открытые воздушные поры диаметром и глубиной более 2 мм.

На поверхностях панелей, предназначенных под оклейку обоями, а также на торцевых и опорных поверхностях всех панелей не допускаются раковины диаметром более 6 мм и глубиной более 5 мм.

На лицевых и опорных поверхностях панелей не допускаются местные наплывы, жировые и ржавые пятна.

Искривления опорных и лицевых поверхностей и ребер панелей допускаются не более 3 мм на 2 м длины панели.

Околы ребер панелей глубиной более 5 мм и общей длиной более 20 мм на 1 м длины панели не допускаются.

Открытые поверхности стальных закладных деталей должны быть очищены от раствора.

В необходимых случаях стальные закладные детали и выпуски арматуры должны быть защищены от коррозии.

На лицевых поверхностях панелей не допускаются трещины за исключением местных усадочных поверхностных шириной до 0,2 мм.

Толщина защитного слоя бетона до арматуры в панелях должна соответствовать указанной в рабочих чертежах.

Вес панелей при отпуске потребителю не должен отличаться от проектного более чем на ±7%.

Отгруженные потребителям панели должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. На боковой торцевой поверхности каждой панели должно быть нанесено несмываемой краской краткое наименование предприятия-изготовителя, марка панели, дата изготовления, штамп ОТК и масса панели.

Панели перевозят на специальных панелевозах, снабженных подкладками.

Панели хранят в кассетных установках в вертикальном положении, рассортированными по маркам и установленными на деревянные прокладки.

Погрузка, транспортирование, разгрузка и хранение панелей должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

ПАНЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Панели перекрытий должны изготовляться по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, и отвечать требованиям ГОСТ 12767-67* (изменение N 1 от 27.04.1973 г.).

Допускаемые отклонения от проектных размеров панелей не должны превышать по, мм:

длине - ±8;

ширине - ±5;

толщине - ±4;

неплоскостности - 10;

разности длин диагоналей - 12;

смещению закладных деталей:

в плоскости панели - 10;

из плоскости панели - 3;

толщине защитного слоя:

10 мм - +3;

15 мм - ±3;

20 мм и более - ±5.

Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны удовлетворять требованиям стандартов на эти материалы и обеспечивать получение бетона заданных марок по прочности и объемному весу.

Сварная арматура и закладные детали должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-64.

Монтажные петли должны изготовляться из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-1 по ГОСТ 5781-61, марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71.

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать величине, указанной в рабочих чертежах, и должна быть не менее 15 мм в панелях из тяжелого бетона.

Прочность бетона панелей должна соответствовать проектной марке бетона по прочности на сжатие.

Вес панелей при отпуске их потребителю не должен отличаться от проектного более чем на ±7%.

Нижняя (потолочная) поверхность панелей должна быть подготовлена под окраску, на ней не допускаются местные наплывы, жировые и ржавые пятна, раковины и открытые воздушные поры.

В панелях не допускаются следующие дефекты внешнего вида:

непрямолинейность поверхности и боковых граней более 3 мм на длине 2 м;

околы бетона по боковым граням панелей глубиной более 10 мм и длиной более 50 мм на длине 1 м;

трещины, за исключением местных усадочных поверхностных, шириной более 0,1 мм;

обнажение арматуры, за исключением концов предварительно напряженной арматуры, которые не должны выступать за торцевые поверхности панели более чем на 5 мм;

наплывы, раковины диаметром более 4 мм и непрямолинейность более 2 мм на длине 2 м на верхних поверхностях панелей, предназначенных для непосредственной настилки линолеума.

Открытые поверхности стальных закладных деталей должны быть очищены от наплывов бетона.

Стальные закладные детали и выпуски арматуры должны быть защищены от коррозии, если это предусмотрено проектом.

Готовые панели должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя. На лицевой поверхности каждой панели должно быть нанесено несмываемой краской краткое наименование предприятия-изготовителя, марка панели, дата изготовления, штамп ОТК и масса панели.

Кантование панелей должно производиться в соответствии с требованиями рабочих чертежей с применением приспособлений, исключающих необходимость дополнительного армирования панелей для восприятия усилий, возникающих при их кантовании.

Панели хранят в вертикальном положении в кассетных стеллажах или в горизонтальном (рабочем) положении в штабелях, рассортированными по маркам и уложенными на деревянные прокладки толщиной не менее 30 мм.

Прокладки между панелями располагают одна под другой по линии подъемных устройств (петель, отверстий и др.) или в непосредственной близости от них.

Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и складирование панелей должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

Приложение 4

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ  И НАРУЖНЫХ СТЕН ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

Приложение 5

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ВХОДОВ В ЗДАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

Приложение 6

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОГО ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ  ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

1 - штанга начальная (черт. 6295.01); 2 - штанга с осевым зажимом 3000 мм (черт.6265.03); 3 - штанга с осевым зажимом 3600 мм (черт.6265.05); 4 - штанга для торцевых панелей (черт.6265.41); 5 - монтажная связь (черт.5502); 6 - инвентарная петля (черт.5971); 7 - подкос телескопический (черт.4104А); 8 -  струбцина, зев 340460 мм (черт.4110Д); 9 - устройство постоянных креплений на подвесе крюка крана

Приложение 7

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

Приложение 8

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

Приложение 9

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОГО ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

1 - подкос для временного крепления наружных панелей (черт.4879); 2 - подкос телескопический (черт.4104A); 3 - монтажная связь для крепления внутренних панелей (черт.5502); 4 - инвентарная петля (черт.5671); 5 - монтажная опора для внутренних панелей (черт.5766); 6 - стойка для крепления перегородок (черт.1631 УД); 7 - монтажный зажим, зев 440560 мм (черт.5670); 8 - струбцина, зев 236360 мм (черт.4638А); 9 - винтовой захват для подкосов (черт.11301); 10 - крепление подкосов за петли панелей перекрытия; 11 - устройство постоянных креплений на подвесе крюка крана

Приложение 10

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ТИПА 2-3 НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

Приложение 11

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ТИПА 2-3 НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

Приложение 12

СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОГО ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ТИПОВОГО ЭТАЖА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

1 - подкос для временного крепления наружных панелей (черт.4879); 2 - подкос телескопический (черт.4104А); 3 - винтовой захват для подкосов (черт.11974); 4 - струбцина для крепления наружных панелей, зев 230350 мм (черт.4638А); 5 - монтажная опора для внутренних панелей, зев 120200 мм (черт.5766); 6 - монтажный зажим, зев 440560 мм (черт.5670); 7 - монтажная связь для крепления внутренних панелей (черт.5502); 8 - штанга-фиксатор для крепления внутренних панелей (черт.OP-10182); 9 - инвентарная петля (черт.5671); 10 - приспособление для крепления электроблоков (черт.10847); 11 - стойка для крепления перегородок (черт.1631 УД); 12 - крепление подкосов за подъемные петли панелей перекрытий

Приложение 13

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ

| N п.п. | Наименование | Организация, разработавшая чертежи | N проекта | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компрессор передвижной СО-7 | серийное изготовление | - | Вильнюсский з-д строительно-отделочных машин Миндормаша СССР |
| 2. | Рукав резиновый Г-10 диаметром 9 мм | ГОСТ 8318-57 | - | - |
| 3. | Пневмошприц | СКБ "Мосстрой" | 4522/1 | ЭМЗ объед. "Мосстроймеханизация" Главмосмонтажспецстроя |
| 4. | Электрошкаф для подогрева герметика | " | 4305/Б | " |
| 5. | Электросверлилка ИЭ-1017 (C-478) | серийное изготовление | - | Выборгский з-д "Электроинструмент" |
| 6. | Пневмосверлилки | " |  | Московский з-д "Пневмостроймашина" |
|  | ИП-1010 |  |  |  |
|  | ИП-1007 |  |  |  |
|  | ИП-1008 |  | - |  |
| 7. | Преобразователь частоты | " | - | Выборгский з-д "Электроинструмент", Андижанский з-д "Электродвигатель" |
| 8. | Расшивки стальные РЗ-1, РВ-2 | " | - | Карачаровский механический з-д объединения "Мосстроймеханизация" Главмосмонтажспецстроя |
| 9. | Люльки самоподъемные ЛС-80-250 | СКБ "Мосстрой" |  | ЭМЗ объед. "Мосстроймеханизация" Главмосмонтажспецстроя |
|  | ЛЭ-100-300 |  | 2728 |  |
| 10. | Навесные площадки | СКБ "Мосстрой", Мосоргстрой | - | Согласно ППР на монтаж дома |
| 11. | Площадка для монтажника | Мосоргстрой | 1999C | Филиал N 1 объединения "Моспромстроймеханизация" |