СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА АНТРЕСОЛЕЙ, ШКАФОВ

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: -наличие документов о качестве; -точность геометрических параметров, внешний вид деталей; -наличие разметки, определяющее проектное положение антресолей, шкафов. | Визуальный, Измерительный Измерительный | Паспорт (сертификат) общий журнал работ |  |
|  | Устройство антресолей, шкафов | Контролировать: -правильность устройства каркасов (вертикальность, крепление к стене, к перекрытию); -качество крепления листов обшивки к каркасу. | Визуальный, измерительный То же | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выполнен- ных работ | Проверить: -фактическое положение антресолей, фкафов; -качество крепежа листов обшивки. | Технический осмотр То же | Акт приемки выполненных работ |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка, отвес. |  |
|  | Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Требование к качеству применяемых материалов:

ГОСТ  26138-84*. Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий. Технические условия .

Предельные отклонения от номинальных размеров элементов шкафов и антресолей, размеров зазора в притворе и свободных размеров деталей не должны быть более указанных в таблице:

Таблица

|  | Наименование размеров | Предельные отклонения, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры полотен дверок, каркасов, боковых и промежуточных стенок, полок: |  |  |
|  | до 500 мм включ. | 2,0 |  |
|  | св. 500 мм | 3,0 |  |
|  | Размеры зазора в притворе | 1,0 |  |
|  | Свободные размеры элементов и деталей (стенок, полок): |  |  |
|  | толщина | 0,6 |  |
|  | ширина | 1,0 |  |

На строительной площадке детали антресолей должны быть защищены от атмосферных осадков.

Технические требования

СНиП 3.04.01-87  п. 3.65  т.14

Допускаемые отклонения:

-отклонения антресолей, шкафов  на 1 м высоты                 1мм;

-провесов в стыках листов  обшивки                                    1мм;

-плоскости поля обшивки  на 1 м длины                           1,5 мм.

Плоскость поверхности, обшитой листами, должна быть ровной, без провесов в стыках, жесткой.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 3.63-3.65

Каркас следует изготавливать из антисептированных деревянных брусков сечением 4050 мм.
     
     Размеры деталей шкафов и антресолей должны соответствовать спецификации заказчика.
     
     Бруски каркаса изготавливаются из древесины разных пород второй категории с влажностью 123%.
     
     Стенки шкафов, антресолей зашиваются древесно-волокнистыми плитами (ДВП), листами сухой гипсовой штукатурки.

Гипсоволокнистые плиты пришиваются к каркасу гвоздями  длиной 70 мм, с шайбой из оцинкованной стали, через 400 мм. Листы сухой гипсовой штукатурки крепятся к деревянному каркасу оцинкованными или черными проолифленными гвоздями длиной 40 мм с увеличенной шляпкой. Гвозди забиваются через 300 мм на расстоянии 20 мм от кромки листа.

Пол антресолей и полки в шкафах выполняются из ДСП (древесно-стружечной плиты) по деревянному каркасу.