СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НА МОНТАЖ ИНВЕНТАРНОЙ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на опалубку; | Визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие ППР на установку и приемку опалубки; | То же |  |
|  | - наличие и состояние крепежных элементов, средств подмащивания. | - » - |  |
| Сборка опалубки | Контролировать: - соблюдение порядка сборки щитов опалубки, установки крепежных элементов, средств подмашивания, закладных элементов; | Технический осмотр | Общий журнал работ |
|  | - плотность сопряжения щитов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном; | Измерительный, всех элементов |  |
|  | - соблюдение геометрических размеров и проектных наклонов плоскостей опалубки; | То же |  |
|  | - надежность крепления щитов опалубки. | Технический осмотр |  |
| Приемка опалубки | Проверить: - соответствие геометрических размеров опалубки проектным; | Измерительный | Общий журнал работ (журнал бетонных работ) |
|  | - положение опалубки относительно разбивочных осей в плане и по вертикали. в т. ч. обозначение проектных отметок верха бетонируемой конструкции внутри поверхности опалубки; | Измерительный |  |
|  | - правильность установки и надежность крепления пробок и закладных деталей, а также всей системы в целом. | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рейка-отвес, уровень строительный, линейка металлическая, нивелир, теодолит. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п. 2.110, табл. 10

|  | Допускаемые отклонения: - отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; - люфт шарниров опалубки - 1 мм. Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны превышать. - предназначенных под окраску - 2 мм; - предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и согласовывается с проектной организацией. На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой отметок и осей. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ Р 52085-2003. Опалубка. Общие технические условия.

ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования.

Для деревянной палубы должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86* Е и листовых пород по ГОСТ 2695-83* не ниже II сорта.

Доски опалубки должны иметь ширину не более 150 мм.

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18%, для поддерживающих элементов - не более 22%.

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм. На палубе щитов их фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины более 3 мм - в количестве не более 3 на 1 м.

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические замеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетоном.

Типы опалубок должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 пп.2.105, 2.109, табл.10

Числовые значения отклонений точности установки и изготовления инвентарных опалубок приведены в таблице.

| Интервалы размеров инвентарной опалубки, мм | Значения отклонения точности, мм |
| --- | --- |
|  | изготовления | установки |
| 50-80 | ±0.37 | ±0,85 |
| 80-120 | ±0,44 | ±1,10 |
| 120-180 | ±0,50 | ±1,25 |
| 180-250 | ±0,58 | ±1,45 |
| 230-315 | ±0,65 | ±1,60 |
| 315-400 | ±0,70 | ±1,80 |
| 400-500 | ±0,78 | ±2,00 |
| 500-630 | ±0,88 | ±2,20 |
| 630-800 | ±1,00 | ±2,50 |
| 800-1000 | ±1,15 | ±2,80 |
| 1000-1250 | ±1,30 | ±3,30 |
| 1250-1600 | ±1,55 | ±3,80 |
| 1600-2000 | ±1,85 | ±4,60 |
| 2000-2500 | ±2,20 | ±5,50 |

Точность установки инвентарной опалубки уникальных и специальных сооружений должна определяться проектом.

Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка производятся по проекту производства работ.