СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Столярные работы

УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на оконные блоки; | Визуальный |  |
|  | - точность геометрических параметров, внешний вид оконных блоков; | Измерительный, каждый блок |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение оконных блоков; | Технический осмотр каждого проема |  |
|  | - точность геометрических параметров оконных проемов | То же |  |
| Установка оконных блоков | Контролировать: |  |  |
|  | - монтажные узлы соединений оконных блоков с наружными стенами; | Технический осмотр, каждый блок | Общий журнал работ |
|  | - крепление оконных блоков; | То же |  |
|  | - плотность прилегания створок | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическое положение установленных блоков; | Технический осмотр, каждый блок |  |
|  | - качество крепления и заполнения монтажных узлов соединений; | То же |  |
|  | - плотность прилегания створок при закрытых затворных устройствах | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

Установка оконных блоков стальных, деревянных, деревоалюминиевых, из поливинилхлоридных профилей, а также устройство монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам должны выполняться в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации.

Каждая отдельная партия оконных блоков должна сопровождаться паспортом завода-изготовителя и сертификатом соответствия.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 30971-2002. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия.

ГОСТ 24699-2002. Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия.

ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

Блоки оконные

Предельные отклонения от габаритных размеров изделий не должны превышать  мм.

Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геометрическую форму.

Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины на любом участке элемента окна.

Предельные отклонения номинальных размеров коробок и створок (полотен) по длине и ширине, размеров расположения оконных приборов, а также разность длин диагоналей прямоугольных элементов изделий не должны превышать значений, установленных в таблице 1.

Таблица 1

| Размерный интервал, мм | Предельные отклонения номинальных размеров, мм |
| --- | --- |
|  | Внутренний размер коробок | Наружный размер створок | Разность длин диагоналей | Размеры расположения приборов |
| До 1000 | ±1,0 | -1,0 | 2,0 | ±1,5 |
| От 1000 до 2000 | +2,0 | ±1,0 | 3,0 |  |
|  | -1,0 |  |  |  |
| Св. 2000 | +2,0 | +1,0 | 4,0 |  |
|  | -1,0 | -2,0 |  |  |
| Примечания 1. Значения предельных отклонений устанавливают для температурного интервала проведения измерения (20±4) °С. 2. Предельные отклонения от номинальных размеров зазоров в притворе и под наплавом устанавливают в НД на конкретные виды изделий. |

Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других отверстий: (±3,0) мм - по длине брусков, (±1,0) мм - по высоте сечения.

Отклонение размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок - не более 1 мм на 1 м.

Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины.

Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 1 мм.

Зазоры в угловых и Т-образных соединениях размером более 0,5 мм не допускаются.

Блоки оконные деревоалюминиевые

Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геометрическую форму. Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 2.

Таблица 2

| Размерный интервал, мм | Предельные отклонения номинальных размеров, мм |
| --- | --- |
|  | Внутренний размер коробок | Наружный размер створок | Зазор под наплавом | Размеры расположения приборов и петель |
| До 1000 включ. | ±1,0 | -1,0 | +1,0 | ±1,5 |
| От 1000 до 2000 включ. | +2,0 | ±1,0 | +1,0 |  |
|  | -1,0 | -0,5 |  |  |
| Св. 2000 | +2,0 | +1,0 | -0,5 |  |
|  | -1,0 | -2,0 |  |  |

Предельные отклонения габаритных размеров изделий не должны превышать  мм.

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 2 мм при длине наибольшей стороны до 1200 мм включительно и 3 мм - более 1200 мм.

Фигурные изделия (арочные, стрельчатые, трапециевидные и т.д.) изготавливают по чертежам или шаблонам с допусками, установленными как и для прямоугольных изделий с той же площадью.

Предельные отклонения номинальных размеров брусков (профилей) створок и коробок по толщине и по ширине не должны превышать ±0,4 мм.

Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий не должны быть более: ±3,0 мм - по длине брусков; ±1,0 мм - по высоте сечения.

Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок не должно быть более 1,5 мм на 1 м длины притвора.

Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 2,0 мм на 1 м ширины.

Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 1,0 мм.

Провесы по торцам шиповых соединений деревянных коробок не должны превышать 2 мм, а по торцам других рамочных элементов не допускаются.

При креплении алюминиевых рамочных элементов и облицовочных деталей к смежным деревянным не допускается отклонение от номинальных размеров узла крепления (взаимное смещение) более чем на 1 мм.

Зазоры в угловых и Т-образных соединениях профилей из алюминиевых сплавов не должны превышать 0,5 мм.

Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины.

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Предельные отклонения номинальных габаритных размеров изделий не должны превышать  мм.

Предельные отклонения от номинальных размеров элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 3.

Таблица 3

| Размерный интервал, мм | Предельные отклонения номинальных размеров, мм |
| --- | --- |
|  | Внутренний размер коробок | Наружный размер створок | Зазор в притворе (фальцлюфт) | Зазор под наплавом | Размеры расположения приборов и петель |
| До 1000 | ±1,0 | -1,0 | ±1,5 | +1,0 | ±1,0 |
| От 1000 до 2000 | +2,0 | ±1,0 |  | +1,0 |  |
|  | -1,0 |  |  | -0,5 |  |
| Св. 2000 | +2,0 | +1,0 |  | +1,5 |  |
|  | -1,0 | -2,0 |  | -0,5 |  |
| Примечания 1 Значения предельных отклонений установлены для температурного интервала проведения измерения - 16-24 °С. 2 Значения предельных отклонений размеров зазоров в притворах и под наплавом приведены для закрытых створок с установленными уплотняющими прокладками. |

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 2,0 мм при наибольшей длине стороны створки до 1400 мм и 3,0 мм - более 1400 мм.

Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,7 мм, при механическом соединении импостов с профилями коробок, а также между собой - не более 1,0 мм.

В случае, если обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях не должен превышать 5 мм по ширине, глубина канавки должна быть в пределах 0,5-1,0 мм, а величина среза наружного угла сварного шва не должна превышать 3 мм по сварному шву.

Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины.

Отклонение номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины притвора.

Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке.

Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя изделий.

Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается.

Лицевые поверхности профилей створок и коробок изделий (кроме изогнутых) должны быть защищены самоклеющейся пленкой.

Изогнутые профили не должны иметь отклонений от формы (коробление, волнистость), превышающих по ширине и высоте профиля (±1,5) мм. Рекомендуемый минимальный радиус гибки для белых ПВХ профилей следует принимать равным пятикратной ширине профиля, для других профилей - 5,5 ширины профиля.

Для обеспечения оптимальных условий переноса веса стеклопакета на конструкцию изделия применяют опорные подкладки, а для обеспечения номинальных размеров зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки - дистанционные подкладки.

Базовые подкладки применяют для выравнивания скосов фальца и устанавливают под опорными и дистанционными подкладками. Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца, а длина - не менее длины опорных и дистанционных подкладок.

Опорные и дистанционные подкладки могут совмещать функции базовых.

Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок - не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета.

Подкладки изготавливают из жестких атмосферостойких полимерных материалов. Рекомендуемое значение твердости опорных подкладок - 75-90 ед. по Шору А.

Способы установки и (или) конструкции подкладок должны исключать возможность их смещения во время транспортировки и эксплуатации изделий.

Конструкция подкладок не должна препятствовать циркуляции воздуха над внутренней поверхностью фальца остекления.

При совпадении места установки подкладки с головкой крепежного шурупа не допускается перекос подкладки.

На любой стороне стеклопакета рекомендуется устанавливать не более двух опорных подкладок.

Расстояние от подкладок до углов стеклопакетов должно быть, как правило, 50-80 мм. При ширине стеклопакета более 1,5 м рекомендуется увеличивать это расстояние до 150 мм.

Блоки оконные деревянные со стеклопакетами

Предельные отклонения габаритных размеров изделий не должны превышать  мм.

Рамочные элементы оконных блоков и их детали должны иметь правильную геометрическую форму.

Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплавом, размеров расположения оконных приборов и петель не должны превышать значений, установленных в таблице 4.

Таблица 4

| Размерный интервал, мм | Предельные отклонения номинальных размеров, мм |
| --- | --- |
|  | Внутренний размер коробок | Наружный размер створок | Зазор в притворе (фальцлюфт) | Зазор под наплавом | Размеры расположения приборов и петель |
| До 1000 | ±1,0 | -1,0 | ±1,5 | +1,0 | ±1,0 |
| От 1000 до 2000 | +2,0 | ±1,0 |  | +1,0 |  |
|  | -1,0 |  |  | -0,5 |  |
| Св. 2000 | +2,0 | +1,0 |  | +1,5 |  |
|  | -1,0 | -2,0 |  | -0,5 |  |

Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов не должна превышать 1,5 мм при длине наибольшей стороны створки до 1400 мм и 3 мм - более 1400 мм.

Предельное отклонение номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и по ширине не должно превышать ±0,3 мм.

Отклонения номинальных размеров расположения водосливных и других функциональных отверстий не должны быть более: (±3,0) мм - по длине брусков; (±1,0) мм - по высоте сечения.

Отклонения номинального размера расстояния между наплавами смежных закрытых створок не должны быть более 1 мм на 1 м.

Провисание (завышение) открывающихся рамочных элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии не должно превышать 1,5 мм на 1 м ширины.

Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, не должен превышать 0,5 мм, а для конструкции с декоративным рустиком в шиповом соединении - 1,0 мм.

Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должно превышать 1,0 мм на 1 м длины.