СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА БИДЕ И АРМАТУРЫ К НИМ

Технические требования

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ТУ 4960-002-3794-98, ТУ 4960-002-00288001-2000, ТУ 4960-002-00288018-98 Изделия санитарные керамические.

ТУ 4943-044-00284581-98 Унитаз со смывным бачком и биде из искусственного мрамора (полимербетона).

ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия.

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная.

ТУ 4953-001-29323468-97 Арматура компакт-биде.

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры.

ТУ 21-26-419-90, ТУ 4992-037-00284581-97, ТУ 400-28-169-85 Подводка гибкая полиэтиленовая.

... Стандарты и технические условия на биде, смесители, выпуски и подводки конкретных видов, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Установка биде, водосливной и водоразборной арматуры к ним должна производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических узлов, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку биде и арматуры к ним; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность биде, водосливной и водоразборной арматуры; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на биде, водосливной и водоразборной арматуре; | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под установку биде и арматуры к ним |
| Установка биде и арматуры к ним | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа биде, водосливной и водоразборной арматуры; - установку биде в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков канализационных труб, сифонов, уплотнение резьбовых соединений смесителя с подводками. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения установленных биде и смесителя требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 мвключающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических узлов;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка биде;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

В установочный комплект биде всех типов должны входить: биде по ГОСТ 30493-96 или по техническим условиям на комплект, смеситель для биде двухрукояточный, центральный, набортный типа См-БдДЦБ по ГОСТ 25809-96, сифон с выпуском типа СБУ или СТУ по ГОСТ 23289-94, два шурупа (60x8) по ГОСТ 1144-80*.

Установке биде и монтажу арматуры к ним должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку изделий и арматуры на соответствие их требованиям проекта и нормативной документации.

Входной контроль качества биде и арматуры к ним должен производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, ППР и технологической карты. Порядок осуществления входного контроля должен быть регламентирован документами системы контроля качества, действующими на предприятии.

Подводки к биде и водоразборной арматуре должны прокладываться в соответствии с требованиями проекта, СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

В помещениях личной гигиены женщин производственных и общественных зданий надлежит предусматривать установку гигиенических душей, в жилых зданиях - биде.

Биде должны быть установлены по уровню.

К деревянным конструкциям биде следует крепить шурупами (допускается крепление биде шурупами к тафте - деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола).

Биде следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание биде следует устанавливать резиновую прокладку.

Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 5 °С.

Для достижения необходимой прочности приклеенные биде должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.

Установка биде осуществляется в следующей последовательности:

- разметка по шаблону или чертежу места установки тафты под биде (если проектом предусмотрена установка биде на тафте); установка тафты;

- разметка по шаблону или чертежу мест сверлений отверстий для установки биде;

- сверление отверстий в тафте или сверление отверстий в бетонном полу и установка в них пластмассовых дюбелей;

- установка биде с присоединенными выпусками, выверка их по уровню и закрепление их шурупами или клеем;

- присоединение к биде сифонов;

- присоединение биде к канализации и заделка монтажных стыков;

- установка смесителей и присоединение их к подводкам холодной и горячей воды.

Стыки чугунных канализационных труб и сифонов биде на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

Гладкие концы труб из ПВД, ИНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Пластмассовые отводные трубы от сифонов с пластмассовыми раструбами фасонных деталей сети внутренней канализации следует присоединять с помощью круглых резиновых колец, переходных патрубков или переходной резиновой детали.

Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления.

Средства крепления следует располагать под раструбами.

Резьбовые соединения водоразборной арматуры должны быть уплотнены.

В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 105 °С включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для резьбовых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках не должны превышать 2,5; 3 и 3,5 м для трубопроводов диаметрами, соответственно, 15, 20 и 25 мм, если нет других указаний в рабочей документации.

Расстояние между подвижными креплениями пластмассовых трубопроводов на горизонтальных трубопроводах внутренней бытовой канализации должно быть не более 10, на вертикальных - 20, где  -наружный диаметр трубы.

Установка биде по серии 4.900-10 вып.4

| Установка биде типа I | Установка биде типа II |
| --- | --- |

Спецификация:

1. Биде типа I или II

2. Смеситель с аэрирующей насадкой по ТУ 21-26-136-83

3. Выпуск латунный 32 по ТУ 21-26-136-83

4. Сифон бутылочный латунный с фарфоровым или пластмассовым стаканом по ТУ 21-26-136-83