ВСН 34-94
-------------------------
Минобороны РФ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

Дата введения 1995-01-01

РАЗРАБОТАНЫ 53-м Центральным проектным институтом Министерства обороны Российской Федерации на основе:

- ранее действующих ВСН 34-89/Минобороны СССР;

- темы НИР "Профессионал" (разработчики 26-й ЦНИИ и 53-й ЦПИ Минобороны РФ);

- изменений к ВСН 34-89/Минобороны СССР, утвержденных начальником строительства и расквартирования ВС РФ 15 февраля 1994 года.

Исполнители: В.Башков, Ю.Зайцев, Г.Усенко.

Редактор Н.Алексеева

ВНЕСЕНЫ Центральным организационно-плановым управлением капитального строительства Минобороны РФ

УТВЕРЖДЕНЫ начальником строительства и расквартирования Вооруженных Сил Российской Федерации 15 февраля 1994 г.

ВЗАМЕН ВСН 34-89/Минобороны СССР "Планировка и застройка военных городков"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы распространяются на проектирование новых, расширение и реконструкцию существующих военных городков, гарнизонами которых являются воинские части всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Примечание. При проектировании военных городков наряду с требованиями настоящих норм следует соблюдать также требования общегосударственных нормативных документов, приказов и директив министра обороны РФ и начальника строительства и расквартирования ВС РФ, относящихся к вопросам капитального строительства, расквартирования и обустройства войск (см. обязательное приложение 1).

1.2. В зависимости от общей численности населения военные городки подразделяются на:

крупные - с населением свыше 10000 чел.;

большие - с населением свыше 3000 до 10000 чел.;

средние - с населением свыше 1000 до 3000 чел.;

малые - с населением до 1000 чел.

1.3. При проектировании военного городка следует учитывать природно-климатические особенности региона и окружающий ландшафт.

При планировке и застройке военного городка следует предусматривать создание выразительной объемно-пространственной композиции как всей территории, так и ее отдельных зон.

1.4. При проектировании военного городка необходимо предусматривать создание условий для обеспечения боевой готовности части, проведения учебы и воспитательной работы, организации быта и отдыха личного состава, проходящего военную службу по призыву и по контракту*, соблюдения режима труда, быта и отдыха военнослужащих кадрового состава, рабочих и служащих Вооруженных Сил РФ, а также членов их семей.

_________________

* Далее по тексту - "военнослужащие, проходящие службу по приказу и по контракту".

Эти задачи следует осуществлять при выборе территории для строительства, ее функциональном зонировании, планировке, застройке, а также при решении вопросов инженерного обеспечения и благоустройства военного городка.

1.5. Проектирование новых, расширение и реконструкцию существующих военных городков следует осуществлять с учетом очередности строительства зданий и сооружений.

Генеральные планы военных городков следует разрабатывать на расчетный срок (полное развитие) с выделением очередей строительства исходя из ассигнований, предусмотренных планами капитального строительства.

1.6. Застройку военного городка следует осуществлять по типовым и повторно применяемым индивидуальным проектам, включенным в ведомственные каталоги Министерства обороны РФ.

Использование повторно применяемых индивидуальных проектов, не включенных в эти каталоги, может быть допущено в обоснованных случаях при наличии разрешения, полученного в установленном для Министерства обороны РФ порядке.

Типовые и повторно применяемые индивидуальные проекты, разработанные для регионов с отличающимися от обычных природно-климатическими условиями, включаются в ведомственные каталоги Министерства обороны РФ в установленном порядке.

Застройка военного городка должна производиться с учетом максимальной блокировки зданий и сооружений по их функциональному назначению.

Для застройки малых военных городков следует использовать преимущественно проекты комплексных зданий.

1.7. При разработке проектов военных городков следует соблюдать требования норм проектирования сооружений гражданской обороны.

1.8. При проектировании военных городков должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по защите окружающей среды, разработанный в соответствии с требованиями СНиП 1.02.01-85*, санитарных правил и норм, природоохранительного законодательства и оформленный в проектной документации в виде раздела "Охрана окружающей среды".

________________

* Заменен на СНиП 11-01-95. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Технико-экономические обоснования и проекты строительства военных городков должны представляться на государственную экологическую экспертизу.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

РАСЧЕТ ПРОЕКТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Население жилой зоны военного городка в зависимости от его участия в общественном производстве, а также характера служебной и трудовой деятельности подразделяется на следующие группы:

градообразующая, - состоящая из генералов, офицеров, прапорщиков, семейных военнослужащих, проходящих службу по контракту (семейные сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту), военнослужащих-женщин, проходящих службу по контракту, рабочих и служащих ВС РФ. Численность этой группы определяется по штатному составу воинской части. При этом количество семейных военнослужащих, проходящих службу по контракту (семейные сержанты, старшины, солдаты и матросы), а также военнослужащих-женщин указывается в задании на проектирование;

обслуживающая, - состоящая из рабочих и служащих ВС РФ (работники предприятий и учреждений культурно-бытового, коммунального, административного и другого назначения);

несамодеятельная, - состоящая из домохозяек, детей дошкольного и школьного возраста, пенсионеров, а также учащихся дневных отделений вузов, техникумов, ПТУ.

2.2. Проектная численность населения военного городка определяется путем суммирования численности населения казарменной и жилой зон.

2.3. Проектная численность населения казарменной зоны (солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие службу по призыву, несемейные солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие службу по контракту, а также военнослужащие-женщины) определяется по штатному составу воинской части. При этом количество военнослужащих-женщин, подлежащих размещению в казарменной зоне, указывается в задании на проектирование (военнослужащие-женщины размещаются в отдельных общежитиях, которые могут находиться как в жилой, так и в казарменной зоне военного городка).

2.4. При расчете проектной численности населения жилой зоны следует руководствоваться требованиямиСНиП 2.07.01-89.

Процентное соотношение групп населения жилой зоны, либо его демографический состав указывается в задании на проектирование (процент численности градообразующей группы по отношению к проектной численности населения жилой зоны рекомендуется принимать в пределах от 30 до 35%).

2.5. Численность населения, подлежащего размещению в жилых домах квартирного типа и в общежитиях для несемейных, следует принимать исходя из штатной численности офицеров, прапорщиков, рабочих и служащих ВС РФ, входящих в градообразующую группу. При этом количество семейных и несемейных лиц этой категории указывается в задании на проектирование.

Вместимость общежитий для семейных военнослужащих рядового и сержантского состава, проходящих военную службу по контракту, а также общежитий для военнослужащих-женщин принимается по заданию на проектирование.

2.6. В военных городках, располагаемых в населенных пунктах или вблизи от них, обслуживающая группа населения должна комплектоваться за счет членов семей лиц, входящих в градообразующую группу, а также за счет набора рабочих и служащих из числа местных жителей, обеспеченных жильем.

РАСЧЕТ ФОНДОВ

2.7. Фонды зданий и сооружений жилого, торгового, медицинского, культурно-бытового, хозяйственного и складского назначения для населения казарменной и жилой зон военного городка следует рассчитывать по форме N 1 рекомендуемого приложения 5. При этом расчет производится раздельно для каждой из этих зон.

При объединении фондов культурно-бытового, медицинского, хозяйственного и складского назначения, необходимых для населения казарменной и жилой зон, расчет следует производить по форме N 2 рекомендуемого приложения 5.

2.8. Площади вещевых складов следует определять исходя из общей численности военнослужащих в соответствии со штатным составом воинской части.

Площади складских помещений и хранилищ военторга следует рассчитывать по нормам, общим для всего населения жилой зоны и 20% личного состава, проживающего в казарменной зоне.

2.9. Удельные площади и расчетные показатели зданий и сооружений военного городка приведены в обязательном приложении 3.

2.10. При расчете фондов военного городка необходимо учитывать следующее:

а) Расчетные показатели штабов, узлов связи, командных пунктов, учебных центров и т.п. устанавливаются заданием на проектирование.

б) Фонды складской зоны военных городков, расположенных в труднодоступных районах, сроки хранения запасов продовольствия, вещевого снабжения и товаров военторга, а также фонды НЗ определяются в соответствии с нормативами, указанными в задании на проектирование.

в) Необходимость предусмотрения при расчете фонда жилой зоны военного городка дополнительных площадей для строительных организаций, воинских частей гарнизона, КЭУ и КЭЧ района и других организаций определяется заданием на проектирование. Фонды жилой зоны рассчитываются исходя из численности градообразующей группы населения, определенной по штатному составу воинской части, с включением в нее представителей упомянутых выше организаций в количестве, указанном в задании на проектирование. Численность может приниматься в следующих пределах: до 10% - для строительных организаций; до 20% - для воинских частей гарнизона; до 3% - для эксплуатирующих организаций Минобороны РФ (или до 2%, если этот фонд передается организациям других ведомств).

г) Расчет фонда зоны парка техники и вооружения (ТВ) производится в соответствии со штатом техники (назначение, количество и типы машин). Состав и мощность ремонтного комплекса, а также объем расходного склада горюче-смазочных материалов (ГСМ), определяются технологическим расчетом исходя из количества техники, ее назначения и порядка эксплуатации.

Расчет фонда зоны хранения боеприпасов производится в соответствии с заданием на проектирование.

2.11. Подбор типовых проектов, соответствующих потребному фонду, следует производить по форме N 3 рекомендуемого приложения 5.

Типовые проекты зданий и сооружений водоснабжения, канализации, электро-, газо-, теплоснабжения и др. подбираются на основании технических расчетов.

Подбор типовых проектов жилых домов следует производить по расчетному жилому фонду городка со следующим рекомендуемым процентным соотношением квартир:

| однокомнатных | - 20% |
| --- | --- |
| двухкомнатных | - 50% |
| трехкомнатных | - 25% |
| четырехкомнатных | - 5% |

Подбор проектов жилых домов, строящихся в существующих военных городках, следует производить с учетом требований директивы начальника строительства и расквартирования ВС РФ от 11.07.94 г., N 156/2/1/1496.

При выборе типов жилых домов следует также предусматривать поквартирное расселение 85-90% штатной численности офицеров, прапорщиков, рабочих и служащих и 60-70% численности обслуживающего персонала.

Рекомендуемое процентное соотношение квартир во вновь проектируемом военном городке может быть изменено при соответствующем обосновании и принято по заданию на проектирование.

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.12. При выборе территории для строительства военного городка следует руководствоваться требованиямиСНиП 1.02.01-85, ВСН 159-80, СанПиН 4630-88*, СанПиН 4946-89, Инструкцией о порядке согласования НТП с органами санитарного надзора, а также действующими приказами и директивами министра обороны РФ.

________________

* На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.1.5.980-00. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

2.13. Выбор территории для строительства нового или расширения существующего военного городка производится исходя из возможности обеспечения тактико-технических требований, рационального размещения и функциональной взаимосвязи его зон, а также на основе изучения естественных условий территории и сравнения рассматриваемых вариантов по технико-экономическим, санитарно-гигиеническим и архитектурно-планировочным показателям, расходу топливно-энергетических и водных ресурсов.

2.14. При выборе территории следует предусматривать возможность проектирования и строительства объединенных военных городков для нескольких воинских частей.

2.15. При выборе участка следует рассматривать возможность строительства жилой зоны военного городка в районе существующего населенного пункта, или непосредственно на его территории с использованием действующих, строящихся и планируемых к строительству объектов инженерного обеспечения и коммунального обслуживания.

При размещении военного городка на застроенном участке следует максимально использовать существующий фонд. Снос капитальных зданий и сооружений, как правило, не разрешается и может быть допущен только при наличии обоснований и соответствующего разрешения.

2.16. Размещение новых военных городков следует, как правило, производить за пределами зон возможных сильных разрушений специальных объектов и городов, категорированных по гражданской (местной) обороне. Не допускается строительство военных городков в зонах возможного затопления от разрушения плотин и других гидротехнических сооружений. При выборе территории для строительства военных городков необходимо учитывать защитные и маскирующие свойства местности.

2.17. Строительство военных городков в районах аэродромов в целях исключения недопустимых уровней авиационного шума и воздействия излучений от средств РТО следует осуществлять вне зон ограничения жилищно-бытового строительства, устанавливаемых для каждого аэродрома.

Не рекомендуется размещать военные городки в зонах воздушных подходов к аэродромам.

Размещение военных городков в районах расположения аэродромов должно быть согласовано с организациями, в ведении которых находятся эти аэродромы. Согласованию подлежит также размещение зданий и сооружений военных городков высотой 50 м и более, независимо от расположения их относительно ВПП аэродрома.

Предприятия и организации, с которыми необходимо проводить согласование, определяются штабом ВВС военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство военного городка. Перечень зданий и сооружений, размещение которых подлежит согласованию, установлен СНиП 2.07.01-89 и действующим Положением об использовании воздушного пространства Российской Федерации.

2.18. Размеры территории военного городка следует принимать минимально необходимые, с соблюдением норм плотности застройки, санитарных и противопожарных норм, а также требований гражданской обороны.

Резервирование территории военного городка без необходимых обоснований, приведенных в задании на проектирование, не допускается.

2. Расчетные расходы воды в военных городках разрешается увеличивать на 5-10% за счет неучтенных расходов.

4.7. Нормы водопотребления, коэффициенты часовой неравномерности и пропускную способность моек колесной и гусеничной техники парка(ов) ТВ следует принимать по табл.3.

Таблица 3

| Типы машин | Ручная мойка | Механизированная мойка |
| --- | --- | --- |
|  | Расход воды на мойку 1 машины, л | Макси- малбное кол-во машин в 1 ч | Коэф- фициент часовой неравно- мерности | Расход воды на мойку 1 машины, л | Макси- мальное кол-во машин в 1 ч | Коэффи- циент часовой неравно- мерности |
| Легковые автомобили | 500-700 | 4 | 1,3-1,4 | 1000-1500 | 15-20 | 1,2 |
| Грузовые автомобили | 700-1000 | 3 | 1,2-1,3 | 1500-2000 | 8-12 | 1,15 |
| Автобусы, легкая и средняя гусеничная техника | 800-1200 | 2-3 | 1,1-1,2 | 1500-2000 | 6-8 | 1,1 |
| Тяжелая гусеничная техника, специальные колесные шасси и многоосные большегрузные автомобили | 1200-2000 | 1,5-2 | 1,1 | 2000-3000 | 4-5 | 1,05 |
| Примечания: 1. Техника (колесная и гусеничная), находящаяся в хранилищах на консервации, при подсчете расходов воды на мойку не учитывается. 2. При проектировании парка(ов) ТВ в случае отсутствия данных о количестве подлежащих мойке машин их количество принимается в размере 60% от всех машин парка. 3. Для моек с оборотной системой водоснабжения расход воды на подпитку системы принимается в количестве 10-15% от циркуляционного расхода. |

4.8. Ежедневный paсход воды на заправку автомобилей и гусеничной техники должен приниматься в следующих количествах (на 1 единицу техники в зимних условиях, л):

| легковые автомобили | 13-20 |
| --- | --- |
| грузовые автомобили грузоподъемностью 2-5 т | 28-35 |
| грузовые автомобили грузоподъемностью 5-12 т | 50-55 |
| автобусы | 60 |
| тяжелая гусеничная техника | 65-70 |
| специальные колесные шасси и многоосные большегрузные автомобили | 80-100 |

Для летних условий ежедневный расход воды уменьшается на 20-25%.

4.9. Для обеспечения тушения пожара на территории военного городка должен устраиваться противопожарный водопровод, объединяемый, как правило, с хозяйственно-питьевым и производственным.

4.10. Пожарное водоснабжение из водоемов или резервуаров с устройством подъездов к ним допускается:

для военных городков с количеством жителей до 500 чел. и отдельно стоящих общественных зданий;

для производственных предприятий с площадью территории до 20 га и категориями производств В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с и менее.

4.11. Расчетное количество одновременных пожаров и расчетный расход воды на пожаротушение в военном городке следует принимать по СНиП 2.04.02-84 и СНиП II-93-74.

4.12. В военных городках, как правило, должны предусматриваться водопроводы низкого давления с расчетным напором воды на уровне поверхности земли при пожаротушении не менее 10 м.

Для тушения пожара предусматривается обеспечение каждого здания или сооружения водой от двух водоемов или гидрантов. Расстояние от гидранта до стен здания следует принимать не менее 5 м (но не более 125 м), расстояние между гидрантами - не более 150 м. Удаление гидрантов от проезжей части дороги должно быть не более 2,5 м.

К отдельно стоящим зданиям и сооружениям допускается прокладка тупиковых противопожарных линий длиной не более 200 м. При большей длине тупиковой линии следует предусматривать пожарные водоемы.

При тушении пожара из двух пожарных водоемов объем воды в каждом из них должен обеспечивать 1,5-часовое тушение пожара.

Примечание. По периметру внешнего ограждения складов имущества и техники, размещаемых в пожароопасных районах, следует предусматривать устройство дополнительных водоемов емкостью 50 м на каждые 400 м ограждений. Определение границ пожароопасных районов производится органами местной администрации совместно с УГПС МВД республик, УВД краев и областей РФ.

4.13. Отведение сточных вод от военных городков следует, в первую очередь, предусматривать в существующие централизованные системы канализации соседних объектов (районные системы и т.п.). При отсутствии таких систем или при технико-экономической нецелесообразности их использования проектируются самостоятельные системы очистки и отведения стоков.

Сточные воды от инфекционных и туберкулезных отделений военно-лечебных учреждений перед сбросом в наружную канализацию должны быть обеззаражены согласно требованиям действующих Рекомендаций по очистке и обеззараживанию сточных вод инфекционных больниц и отделений.

Метод и глубина очистки, а также места сброса очищенных сточных вод должны согласовываться с территориальной главной инспекцией Госкомприроды, местными органами государственного санитарного надзора, а также с бассейновыми инспекциями по использованию и охране водных ресурсов.

4.14. Нормы и коэффициенты неравномерности водоотведения бытовых сточных вод следует принимать поСНиП 2.04.03-85.

Количество производственных сточных вод и коэффициенты неравномерности иx водоотведения определяются согласно заданию на проектирование.

4.15. Водоснабжение моек для машин осуществляется, как правило, по оборотной системе. Сточные воды от мойки машин после местной очистки и условно чистые стоки от плавательных бассейнов следует, как правило, отводить самостоятельной сетью производственной канализации с подсоединением ее после очистки к сбросному коллектору бытовых сточных вод (или с организацией самостоятельного сброса).

4.16. Сети водоснабжения и канализации следует прокладывать по территории застройки в соответствии с требованиями п.4.35 настоящих норм.

При проектировании сетей водоснабжения и канализации в климатических подрайонах IA, IБ, IГ и IД следует руководствоваться действующей Инструкцией по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов.

4.17. Зоны санитарной охраны для канализационных очистных сооружений следует принимать по СНиП 2.04.03-85 и действующим санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

Примечание. Размеры земельных участков станций очистки воды систем хозяйственно-питьевого водопровода и очистных сооружений канализации следует принимать по СНиП 2.07.01-89.

4.18. Зоны санитарной охраны водопровода следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и органов государственного санитарного надзора.

Санитарная очистка

4.19. Расчетное количество отбросов в военном городке в зависимости от уровня инженерного оборудования следует принимать по СНиП 2.07.01-89 и табл.4.

Таблица 4

| Отбросы | Количество отбросов на 1 чел. в год | Примечания |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |  |
| Твердые (утиль, отходы от кухонь-столовых, смет с территории): |  |  | Для зданий, оборудованных водопроводом и канализацией |
| - от казарм, военных училищ | 200 | 730 |  |
| - от медпунктов (на 1 койку) | 230 | 700 |  |
| - от штабов | 100 | 500 |  |
| - от клубов (на 1 место в зале) | 50 | 220 |  |
| Жидкие (из выгребов, от умывальников и кухонных моек); |  |  | При отсутствии канализации |
| от казарм, медпунктов | - | 400 |  |
| от штабов, клубов | - | 200 |  |
| Примечание. Порядок (способы и места) утилизации осадков, извлекаемых из сточных вод, твердых отбросов, а также захоронения неутилизируемых промышленных и других отходов необходимо согласовывать с местными органами государственного санитарного надзора. |

Теплоснабжение

4.20. Системы теплоснабжения военных городков следует проектировать в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения объекта, разрабатываемой на предпроектных стадиях проектирования.

Теплоснабжение военного городка или его отдельных зон с застройкой зданиями высотой более двух этажей следует предусматривать централизованным. Местное отопление для 1-, 2-этажных зданий военного городка допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании.

При проектировании систем теплоснабжения следует предусматривать бесперебойное снабжение теплом военных госпиталей, отдельных медицинских батальонов, медицинских пунктов, детских садов, яслей и других аналогичных учреждений, как от централизованных, так и от автономных источников теплоснабжения, в том числе после окончания отопительного сезона и в период ремонта тепловых сетей.

Электроснабжение

4.21. Электроснабжение военных городков следует предусматривать, как правило, от сетей районной энергетической системы.

При отсутствии сетей районной энергетической системы допускается строительство приобъектной электростанции.

Потребную мощность источников электроэнергии следует определять по данным электропотребления, указанным в типовых и повторно применяемых проектах зданий и сооружений.

При отсутствии необходимых проектов мощность источников питания электроэнергией для хозяйственно-бытовых нужд жилых и общественных зданий определяется по проектам-аналогам.

При проектировании освещения военного городка следует предусматривать рабочий и ночной режимы освещения в каждой зоне, а также автоматическое управление освещением в зависимости от времени года и суток.

Схема управления освещением должна предусматривать возможность включения его (при необходимости) дежурным по воинской части, а в парке техники и вооружения - дежурным по парку из здания КТП. В зависимости от расположения зон военного городка управление освещением может быть уточнено заданием на проектирование.

4.22. Применение электрокотлов и других электронагревательных приборов в жилых домах и столовых, а также электроотопление допускается в случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами в соответствии с требованиями действующей Инструкции о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов.

4.23. Трансформаторные подстанции (ТП), как правило, следует предусматривать отдельно стоящими закрытого типа, с единичной мощностью трансформаторов не более 1000 кВА.

Применение комплектных трансформаторных подстанций наружной установки допускается только для электроснабжения строек и временных военных городков.

Трансформаторные подстанции должны быть обеспечены подъездами для транспорта и техническими полосами для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Выкатка трансформаторов на внутренние проезды шириной менее 5 м не допускается.

Расстояние от жилых и общественных зданий до трансформаторных подстанций с числом трансформаторов не более двух и мощностью каждого до 1000 кВА не нормируется. В остальных случаях расстояние принимается согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

4.24. Электрические сети напряжением до 20 кВ включительно на территории военных городков следует предусматривать кабельными.

Кабельные линии следует прокладывать по территории застройки в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, а также п.4.35 настоящих норм.

Применение воздушных линий допускается как исключение в малых военных городках, во временных военных городках, а также для сетей наружного освещения.

Прохождение воздушных линий над зданиями не допускается, за исключением подходов ответвлений от воздушных линий к вводам в здания.

4.25. Расстояния по горизонтали от крайних проводов воздушных линий при наибольшем их отклонении до ближайших выступающих частей зданий и сооружений следует принимать в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

При сближении воздушных линий с автомобильными дорогами расстояния от основания опоры до бровки земляного полотна должно быть не менее высоты опоры.

Горизонтальное расстояние от основания опоры воздушных линий до кювета или бордюрного камня проезжей части улицы должно быть не менее 1,5 м. Расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.

При пересечении воздушных линий с автодорогами III-V категорий расстояние по вертикали от проводов воздушных линий до проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 6 м.

4.26. Молниезащиту зданий и сооружений военных городков следует выполнять в соответствии с требованиями действующих инструкций по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты зданий и сооружений.

Связь, сигнализация и диспетчеризация инженерного оборудования

4.27. В военных городках следует предусматривать телефонную связь, связь оповещения, радиофикацию, пожарную и охранную сигнализации, часофикацию, телевизионные антенны коллективного пользования, систему диспетчеризации работы инженерного оборудования на основании утвержденной в установленном порядке схемы организации связи проектируемого объекта.

4.28. Телефонизация военных городков осуществляется от местной АТС, расположенной, как правило, в здании штаба, или, согласно техническим условиям, - от телефонных узлов Министерства связи и информатики РФ. Степень телефонизации военного городка, включая жилую зону, определяется заданием на проектирование, а также по обязательному приложению 3 к настоящим нормам.

4.29. Радиофикация военного городка предусматривается, как правило, от радиоузла, располагаемого в клубе воинской части, или в соответствии с заданием на проектирование.

4.30. Приемная аппаратура автоматической пожарной сигнализации военного городка должна устанавливаться в пожарном депо, а при отсутствии последнего - в пункте диспетчеризации инженерного оборудования или в помещении дежурного по части.

Приемную аппаратуру автоматической охранной сигнализации военного городка следует устанавливать в караульном помещении или в помещении дежурного по части. Согласно техническим условиям оборудование некоторых объектов охранной сигнализации может быть продублировано. При возможности подключения охранной сигнализации к системе охраны МВД здания и сооружения соцкультбыта жилой зоны военного городка должны подключаться к этой системе согласно заданию на проектирование по техническим условиям организаций МВД.

4.31. Отделения связи в зависимости от объема корреспонденции следует размещать, как правило, в общественных центрах жилой или казарменной зоны по согласованию с органами Министерства связи и информатики РФ.

4.32. Пункты диспетчеризации работы инженерного оборудования должны предусматривать круглосуточный режим работы дежурного персонала.

Пункты допускается размещать в отдельно стоящем здании или совместно с другими службами в соответствии с заданием на проектирование.

4.33. Прокладку и защиту кабелей связи в военных городках следует производить согласно нормам на проектирование сооружений и устройств телефонной и телеграфной сетей.

Газоснабжение

4.34. Газоснабжение военных городков следует проектировать в соответствии с действующими нормативными документами и полученными техническими условиями.

Инженерные сети

4.35. Для военных городков следует предусматривать единую систему инженерных сетей, размещаемых в специально отведенных технических полосах, с учетом их развития на расчетный срок.

4.36. Выбор способа прокладки сетей (наземный или подземный) следует производить с учетом инженерно-геологических и мерзлотных условий площадки строительства и указывать его в задании на проектирование.

4.37. Проектирование инженерных сетей следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП II-89-80 и норм по проектированию спецплощадок (ГСМ, ВВ).

Приложение 1
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЫВШЕГО СССР, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1995 г. 
И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ*

________________

* При использовании документов, включенных в перечень, следует учитывать вышедшие в свет после издания настоящих ВСН документы Минстроя России, приказы и директивы министра обороны РФ и заместителя министра обороны РФ - начальника строительства и расквартирования войск по вопросам, относящимся к капитальному строительству.

Информация о введении в действие этих документов будет публиковаться в "Бюллетене строительной техники" Минстроя России и "Бюллетене технической информации" ЦОПУ Минобороны РФ.

|  | Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. - В кн.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. - М.: Воениздат, 1994 |
| --- | --- |
|  | Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ. - В кн.: Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. - М.: Воениздат, 1994 |
| Приказ министра обороны РФ 1992 г. N 24 | Положение о порядке разработки и утверждения, составе заданий и исходных данных на проектирование объектов Министерства обороны РФ |
| СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| СНиП 1.02.01-85 | Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений |
| СНиП II-89-80 | Генеральные планы промышленных предприятий |
| СНиП II-93-74 | Предприятия по обслуживанию автомобилей |
| CНиП 2.08.02-89 | Общественные здания и сооружения |
| СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| СНиП II-7-81* | Строительство в сейсмических районах |
| СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения |
| СНиП 2.04.08-87* | Газоснабжение |
| ______________ * На территории Российской Федерации действуют СНиП 42-01-02. - Примечание изготовителя базы данных. |
| СНиП 2.04.03-85 | Канализация. Наружные сети и сооружения |
| СНиП 2.04.07-86 | Тепловые сети |
| СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |
| СНиП 2.01.02-85* | Противопожарные нормы |
| СН 245-71 | Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. (Действие продлено письмом Минздрава СССР от 03.12.90 г. N 12/1043-1) |
| СН 429-71 | Указания по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах |
| СН 541-82 | Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов |
| __ВСН III-83_ Минобороны | Ведомственные строительные нормы проектирования складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродуктов) |
| _ВСН 58-87_ Минобороны | Инструкция по проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений Министерства обороны |
| _ВСН 150-87_ Минобороны | Проектирование систем теплоснабжения объектов Министерства обороны |
| ___ВСН 97-83___ Минэнерго СССР | Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей |
| ____ВСН 156-86___ Минобороны СССР | Мобильные комплексы военно-строительных частей и организаций (Нормы временного обустройства) |
| ____ВСН 60-89____ Госкомархитектуры | Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования |
| _ВСН 97-82_ Минобороны | Инструкция по составу и порядку разработки в проектах мероприятий по охране природной среды |
| Приказ министра обороны СССР 1988 г. N 35 | Нормы расквартирования воинских частей |
| Приказ министра обороны РФ 1992 г. N 28 | Руководство по единым типовым требованиям к паркам воинских частей ВС РФ |
| Приказ министра обороны СССР 1984 г. N 14 | О мерах по повышению эффективности теплоэнергетического хозяйства в армии и на флоте |
| Приказ министра обороны РФ 1992 г. N 200 | Положение о продовольственном обеспечении в Вооруженных Силах РФ в мирное время |
| ___4630-88____ Минздрав СССР | Санитарные правила охраны поверхностных вод от загрязнения |
| ___4946-89____ Минздрав СССР | Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест |
| ___4723-88____ Минздрав СССР | Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения |
| ___2640-82____ Минздрав СССР | Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
| ВНИИВО Госкомприроды СССР, 1990 г. | Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами |
| ___2932-83____ Минздрав СССР | Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования |
| _42-128-4690-88_ Минздрав СССР | Санитарные правила содержания территорий населенных мест |
| ОНД-86 | Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий. ЦНИИЭП градостроительства. М.: Стройиздат, 1984 |
| Письмо главного государственного санитарного врача СССР N 2040-82. (Согласовано Госстроем СССР N 1-1581 от 3.07.82 г.) | Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения |
|  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). - Изд. 6-е, переработанное и дополненное. М.: Энергоатомиздат, 1985 |
| РД-34.21.122-87 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений |
| ГОСТ 2761-84 (СТ СЭВ 1924-79) | Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора |
| Приказ зам. министра обороны СССР - начальника тыла ВС 1985 г. N 57 | Положение о подсобном хозяйстве воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений |
| АОЗ-II-1-80 В/ч 52953 | Малые архитектурные формы казарменной зоны. Гимнастическая площадка. Полоса препятствий |
| AОЗ-II-2-80 В/ч 52953 | Малые архитектурные формы. Спортплощадки жилой территории |
| АОЗ-II-3-82 В/ч 52953 | Малые архитектурные формы казарменной зоны. Фрагменты генеральных планов, плацы, рабочие чертежи малых архитектурных форм |
| AOЗ-II-4-83 В/ч 52953 | Малые формы благоустройства территорий медицинских и спортивно-туристических комплексов |
| AОЗ-II-5-84 В/ч 52953 | Типовые решения генеральных планов военных городков |
| АОЗ-II-6-84 В/ч 52953 | Малые архитектурные формы казарменной зоны. Варианты гимнастических площадок и полос препятствий |
| AОЗ-II-7-86 В/ч 52953 | Ограждения зон военных городков и военно-медицинских учреждений |
| АОЗ-II-8-86 В/ч 52953 | Дистанционное открывание ворот в зонах военного городка |

Приложение 2
Обязательное

РАЗРЫВЫ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БАЗ И СКЛАДОВ БОЕПРИПАСОВ

| Наименования объектов | Минимальное расстояние, м, от объекта до наружного проволочного ограждения |
| --- | --- |
|  | складов вместимостью до 1000 вагонов | складов вместимостью св. 1000 вагонов |
| Отдельные жилые здания, железнодорожные ветки к предприятиям, дороги местного и областного значения и несудоходные реки | 400 | 400 |
| Населенные пункты с количеством жителей до 1000 чел., железнодорожные разъезды и магистрали, судоходные реки и каналы, автодороги государственного значения и линий электропередач высокого напряжения | 800 | 1000 |
| Границы сухих торфяных болот | 800 | 1000 |
| Населенные пункты с количеством жителей до 30000 чел., железнодорожные станции II и III классов, фабрики, заводы и электростанции районного значения, склады горючего, пристани, склады Министерства обороны РФ (кроме складов боеприпасов) | 1000 | 1000 |
| Крупные города с количеством жителей св. 30000 чел., железнодорожные станции I класса, крупные промышленные предприятия союзного значения, склады боеприпасов, снаряжательные заводы | 3000 | 5000 |

Приложение 3
Обязательное

УДЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОЕННОГО ГОРОДКА*

________________

* Настоящим приложением следует руководствоваться при определении вместимостей и площадей зданий и сооружений военного городка на всех предпроектных и проектных стадиях

| N п/п | Здания и сооружения | Расчетная единица | Норма вмести- мости на 1000 чел. | Общая площадь на расчетную единицу, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КАЗАРМЕННАЯ ЗОНА |
| 1 | Штаб, управление | - | - | - | Расчет производится по ВСН 35-94/Минобороны РФ (гл.6, табл.1) |
| 2 | Казармы и солдатские общежития: |  |  |  |  |
|  | казарма для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, а также для курсантов 1-го и 2-го курсов военных образовательных учреждений профессионального образования | 1 чел. | 1000 | 10-11 | Размещение на одноярусных или двухъярусных кроватях (курсанты - на одноярусных кроватях) при обеспечении объема воздуха в спальном помещении 12 м на 1 чел. |
|  | солдатское общежитие упрощенного типа для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту | 1 чел. | 1000 | 12-14 | Принимается при переоборудовании существующего казарменного фонда для обустройства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Размещение в отдельных комнатах на 3-8 чел. с общим для казарменной секции блоком санитарно-бытовых помещений (умывальная, туалет, душевая, сушилка) |
|  | солдатское общежитие с жилыми ячейками, оборудованными блоком санитарно-бытовых помещений для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту | 1 чел. | 1000 | 12-14 | Принимается при новом строительстве и реконструкции существующего казарменного фонда для обустройства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Размещение в отдельных жилых ячейках, состоящих из двух комнат на 3-4 чел. с общим для каждой жилой ячейки блоком санитарно-бытовых помещений (туалет, умывальная, душ, сушильный шкаф, прихожая) |
| 3 | Учебный корпус | 1 обучающийся | 330 | 6-8 | Нормы площади в классе - 1,5-1,8 м на 1 обучающегося. Количество классов и их состав определяются заданием на проектирование в соответствии с требованиями приказа министра обороны 1985 г. N 017. Площади классов крупногабаритной техники принимаются в зависимости от габаритов размещаемой техники |
| 4 | Солдатские и курсантские столовые |  |  |  |  |
|  | столовая для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, а также для прапорщиков и мичманов: | 1 довольст- вующийся |  |  | Норма площади в обеденном зале для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву - 1,2 м на 1 место; для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, а также для прапорщиков и мичманов - 1,3 м на 1 место. |
|  | при односменном питании |  | 1000 | 2,6-3,0 | Для столовых самообслуживания расчет производится согласно требованиям главы 3ВСН 35-94/Минобороны РФ в зависимости от характера действия линии раздачи пищи (непрерывный или циклический) |
|  | при двухсменном питании |  | 1000 | 1,7-2,2 |  |
|  | столовая для курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования | 1 довольст- вующийся | 1000 | 2,7-3,0 | Норма площади в обеденном зале 1,3 м на 1 место. Двухсменные столовые для курсантов не предусматриваются |
| 5 | Столовая военторга для офицеров, рабочих и служащих воинских частей, военных учреждений, производственных и строительных предприятий | 1 место в обеденном зале | 200 | 6-8 | Расчетное количество довольствующихся составляет 80% штатного состава офицеров, рабочих и служащих ВС РФ. Питание предусмотрено в 4 смены |
| 6 | Чайная для солдат, матросов, сержантов, старшин и курсантов военных общеобразова- тельных учреждений профессионального образования | 1 место в торговом зале | 80 | 5 | Норма площади в торговом зале 1,5 м на 1 место |
| ________________ Размерность соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 7 | Солдатский магазин смешанных товаров | 1 рабочее место | 2 | 45 |  |
| 8 | Медицинский пункт: |  |  |  | Площадь участка, м, принимается из расчета: 370-420 на 1 койку и 15 на 1 посещение. Больший показатель приведен для малых городков |
|  | стационар | 1 койка | 10 | 25-30* |  |
|  | амбулатория | 1 посещение в смену | 30 | 10-15* |  |
| 9 | Основное лечебное здание отдельного медицинского батальона (ОМБ) | 1 койка 1 посещение в смену | 10 8 |  | Емкость медицинского пункта определяется по штатному составу солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву и по контракту (включая военнослужащих-женщин), в том числе проживающих вне казарменной зоны. Основное лечебное здание ОМБ проектируется на 100 коек и 80 посещений в смену. Площади основных лечебных помещений (стационар, поликлиника) определяются согласно требованиям главы 5 ВСН 35-94/Минобороны |
|  |  |  |  |  | Площади помещений вспомогательных зданий (склады, гараж) принимаются согласно штатному составу техники по заданию на проектирование |
| 10 | Госпиталь гарнизонного назначения | 1 койка | 20 | - | Расчет площадей гарнизонного госпиталя и поликлиники производится на штатную численность военнослужащих; для средних и малых военных городков, расположенных вне территории населенных пунктов, - согласно заданию на проектирование с учетом всего населения военного городка |
| 11 | Поликлиника гарнизонного назначения | 1 посещение в смену | 30 | - |  |
| 12 | Клуб воинской части (тип I и 0) | 1 место в зрительном зале | 400 | 3-3,5 | Клубы проектируются со зрительными залами на 200, 400, 600, 800 мест (тип I) и 200, 400, 600 мест (тип 0). |
| 13 | Спортивный корпус | 1 корпус | 1 корпус на 100 занима- ющихся для военных городков числен- ностью от 1000 до 3000 чел. |  | В военных городках численностью до 500 чел. предусматривается спортивный зал в составе комплексного здания; в военных городках численностью от 500 до 1000 чел. - спортивный корпус на 50 занимающихся. Площадь универсального спортивного зала определяется из расчета 7 м на 1 занимающегося. Минимальная площадь зала - 70 м |
| 14 | Мастерская по ремонту вещевого имущества | 1 рабочее место | 4 | 12 | На 1000 чел. штатного состава солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по призыву и по контракту: портных - 2; сапожников - 2 |
| 15 | Парикмахерская | То же | 1 | 12 |  |
| 16 | Отделение связи | -"- | - | 25-30 | Проектируется по техническим условиям районного отделения связи и действующим нормативным документам |
| 17 | Прикухонный склад продовольствия в составе: |  |  |  | Показатели относятся к запасу продовольствия на 7 сут. Нормы складирования см. в разделе "Складская зона" настоящего приложения |
|  | продсклад | т | 12 | 2,3 |  |
|  | холодильник | т | 2,3 | 26-30 |  |
|  | овоще-, фруктохранилище | т | 50 | 2,0 |  |
| 18 | Контрольно-пропускной пункт (КПП) | 1 пост | 1 | 19 |  |
| 19 | Помещение для встреч с родными | 1 посетитель | 12-14 | 4-5 | Блокируется с КПП |
| 20а | Караульное помещение: |  |  |  | Количество постов устанавливается заданием на проектирование. Площадь участка (ориентировочно) с учетом размещения караульного городка, м: на 5 постов - 550-600; на 10 постов - 850-900 |
|  | на 5 постов | 1 пост | - | 24 |  |
|  | на 10 постов | -"- | - | 19 |  |
| 20б | Караульное помещение с гауптвахтой: |  |  |  | Площадь участка (ориентировочно), м: |
|  | на 5 постов | 1 пост | - | 37 | на 5 постов - 700-750 |
|  | на 10 постов | -"- | - | 25 | на 10 постов - 950-1000 |
| 21 | Комплекс спортивных площадок для военного городка: |  |  |  | Номенклатура и размеры площадей приведены на рис.1 и 2 рекомендуемого приложения 4 |
|  | на 3000 чел. | 1 комплекс |  | 37000 |  |
|  | на 1000 чел. | -"- |  | 15000 |  |
| 22 | Плац для построения, строевого обучения и физзарядки личного состава | 1 чел. | 1000 | 5-6 | Габариты плаца могут быть изменены исходя из условий застройки. Площадь плаца следует рассчитывать на штатную численность военнослужащих |
| ЗОНА ПАРКА(ОВ) ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ |
| 1 | Хранилища |  |  |  | Расчет производится по штатному составу техники. Показатели общей площади относятся также к площадкам открытой стоянки |
|  | а) для автомобилей: |  |  |  |  |
|  | - легковых 4-местных | 1 машино- место | - | 13 |  |
|  | - легковых 5-местных | То же | - | 18 |  |
|  | - легковых 7-местных | -"- | - | 22 |  |
|  | - грузовых 2-2,5-тонных | -"- | - | 23 |  |
|  | - грузовых 4-тонных | -"- | - | 30 |  |
|  | - грузовых 7-тонных | -"- | - | 38 |  |
|  | - грузовых 12-тонных | -"- | - | 48 |  |
|  | б) для специальных колесных шасси и многоосных больше- грузных автомобилей | 1 машино- место | - | 100-120 |  |
|  | в) для прицепов двухосных | То же | - | 16 | Площадь на 1 машино-место уточняется в зависимости от конкретного вида техники |
|  | г) для тракторов-тягачей; |  |  |  |  |
|  | - средних | -"- | - | 25-30 |  |
|  | - тяжелых | -"- | - | 50 |  |
|  | д) для танков: |  |  |  |  |
|  | - тяжелых | -"- | - | 60 |  |
|  | - средних | -"- | - | 55 |  |
|  | - легких | -"- | - | 30 |  |
|  | е) для танковых тягачей | -"- | - | 30 |  |
|  | ж) для мотоциклов с коляской | -"- | - | 5 |  |
| 2 | Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР): |  |  |  | Количество постов определяется расчетом, но не менее: |
|  | для линейных частей | 1 пост | - | 150 | - 1 поста на 70-100 единиц штатной техники |
|  | для учебных частей | -"- | - | 150 | - 1 поста на 30-40 единиц эксплуатируемой техники Меньший показатель приведен для малых парков ТВ, больший - для больших |
| 3 | Открытая стоянка для неисправной техники | 1 машино- место | - | По п.1 | Площадь стоянки определяется расчетом. 1 машино-место на каждый пост в ПТОРе |
| 4 | Пункт заправки (ПЗ): |  |  |  | Емкость резервуаров пункта заправки определяется по формуле: |
|  | резервуары заправочная колонка | м 1 шт. | - - | - - | , где - емкость резервуара; - среднее количество машин; - средний пробег машины, м·ч (км); - средний удельный расход топлива, л/м·ч (л/км); - коэффициент, равный среднему количеству дней между подвозами топлива (2-10). Количество колонок определяется по формуле , где - количество колонок; - среднее количество заправляемых машин; - время, затрачиваемое на заправку 1 машины. Принимается обычно: для 1 единицы колесной техники 6-8 мин; гусеничной - 10-12 мин; - продолжительность работы пункта заправки по распорядку дня, мин. Количество колонок принимается не менее одной для каждого вида топлива |
| 5 | Пункт чистки и мойки машин (ПЧМ) | 1 пост | - | 140 | Количество постов пункта определяется по формуле , где - количество постов пункта; - количество ежедневных выходов техники в рейс. Определяется заданием на проектирование; - время, затрачиваемое на мойку 1 единицы техники: колесной - 17 мин, гусеничной - 35 мин; - продолжительность работы пункта согласно распорядку дня, мин. |
| 6 | Аккумуляторно-зарядная станция (без хранилища аккумуляторов) | 1 аккумулятор | - | 2-4 | Расчет производится исходя из обеспечения одновременной зарядки (разрядки) 45% всех аккумуляторных батарей воинской части |
| 7 | Хранилище аккумуляторов | 1 аккумулятор | - | 0,3 | Количество аккумуляторов определяется заданием на проектирование |
| 8 | Склад технического имущества и ЗИП (склад АБТИ) | 1 единица техники | - | 1,5 |  |
| 9 | Склад лакокрасочных химических материалов | То же | - | 0,05-0,1 |  |
| 10 | Пункт ежедневного технического обслуживания (ПЕTО) | 1 пост | - | 75 | Количество постов ПЕТО определяется по формуле , где - количество постов пункта; - количество ежедневных выходов техники в рейсы. Определяется заданием на проектирование; - время, затрачиваемое на прохождение ПЕТО одной единицей техники: - колесной - 40 мин, - гусеничной - 80 мин; - продолжительность работы пункта ЕТО согласно распорядку дня, мин |
| 11 | Склад горюче-смазочных материалов при парке ТВ | - | - | - | Емкость резервуаров склада определяется трехкратной емкостью баков всех машин и техники, находящихся в парке ТВ |
| 12 | Контрольно-технический пункт | 1 здание | - | 200-250 | 1 здание на парк ТВ |
| ЖИЛАЯ ЗОНА |
| 1 | Жилой дом квартирного типа | 1 чел. | 850-900 | 18 | Норма общей площади на 1 чел. на первую очередь строительства - 14,5 м |
| 2 | Общежития: |  |  |  |  |
|  | общежитие для малосемейных и несемейных офицеров, прапорщиков, рабочих и служащих ВС РФ | 1 чел. | 100-150 | 12-14 |  |
|  | общежитие для семейных солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по контракту | 1 чел. | - | 12-14 | Количество мест в общежитиях военного городка определяется заданием на проектирование |
|  | общежитие для военнослужащих-женщин, проходящих службу по контракту | 1 чел | - | 12-14 | Размещение этой категории военнослужащих в жилой зоне военного городка и количество мест в общежитии определяются заданием на проектирование |
| 3 | Гостиница | 1 место | 6 | 12-13 |  |
| 4 | Общеобразовательная школа | 1 учащийся | 180 | 4-5,5 | Норма на 1000 жителей жилой зоны военного городка принимается из расчета охвата 100% детей неполным и 75% полным средним образованием |
| 5 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 100 | 6 | Количество мест в детских дошкольных учреждениях следует уточнять в зависимости от демографической структуры населения жилой зоны |
| 6 | Больница (комплекс зданий: главный, инфекционный, патолого-анатомический, хозяйственный корпуса; пищеблок) | 1 койка | 12 | 30 | Больницы предусматриваются в крупных и больших военных городках. Расчет производится на гражданское население зоны. При размещении в городке гарнизонного госпиталя больница включается в состав последнего |
| 7 | Поликлиника, в том числе детская | 1 посещение в смену | 35 | 2 | Предусматривается в крупных и больших военных городках. Блокируется, как правило, с больницей |
| 8 | Клуб или Дом офицеров (тип II и III) | 1 место | 90 | 5 | Клуб типа III может применяться в больших и крупных городках при обосновании. Расчет вместимости клубов производится исходя из общей численности населения жилой зоны; для средних и малых городков - по п.2.35 "е" |
| 9 | Спортивный корпус | 1 корпус | 1 корпус на 3000-5000 жителей жилой зоны |  | Спортивный корпус для жителей жилой зоны предусматривается в крупных и больших городках |
| 10 | Спортивный корпус с бассейном для климатических подрайонов IA, IБ, IГ, IД, IIА северной части и IB (севернее 58° с.ш. и в зоне БАМ) для населения чиcленностью: |  |  |  | В жилых зонах военных городков с количеством жителей менее 5000 чел. следует предусматривать спортивный зал |
|  | от 5000 до 12000 чел. | м | 200 | - |  |
|  | св. 12000 до 25000 чел. | м | 175 | - |  |
| 11 | Зеркало воды крытого бассейна для указанных в п.10 климатических подрайонов для населения численностью: |  |  |  |  |
|  | от 5000 до 12000 чел. | м | 100 | - |  |
|  | св. 12000 до 25000 чел. | м | 80 | - |  |
| 12 | Столовая военторга для жителей жилой зоны военного городка | 1 место в обеденном зале | 35-40 | 5,8 | Питание предусматривается в 4 смены, при самообслуживании - в 6 смен |
| 13 | Магазин для продовольственных товаров военторга | м торговой площади | 100 | - | Норма дана для отдельно расположенных военных городков на все виды продтоваров |
| 14 | Магазин для непродовольственных товаров | То же | 170 | - | Норма дана для отдельно расположенных военных городков на все виды непродовольственных товаров |
| 15 | Комбинат бытового обслуживания | 1 рабочее место | 9 | 20 | Норма дана для отдельно расположенных городков на все виды обслуживания |
| 16 | Обслуживающие помещения (встроенные в здания): |  |  |  | Нормы площади даны для городков с численностью населения зоны 3000-6000 чел. |
|  | отделение связи | 1 рабочее место |  | 25-30 |  |
|  | сберегательный банк | То же |  | 17-20 | Показатели принимаются: в военных городках с населением до 3000 чел - с коэффициентом 1,2; |
|  | домоуправление | -"- |  | 7-8 |  |
|  | приемный пункт прачечной | 1 кг белья в смену | 80-110 |  | свыше 6000 чел. - с коэффициентом 0,8 |
|  | приемный пункт химчистки | То же | 3,5-4,0 |  | Количество рабочих мест определяется заданием на проектирование |
| 17 | Автоматическая телефонная станция | 1 телефон | 120-160 | - |  |
| 18 | Помещение местных органов власти | 1 рабочее место |  | 10-12 | Необходимость проектирования и количество рабочих мест указываются в задании на проектирование |
| 19 | Отделение милиции | То же |  | 7-8 | То же |
| 20 | Комплекс спортивных площадок жилой зоны | 1 комплекс | 1 | 0,3-0,5** | Перечень и размеры спортплощадок принимаются по заданию на проектирование. Для крупных и больших военных городков комплекс спортивных площадок предусматривается со спортзалом |
| 21 | Открытые стоянки для индивидуальных легковых автомобилей. | 1 машино- место | 150-180 | 25-30 |  |
| 22 | Мусоросборник: |  |  |  |  |
|  | бачок | 1 единица | 22 | 1 | Емкость 1 бачка 90 л |
|  | контейнер | -"- | 4 | 4-5 | Емкость 1 контейнера 500-600 л |
| 23 | Хозяйственные сараи для хранения топлива для кухонных плит и ванных колонок | -"- |  | 4 | Предусматриваются только в военных городках, имеющих здания с кухонными плитами на твердом топливе (1 сарай на каждую квартиру) |
| 24 | Общественный туалет | 1 прибор | 2 | - | Предусматривается только для крупных и больших военных городков |
| ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА |
| 1 | Войсковые мастерские: |  |  |  | Численность работающих определяется штатным составом или заданием на проектирование |
|  | слесарно-оружейная | 1 рабочее место | 2-3 | 9 |  |
|  | столярно-плотничья | То же | 2-3 | 9 |  |
|  | по ремонту химического и технического имущества | -"- | 2-3 | 7 |  |
|  | по ремонту имущества связи и радиотехники | -"- | 2-3 | 7 |  |
|  | по ремонту материальной части артиллерии | -"- | 2-3 | 12 |  |
| 2 | Мастерские по ремонту: |  |  |  | Согласно заданию на проектирование |
|  | парашютно-десантного имущества | 1 мастерская | 1 | 100 |  |
|  | приборов и автоматических устройств | То же | 1 | 40 | То же |
|  | тяжелой воздушно-десантной техники | -"- | 1 | 100 | -"- |
| 3 | Кузнечно-сварочный цех | 1 горн | - | 23 |  |
| 4 | Хлебопекарня для населения зоны: |  |  |  |  |
|  | - казарменной | т/сут | 0,8 | 80-100 |  |
|  | - жилой | т/сут | 0,6 | 80-100 |  |
| 5 | Баня (душевая) для зоны: - казарменной | 1 место | 16-18 | 15-17 | Вместимость бани казарменной зоны уточняется расчетом по формуле , где - вместимость бани; - численность населения; - число помывок в месяц (4); - продолжительность одной помывки (0,75 ч) с выделением 20-30 мин между сменами для дезинфекции и уборки; - число рабочих дней в месяц (25); - число рабочих часов в день (12-14). |
|  | - жилой | 1 место | 5 | 15-17 | Показатели приведены с учетом коэффициента неравномерности посещения -1,25 |
| 6 | Предприятие химчистки | кг/сут | 50 | - | Производительность предприятия химчистки определяемся по формуле , где - производительность предприятия; - численность населения казарменной зоны; - количество вещевого имущества в кг на 1 чел. в год (для населения казарменной зоны - 12,5 кг); - число рабочих дней в году (250). Химчистки проектируются: с годовым объемом чистки вещевого имущества до 35 т - в составе СКБО; до 70 т - в составе банно-прачечных предприятий; до 100 т - в составе окружных предприятий по ремонту вещевого имущества и при окружных вещевых складах |
| 7 | Прачечная механизированная для населения: |  |  |  | Производительность прачечной для индивидуального и общественного белья определяется по формуле , где - производительность прачечной; - численность населения казарменной или жилой зоны; - количество белья на 1 чел., кг/год: на военнослужащих срочной службы - 115; на 1 госпитальную койку: - хирургического отделения - 186 - остальных отделений - 162 на 1 посадочное место в воинских столовых - 15; на 1 место в воинских гостиницах - 83,2; - количество рабочих дней в году (300); - количество смен в день (1-2). Пропускная способность прачечной самообслуживания определяется из расчета ее ежедневной работы в течение 12 часов без выходных при норме стирки на 1 военнослужащего 2 кг белья в смену |
|  | - казарменной зоны | кг/сут | 500 | 0,6-0,8 |  |
|  | - жилой зоны | кг/сут | 90 | 0,6-0,8 |  |
| 8 | Пожарное депо для обслуживания городков: |  |  |  | Для крупных городков допускается проектировать 2 пожарных депо, исходя из радиуса обслуживания 2 км. Для обслуживания складов и баз БП, ВВ, ГСМ количество пожарных машин определяется расчетом по специальным нормам |
|  | - малых | 1 машино- место | 2 |  |  |
|  | - средних | То же | 2 |  |  |
|  | - больших | -"- | 2 |  |  |
|  | - крупных | -"- | 2 и более |  |  |
| 9 | Подсобное хозяйство | - | - | - | Подсобные хозяйства организуются в соответствии с действующим положением о подсобном хозяйстве воинских частей и учреждений |
| СКЛАДСКАЯ ЗОНА |
| 1 | Склад продовольствия и продтоваров для населения: |  |  |  | Норма складской площади на 1 тыс. чел. предусматривает запас продуктов не менее чем на 30 сут. Норма складирования на 1 м - 0,8 т |
|  | - казарменной зоны | м | 150*** |  |  |
|  | - жилой зоны | м | 80*** |  |  |
| 2 | Склад вещевого имущества и промтоваров: |  |  |  | Расчет складской площади для вещевого имущества производится на весь личный состав. Для городков, расположенных в труднодоступных районах, размеры складской площади для казарменной и жилой зон определяются заданием на проектирование. |
|  | а) для личного состава казарменной зоны |  |  |  |  |
|  | - мотострелковых | м | 430*** |  |  |
|  | - БТМВ | м | 490*** |  |  |
|  | - ВВС и РВ | м | 530*** |  |  |
|  | б) для населения жилой зоны | м | 5*** |  | Из расчета хранения товарных запасов, соответствующих розничной продаже товаров населению жилой зоны в среднем за один день. Уровень товарных запасов для общетоварных складов по количеству дней розничной продажи (товарообороту) устанавливается Главным управлением торговли Минобороны РФ |
| 3 | Помещение для хранения технических средств продовольственной службы войскового довольствия | м | 100-150*** |  | Помещение блокируется с продскладом |
| 4 | Картофеле- овощехранилище для: |  |  |  | Норма потребления продуктов в т на 1 тыс. чел. предусматривает запас на 1 год. При создании запаса продуктов на срок менее 1 года производится соответствующий расчет. Норма складирования на 1 м - 0,66-0,71 т |
|  | - личного состава казарменной зоны | т | 300 | 1,6 |  |
|  | - населения жилой зоны | т | 90 | 1,6 |  |
| 5 | Фруктохранилище (охлаждаемое) для: |  |  |  |  |
|  | - личного состава казарменной зоньг**** | т | 72 | 2-3 | Норма складирования на 1 м - 0,62-0,66 т |
|  | - населения жилой зоны | т | 80 | 2-3 | Норма складирования на 1 м - 0,25-0,3 т |
| 6 | Квашпункт (только для казарменной зоны) | т | 65 | 3,6 | В районах массового произрастания и заготовок картофеля, овощей и фруктов емкость фруктохранилищ и квашпунктов (пп.5 и 6) принимaeтcя с коэффициентом 0,8 |
| 7 | Холодильник для: |  |  |  | Норма потребления продуктов на 1 тыс. чел. предусматривает запас на 30 сут. Норма складирования на 1 м - 0,33 т |
|  | - личного состава казарменной зоны | т | 10 | 3-4 |  |
|  | - населения жилой зоны | т | 30 | 3-4 |  |
| 8 | Склад запасных частей, снятого оборудования, техники и вооружения | 1 единица техники | - | 1,5 | Площадь определяется из расчета 1,5 мна 1 штатную единицу техники, хранящейся в зоне парка(ов) ТВ |
| 9 | Склад (площадь участков): |  |  |  | Площадь участков для складов твердого топлива (при отсутствии центрального отопления в жилых домах) в I климатическом районе и во IIА климатическом подрайоне следует принимать с коэффициентом 1,5; в IV климатическом районе - с коэффициентом 0,5-0,7 |
|  | - стройматериалов | м | 200 |  |  |
|  | - угля | м | 250 |  |  |
|  | - дров | м | 350 |  |  |
| 10 | Площади складских помещений для хранения имущества |  |  |  | Площади складских помещений и хранилищ для специальных изделий определяются индивидуальными расчетами |
|  | а) артиллерийского и авиационного: |  |  |  |  |
|  | - вооружения | 1 вагон (20 т) |  | 30-35 | ) ) ) |
|  | - боеприпасов | То же |  | 14-18 | ) ) |
|  | б) автотракторных запчастей, парко-гаражного оборудования, авторезины | -"- |  | 20-25 | ) ) ) ) ) ) | Количество вагонов определяется заданием на проектирование |
|  | в) бронетанкового | -"- |  | 25-30 | ) ) |
|  | г) вещевого | -"- |  | 35-40 | ) ) |
|  | д) ветеринарного | -"- |  | 25-30 | ) ) |
|  | е) оптики | 1 вагон (20 т) |  | 20-25 | ) ) ) |
|  | ж) дозиметрических приборов | То же |  | 25-30 | ) ) ) |
|  | з) инженерного | -"- |  | 25-30 | ) ) |
|  | и) связи | -"- |  | 26-35 | ) ) |
|  | к) службы снабжения горючим | -"- |  | 30-35 | ) ) ) |
|  | л) лака и красок | -"- |  | 25-27 | ) ) |
|  | м) медико-санитарного | -"- |  | 30 | ) ) |
|  | н) мебели, стройматериалов, метизов | -"- |  | 30-40 | ) ) ) ) |
|  | о) хозяйственного | -"- |  | 18-25 | ) ) |
|  | п) продовольствия | -"- |  | 25-30 | ) ) | Мясо, молоко, рыба, сухие продукты |
|  | р) противохимического | -"- |  | 22-25 | ) ) |
|  | с) парашютно-десантной техники | -"- |  | 60-65 | ) ) ) ) ) ) ) | Площади навесов для укладки парашютов и помещений для укладки и монтажа тяжелой воздушно-десантной техники и сушилок определяются расчетом |
|  | т) топографического, карт | вагон (20 т) |  | 50-52 | ) ) |
|  | у) радиотехнического | То же |  | 30-40 | ) ) |
|  | ф) технических средств и имущества продовольственной службы | -"- |  | 30 | ) ) ) ) ) |
|  | х) картофеля, овощей | -"- |  | 32-33 | ) ) |
|  | ц) квашения, солений | -"- |  | 26-30 | ) ) |
|  | ч) фруктов | -"- |  | 24-31 | ) ) |
|  | ш) скоропортящихся продуктов | -"- |  | 100-150 | ) ) ) | Предусматривается хранение в холодильнике |
|  | щ) продукты комплексного склада | -"- |  | 47-50 | ) ) |
| 11 | Обозное имущество: |  |  |  |  |
|  | парные повозки | 1 повозка | 9 | - |  |
|  | двуколки | 1 двуколка | 6 | - |  |
| ________________ * Приведена нормируемая площадь. ** Приведена площадь на 1 жителя зоны. *** Приведена общая площадь. **** Фруктохранилище предусматривается только для личного состава BВC и ВМФ. Площадь выделяется за счет сокращения соответствующей площади овощехранилища. Примечание. Общая площадь здания или сооружения, определенная по настоящему приложению, может быть принята в подобранном или вновь разрабатываемом проекте с отклонениями от расчетных показателей в пределах ±10%. |

Приложение 4
Рекомендуемое

Рис.1. Комплекс спортивных площадок для военного городка на 3000 человек 
(примерное размещение спортивных сооружений):

1 - спортядро с футбольным полем размером 104х69 м, беговой дорожкой длиной 400 м, секторами 
для прыжков в длину и высоту, прыжков с шестом и тройного прыжка, толкания ядра, метания диска, молота 
и копья; 2 - скамейки для зрителей на 1000 мест; 3 - спортпавильон; 4 - открытый бассейн для плавания 
размером 25х15 м с раздевалкой и душевой; 5 - площадка для гимнастики; 6 - площадка для городков; 
7 - площадка для баскетбола; 8 - площадка для волейбола; 9 - теннисный корт; 10 - полоса препятствий 
размером 200х20 м; 11 - туалет.

Рис.2. Комплекс спортивных площадок для военного городка на 1000 человек 
(примерное размещение спортивных сооружений):

1 - спортядро с полем для игр размером 42х65 м, беговой дорожкой длиной 250 м, сектором для прыжков 
в длину и высоту, толкания ядра и метания диска; 2 - скамейки для зрителей на 300 мест; 3 - спортпавильон 
с душевой; 4 - площадка для игры в городки; 5 - площадка для волейбола; 6 - площадка для гимнастики;
 7 - площадка для баскетбола; 8 - площадка для бадминтона; 9 - площадка для настольного тенниса; 
10 - туалет.

Рис.3. Примерная схема технологической линии парка техники и вооружения (ТВ):

1 - контрольно-технический пункт (КТП); 2 - пункт заправки (ПЗ); 3 - маслораздаточная; 4 - пункт чистки 
и мойки закрытый (ПЧМ); 5 - пункт чистки и мойки открытый; 6 - пункт ежедневного технического 
обслуживания (ПЕТО); 7 - пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР); 8 - склад автобронетанкового 
и артиллерийского имущества (АБТИ); 9 - склад лакокрасочных материалов; 10 - водогрейка; 11 - бытовой блок; 
12 - хранилища техники и гаражи отапливаемые и неотапливаемые; 13 - гараж для дежурных тягачей; 
14 - контрольно-пропускной пункт (КПП); 15 - площадка для машин, ожидающих обслуживания; 
16 - площадка для машин, ожидающих ремонта; 17 - площадка проверки технического состояния машин 
перед выходом в рейс; 18 - очистные сооружения вод от мойки машин; 19 - трансформаторная 
подстанция (ТП); 20 - главные въезд и выезд; 21 - запасный выезд; 22 - хозяйственная площадка; 
23 - пункт предварительной чистки гусеничных машин.

Приложение 5
Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПОТРЕБНЫХ ФОНДОВ ВОЕННОГО ГОРОДКА

При расчете потребных фондов военного городка следует исходить из проектной численности населения, которая определяется по формуле

,

где  - численность градообразующей группы жилой зоны, определяемая согласно пп.2.1 и 2.10 настоящих норм;

- процент численности градообразующей группы по отношению к проектной численности населения жилой зоны согласно заданию на проектирование (рекомендуется в пределах от 30 до 35%);

- численность населения казарменной зоны;

- проектная численность населения.

Например: =350 чел., =32%, =1400 чел. Тогда проектная численность населения  составит:

чел.

Приложение 5
Рекомендуемое

Форма N 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОТРЕБНЫХ ФОНДОВ ВОЕННОГО ГОРОДКА 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЗАРМЕННОЙ И ЖИЛОЙ ЗОН

| Здания и сооружения | Проект- ная числен- ность насе- ления, чел. | Расчетная единица | Норма вмес- тимос- ти на 1000 чел. | Фонд зоны | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчет- ный | сущест- вующий | потреб- ный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КАЗАРМЕННАЯ ЗОНА |
| Казарма для солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву | 1100 | 1 чел. | 1000 | 1100 | 300 | 800 |  |
| Солдатское общежитие для несемейных солдат и сержантов, проходящих военную службу по контракту | 200 | 1 чел. | - | 200 | - | 200 | Численность принята по заданию на проектирование |
| Общежитие для военнослужащих-женщин, проходящих военную службу по контракту | 100 | 1 чел. | - | - | - | - | Согласно заданию на проектирование общежитие располагается в жилой зоне |
| Солдатская столовая для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту | 1400 | 1 довольст- вующийся | 1000 | 1400 | 500 | 900 | В новой столовой должен быть выделен отдельный зал на 300 мест для солдат и сержантов, проходящих военную службу по контракту, в том числе для военнослужащих-женщин |
| Клуб воинской части | 1400 | 1 место в зрительном зале | 400 | 560 | - | 560 |  |
| Медицинский пункт: |  |  |  |  |  |  |  |
| стационар | 1400 | 1 койка | 10 | 14 | - | 14 |  |
| поликлиника | 1400 | 1 посещение в смену | 30 | 42 | - | 42 |  |
| Баня-прачечная | 1400 | 1 место | 16-18 | 22 | - | 24 |  |
|  | 1400 | 1 кг белья в сутки | 500 | 700 | - | 700 |  |
| и т.д. (другие здания и сооружения зоны) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛАЯ ЗОНА |
| Жилые дома квартирного типа | 940 | м | 14500 | 13600 | 1600 | 12000 | В графах 4, 5, 6, 7 указана нормируемая площадь |
| Общежитие для несемейных и малосемейных офицеров, прапорщиков и служащих ВС РФ | 150 | м | 9000 | 1350 | 450 | 900 | To же |
| Общежитие для военнослужащих-женщин, проходящих военную службу по контракту | 100 | м | 9000 | 900 | - | 900 | -"- |
| Клуб | 1090 | 1 место в зрительном зале | 90 | 98 | - | 98 |  |
| Баня | 1090 | 1 место | 5 | 6 | - | 6 |  |
| Прачечная | 1090 | 1 кг белья в сутки | 90 | 98 | - | 98 |  |
| и т.д. (другие здания и сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5
Рекомендуемое

Форма N 2

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОТРЕБНЫХ ФОНДОВ, ОБЩИХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЗАРМЕННОЙ И ЖИЛОЙ ЗОН ВОЕННОГО ГОРОДКА

| Здания и сооружения | Расчетная единица | Потребный фонд | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | казарменной зоны | жилой зоны | общий |  |
| Воинский клуб | 1 место в зрительном зале | 560 | 98 | 658 | Размещается в жилой зоне военного городка |
| Баня | 1 место | 24 | 6 | 30 | Размещается в хозяйственной зоне военного городка |
| Прачечная | 1 кг белья в сутки | 700 | 98 | 798 | То же |
| и т.д. (другие здания и сооружения зон) |  |  |  |  |  |

Приложение 5
Рекомендуемое

Форма N 3

ПРИМЕР ПОДБОРА ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОТРЕБНОМУ ФОНДУ ВОЕННОГО ГОРОДКА

| N п/п | Потребный фонд | Типовые проекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здания и сооружения | Расчетная единица | Потребная емкость | Наименование проекта | Шифр проекта | Проектная емкость или общая площадь | Кол-во зданий и соору- жений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КАЗАРМЕННАЯ ЗОНА |
| 1 | Казарма для солдат, проходящих военную службу по призыву | 1 чел. | 800 | Казарма солдатская на 400 чел. | 52953-90-1026-4 | 400 чел. | 2 |  |
| 2 | Солдатское общежитие для солдат и сержантов, проходящих военную службу по контракту | 1 чел. | 200 | Солдатское общежитие на 500 чел. с жилыми ячейками, оборудованными блоками санитарно-бытовых помещений | 52953-90-1026-3 | 200 чел. (после переработки проекта) | 1 | Переработка типового проекта с сокращен- ным количеством типовых этажей |
| 3 | Солдатская столовая для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту | 1 доволь- ствующийся | 900 | Односменная солдатская столовая на 1000 мест | ЦВП-83 04-63- | 1000 довольствую- щихся | 1 | Переработка типового проекта с выделением отдельного зала для военно- служащих, проходящих военную службу по контракту |
| 4 | Медицинский пункт для солдат и сержантов, проходящих военную службу по призыву и по контракту и т.д. (другие здания и сооружения зоны) | 1 койка 1 посещение в смену | 14 42 | Медпункт на 15/45 мест/посещений в смену | Индивидуальный проект | 15/45 мест/посещений в смену | 1 | Типовой проект на 15/45 мест/ посещений в смену не разрабаты- вался |
| ЖИЛАЯ ЗОНА |
| 1 | Жилые дома квартирного типа | м | 12000 | 3-секционный 5-этажный КПД на 59 квартир | 111-101А-17 | 1821.03 | 7 |  |
| 2 | Общежитие для несемейных офицеров, прапорщиков и служащих ВС РФ | 1 место | 100 | Общежитие офицерское экспериментальное на 100 чел. | 161-101-22 | 100 чел. | 1 |  |
| 3 | Общежитие для военнослужащих- женщин | 1 место | 100 | Общежитие экспериментальное на 100 чел. | 161-101-21 | 100 чел. | 1 |  |
| 4 | Клуб и т.д. (другие здания и сооружения зоны) | 1 место | 658 | Клуб воинской части со зрительным залом на 600 мест (тип II) | ЦВП-80 06-37- | 600 мест | 1 |  |
| ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА |
| 1 | Баня | 1 место | 30 | Баня-прачечная на 50/500 мест/кг белья в смену | ЦВП-82 26-10- | 50/500 мест/кг белья в смену | 1 |  |
| 2 | Прачечная | 1 кг белья в сутки | 798 |  |  |  |  | . |
| 3 | Пожарное депо | 1 машино- место | 2 | Пожарное депо на 2 машины и 15 человек команды | 21861-89 9012-2 | - | 1 |  |
| 4 | и т.д. (другие здания и сооружения зоны) |  |  |  |  |  |  |  |

и т.д. (другие зоны военного городка)

Приложение 6
Рекомендуемое

СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВОЕННОГО ГОРОДКА

Примечания к приложению 6

1. Расположение элементов чертежа генерального плана военного городка представлено условно и в зависимости от конкретного материала может быть изменено. Генплан может быть выполнен на нескольких листах.

2. Ситуационный план выполняется, как правило, на отдельном листе. При небольшом размере ситуационного плана последний может быть размещен на чертеже генерального плана. На ситуационном плане должны быть нанесены действующие, строящиеся и намеченные к строительству объекты, в том числе объекты, являющиеся источниками вредных выбросов в атмосферу и водоемы, источниками электромагнитных и ионизирующих излучений, шума, а такжe воздействия других факторов на окружающую среду с указанием зон санитарной охраны и зон ограничения застройки.

3. В состав технико-экономических показателей генерального плана должны быть включены:

а) по городку в целом и по каждой зоне:

общая площадь территории, га;

площадь застройки, м;

плотность застройки, %;

б) дополнительно по казарменной зоне:

численность населения, чел.;

площадь участка на 1 чел., м (без площади плацев и спорткомплекса);

б) дополнительно по парку ТВ;

количество единиц техники, шт.;

площадь участка на 1 машину, м;

г) дополнительно по жилой зоне:

численность населения, чел.;

площадь участка на 1 чел., м;

плотность застройки жилой территории, %;

плотность жилого фонда, м на га.