# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Раздел 1. Общие требования

1. Цели и правовое основание для  выполнения работ

1.1. Предметом настоящего электронного аукциона  для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций является право заключения Договора  на выполнение работ по проведению текущего ремонта систем водоснабжения и канализации (комнаты за театром) Арсенального каре Гатчинского дворца для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».

1.2. Начальная (максимальная) цена Договора (далее Договор):  84 857,47 рублей.

1.3. Цель закупки – поддержание в нормальном эксплуатационном состоянии помещений Арсенального каре Гатчинского дворца.

1.4. Основанием для выполнения работ являются:  выделенные «субсидии бюджетным учреждениям-музеям, постоянным выставкам, выставочным залам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год».

1.5. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 (ОК 034–2014), соответствующий  предмету аукциона: 43.22.11.190.

2. Источник финансирования

2.1. Бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 4 декабря 2017 г. N 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

2.2. КОСГУ 225 «Увеличение стоимости основных средств».

3. Порядок формирования цены Договора

3.1. Определение начальной (максимальной) цены договора (Приложение №1 к техническому заданию) осуществляется с учетом требований, установленных Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, проектно-сметным методом.

3.2. Цена Договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена работ, указанная Заказчиком в Техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

3.3. Цена за единицу объема, вида работ рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема соответствующего вида работ, указанного в Приложении № 1 к Техническому заданию, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

3.4. Цена договора формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом всех  расходов  на выполнение работ, а также расходов на  уплату налогов и других обязательных платежей.

Стоимость работ остается фиксированной в течение всего срока действия Договора, изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 ФЗ № 44-ФЗ и условиями Договора.

## Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора

## в соответствии со статьей 33 Закона

4. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

4.1.  Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение работ по проведению текущего ремонта систем водоснабжения и канализации (комнаты за театром) Арсенального каре Гатчинского дворца.

4.2. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования на объекте определяются настоящим Техническим заданием (пункт  6 «Требования к техническим характеристикам работ»),  сметной документацией Заказчика (Приложение № 1) и Дефектной ведомостью (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Технического задания.

4.3. Работы производятся на  объекте федерального значения.

4.4. Участник может ознакомиться с объектом по предварительной договоренности по адресу: Ленинградская  обл., г. Гатчина, Красноармейский пр-т, д.1, по рабочим дням  с 11-00 до 16-00.

Контактное лицо: главный инженер Ефремов Владимир Васильевич, тел. (881371) 217-18.

5.Требования к качеству и безопасности работ.

5.1. При проведении работ следует руководствоваться законодательными и нормативными актами по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры, сметными нормами и другими нормативными документами, утверждёнными органами охраны памятников истории и культуры, а также нормативными актами и документами Российской Федерации по проектированию и строительству в тех случаях, когда они не входят в противоречие с интересами охраны, реставрации и использования недвижимых памятников истории и культуры.

5.2. При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положением об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82 № 865; Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 № 203, Федеральным законом от 27.12.2002  №184-ФЗ «О техническом регулировании», Гражданским кодексом РФ.

5.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать:

-Федеральному закону № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»,

-Федеральному закону от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

###### 5.4. Работы выполнять с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.5. Соответствие обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к выполняемым работам:

Обязательно выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ВППБ 13-01-94.

6.Требования к техническим характеристикам работ.

6.1. Работы, являющиеся предметом настоящего электронного аукциона должны быть выполнены в полном соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и правилами выполнения данного вида работ.

6.2. Обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, предусмотренных на памятниках истории и культуры, требований ведения ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, рекомендованных Сводом реставрационных правил (СРП – 2007), экологических требований, установленных Федеральным законом от 23.11.95. № 174 «Об экологической экспертизе», санитарно – гигиенических требований, предусмотренных Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.3. Работы производить, учитывая, что СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» - памятник федерального значения, находится под охраной Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре правительства Ленинградской области (далее - Департамент).

6.4. Необходимо выполнить следующие работы:

6.4.1.Водопровод:

  - прокладка трубопровода Ø20мм из металлополимерных труб – 25м;

- пресс-угольник Ø20мм -10 шт.;

- пресс-угольник с внутренней резьбой Ø20х3/4’-1шт;

- пресс-угольник с внутренней резьбой Ø20х1/4’-1шт;

- кран шаровой муфтовый Ø 20мм-1шт;

- кран шаровой муфтовый Ø 15мм-1шт;

  - прокладка трубопровода Ø25мм из металлополимерных труб – 25м;

- нипельпереходной лактунный 1/2х3/4 -1 шт;

  - прокладка трубопровода Ø65мм из стальных труб– 4м;

- футорка латунная Н-В 2х1 1/2 -1 шт;

  - установка смесителя для раковин – 1 шт;

6.4.2.Канализация

  - прокладка трубопровода Ø50мм из полиэтиленовых  труб – 18м;

- отвод канализационный полиэтиленовый 87,5° Ø50мм -4 шт;

- отвод канализационный полиэтиленовый 30° Ø50мм-2шт;

- отвод канализационный полиэтиленовый 67° Ø50мм-4шт;

- отвод канализационный полиэтиленовый 45° Ø50мм-4шт;

- тройник канализационный полиэтиленовый 90° Ø50мм-1шт;

- тройник канализационный полиэтиленовый 45° Ø50мм-1шт;

- переход канализационный полиэтиленовый 110х50мм-3шт;

- переход канализационный с полиэтиленовой на чугунную трубу Ø50мм-1шт;

  - прокладка трубопровода Ø110мм из полиэтиленовых  труб – 32м;

- отвод канализационный полиэтиленовый 87,5° Ø110мм -4 шт;

- отвод канализационный полиэтиленовый 30° Ø11мм-2шт;

- отвод канализационный полиэтиленовый 67° Ø110мм-4шт;

- отвод канализационный полиэтиленовый 45° Ø110мм-8шт;

- тройник канализационный полиэтиленовый 45° Ø110мм-1шт;

- переход канализационный с полиэтиленовой на чугунную трубу Ø110мм-1шт;

  - установка вантузов одинарных – 1шт;

  - установка умывальников фарфоровых прямоугольных – 1шт;

- сифон для умывальника -1 шт;

- пьедестал для умывальника -1 шт;

- смеситель -1 шт

6.4.3.Общестроительные работы:

- пробивка борозд (штроб) – 9м

- сверление вертикальных отверстий (Ø80мм- 1000мм) – 1шт;

- сверление горизонтальных отверстий (Ø80мм- 1000мм) – 1шт;

6.4.4. Произвести погрузку и вывозку строительного мусора

6.4.5. Произвести фотофиксацию объектов до начала и после окончания производства работ.

6.4.6. По окончании работ представить комплект исполнительной документации.

7. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

«Требования не установлены».

8. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся

его неотъемлемой частью

Приложения:

Приложение №1 - Расчет начальной (максимальной) цены Договора:

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-2018 на выполнение работ по проведению текущего ремонта систем водоснабжения и канализации (комнаты за театром) Арсенального каре Гатчинского дворца.

Приложение №2 – Дефектная ведомость.

Приложение 1 к Техническому заданию

СОГЛАСОВАНО                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Директор

СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»

__________________В. Ю. Панкратов

СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» г. Гатчина, Ленинградской обл., Красноармейский пр., д.1, Лит. А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-2018

(локальная смета)

на выполнение работ по проведению текущего ремонта систем водоснабжения и канализации (комнаты за театром) Арсенального каре Гатчинского дворца

Основание: техническое задание

Сметная стоимость 84857,47 руб.

Составлена в ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 редакции 2014 года» (Изм. 1 от 01.02.2017 г.)

В текущих ценах по состоянию на апрель 2018 года.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР16-03-002-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-03-002-02 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=10,512; ЗПМ=18,732; МАТ=14,196 НР (6497,04 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3712,59 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,25 25 / 100 | 1470,09 1414,29 | 54,78 1,39 | 367,52 | 353,57 | 13,7 0,35 | 118,45 | 29,61 |  |  |  |  |  |
| 2 | 103-9905-002П | Трубы металлополимерные, диаметром20х2,0 мм (м) | 23,95 | 74,62 |  | 1787,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 103-9910-114П | Пресс-угольник для металлополимерных труб, диаметром20 мм (шт.) | 10 | 164,49 |  | 1644,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 103-9910-120П | Пресс-угольник для металлополимерных труб с внутренней резьбой, диаметром20х3/4' (шт.) | 1 | 148,4 |  | 148,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 103-9910-062П | Пресс-соединитель для металлополимерных труб с внутренней резьбой, диаметром20х1/2' (шт.) | 1 | 98,35 |  | 98,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 301-0040 | Хомуты для креплениятруб (шт.) | 40 | 29,36 |  | 1174,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 101-4950 | Прим. KTS10 штанга (шт.) | 40 | 62,5 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТССЦ-101-0132 | Прим. Гайка соединительная резьбовая 10х40 (т) | 0,0156 | 109170,08 |  | 1703,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 101-4947 | Шпилька-саморез М10-120 (100 шт.) | 0,5 | 920,89 |  | 460,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 101-2929 | Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер12х60 мм (100 шт.) | 1 | 44,69 |  | 44,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 302-9230-114П | Кран шаровой муфтовый11б27п1 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт.) | 1 | 168,46 |  | 168,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 302-9230-113П | Кран шаровой муфтовый11б27п1 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм (шт.) | 3 | 102,86 |  | 308,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР16-02-001-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-001-03 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=9,816; ЗПМ=18,732; МАТ=5,03 НР (329,7 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (188,4 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 | 547,83 445,89 | 61,23 2,96 | 21,91 | 17,84 | 2,45 0,12 | 37,9155 | 1,52 |  |  |  |  |  |
| 14 | 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) | 4 | 90,46 |  | 361,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТСЦ-302-1243 | Прим. Ниппель переходной латунный 1 1/2х3/4 (шт.) | 1 | 315,7 |  | 315,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР16-02-005-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-005-03 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=8,86; ЗПМ=18,732; МАТ=7,9 НР (730,81 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (417,6 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 1227,46 990,83 | 187,39 4,54 | 49,1 | 39,63 | 7,5 0,18 | 82,984 | 3,32 |  |  |  |  |  |
| 17 | 103-0019 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода65 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 4 | 262,78 |  | 1051,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 301-9504-358П | Прим. Футорка латунная Н-В 2х1 1/2 (шт.) | 1 | 319,37 |  | 319,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 301-9450-015П | Смесители для моекцентральные для гибкого присоединения с металлизированными маховиками (шт.) | 1 | 954,21 |  | 954,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 301-9400-063П | Подводки гибкие к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками0,5 м (шт.) | 2 | 64,68 |  | 129,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР16-07-005-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=6,747; ЗПМ=18,732; МАТ=8,849 НР (436,35 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (249,35 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,29 29 / 100 | 90,64 81,98 | 4,35 | 26,29 | 23,77 | 1,26 | 5,7615 | 1,67 |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР16-07-005-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-02 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=6,747; ЗПМ=18,732; МАТ=11,976 НР (60,21 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34,41 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 96,69 81,98 | 4,35 | 3,87 | 3,28 | 0,17 | 5,7615 | 0,23 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | 21663,93 | 8206,3 | 244,16 12,18 |  | 36,35 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 8054,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4602,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Водоснабжение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в базисных ценах | 21150,36 |  |  |  | 36,35 |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 13170,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 34320,39 |  |  |  | 36,35 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 13213,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 244,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8218,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 8054,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4602,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Водоснабжение | 34320,39 |  |  |  | 36,35 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Канализация |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР16-04-001-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-001-01 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=8,825; ЗПМ=18,732; МАТ=6,018 НР (2959,94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1691,4 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,18 18 / 100 | 1060,36 895,38 | 3,79 0,4 | 190,86 | 161,17 | 0,68 0,07 | 73,876 | 13,3 |  |  |  |  |  |
| 24 | 301-0040 | Хомуты для креплениятруб (шт.) | 25 | 29,36 |  | 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 507-4329 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром50 мм (м) | 17,96 | 61,36 |  | 1102,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 507-4379 | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм (10 шт.) | 0,4 | 159,21 |  | 63,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 302-9911-1280П | Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 50 мм (шт.) | 2 | 18,82 |  | 37,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 302-9911-1463П | Отвод канализационный полипропиленовый 67° диаметр 50 мм (шт.) | 4 | 20,77 |  | 83,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 507-4475 | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм (10 шт.) | 0,4 | 156,68 |  | 62,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТССЦ-507-4468 | Тройник канализационный полипропиленовый90° диаметром 50 мм (шт.) | 1 | 33,01 |  | 33,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 302-9911-1298П | Тройник канализационный полипропиленовый45° диаметр 50 мм (шт.) | 1 | 33,01 |  | 33,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 507-4467 | Переход канализационный полипропиленовый110х50 мм (шт.) | 3 | 39,37 |  | 118,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 302-9911-1470П | Переход с трубы полипропиленовой на чугунную трубу, диаметр50 мм (шт.) | 1 | 24,17 |  | 24,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-04-001-02 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-04-001-02 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=8,73; ЗПМ=18,732; МАТ=6,126 НР (5049,56 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2885,46 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,32 32 / 100 | 1285,69 858,58 | 8,81 0,99 | 411,42 | 274,75 | 2,82 0,32 | 70,84 | 22,67 |  |  |  |  |  |
| 35 | 301-0040 | Хомуты для креплениятруб (шт.) | 50 | 29,36 |  | 1468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 507-4330 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром110 мм (м) | 32 | 164,24 |  | 5255,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 302-9911-1464П | Отвод канализационный полипропиленовый 67° диаметр 110 мм (шт.) | 4 | 60,48 |  | 241,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 302-9911-1281П | Отвод канализационный полипропиленовый 30° диаметр 110 мм (шт.) | 2 | 49,95 |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 507-4380 | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм (10 шт.) | 0,4 | 543,03 |  | 217,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 507-4378 | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм (10 шт.) | 0,8 | 501,37 |  | 401,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 302-9911-1300П | Тройник канализационный полипропиленовый45° диаметр 110 мм (шт.) | 1 | 92,45 |  | 92,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 302-9911-1471П | Переход с трубы полипропиленовой на чугунную трубу, диаметр110 мм (шт.) | 1 | 40,23 |  | 40,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР22-03-011-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка: вантузов одинарных (1 шт.) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-011-01 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=11,094; ЗПМ=18,732; МАТ=3,145 НР (429,78 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (236,19 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 | 49,57 20,67 | 2,25 | 49,57 | 20,67 | 2,25 | 1,863 | 1,86 |  |  |  |  |  |
| 44 | ТССЦ-507-0717-001П | Прим. Клапан вакуумный 50мм (шт.) | 1 | 188,65 |  | 188,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР17-01-001-14 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) ((МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР17-01-005-04 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=11,569; ЗПМ=18,732; МАТ=6,612 НР (542,27 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (309,87 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,1 1 / 10 | 409,87 292,79 | 29,18 2,56 | 40,99 | 29,28 | 2,92 0,26 | 24,8975 | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 46 | 301-9400-100П | Умывальник фарфоровый прямоугольный № 2 (шт.) | 1 | 1137,34 |  | 1137,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 301-9400-079П | Сифоныдля умывальника, мойки полиэтиленовые (шт.) | 1 | 70,2 |  | 70,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 301-9240-013П | Кронштейны чугунныедля умывальника фарфорового № 2 (пара) | 1 | 92,21 |  | 92,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 301-1519 | Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВСЛУ (компл.) | 1 | 24,06 |  | 24,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм (шт.) | 1 | 612,07 |  | 612,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 301-9450-015П | Смесители для моекцентральные для гибкого присоединения с металлизированными маховиками (шт.) | 1 | 954,21 |  | 954,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 301-9400-063П | Подводки гибкие к водоразборной арматуре, с двумя латунными накидными гайками0,5 м (шт.) | 2 | 64,68 |  | 129,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | 23643,15 | 9101,32 | 89,36 12,17 |  | 40,32 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 8981,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5122,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Канализация : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в базисных ценах | 24431,63 |  |  |  | 40,32 |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 13315,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 37747,62 |  |  |  | 40,32 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 14452,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 89,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 9113,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 8981,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5122,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Канализация | 37747,62 |  |  |  | 40,32 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР46-03-012-03 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 (100 м борозд) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-012-03 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=8,869; ЗПМ=18,732 НР (1745,63 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (997,5 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,09 9 / 100 | 2557,73 978,31 | 1579,42 254,37 | 230,2 | 88,05 | 142,15 22,89 | 85,07 | 7,66 |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР46-03-013-09 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-013-09 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=4,455; ЗПМ=18,732 НР (176,39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (100,8 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,03 3 / 100 | 1306,1 373,66 | 932,44 | 39,18 | 11,21 | 27,97 | 35,86 | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР46-03-013-22 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-09 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-013-22 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=4,454; ЗПМ=18,732 НР (63,72 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36,41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,24 24 / 100 | 60,28 16,88 | 43,4 | 14,47 | 4,05 | 10,42 | 1,62 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР46-03-013-53 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-013-53 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=4,455; ЗПМ=18,732 НР (134,22 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76,69 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,02 2 / 100 | 1498,62 426,28 | 1072,34 | 29,97 | 8,53 | 21,44 | 40,91 | 0,82 |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕР46-03-013-66 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-53 (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-013-66 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=4,455; ЗПМ=18,732 НР (45,95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (26,26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 0,16 16 / 100 | 68,2 18,24 | 49,96 | 10,91 | 2,92 | 7,99 | 1,75 | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕРр61-32-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр61-32-1 04.2018 ОЗП=18,732; ЭМ=11,108; ЗПМ=18,732; МАТ=15,675 НР (162,03 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (96,73 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 0,022 2,2 / 100 | 1121,07 586,81 | 150,39 | 24,66 | 12,91 | 3,31 | 57,25 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | 349,39 | 127,67 | 213,28 22,89 |  | 11,49 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | 4123,45 | 2391,51 | 1599,64 428,78 |  | 11,49 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 2327,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1334,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Общестроительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 7116,12 |  |  |  | 10,23 |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | 669,66 |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |
| Итого | 7785,78 |  |  |  | 11,49 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 132,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1599,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 2820,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 2327,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1334,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Общестроительные работы | 7785,78 |  |  |  | 11,49 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | 49430,53 | 19699,13 | 1933,16 453,13 |  | 88,16 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 19363,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11059,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в базисных ценах | 53367,77 |  |  |  | 88,16 |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | 26486,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 79853,79 |  |  |  | 88,16 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 27798,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1933,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 20152,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 19363,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11059,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС от стоимости материалов (п.2 ст. 149 73ФЗ) 27798,24*0,18 | 5003,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 84857,47 |  |  |  | 88,16 |  |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________Сербинова М.В. |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |
| Проверил объем работ: __________________Ефремов В.В. |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |

Обоснование способа расчета начальной (максимальной) цены Договора

на выполнение работ по проведению текущего ремонта систем водоснабжения и канализации (комнаты за театром) Арсенального каре Гатчинского дворца.

Обоснование цены договора проектно-сметным  методом.

На основании статьи 22 части 9.1. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

При осмотре систем водопровода и канализации Арсенального каре Гатчинского дворца выявлены дефекты. Для устранения выявленных дефектов необходимо произвести следующие работы:

| Техническое состояние и методы реставрации | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Система водоснабжения |  |  |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |
| Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,29 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| Система канализации |  |  |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |
| Установка клапана вакуумного | 1 шт. | 1 |
| Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| Общестроительные работы |  |  |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100м борозд | 0,09 |
| Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | 100 отверстий | 0,03 |
| Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 80 мм | 100 отверстий | 0,02 |
| Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 100м2 | 0,022 |