ВСН 012-88
------------------------
Миннефтегазстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль качества и приемка работ

Часть I

Дата введения 1989-01-01

РАЗРАБОТАНЫ взамен целого ряда отраслевых нормативных документов, регламентировавших требования к качеству и приемке работ, выполняемых при сооружении и реконструкции трубопроводов Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов.

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов.

СОГЛАСОВАНЫ: Госстрой СССР 22.12.1988 г. письмо № АЧ 4473-8, Главгосгазнадзор СССР 5.12.1988 г. письмо № 11-5-2/337, Оргэнергонефть МНП 14.12.1988 г. письмо № 1015.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя.

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Миннефтегазстроя № 375 от 27 декабря 1988 г.

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности от 11.03.90 N 48, введенное в действие с 01.04.90.

Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс".

Разделы, пункты, таблицы в которые внесены изменения, отмечены в настоящем документе (К).

С введением в действие "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ". Часть I утрачивают силу:

"Система показателей качества продукции. Технические средства для контроля качества строительства объектов нефтяной и газовой промышленности. Номенклатура показателей" ОСТ 102-89-83;

"Инструкция по радиографическому контролю сварных соединений трубопроводов различного диаметра" ;

"Инструкция по освидетельствованию стальных труб диаметром 57…1420 мм" ;

"Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений трубопроводов на строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности" ;

"Инструкция по техническому расследованию отказов при испытании магистральных трубопроводов ;

"Инструкция по метрологическому обеспечению контроля качества строительства магистральных трубопроводов" ;

"Инструкция по контролю качества строительства и техническому надзору при производстве изоляционно-укладочных работ и сооружения средств электрохимической защиты на магистральных трубопроводах" ;

"Инструкция по магнитографическому контролю сварных соединений магистральных трубопроводов" ;

"Инструкция по нормированию технологической точности и метрологического обеспечения производства подготовительных и земляных работ при сооружении магистральных трубопроводов" ;

"Инструкция по технологии контроля качества очистки наружной поверхности трубопровода инструментальными методами" ;

"Инструкция по применению комплекса устройств для неразрушающего контроля сплошности изоляционных покрытий заглубленных трубопроводов" ;

"Методические указания по нормированию технологической точности и метрологического обеспечения производства сварочно-монтажных работ при сооружении магистральных трубопроводов" РД 102-32-85.

Настоящие нормы составлены с учетом результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также результатов анализа отечественного и зарубежного опыта трубопроводного строительства, полученных в последние годы и, следовательно, не нашедших отражения в СНиП III-42-80, действующих с 1981 г. В связи с этим в случае расхождения требований ВСН (разд. 5 "Контроль качества сварных соединений трубопроводов") с требованиями СНиП III-42-80 в практической работе следуует руководствоваться первыми.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящих Норм необходимо соблюдать при контроле качества и приемке работ, выполняемых в процессе сооружения новых и реконструкции действующих:

магистральных трубопроводов и ответвлений от них, область распространения которых регламентированаСНиП 2.05.06-85;

трубопроводов компрессорных (КС) и нефтеперекачивающих (НПС) станций, станций подземного хранения газа (СПХГ), дожимных компрессорных станций (ДКС), газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ), пунктов редуцирования газа (ПРГ), область распространения которых регламентированаСНиП 2.05.06-85, в том числе:

для транспортирования товарной продукции в пределах КС, НПС, СПХГ, ДКС, ГРС и УЗРГ;

межцеховых трубопроводов;

трубопроводов импульсного, топливного и пускового газа газоперекачивающих агрегатов;

трубопроводов обвязки аппаратов нагнетателей, пылеуловителей, аппаратов воздушного охлаждения, холодильников и др.;

устройств приема и пуска скребка;

трубопроводных систем контрольно-измерительных приборов с главными и вспомогательными трубопроводами;

промысловых трубопроводов, область распространения которых регламентирована , в том числе:

газопроводов-шлейфов, предназначенных для транспортирования газа от скважин месторождений и СПХГ до установок комплексной подготовки газа (УКПГ), установок предварительной подготовки газа (УППГ) и от КС СПХГ до скважин для закачки газа в пласт;

газопроводов, газовых коллекторов неочищенного газа, межпромысловых коллекторов, конденсатопроводов, предназначенных для транспортирования газа и газового конденсата от УКПГ, УППГ до головных сооружений (ГС), ДКС, КС СПХГ, газоперерабатывающих заводов (ГПЗ);

выкидных трубопроводов от нефтяных скважин, за исключением участков, расположенных на кустовых площадках скважин до замерных установок;

нефтегазосборных трубопроводов для транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных установок до пунктов первой ступени сепарации нефти;

газопроводов для транспортирования нефтяного газа от установок сепарации нефти до установок подготовки газа или до потребителей;

нефтепроводов для транспортирования газонасыщенной или разгазированной, обводненной или безводной нефти от пунктов сбора нефти и ДНС до центральных пунктов сбора;

газопроводов для транспортирования газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи;

газопроводов для подачи газа в продуктивные пласты с целью увеличения нефтеотдачи;

трубопроводов систем заводнения нефтяных пластов и захоронения пластовых и сточных вод в глубокие поглощающие горизонты;

трубопроводов пресной воды;

ингибиторопроводов для подачи ингибитора к скважинам или другим объектам нефтяных и газовых месторождений;

метанолопроводов;

нефтепроводов для транспортирования товарной нефти от центральных пунктов сбора до сооружений магистрального транспорта нефти;

газопроводов для транспортирования газа от центральных пунктов сбора до сооружений магистрального транспорта газа.

1.2. Настоящие нормы не распространяются на трубопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов, в морских акваториях и районах с сейсмичностью свыше 8 баллов, а также на трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб.

1.3. Настоящие нормы разработаны с учетом требований:

СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы";

СНиП III-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ";

СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства";

СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

Кроме требований настоящих ВСН, следует выполнять требования, регламентированные ВСН по отдельным видам работ.

2. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. Контроль качества подготовительных работ следует осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, а также, кроме перечисленных в п. 1.3, требованиям СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

2.2. В процессе подготовительных работ исполнители контролируют:

правильность закрепления трассы с соблюдением следующих требований:

створные знаки углов поворота трассы, которые должны быть установлены в количестве не менее двух на каждое направление угла в пределах видимости;

створные знаки на прямолинейных участках трассы, которые должны быть установлены попарно в пределах видимости, но не реже, чем через 1 км;

створные знаки закрепления прямолинейных участков трассы на переходах через реки, овраги, дороги и другие естественные и искусственные препятствия, должны быть установлены в количестве не менее двух с каждой стороны перехода в пределах видимости;

высотные реперы должны быть установлены не реже чем через 5 км вдоль трассы, кроме устанавливаемых на переходах через водные преграды;

допустимые среднеквадратичные погрешности при построении геодезической разбивочной основы: угловые измерения ±2; линейные измерения 1/1000; определение отметок ±50 мм; кроме того проверяют:

соответствие работ по расчистке трассы от леса требованиям проекта и действующих нормативных документов лесного законодательства Союза ССР и союзных республик;

соответствие фактических отметок и ширины планируемой полосы требованиям проекта, особенно в зоне рытья траншей;

качество выполнения водопропускных сооружений;

крутизну откосов при устройстве полок, насыпей, планировке барханов, устройстве нагорных и дренажных канав;

величину уклонов, ширину проезжей части, радиусы поворотов;

наличие разъездов;

несущую способность при устройстве временных и реконструкции постоянных транспортных коммуникаций;

мощность, равномерность и качественный состав плодородного слоя почвы.

2.3. Перед началом строительства генподрядная строительно-монтажная организация должна произвести контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных измерений не менее 1/500, угловых 2' и нивелирования между реперами с точностью 50 мм на 1 км трассы.

Трасса принимается от заказчика по акту, если измеренные длины линий отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, углы не более чем на 3' и отметки знаков, определенные из нивелирования между реперами, - не более 50 мм.

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

3.1. Способы производства земляных работ на строительстве трубопроводов определяются проектными решениями и должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов, перечисленных в п. 1.3 и СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ".

3.2. Земляные работы должны производиться с обеспечением требований качества и с обязательным операционным контролем, который заключается в систематическом наблюдении и проверке соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации.

3.3. В зависимости от характера выполняемой операции (процесса) операционный контроль качества осуществляется непосредственно исполнителями, бригадирами, мастерами, прорабами или специальными контролерами.

3.4. Приборы и инструменты (за исключением простейших щупов, шаблонов), предназначенные для контроля качества материалов и работ, должны быть заводского изготовления и иметь утвержденные в установленном порядке паспорта, подтверждающие их соответствие требованиям Государственных стандартов или технических условий.

Характеристика контролируемых параметров подготовительных и земляных работ в процессе строительства трубопроводов приведена в табл. 1.

3.5. Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проектов и требований строительных норм и правил или Технологических инструкций должны быть исправлены до начала следующих операций (работ).

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На каждом этапе строительства организации, принимающие участие в приемке работ по сооружению трубопроводов, должны следить за строгим соблюдением требований защиты окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия и не допускать нарушений условий землепользования, установленных законодательством по охране природы.

Акты приемки могут быть подписаны только при условии выполнения исполнителями работ всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Справочное

Характеристики радиографических пленок

| Тип пленки | Разрешающая способность, мм | Относи- тельная чувстви- тельность | Коэффициент контраст- ности | Нанос серебра, г/м | Оптическая плотность вуали, е.о.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТ-5 | 140-180 | 1 | 3,5-4,0 | 21 | 0,10 |
| РТ-4М | 110-140 | 2 | 3,5 | 25 | 0,15 |
| РТ-3, РНТМ | 80-110 | 6 | 3,5 | 23,1 | 0,12-0,16 |
| РТ-1 | 68-75 | 8 | 2,5-3,0 | 25 | 0,20 |
| РТ-2 | 73-78 | 5 | 2,1-2,6 | - | 0,15 |
| РТ-2 (с усиливающими экранами типа ВП) | 68-73 | 125 | 3,0 | - | 0,15 |
| РТ-СШ (рулонная) | 80-110 | 6-7 | 3,0 | 23-24 | 0,12-0,15 |
| Структурикс (Агфа-Геверт, Бельгия): |  |  |  |  |  |
| Д4 | 140-180 | 1 | 4,0 | 21 | 0,1 |
| Д5 | 110-140 | 2 | 4,0 | 23,8 | 0,08 |
| Д7 | 80-110 | 6-7 | 3,0 | - | 0,18 |
| Д10 | 68-75 | 10 | 3,0 | 25,2 | 0,21 |
| Д2 Индастрекс М (Кодак, США) | - Свыше 180 | 0,4 0,4 | 5,0 5,0 | 21,2 - | 0,12 - |

Примечание. В таблице относительная чувствительность пленки РТ-5 принята за единицу.

Приложение 2
Справочное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ

Технические характеристики рентгеновских аппаратов непрерывного действия даны в табл.1.

Таблица 1

| Тип рентгеновского аппарата | Масса рентгеновского аппарата, кг | Диапазон регулирования напряжения на | Максимальный анодный ток, мА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Моноблок | Пульт управления | трубке, кВ |  |
| РУП-120-5-2 | 45 | 30 | 50-120 | 5 |
| РАП-160-6П | 45 | 30 | 80-160 | 6 |
| РАП-160-6Н |  |  |  |  |
| РУП-200-5-2 | 85 | 30 | 70-200 | 5 |
| РАП-220-5П | 65 | 30 | 70-220 | 5 |
| РАП-220-5Н |  |  |  |  |

Технические характеристики импульсных рентгеновских аппаратов даны в табл. 2.

Таблица 2

| Тип импульсного рентгеновского аппарата | Напряжение на аноде, кВ | Потребляемая мощность, ВА | Частота следования импульсов, Гц | Срок службы трубки, импульс | Масса аппарата, кг | Толщина просвечиваемой стали, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РИНА-1Д | 100 | 250 | 15-20 | 2·10 | 7 | 20 |
| РИНА-2Д | 150 | 350 | 10-15 | 2·10 | 12 | 40 |
| МИРА-1Д | 160 | 300 | 20-25 | 5·10 | 10 | 5 |
| МИРА-2Д | 200 | 400 | 10-15 | 5·10 | 15 | 20 |
| МИРА-3Д | 600 | 600 | 4-5 | 1·10 | 22 | 40 |
| НОРА | 200 | 400 | 526 | 5 (лет) | 18 | 20 |

Технические характеристики гамма-дефектоскопов даны в табл. 3.

Таблица 3

| Тип гамма-дефектоскопа | Максимальная активность источника излучения, Кюри | Толщина просвечи- ваемой стали, мм | Масса радиа- ционной головки, кг | Тип привода | Максимальное удаление источника от радиационной головки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаммарид | Jr 192-40,0 Cs 137-5,6 | 1-60 | 12-13 | Ручной | 0,25 |
| Гаммарид 192/120 переносной, шланговый (Гаммарид 25М) | Jr 192-120,0 Cs 137-5,6 | 1-80 | 16-17 | Ручной | 12 |
| Гаммарид 192/120М, переносной (Гаммарид 27) | Jr 192-120,0 Cs 137-5,6 | 1-80 | 16-17 | Электро- механи- ческий, ручной | 12 |
| Гаммарид 170/400, переносной (Гаммарид 12М) | Jr 192-4,0 Tm 170-400,0 Se 75-4,0 | 1-40 | 8 | Ручной | 5 |
| Гаммарид 60/40, передвижной, шланговый | Co 60-34,0 | До 200 | 145 | Электро- механи- ческий и ручной | 12 |
| Стапель 5М | Jr 192-12,0 | 1-60 | 8-9 | Ручной | - |
| Магистраль 1* | Jr 192-200,0 Cs 137-5,6 | До 120 | 35 | Электро- механи- ческий | 0,25 |

________________

* Магистраль 1 предназначена для комплектации внутритрубных самоходных установок типа АКП.

Технические характеристики внутритрубных самоходных установок даны в табл. 4

Таблица 4

| Тип (марка), фирма, страна | Диа- метр контро- лируе- мого трубо- про- вода, м | Габа- ритные раз- меры (длина, мм; масса, кг) | Источник ионизи- рующего излучения и его пара- метры | Ско- рость пере- дви- же- ния в трубе, м/мин | Тип источника питания | Точ- ность оста- новки у стыка, мм | Командо- аппарат (тип и характе- ристка изотопа) | Уста- новка вре- мени экспо- зиции, с | Преодо- леваемая длина на горизон- тальном участке с контро- лем стыка через 12 м, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АКП 144 (ПАРУС), КЭМЗ, СССР | 1,020- 1,420 | 1200 200 250 | Изотоп Jr 192-200 Кюри Cs 137-56 Кюри | 15 | Аккумуля- торная батарея 2х24В/75 Ач | ± 3 | Радиа- ционный Cs137-100 мКюри | До 300 | 3 |
| АКП 145, КЭМЗ, СССР | 0,72- 1,420 | 1370 100 | Изотоп Jr 192-200 Кюри Cs 137-56 Кюри | 20 | Аккумуля- торная батарея 24В/75 А ч | ±15 | То же | До 600 | 5 |
| Сирена 1, ЛНПО "Буревестник", СССР | 0,273- 0,530 | 1500 50 | Импуль- сный рентге- новский аппарат 200 кВ | 15 | Аккумуля- торная батарея 24В/8 А ч | ±10 | Радиа- ционный Cs137-100 мКюри | До 600 | 2 |
| Сирена 2, ЛНПО "Буревестник", СССР | 0,620- 1,420 | 1200 120 | Импуль- сный рентге- новский аппарат 250 кВ | 20 | Аккумуля- торная батарея 24В/24 А ч | ±10 | Радиа- ционный Cs137-100 мКюри | До 600 | 2 |
| Гаммамат М6 Зауэрвайн, ФРГ | 0,168- 0,460 | 1800 30 | Изотоп Jr 192-20 Кюри | 10 | Аккумуля- торная батарея 24В/7 А ч | ±20 | Радиа- ционный Cs137-100 мКюри | До 1000 | 2 |
| Гаммамат М18 Зауэрвайн, ФРГ | 0,460- 1,420 | 1300 75 | Изотоп Jr 192-100 Кюри | 10 | Аккумуля- торная батарея 24В/20 А ч | ±20 | Радиа- ционный Cs137-250 мКюри | До 1000 | 2 |
| ДС-40, ГХО "Электрон", НРБ | 0,273- 0,530 | 1250 45 | Изотоп Jr 192-100 Кюри | До 200 | Аккумуля- торная батарея 24В/3 А ч | ±10 | Радиа- ционный Cs137-100 мКюри | До 300 | 3 |
| Велико- британия | 0,530- 1,420 | 2100 300 | Рентге- новский аппарат U=300 кВ J=5 мА | 18 | Аккумуля- торная батарея плюс генератор | ±5 | Радиа- ционный Cs137 или Кобальт 60-100 мКюри | До 1000 | С гене- ратором до 10 |
| ГДС-МОО1, ГХО "Электрон" | 0,530- 1,500 | 1320 86 | Изотоп Jr 192- 100-120 Кюри | 12 | Аккумуля- торная батарея 40В/20 А ч | ±20 | Радиа- ционный Cs137-100 мКюри | - | 8 |

Приложение 3
Рекомендуемое

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИМИТАТОРОВ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДЕФЕКТА СВАРНОГО
 ШВА НА РАДИОГРАММАХ

а - вариант I

б - вариант II

в - вариант III