ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

ДЕМОНТАЖ  БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ  БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫХ  ЗДАНИЙ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций инвентарных зданий.

Здание представляет собой цельнометаллический блок-контейнер, состоящий из объемного каркаса, панелей стен, пола и кровли (общий вид здания показан на рис. 1).

Рис. 1. Общий вид здания

Габаритные размеры блок-контейнера (длина х ширина х высота) - 6480x3200x2802 мм. Масса блок-контейнера - 4 т.

Каркас состоит из двух цельносварных плоских рам, расположенных в плоскости пола и кровли, и соединяющих их четырех угловых стоек. Соединение стоек с рамами сварное или болтовое.

Рамы панелей кровли имеют по углам опорные элементы, которые служат для строповки блок-контейнера, а также являются опорами при возведении двухэтажных здании. Панели стен трехслойные с эффективным утеплителем в среднем слое. Толщина панелей 80 мм.

Фундаменты под здания выполняются по одной из четырех схем, представленных на рис. 2.

Рис. 2. Виды фундаментов

В состав работ, рассматриваемых картой, входит демонтаж блок-контейнеров.

При привязке технологической карты к конкретному объекту должны быть также уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.

Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к демонтажу зданий из одиночных блок-контейнеров в летний период. При производстве работ по демонтажу зданий из сблокированных блок-контейнеров или в зимних условиях калькуляция затрат труда и график выполнения работ должны быть уточнены.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

До начала демонтажа необходимо:

ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности;

отключать здание от наружных сетей инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электросети и т. д.).

Демонтаж конструкции выполняет бригада монтажников из четырех человек:

5 разряда (М),

4 разряда (М),

3 разряда (М),

2 разряда (М),

а также два электромонтажника 4 и 3 разрядов (Э и Э) и машинист крана 5 разряда (К).

Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов см. в табл. 3.

Схемы строповки и транспортирования блок-контейнеров показаны на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Транспортирование зданий

Рис. 4. Строповка зданий

Демонтаж блок-контейнеров зданий выполняется в следующем порядке:

Монтажники М и М, убедившись после внешнего осмотра в исправности устройств для строповки, стропят блок-контейнер, по команде монтажника М машинист крана К приподнимает его на 20-30 см.

После того, как монтажники М и М удостоверятся в отсутствии деформаций устройств для строповки под нагрузкой, машинисту крана дается сигнал для дальнейшего подъема и подачи блок-контейнера на транспортное средство или приобъектный склад, где монтажники М и М принимают, устанавливают и закрепляют блок-контейнер в нужном положении. В это время монтажники М и М ведут подготовку к демонтажу следующего блок-контейнера (снимают крепления, нащельники, сливы и т. д.). Команды машинисту крана подает монтажник М.

Схема демонтажа блок-контейнеров представлена на рис. 5 и 6.

Рис. 5. Схема демонтажа блок-контейнера (план)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 4 - опасная зона (поворота башни крана);

Рис. 6. Схема демонтажа блок-контейнера (разрез)

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер (масса 4 т); 5 - четырехветвевой строп грузоподъемностью 5 т.

При демонтаже блок-контейнеров на приобъектный склад конструкции должны устанавливаться в положение, близкое к проектному, с опиранием на горизонтально расположенные подкладки и прокладки из древесины мягких пород.

Детали крепления блок-контейнеров, нащельники и элементы сливов после предварительной очистки и консервации укладывают в ящики с крышками.

При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(применительно к зданиям, состоящим из одного блок-контейнера).

Таблица 1

| 1. | Затраты труда на демонтаж, чел. - дн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего здания | 0,495 |
|  | 1 м общей площади | 0,025 |
| 2. | Затраты машинного времени на весь объем работ, маш. - смен | 0,19 |
| 3. | Выработка одного рабочего в смену, блок-конт. | 0,5 |
| 4. | Выработка бригады рабочих, блок-конт. | 2,0 |

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в основных материалах

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Дизельное топливо | 15 кг |

Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

Таблица 3

| N п/п | Наименование, марка | Основные параметры, N чертежа | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грузоподъемный кран: |  |  |
|  | основной вариант | Автомобильный кран КС-3562Агрузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м | 1 |
|  | дополнительный вариант | Автомобильный кран К-104 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м или | 1 |
|  |  | Гусеничный кран Э-505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м | 1 |
| 2. | Лом строительный ЛЛ-28А | - | 2 |
| 3. | Лом строительный ЛМА или ЛМВ | - | 2 |
| 4. | Молоток слесарный | - | 2 |
| 5. | Набор для плотничных работ ИС-22/24 | - | 1 |
| 6. | Ключ разводной. | - | 2 |
| 7. | Острогубцы (кусачки) | - | 2 |
| 8. | Каска пластмассовая | - | 6 |
| 9. | Ящик для инструментов | - | 1 |
| 10. | Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах) | - | 1 компл. |
| 11. | Стропы: | - |  |
|  | основной вариант | - | 1 |
|  | дополнительный вариант | - | 1 |
| 12. | Подмости передвижные | - | 2 |

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Таблица 4

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения. чел. - дн. | Затраты труда на весь объем работ чел.- дн. | Состав бригады (звена) | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Промывка внутренних водопроводных сетей | 100 м | 0,3 | 0,342 | 0,114 | М, М, М, М | 0,46 -- 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Промывка внутренних канализационных сетей | 100 м | 0,1 | 2,08 | 0,208 | М, М, М, М |  | 0,86 -- 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отсоединение внутренних водопроводных и канализационных сетей от наружных коммуникаций | ввод | 2 | 0,041 | 0,082 | М, М, М, М |  | 0,16 -- 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отключение здания от наружных электросетей | блок-конт. | 1 | 0,012 | 0,012 | Э, Э | 0,49 -- 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтаж блок-контейнера | блок-конт. | 1 | 0,093 | 0,093 | М, М, М, М |  | 0,19 -- 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Работа крана | - | - | - | - | К |  | 0,19 -- 1 |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗДАНИЮ ИЗ ОДНОГО БЛОК-КОНТЕЙНЕРА

Таблица 5

| N п/п | Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел. - ч | Затраты труда на весь объем работ, чел .- день. | Расценка на единицу измерения, руб. - коп | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕНиР | Промывка внутренней водопроводной сети | 100 м | 0,3 | 2,8 | 0,84 | 1-65 | 0-49 |
| 2. | ЕНиР | Промывка внутренней канализационной сети | 100 м | 0,1 | 17,0 | 1,7 | 10-68 | 1-07 |
| 3. | ЕНиР | Отсоединение внутренних сетей от наружных коммуникаций | ввод | 2 | 0,33 | 0,66 | 0-19 | 0-38 |
| 4. | ЕНиР | Отключение здания от наружных электросетей | блок-конт. | 1 | 0,1 | 0,1 | 0-06 | 0-06 |
| 5. | Сборник ВНиР, не вошедших в ЕНиР | Демонтаж блок-контейнера с погрузкой на транспортное средство | блок-конт. | 1 | 0,76 | 0,76 | 0-46,8 | 0-47 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга