Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ,

УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Наименование работ: Ремонт водопроводных сетей по ул. Юбилейная, ул. Энергетиков в п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края.

Срок выполнения работ: В период с момента заключения муниципального контракта по 31 августа 2018 года.

Место выполнения работ: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков.

Виды и состав работ:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

|  | Ремонт водопроводных сетей по ул. Юбилейная в п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края (протяженностью 300 м) № пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 1 2 3 4 5 Раздел 1. Водопровод - Ду 20мм- 238 м. Ду 63-300 м.Ду 32-50 м. Земляные работы 1 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 1000 м3 грунта 0,71104 2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 грунта 0,71104 3 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера 1,616 монтажные работы 4 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм 1 км трубопровода 0,3 5 Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63*3,8 мм м 303 6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм 1 км трубопровода 0,05 7 Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 32*3,2 мм м 50,5 8 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 20 мм 1 км трубопровода 0,238 9 Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 20*2,6 мм м 240,38 10 Установка полиэтиленовых фасонных частей: муфта 10 фасонных частей 1 11 Муфта ПЭ соединительная диаметром 32х3/4НР шт. 2 12 Муфта ПЭ соединительная диаметром 20х3/4НР шт. 8 13 Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм 1 соед. 2 14 Фланцевое соединение ПНД 63*2" шт. 2 15 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм 1 шт. 32 16 Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм шт. 32 17 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм 1 задвижка (или клапан обратный) 1 18 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 1 фланец 3 19 Врезка стальных штуцеров диаметром: 15 мм ( подключение к частным подводам) 1 штуцер 16 20 Трубы стальные бесшовные наружным диаметром: 15 мм, толщина стенки 3,0 мм (резьбы) м 1,6 21 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм 1 врезка 2 Раздел 2. Устройство колодцев Ду-1500 мм. -1 шт. 22 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца 0,16 23 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т 0,04 24 Люк полимерно-песчаный (тип Т) с замком шт. 1 25 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,01 26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,01 27 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 100 отверстий 0,03 28 Укладка стальных гильз диаметром: 100 мм 1 км трубопровода 0,0006 29 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 50 мм (тройник) 1 т фасонных частей 0,0022 30 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 1 фланец 3 |
| --- | --- |

лОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| Ремонт водопроводных сетей по ул. Юбилейная в п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края (протяженностью 300 м) ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ: |
| --- |
| № п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Ресурсы подрядчика |
| Трудозатраты |
| 1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 17,01 |
| 2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 51,88 |
| 3 | 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1,38 |
| 4 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 117,99 |
| 5 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 1,06 |
| 6 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 0,21 |
| 7 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 26,33 |
| 8 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 3,74 |
| 9 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 64,35 |
| Машины и механизмы |
| 10 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3,31 |
| 11 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,04 |
| 12 | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч |  |
| 13 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,59 |
| 14 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,2 |
| 15 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,62 |
| 16 | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.-ч |  |
| 17 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 4,71 |
| 18 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,27 |
| 19 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 28,11 |
| 20 | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч |  |
| 21 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8,6 |
| 22 | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 14,54 |
| 23 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки... | маш.-ч | 8,91 |
| 24 | 150202 | - Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,99 |
| 25 | 150202 | - Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,92 |
| 26 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч |  |
| 27 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0,01 |
| 28 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 0,54 |
| 29 | 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,05 |
| 30 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,02 |
| 31 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,65 |
| Материалы |
| 32 | 101-0324 | Кислород технический... | м3 | 1,332 |
| 33 | 101-0324 | - Кислород технический газообразный | м3 | 1,184 |
| 34 | 101-0324 | - Кислород технический: газообразный | м3 | 0,148 |
| 35 | 101-1292 | Уайт-спирит | т |  |
| 36 | 101-1513 | Электроды диаметром... | т | 0,0026 |
| 37 | 101-1513 | - Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,001 |
| 38 | 101-1513 | - Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0016 |
| 39 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,0045 |
| 40 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0002 |
| 41 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,324 |
| 42 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,04 |
| 43 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,0941 |
| 44 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 |
| 45 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0,0352 |
| 46 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0,0008 |
| 47 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной... | м3 | 0,0065 |
| 48 | 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0064 |
| 49 | 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0001 |
| 50 | 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр... | м | 0,8 |
| 51 | 103-0139 | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  |
| 52 | 103-0139 | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,8 |
| 53 | 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,6024 |
| 54 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0,0022 |
| 55 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0001 |
| 56 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т |  |
| 57 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0002 |
| 58 | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,192 |
| 59 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,1024 |
| 60 | 302-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 1 |
| 61 | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,2128 |
| 62 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0,016 |
| 63 | 403-0118 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м | м | 0,928 |
| 64 | 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м | м | 1,536 |
| 65 | 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0,632 |
| 66 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0002 |
| 67 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,3616 |
| 68 | 411-0001 | Вода | м3 | 2,9499 |
| 69 | 507-0775 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. |  |
| 70 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 64 |
| 71 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 6 |
| 72 | 507-3683 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м |  |
| 73 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,064 |
| 74 | текущая цена | ... | шт. | 12 |
| 75 | текущая цена | - Муфта ПЭ соединительная диаметром 32х3/4НР | шт. | 2 |
| 76 | текущая цена | - Муфта ПЭ соединительная диаметром 20х3/4НР | шт. | 8 |
| 77 | текущая цена | - Фланцевое соединение ПНД 63*2" | шт. | 2 |
| 78 | текущая цена | Труба ПЭ 100 SDR 1... | м | 593,88 |
| 79 | текущая цена | - Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63*3,8 мм | м | 303 |
| 80 | текущая цена | - Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 32*3,2 мм | м | 50,5 |
| 81 | текущая цена | - Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 20*2,6 мм | м | 240,38 |
| 82 | ФССЦ-101-2536 | Люк полимерно-песчаный (тип Т) с замком | шт. | 1 |
| 83 | ФССЦ-103-2072 | Трубы стальные бесшовные наружным диаметром: 15 мм, толщина стенки 3,0 мм (резьбы) | м | 1,6 |
| 84 | ФССЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,04 |
| 85 | ФССЦ-302-0003 | Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 32 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт водопроводных сетей по ул. Энергетиков в п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края (протяженностью 336 м)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Водопровод - Ду-20мм- 126 м. Ду-63-336 м. |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,6864 |  |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,6864 |  |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 1,56 |  |
| монтажные работы |
| 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 20 мм | 1 км трубопровода | 0,126 |  |
| 5 | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 20*2,6 мм | м | 127,26 |  |
| 6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм | 1 км трубопровода | 0,336 |  |
| 7 | Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63*3,8 мм | м | 339,36 |  |
| 8 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: муфта | 10 фасонных частей | 0,8 |  |
| 9 | Муфта ПЭ соединительная диаметром 20х3/4НР | шт. | 8 |  |
| 10 | Приварка фланцев к трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 соед. | 2 |  |
| 11 | Фланцевое соединение ПНД 63*2" | шт. | 2 |  |
| 12 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм | 1 шт. | 8 |  |
| 13 | Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 8 |  |
| 14 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2 |  |
| Раздел 2. Устройство колодца -2 шт. Ду-1500 мм. |
| 15 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,32 |  |
| 16 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,08 |  |
| 17 | Люк полимерно-песчаный (тип Т) с замком | шт. | 2 |  |
| 18 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 20 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 21 | Укладка стальных гильз диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,0012 |  |
| 22 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 50 мм (тройник) | 1 т фасонных частей | 0,0022 |  |
| 23 | Установка катушки из стальной трубы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,00388 |  |
| 24 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 8 |  |

лОКАЛЬНО РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт водопроводных сетей по ул. Энергетиков в п. Октябрьский Октябрьского района Пермского края (протяженностью 336 м)

| ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ: |
| --- |
| № п.п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Ресурсы подрядчика |
| Трудозатраты |
| 1 | 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 34,02 |
| 2 | 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 15,68 |
| 3 | 1-3-7 | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 92,72 |
| 4 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 2,13 |
| 5 | 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1,65 |
| 6 | 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) | чел.час | 3,03 |
| 7 | 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 4,48 |
| 8 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 58,15 |
| Машины и механизмы |
| 9 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 6,56 |
| 10 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,08 |
| 11 | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч |  |
| 12 | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,51 |
| 13 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,8 |
| 14 | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,18 |
| 15 | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.-ч |  |
| 16 | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 3,74 |
| 17 | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,54 |
| 18 | 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 27,13 |
| 19 | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч |  |
| 20 | 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 8,3 |
| 21 | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 11,46 |
| 22 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки... | маш.-ч | 3,55 |
| 23 | 150202 | - Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,81 |
| 24 | 150202 | - Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,74 |
| 25 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч |  |
| 26 | 330301 | Машины шлифовальные: электрические | маш.-ч | 0,05 |
| 27 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 1,08 |
| 28 | 331103 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,1 |
| 29 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 0,03 |
| 30 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,85 |
| Материалы |
| 31 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,148 |
| 32 | 101-1292 | Уайт-спирит | т |  |
| 33 | 101-1513 | Электроды диаметром... | т | 0,0013 |
| 34 | 101-1513 | - Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0,0011 |
| 35 | 101-1513 | - Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0002 |
| 36 | 101-1522 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0,0011 |
| 37 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0002 |
| 38 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,036 |
| 39 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,074 |
| 40 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0003 |
| 41 | 101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм | т | 0,0088 |
| 42 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной... | м3 | 0,0137 |
| 43 | 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0128 |
| 44 | 102-0025 | - Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,0009 |
| 45 | 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр... | м | 4,696 |
| 46 | 103-0139 | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,8 |
| 47 | 103-0139 | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 3,896 |
| 48 | 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,205 |
| 49 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм | т | 0,0022 |
| 50 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0002 |
| 51 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т |  |
| 52 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0,0004 |
| 53 | 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,384 |
| 54 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0,2048 |
| 55 | 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 0,4256 |
| 56 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0,032 |
| 57 | 403-0118 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м | м | 1,856 |
| 58 | 403-0120 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м | м | 3,072 |
| 59 | 403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1,264 |
| 60 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0004 |
| 61 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,7232 |
| 62 | 411-0001 | Вода | м3 | 2,3453 |
| 63 | 507-0775 | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм | 10 шт. |  |
| 64 | 507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 16 |
| 65 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 |
| 66 | 507-3683 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м |  |
| 67 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм | 1000 шт. | 0,016 |
| 68 | текущая цена | ... | шт. | 10 |
| 69 | текущая цена | - Муфта ПЭ соединительная диаметром 20х3/4НР | шт. | 8 |
| 70 | текущая цена | - Фланцевое соединение ПНД 63*2" | шт. | 2 |
| 71 | текущая цена | Труба ПЭ 100 SDR 1... | м | 466,62 |
| 72 | текущая цена | - Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 20*2,6 мм | м | 127,26 |
| 73 | текущая цена | - Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63*3,8 мм | м | 339,36 |
| 74 | ФССЦ-101-2536 | Люк полимерно-песчаный (тип Т) с замком | шт. | 2 |
| 75 | ФССЦ-201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,08 |
| 76 | ФССЦ-302-0003 | Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 8 |

Перед началом выполнения работ согласовать с Заказчиком участок водопроводных сетей  для выполнения работ.

Требования к выполняемым работам:

- Применять современные методы и технологии производства работ.

- Выполнение работ производится согласно указанным срокам в соответствие с действующим законодательством, нормативно-техническими требованиями, действующими правилами и требованиями в области охраны окружающей среды, пожарной, санитарной безопасности, правилами охраны труда, правилами техники безопасности с применением современных методов и технологий производства работ.

Требования к товарам, используемым при выполнении работ:

1.Участник размещения заказа должен применять только сертифицированные на территории Российской Федерации товары для выполнения работ по предмету контракта, в случае требования обязательной сертификации законодательством РФ.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ:

После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику счета и/или счета-фактуры, акт о приемке выполненных работ, по форме КС-2, с приложением схемы ремонтируемых водопроводных сетей, справку о стоимости выполненных работ и затрат, по форме КС-3, паспорта качества используемых материалов и/или сертификат соответствия и  исполнительную документацию по объекту.

Проверка соответствия установленным требованиям выполненных работ осуществляется совместно представителями Заказчика и Подрядчика с выездом на место выполнения работ. На основании проведенных проверок составляется акт о приемке выполненных работ. Работы считаются принятыми после подписания акта о приемке выполненных работ, по форме КС-2, с приложением схемы ремонтируемых водопроводных сетей, Подрядчиком, представителем Заказчика и Заказчиком с указанием расшифровки подписи, заверяется печатями сторон.