ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рис.1. Важнейшие части и детали окон

а - оконная коробка; 1 - вертикальные бруски; 2 - вертикальный импост; 3 - горизонтальные бруски (верхний и нижний); 4 - горизонтальный импост; 5 - отлив; б - створка; 1-2 - вертикальные бруски створки; 3 - вертикальные бруски притвора; 4 - горизонтальные бруски створки (нижний и верхний); 5 - раскладка; 6 - нащельники (внутренний и наружный); в - детали: 1 - наличник; 2 - четверть; 3 - ширина четверти; 4 - высота четверти; 5 - фальц под стекло; 6 - раскладка; 7 - фаска; 8 - наплав; 9 - четверть притвора (притвор)

Деревянные окна

Достоинства деревянных окон. Деревянные окна обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами. Существенным преимуществом окон из дерева является возможность их ремонта своими руками. Также достоинствами окон из натуральной древесины являются:

высокая прочность древесины при небольшой объемной массе, что обеспечивает высокий коэффициент конструктивного качества;

высокая морозоустойчивость, что в нашем российском климате немаловажно;

легкость в обработке;

экологическая чистота;

привлекательный внешний вид натурального материала.

Недостатки деревянных окон. К недостаткам деревянных окон можно отнести:

наличие в древесине пороков (трещин, сучков, смоляных карманов, сини и так далее);

подверженность гниению и поражению микроорганизмами;

гигроскопичность (зависимость технических характеристик древесины от влажности);

горючесть;

необходимость в периодическом уходе.

Выбор деревянного окна. Деревянные оконные рамы нового поколения в основном делаются из сосны, дуба, бука, ореха, красного дерева. Красное дерево (махагон) является лучшим деревом для производства оконных рам, так как хорошо обрабатывается, позволяет делать точную подгонку деталей и почти не дает со временем усадки. Древесина обрабатывается специальной защитной пропиткой от влаги, жучков-древоточцев и воздействия солнца. Рамы из ценных пород дерева самые дорогие, но есть более дешевый вариант: сосна с покрытием под дуб, бук или орех.

На сегодняшний день на российском рынке представлены деревянные окна как отечественного, так и зарубежного производства. Высокая цена окон из-за рубежа определяется в основном тем, что по технологии производства оконные блоки могут поставляться только в готовом виде.

Существует три условных группы, на которые можно поделить окна из дерева, существующие на нашем рынке:

зарубежные готовые окна, ввозимые из Финляндии, Швеции, Германии, Италии и других стран. Они отличаются высоким качеством и относительно высокой ценой;

окна, производимые на российских или совместных предприятиях при использовании импортного оборудования и иностранных технологий. Их качество достаточно высокое, при применении более дешевых технологий обработки и покраски древесины цены становятся средними;

отечественные окна, изготавливаемые на российских производствах. Если при их производстве используется морально устаревшее оборудование, то качество и цена могут быть очень низкими.

Качественное деревянное окно:

изготовлено из качественной древесины, высушенной до необходимой влажности, с соблюдением необходимой технологии сушки;

древесина обработана современными материалами по современной технологии;

окно окрашено по современной технологии современными материалами;

как отдельные части окна, так и окно в целом должно быть современной конструкции;

в конструкции окна должны быть применены высококачественные комплектующие - стекла/стеклопакеты, фурнитура, уплотнители и т.д.

Конструкции деревянных окон. По конструкции деревянные окна делятся на:

окна с одинарными створками;

окна со спаренными створками;

окна с раздельными створками;

окна с раздельно-спаренными створками (комбинированные).

Окна с одинарными створками. Наряду с возможностью установки обычного стекла теперь появилась возможность устанавливать однокамерный или двухкамерный стеклопакет.

Стеклопакет также может иметь различную конструкцию, быть заполненным специальными газами (аргоном, криптоном и др.), а также оснащаться специальными стеклами (см. "остекление").

Окна со спаренными створками. Оконный блок состоит из наружных и внутренних створок, спаренных между собой. При этом внутренняя створка навешивается на коробку. Створки соединяются между собой при помощи стяжек и, таким образом составляют как бы один переплет, имеющий высокую жесткость. Внутренние и наружные створки имеют возможность разъединения, что создает удобство мытья стекол. В качестве остекления устанавливают или два обычных стекла или стекло внутренней створки заменяется на стеклопакет.

Открывание окон с одинарными и спаренными створками с помощью современной фурнитуры может быть любым: поворотным, откидным с верхним или нижним подвесом, поворотно-откидным (комбинированным), вращающимся или раздвижным. Причем в одной коробке возможна установка створок с различными способами открывания. Наиболее часто применяется при двухстворчатом окне с фрамугой поворотное открывание одной створки, поворотно-откидное другой и откидное открывание фрамуги с нижним подвесом. Вращающиеся створки позволяют поворачивать их на 180°, что облегчает уход за ними.

Окна с раздельными створками. Такие окна состоят из коробки и створок, которые закрепляются в коробке на некотором расстоянии. Применяется остекление двумя стеклами или стекло + стеклопакет. Между раздельными створками можно устанавливать жалюзи, при этом ручка управления будет находиться внутри помещения или возможно применение дистанционного способа управления (для высоких фрамуг).

В современных раздельных окнах фурнитура позволяет открывать обе створки одной ручкой. Но возможности открывания в подобных конструкциях ограничены, а поворотно-откидной способ невозможен из-за большой ширины оконной коробки.

Комбинированные оконные конструкции. Окна такого типа состоят из раздельно-спаренных створок, причем, наружная створка одинарная, а внутренние - спаренные.

Защитные жалюзи, москитные сетки и навесные ставни легко монтируются в любые конструкции деревянных окон.

Створчатые окна любой из выше перечисленных конструкций состоят из раздельной оконной коробки и створного оконного переплета.

Раздельная коробка окна жестко связана со стеной здания, к ней подвижно устанавливают створный оконный переплет. Коробка включает в себя:

вертикальную обвязку раздельной коробки окна;

верхнюю обвязку раздельной коробки окна;

нижнюю обвязку раздельной коробки;

стойку или средник окна - вертикальный элемент для соединения раздельной коробки по ширине;

ригель или импост - поперечный элемент для соединения раздельной коробки по высоте.

Створный оконный переплет - элемент окна, подвижно связанный с раздельной коробкой или с другим створным переплетом. Он состоит из:

вертикальной обвязки створки - верхней обвязки створки;

нижней обвязки створки, например, брусок-отлив;

горбылька переплета - фасонного горизонтального бруска для соединения створного переплета.

В конструкциях деревянных окон важно учитывать следующие специфические особенности:

узкие вертикальные профили способны лучше воспринимать нагрузки со стороны остекления и одновременно позволяют минимизировать воздействие влаги на деревянные поперечные детали;

профиль должен быть достаточно скошенным (минимум на 18°) для того, чтобы дождевая вода быстро отводилась с несущей наибольшую нагрузку нижней части оконной рамы;

все подвергающиеся воздействию влаги детали окна, например, нательные ветрозащитные планки, должны легко заменяться (рис.2);

чтобы обеспечить качественное нанесение и удержание лакокрасочного покрытия, все наружные кромки должны быть выполнены с округлением (радиус минимум 4 мм).

Рис.2. Двустворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками:

1 - верхний горизонтальный брусок коробки; 2 - верхний горизонтальный брусок створки; 3 - врезная петля; 4 - вертикальный петлевой брусок створки; 5 - вертикальный брусок коробки; 6 - оконное стекло толщиной 2 мм; 7 - горбылек с фаской; 8 - притворный брусок створки; 9 - упор в стене; 10 - наружный проем; 11 - внутренний проем; 12 - оконная перемычка; 13 - фальц для остекления; 14 - нижний горизонтальный брусок коробки; 15 - шпингалет; 16 - подоконная доска; 17 - водоотлив; 18 - угольники; 19 - нащельник; 20 - отлив; 21 - защелка; 22 - паз для подоконной доски; 23 - внутренняя штукатурка; 24 - подоконник

Не рекомендуется пользоваться темными лакокрасочными покрытиями, так как они сильно нагреваются в теплое время года, в результате чего может потрескаться лак и выступить смола.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж оконных блоков

До монтажа столярных изделий тщательно проверяют габаритные размеры, правильность навешивания и качество отделки створок. Перекосы и покоробленность проверяют линейками, угольниками и предельными калибрами и шаблонами. Покоробленность и перекосы изделий и их элементов не должны быть более 0,7 мм на 1 м.

Влажность столярных изделий проверяют влагомером. Влажность древесины створок, фрамуг, форточек, жалюз и коробок в оконных блоках должна быть 9±3%, влажность коробки окон.

В случае поступления на строительство столярных изделий без приборов (петли, замки, ручки) их устанавливают на месте. Петли в брусках створок и коробок должны быть врезаны заподлицо (без уступов), иначе створки будут неплотно закрываться и пружинить. Петли в окнах врезают на расстоянии 200 мм от четверти коробки.

Для разметки гнезд под замки применяют шаблон П.С.Кускова (рис.3). Приборы врезают в столярной мастерской на специальном верстаке, в котором имеются четыре места (кармана) для укладки инструмента. На полотно двери в месте врезки замка надевают шаблон, и карандашом очерчивают гнезда, планки и личинки.

Рис.3. Шаблон для разметки гнезд замка:

1 - дверь; 2 - ширина верхней планки замка; 3 - отверстие для замка; 4 - отверстие для ключа; 5 - шаблон

Оконные и дверные приборы крепят антикоррозионными шурупами с потайной головкой. Оконные ручки крепят на расстоянии 1,5...1,6 м от пола, а дверные - на расстоянии 1 м. В дверях верхние шпингалеты устанавливают так, чтобы их можно было открывать с пола без подставок, т.е. на высоте 1,8...1,9 м.

Готовые оконные блоки устанавливают в проем (в проектное положение) с помощью кранов, для чего в блоки временно ввертывают монтажные крючки.

При возведении кирпичных, крупноблочных и каркасных зданий оконные блоки устанавливают во время кладки стен, в крупнопанельных домах - на заводах-изготовителях после термической обработки панелей.

Поверхности оконных блоков, примыкающие к каменным стенам, антисептируют и обертывают гидроизоляционным материалом-толем, рубероидом. Зазоры между коробкой и кладкой стен заделывают теплоизоляционным материалом (конопатят).

Монтаж блоков нужно производить так, чтобы оси оконных блоков располагались строго по осям проемов. Совпадение осей блоков и проемов проверяется отвесом по отметке оси проема (рис.4), при этом шнур отвеса должен пройти точно, через точку пересечения диагоналей. После выверки коробки раскрепляют в проеме клиньями.

Рис.4. Проверка правильности установки оконного блока в проем:

1 - стена; 2 - зазор; 3 - оконный блок; 4 - клинья; 5 - места проверки линейкой по диагонали; 6 - отвес

При установке блоков в проемах многоэтажных зданий надо следить за тем, чтобы одноименные элементы оконных блоков монтировались строго на одной линии, т.е. вертикальные бруски створок находились на одной вертикальной линии, т.е. вертикальные бруски створок находились на одной вертикальной линии.

Оконные блоки со спаренными переплетами (рис.5, а) устанавливают в проем и со стороны помещения закрывают наличником таким образом, чтобы между наличником и нижней гранью коробки было не менее 28 мм, так чтобы створки можно было снять с петель. В блоках с раздельными переплетами (рис.5, б) это расстояние должно быть не менее 10 мм. После установки и закрепления оконной коробки зазор между ней и стеной конопатят, устанавливают герметизирующий материал, слив, подоконную доску.

Рис.5. Установка оконных блоков в проемы со спаренными (а) и раздельными переплетами (б) каменных стен:

1 - конопатка; 2 - стена; 3 - герметизирующий материал; 4 - наличник; 5 - слив; 6 - оконная коробка; 7 - подоконная доска

Доставленные с завода столярные изделия на строительной площадке проверяют на соответствие их проекту, а также контролируют качество подгонки, навески оконных створок, а также погонажных изделий. Оконные блоки должны быть подготовлены под окраску. Влажность древесины в столярных изделиях должна быть не более 12%.

Хранение столярных изделий осуществляют под навесом или на этажах возводимого здания. Штабели изделий укрывают гидроизоляционным материалом.

Установка оконных и дверных блоков

Оконные блоки устанавливают в проемы после окончания кладки стен и монтажа перекрытия. Блоки весом более 100 кг падают на рабочее место краном. При этом принимают меры против повреждения изделий.

Заполнение проемов выполняют в такой последовательности:

подготовка мест установки блоков;

подготовка блоков и крепежных деталей к установке;

транспортирование изделий и материалов;

установка и закрепление;

заполнение зазоров теплоизоляционным материалом;

врезка петель;

постановка замков, ручек и других скобяных изделий;

сдача выполненной работы.

Проемы и ниши, в которые будут устанавливаться оконные блоки, очищают от наплывов, строительного мусора. При помощи измерительного инструмента определяют соответствие фактических размеров проемов и ниш проектным.

На внутренней поверхности наружных стен, на внутренних стенах и перегородках наносят отметки, соответствующие отметке чистого пола или отметке на 0,5 м выше чистого пола (рис.6, а).

При отсутствии на внешней грани коробок антисептического покрытия из паст на нее прикрепляют полосы гидроизоляционного материала гвоздями или мастикой (б).

Заблаговременно заготавливают деревянные клинья для закрепления оконных блоков в проемах из расчета 8 шт. на один проем (целесообразно разместить заказ на предприятии), а также крепежные детали.

Рис.6. Технологические схемы установки оконных и дверных блоков и врезки петель:

а - проверка размеров проема, очистка поверхности и выноска отметок; б - закрепление гидроизоляционного материала к коробка; в - установке оконного блока (коробки); г - закрепление оконного блока; д - заполнение зазоров паклей; е - то же пенополиуретаном; ж - закрепление дверной коробки; з - врезка петель на створки; 1 - пробка; 2 - геодезическая рейка; 3 - водяной уровень; 4 - скребок; 5 - коробка; 6 - гидроизоляционная материал; 7 - молоток; 8 - гвозди; 9 - клей; 10 - рейка с отвесом; 11 - уровень строительный; 12 - металлический закреп; 13 - шуруп; 14 - шуруповерт; 15 - пакля сухая; 16 - оконный блок; 17 - пакля, смоченная в гипсовом растворе; 18 - конопатка; 19 - пенополиуретан; 20 - удочка; 21 - бак; 22 - компрессор; 23 - дверная коробка; 24 - ручка; 25 - петля дверная; 26 - створка; 27 - карандаш; 28 - шаблон; 29 - отвертка; 30 - петля оконная

Оконный и дверной блоки устанавливают в проем и временно закрепляют деревянными клиньями (в). Затем с помощью отвеса проверяют вертикальность коробки в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, отклонения от проекта устраняют подбивкой клиньев. Низ коробок выводят на заданную отметку двумя клиньями, вставленными в зазор. Горизонтальность элементов блока проверяют уровнем.

Окончательное закрепление коробок к стенам пли панелям производят металлическими закрепами или шурупами (г, ж). Расстояние между закрепами или шурупами не должно превышать 1 м.

Установку крупных оконных блоков выполняют краном с использованием вильчатого захвата, снабженного мягкими подкладками. В период установки блоков в проемы их удерживают расчалками.

Зазор между коробкой и конструкцией заполняют антисептированной паклей или вспененным пастообразным составом на основе полиуретана, который после отверждения образует полужесткий теплоизоляционный материал. Вначале на 3/4 глубины зазор проконопачивают сухим материалом, а оставшуюся 1/4 глубины - паклей, смоченной в гипсовом растворе состава 1:8 (д). В целях сокращения трудозатрат и сроков выполнения работ рекомендуется использовать установку для заполнения зазоров пенополиуретаном (е) или баллончики с готовым составом "макрофлекс", "Бостик" емкостью 500 и 750 мл.

Со стороны фасада места примыкания оконных коробок к стенам заполняют герметизирующим материалом и сверху зазор заделывают цементным раствором.

После нанесения основных слоев штукатурки приступают к установке деревянных подоконных досок. Вначале готовят гнезда для заведения концов подоконных досок в стены и антисептируют нижнюю грань, защищают торцы доски гидроизоляционным материалом. Доску заводят в четверть оконной коробки и снизу забивают два клина. Верхней грани доски придают уклон внутрь помещения. После проверки ее положения концы заделывают раствором, а зазор под доской заполняют антисептированной паклей или пенополиуретаном.

На объекты доставляются оконные блоки обычно с навешенными оконными створками и дверными полотнами. Если же завод поставляет отдельные детали, то на объекте выполняют навеску створок и полотен с врезкой петель. Для навески оконных створок используют разъемные, неразъемные и вколотные петли. Отличительной особенностью разъемных и вколотных петель является возможность снятия створки с коробки. Эти петли бывают левые, правые и универсальные.

Врезка петель при навеске створок выполняется так. Створку укладывают на стол и при помощи шаблона размечают положение верхней и нижней петель (з). Для разъемных и неразъемных петель выбирают гнезда глубиной, равной толщине карты. В гнезда укладывают петли и закрепляют шурупами одну карту. Для вколотных петель необходимо выбрать пазы в бруске коробки (можно использовать дисковую пилу). Затем створку с закрепленными на ней петлями вставляют в коробку и после проверки ее положения размечают места гнезд для второй карты. Створку снимают и в намеченных местах на коробке выбирают гнезда. После этого створку вставляют в коробку и в отверстия второй карты завинчивают шурупы. В такой же последовательности выполняют операции по навешиванию дверных полотен.

Порядок проверки правильности установки оконных блоков показан на рис.7.

Рис.7. Проверка правильности установки оконного блока (а), общий вид установленных оконных блоков (б) и зазоров, заполненных пенополиуретаном (в):

1 - ящик с инструментом; 2 - уровень; 3 - отвес; 4 - пенополиуретан;  - размер проема снаружи;  - то же, простенка;  - отметка низа коробки

К запорным приборам относятся шпингалеты, завертки, задвижки, крючки, к вспомогательным - остановы оконные.

После окончания штукатурных работ столяры проходят по всем помещениям и производят окончательную пригонку створок окон. Данную работу можно совместить с постановкой запорных и вспомогательных приборов.

Для оформления мест примыкания оконных коробок к стекам и перегородкам используют наличники.

Порядок постановки наличников: определяют размеры вертикального и горизонтального участков наличника; заготавливают детали с использованием шаблона; закрепляют гвоздями или шурупами заготовленные детали наличника. Расстояние между гвоздями и шурупами составляет 350...400 мм. Наличники необходимо закреплять к коробкам после окончания обойных работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества и приемка работ

При выполнении работ должны оформляться следующие акты на скрытые работы: на антисептическую и огнезащитную обработку древесины с приложением данных анализа лаборатории; на заделку оконных и дверных блоков в стенах; на анкеровку балок перекрытий в стенах; на крепление деревянных перегородок к стенам. Качество работ должно отвечать требованиям СНиП.

Боковые поверхности оконных блоков, соприкасающиеся с каменной кладкой или бетоном, антисептируют и защищают гидроизоляцией. Оконные шпингалеты, а также завертки в форточках и встроенных шкафах должны обеспечивать плотный притвор. Подоконные доски должны быть установлены так, чтобы их верхняя поверхность имела уклон внутрь помещения. Все скобяные изделия устанавливают после окончательной окраски окон и дверей.

Схема операционного контроля качества

Установка оконных блоков


Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на оконные блоки; - точность геометрических параметров, внешний вид оконных блоков; - наличие разметки, определяющей проектные положение оконных блоков; | Визуальный Измерительный, каждый блок Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - точность геометрических параметров оконных проемов; | То же |  |
|  | - правильность установки закладных пробок в стене. | Технический осмотр каждого проема |  |
| Установка оконных блоков | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - правильность выполнения предусмотренных проектом изоляционных работ оконных блоков; | Технический осмотр каждого блока |  |
|  | - правильность крепления оконных блоков; | То же |  |
|  | - плотность пригонки переплетов. | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическое положение установленных блоков; | Технический осмотр, каждый блок |  |
|  | - качество крепления и заполнения теплозвукоизоляционными материалами зазоров; | То же |  |
|  | - плотность пригонки переплетов. | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, отвес. Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представитель технадзор заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87, пп. 5.6

Рис.8. Технические требования к установке оконных блоков

Поверхности оконных блоков, примыкающие к каменным и бетонным стенам, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционными материалами.

Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен должны заделываться термоизоляционными материалами.

Каждый вертикальный брусок коробки должен крепиться не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями не должно превышать 1 м.

Приемка оконных блоков, вмонтированных в проемы, должна сопровождаться проверкой плотности пригонки оконных переплетов между собой, правильности установки и крепления уплотняющих прокладок, остекления световых проемов, установки скобяных изделий, наличников с составлением акта освидетельствования скрытых работ по креплению коробок, их теплоизоляции и защитной обработке.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия.

ГОСТ 25097-2002 "Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия".

Типы и номинальные размеры окон и их элементов должны соответствовать чертежам заказчика.

|  | Влажность древесины деталей должна быть: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - коробок | 12±3%; |  |
|  | - переплетов | 9±3%. |  |
|  | Зазор в притворах должен быть | 2 мм. |  |

Окна должны иметь правильную геометрическую форму. Наличие пороков и дефектов обработки древесины оценивают визуально.

Предельные отклонения от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц не должны превышать данных, приведенных в таблице 3.1:

Таблица 3.1

| Параметры | Номинальные размеры, мм | Отклонения, мм |
| --- | --- | --- |
| Внутренние размеры коробок и створок | до 250 | +1,0 |
|  | 250-630 | +1,5 |
|  | 630-1600 | +2,0 |
|  | более 1600 | +2,5 |
| Внешние размеры створок, фрамуг, форточек | до 250 | -1,0 |
|  | 250-630 | -1,5 |
|  | 630-1600 | -2,0 |
|  | более 1600 | -2,5 |
| Свободные размеры деталей створок | 10-80 | ±0,5 |

Провесы по торцам шиповых соединений не допускаются. Допуск плоскостности изделий и их элементов не должен превышать 2 мм по длине и диагонали. Створки окон должны быть навешены на 2 петли. Оконные блоки должны быть проолифены. Пласть коробки, примыкающая к стенке, проантисептирована или окрашена.

Каждая партия блоков должна сопровождаться документом о качестве.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87, пп.3.73, 3.74

Крепление оконных пробок следует осуществлять шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки.

Изоляцию стыков между оконными блоками и четвертями в проемах ограждающих конструкций следует выполнять путем нанесения нетвердеющей мастики на поверхность четверти перед установкой блока либо путем нагнетания мастики в зазор между блоками и ограждающими конструкциями после закрепления блоков в проектное положение.

Места примыкания металлических подоконных сливов к коробке так же надлежит изолировать нетвердеющей мастикой.

При изоляции стыков между оконными блоками и ограждающими конструкциями с проемами без четверти перед нанесением мастики следует устанавливать уплотняющую прокладку.

Выполнение работ по изоляции стыков необходимо фиксировать в журнале работ.

Ведомость контроля качества

Вид конструктивного элемента:

Установка оконных блоков и подоконных досок

Основание СНиП 3.03.01-87, п.5.6

|  | Объект: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата обследования |  |

| N п/п | Контролируемые параметры | Значения параметров, допускаемые отклонения | Количество и объем измерений | Значи- мость дефекта | Количество измерений | Ккi | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | соответ- ствует | не соответ- ствует |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Соответствие материалов требованиям проекта, ГОСТ | Паспорта, сертификаты | Наличие | З |  |  |  |  |
| 2 | Освидетельствование скрытых работ (на защитную обработку коробок и их теплоизоляцию) | Акт | " | З |  |  |  |  |
| 3 | Поверхности оконных блоков, примыкающие к каменным стенам, должны быть антисептированы и защищены гидроизоляционными материалами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поверхности между коробкой и кладкой наружных стен | Должны заделываться термоизоляционными материалами |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Каждый вертикальный брусок коробки | Должен укрепляться не менее чем в двух местах, расстояние между которыми не должно превышать 1 м | Выборочная проверка крепления всех блоков в отдельных помещениях |  |  |  |  |  |
| 6 | Створки оконных блоков. Установлены уплотняющие прокладки (по проекту) | Должны быть плотно пригнаны между собой и к четвертям коробки | " |  |  |  |  |  |
| 7 | Верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения | Не менее 1% | Проверить все подоконные доски в отдельных помещениях | М |  |  |  |  |
| 8 | Подоконные доски в пределах одного помещения | Должны быть установлены на одном уровне | " | М |  |  |  |  |
| 9 | При контакте деревянных подоконных досок с кирпичной кладкой, бетоном и т.п. до начала монтажа | Необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы | " | З |  |  |  |  |

Определение

| Значимость дефектов: из них значительных (З) - малозначительных (М) - |
| --- |
|  | Обследование провели: |

Лесоматериалы и деревянные строительные изделия

Таблица 3.2

Плотность древесины различных пород, кгс/м

| Породы | При эксплуатационной влажности |
| --- | --- |
|  | до 75% | более 75% |
| Хвойные Лиственница Сосна, ель, кедр, пихта | 650 500 | 800 600 |
| Лиственные Дуб, береза, бук, ясень, клен, граб, акация, вяз, ильм | 700 | 800 |
| Осина, тополь, ольха, липа | 500 | 600 |

Таблица 3.3

Физико-механические свойства древесины

| Порода | Средняя плотность, кг/м | Параметры прочности, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | вдоль волокон | поперек волокон |
|  |  | Растяжение | Сжатие | Статический изгиб | Скалывание (радиальное) | Статический изгиб |
| Сосна | 500 | 110 | 48 | 85 | 7,5 | 86 |
| Ель | 450 | 120 | 44 | 80 | 6,8 | 79,5 |
| Пихта | 370 | 70 | 40 | 70 | 6,5 | 68,5 |
| Лиственница | 660 | 125 | 62 | 105 | 11 | 111,5 |
| Дуб | 700 | 130 | 58 | 106 | 10 | 107,5 |
| Бук | 670 | 130 | 56 | 105 | 12 | 108,5 |
| Береза | 630 | 125 | 55 | 110 | 9,2 | 109 |
| Осина | 480 | 120 | 42 | 78 | 6,2 | 78 |

Примечание. Прочность древесины дана при стандартной влажности 12%. С увеличением влажности прочность снижается.

Допускаемая влажность древесины и деревянных изделий, %:

| Пиломатериалы лиственных пород |  | 25±3 |
| --- | --- | --- |
| Пиломатериалы хвойных пород |  | 22±3 |
| Пиломатериалы и заготовки для пролетных строений мостов и других конструкций |  | 25 |
| Несущие конструкции труднопроветриваемые |  | 20 |
| Клеевые конструкции |  | 15 |
| Мелкие ответственные детали (шпоки, мергели, вкладыши и др.) |  | 15 |
| Пиленые заготовки |  | 18-20 |
| Балки и черепные бруски |  | 23 |
| Древесина в коробках окон и балконных дверей |  | 12-18 |
| Древесина в оконных переплетах, балконных фрамугах и форточках |  | 12 |
| Коробки внутренних дверей и фрамуг |  | 12 |
| Щитовые двери и реечные щиты |  | 10 |
| Погонажные изделия |  | 15 |
| Готовые паркетные изделия |  | 8±2 |
| Детали для чистых полов |  | 12 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

Котлы битумные передвижные 400 л

Шуруповерт

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

МАТЕРИАЛЫ

Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Пакля пропитанная

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

Гвозди строительные

Скобяные изделия

Шурупы строительные

Блоки оконные

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0

Гипсовые вяжущие, марка Г3

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для столяров

I. Общие положения

1. До начала работ, при перемене характера или объема работы, каждый рабочий обязан получать инструктаж по ТБ на рабочем месте с отметкой в журнале. Запрещается приступать к работе без инструктажа по ТБ.

2. Запрещается приступать к особоопасным работам без специального наряд-задания на опаснее работы.

3. Запрещается доступ посторонних лиц, не связанных с данной работой, на рабочие места.

4. Запрещается курение на рабочем месте.

5. Открытые проемы в стенах должны быть ограждены на высоту не менее 1 м от перекрытия или настила. Отверстия в перекрытиях должны быть закрыты или иметь ограждения на высоту не менее 1 м.

6. При работе на высоте или отсутствии ограждения рабочие обязаны пользоваться предохранительными поясами. На поясе должен быть штамп испытания. Крепление пояса производится карабинами к устойчивым и прочным конструкциям и деталям.

7. Одновременно произведено работ в 2-х или более ярусах по одной вертикали запрещается.

8. В лесоматериалах, находящихся на рабочем месте и строительной площадке не должно быть торчащих гвоздей или скоб.

9. Рабочие места, лестницы, проходы должны быть достаточно освещены.

10. Запрещается передавать другим лицам защитные индивидуальные приспособления и спецодежду.

11. Запрещается выбрасывать мусор и строительные отходы в окна и открытые проемы. Мусор выносится специальными ящиками в отведенное место, а с этажей спускается по деревянному или металлическому коробу.

12. Производить работы помимо задания бригадира, мастера или прораба запрещается.

13. Запрещается находиться в зоне производства электросварочных работ, в зоне действия грузоподъемных механизмов, в зоне действия транспорта.

14. Запрещается загромождать проходы и проезды, а также складировать материалы и отходы вблизи линий электропередач.

15. Запрещается ввертывать и вывертывать эл. лампы под напряжением. Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп. Включать переносные лампы только при помощи вилки.

16. При возникновении пожара, аварии на объекте рабочий обязан немедленно сообщить администрации, вызвать с ближайшего телефона пожарную команду и принять меры к тушению пожара и ликвидации аварии.

17. При несчастном случае на объекте рабочий обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему и принять меры по доставке пострадавшего в ближайший медпункт. Поставить в известность мастера, прораба о происшедшем несчастном случае.

18. Рабочий обязан строго соблюдать правила ТБ сам и пресекать нарушение правил другими лицами, сообщая об этом бригадиру, мастеру, прорабу или общественному инспектору по ТБ.

II. До начала работы рабочий обязан

19. Получить инструмент в исправном состоянии. Заточку и насадку производит инструментальщик.

20. Проверить состояние рабочего места, освещенность его, ознакомиться с выданным наряд-заказом, подготовить необходимые материалы.

21. Электрифицированный инструмент выдается с отметкой в журнале дежурным электриком и только при наличии у рабочего допуска к работе на электроинструменте. Передача эл. инструмента другому лицу, не имеющему допуска, запрещается.

22. При работе с электроинструментом руководствоваться специальной инструкцией.

23. Привести в порядок рабочую одежду. Застегнуть рукава и полы, надеть головной убор.

24. Работать в мягкой обуви (босоножки, тапочки и т.д.) запрещается.

III. Обязанности во время работы

25. Для хранения и переноски инструментов иметь специальный ящик (переносить или перевозить инструмент с открытыми лезвиями запрещается).

26. Нельзя укладывать инструмент лезвием вверх, оставлять инструмент без присмотра.

27. При пилении не допускается ставить палец или руку у пропила для направления пилы по руке.

28. Ударные инструменты не должны иметь сколы и заусенцы на рабочих поверхностях.

29. При распиливании материал должен быть прочно укреплен. Нельзя укладывать материал на колено. При резании стамеской, топором нельзя поддерживать обрабатываемый предмет рукой по направлению движения лезвия стамески и топора, а также резать на себя и на весу.

30. При сверлении следует проверить прочность закрепления сверла в патроне.

31. Запрещается обработка деталей на лесах и подмостях.

32. Работа на станках разрешается только обученным рабочим и имеющим специальный допуск к работе на станках.

33. Устанавливать столярные изделия на высоте необходимо с прочных подмостей или лесов, выполненных по соответствующим правилам, проверенных и принятых техническим персоналом. Запрещается работать со случайных предметов и с приставных лестниц.

Ограждение настила лесов, подмостей, стремянок, расположенных выше 1,1 м от земли или перекрытия должны выполняться высотой в 1 м и иметь бортовую доску и поручень.

IV. Обязанности после работы

34. Убрать рабочее место от мусора и отходов и подготовить его к работе на следующий день.

35. Очистить инструмент от опилок и стружек, собрать его в ящик, электроинструмент отключить от сети и сдать в инструменталку.

36. Очистить рабочую одежду, вымыть лицо, руки с мылом. Спецодежду уложить в шкаф.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Состав работ:

для норм 1-4:

01. Установка блоков, осмолка и обивка толем коробок. 02. Конопатка коробок. 03. Установка накладных приборов.

для норм 5-8:

01. Установка блоков. 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен). 03. Конопатка коробок. 04. Установка накладных приборов.

для норм 9-12:

01. Установка блоков. 02. Конопатка коробок. 03. Установка подоконных досок, наличников. 04. Установка накладных приборов.

Измеритель: 100 м проемов

|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: |
| --- | --- |
| 10-01-027-01 | спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 10-01-027-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 188,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видахстроительства 8 т | маш.-ч | 5,31 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,48 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,38 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 10,17 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0,0028 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожногостроительства | т | 0,031 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м | 118 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00296 |
| 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,0114 |
| 203-9095 | Блоки оконные | м | 100 |
| 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м | 0,138 |
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,0298 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89. ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011