#G0

Схема операционного контроля качества

Монтаж сборных лестниц из крупноразмерных железобетонных элементов

Состав операций и средства контроля

Таблица 1

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид маршей и площадок; - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций и поднимаемых элементов лестниц от мусора, грязи, снега и наледи; - наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ; - наличие разметки, определяющей проектное положение лестниц и площадок на опорах. | Визуальный Визуальный, измерительный, каждый элемент Визуальный То же Технический осмотр | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема |
| Монтаж лестничных маршей и площадок | Контролировать: - установку элементов в проектное положение (отклонения в размерах площадок опирания, от горизонтали и отметок и т.д.); - качество выполнения сварочных работ. | Измерительный, каждый элемент Визуальный, измерительный | Общий журнал работ, журнал сварочных работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - фактическое положение смонтированных маршей и площадок (отклонение от разметки, определяющей проектное положение маршей и площадок на опорах); - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству сварочных соединений и антикоррозионных покрытий. | Измерительный, каждый элемент Измерительный, визуальный | Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования скрытых работ. |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир, уровень, катетомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия.

ГОСТ 13015.0-83* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные.

Общие технические требования

Предельные отклонения размеров маршей и площадок от указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:

- по длине для маршей и площадок длиной до 4000 мм             5 мм;

- то же, длиной свыше 4000 мм                                                 6 мм;

- по толщине                                                                            3 мм;

- по ширине                                                                             5 мм;

- по размерам ребер, полок, выступов, отверстий и каналов       5;

- по положению выступов, выемок и отверстий                           5 мм.

Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать, мм:

- в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до 100 мм 5

- то же для закладных изделий размерами св. 100 мм                 10;

- из плоскости поверхности                                                             3.

Предельные отклонения размеров накладных проступей не должны превышать, мм:

- по длине                                                                                           5;

- по ширине                                                                                        3;

- по толщине                                                                                       2.

Отклонения от прямолинейности профиля лицевой поверхности не должны превышать, мм:

- ступеней марша, площадок или накладных проступей -

длиной до 2500 мм на участке 1000 мм                                                   2;

- маршей или площадок длиной св. 2500 мм  до  4000 мм на всей длине  3;

- то  же,  длиной св. 4000 мм на всей длине                                            4.

Качество поверхностей и внешний вид конструкций должны отвечать требованиям, приведенным в таблице.

| #G0Характеристика бетонной поверхности | Категория | Диаметр раковин, мм | Высота (глубина) наплыва (впадин), мм | Глубина сколов, мм | Длина сколов в мм на 1м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая, верхняя | А2 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| Лицевая, нижняя и боковая | А3 | 4 | 2 | 5 | 50 |
| Лицевая, верхняя под плитку | А5 | - | 3 | 10 | 100 |
| Нелицевая, невидимая | А7 | 20 | - | 20 | - |

Поставленные на монтаж марши и площадки лестниц не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевой поверхности;

- трещин, за исключением усадочных и других поверхностных технологических  трещин на нижней и торцевых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм;

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий и монтажных петлях.

Указания по производству работ

#M12293 0 871001100 79 23943 2465715559 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 1197076997СНиП 3.03.01-87#S.

Монтаж лестничных маршей и площадок разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения с составлением геодезической исполнительной схемы.

Перед подъемом каждого лестничного марша необходимо проверить соответствие его проектной марке, очистить опорные поверхности ригелей, диафрагм жесткости и лестничных маршей от мусора, грязи, снега и наледи.

Лестничные марши подают к месту установки в проектном положении и укладывают на слой цементного раствора толщиной до 30 мм. Марка раствора должна быть указана в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 мм.