СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ДОСОК

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на подоконные доски; - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид подоконных досок; - установку маяков на проектную отметку для монтажа подоконных досок. | Визуальный То же, измерительный, каждая доска Измерительный, каждый проем | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |  |
|  | Установка подоконных досок | Контролировать: - установку подоконных досок в проектное положение; - правильность крепления подоконных досок; - качество выполнения работ по заполнению зазоров теплозвукоизоляционными материалами. | Технический осмотр каждой доски То же “ | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выполнен- ных работ | Проверить: - фактическое положение установленных досок; - качество изоляции. | Технический осмотр, каждой доски То же | Акт освидетель- твования скрытых работ. |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, нивелир, уровень. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзор заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.03.01. - 87, п.п 5.5.

|  | Верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения не менее 1%. В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01. - 87, п.п 5.5

При контакте деревянных подоконных досок с кирпичной кладкой, бетоном и т.д. до начала монтажа необходимо выполнить предусмотренные проектом изоляционные работы

Приемка установки подоконных досок должна  сопровождаться актом освидетельствования скрытых работ по их теплоизоляции и защитной обработке.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 8242-88* Детали профильные из древесных материалов для строительства. Технические условия.

ГОСТ 6785-80* Плиты подоконные железобетонные. Технические условия.

     Толщина деревянных досок должна быть 42±1 мм.

Отклонения от номинальных размеров:

-по длине            ±3 мм;

-по ширине          ±1 мм.

Влажность древесины должна быть 12±3%.

Отклонение от плоскостности - не более 1,5 мм на 1 м длины.