ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  ремонту асфальтового покрытия  ГУП «МГЦД»                                         среди СМП и СОНО

- Общая информация о закупке.

- Наименование заказчика: Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 116 363,11  руб., в том числе НДС 18 %.

Цена контракта включает в себя: все расходы Подрядчика по выполнению Контракта в соответствии с видами работ, предусмотренными сметным расчетом и Техническим заданием, транспортные расходы, накладные расходы, налоги (в том числе НДС 18%), стоимость ремонтных работ, вывоз строительного мусора и все другие обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и остается неизменной до полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Изменение цены Контракта возможно только по основаниям и в порядке, предусмотренными в Федеральном законе №  44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае, если Подрядчик  применяет  систему налогообложения, не предусматривающую уплату НДС в размере 18 % цена Контракта может быть снижена Сторонами без изменения объема, качества  работ и других условий Контракта, в соответствии с  пп. «А» пункта  1  части 1 ст. 95 Федерального закона №  44-ФЗ от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».

- Место выполнения работ: ГУП МГЦД  129337 г. Москва,  Ярославское шоссе, д.9 .

- Сроки (периоды) выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Контракта.

- Виды выполняемых работ: согласно сметной документации.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-ичество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Раздел: Ремонт асфальта на территории |
| 1 | Удаление наносного грунта из-под парапетного пространства, объем разработанного грунта 1 м3 | 10 м | 1,5 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований цементобетонных ( около здания, въезд гаража) | 100 м3 | 0,152 |  |
| 3 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 | 1,114 |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,18 |  |
| 5 | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие (без стоимости сетки) (въезд гаража) | 1000 м2 | 0,022 |  |
| 6 | Ремонт бортового камня бетонного с заменой | м | 39 |  |
| 7 | Разборка асфальтобетона вдоль бортового камня тротуара при срезке методом холодного фрезерования | 100 м | 0,16 |  |
| 8 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (около гаражей) | 100 м3 | 0,108 |  |
| 9 | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см (тротуара, отмостки) | 100 м2 | 0,696 |  |
| 1 | Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением фрезы картами до 30 м2 | м2 | 41,8 |  |
|  | Ремонт дорожных покрытий и тротуаров асфальтобетонной смесью толщиной 5 см с применением фрезы картами до 100 м2 | м2 | 317 |  |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий территорий с применением механизмов, покрытие однослойное толщиной 70 мм | м2 | 348 |  |
|  | Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины на сегменты (1, на 1 ряд) | шт. | 2 |  |
|  | Устройство водоотводных лотков из сборного бетона на тротуарах при асфальтобетонных покрытиях | 100 м | 0,012 |  |
|  | Смена воронок водосточных труб с лестниц или подмостей | 10 шт. | 0,1 |  |
|  | Навеска водосточных труб с подмостей | 100 м | 0,065 |  |

- Общие требования.

  - Работы должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с условиями проекта Контракта и приложений.

  - Все работы на объектах Заказчика производятся в рабочие дни  (понедельник-пятница) с                           09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Доставка, погрузка, разгрузка строительных, отделочных материалов, оборудования производится силами Подрядчика.

Работы выполняются в условиях действующей организации. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе организации  или представлять угрозу для сотрудников  Заказчика. Соблюдение правил действующего  внутреннего распорядка, контрольно – пропускного режима, внутренних требований  Заказчика  о правилах прохода на территорию, в здания и помещения, о нахождении на объекте Заказчика – является обязательным условием для Подрядчика.

  - Вынос мусора, перемещение стройматериалов необходимо осуществлять с соблюдением условий для безопасного и беспрепятственного прохода сотрудников ГУП МГЦД.

  - При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Смете.

Применяемые при выполнении работ материалы, по характеристикам должны соответствовать  требованиям настоящего Технического задания.

Отключение электроэнергии в помещениях для проведения работ, в случае необходимости,  Подрядчик осуществляет по предварительному согласованию с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность  за сохранность (риск случайной гибели)  всех поставленных для реализации Контракта материалов на объекте до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Используемые и применяемые Подрядчиком строительные и отделочные материалы, комплектующие, детали, оборудование должны быть новыми, ранее не использовавшимися, должны соответствовать государственным стандартам, техническим  регламентам и условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удовлетворяющие их качество и безопасность.

  - Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью работ.

  - Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой соответствующего образца (униформа, каски, и т. п.)

  - Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

  - При осуществлении выполнения строительных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории Заказчика  строительными отходами.

  - Подрядчик при подписании Контракта должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на Объекте.

  - Подрядчик обязан перед выполнением работ провести инструктаж своих работников по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Персонал должен иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности (подтверждается соответствующими удостоверениями).

  - Все сколы, трещины, другие внешние дефекты, обрывы кабельных линий, другие неисправности, возникшие при выполнении работ Подрядчиком, устраняются самим Подрядчиком и за собственный счёт в сроки согласованные с Заказчиком.

  - Подрядчик обязан соблюдать временные режимы шумовых работ, определённые Заказчиком.

  - При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ о пожарной безопасности, в том числе  в соответствии со СНиП 2101-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее, о чем Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа при заключении Контракта.

  - Гарантийный срок на выполненные работы –  24 месяца с даты подписания акта сдачи – приемки выполненных  работ, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, в случае их отсутствия  -  не менее 12 месяцев с даты установки на объекте. Увеличение гарантийного срока на оборудование и материалы должно быть подтверждено документами завода-изготовителя.

  - Если в гарантийный период, установлены для результата работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации  результата работ, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недостатков, для обращения в Арбитражный суд города Москвы.

- Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ

3.1.  Применяемые строительные  и отделочные материалы, оборудование и их характеристики отражены в приложении к техническому заданию (форма № 2)  и  Смете.

Применяемые строительные  и отделочные материалы, оборудование могут расходиться со Сметой только в  случае,  позволяющем улучшить эксплуатационные свойства и качество результата работ  в целом.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать установленным  требованиям, ГОСТ, ТУ и регламентам,  и обеспечены техническими паспортами, сертификатами и документы удостоверяющими их качество.

3.2.  При производстве работ необходимо применять оборудование и другие установочные изделия российского и иностранного производства. До установки оборудования Подрядчик обязан представить (передать) Заказчику техническую, эксплуатационную  документацию, технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты, составленные на русском языке.

3.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, дефектным ведомостям и техническим условиям, регламентам за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

- Нормативные требования

4.1.  При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правила устройства  и безопасной эксплуатации, пожарной безопасности (ПУЭ,ППБ,ПТЭЭП) Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»;

СНиП 21-01-97 – Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 3.03.01.-87 – Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве (2 часть)

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

5.  Требования к отдельным элементам выполнения работ и применяемым материалам при проведении ремонта:

Для качественного выполнения работ все применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам «Требования к используемым материалам» (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), требованиям настоящего Технического задания, а так же соответствовать требованиям действующих нормативных документов, ГОСТ, ТУ, технических регламентов и т.п. В случае, если в настоящем Техническом задании и приложениям к нему имеются ссылки на конкретные «товарные знаки», допускается применение их эквивалента. Качество предлагаемых к применению материалов должно соответствовать техническим и качественным характеристикам, приводимые в настоящем Техническом задании, за исключением случаев несовместимости и/или необходимости взаимодействия таких материалов, приводимых в настоящем Техническом задании.

Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Полный перечень работ указан в сметной документации, приложенной к настоящему техническому заданию и являющейся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

- Условия приемки работ, требования к исполнительной документации, условия оплаты:

После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, не менее чем за 2 (два) календарных дня, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании  работ.

В день приемки работ  Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием:

- Акт выполненных работ, КС-2, КС-3,  подписанный Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве ремонтных работ;

- Акты освидетельствования скрытых работ.

В течение 3 (трех)  календарных дней Заказчик обязан осмотреть выполненную работу с участием Подрядчика и провести приемку выполненных работ, для чего Стороны к указанному сроку направляют своих ответственных лиц, назначенных по Контракту.

Сдача-прием  работ без проведения осмотра Заказчиком не допускается.

Заказчик, не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения  исполнительных документов,  направляет Подрядчику подписанный Заказчиком    1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений о результате работ, или мотивированный отказ от их принятия, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений о результатах выполненных работ,  или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ,  или акта с перечнем выявленных недостатков,  необходимых доработок  и сроком их устранения, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае   если  выявленные недостатки и необходимые доработки будут устранены Подрядчиком в  установленные сроки,  а  также   в случае отсутствия у Заказчика запросов  о  разъяснениях в отношении выполненных работ  Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном Контрактом.

Заказчик производит оплату за выполненные  полностью и качественно работы, в безналичном порядке, перечислением денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет  Подрядчика,  реквизиты которого указаны в Контракте.

Оплата производится  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с даты подписания  документов о приемке работ,  при условии предоставления Подрядчиком  одновременно  полного пакета правильно оформленных оригиналов  документов:

Акта приема-передачи выполненных работ, в 2(двух) экз., подписанных Подрядчиком ;

Счета (с указанием реквизитов Сторон);

Счета-фактуры;

Акта об исполнении контракта в 2(двух) экз., подписанных Подрядчиком.

Во всех документах,  предоставленных  к оплате,  помимо предусмотренных реквизитов должны быть указаны номер и дата заключения Контракта.

При несоблюдении Подрядчиком  требований о предоставлении всех документов и при отсутствии в них требуемых реквизитов,  в том числе номера и даты заключения Контракта, Заказчик имеет право не принимать такие документы к оплате, в таком случае он  не несет ответственности  за просрочку оплаты.

Авансовый платеж не предусмотрен.

7 . Особые  требования.

7.1. Поскольку работы будут выполняться в условиях действующей организации отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

7.2.  Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком время проведения ремонтных работ, связанных с повышенным уровнем шума и нагрузками на электросети.

7.3. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

| Заместитель главного врача по АХЧ |  |
| --- | --- |