# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту внутреннего освещения помещений и лестничных

пролетов шлюза № 15  Цимлянского гидроузла Цимлянского РГСиС – филиала

ФБУ «Администрация «Волго-Дон»

- Основание для выполнения работ: План-график мероприятий по повышению надежности и безопасности эксплуатации гидросооружений ФБУ «Администрация «Волго-Дон» на 2018 г. (текущий ремонт и обслуживание гидросооружений) от 03.04.2018г.

- Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Место выполнения работ: Шлюз №15, Цимлянский гидроузел, Цимлянское шоссе 35, г.Волгодонск, Ростовская область.

- Состав работ, выполняемых при ремонте внутреннего освещения:

  - Демонтаж:

- светильников в помещениях и лестничных пролетах  	– 85 шт.

- существующей проводки                                                	– 2500 м.п.

- установочной аппаратуры                                                	– 360 шт.

- щитовых шкафов и опорной арматуры                           	– 10 шт.

- труб прокладки кабелей ( 50                                           	– 30 м.п.

  - Монтаж следующего оборудования:

| Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- |
| Нижняя голова, левый устой: |
| Помещение Центрального пульта управления |
| Силовой щит IKF ЩРН-24 мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203В – 80 A 3-х полюсной общий ЦПУ АВВ S203В – 40 A 1 полюсной розетки ЦПУ АВВ S201В – 25 A 1 полюсной резерв АВВ S201В – 25 A 1 полюсной сплит-система АВВ S201B – 16 A 1 полюсной рация АВВ S201B – 16 A 1 полюсной сигнализация АВВ S201В – 10 A 1 полюсной лестничный марш АВВ S201B – 10 A 1 полюсной освещение ЦПУ АВВ S201B – 6 A 1 полюсной освещение люстры АВВ S201B – 4 A 1 полюсной освещение скульптурной группы «Казаки» АВВ S201B – 4 A | 1 шт 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 5 шт |
| Люстра 6-и рожковая | 1 шт |
| Выключатель 1–клавишный для наружной установки | 2 шт |
| Выключатель 2–клавишный для наружной установки | 1 шт |
| Розетка 1–местная с заземлением 16 А для наружной установки | 6 шт |
| Розетка 2–местная с заземлением 16 А для наружной установки | 5 шт |
| Провод ВВГ 5×6 (ввод) | 10 м |
| Провод ВВГ 4×1,5 (до распред.коробок) | 10 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 110 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 10 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 85 м |
| Провод ПВ 1×6 (монтажный) | 2 м |
| Провод ПВ 1×4(монтажный) | 3 м |
| Кабель канал ДКС ТА-ЕН 40×40 | 10 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 30 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 85 м |
| Гофра проложенная в стационарном кабельном канале ( 20 | 90 м |
| Гофра проложенная в стационарном кабельном канале ( 32 | 10 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 10 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 5 шт |
| Освещение казаков НГЛУ, НГПУ |  |
| Прожектор светодиодный ASD СДО-5-200 200Вт 160-260В 6500К IP65 | 4 шт |
| Провод ВВГ 3×2,5 | 80 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 40 м |
| Гофра ( 20 | 25 м |
| Труба стальная ( 20 | 10 м |
| Уголок стальной 25×25 | 5 м |
| Фотореле ФР 601 | 2 шт |
| Лестничный марш левого устоя нижней головы |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 5 шт |
| Датчик движения настенный ТДМ ДДС-03 SQ 0324-0008 1100 Вт | 5 шт |
| Выключатель 1-клавишный наружной установки | 1 шт |
| Провод ВВГ 3×1,5 (освещение и датчиков движ.) | 105 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 105 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 6 шт |
| Туалет |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 1 шт |
| Выключатель1-клавишный внутренней проводки | 1 шт |
| Провода ВВГ 2×1,5 (освещение) | 10 м |
| Гофра ( 16 проложенная за пластиком | 10 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 1 шт |
| Подрозетник для гипсокартона | 1 шт |
| Механизм РДВ |  |
| Силовой щит IKF ЩРН-16 мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203 С – 80 A 3-х полюсной КЩ-1 АВВ S203 C – 63 A 3-х полюсной КРУ АВВ S203 C – 40 A 3-х полюсной резерв АВВ S203 C – 40 A | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
| Провод ВВГ 4×10 от силового шкафа до ШРН | 10 м |
| Провод ПВ 1×6 (монтажный) | 3 м |
| Кабель канал ДКС ТА- ЕН 40×40 | 5 м |
| Труба стальная ( 32 | 5 м |
| КЩ-1 |  |
| Силовой щит IKF ЩРН-18 мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203С – 63 А 1 полюсной отопление КЩ-1 АВВ S201В – 25 А 1 полюсной розетки КЩ-1 АВВ S201С – 25 А 1 полюсной розетки энергетика АВВ S201В – 25 А 1 полюсных розетки склад мастерская, коридор АВВ S201С – 25 А 1 полюсных резерв АВВ S201В – 25 А 1 полюсных резерв АВВ S201В – 16 А 1 полюсных освещение КЩ-1 АВВ S201B – 6 А 1 полюсных освещение энергетика, коридор АВВ S201B – 6 А 1 полюсной освещения склад мастерская АВВ S201B – 6 А | 1 шт 1 шт 2 шт 3 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 4 шт |
| Выключатель 2–клавишный наружной проводки | 1 шт |
| Розетка 2–местная с заземлением для наружной установки | 4 шт |
| Провод ВВГ 5×6 (от ШС мех. РДВ до ЩРН КЩ-1) | 20 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 90 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 5 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 55 м |
| Провод ПВ 1×2,5 (монтажный) | 2 м |
| Провод ПВ 1×4 (монтажный) | 1 м |
| Кабель канал ДКС ТА- ЕН 40×40 | 60 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 55 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 30 м |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 1 шт |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 4 шт |
| Гофра ( 20 | 15 м |
| Гофра ( 32 | 10 м |
| Кабинет энергетика |  |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 1 шт |
| Выключатель 1–клавишный для наружной установки | 1 шт |
| Розетка 1–местная с заземлением для наружной установки Розетка 2–местная с заземлением для наружной установки Провод ВВГ 5×4 (от ШРН КЩ-1 до распредкоробки коридор) | 5 шт 1 шт 35 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 25 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 50 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 50 м |
| Кабель канал ДКС ТА- ЕН 40×40 | 35 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 25 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 3 шт |
| Распред. Коробка 100×10×45 | 4 шт |
| Склад–мастерская |  |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 1 шт |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 2 шт |
| Выключатель 1–клавишный наружной проводки | 1 шт |
| Выключатель 2–клавишный наружной проводки | 1 шт |
| Розетка 1–местная с заземлением для наружной установки | 1 шт |
| Розетка 2–местная с заземлением для наружной установки | 2 шт |
| Провод ВВГ 5×4 (от ШРН КЩ-1 до распредкоробки №2 коридор) | 35 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 90 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 3 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 35 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 90 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 35 м |
| Кабель канал ДКС ТА- ЕН 40×40 | 35 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 2 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 3 шт |
| Коридор |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 1 шт |
| Выключатель 1-клавишный наружной проводки | 1 шт |
| Розетка 2-местная с заземлением для наружной установки | 1 шт |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 10 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 12 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 10 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 12 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 2 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 2 шт |
| КРУ |  |
| Силовой щит IKF ЩРН-12мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий КРУ АВВ S203С – 40 A 1 полюсной розетки КРУ АВВ S201С – 25 А 1 полюсной резерв АВВ S201С – 25 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 16 А 1 полюсной освещения КРУ АВВ S201В – 6 А 1 полюсной освещения трансформаторы АВВ S201В – 6 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 6 А | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 2 шт |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 2 шт |
| Прожектор светодиодный ASD СДО-5-200 200Вт 160-260В 6500К IP65 | 1 шт |
| Выключатель 1–клавишный наружной проводки | 1 шт |
| Выключатель 2–клавишный наружной проводки | 1 шт |
| Розетка 2–местная с заземлением для наружной установки | 5 шт |
| Провод ВВГ 5×4 (от ШС мех. РДВ до ШРН КРУ) | 40 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 5 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 55 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 40 м |
| Провод ПВ 1×4 (монтажный) | 3 м |
| Кабель канал ДКС ТА-ЕН 40×40 | 20 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 30 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 50 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 4 шт |
| Труба стальная ( 20 | 25 м |
| Труба стальная ( 32 | 15 м |
| Помещения трансформаторов |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 2 шт |
| Выключатель 1-клавишный наружной проводки | 2 шт |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 30 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 10 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 2 шт |
| Распред. Коробка 100×100×40 | 1 шт |
| Гофра ( 16 | 20 м |
| Нижняя голова правый устой |
| Механизм РДВ |  |
| Силовой щит IKF ЩРН-24мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203С – 100 A 3-х полюсной охрана АВВ S203С – 80 A 3-х полюсной слесарная мастерская АВВ S203С – 80 A 3-х полюсной нач. охраны АВВ S203C – 63 A 3-х полюсной резерв АВВ S203C – 40 A 1- полюсной лестничный марш АВВ S203В – 6 A | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
| Провод ВВГ 4×10 (от силового шкафа до ШРН) | 10 м |
| Провод ПВ 1×6 (монтажный) | 2 м |
| Кабель канал ДКС ТА-ЕН 40×40 | 5 м |
| Труба стальная ( 32 | 5 м |
| Помещение нач.охраны |  |
| Силовой щит IKF ЩРН-12 мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203В – 40 A 1 полюсной розетки АВВ S201В – 25 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 25 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 16 А 1 полюсной освещения АВВ S201В – 4 А 1 полюсной освещение скульптурной группы «Казаки» АВВ S201B – 4 A | 1 шт 3 шт 1 шт 1 шт 2 шт 1 шт |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 4 шт |
| Выключатель 2-клавишный для наружной установки | 1 шт |
| Розетка 1-местная с заземлением для наружной установки | 2 шт |
| Розетка 2-местная с заземлением для наружной установки | 4 шт |
| Провод ВВГ 5×4 (от ЩРН РДВ до ЩРН нач. охраны) | 30 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 60 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 3 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 65 м |
| Провод ПВ 1×4 (монтажный) | 1 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 65 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 40 м |
| Кабель канал ДКС ТА- ЕН 40×40 | 23 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 4 шт |
| Лестничный марш правого устоя |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 5 шт |
| Датчик движения настенный ТДМ ДДС-03 SQ 0324-0008 1100 Вт | 5 шт |
| Выключатель двухклавишный наружной установки | 1 шт |
| Провод ВВГ 3×1,5 (освещение для выключателей и датчиков движ.) | 140 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 140 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 6 шт |
| Помещение охраны |  |
| Силовой щит IKF ЩРН-18мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203В – 63 A 1 полюсной розетки комнаты отдыха АВВ S201В – 25 А 1 полюсной розетки комнаты видеонаблюдения АВВ S201В – 25 А 1 полюсной розетки серверная АВВ S201В – 25 А 1 полюсной розетки коридор и КХО АВВ S201В – 25 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 25 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 16 А 1 полюсной освещения комнаты отдыха АВВ S201В – 6 А 1 полюсной освещения комнаты видеонаблюдения АВВ S201В – 6 А 1 полюсной освещения коридор и подсобка АВВ S201В – 4 А 1 полюсной освещения КХО АВВ S201В – 4 А | 1 шт 3 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 3 шт |
| Выключатель 2-клавишный для наружной установки | 1 шт |
| Розетка 2-местная с заземлением для наружной установки | 4 шт |
| Розетка 1-местная с заземлением для наружной установки | 2 шт |
| Провод ВВГ 5×6 (от ЩРН РДВ до ЩРН охраны) | 20 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 55 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателя) | 4 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 50 м |
| Провод ПВ 1×4 (монтажный) | 1 м |
| Провод ПВ 1×2,5 (монтажный) | 2 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 45 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 53 м |
| Кабель канал ДКС ТА- ЕН 40×40 | 30 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 3 шт |
| Серверная |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 4 шт |
| Выключатель 1-клавишный для внутренней установки | 1 шт |
| Розетка 2-местная с заземлением для наружной установки | 1 шт |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 37 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 30 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 37 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 30 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 2 шт |
| Подрозетник для гипсокартона | 2 шт |
| Подсобное помещение охраны |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 1 шт |
| Выключатель 1-клавишный для наружной установки | 1 шт |
| Провод ВВГ 2×1,5(освещение) | 38 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 37 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 1 шт |
| Коридор |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 2 шт |
| Выключатель 2-клавишный наружной установки | 1 шт |
| Розетка 2-местная с заземлением для наружной установки | 1 шт |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 5 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 8 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 30 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 35 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 8 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 2 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 2 шт |
| Помещение КХО |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 2 шт |
| Выключатель1-клавишный для наружной установки | 2 шт |
| Розетка 1-местная с заземлением для наружной установки | 2 шт |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 33 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 40 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 33 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 40 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 3 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 1 шт |
| Помещение видеонаблюдения |  |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 2 шт |
| Выключатель 1-клавишный для наружной установки | 1 шт |
| Розетка 1-местная с заземлением для наружной установки | 2 шт |
| Розетка 2-местная с заземлением для наружной установки | 2 шт |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 97 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 35 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 57 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 75 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 4 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 2 шт |
| Слесарная мастерская |  |
| Силовой щит IKF ЩРН-24мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203C – 63 A 1 полюсной розетки слесарная АВВ S201C – 25 А 1 полюсной розетки бытовка АВВ S201В – 25 А 1 полюсной розетки насосная АВВ S201C – 25 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 25 А 1 полюсной сушилка АВВ S201В – 16 А 1 полюсной резерв АВВ S201В – 16 А 1 полюсной освещения слесарная АВВ S201В – 6 А 1 полюсной освещения бытовка АВВ S201В – 6 А 1 полюсной освещения насосная АВВ S201В – 4 А 1 полюсной освещения коридор и подсобка АВВ S201В – 4 А | 1 шт 3 шт 3 шт 1 шт 3 шт 3 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 3 шт |
| Выключатель 2-клавишный | 1 шт |
| Розетка 1-местная для наружной установки | 3 шт |
| Розетка 2-местная для наружной установки | 3 шт |
| Провод ВВГ 5×6 (от ЩРН РДВ до ЩРН слесарной мастерской) | 30 м |
| Провод ВВГ 4×4 (сушилка) | 20 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 40 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 5 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 60 м |
| Провод ПВ 1×4 (монтажный) | 2 м |
| Провод ПВ 1×2,5 (монтажный) | 2 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 85 м |
| Кабель канал ДКС ТА-ЕН 40×40 | 50 м |
| Гофра (20 | 20 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 4 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 1 шт |
| Бытовое помещение слесарей |  |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 3 шт |
| Выключатель 2-клавишный | 1 шт |
| Розетка 1-местная для наружной установки | 3 шт |
| Розетка 2-местная для наружной установки | 2 шт |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 90 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 5 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 55 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 40 м |
| Гофра(16 | 30 м |
| Гофра(20 | 80 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 2 шт |
| Коридор |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 1 шт |
| Выключатель 2-клавишный (коридор и подсобное помещение) | 1 шт |
| Провод ВВГ 3×1,5 (для выключателей) | 5 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 30 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 35 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 1 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 1 шт |
| Подсобное помещение |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 1 шт |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 10 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 10 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 1 шт |
| Насосная |  |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 2 шт |
| Выключатель 1-клавишный | 1 шт |
| Розетка 2-местная для наружной установки | 2 шт |
| Провод ВВГ 3×2,5 (розетки) | 45 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 (освещение) | 45 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 45 м |
| Гофра ( 20 | 45 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 2 шт |
| Верхняя голова правый устой |
| Судопропускная |  |
| IKF ЩРН-9 мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматические выключатели: 3-х полюсной общий АВВ S203C – 63 A 1 полюсной розетки АВВ S201 В – 25 А 1 полюсной освещение АВВ S201В – 10 А | 1 шт 3 шт 4 шт |
| Провод ВВГ 5×6 (от ШС до ЩРН) | 20 м |
| Провод ВВГ 5×4 (от ЩРН до ЩО) | 30 м |
| Кабель канал ДКС ТА-ЕН 40×40 | 30 м |
| Гофра ( 32 | 20 м |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 4 шт |

  - Бурение отверстий Ø25мм и Ø35мм для установки труб в местах прохода кабеля через стену                                                                                                                               – 10 м

  - Монтаж заземляющих шин                                                                                          – 55 м.п

  - Крепление труб к стене                                                                                                – 55м.п.

  - Крепление гофры к стене                                                                                          – 190 м.п.

  - Соединение проводов и кабелей производить согласно ПУЭ п.2.1.21

  - Материалы и оборудование, необходимые для проведения ремонта внутреннего освещения помещений, переходов и лестничных пролетов шлюза №15 (Возможна замена материалов не ухудшающие их качество):

| Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- |
| Силовой щит IKF ЩРН-24мeтал.IP31 | 3 шт |
| Силовой щит IKF ЩРН-18 мeтал.IP31 | 2 шт |
| Силовой щит IKF ЩРН-16мeтал.IP31 | 1 шт |
| Силовой щит IKF ЩРН-12 мeтал.IP31 | 2 шт |
| Силовой щит IKF ЩРН-9 мeтал.IP31 | 1 шт |
| Автоматический выключатель 3х полюсной АВВ S203С -100 A | 1 шт |
| Автоматический выключатель 3х полюсной АВВ S203В-80 A | 1 шт |
| Автоматический выключатель 3х полюсной АВВ S203C-80 A | 3 шт |
| Автоматический выключатель 3х полюсной АВВ S203 В-63 A | 1 шт |
| Автоматический выключатель 3х полюсной АВВ S203C-63 A | 5 шт |
| Автоматический выключатель 3х полюсной АВВ S203 В-40A | 2 шт |
| Автоматический выключатель 3х полюсной АВВ S203C-40 A | 4 шт |
| Автоматический выключатель 1 полюсной АВВ S201С -25А | 13 шт |
| Автоматический выключатель 1 полюсной АВВ S201В-25А | 31 шт |
| Автоматический выключатель1 полюсной АВВ S201В- 16А | 10 шт |
| Автоматический выключатель1 полюсной АВВ S201В- 10А | 8 шт |
| Автоматический выключатель 1 полюсной АВВ S201В -6А | 12 шт |
| Автоматический выключатель 1 полюсной АВВ S201В -4А | 9 шт |
| Датчик движения ДД-018В | 10 шт |
| Фотореле ФР-601 | 2 шт |
| Светильник светодиодный Navigator ODSP-01-34-4K-LED | 28 шт |
| Светильник OBL-R1-12-4K WH-IP65 LED | 31 шт |
| Прожектор светодиодный ASD СДО-5-200 200Вт 160-260В 6500К IP65 | 5 шт |
| Люстра шести рожковая | 1 шт |
| Выключатель 1-клавишный для наружной проводки | 15 шт |
| Выключатель 2-клавишный для наружной проводки | 11 шт |
| Выключатель 1-клавишный для внутренней проводки | 2 шт |
| Розетка Шнейдер 2-х местная с заземлением 16А наружная | 45 шт |
| Розетка Шнейдер 1-местная с заземлением 16А наружная | 26 шт |
| Заземляющие колодки в ЩРН | 9 шт |
| Нулевые колодки в ЩРН | 9 шт |
| Заземляющие стальные шины 30×3 | 30 м |
| Распред. Коробка 75×75×20 | 67 шт |
| Распред. Коробка 100×100×45 | 25 шт |
| Кабель ВВГ 5×6 | 100 м |
| Кабель ВВГ 5×4 | 100 м |
| Кабель ВВГ 4×10 | 20 м |
| Кабель ВВГ 4×4 | 20 м |
| Кабель ВВГ 4×1,5 | 10 м |
| Провод ВВГ 3×2,5 | 820 м |
| Провод ВВГ 3×1,5 | 300 м |
| Провод ВВГ 2×1,5 | 950 м |
| Провод ПВ 1×6 | 10 м |
| Провод ПВ 1×4 | 10 м |
| Провод ПВ 1×2,5 | 10 м |
| Кабель канал ДКС ТА-ЕН 40×40 | 260 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 40×17 | 400 м |
| Кабель канал ДКС ТМС 15×17 | 1070 м |
| Труба гофрированная ПХВ Ø 32 | 50 м |
| Труба гофрированная ПХВ Ø 20 | 315 м |
| Труба гофрированная ПХВ Ø 16 | 90 м |
| Держатель с защелкой для гоф. трубы Ø 32 | 100 шт |
| Держатель с защелкой для гоф. трубы Ø 20 | 400 шт |
| Держатель с защелкой для гоф. трубы Ø 16 | 170 шт |
| Труба стальная Ø20 | 35 м |
| Труба стальная Ø32 | 20 м |
| Крепление для труб к стене Ø20 | 25 шт |
| Крепление для труб к стене Ø32 | 20 шт |
| Уголок 25×25 | 5 м |
| Термоусадка ТУТнг30/15 | 20 м |
| Термоусадка ТУТнг20/10 | 30 м |
| Термоусадка ТУТнг10/5 | 35 м |

- Порядок выполнения работ и поставка оборудования:

  - Временные схемы электроснабжения с исполнительной схемой, а также возникшие в ходе работ отступления от проекта «Подрядчик» должен согласовать с «Заказчиком» и проектной организацией.

  - Работы по демонтажу действующего оборудования начинаются только после доставки нового оборудования и монтажа временных схем электроснабжения шлюзов.

  - Демонтированные металлоконструкции по акту сдаются на склад «Заказчика».

- Требования к качеству выполняемых работ:

- Согласно ПУЭ, ПТЭ электроустановок потребителей.

- При приемке работ должна быть предъявлена следующая документация:

- Согласования отступлений (если таковые имеются), допущенных при ремонте.

- Сертификаты и пр. документы, удостоверяющие качество и марку материалов, применяемых при ремонте.

- Опись удостоверений (дипломов) о квалификации рабочих, выполнявших работы.

- Журналы производства работ.

- Акт приемки скрытых работ.

- Акты приемки на выполненные работы.

При сдаче-приемке работ «Подрядчик» должен передать исполнительную документацию согласно СНиП 3.01.01-85 в трех экземплярах.

- Требования к безопасности труда и  противопожарной безопасности:

- Требования к безопасности труда: в соответствии с нормативными документами по безопасности труда. Правилами безопасности труда при эксплуатации СГТС и Правилами технической эксплуатации СГТС.

- Требования к противопожарным мероприятиям: в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими противопожарную безопасность.

- Требования к природоохранным мероприятиям:

- Выполняются в соответствии с действующими Федеральными Законами, Государственными стандартами, СНиП, нормативными документами и актами, регламентирующими природоохранную деятельность в соответствии с требованиями водного законодательства и законодательства об охране окружающей среды.

- Проект производства работ разрабатывается подрядной организацией и согласовывается с Заказчиком, в ППР предусмотреть вывоз и размещение всех отходов II–V классов опасности при выполнении работ. Вывоз и размещение на утилизацию отходов осуществляет подрядная организация, затраты должны входить в общую стоимость работ.

- Общие условия и требования:

- Подрядная организация к началу выполнения ремонтных работ должна быть обеспечена материалами, механизмами, оборудованием, квалифицированным численным составом исполнительного персонала.

- Материалы и оборудование, применяемые при проведении работ, должны быть разрешены к применению на территории РФ, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия.

- При выполнении ремонта производится проверка качества выполненных работ, в том числе промежуточных и скрытых. Качество применяемых материалов должно подтверждаться наличием сертификатов, технических паспортов.

- Перед началом работ подрядная организация осматривает место выполнения работ, уточняет конструктивные особенности, принимает площадку от эксплуатирующей организации.

- Перед началом работ Подрядчик устанавливает емкости для сбора бытовых отходов, биотуалеты и обеспечивает регулярный вывоз образующихся отходов.

- По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами производит полную уборку территории объекта от отходов, образовавшихся в результате выполнения работ и их утилизацию.

- В случае повреждения персоналом Подрядчика внутренней и внешней отделки зданий и сооружений, механического и электрического оборудования при выполнении работ, Подрядчик выполняет восстановление за свой счет.

- Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами размещение своего персонала, питание, хранение материалов и оборудования, а также его охрану.

- Заказчик не осуществляет погрузочно–разгрузочные работы, не предоставляет складские помещения для размещения и хранения материалов и смонтированного оборудования до окончания работ.

- В случае аварийных ситуаций при проведении работ (разрушение конструкций) возмещение причиненного (в том числе и третьим лицам) за счет Подрядчика.

- При использовании электроэнергии Заказчика в пределах располагаемой мощности, Подрядчик подключает используемые для производства работ инструмент и другое электрооборудование, к точкам подключения, выделенным заказчиком. Подрядчик возмещает Заказчику затраты на потребленную электроэнергию по отдельному договору. Учет потребления электроэнергии производится по установленным Подрядчиком поверенным и опломбированным счетчикам. Использование электроэнергии Заказчика без указанного договора не допускается.

- Перед началом работы Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение Календарный план, а также по каждому виду работ – проекты производства работ и поэтапные календарные графики выполнения работ (в графической или табличной форме). Без утверждения указанных документов производить работы не допускается.

# ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ.

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком посредством применения проектно-сметного метода (ч. 9.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ) на основании локального сметного расчета (см. прикрепленный файл)