СНиП IV-14-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок

Приложение. Сборники укрупненных сметных норм

Здания и сооружения производственного назначения

Сборник N 15-5

Городские телефонные сети

Выпуск  4

Дата введения 1989-11-01

РАЗРАБОТАНЫ институтом Гипросвязь Минсвязи СССР под Методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя СССР и рассмотрены Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР

Редакторы - инженеры А.Д.Бобров, В.В.Кобранова (Госстрой СССР), Г.Н.Матвеева (ЦНИИЭУС Госстроя СССР), В.М.Плетнева (Гипросвязь Минсвязи СССР)

ВНЕСЕНЫ управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР от 5 июля 1989 г. N 116

ВЗАМЕН

§§ 1-8, п.п.1, 2 табл.37, 39, 40, 42, графы а, б табл.38, 41

§§ 15-17, 20, 21 Сборника N 15-5 Городские телефонные сети 1983 г. и

§ 1 Сборника N 15.5 Городские телефонные сети выпуск 2 Сборника N15-5 выпуск 3

Общая часть

1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства линейных сооружений городских телефонных сетей на стадии проекта (рабочего проекта) и рабочей документации, а также могут быть использованы при определении договорных цен.

Укрупненные сметные нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 года, и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство объектов, осуществляемое в районах действия Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕPEP-84).

2. Укрупненные сметные нормы включают основную заработную плату рабочих, затраты по эксплуатации машин, затраты труда основных рабочих и рабочих, обслуживающих машины, стоимость привозных материалов и изделий, включая и стоимость кабеля.

Затраты на основную заработную плату, заработную плату рабочих, обслуживающих машины, приведены в сборнике без учета районных и других коэффициентов (кроме оговоренных в технических частях к разделам), которые следует учитывать при составлении смет и сметных расчетах.

3. Укрупненные сметные нормы на общестроительные работы состоят из двух таблиц:

А. Постоянные затраты (в рублях)

Б. Местные материалы (в натуральных измерителях)

Общая величина прямых затрат определяется путем суммирования постоянных затрат (табл."А") и стоимости местных строительных материалов, изделий и конструкций (табл."Б").

Накладные расходы, плановые накопления и др. лимитированные затраты начисляются в сметах в установленном порядке.

4. Нормами предусмотрено выполнение работ в соответствии с "Инструкцией по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения" ВСН 600-81* Минсвязи СССР с последующими дополнениями и изменениями 1985 г. и "Справочника кабельных сооружений связи".

__________________

* Заменены на ОСТН-600-93. - Примечание изготовителя базы данных.

5. Нормы на земляные работы приведены для сухих нескальных грунтов. При выполнении земляных работ в мокрых грунтах с наличием водоотлива к показателям постоянных затрат на земляные работы следует добавлять затраты по табл.1.

|  | Измеритель - 1 канало-км (п.п.1-56), 1 колодец (п.п.57-100), |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 переход (п.п.101-110), 1 км кабеля (п.п.111-118) |  |

Таблица 1

| N п.п | Отношение высоты слоя мокрого грунта к общей глубине разработки | Затраты, руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прямые затраты по базисному району, руб. | в том числе | основных рабочих | рабочих, обслужи- вающих машины |
|  |  |  | основная зара- ботная плата рабочих | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе заработная плата рабочих, обслужи- вающих машины |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | I. Трубопроводы из безнапорных асбестоцементных труб |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Ручная разработка грунта Емкость блока 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 0,5 |  | 87,5 | 44,5 | 37 | 19,1 | 81 | 28 |
| 2 | свыше 0,5 |  | 233 | 119 | 98,7 | 51 | 217 | 73 |
|  | Емкость блока 2-6 канала |  |  |  |  |  |  |
| 3 | до 0,5 |  | 41,3 | 21,1 | 17,4 | 8,98 | 67 | 13 |
| 4 | свыше 0,5 |  | 110 | 56,3 | 46,4 | 24 | 103 | 35 |
|  | Емкость блока 7-12 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | до 0,5 |  | 17,4 | 7,83 | 9,53 | 4,98 | 14 | 7 |
| 6 | свыше 0,5 |  | 46,3 | 20,9 | 25,4 | 13,3 | 39 | 19 |
|  | Емкость блока 13-24 канала |  |  |  |  |  |  |
| 7 | до 0,5 |  | 11,3 | 5,09 | 6,23 | 3,26 | 9 | 5 |
| 8 | свыше 0,5 |  | 30,2 | 13,6 | 16,6 | 8,69 | 25 | 13 |
|  | Емкость блока 36 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | до 0,5 |  | 8,14 | 3,61 | 4,53 | 2,37 | 7 | 3 |
| 10 | свыше 0,5 |  | 21,7 | 9,61 | 12,1 | 6,32 | 18 | 9 |
|  | Емкость блока 48 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 11 | до 0,5 |  | 7,49 | 3,34 | 4,15 | 2,17 | 6 | 3 |
| 12 | свыше 0,5 |  | 20 | 8,91 | 11,1 | 5,79 | 16 | 8 |
|  | Емкость блока 72 канала |  |  |  |  |  |  |
| 13 | до 0,5 |  | 6,56 | 2,88 | 3,68 | 1,92 | 5 | 3 |
| 14 | свыше 0,5 |  | 17,5 | 7,68 | 9,81 | 5,13 | 14 | 7 |
|  | Б. Механизированная разработка грунта Емкость блока 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 15 | до 0,5 |  | 104 | 37,7 | 57,8 | 29,3 | 68 | 42 |
| 16 | свыше 0,5 |  | 278 | 100 | 154 | 78,2 | 181 | 113 |
|  | Емкость блока 2-6 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 17 | до 0,5 |  | 34,8 | 12,6 | 19,3 | 9,8 | 23 | 14 |
| 18 | свыше 0,5 |  | 92,9 | 33,5 | 51,5 | 26,1 | 60 | 38 |
|  | Емкость блока 7-12 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 19 | до 0,5 |  | 12,1 | 1,67 | 10,4 | 5,29 | 3 | 8 |
| 20 | свыше 0,5 |  | 32,2 | 4,43 | 27,8 | 14,4 | 8 | 21 |
|  | Емкость блока 13-24 канала |  |  |  |  |  |  |
| 21 | до 0,5 |  | 7,72 | 1,08 | 6,64 | 3,4 | 2 | 5 |
| 22 | свыше 0,5 |  | 20,6 | 2,88 | 17,7 | 9,07 | 5 | 13 |
|  | Емкость блока 36 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 23 | до 0,5 |  | 5,8 | 0,79 | 5 | 2,54 | 1 | 4 |
| 24 | свыше 0,5 |  | 15,5 | 2,11 | 13,3 | 6,76 | 4 | 10 |
|  | Емкость блока 48 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 25 | до 0,5 |  | 5,17 | 0,72 | 4,45 | 2,27 | 1 | 3 |
| 26 | свыше 0,5 |  | 13,8 | 1,92 | 11,9 | 6,07 | 3 | 9 |
|  | Емкость блока 72 канала |  |  |  |  |  |  |
| 27 | до 0,5 |  | 4,59 | 0,64 | 3,95 | 2,01 | 1 | 3 |
| 28 | свыше 0,5 |  | 12,2 | 1,7 | 10,5 | 5,38 | 3 | 8 |
|  | II. Трубопровод из полиэтиленовых труб А. Ручная разработка грунта Емкость блока 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 29 | до 0,5 |  | 87,5 | 44,5 | 37 | 19,1 | 81 | 28 |
| 30 | свыше 0,5 |  | 233 | 119 | 98,7 | 51 | 217 | 73 |
|  | Емкость блока 2-6 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 31 | до 0,5 |  | 41,3 | 21,1 | 17,4 | 8,98 | 67 | 13 |
| 32 | свыше 0,5 |  | 110 | 56,3 | 46,4 | 24 | 103 | 35 |
|  | Емкость блока 7-12 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 33 | до 0,5 |  | 17,4 | 7,83 | 9,53 | 4,98 | 14 | 7 |
| 34 | свыше 0,5 |  | 46,3 | 20,9 | 25,4 | 13,3 | 39 | 19 |
|  | Емкость блока 13-24 канала |  |  |  |  |  |  |
| 35 | до 0,5 |  | 11,3 | 5,09 | 6,23 | 3,26 | 9 | 5 |
| 36 | свыше 0,5 |  | 30,2 | 13,6 | 16,6 | 8,69 | 25 | 13 |
|  | Б. Механизированная разработка грунта Емкость блока 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 37 | до 0,5 |  | 105 | 37,7 | 58,8 | 29,7 | 68 | 43 |
| 38 | свыше 0,5 |  | 281 | 101 | 157 | 79,2 | 181 | 114 |
|  | Емкость блока 2-6 каналов |  |  |  |  |  |  |
| 39 | до 0,5 |  | 35,1 | 12,6 | 20,2 | 9,91 | 23 | 14 |
| 40 | свыше 0,5 |  | 93,7 | 33,6 | 53,8 | 26,4 | 60 | 38 |
|  | Емкость блока 7-12 канала |  |  |  |  |  |  |
| 41 | до 0,5 |  | 12,3 | 1,68 | 10,6 | 5,36 | 3 | 8 |
| 42 | свыше 0,5 |  | 32,7 | 4,45 | 28,3 | 14,3 | 8 | 21 |
|  | Емкость блока 13-24 канала |  |  |  |  |  |  |
| 43 | до 0,5 |  | 7,82 | 1,08 | 6,74 | 3,44 | 2 | 5 |
| 44 | свыше 0,5 |  | 20,9 | 2,89 | 18 | 9,17 | 5 | 13 |
|  | III. Трубопроводы из бетонных труб А. Ручная разработка грунта Емкость блока 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 45 | до 0,5 |  | 101 | 51,5 | 42,5 | 21,9 | 94 | 32 |
| 46 | свыше 0,5 |  | 269 | 137 | 113 | 58,5 | 251 | 84 |
|  | Емкость блока 2 канала |  |  |  |  |  |  |
| 47 | до 0,5 |  | 63,2 | 32,4 | 26,5 | 13,7 | 59 | 20 |
| 48 | свыше 0,5 |  | 169 | 86,3 | 70,7 | 36,5 | 158 | 53 |
|  | Емкость блока 3 канала |  |  |  |  |  |  |
| 49 | до 0,5 |  | 47,8 | 24,5 | 20 | 10,3 | 45 | 15 |
| 50 | свыше 0,5 |  | 127 | 65,4 | 53,4 | 27,6 | 120 | 40 |
|  | Б. Механизированная разработка грунта Емкость блока 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 51 | до 0,5 |  | 121 | 43,7 | 67 | 34 | 79 | 49 |
| 52 | свыше 0,5 |  | 323 | 116 | 179 | 90,8 | 209 | 131 |
|  | Емкость блока 2 канала |  |  |  |  |  |  |
| 53 | до 0,5 |  | 60,9 | 22 | 33,8 | 17,1 | 39 | 25 |
| 54 | свыше 0,5 |  | 162 | 58,6 | 90 | 45,7 | 105 | 66 |
|  | Емкость блока 3 канала |  |  |  |  |  |  |
| 55 | до 0,5 |  | 40 | 14,6 | 22,4 | 11,4 | 26 | 16 |
| 56 | свыше 0,5 |  | 107 | 38,8 | 59,7 | 30,3 | 70 | 44 |
|  | IV. Смотровые устройства железобетонные А. Ручная разработка грунта Колодцы железобетонные типовые ККС-5 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 57 | до 0,5 |  | 7,99 | 3,18 | 3,13 | 1,59 | 6 | 2 |
| 58 | свыше 0,5 |  | 21,3 | 8,49 | 8,34 | 4,23 | 16 | 6 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 59 | до 0,5 |  | 7,62 | 3,02 | 2,98 | 1,51 | 3 | 2 |
| 60 | свыше 0,5 |  | 20,3 | 8,08 | 7,96 | 4,03 | 8 | 6 |
|  | ККС-4 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 61 | до 0,5 |  | 5,98 | 2,38 | 2,34 | 1,18 | 4 | 2 |
| 62 | свыше 0,5 |  | 15,9 | 6,34 | 6,22 | 3,16 | 12 | 5 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 63 | до 0,5 |  | 5,74 | 2,28 | 2,24 | 1,14 | 4 | 2 |
| 64 | свыше 0,5 |  | 15,3 | 6,07 | 5,98 | 3,03 | 11 | 4 |
|  | ККС-3 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 65 | до 0,5 |  | 4,45 | 1,77 | 1,74 | 0,88 | 3 | 1 |
| 66 | свыше 0,5 |  | 11,9 | 4,72 | 4,64 | 2,35 | 9 | 3 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 67 | до 0,5 |  | 4,33 | 1,73 | 1,69 | 0,86 | 3 | 1 |
| 68 | свыше 0,5 |  | 11,6 | 4,6 | 4,51 | 2,29 | 9 | 3 |
|  | ККС-2 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 69 | до 0,5 |  | 2,46 | 0,98 | 0,96 | 0,49 | 2 | 1 |
| 70 | свыше 0,5 |  | 6,56 | 2,61 | 2,56 | 1,3 | 5 | 2 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 71 | до 0,5 |  | 2,32 | 0,93 | 0,9 | 0,46 | 2 | 1 |
| 72 | свыше 0,5 |  | 6,2 | 2,47 | 2,43 | 1,23 | 5 | 2 |
|  | Колодцы железобетонные сборные типовые для размещения контейнеров НРПК-12 - ККС-5М |  |  |  |  |  |  |
| 73 | до 0,5 |  | 10,7 | 4,26 | 4,16 | 2,11 | 8 | 3 |
| 74 | свыше 0,5 |  | 28,5 | 11,4 | 11,1 | 5,64 | 21 | 8 |
|  | Колодцы железобетонные специального типа ККСС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | до 0,5 |  | 10,8 | 4,68 | 6,16 | 3,2 | 9 | 5 |
| 76 | свыше 0,5 |  | 28,9 | 12,5 | 16,4 | 8,53 | 24 | 12 |
|  | ККСС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | до 0,5 |  | 14,3 | 6,19 | 8,14 | 4,24 | 12 | 6 |
| 78 | свыше 0,5 |  | 38,2 | 16,5 | 21,7 | 11,3 | 32 | 16 |
|  | Б. Механизированная разработка грунта Колодцы железобетонные типовые ККС-5 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 79 | до 0,5 |  | 6,41 | 1,46 | 3,27 | 1,64 | 3 | 2 |
| 80 | свыше 0,5 |  | 17,1 | 3,88 | 8,73 | 4,37 | 7 | 6 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 81 | до 0,5 |  | 6,12 | 1,39 | 3,12 | 1,56 | 3 | 2 |
| 82 | свыше 0,5 |  | 16,3 | 3,7 | 8,33 | 4,16 | 7 | 6 |
|  | ККС-4 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 83 | до 0,5 |  | 4,79 | 1,09 | 2,45 | 1,22 | 2 | 2 |
| 84 | свыше 0,5 |  | 12,8 | 2,89 | 6,51 | 3,26 | 5 | 5 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 85 | до 0,5 |  | 4,61 | 1,05 | 2,34 | 1,18 | 2 | 2 |
| 86 | свыше 0,5 |  | 12,3 | 2,78 | 6,25 | 3,13 | 5 | 5 |
|  | ККС-3 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 87 | до 0,5 |  | 3,57 | 0,81 | 1,82 | 0,91 | 1 | 1 |
| 88 | свыше 0,5 |  | 9,52 | 2,16 | 4,86 | 2,43 | 4 | 3 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 89 | до 0,5 |  | 3,47 | 0,79 | 1,77 | 0,89 | 1 | 1 |
| 90 | свыше 0,5 |  | 9,26 | 2,1 | 4,72 | 2,36 | 4 | 3 |
|  | ККС-2 проезжая часть |  |  |  |  |  |  |
| 91 | до 0,5 |  | 1,98 | 0,45 | 1 | 0,51 | 1 | 1 |
| 92 | свыше 0,5 |  | 5,26 | 1,2 | 2,68 | 1,34 | 2 | 2 |
|  | пешеходная часть |  |  |  |  |  |  |
| 93 | до 0,5 |  | 1,85 | 0,42 | 0,94 | 0,48 | 1 | 1 |
| 94 | свыше 0,5 |  | 4,97 | 1,14 | 2,54 | 1,27 | 2 | 2 |
|  | Колодцы железобетонные сборные типовые для размещения контейнеров НРПК-12 - ККС-5М |  |  |  |  |  |  |
| 95 | до 0,5 |  | 8,55 | 1,95 | 4,36 | 2,17 | 4 | 3 |
| 96 | свыше 0,5 |  | 22,8 | 5,19 | 11,6 | 5,83 | 9 | 8 |
|  | Колодцы железобетонные специального типа ККСС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | до 0,5 |  | 7,2 | 0,82 | 6,39 | 3,28 | 2 | 5 |
| 98 | свыше 0,5 |  | 19,2 | 2,17 | 17 | 8,76 | 4 | 13 |
|  | ККСС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | до 0,5 |  | 9,51 | 1,07 | 8,44 | 4,34 | 2 | 6 |
| 100 | свыше 0,5 |  | 25,3 | 2,84 | 22,5 | 11,6 | 6 | 17 |
|  | V. Скрытые переходы с укладкой пакетов асбестоцементных труб в футлярах диаметр футляра 820 мм |  |  |  |  |  |  |
| 101 | до 0,5 |  | 32,3 | 9,16 | 17,1 | 8,68 | 16 | 12 |
| 102 | свыше 0,5 |  | 86,1 | 24,4 | 45,7 | 23,1 | 43 | 33 |
|  | 920 мм |  |  |  |  |  |  |
| 103 | до 0,5 |  | 32,3 | 9,16 | 17,1 | 8,68 | 16 | 12 |
| 104 | свыше 0,5 |  | 86,1 | 24,4 | 45,7 | 23,1 | 43 | 33 |
|  | 1020 мм |  |  |  |  |  |  |
| 105 | до 0,5 |  | 49,5 | 14,1 | 26,3 | 13,3 | 25 | 19 |
| 106 | свыше 0,5 |  | 132 | 37,5 | 70 | 35,5 | 66 | 51 |
|  | 1220 мм |  |  |  |  |  |  |
| 107 | до 0,5 |  | 49,5 | 14,1 | 26,3 | 13,3 | 25 | 19 |
| 108 | свыше 0,5 |  | 132 | 37,5 | 70 | 35,5 | 66 | 51 |
|  | 1420 мм |  |  |  |  |  |  |
| 109 | до 0,5 |  | 49,6 | 14,1 | 26,3 | 13,3 | 28 | 19 |
| 110 | свыше 0,5 |  | 132 | 37,5 | 70,1 | 35,5 | 66 | 51 |
|  | VI. Бронированные кабели ТБ и ТППБ в траншее А. Ручная разработка грунта 1 кабель в траншее |  |  |  |  |  |  |
| 111 | до 0,5 |  | 33,1 | 16,3 | 14,5 | 7,48 | 29 | 11 |
| 112 | свыше 0,5 |  | 88,2 | 43,3 | 38,6 | 20 | 78 | 29 |
|  | 2 кабеля в одной траншее |  |  |  |  |  |  |
| 113 | до 0,5 |  | 48,8 | 24 | 21,4 | 11 | 43 | 16 |
| 114 | свыше 0,5 |  | 130 | 64 | 57 | 29,4 | 116 | 42 |
|  | 3 кабеля в одной траншее |  |  |  |  |  |  |
| 115 | до 0,5 |  | 64,7 | 31,8 | 28,3 | 14,6 | 58 | 21 |
| 116 | свыше 0,5 |  | 172 | 84,8 | 76 | 39 | 153 | 56 |
|  | Б. Механизированная разработка грунта |  |  |  |  |  |  |
| 117 | до 0,5 |  | 14,9 | 4,35 | 9,54 | 4,42 | 8 | 6 |
| 118 | свыше 0,5 |  | 39,7 | 11,6 | 25,4 | 11,8 | 21 | 17 |

Раздел 1. Сооружения телефонной канализации

Техническая часть

1. Нормы настоящего  раздела составлены на:

трубопроводы связи из асбестоцементных, полиэтиленовых и бетонных труб;

переходы скрытые с укладкой пакетов асбестоцементных труб в футляре.

2. Прямые затраты на 1 канало-км трубопровода из безнапорных асбестоцементных труб для ряда областей и республик должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| N п.п | Республики и области | Дополнительные затраты на 1 канало-км трубопровода к табл. 9, 11…, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ворошиловская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Пермская, Ярославская обл., Коми АССР (южнее Полярного круга), Марийская АССР, Молдавская ССР, Удмуртская АССР | +80 |
| 2 | Дагестанская АССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР | +100 |
| 3 | Тюменская обл. (южнее 60-й параллели) | -33 |
| 4 | Актюбинская, Гурьевская, Кустанайская, Мангышлакская, Уральская обл. | -90 |

3. Засыпка траншей и котлованов под трубопроводы и колодцы предусмотрена разработанным грунтом. Вывозка оставшегося грунта предусмотрена на 1 км.

Если проектом предусматривается засыпка траншей и котлованов песчаным грунтом, стоимость песчаного грунта (с учетом его доставки) и вывозки заменяемого грунта следует учитывать дополнительно.

Данные о дополнительном объеме засыпки песчаным грунтом и масса отвозимого грунта, предусмотренная нормами, приводятся в табл.3.

Таблица 3

| N п.п | Наименование устройств | Единица измерения | Объем засыпки, м, при разработке грунта | Вес отвозимого грунта, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механизи- рованной | ручной |  |
|  | Трубопроводы из асбестоцементных труб емкостью блока в каналах: |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 канало-км трубопровода | 533 | 237 | 25 |
| 2 | 2-6 | " | 166 | 120 | 29 |
| 3 | 7-12 | " | 84 | 84 | 31 |
| 4 | 13-24 | " | 49 | 49 | 31 |
| 5 | 36 | " | 31 | 31 | 31 |
| 6 | 48 | " | 27 | 27 | 31 |
| 7 | 72 из полиэтиленовых труб емкостью блока в каналах: | " | 22 | 22 | 31 |
| 8 | 1 | " | 288 | 128 | 221 |
| 9 | 2-6 | " | 96 | 69 | 120 |
| 10 | 7-12 | " | 36 | 36 | 118 |
| 11 | 13-24 из бетонных труб емкостью блока в каналах: | " | 23 | 23 | 76,5 |
| 12 | 1 | " | 605 | 269 | 40 |
| 13 | 2 | " | 295 | 180 | 37 |
| 14 | 3 Колодцы: на пешеходной части улиц: железобетонные: | " | 190 | 138 | 36 |
| 15 | ККС-5 | 1 колодец | 15,4 | 15,4 | 16,52 |
| 16 | ККС-4 | " | 12,5 | 12,5 | 10,82 |
| 17 | ККС-3 | " | 10 | 10 | 7,11 |
| 18 | ККС-2 на проезжей части улиц: железобетонные: | " | 5,49 | 5,49 | 3,65 |
| 19 | ККС-5 | " | 16,5 | 16,5 | 16,69 |
| 20 | ККС-4 | " | 13,3 | 13,3 | 10,82 |
| 21 | ККС-3 | " | 10,4 | 10,4 | 7,11 |
| 22 | ККС-2 | " | 5,91 | 5,91 | 3,65 |
| 23 | ККС-5М Колодцы: железобетонные специального типа | " | 25,82 | 25,82 | 15,62 |
| 24 | ККСС-1 | " | 32,4 | 32,4 | 38,66 |
| 25 | ККСС-2 Переходы: длиной 10 м, при диаметре футляра, мм: | " | 40 | 40 | 56,12 |
| 26 | 820 | 1 переход длиной 10 м | 121 | - | 42,4 |
| 27 | 920 | " | 97,4 | - | 86,8 |
| 28 | 1020 | " | 152 | - | 124 |
| 29 | 1220 | " | 130 | - | 171 |
| 30 | 1420 1 м перехода сверх 10 м | " | 111 | - | 213 |
| 31 | 820 | 1 м перехода | - | - | 0,936 |
| 32 | 920 | " | - | - | 1,188 |
| 33 | 1020 | " | - | - | 1,476 |
| 34 | 1220 | " | - | - | 2,1 |
| 35 | 1420 | " | - | - | 2,844 |

4. Если проектом предусмотрена прокладка труб на большую глубину (с учетом будущей докладки) стоимость работ следует увеличивать на разницу в стоимости земляных работ для полной емкости (с учетом докладки) и проектируемой.

5. Если проектом предусматривается транспортирование излишнего грунта на расстояние более 1 км, указанные затраты исчисляются из действительного расстояния по тарифам.

Из исчисленной в указанном порядке суммы затрат подлежит исключению сумма, полученная умножением массы вывозимого грунта в тоннах на показатели стоимости перевозки (табл.4).

Таблица 4

| Территориальные районы | Стоимость перевозки 1 т грунта, руб., учтенная в нормах |
| --- | --- |
| I, III-VI, VIIIA | 0,29 |
| II, VII, VIII, IX, XI-XIIБ | 0,33 |
| IIА | 0,4 |
| X | 0,35 |

6. При установке железобетонных сборных типовых колодцев, собранных в заводских условиях, прямые затраты и заработная плата таблиц 28,32 уменьшаются на показатели табл.5.

Таблица 5

| NN п.п | Тип колодца | Прямые затраты, руб. | Основная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на пешеходной части |  |  |
| 1 | ККС-5 | 40 | 5 |
| 2 | ККС-4, ККС-3 | 30 | 3 |
| 3 | ККС-2 на проезжей части | 22 | 2 |
| 4 | ККС-5 | 54 | 5 |
| 5 | ККС-4, ККС-3 | 45 | 3 |
| 6 | ККС-2 | 36 | 2 |

Расход местных материалов следует принимать по табл.30, 34.

6. При применении колодцев с люками, оснащенными запорными устройствами, прямые затраты на колодцы табл.28, 32 следует увеличивать на 12,9 руб.

7. Применение в проектах УСН на колодцы с разработкой грунта ручным способом должно быть обосновано проектом организации строительства.

8. В УСН на переходы скрытые учтена закладка в футляры асбестоцементных труб в количестве, предусмотренном по табл.6.

Таблица 6

| Диаметр футляра, мм | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость пакета асбестоцементных труб, шт. | 19 | 26 | 48 | 65 | 85 |

При заполнении футляров асбестоцементными трубами в количествах, отличающихся от приведенных в настоящей таблице, стоимость работ следует определять по проектным объемам на основании Сборника единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.

9. Строительство колодцев в котлованах, предусмотренных для устройства переходов скрытых с укладкой пакетов асбестоцементных труб в футляре, следует определять по УСН на строительство колодцев без учета стоимости земляных работ.

10. Нормами предусмотрено новое строительство канализации.

При докладке трубопроводов к стоимости земляных работ следует применять коэффициенты табл.7.

Таблица 7

| N п.п. | Наименование норм | Прямые затраты | Основная заработная плата рабочих | Эксплуатация машин и заработная плата рабочих, обслуживающих машины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубопроводы: при ручной разработке грунта: |  |  |  |
| 1 | из асбестоцементных или бетонных труб | 1,12 | 1,12 | - |
| 2 | из полиэтиленовых труб при механизированной разработке грунтa: из асбестоцементных или бетонных труб при емкости блока: | 1,08 | 1,12 | - |
| 3 | до 6 каналов | 1,15 | - | 1,18 |
| 4 | свыше 6 каналов | 1,06 | - | 1,15 |
| 5 | из полиэтиленовых труб | 1,04 | - | 1,14 |