ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТАНОВКА ГРУППОВЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на установку групповых умывальников.

Общие сведения

Установка умывальников

Керамические умывальники одиночные и групповые устанавливают на чугунных кронштейнах, прикрепленных к стене шурупами.

Сначала размечают по шаблону отверстия для крепления кронштейнов, затем просверливают отверстия (при установке кронштейнов на каменной или бетонной стене) и вставляют в них дюбеля или хлорвиниловые трубки. После этого устанавливают кронштейны, проверяют их по уровню и закрепляют шурупами.

При установке умывальника необходимо, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта умывальника.

Рис.1. Установка умывальника со спинкой без перелива и с сифоном-ревизией:

1 - отводная труба над железобетонной плитой перекрытия; 2 - отводная труба к канализационному стояку; 3 - гидроизоляция

Общий вид установки умывальника с двухоборотным сифоном и скрытой прокладкой водопроводных и канализационных труб над полом показан на рисунке 1.

Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском диаметром 32 мм. При установке выпуска, чтобы умывальник не поломался при завинчивании гаек, под верхнее кольцо и снизу необходимо подложить резиновые кольца.

При установке умывальника с сифоном-ревизией выпуск присоединяют к патрубку длиной 110 мм. На одном конце патрубка нарезают резьбу, а другой конец разбортовывают под размер сифона. На патрубок навинчивают муфту. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью, и покрытый сверху замазкой, вставляют в сифон и одновременно устанавливают умывальник на кронштейны. После установки и выверки умывальника убирают лишнюю замазку. При групповой установке умывальники можно объединить общей отводной стальной трубой диаметром 40 мм с одним общим чугунным сифоном.

При монтаже умывальников в зависимости от типа арматуры пробивают одно, два и три отверстия в имеющихся на нижней стороне задней полочки накалах. Эти накалы размером 28х28 мм сделаны на глубину, равную 3/4 толщины полочки.

Умывальники устанавливают на кронштейны или скобы и оборудуют пластмассовыми бутылочными или двухоборотными гидрозатворами или сифонами-ревизиями. В групповых умывальниках применяют двухоборотные гидрозатворы.

Монтаж умывальника 4 (рис.2, а) начинают с разметки по шаблону 1 отверстий для крепления шурупами. Затем отверстия просверливают и вставляют дюбеля или пристреливают монтажную пластину (рис.3). После этого устанавливают кронштейны 3 (рис.2, б), проверяя их по уровню и закрепляя. Скобы устанавливают аналогично кронштейнам. Умывальник 4 помещают на кронштейны так, чтобы штифт кронштейна попал в отверстие на нижней поверхности борта умывальника (рис.2, в). Затем на умывальнике закрепляют выпуск 7 и гидрозатвор 5 (рис.2, г).

Рис.2. Последовательность установки умывальника (а-г) и его монтажное положение (д):

1 - шаблон, 2 - монтажная пластина, 3 - кронштейн, 4 - умывальник, 5 - гидрозатвор, 6 - смеситель, 7 - выпуск

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к выпуску с помощью муфты присоединяют патрубок длиной 110 мм, на одном конце которого нарезают резьбу, а с другой разбортовывают под размер отверстия гидрозатвора. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху замазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны. Окончательной операцией является проверка монтажного положения умывальника (рис.2, д).

При групповой установке умывальники (до 6 шт.), размещенные в одном положении, можно объединять общей отводной стальной трубой диаметром 40 мм с общим чугунным двухоборотным гидрозатвором.

Крепежные работы

Все элементы санитарно-технических систем крепят к строительным конструкциям. Способ крепления зависит от материала конструкции.

Способы крепления

К деревянным конструкциям элементы санитарно-технических систем крепят шурупами, крючками, которые соответственно ввертывают или вбивают; к бетонным или кирпичным конструкциям - винтами 2, шурупами, ввертываемыми в дюбеля 3 (рис.3, а), дюбель-гвоздями 5 (рис.3, б) или дюбель-винтами 6 (рис.3, в), забиваемыми специальным инструментом. Крупные элементы (кронштейны, крючки, хомуты и т.п.) заделывают в отверстия бетонных или кирпичных конструкций цементным раствором 9 (рис.3, г).

Рис.3. Крепление к строительным конструкциям:

а - винтом с дюбелем; б - дюбель-гвоздем; в - дюбель-винтом; г - цементным раствором; 1 - гнездо; 2 - винт (шуруп); 3 - дюбель; 4 - закрепляемая деталь; 5 - дюбель-гвоздь; 6 - дюбель-винт; 7 - гайка; 8 - хомут; 9 - цементный раствор

Крепление винтом (шурупом) в дюбель производят в такой последовательности. Сначала ручным или механизированным инструментом (рис.4, а) пробивают отверстие 3, в которое устанавливают дюбель 8 (рис.4, б). Затем в него ввертывают винт 6, после чего винт затягивают ключом 9 (рис.4, в).

Рис.4. Последовательность крепления винтом с дюбелем:

а - пробивка отверстия пробойником или электрической сверлильной машиной; б - сборка крепления; в - затяжка крепления; 1 - оправка; 2 - пробойник; 3 - отверстие; 4 - электрическая сверлильная машина; 5 - ударно-вращательная насадка; 6 - винт (шуруп); 7 - закрепляемая деталь (скоба); 8 - дюбель; 9 - ключ

Материал, конструкция и размер дюбеля зависят от осевой нагрузки, действующей на закрепляемую деталь. Пластмассовые дюбеля используют при нагрузках 500-700 Н в бетонных конструкциях и при 300-600 Н - в кирпичных. При больших нагрузках (до 5-8,5 кН) применяют металлические дюбеля с распорной гайкой.

В качестве ручного инструмента при пробивке отверстий в прочных бетонных конструкциях используют шлямбуры, пробойники 2 с пластинками из твердых сплавов, которые с помощью молотка или небольшой кувалды вбивают в стену. Применение оправки 1 облегчает работу, защищает руки рабочего от случайных ударов, дает возможность пользоваться сменными пробойниками.

При использовании механизированного инструмента - электромагнитных молотков, электромагнитобуров, электрических сверлильных машин с ударно-вращательными насадками 5 - значительно повышается производительность труда. Работая таким инструментом, необходимо своевременно удалять из гнезда буровую мелочь, так как на ее размол расходуется часть мощности, что уменьшает скорость бурения и сокращает срок службы инструмента.

В конструкциях из керамического и силикатного кирпича, шлакобетона, бетона с наполнителем из кирпича или известняка отверстия можно выполнять инструментом вращательного действия, электрическими сверлильными машинами со сверлами с пластинками из твердых сплавов.

Крепление дюбель-гвоздем или дюбель-винтом - более производительный способ крепления по сравнению с вышеописанным, так как деталь крепится за одну операцию. Дюбель забивают с помощью специальных оправок или поршневых пистолетов.

Ручную забивку дюбелей с помощью оправки выполняют следующим образом. Дюбель 6 вставляют в корпус 2оправки и зажимают губками 4 и кольцом 5 (рис.5, а), после чего оправку устанавливают на намеченное место и ударами молотка по бойку 3 (рис.5, б), дюбель забивают в строительную конструкцию (рис.4, в). Далее сдвигают зажимное кольцо5, раздвигают губки 4 и освобождают головку дюбеля 6 (рис.5, г), которую забивают молотком до упора.

Рис.5. Последовательность крепления дюбель-гвоздем:

а - установка оправки с дюбелем; б - забивка дюбеля; в - забитый дюбель; г - освобождение головки дюбеля; 
1 - эластичная ручка; 2 - корпус; 3 - сменный боек; 4 - губки; 5 - зажимное кольцо; 6 - дюбель; 7 - закрепляемая деталь (скоба)

При крепежных работах наиболее производительны монтажные поршневые пистолеты, в которых используется энергия пороховых газов. Пистолет ПЦ-84 (рис.6) состоит из рукоятки 1, спускового рычага 2, коробки 3, муфты 4, наконечника 5, прижима 6. Масса пистолета 3,6 кг, производительность 50 выстрелов в час. Дюбель забивается ударом поршня, который разгоняется по стволу давлением пороховых газов, образующихся при взрыве беспульного патрона.

Рис.6. Крепление монтажным пистолетом ПЦ-84:

1 - рукоятка; 2 - спусковой рычаг; 3 - коробка; 4 - муфта; 5 - наконечник; 6 - прижим; 7 - закрепляемая деталь; 8 - забитый дюбель

Пистолет ПЦ-84 снабжен устройством, исключающим случайный выстрел.

Пристреливают дюбеля следующим образом. В канал пистолета со стороны прижима 6 вставляют дюбель. Повернув рукоятку 1 с коробкой 3 относительно муфты 4, пистолет раскрывают, устанавливают патрон и после этого пистолет закрывают. Рабочий, заняв устойчивое положение, располагает пистолет под прямым углом к строительной конструкции и плотно его к ней прижимает. Не ослабляя давления на рукоятку, он оттягивает спусковой рычаг и производит выстрел.

С пистолетом используют дюбель-гвозди ДГП и дюбель-винты ДВП с шайбами или полиэтиленовыми колпачками на конце, предназначенными для их центровки и фиксирования. Дюбель-гвозди ДГП - служат для глухого крепления конструкций и их элементов, не подлежащих демонтажу, дюбель-винты ДВП - для разъемных соединений. Для забивки в металлические конструкции применяют дюбеля с насечкой ДБПМ (гвоздь) и ДВПМ (винт). Дюбеля подбирают с учетом материала строительного основания, массы и расположения закрепляемых конструкций.

В зависимости от энергии, необходимой для забивания различных дюбелей в строительные конструкции, предусмотрены две группы патронов длиной, мм: Д - 22 и К - 15. Каждая группа патронов по мощности порохового заряда делится на четыре номера и имеет отличительную окраску обжатого кольца гильзы: слабой мощности - белый цвет, средней - желтый, сильной - синий и сверхсильной - красный.

К работе с монтажным пистолетом допускаются специально обученные рабочие не моложе 18 лет.

При работе с монтажным пистолетом соблюдают следующие правила техники безопасности: работают только с исправным пистолетом; применяют комплектные защитные средства - очки, противошумные наушники, перчатки, каску; при работе на высоте пистолет крепят к поясу на специальный ремень.

При работе с монтажным пистолетом оператору запрещается:

- использовать патрон большей мощности, чем необходимо для забивания данного дюбеля;

- забивать дюбеля вторично в то место, где предыдущий дюбель не был закреплен нормально;

- прижимать пистолетом перед выстрелом неточно изготовленную или деформированную конструкцию кстроительному основанию;

- забивать дюбеля в хрупкие, дающие большое количество осколков, и в легко пробиваемые строительныематериалы (гипсокартонные листы, пластмассу и т.п.);

- применять дюбеля незаводского изготовления;

- использовать пистолет не по назначению;

- класть заряженный пистолет, даже на непродолжительное время, и переносить его в заряженном состоянии.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Слесари-сантехники IV разряда (С1, С2)

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:

- смонтировать и испытать трубопроводы холодного, горячего водоснабжения и канализации;

- облицевать стены глазурованной плиткой;

- поднять на этажи умывальники;

- обеспечить свободный доступ к рабочему месту и его освещенность.

Описание операций

Разметка мест установки сварных кронштейнов (рис.7)

Рис.7

С1 приставляет сварной кронштейн к стене, С2 с помощью метра мелом отмечает места сверления отверстий.

Сверление отверстий для установки сварных кронштейнов

С1, держа электродрель обеими руками, приставляет сверло к отмеченному месту и сверлит отверстия. С2 подносит в это время умывальники к месту установки.

Крепление кронштейнов шурупами и установка умывальников на кронштейны (рис.8)

Рис.8

С1 приставляет сварной кронштейн к просверленным отверстиям с предварительно установленными дюбелями. С2 завертывает отверткой шурупы, затем поднимает и устанавливает умывальники на кронштейны в проектное положение.

Установка сифона и присоединение умывальников к сети канализации

С1 устанавливает выпуск в отверстие умывальника, затягивает ключом упорную гайку выпуска (эти же операции выполняет с остальными умывальниками). С2 устанавливает сифон с отводной разводкой в монтажное положение и с помощью сгонов соединяет с умывальниками на уплотнителе из льна и белил.

Заделка раструбного стыка

С1 наматывает смоляной канат на конец отводной разводки и сифона, конопаткой и молотком уплотняет канат в раструбе. С2 приготовляет цементный раствор и заделывает им оставшееся пространство в раструбе, уплотняя раствор с помощью чеканки.

Монтаж подводки горячей воды

С1 смазывает белилом короткую резьбу разводки горячей воды, подматывает прядь льна, смазывает повторно белилом и навертывает из нее вентиль. Все эти операции выполняет при установке патрубка с короткими резьбами, присоединяя сгоном смеситель умывальника к стояку горячей воды.

Монтаж подводки холодной воды

Монтаж подводки холодной воды ведут аналогично монтажу подводки горячей воды.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документов о качестве на сан. приборы; - качество керамических унитазов, писсуаров и моек; | Визуальный Технический | Паспорта (сертификаты), акт приемки выполненных работ, журнал работ |
|  | - готовность помещений для выполнения санитарно-технических работ; | То же |  |
|  | - разметку мест установки писсуаров и унитазов, кронштейнов под мойки. | Визуальный, измерительный |  |
| Установка унитазов, писсуаров и моек | Контролировать: - правильность установки унитазов и писсуаров с подключением их к канализации; | Визуальный, измерительный | Журнал работ, акты на скрытые работы |
|  | - правильность установки кронштейнов под мойки; | То же |  |
|  | - установку моек с присоединением их к канализации; | - " - |  |
|  | - установку водоразборной арматуры. | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - качество установки писсуаров, унитазов и моек; | Визуальный | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество установки водоразборной арматуры. | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: металлический метр, строительный уровень. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.05.01-85 п.3.15, табл.3

|  | Допускаемые отклонения: - высоты установки санитарных приборов: - для отдельно стоящих - ±20 мм; - для группы однотипных - ±5 мм. Санитарные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в таблице. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N пп | Санитарные приборы | Высота установки от уровня чистого пола, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | в жилых, общественных и промышленных зданиях | в школах |
| 1 | Умывальники (до верха борта) | 800 | 700 |
| 2 | Раковины, мойки (до верха борта) | 850 | 850 |
| 3 | Высокорасполагаемые смывные бачки к унитазам (до низа бачка) | 1800 | 1800 |
| 4 | Писсуары настенные (до борта) | 650 | 450 |
| 5 | Смывные трубы к лотковым писсуарам (от дна лотка до оси трубы) | 1500 | 1500 |
| 6 | Питьевые фонтанчики подвесного типа (до борта) | 900 | 750 |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 15167-93*. Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 18297-96. Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96. Изделия санитарные керамические. Основные типы, размеры.

Заводы-изготовители комплектуют каждый умывальник выпуском, сифоном (двухоборотным или бутылочным) и кронштейнами.

Умывальники керамические (фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые) предназначаются для установки в жилых, общественных и производственных зданиях.

Полукруглые, овальные и прямоугольные умывальники изготовляются пяти величин: первой, второй, третьей, четвертой и пятой.

Указания по производству работ

СНиП 3.05.01-85 пп.1.4, 3.13, 3.14, 3.16

Общестроительные и санитарно-технические работы следует выполнять в санитарных узлах в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

К деревянным конструкциям санитарные приборы следует крепить шурупами.

Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.

Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом.

Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.

Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 5 °С.

Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.

В бытовых помещениях общественных и промышленных зданий установку группы умывальников следует предусматривать на общей подставке.

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТАНОВКИ ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЫ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве водоразборной арматуры; - соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям; | Визуальный То же | Сертификаты (паспорта),общий журнал работ |
|  | - подготовку мест для установки водоразборной арматуры. | Технический осмотр |  |
| Установка водоразборной арматуры | Контролировать: - качество заделки стыков при установке арматуры; - качество крепления трубопроводов и расстояния между креплениями; | Технический осмотр каждого стыка Визуальный, измерительный | Общий журнал работ |
|  | - вертикальность трубопроводов; | Измерительный |  |
|  | - направление раструбов и заделку концов трубопроводов во время перерыва в работе; | Визуальный |  |
|  | - крепление санитарных приборов; | Визуальный, технический осмотр |  |
|  | - высоту установки санитарных приборов от уровня чистого пола. | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - соответствие фактического положения смонтированных трубопроводов и узлов требованиям проекта; | Технический осмотр, измерительный | Общий журнал работ |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству выполнения соединения труб. | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка металлическая, отвес, рулетка металлическая, уровеньстроительный. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.05.01-85 пп.3.4, 3.6

|  | Допустимые отклонения: - при установке арматуры - ±20 мм. Высота установки кранов от уровня чистого пола, мм: - водоразборных кранов в банях, смывных кранов унитазов, смесителей моек в общественных и лечебных учреждениях, смесителей для ванн - 800; - смесителей для видуаров с косым выпуском - 800; - то же, с прямым выпуском - 1000; - смесителей и моек клеенок в лечебных учреждениях, смесителей общих ванн и умывальников - 1100; - кранов для мытья полов в туалетных комнатах общественных зданий - 600; - смесителей для душа - 1200. Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санприборов) следует принимать: - водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - на 250 мм; - от бортов моек на 200 мм; - туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200 мм. Высота установки кранов для раковин со спинками, имеющими отверстия для кранов, а также для моек и умывальников с настольной арматурой определяется конструкцией прибора. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Указания к производству работ

СНиП 3.05.01-85 пп.3.1, 3.12, 3.17

Разъемные соединения трубопроводов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.

В период монтажа открытые концы трубопроводов и водосточные воронки необходимо временно закрывать инвентарными заглушками.

До испытания систем канализации в сифонах в целях предохранения их от загрязнения должны быть вывернуты нижние пробки, а у бутылочных сифонов - стаканчики.

Проведение испытания внутреннего водопровода

Испытания внутреннего водопровода производят гидростатическим или манометрическим методом.

Перед испытанием вместо водоразборной арматуры устанавливают пробки. К магистрали в самой нижней точке ее (обычно у водомерного узла) подключают манометр класса точности не ниже 1,5 и устройства для создания давления в системе - гидропресс или компрессор.

Внутреннюю сеть наполняют водой, открывают всю запорную арматуру и осматривают, ликвидируя течи. После удаления воздуха через самые высокие водоразборные точки давление увеличивают до требуемой величины, которую контролируют манометром.

Промывка хозяйственно-питьевого водопровода должна проводиться особенно тщательно: до выхода в любой точке воды.

Сети холодного и горячего водопровода испытывают давлением, равным 1,5 избыточного рабочего. Система считается выдержавшей испытания, если в течение 600 с давление не снизится более чем на 0,05 МПа и при этом не наблюдается капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства.

Участки, прокладываемые скрыто, испытывают перед заделкой их в строительные конструкции.

В случаях, когда затруднено проведение гидростатических испытаний, например при отрицательной температуре в помещении, можно проводить манометрическое испытание сетей водопровода. Для этого в системе создают давление 0,15 МПа, а после устранения дефектов систему испытывают давлением 0,1 МПа в течение 300 с. При этом давление не должно снижаться более чем на 0,01 МПа.

Внутриквартальные сети и вводы испытывают гидростатическим или манометрическим способом на прочность до засыпки труб и на плотность после засыпки траншеи.

При сдаче объекта в эксплуатацию проверяют герметичность систем при установленной водоразборной арматуре. При этом включают насосные установки, контролируя давление, создаваемое ими. Проверяют поступление воды на верхние этажи зданий.

В системах горячего водопровода проверяют также температуру воды в различных точках системы, особенно в наиболее удаленных точках. При недогреве воды (ниже 55 °С) проверяют работу водонагревателя, налаживают циркуляцию воды.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

Молоток слесарный

Конопатка стальная

Ключи трубные рычажные N 1 и 2

Отвертка

Электродрель

Ключ с мягким зажимом

Метр стальной складной

Таблица 1

Санитарно-технические приборы

| Прибор | Схема прибора (план) | Размеры приборов |
| --- | --- | --- |
|  |  | а | б |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Умывальники фаянсовые: |  |  |  |
| со спинкой N 1 |  | 60 | 36,5 |
| То же, N 2 |  | 50 | 40 |
| с панелью |  | 65 | 53 |
| угловой |  | 60,8 | 46,35 |
| Умывальники чугунные эмалированные: |  |  |  |
| С верхним боротом |  | 65 | 50 |

Техническая характеристика и область применения труб для водопровода и канализации (водоотведения) представлены в табл.2, 3.

Таблица 2

Сортамент и применение водопроводных труб

| Наименование и материал труб | Условный диаметр, мм | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Стальные |  |
| Трубы водопроводные, ГОСТ 3262-75 с изм. | 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 | Внутренняя разводка сети на давление до 1,6 МПа (16 атм.), сооружения водопроводов |
| Трубы электросварные, ГОСТ 10704-97 | 100, 125, 400, 450 и до 1400 | То же |
| Трубы электросварные со спиральным швом | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 и до 1400 | То же |

Полиэтиленовые канализационные трубы (по ГОСТ 22689.0, ГОСТ 22689.2-89) изготавливают двух типов: ПНД - низкого давления и ПВД - высокого давления. Их применяют для внутренних канализационных сетей зданий с максимальной температурой сточной жидкости 60 °С. Трубы изготавливают диаметром 4, 50, 90 и 110 мм, длиной 2; 3; 5,5; 6 и 8 м с толщиной стенок 2...2,5 мм.

Пластмассовые трубы соединяют склеиванием, резиновыми кольцами и прокладками, сваркой. Раструбы и фасонные части труб изготавливают по ГОСТ 22689.2-89.

Таблица 3

Сортамент и применение труб в системах водоотведения

| Трубы и материалы | Условный проход, мм | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) | 150, 200, 250, 300, 350, 400 | Самотечные трубопроводы сетей и коллекторов |
| Трубы железобетонные безнапорные (ГОСТ 6482-88) | 400 и более | То же |
| Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80) | 150, 200, 250, 300, 350, 400 | То же |
| Трубы асбестоцементные напорные (ГОСТ 539-80) | 100, 150, 200, 250, 300, 400 | Напорные трубопроводы |
| Трубы напорные полиэтиленовые | От 100 до 600 | Напорные трубопроводы, самотечные - для транспортировки агрессивных сред |
| Трубы чугунные напорные | От 100 и более | Напорные трубопроводы |
| Трубы стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) трубы стальные электросварные со спиральным швом трубы электросварные стальные (ГОСТ 10704-91) трубы стальные горячедеформированные | От 100 и более | Напорные трубопроводы, переходы через водные преграды, шоссейные и железные дороги и пр. |

Место ввода должно отстоять на расстоянии не менее 1,5 м от подземного канализационного трубопровода, теплопроводов и газопроводов. Проход водопроводного ввода через стену здания должен специально обустраиваться (рис.9), чтобы предотвратить его повреждение при возможной осадке здания и не допустить проникновения грунтовой воды в здание.

Рис.9. Проход водопроводного ввода через стену подвала здания:

а - в сухих грунтах, б - в мокрых и влажных грунтах: 1 - гильза из стальной трубы, 2 - смоленая прядь, 
3 - мятая глина, 4 - цементный раствор, 5 - труба, 6 - бетон, 7 - ребра из листовой стали

Диаметр труб ввода определяется в зависимости от числа водоразборных точек (табл.4):

Таблица 4

| Число водоразборных точек, шт. | Диаметр трубы ввода, мм |
| --- | --- |
| До 3 | 13 |
| 4...10 | 19 |
| 11...20 | 25 |
| 21...40 | 32 |
| 41...60 | 40 |
| 61...80 | 50 |

Водоразборную арматуру устанавливают после проведения гидравлических испытаний системы и установки санитарных приборов. Ее монтируют на высоте, удобной для пользования.

Настенную арматуру присоединяют к сети с помощью патрубка и накидной гайки. При монтаже смесителей с декоративным покрытием необходимо использовать ключи с мягкими губками (рис.10, а). Монтаж и демонтаж центральных смесителей выполняют с помощью ключа с захватом (рис.10, б). Особую осторожность соблюдают при соединении арматуры гибкими пластмассовыми подводками: накидные гайки следует заворачивать специальным ключом. Использование газовых ключей для этого не допускается.

Рис.10. Ключи для монтажа водоразборной арматуры:

а - с мягкими губками, б - с захватом

Подводки прокладывают над полом, в полу помещения или подвешивают под потолком нижележащего этажа (подвесные линии). Прокладка подвесных линий не разрешается в кухнях, помещениях предприятий общественного питания, на складах пищевых и ценных товаров и в других помещениях, в которых находятся или производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания влаги. В этом случае подводки прокладывают открыто. В помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими или эстетическими требованиями подводки прокладывают скрыто в бороздах стен, в полу или закрывают декоративными плинтусами.

Высота установки санитарных приборов от пола до верха прибора, мм

Таблица 5

| Приборы | В жилых, общественных и производственных зданиях | В школах | В детских садах и яслях |
| --- | --- | --- | --- |
| Умывальники | 800 | 700 | 600 |
| Раковины и мойки | 850 | 850 | 850 |

Уклоны и диаметры подводок к санитарным приборам должны быть не менее приведенных ниже.

Таблица 6

| Санитарные приборы | Диаметр подводки, мм | Минимальный уклон трубопровода |
| --- | --- | --- |
| Мойка, раковина, душ | 50 | 0,025 |
| Унитаз | 100 | 0,02 |
| Ванна, ножная ванна, биде, писсуар | 50 | 0,02 |
| Умывальник | 40+50 | 0,02 |
| Питьевой фонтанчик | 25 | 0,01-0,02 |

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед началом работ проводят вводный инструктаж. Кроме инструктажа все рабочие в течение трех месяцев со дня поступления на работу проходят обучение безопасным методам производства работ по утвержденной программе.

К работе с механизированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение. До начала работ электрифицированный инструмент должен быть проверен на отсутствие замыкания на корпус.

Электрифицированный инструмент присоединяют к сети только посредством штепсельных розеток. Включать инструмент путем скручивания концов проводов не допускается.

Диаметр применяемых при работе сверл должен быть не больше того, чем указано в паспорте электрической сверлильной машины.

При работе с немеханизированным ручным инструментом следят, чтобы рукоятки молотков, кувалд, напильников и других инструментов были надежно закреплены.

При заточке инструмента на заточном станке следует становиться в пол-оборота к камню, а не прямо против него и защищать глаза предохранительным щитом, экраном или защитными очками.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняют грузоподъемными механизмами, при этом следят, чтобы масса поднимаемого груза не превышала максимальной грузоподъемности данного механизма. Все грузоподъемные механизмы необходимо периодически проверять, о чем должна быть сделана отметка на корпусе грузоподъемного механизма и составлен акт испытаний.

Длинномерные грузы поднимают в горизонтальном положении не менее чем двумя стропами. Стропы должны иметь угол наклона к горизонту не менее 45°. Стопорить длинномерные грузы одним стропом за середину запрещается.

При подъеме оборудования, запорной арматуры следят за совпадением оси крюка с центром тяжести поднимаемого груза, а также за тем, чтобы под поднимаемым грузом не находились люди. При подъеме и опускании тяжелой арматуры или оборудования накладывать стропы следует только на корпус. Запрещается накладывать стропы на шток, маховики, патрубки и другие части оборудования.

МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

К работам на высоте допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение правилам техники безопасности и имеющие удостоверения. Медицинский осмотр проводят ежегодно.

При производстве монтажно-сборочных операций применяют, как правило, инвентарные леса и подмости. Подмости должны прочно крепиться только к устойчивым частям здания посредством крючьев, хомутов и стяжек. Применять для подмащивания ящики, бочки и другие случайные предметы запрещается. Для производства работ на высоте более 1,5 м, если нельзя устроить настилы и оградить рабочие места, рабочие обеспечиваются предохранительными поясами. Предохранительные пояса, их цепи и канаты обязательно испытывают и снабжают паспортом и биркой. Способ и места крепления цепи или каната назначает мастер. Рабочие настилы лесов и подмостей, а также рабочие проемы в перекрытиях ограждают. Разбирать подмости или леса разрешается только после окончания всех работ, ухода рабочих и снятия с них материалов, инструментов и другого инвентаря. Эту работу выполняют под руководством производителя работ или опытного мастера.

Рабочие должны подниматься на подмости по специально устроенным лестницам длиной не более 5 м, подходящим вплотную к подмостям. Ступени деревянных приставных лестниц врезают в тетивы, которые через 2 м или чаще обязательно скрепляют стяжными болтами. При работе с приставной лестницей нельзя становиться на ее верхнюю ступеньку; от верхнего конца лестницы следует находиться на расстоянии не менее 1 м. Приставные лестницы вверху закрепляют скобой, а внизу устанавливают на прочное основание; концы приставной лестницы должны иметь упоры в виде острых металлических шипов, резиновых наконечников и т.д.

При монтаже насосов, фланцевой арматуры, а также фланцевых соединений трубопроводов совпадение болтовых отверстий проверяют монтажными ключами, специальными ломиками или оправками. Категорически запрещается проверять совпадение отверстий пальцами.

Люки смотровых колодцев открывают крючками или ломиками, поднимать крышки люков руками запрещается. Перед спуском в колодцы и каналы необходимо убедиться в отсутствии в них вредных газов: запрещается проверять наличие газов зажженной бумагой или спичками. Обнаружив вредные газы, работы в колодцах и каналах нужно немедленно прекратить. Во время работы в колодцах, каналах и туннелях число рабочих должно быть не менее двух, при этом один из них должен оставаться наверху. При работе в колодцах следует пользоваться светильниками напряжением не выше 12 В, в местах, где возможно просачивание газа, и в местах особо опасных в отношении поражения электрическим током - аккумуляторными батареями. Кроме того, во время работы в колодцах рабочие должны быть снабжены шлангами, противогазами, предохранительными поясами с привязанными к ним прочными веревками, концы которых должны быть в руках у рабочего, находящегося наверху.

При производстве сварочных работ соблюдают следующие требования: электро- и газосварочные аппараты располагают в стороне от проходов и проездов; корпус электросварочного аппарата и свариваемые изделия обязательно заземляют: подключает и ремонтирует электросварочные аппараты только электромонтер. При зачистке сварочных швов от шлака молотком или зубилом следует пользоваться предохранительными очками.

Баллоны со сжатыми газами можно перемещать только на специальных носилках или тележках. Перекатывать баллоны или переносить их на себе запрещается. Необходимо помнить, что при соединении кислорода с маслом может произойти взрыв, поэтому нельзя прикасаться к баллонам руками, испачканными в масле, и работать в одежде, загрязненной маслом. Чистым и сухим должен быть гаечный ключ, с помощью которого присоединяют редуктор к баллону. Нельзя оставлять без надзора заряженный газогенератор. Запрещается подходить к заряженному газогенератору с огнем, зажженной папироской, горелкой и паяльной лампой и курить на расстоянии ближе 10 м от ацетиленового генератора.

При пользовании аппаратурой, работающей на жидких горючих, соблюдают следующие требования: бачок с горючим при работе и во время заправки должен находиться не ближе 5 м от баллона с кислородом, а также от любых источников открытого огня; максимальное количество горючего в бачке должно быть не более 3/4 емкости бачка; давление воздуха в бачке не должно превышать 0,3 МПа; давление кислорода на входе в резак должно быть выше, чем давление воздуха на горючее в бачке.

После окончания работы воздух из бачка с горючим необходимо выпустить, но только после того как погаснет пламя резака. Заправляют бачок чистым фильтрованным горючим.

Запрещается работать на аппаратуре, если ее сальники пропускают горючее. Применять для работы редукторы и штуцера с поврежденной нарезкой не разрешается.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

|  | Выработка на 1 чел.-день, умывальников | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда на умывальник, чел.-ч | 1 |  |

Включено 16% времени на подготовительно-заключительные работы и отдых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2008