СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Состав операций и средства контроля

|  | Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - правильность устройства обрешетки (расстояние между элементами обрешеток, разбежки стыков обрешетки, сплошность обрешетки в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов); - внешний вид и качество материалов. | Визуальный Технический осмотр всей площади Визуальный, измерительный каждый лист | Паспорта (сертификаты) общий журнал работ |  |
|  | Устройство кровли | Контролировать: - размер карнизного свеса; - величину напуска вышележащего ряда листов на ниже лежащий; - надежность крепления листов к обрешетке; - соблюдение требований проекта по устройству примыканий к выступающим над крышей конструкциям (стенам, трубам, шахтам и т.д.). | Измерительный (5 измерений на 10 м длины свеса) Измерительный Технический осмотр Технический осмотр, измерительный каждый элемент | Общий журнал работ |  |
|  | Приемка выполненных работ | Проверить: - надежность крепления листов к обрешетке; - соблюдение размеров нахлестки вышележащих листов на нижележащие; - отсутствие околов, трещин на поверхности листов, а также просветов при проверке из чердачных помещений; - соблюдение требований проекта по устройству примыканий к выступающим над крышей конструкциям; | Технический осмотр Измерительный Визуальный, вся площадь Технический осмотр, каждый конструктивный элемент | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |  |
|  | Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка. |  |
|  | Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |  |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 п. 2.39, табл. 7

| При устройстве деревянных оснований (обрешетки): - стыки обрешетки следует располагать вразбежку; - расстояния между элементами обрешетки должны соответствовать проектным; - в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, а также под кровли из мелкоштучных элементов основания необходимо устраивать из досок (сплошными). Напуск вышележащего ряда на нижележащий для асбестоцементных листов: ВО, СВ - 120-140 мм; УВ, ВУ - 200 мм. |  |
| --- | --- |

Крепление асбоцементных листов к обрешетке:
     - листы ВО и СВ следует крепить шиферными гвоздями с оцинкованной шляпкой;
     - листы УВ и ВУ - винтами со специальными захватками;
     - плоские листы - двумя гвоздями с противоветровой кнопкой.

Не допускаются:

- отколы и трещины в асбоцементных листах;

- видимые просветы в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 378-76 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля детали к ним.
ГОСТ 30340-95* Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия.
ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские. Технические условия.

Листы и детали не должны иметь на лицевой поверхности трещин, сколов и посторонних включений.

Допускаемые дефекты лицевой поверхности

|  | Дефекты | Профиль |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обыкновенный | средний | высокий | унифицированный |  |
|  | Отклонение от прямоугольности, не более, мм | 6 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | Отклонение от прямолинейности, не более, мм | 6 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Допускается наличие в партии 5% листов, имеющих: откол одного из углов размерами, мм: |  |  |  |  |  |
|  | по длине, не более.. | 75 | 180 | 180 | 180 |  |
|  | по ширине, не более. | 60 | 110 | 110 | 110 |  |
|  | неполное количество волн | 5 и 4 | 6 и 5 | 6 и 5 | 4 и 5 |  |
|  | не более 1% неполномерных листов, имеющих длину не менее, мм | 600 | 1200 | 1250 | 1250 |  |
|  |  |  | 1950 |  | 1500 |  |
|  |  |  |  |  | 2000 |  |

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 п.п. 2.40-2.42

Штучные кровельные материалы следует укладывать на обрешетку рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд должен напускаться на ниже лежащий.

Асбестоцементные листы волнистые обыкновенного профиля и средневолнистые необходимо укладывать со смещением на одну волну по отношению к листам предыдущего ряда или без смещения. Листы усиленного и унифицированного профиля необходимо укладывать по отношению к листам предыдущего ряда без смещения.

При укладке листов без смещения на волну в местах стыка четырех листов следует производить обрезку углов двух средних листов с зазором между стыкуемыми углами:

- листов ВО 3-4 мм;

- листов СВ, УВ и ВУ - 8-10 мм.

Разжелобки, карнизы, ребра скатов и коньки должны накрываться специальными элементами с напусками 100 мм (листовой сталью, алюминием и др.).