СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Каменные работы

КЛАДКА СТЕН

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта; | Визуальный, лабораторный |  |
|  | - очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - правильность разбивки осей | Измерительный |  |
| Кладка стен | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - толщину конструкций стен, отметки опорных поверхностей; | Измерительный, после каждых 10 м кладки по каждой оси |  |
|  | - ширину простенков, проемов; | То же |  |
|  | - толщину швов кладки; | " |  |
|  | - смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали, смещение осей стен от разбивочных осей; | Измерительный, каждый проем, каждую ось |  |
|  | - отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали; | Измерительный, после каждых 10 м кладки |  |
|  | - неровности на вертикальной поверхности кладки; | Визуальный, измерительный, после каждых 10 м кладки |  |
|  | - правильность перевязки швов, их заполнение; | То же |  |
|  | - правильность устройства деформационных швов; | " |  |
|  | - правильность выполнения армирования кладки; | Визуальный |  |
|  | - правильность выполнения разрывов кладки; | То же |  |
|  | - температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях) | Измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
|  | - качество фасадных поверхностей стен; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - геометрические размеры и положение стен; | Измерительный |  |
|  | - правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, горизонтальность рядов, вертикальных углов кладки | Визуальный, измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл.34

Допускаемые отклонения:

- глубины не заполненных раствором швов при кладке впустошовку с лицевой стороны - 15 мм;

- толщины конструкции - ±15 мм;

- ширины простенков - -15 мм;

- отметок опорных поверхностей - -10 мм;

- ширины проемов - +15 мм;

- смещения вертикальных осей оконных проемов от вертикали - 20 мм;

- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм;

- поверхностей и углов кладки от вертикали:

- на один этаж - 10 мм;

- на здание высотой более двух этажей - 30 мм;

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм;

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении 2-метровой рейки - 10 мм;

- размеров сечений вентиляционных каналов - ±5 мм.

Толщина швов кладки:

- горизонтальных - 12 мм, предельное отклонение - -2; +3 мм;

- вертикальных - 10 мм, предельное отклонение - ±2 мм.

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм.

Не допускается:

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом;

- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 530-2007*. Кирпич и камни керамические. Технические условия.

________________

*  ГОСТ 530-2007 не действует. Действует ГОСТ 530-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия.

Кирпич и камни керамические

Таблица 1

Номинальные размеры изделий

| Вид изделия | Обозначение вида | Номинальные размеры, мм | Обозначение размера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |
| Кирпич нормального формата (одинарный) | КО | 250 | 120 | 65 | 1 НФ |
| Кирпич "Евро" | КЕ | 250 | 85 | 65 | 0,7 НФ |
| Кирпич утолщенный | КУ | 250 | 120 | 88 | 1,4 НФ |
| Кирпич модульный одинарный | КМ | 288 | 138 | 65 | 1,3 НФ |
| Кирпич утолщенный с горизонтальными пустотами | КУГ | 250 | 120 | 88 | 1,4 НФ |
| Камень | К | 250 | 120 | 140 | 2,1 НФ |
|  |  | 288 | 288 | 88 | 3,7 НФ |
|  |  | 288 | 138 | 140 | 2,9 НФ |
|  |  | 288 | 138 | 88 | 1,8 НФ |
|  |  | 250 | 250 | 140 | 4,5 НФ |
|  |  | 250 | 180 | 140 | 3,2 НФ |
| Камень крупноформатный | КК | 510 | 250 | 219 | 14,3 НФ |
|  |  | 398 | 250 | 219 | 11,2 НФ |
|  |  | 380 | 250 | 219 | 10,7 НФ |
|  |  | 380 | 255 | 188 | 9,3 НФ |
|  |  | 380 | 250 | 140 | 6,8 НФ |
|  |  | 380 | 180 | 140 | 4,9 НФ |
|  |  | 250 | 250 | 188 | 6,0 НФ |
| Камень с горизонтальными пустотами | КГ | 250 | 200 | 70 | 1,8 НФ |

Толщина наружных стенок пустотелого кирпича и камня должна быть не менее 12 мм, крупноформатного камня - не менее 10 мм.

Диаметр вертикальных цилиндрических пустот и размер стороны квадратных пустот должен быть не более 20 мм, а ширина щелевидных пустот - не более 16 мм.

Размеры горизонтальных пустот не регламентируют.

Для камня допускаются пустоты (для захвата при кладке) площадью сечения, не превышающей 13% площади постели камня.

Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:

| - по длине: |  |
| --- | --- |
| кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) | ±4, |
| камня крупноформатного | ±10; |
| - по ширине: |  |
| кирпича и камня (кроме крупноформатного камня) | ±3, |
| камня крупноформатного | ±5; |
| - по толщине: |  |
| кирпича лицевого | ±2, |
| кирпича рядового | ±3, |
| камня, в т.ч. крупноформатного | ±4. |

Отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более:

3 мм - для кирпича и камня;

1,4% длины любой грани - для крупноформатного камня.

Отклонение от плоскостности граней изделий более 3 мм не допускается.

На лицевых изделиях не допускаются отколы, вызванные включениями, например известковыми. На рядовых изделиях допускаются отколы общей площадью не более 1,0 см.

На лицевых изделиях не допускаются высолы.

Дефекты внешнего вида изделий, размеры и число которых превышают значения, указанные в таблице 2, не допускаются.

Таблица 2

Дефекты внешнего вида изделий

| Вид дефекта | Значение |
| --- | --- |
|  | Лицевые изделия | Рядовые изделия |
| Отбитости углов глубиной более 15 мм, шт. | Не допускаются | 2 |
| Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм, шт. | 1 | 4 |
| Отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм, шт. | Не допускаются | 2 |
| Отбитости ребер глубиной не более 3 мм и длиной от 3 до 15 мм, шт. | 1 | 4 |
| Отдельные посечки суммарной длиной, мм: |  |  |
| - для кирпича | 40 | Не регламентируются |
| - для камня | 80 |  |
| Трещины, шт. | Не допускаются | 2 |
| Примечания: 1. Трещины в межпустотных перегородках не являются дефектом. 2. Отбитости углов глубиной менее 3 мм и отбитости ребер длиной и глубиной менее 3 мм не являются браковочными признаками. 3. Для лицевых изделий указаны дефекты лицевых граней. |

У рядовых и лицевых изделий допускаются черная сердцевина и контактные пятна на поверхности.

В партии не допускается половняк более 5% объема партии.

При приемке строительных растворов необходимо контролировать свойства растворных смесей и затвердевшего раствора.

Основные свойства растворных смесей:

- подвижность;

- водоудерживающая способность;

- расслаиваемость;

- температура применения;

- средняя плотность;

- влажность (для сухих растворных смесей).

Основные свойства затвердевшего раствора:

- прочность на сжатие;

- морозостойкость;

- средняя плотность.

Рекомендуемая подвижность кладочной растворной смеси

| Основное назначение раствора | Глубина погружения конуса, см | Марка по подвижности |
| --- | --- | --- |
| - для бутовой кладки: |  |  |
| вибрированной | 1-3 |  |
| невибрированной | 4-6 |  |
| - для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней | 7-8 |  |
| - для кладки из полнотелого кирпича; керамических камней; бетонных камней или камней из легких пород | 8-12 |  |
| - для заливки пустот в кладке и подачи растворонасосом | 13-14 |  |
| - для устройства постели при монтаже стен из крупных бетонных блоков и панелей; расшивок горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и крупных бетонных блоков | 5-7 |  |

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.7.7-7.10, 7.17-7.19, 7.28, 7.86

Возведение каменных конструкций последующего этажа допускается только после укладки несущих конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания швов между плитами перекрытий.

Тычковые ряды в кладке необходимо укладывать из целых кирпичей и камней всех видов. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.), под опорные части балок, прогонов, плит, перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

Кирпичные простенки шириной в два с половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы следует возводить из отборного целого кирпича.

Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и малонагруженных участков стен под окнами в количестве не более 10%.

При возведении из керамических камней стен в свешивающихся карнизах, поясках, парапетах, брандмауэрах, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения.

Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки 100.

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или вертикальной штрабы. При выполнении разрыва кладки вертикальной штрабой кладку следует армировать с расстоянием до 1,5 м по высоте кладки, а также на уровне каждого перекрытия.

Разность высот возводимой кладки на смежных захватках не должна превышать высоту этажа.

При поперечном армировании простенков сетки следует изготовлять и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней, выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка.

После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов.

Приемку выполненных каменных конструкций следует производить до оштукатуривания поверхностей.

При возведении каменных стен следует освидетельствовать скрытые работы с составлением актов на:

- армирование стен;

- устройство деформационных швов;

- места опирания несущих сборных элементов;

- закрепление в кладке карнизов, балконов;

- устройство вентиляционных и дымовых каналов.