Описание объекта закупки Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования Проектная документация (далее – Документация) на ремонт автомобильной дороги пер. Индустриальный в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области прилагается в составе Описания объекта закупки. Работы выполняются в объеме, предусмотренном в таблице «Ведомость объемов работ», и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости Работ, выполняемых в соответствии с таблицей «Ведомость объемов работ». Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. 1.Место выполнения Работ. Автомобильная дорога ул. Коммунистическая в городе Барабинске Барабинского района Новосибирской области, участок Работ (с ПК0+00 по ПК4+30), протяженностью 0,430 км (по месту нахождения Объекта). 2.Условия выполнения Работ. Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2015,СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. 3. Сроки выполнения Работ. Срок выполнения Работ по Контракту: Дата начала выполнения Работ – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения Работ на Объекте (до данной даты результат Работ должен быть передан Заказчику) – 01 сентября 2018г. 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ. Наименование вида Работ Гарантийный срок Нижний слой покрытия 5 лет Верхний слой покрытия 4 года Дорожные знаки 2 года Таблица № 1. Ведомость объемов Работ

| № п/п | Наименование Работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Водоотводные каналы |
|  | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,325 |
| Раздел 2. Дорожная одежда |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,58 |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см | 1000 м2 основания | 0,438 |
|  | Очистка от пыли и грязи; | 100 м2 | 25,8 |
|  | Розлив вяжущих материалов | 1т | 3 |
|  | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,145 |
|  | Перевозка грузов на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 275,5 |
|  | Устройство укрепительных полос из щебня, толщиной 10 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,86 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых | 1000 м2 покрытия | 2,58 |
|  | Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,86 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 1000 м2 покрытия | 2,58 |
|  | Наращивание колодцев при объеме в одном месте до 10 м3; | 1 м3 | 0,32 |
| Раздел 3. Пересечение и примыкание |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см: однослойных | 1000 м2 основания | 0,28 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 1000 м2 основания | 0,28 |
| Раздел 4. Дорожные знаки |
|  | Устройство подготовки из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,015 |
|  | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | 1 т стоек | 0,131 |
|  | Установка блоков массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,16 |
| Раздел 5. Устройство разметки |
|  | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) | 100 м2 линии горизонтальной разметки | 0,24 |

Таблица № 2. Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара (материала) | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Асфальтобетонные смеси дорожные | - марка: II, тип Б | ГОСТ 9128-2013 |
|  | Щебень для строительных работ | - марка по дробимости не ниже 1000, фракция св. 5(3) до 10 мм, св. 20 до 40 мм (требуются все указанные фракции) | ГОСТ 8267-93 |
|  | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород | - I класса, фракция св. 5(3) до 10 мм, марка по дробимости не ниже 800 | ГОСТ 31424-2010 |
|  | Горячекатаная арматурная | -класс: А-III, диаметром 6 мм | ГОСТ 5781-82 |
|  | Бетон | -наибольшая крупность заполнителя 40 мм, класс В15 | ГОСТ 26633-2015 |
|  | Камни бортовые | - марка БВ100.30.15 | ГОСТ 6665-91 |
|  | Знаки дорожные | -типоразмер:II - номер знака 2.1 | ГОСТ Р 52290-2004 ГОСТ Р 52289-2004 |
|  | Знаки дорожные | -типоразмер:II - номер знака 2.4 | ГОСТ Р 52290-2004 ГОСТ Р 52289-2004 |
|  | Знаки дорожные | -типоразмер:III - номер знака 5.19.1,5.19.2, (требуются все указанные знаки) | ГОСТ Р 52290-2004 ГОСТ Р 52289-2004 |
|  | Знаки дорожные | -типоразмер:II - номер знака 5.21,5.22 (требуются все указанные знаки) | ГОСТ Р 52290-2004 ГОСТ Р 52289-2004 |