СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ

Отделочные работы

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на материалы; | Визуальный |  |
|  | - подготовку поверхности к облицовке (обеспыливание, выправление неровностей и отклонений по вертикали, насечка); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - правильность провешивания поверхности стен и установки маяков и направляющих реек; | То же |  |
|  | - сортировку плиток по цветам и оттенкам | Визуальный |  |
| Выполнение облицовочных работ | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - толщину, сплошность и ровность подстилающего слоя раствора (мастики); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - соблюдение рисунка поверхности согласно проекту; | Визуальный |  |
|  | - плотность прилегания плиток к поверхности подстилающего слоя; | То же |  |
|  | - ровность облицованной поверхности стен; | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 мповерхности |  |
|  | - прямолинейность и ширину швов между плитками; | То же |  |
|  | - заполнение швов раствором | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - внешний вид облицованных поверхностей (отсутствие пятен, сколов, трещин, однотонность цветов плиток, соблюдение рисунка); | Визуальный |  |
|  | - ровность поверхности; | Измерительный |  |
|  | - прямолинейность и однотипность горизонтальных и вертикальных швов, размеры и заполнение швов; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - прочность сцепления плиток с основанием | Простукиванием |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рейка, отвес, уровень, линейка металлическая, метр стальной. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл.13, 15

Допускаемые отклонения облицовок не должны превышать нормы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

| Виды облицованной поверхности | Допускаемые отклонения |
| --- | --- |
|  | от вертикали | расположения швов от вертикали и горизонтали, на 1 м длины, мм | несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов, мм | неровности плоскости (при контроле двухметровой рейкой), мм | ширины шва облицовки, мм |
|  | на 1 м длины, мм | на этаж, не более, мм |  |  |  |  |
| 1. Зеркальная лощеная | 2 | 4 | 1,5 | 0,5 | 2 | ±0,5 |
| 2. Шлифованная, точечная, бугристая, бороздчатая | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | ±1 |
| 3. Типа "Скала" | - | - | 3 | 2 | - | ±2 |
| 4. Керамическими, стеклокерамическими и др. изделиями в облицовке: |  |  |  |  |  |  |
| наружной | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ±0,5 |
| внутренней | 1,5 | 4 | 1,5 | 3 | 2 | ±0,5 |
| Примечание: отклонение ширины шва облицовки из гранита, мраморов и искусственного камня - ±0,5 мм. |

Толщина клеящей прослойки:

- из раствора - 7 мм, но не более 15 мм;

- из мастики - 1 мм, но не более 2 мм.

Поверхность всей облицовки должна быть жесткой.

Горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны и равномерны по ширине.

Пространство между стеной и облицовкой должно быть заполнено раствором (табл.1).

Не допускаются:

- сколы в швах более 0,5 мм;

- трещины, пятна, потеки раствора и высолы.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6141-91. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия.

ГОСТ 9480-89*. Плиты облицовочные пиленые из природного камня.

________________

* ГОСТ 9480-89 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 9480-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 17057-89*. Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия.

Плитки керамические по ГОСТ 6141-91

Отклонения размеров, не более, мм:

- по длине и ширине граней для плиток длиной:

- 100 мм - ±0,8;

- 150 мм - ±1,2;

- 200 мм - ±1,6;

- по толщине плиток - ±0,5;

- по косоугольности:

- для плиток длиной 100 и 150 мм - 0,5;

- для плиток длиной 200 мм - 1,0.

Плитки должны иметь четкие углы и ребра лицевой грани. Разнотонность плиток не допускается. Кривизна плиток не более 0,9 мм. Не допускаются мушки диаметром более 0,2 мм; отбитые углы; щербины и зазубрины на ребрах лицевой поверхности.

Плитки стеклянные по ГОСТ 17057-89 размером 21x21x4,5 мм.

Допускаемые отклонения по длине, ширине и толщине - ±0,5 мм. На поверхности плиток не допускается:

- более одного отбитого угла размером более 3 мм;

- по стороне плитки более одной вмятины глубиной более 0,4 мм;

- трещины, посечки в сосредоточенном виде, пузыри открытые вытянутые шириной до 1 мм, длиной более 5 мм;

- неплоскостность более 0,5 мм.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.3.13, 3.51-3.55, 3.58, 3.60, табл.15

Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию.

Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола.

Элементы облицовки по клеящейся прослойке из раствора и мастике необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки.

Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток. Мелкоразмерные плитки на мастиках или растворах с замедлителями следует устанавливать после нанесения составов по всей облицовываемой площади в одной плоскости при их загустевании.

Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом.

Поверхности, облицованные однотипными искусственными материалами, должны иметь однотонность, природным камнем - однотонность или плавность перехода оттенков.

Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины.

После облицовки поверхности должны быть очищены от наплывов раствора и мастики немедленно, при этом поверхности глазурованных плит промыты горячей водой.

Облицовочные поверхности должны соответствовать заданным формам в соответствии с проектом.

Размеры и рисунки облицовки, герметизация швов должны соответствовать проектным.

Требования к подготовленным для облицовки основаниям:

- поверхности бетонные и кирпичные с полноразмерными швами должны иметь насечку (поверхности стен, выложенные впустошовку, не требуют насечки);

- любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки водных составов увлажнить;

- перед облицовкой в помещениях произвести окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью.