ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗОВОЙ СТАНЦИИ ЦИФРОВОЙ СЕТИ СПС ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТА GSM-1800 В г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 1 Архитектурно-строительные решения

Т2-12/05-10-АС

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Ведущий инженер

г.Санкт-Петербург 2007 год

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Т2-12/05-10-КМ-С | Содержание рабочей документации |  |
| Т2-12/05-10-КМ-ВК | Ведомость комплекта рабочей документации |  |
| Т2-12/05-10-КМ-ВД | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| Т2-12/05-10-КМ-ПЗ | Пояснительная записка по рабочим чертежам |  |
| Т2-12/05-10-КМ-СР | Схема размещения БС и АФУ |  |
| Т2-12/05-10-КМ-КР | Крепление антенно-фидерных устройств |  |
| Т2-12/05-10-КМ-СО | Групповая спецификация |  |

| N тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-12/05-10-АС | Архитектурно-строительные решения |  |
| 2 | Т2-1Ш-10-ЭС | Электроснабжение базовой станции |  |
| 3 | Т2-12/05-10-РС | Радиосвязь. Основные технические решения |  |
| 4 | Т2-12/05-10-КМ | Конструкции металлические для крепления АФУ |  |
| 5 | Т2-12/05-10-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

|  | Главный инженер проекта | А.К.Иванов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. |  |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| ГОСТ 21.101-97 | Основные требования к проектной и рабочей документации |  |
| ОСТН-600-93 | Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения |  |
| ВНТП-212-93 | Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Передающие и приемные радиостанции и радиотелевизионные ретрансляторы |  |
| РД 45.162-2001 | Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи |  |
| СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия |  |
| СНиП II-23-81 | Стальные конструкции |  |
| РД 34.21.122.87 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений |  |
| ВСН 1-93 | Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов |  |
| ППБ-01-03 | Правила пожарной безопасности в РФ |  |
| ГОСТ 464-79 | Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема ТВ |  |
| СНиП-12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| Приложение N 1 | Тех. задание на проектирование базовой станции |  |
| Приложение N 2 | Лицензия на проектирование зданий и сооружений, Д 28……. от 03.10.2002 г. ООО "НЕО АНТЕННА" |  |

Пояснительная записка

Настоящий том рабочей документации Т2-12/05-10-КМ "Строительство базовой станции N 0202 сети СПС общего пользования стандарта GSM-1800" в г.Санкт-Петербурге, ул.Де………..ва, д. ….. лит.А, разработан на основании:

-  технического задания на проектирование, утвержденного Заказчиком;

-  исходных данных, выданных Заказчиком;

-  материалов обмеров, проведенных ООО " НЕО АНТЕННА".

Технические решения выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами; предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания (сооружения).

Настоящим разделом проекта рассмотрены следующие вопросы:

- разработка металлоконструкций и метод их крепления для навески 3-х панельных антенн и одной антенны РРЛ;

- деталировочные чертежи антенных опор под антенны базовой станции.

Антенны крепятся на трубостойках на триподе, монтируемом на крыше помещения ВС в соответствии со схемой (см. лист КМ-СР). Высота подвеса антенн А1-A3 (по нижней точке) - 32 м.

Высота подвеса антенны РРЛ (по центру антенны) - 32 м.

Антенны к трубостойкам крепятся с помощью типовых креплений. Трубостойки с антеннами крепятся к стволу трипода с помощью креплений, лист КМ-КР.

Проект металлоконструкций выполнен в соответствии с СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" и ГОСТ 23118-99.

Проект производства работ должен быть выполнен организацией, осуществляющей монтаж антенно-фидерных устройств.

Крепления антенных устройств выполнены в соответствии с требованиями СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" и СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Расчет конструкций производился для метеоусловий, соответствующих ветровому району II, =30 кгс/м и гололедному району II (толщина льда 5 мм). Нормативный скоростной напор ветра =30 кгс/м (с учетом изменения ветрового давления по высоте), коэффициент надежности по ветровой нагрузке - 1,4, тип местности - (городская территория).

1. Собственный вес

Нормативное значение собственного веса конструкций определялось по проектным размерам и удельному весу материалов. Вес антенн - по паспортным данным (РРЛ - 7 кг и А - 12,6 кг).

Коэффициенты надежности по нагрузке определяются требованиями СНиП 2.01.07-85 и составляют:

- для металлических конструкций =1,05;

- для стационарного оборудования =1,05.

2. Снеговые нагрузки

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 площадка строительства базовой станции (г.Санкт-Петербург) находится в IV районе по весу снегового покрова. Значение полной нормативной нагрузки для данного района на горизонтальную проекцию покрытия составляет: =1,5 кПа (100 кгс/м). Коэф. надежности =1,4.

3. Ветровые нагрузки

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 площадка строительства базовой станции находится в II ветровом районе. Нормативное значение ветрового давления для данного района на стандартном уровне составляет =0,30 кПа (30 кгс/м).

4. Гололедные нагрузки

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 площадка строительства базовой станции находится во II гололедном районе.

Нормативная толщина стенки гололеда - =5 мм

Коэффициент надежности по нагрузке - =0,8

Полученные в результате расчета напряженно-деформированного состояния рассмотренных конструкций, величины максимальных напряжений не превысили cm max<1200 кгс/м при действии расчетных нагрузок, что обеспечивает запас прочности не менее 1,9.

Выводы

Предложенные в проекте решения по конструкциям опор антенн БС отвечают условиям прочности и устойчивости для расчетных нагрузок на объекте строительства.

Заземление оборудования и молниезащита крепления антенных устройств и кабельных каналов, расположенных вне помещений, выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность". Защитное заземление, зануление и РД 34.21.122.87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", а также требований производителя оборудования БС.

Антикоррозийную обработку узлов крепления антенных устройств выполнить в соответствии с ГОСТ 12.3.016-87.

Защита металлоконструкций от коррозии должна выполняться с соблюдением требований СНиП 3.04.03-85, ГОСТ 12.3.016-87 оцинкованных поверхностей.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружений со взрывопожарной и пожарной опасностью при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Строительная организация должна разработать порядок безопасного выполнения строительно-монтажных работ, охраны труда и противопожарные мероприятия в составе технологической записки и проекта производства работ.

Ответственность за правильную организацию и безопасное проведение работ несет руководитель этих работ.

Схема размещения БС

План крыши здания

Рис.1

1. Помещение БС располагается на крыше здания в нерабочем машинном отделении лифтовой.

2. Высота здания - 22 м, высота помещения - 3,5 м.

Вид А

Рис.2

Рис.3


Поз.11
Изготовить 2 шт.
Материал - швеллер [ 20

Рис.4
     

Поз.12
Изготовить 2 шт.
Материал - швеллер [ 20

Рис.5

Поз.13
Изготовить 2 шт.
Материал - швеллер [ 20

Рис.6

Поз.14
Изготовить 2 шт.
Материал - швеллер L 50х50

Рис.7

     
Поз.1
Косынка средняя на раму
Изготовить 4 шт.
Материал - полоса _ 300х10

Рис.8
     

Поз.2
Угловые треугольные косынки со стороны 250х250
Изготовить 8 шт.
Материал - полоса _ 250х10

Рис.9
     

Поз.3
Уголки 100х100, привариваются только к верхним косынкам
Изготовить 4 пары

Приварить к косынке, как показано на рисунке 10

Рис.10
     

Поз.4
Раскосы из проф. трубы 80х40
Изготовить 4 шт.

Рис.11

Поз.5
Косынка-опора под мачту
Изготовить 1 шт.
Материал - полоса _ 300х10

Рис.12

     
Поз.6
Вертикальные опоры
Изготовить 8 шт.
Материал - швеллер L 100х100

Рис.13

Поз.7
Нижняя часть мачты
Изготовить 1 шт.
Материал -  120х120

- отверстия сквозные, через обе стенки.

Рис.14

Поз.7
Верхняя часть мачты
Изготовить 1 шт.
Материал -  120х120

Рис.15

Поз.9
Изготовить 2 шт.
Материал - полоса _ 250х10
Приваривается к поз.7 и 8

Рис.16

Поз.10
Изготовить 4 шт.
Материал - полоса _ 100х10
Приваривается к поз.8

Рис.17

Поз.15
Молниеотвод
Изготовить 1 шт.
Материал - полоса _ 40х4

Рис.18

Поз.16
Изготовить 4 шт.
Материал - пруток 10
Приваривается к поз.7

Рис.19

Поз.30
Изготовить 4 шт.
Материал - полоса _ 100х10
Приваривается к поз.7

Рис.20

См. рис.3


Вид А

Рис.21

Вид Б

Рис.22

Крепление лестницы к мачте

Рис.23

Лестница сварная

Спецификация

| N | Наименование | Кол. | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L 50х50х 5 =3000 | 2 |  |
| 2 | Труба 30х30х3 =500 | 11 |  |
| 3 | Труба 30х30х3 =800 | 2 |  |

Рис.24

Вид А

Рис.25

Поз.24
Изготовить 8 шт.
Материал - полоса _ 250х10

Рис.26

Рис.27

Рис.28

Рис.29
     
     
Поз.17
Хомут М12 под трубу 89
Изготовить 12 шт.

Рис.30

Поз.18
Изготовить 4 шт.
Материал - труба проф.  50х50

Рис.31

Поз.19
Изготовить 6 шт.
Материал - полоса _ 250х10
Косынка под хомут 89

Рис.32

Поз.20
Хомут М12 под трубу 108
Изготовить 4 шт.

Рис.33

Поз.21
Изготовить 2 шт.
Материал - полоса _ 250х10
Косынка под хомут 108

Рис.34

Поз.22
Изготовить 8 шт.
Материал - полоса _ 250х10

Рис.35

Поз.23
Шпилька М12
Изготовить 32 шт.
Материал - пруток 12

Рис.36

Фидерный ввод ФВ

Рис.37

Рис.38

Рис.39
          
     
Спецификация

| N | Наименование | Кол. | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФВ | 1 | 15,5 |
| 1 | 250х350х4 ГОСТ 19904-74 | 2 | 1,96 |
| 2 | Труба 50х50х3 =800 | 15 | 2,38 |

Мачта

| Поз. | Наименование | Линейная плотность, кг/м | Кол. | Длина (размер), мм | Масса ед., кг | Масса всех, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косынка | - | 4 | 300x160 | - | - |  |
| 2 | Косынка треугольная | - | 8 | 250x250 | - | - |  |
| 3 | L 100x100x8 / ГОСТ 8509-93 | - | 8 | 175 | - | - | Сварка попарно к поз.2 (рис.9) |
| 4 |  80х40х4 / ГОСТ 30245-2003 | 6,71 | 4 | 5000 | 33,55 | 134,2 |  |
| 5 | Косынка-опора под мачту | - | 1 | 300x300 | - | - |  |
| 6 | L 100x100x8 / ГОСТ 8509-93 | 12,25 | 8 | 3200 | 39,2 | 313,6 |  |
| 7 |  120х120x6 / ГОСТ 30245-2003 | 20,75 | 1 | 4000 | 83 | 83 |  |
| 8 |  120х120x61 ГОСТ 30245-2003 | 20,75 | 1 | 4000 | 83 | 83 |  |
| 9 | Косынка | - | 2 | 250x250 | - | - | Сварка к поз.7, 8 |
| 10 | Косынка | - | 4 | 200x100 | - | - | Сварка к поз.8 |
| 11 | [ 20 / ГОСТ 8240-97 | 18,4 | 2 | 4000 | 73,6 | 147,2 |  |
| 12 | [ 20 / ГОСТ 8240-97 | 18,4 | 2 | 3550 | 65,32 | 130,64 |  |
| 13 | [ 20 / ГОСТ 8240-97 | 18,4 | 2 | 3450 | 63,48 | 126,96 |  |
| 14 | L 50x50x4 / ГОСТ 8509-93 | 3,05 | 2 | 1850 | 5,64 | 11,29 |  |
| 15 | _40х4 (молниеотвод) | - | 1 | 700 | - | - |  |
| 16 | Пруток 10 мм | - | 4 | 350 | - | - | Сварка к поз.7 |
| Крепление трубостоек и лестницы |
| 17 | Хомут под трубу 89 | - | 12 | - | - | - |  |
| 18 | Труба о 50х50х2/ ГОСТ 30245-2003 | 2,93 | 4 | 1000 | 2,93 | 11,72 |  |
| 19 | Косынка под хомут 89 | - | 6 | 160x130 | - | - |  |
| 20 | Хомут под трубу 108 | - | 4 | - | - | - | - |
| 21 | Косынка под хомут 108 | - | 2 | 180x130 | - | - | - |
| 22 | Косынка для крепл. труб 50x50 | - | 8 | 200x130 | - | - |  |
| 23 | Шпилька М12 | - | 32 | - | - | - |  |
| 24 | Косынка для крепл. лестницы | - | 8 | 200x110 | - | - | - |
|  | Итого | 1041,61 |  |