СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Монтажа навесной фасадной системы с воздушным зазором "МАРМОРОК"

Производственный операционный контроль качества осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.

Контроль качества работ по монтажу включает проверку качества применяемых конструкций и материалов, соблюдение технологии и последовательности операций, геометрических размеров и положения смонтированных частей системы, качества монтажных соединений.

При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам.

Контроль осуществляется ответственным производителем работ, ответственным представителем заказчика, ответственным представителем проектной организации (авторского надзора) с привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной организации.

Основными документами при операционном контроле монтажа навесной фасадной системы с воздушным зазором "Марморок" являются следующие нормативные документы:

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия";

- Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г.Москве "Системы с вентилируемым воздушным зазором "Марморок";

- "Фасадные теплоизоляционные системы с воздушным зазором". Рекомендации по составу и содержанию документов и материалов, представляемых для технической оценки пригодности продукции;

- ТР 149/2-05. "Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при капитальном ремонте, санации и реконструкции фасадов зданий";

- ГОСТы на применяемые материалы, инструменты и методы контроля, технологические карты и  схемы операционного контроля качества.

Элементы навесной фасадной системы с воздушным зазором "Марморок" представлены на рис.1.

Примечание: сечение горизонтального профиля, расположенного в зоне утеплителя, условно показано сплошными линиями.

Рисунок 1. Элементы навесной фасадной системы с воздушным зазором "Марморок":
1 - основание; 2 - горизонтальный профиль; 3 - вертикальный профиль; 4 - кронштейн;
5 - крючок для установки отделочной плитки; 6 - отгибаемая полоска для фиксации отделочной плитки; 7 - ветрозащитная мембрана; 8 - дюбель; 9 - саморез; 10 - утеплитель;
11 - плитка "Марморок".


Состав основных операций и средства контроля при монтаже навесной фасадной системы
с воздушным зазором "Марморок"

Таблица 1

| N п/п | Наименование технологических процессов | Состав операционного контроля | Способ контроля и инструмент | Время проведения контроля | Документация | Ответственный за контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительные, предмонтажные работы: - разбивка на захватки; - разметка фасада; - установка маяков | Проверка соответствия основания требованиям технической документации монтируемой системы фасадов, готовности фасада к монтажу (при реконструкции - демонтаж водостоков, рекламных щитов, антенн, вывесок и т.п.), контроль установки маяков, положения контрольных точек. | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы. | До начала монтажа системы. | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ и приемки фасада под монтаж фасадной системы. | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |  |
| 2. | Сверление отверстий под дюбели, установка и крепление кронштейнов к основанию | Соответствие просверленных отверстий разметке, проектным решениям, рекомендациям фирмы-изготовителя фасадной системы. Наличие паронитовой прокладки на анкерных болтах. Глубина заделки. Проверка анкерных болтов на сопротивление выдергиванию. | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы. | В процессе выполнения, по окончанию данного вида работ, до начала следующего. | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Разрешение на производство работ по установке горизонтальных профилей. | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |  |
| 3. | Установка и крепление горизонтальных профилей к кронштейнам | Проверка положения в вертикальной плоскости каждого горизонтального профиля. Соответствие проекту и рекомендациям фирмы-изготовителя фасадной системы. | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы. | В процессе выполнения, по окончанию данного вида работ, до начала следующего. | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Разрешение на производство работ по установке утеплителя. | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |  |
| 4. | Монтаж плит утеплителя | Соответствие толщины установленного утеплителя проекту. Плотность установки, отсутствие пустот, сплошное укрытие всей поверхности фасада, за исключением проемов. При установке утеплителя в 2 ряда - наличие перевязки швов. Прочность крепления утеплителя к основанию. | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, линейка. | В процессе выполнения, по окончанию данного вида работ, до начала следующего. | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Разрешение на производство работ по укрытию влаговетрозащитной пленкой. | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |  |
| 5. | Укрытие влаговетрозащитной пленкой | Плотность укрытия, наличие перехлестов на местах стыков пленки не менее 150 мм. | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, линейка. | В процессе выполнения, по окончанию данного вида работ, до начала следующего. | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Разрешение на производство работ по установке направляющих. | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |  |
| 6. | Монтаж вертикальных профилей. | Проверка положения каждого профиля. Соответствие проекту и рекомендациям фирмы-изготовителя фасадной системы. | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы. | В процессе выполнения, по окончанию данного вида работ, до начала следующего. | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Разрешение на производство работ по монтажу облицовочных плиток. | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |  |
| 7. | Монтаж керамической плитки "Марморок". Демонтаж маяков, обрамление окон и другие примыкания | Соответствие проекту и рекомендациям фирмы-изготовителя фасадной системы. Горизонтальность рядов и вертикальность углов, смещение осей и граней, качество фасадной поверхности. Вертикальность плоскости наружной поверхности фасада. Надежность крепления керамической плитки. Качество стыков. | Технический осмотр. Визуально. Замеры: рулетка, отвес, уровень, геодезические приборы. | В процессе выполнения, по окончанию данного вида работ. Приемочный контроль всей фасадной системы | Журнал работ по монтажу фасадной системы. Акт освидетельствования скрытых работ. Акт приемки-сдачи выполненных работ по монтажу фасадной системы. | Ответственный производитель работ, персонально назначенный приказом |  |

Требования к монтажу фасадной системы, включая конструкцию и размеры, устанавливают в проектной документации, с учетом принятых в проекте вариантов исполнения, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки.

1. Подготовительные, предмонтажные работы

1.1. Подготовку поверхностей оснований оценивают визуально. Геометрические размеры и размеры дефектов измеряют при помощи рулетки по ГОСТ 7502, линейки по ГОСТ 427, штангенциркуля по ГОСТ 166 с использованием методов по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2.

1.1.2. До устройства систем наружной теплоизоляции при капитальном ремонте, реконструкции и санации фасадов зданий производится подготовка наружных ограждающих конструкций, включающая:

- выполнение провешивания плоскости стен с целью определения отклонений от вертикали;

- проверку состояния поверхности стен, по которым будет выполняться наружная теплоизоляция (прочность основания, испытание анкеров на "вырыв" из существующего стенового основания);

- удаление непрочной штукатурки или других отделочных слоев;

- при необходимости проведение ремонта и выравнивание кирпичных, оштукатуренных, облицованных и бетонных поверхностей;

- освобождение фасада (демонтаж) от специальных устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др.

Качество подготовки, приемку основания под монтаж фасадной системы оформляют актом сдачи-приемки основания.

1.3. Перед началом монтажа системы здание разбивается на захватки. Величина захваток и их количество в каждом случае определяются с учетом многих факторов, в том числе размеров фасадов здания, раскладки плитки, величины бригады монтажников, оснащения строительной организации оборудованием и оснасткой, условиями комплектации строительства материалами, изделиями и др.

Захваткой может быть вся высота фасада, а можно фасад по высоте разделить на несколько захваток, учитывая наличие промежуточных карнизов, поясков и другие факторы. Также в горизонтальном направлении захваткой может быть весь фасад или только одна секция, а может быть принят какой-либо другой способ деления фасада на захватки.

1.4. Разметка фасада  и установка маяков выполняются с помощью геодезических приборов, рулетки, уровня, отвеса и др.

2. Установка кронштейнов

2.1. После разметки фасада в нем сверлятся отверстия под дюбели для крепления  кронштейнов к основанию посредством анкерных болтов.

В случаях, когда основанием является кирпичная кладка, нельзя устанавливать дюбели в швы кладки, при этом, расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового - 60 мм. Минимальное расстояние от края конструкции до дюбеля оговаривается специальными рекомендациями фирмы-изготовителя.

Категорически запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Для этих целей применяют низкооборотные дрели.

2.2. Размещение кронштейнов на фасаде стены определяется проектом в зависимости от архитектурного решения фасада.

Кронштейны являются наиболее нагруженными элементами несущего каркаса и крепятся к основанию анкерными болтами. Тип анкерных болтов, диаметр, глубина установки определяется расчетом и выбирается в зависимости от материала стены.

2.3. Для устранения мостиков холода под кронштейны устанавливаются изолирующие паронитовые прокладки.

Наличие, плотность прилегания, расположение и правильность установки уплотняющих прокладок, крепежных и других деталей проверяют визуально.

3. Установка горизонтальных профилей

3.1. На кронштейны устанавливаются горизонтальные профили, которые являются базой для устройства отделочного слоя фасада в пределах проектных допусков.

В процессе монтажа горизонтальный профиль устанавливается на верхнюю полку кронштейна и крепится к ней саморезом.

3.2. Шаг установки по вертикали горизонтальных профилей, частоту, с которой они крепятся к основанию, характеристику применяемых для этого дюбелей и других крепежных деталей, а также несущую способность вертикальных профилей принимают в результате расчетов на прочность.

Наиболее целесообразно устанавливать горизонтальные профили с шагом равным высоте плит утеплителя с минусовым допуском, что избавит от большого объема работ по резке этих плит. Минусовый допуск величиной 10-15 мм обеспечит достаточно плотную установку плит утеплителя между смежными (по высоте) горизонтальными профилями.

3.3. В местах, где происходит стыковка горизонтальных профилей, ставятся два кронштейна на расстоянии минимально допустимом для двух смежных дюбелей.

3.4. Установка каждого профиля, его положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях проверяется соответствующими приборами: уровнем, отвесом и др.

4. Монтаж плит утеплителя

4.1. К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой производятся работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя.

4.2. Плиты утеплителя устанавливаются в смонтированные горизонтальные профили, которые фиксируют их в рабочем положении. Если они устанавливаются в два слоя, следует обеспечить перевязку швов.

Рекомендуется применять достаточно мягкие плиты утеплителя, что позволит обеспечить их плотное прилегание к основанию и друг к другу, упростит установку плит утеплителя в уже смонтированные горизонтальные профили.

4.3. Требования  к монтажу плит утеплителя (СНиП 3.04.01-87, п.п.2.36-2.38, т.т.5,6):

Таблица 2

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Допускаемая влажность оснований не должна превышать: - из сборных - из монолитных | 4% 5% | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 мповерхности покрытия, журнал работ |
| Отклонения плоскости изоляции по вертикали | ±10 мм | Измерительный, на каждые 50-100 м поверхности покрытия |
| Отклонения толщины изоляции от проектной | 5...+10%, но не более 20 мм | Измерительный, не менее 3 измерений на каждые 70-100 м поверхности покрытия после сплошного визуального осмотра, журнал работ |
| Отклонения коэффициента уплотнения от проектного | 5% | То же, не менее 5 измерений на каждые 100-150 мповерхности покрытия |

4.4. Плиты должны укладываться на основание плотно друг к другу и иметь одинаковую толщину в каждом слое. Если избежать пустот не удается, они должны быть тщательно заделаны тем же материалом. Вся стена (за исключением проемов) непрерывно по всей поверхности должна быть покрыта утеплителем, установленной проектом толщины.

4.5. При приемке выполненных работ по установке теплоизоляционных плит необходимо проверять непрерывность слоев, качество обделки мест пропуска деталей конструкций через теплоизоляцию, отсутствие механических повреждений, провисания слоев и неплотностей  прилегания к основанию (СНиП 3.04.01-87, табл.7).

Надежность работы фасадной системы в первую очередь зависит от качества монтажа плит утеплителя.

4.6. Не допускается консервация закрепленного на стене утеплителя без защитной пленки.

5. Монтаж влаговетрозащитного материала

5.1. Монтаж влаговетрозащитного материала производится непосредственно на поверхность утеплителя вместе с горизонтальными профилями.

Верхний и нижний концы полотнищ пленки заводятся на внутреннюю поверхность верхней и нижней плит утеплителя. Следующие полотна укладываются на 150 мм внахлест с предыдущими.

5.2. В местах нахлестки полотен допускается проклейка клеящими лентами на бутиловой основе с целью увеличения эффективности системы. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными лентами.

5.3. Вместе с пленкой в рабочем положении производится окончательная фиксация плит утеплителя вертикальными профилями.

6. Монтаж вертикальных профилей

6.1. После монтажа плит утеплителя и влаговетрозащитного материала выполняется монтаж вертикальных профилей.

Вертикальные профили устанавливаются с шагом 300 мм, что обеспечивает размещение вертикальных швов между облицовочными плитками по центру вертикального профиля.

Отдельные монтажные элементы вертикальных профилей стыкуются "внахлест".

6.2. Края вертикального профиля выштампованы в виде крючков (на них навешивается облицовочная плитка) и полосок, при отгибе которых происходит фиксация облицовочной плитки. Крючки на вертикальном профиле располагаются с шагом 100 мм.

6.3. Крепление вертикальных профилей к горизонтальным производят саморезами.

6.4. Во время монтажа вертикальных профилей необходимо контролировать точность установки профилей по горизонтали и вертикали, обеспечивая положение верха крючков для навески одного ряда отделочной плитки в одном уровне на всех вертикальных профилях.

Для обеспечения шага установки вертикальных профилей целесообразно использовать специальный шаблон на 4-5 шагов (~1,41,7 м), а вертикальность и совпадение уровней проверяется соответственно отвесом и уровнем. Кроме того, базой для измерений может быть горизонтальный профиль.

6.5. При необходимости применить горизонтальные или вертикальные профили короче поставляемых, их обрезку на заданный размер следует производить только ножницами, исключая применение различных обрезных дисков. В этом случае будет сохранен и "залечен" на срезе слой цинкового защитного покрытия.

6.6. Если находящаяся в монтаже захватка включает нижнюю часть стены, например, у цоколя, одновременно с монтажом вертикальных профилей устанавливается перфорированный профиль от грызунов, который перекрывает воздушный зазор между отделочной плиткой и утеплителем снизу.

7. Монтаж облицовки из плиток "Марморок"

Декоративную облицовочную плитку "Марморок" изготавливают способом прессования из смеси крошки натурального камня (мрамора) с цементом.

7.1. Монтаж отделочных плиток "Марморок" должен начинаться с нижнего ряда и последовательно ряд за рядом подниматься вверх.

Профиль поперечного сечения плитки позволяет повесить каждую плитку (длиной 600 мм) на 4 крючка 3-х смежных вертикальных каркасов.

7.2. Сразу после установки на крючки каждой отделочной плитки ее следует зафиксировать, отгибая вырезанные на фланцах вертикального профиля специальные полоски. Для мест, где требуется отделочная плитка укороченного размера (у проемов и углов) плитку предварительно обрезают алмазным инструментом.

7.3. Ряды плитки, как правило, устанавливают вразбежку со смещением одного ряда относительно другого на 300 мм.

7.4. При установке облицовочных плиток следует следить, чтобы стык между смежными плитками приходился на центр желоба вертикального профиля.

7.5. Внешний вид, цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности фасадных облицовочных плиток (риски, царапины, и др.) оценивают путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными руководителем предприятия-изготовителя изделий.

7.6. Одновременно производится облицовка оконных проемов и других элементов фасада.

7.7. Во время монтажа отделочных плиток следует следить за тем, чтобы воздушный зазор позади отделочных плит был чист.

Толщина воздушной прослойки определяется проектом. Как правило, проектное значение воздушного зазора - 60 мм. В системе "Марморок" толщина воздушной прослойки не должна быть меньше 20 мм.

7.8. Площадь выходных щелей-отверстий не должна быть меньше входных. Расстояние от входных приточных отверстий до выходных рекомендуется не более 3 м.

7.9. В процессе строительства и эксплуатации зданий не допускается крепить непосредственно к облицовке какие-либо детали и устройства.

7.10. Отделка фасада облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом (СНиП 3.04.01-87 п.3.55).

7.11. При загрязнении отдельных участков фасада сухую отделочную плитку следует чистить жесткой щеткой, при необходимости эту операцию можно выполнять со смачиванием поверхности теплой водой. Кроме того, загрязненную поверхность можно мыть 10%-ым раствором ацетона в воде или с применением составов для очистки штукатурки.

7.12. Плитки, имеющие неустранимые дефекты, следует заменить на новые.

8. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

9. Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

10. Отдельные ответственные конструкции, по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций. Данное требование приемочного контроля относится к и установке фасадных навесных систем.

11. Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.

12. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", Приложение Г).

13. Работы по монтажу фасадной системы завершаются составлением акта сдачи - приемки фасада.

14. Приемку работ по монтажу фасадной системы оформляют актом сдачи-приемки, подписанным исполнителем и заказчиком, к которому прилагают документ о качестве (паспорт), копии протоколов согласования и замеров и, по требованию заказчика, санитарно-эпидемиологические заключения на материалы.

15. Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

- наименование и адрес монтажной организации;

- наименование и адрес места производства работ;

- условное обозначение и (или) описание конструкции с перечнем использованных изоляционных материалов, чертежи, технические характеристики фасадной системы (включая крепежные элементы);

- объем предъявленных к приемке работ;

- дату оформления паспорта;

- штамп службы качества и подпись ответственного лица;

- гарантийные обязательства;

- другую информацию исходя из конкретных условий работ.

16. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных Строительными Нормами и Правилами (СНиП 3.04.01-87 п.1.5).

17. Работы по устройству систем наружной теплоизоляции должны осуществлять строительные организации, работники которых прошли специальное обучение и имеют право на производство указанных работ.

СОКК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.11.2006 года.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".