ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
К-1-20-7

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ 
ПОД СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТОЕЧНЫЕ ОПОРЫ НА ОТТЯЖКАХ ВЛ 35-500 кВ

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение призматических железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные одностоечные опоры на оттяжках в немерзлых грунтах, кроме болотистых.

1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- подготовка агрегата к работе;

- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;

- забивка свай;

- расстроповка свай;

- перемещение агрегата по свайному полю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.2 общей части.

2.2. Погружение свай производится агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330 последовательно для каждого из фундаментных блоков (рис.7-1).

Рис.7-1. Последовательность забивки свай под одностоечную опору с оттяжками

2.3. Технологическая последовательность производства работ по погружению свай агрегатом СП-49 и указания по технике безопасности см. общую часть.

2.4. Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ | Норма времени на един. изм., чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местная норма | Погружение железобетонных свай для одностоечных опор на оттяжках при четырехсвайном фундаменте | 1 свая | 4 | 3,6 | 1,76 |
| " | То же, при семисвайном фундаменте | 1 свая | 7 | 3,6 | 3,07 |
| " | То же, при пятисвайном фундаменте | 1 свая | 5 | 3,6 | 2,2 |
| " | То же, при восьмисвайном фундаменте | 1 свая | 8 | 3,6 | 3,51 |
| " | То же, при двенадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 12 | 3,6 | 5,27 |
| " | То же, при четырнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 14 | 3,6 | 6,15 |
| " | То же, при шестнадцатисвайном фундаменте | 1 свая | 16 | 3,6 | 6,58 |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель | Кол-во свай на фундамент, шт. |
| --- | --- |
|  | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| Трудоемкость, чел.-дн. | 1,76 | 3,07 | 2,2 | 3,51 | 5,27 | 6,15 | 6,58 |
| Численность звена, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен | 0,59 | 1,02 | 0,73 | 1,17 | 1,76 | 2,05 | 2,19 |
| Производительность звена за смену, опор | 1,69 | 0,98 | 1,37 | 0,85 | 0,57 | 0,49 | 0,46 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.11 общей части.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах:

| Наименование | Един. изм. | Норма на час работы машины | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| Дизельное топливо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| агрегат СП-49 | кг | 7,6 | 38,3 | 63 | 45,5 | 76,6 | 114,9 | 138 | 153,2 |
| дизель-молот С-330 | " | 6,4 | 12,8 | 22,5 | 18 | 25,6 | 38,4 | 44,8 | 51,2 |
|  |  |  | 51,1 | 85,5 | 63,5 | 102,2 | 153,3 | 182,8 | 204,4 |

Примечание. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай, а работа трактора по продолжительности работы звена.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР;

Главное производственно-техническое управление
по строительству. - Типовые технологические
карты (сборник) К-1-20. Устройство свайных
фундаментов под опоры ВЛ 35-500 кВ. -
М., 1982