ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Техническое обслуживание, ремонт внутридомового газового оборудования МКД

| 1. Наименование и цели использования оказываемых услуг (с указанием краткой характеристики того, выполнение каких услуг необходимо заказчику) |
| --- |
| Выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обслуживания в жилых домах, находящихся в управлении МУП «РСО «Новофедоровка» |
| 2. Перечень и объемы услуг (подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| № п\п Наименование услуги (конкретной цели получения услуги) Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат) Количественный показатель объема услуги 2.1 Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. В соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Технического задания Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и газовому оборудованию Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств Разборка и смазка кранов Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд 2.2 Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживаниюнаружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования Обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов. Приборное обследование технического состояния газопроводов. В соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Технического задания 2.3 Аварийно-диспетчерское обеспечение Своевременное устранение утечек, локализация и ликвидация аварийных ситуаций. Круглосуточный прием аварийных заявок. 2.4 Ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, согласно заявкам заказчика Ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования - работы по восстановлению исправности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования или его составных частей |
| Место оказания услуг |
| № п/п Название улицы Номер дома Газосн. Севастопольская 2 + Севастопольская 3 + Севастопольская 4 + Севастопольская 5 + Севастопольская 6 + Севастопольская 8 + Севастопольская 9 + Севастопольская 10 + Спортивная 5 + Героев 10 + Героев 7 + Сердюкова 8 + пер.Марченко 7 + Спортивная 6 + Спортивная 7 + Спортивная 8 + Спортивная 10 + Сердюкова 2 + Сердюкова 4 + Сердюкова 5 + Сердюкова 6 + Сердюкова 7 + Лобозова 9 + Лобозова 11 + Лобозова 13 + Лобозова 15 + Героев 14 + Героев 12 + Героев 11 + Героев 9а + Героев 9 + Героев 6 + Героев 4 + пер.Марченко 6 + Школьная 14 + Школьная 12 + Школьная 10 + Марченко 14 + Марченко 12 + Марченко 10 + Марченко 8 + Марченко 6 + Марченко 3 + Севастопольская 29 + Севастопольская 27 + Севастопольская 25 + Севастопольская 23 + Севастопольская 21 + Севастопольская 20 + Севастопольская 18 + Севастопольская 17 + Севастопольская 15 + Севастопольская 14 + Севастопольская 13 + Севастопольская 12 + Севастопольская 11 + Сердюкова 9 + Сердюкова 9а + Сердюкова 11 + Севастопольская 19 + Героев 8 + |
| Сроки (периоды) оказания услуг С даты подписания контракта обеими Сторонами по 31 декабря 2017 года. |
| Техническое обслуживание, ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется в течение рабочего времени, в сроки и с периодичностью, установленными нормативными актами Российской Федерации, на основании утвержденных графиков, согласно заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения. В данных графиках указывается конкретные дата и время проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, осуществляется в сроки с выполнением следующих операций: - обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год; - приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года; - внутренние газопроводы, входящие в состав внутридомового и внутриквартирного газового оборудования - не реже 1 раза в 3 года. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования осуществляется не реже 1 раза в 3 года, если иное не установлено изготовителем этого оборудования. По истечении установленного изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования это оборудование может быть использовано при наличии положительного заключения по результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в течение срока, указанного в этом заключении, и при его техническом обслуживании не реже 1 раза в год либо заменено по желанию заказчика на новое оборудование. |
| Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов, доставке, разгрузке и др.) |
| В период выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения не предусматривается проведение сопутствующих работ, связанных с оказанием дополнительных услуг (работ), в том числе поставкой оборудования. В случае необходимости корректировки предусмотренных договором объемов работ, в том числе, проведения дополнительных работ, такая корректировка подлежит письменному согласованию заказчиком и исполнителем в форме дополнительного соглашения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. |
| Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии оказания услуг, методам и методики оказания услуг ( в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества оказываемых услуг) |
| Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового и внутриквартирного газового оборудования выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - Федеральный закон РФ №69-ФЗ от 31.03.1999г. «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 - Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 - Федеральный закон РФ №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением правительства РФ от 29.10.2010г. №870; -Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в РФ, утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ № 239 от 26.06.2009г. - ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные Сети газораспределения природного газа - ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные Сети газопотребления природного газа. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового и внутриквартирного газового оборудования выполняются специализированной организацией (Исполнитель) на основании договора, заключенного между заказчиком и исполнителем, с использованием материалов, приборов и инструмента исполнителя. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.13г. N542. |
| Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования) |
| Требования к безопасности выполнения работ (услуг) определяются установленными техническими регламентами по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в многоквартирных домах. Применяемые технологии проведения работ по содержанию и ремонту внутридомового газового оборудования должны соответствовать установленным нормативным требованиям к его эксплуатации, а также эксплуатационной документации изготовителей бытового газоиспользующего оборудования. К работам по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должны быть допущены руководители, инженерно-технические работники и рабочие организации, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения и имеющие копии удостоверений и протоколов, подтверждающих проверку знаний требований действующих нормативных документов. Работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должна выполнять специализированная организация, получившая в установленном порядке допуск к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (должна быть членом СРО и получить свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в перечень работ должен быть включен монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный газ). |
| Порядок сдачи и приемки результатов услуг (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки услуг по каждому этапу оказания услуг и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче услуг) |
| Выполнение работ (оказание услуг) по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), составляемым в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон этого договора (заказчика и исполнителя), подписываемым сотрудником исполнителя, непосредственно проводившим работы (оказавшим услуги), и заказчиком и отражается в эксплуатационной документации (при ее наличии). Заказчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ подписать его, в случае несогласия сделать отметку в акте и направить Исполнителю мотивированный отказ. Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) считается подтвержденной и подлежащей оплате. В случае непредставления Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) или мотивированного отказа акт считается подписанным в редакции Исполнителя, стоимость выполненных работ (оказанных услуг) – подтвержденной и подлежащей оплате. |
| Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг |
| По завершению работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения исполнитель представляет заказчику отчет о результатах их проведения – акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами (в случае, если требуется вмешательство заказчика и третьих лиц по соблюдению условий содержания газового оборудования). |
| Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам |
| В период выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения не предусматривается проведение сопутствующих работ, связанных с оказанием дополнительных услуг (работ), в том числе поставкой оборудования. В случае необходимости корректировки предусмотренных договором объемов работ, в том числе, проведения дополнительных работ, такая корректировка подлежит письменному согласованию заказчиком и исполнителем в форме дополнительного соглашения в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации. |
| Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам оказания услуг объектах |
| Не требуется. |
| Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности исполнителя в гарантийный период) |
| Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, то исполнитель должен их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. |
| Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки) |
| На работы по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования устанавливается гарантийный срок 1 (Один) год с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). |
| Требования к квалификации исполнителя |
| Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должна выполнять специализированная организация, получившая в установленном порядке допуск к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (должна быть членом СРО и получить свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в перечень работ должен быть включен монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный газ). Организация, выполняющая работы по техническому обслуживанию и ремонту должна иметь в своем составе аварийно-диспетчерскую службу (АДС), что должно подтверждаться наличием следующих документов: положение об АДС; разработанный иутвержденный план локализации и ликвидации аварий на объектах сетей газораспределения. Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления должно производиться круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с требованиями нормативных документов РФ. Территориальное расположение структурных подразделений, определяемое зоной обслуживания и объемом работ, должно обеспечивать прибытие бригад АДС к месту технологического нарушения во временной период не более 1 часа. (п.9.5 ГОСТ 54961 Системы газораспределительные. Сети газопотребления природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация.п.5.7.3 ГОСТ 54983 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации.) Работы по обслуживанию внутридомового газового оборудования выполняются в помещениях жилых домов, где эксплуатируется газовое оборудование, с использованием собственных материалов, приборов и инструмента исполнителя. Специалисты, выполняющие работы по техническому обслуживанию должны иметь допуск к газоопасным работам. Рабочие бригады должны быть укомплектованы средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами законодательства Российской Федерации для отдельных профессий. Бригады должны быть укомплектованы инструментом, механизмами, запасными частями и комплектующими изделиями, технической документацией по характеристике обслуживаемого газового оборудования в жилищном фонде. |
| Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств исполнителя по оказанию услуг |
| Требования по авторским правам не предъявляются. |
| Правовое регулирование приобретения и использования оказываемых услуг (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |
| Не требуется. |
| Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты по каждому этапу оказания услуг и в целом, в том числе без аванса/аванс до 30%) |
| Оплата стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также материалов, производится по выбору Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) на основании счета, предоставленного Исполнителем. Стоимость работ по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не включена в стоимость работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Оплата работ по ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется заказчиком по ценам, установленным исполнителем и действующим на дату поступления от заказчика соответствующей заявки на проведение ремонта. |
| Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика (для включения в контакт) |
| Иные требования к выполняемым работам не устанавливаются. |
| 1.3. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию ВДГО |
| №№ п/п | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики газоиспользующего оборудования, газопровода | Количество (измеряется в шт. - для газового оборудования, м — для газопроводов) | Год выпуска | Периодичность технического обслуживания |  |  |
|  |  | Наименование* | Марка, тип, давление |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | н.д | 7319,00 |  | 1/3 |  |  |
| 2 |  | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 32 мм | н.д | 2968 |  | 1/3 |  |  |
| 3 |  | Проверка герметичности фасадного газопровода | н.д | 8134,00 |  | 1/3 |  |  |
| 4 |  | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк)6-10 | н.д | 490 |  | 1/3 |  |  |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДАЛЕЕ – НМЦК)

Начальная максимальная цена Контракта утверждена Заказчиком.

Начальная (максимальная) цена Контракта (далее - НМЦК) определена в соответствии с Федеральным законом, приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным Исполнителем (подрядчиком, исполнителем)».

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 269-э/8 "Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования"

Метод определения НМЦК: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

| № | Наименование предмета контракта | Существенные условия исполнения контракта | Ед. изм | Кол-во | Коммерческие предложения (руб./ед.изм.) | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП | Н(М)ЦК, ЦКЕП, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Средняя арифметическая цена за единицу <ц> | Среднее квадратичное отклонение | коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Расчет Н(М)ЦК по формуле v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы | Цена за единицу изм. (руб.) | Цена за единицу изм. с округлением (вниз) до сотых долей после запятой (руб.) | Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.) |
| 1 | Техническое обслуживании, ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного дома | В соответствии с тех.заданием | Усл. ед | 1 | 1500200,00 | 1499913,00 | 1499887,00 | 1500000,00 | 173,69 | 0,001 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 |
| В результате проведенного расчета Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта составила: |  |  |  |  |  |  | 1500000,00 |

*Применение корректирующих коэффициентов и индексов в рамках данного исследования нецелесообразно.

**Определение однородности совокупности цен в соответствии с п.3.20 приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

***Среднее значение цен определено по формуле в соответствии с п.3.21 приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Проведенные исследования позволяют определить начальную (максимальную) цену контракта в размере 1 500000,00рублей (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек)