Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли мансардного этажа административного здания

Цель выполнения Работ: Капитальный ремонт кровли мансардного этажа административного здания Межрайонной ИФНС России № 8 по Удмуртской Республике, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 35

Работы по капитальному ремонту системы отопления для Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике производятся в существующем здании без прекращения работы сотрудников. При планировании производства работ Подрядчику необходимо учесть режим работы Заказчика (с 8 ч 30 мин. до 17ч. 30 мин., в пятницу с 8 ч 30 мин до 16 ч 30 мин). Выполнение работ в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни после 17 ч. 30 мин. допускается только по письменному мотивированному согласованию с Заказчиком на каждый случай выполнения таких работ.

Заказчик предоставит складские и бытовые помещения.

Перед началом работ Подрядчик представляет список оборудования и рабочих, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, паспортных данных и согласовывает с Заказчиком для допуска в здание Инспекции. Сотрудники Подрядчика должны иметь все необходимые документы и разрешения для работы.

Подрядчик в ходе производства работ не имеет права предъявлять Заказчику требования об оплате дополнительных затрат, связанных с изменением технологии производства работ.

Подрядчик в ходе производства работ не имеет права: отклоняться от технического задания и локальной сметы, вносить самостоятельно изменения в утверждённую Заказчиком локальную смету и техническое задание.

При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе производства работ Подрядчик собственными силами производит уборку (в том числе мойку) помещений Заказчика. Осуществляет сбор и вынос с последующим вывозом строительного мусора. Предусмотрен возврат материалов от разборки (демонтажа) конструкций для повторного использования или переработки.

Соблюдение законодательных и иных нормативных актов.

При выполнении работ обязательно соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации,   а именно:

СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений

Федеральный закон от 28.07.2008 г. №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В целях соблюдения требований закона от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» при осуществлении работ по ремонту кровли следует учитывать следующие положения:

1) товары, работы, закупаемые для обеспечения государственных нужд, должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения, энергетической эффективности;

2) товары, работы, закупаемые для обеспечения государственных нужд, должны обеспечивать снижение затрат заказчика, определенных исходя из предполагаемой цены товаров, работ, услуг в совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ, услуг (в том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидаемой и достигаемой при использовании соответствующих товаров, работ, услуг экономии (в том числе экономии энергетических ресурсов).

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
	СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения

Типовые рекомендации по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений Федеральной налоговой службы, её территориальных органов и организаций, находящихся в ведении ФНС России, утвержденными приказом ФНС России от 09.04.2012 № ММВ-7-10/230@.

При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований.

Качество применяемых материалов, изделий, санитарно-технического оборудования.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а именно сертификат соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенический сертификат, сертификат пожарной  безопасности.

Гарантии обеспечения качества выполненных работ.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы -  36 месяцев. Гарантия распространяется на все применяемые Подрядчиком материалы и на результат выполненных работ. Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания акта приёма-сдачи выполненных работ по формам КС-2, КС-3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия  в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. В случае отказа  Подрядчика от устранения дефектов за свой счет, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты своими силами с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков.

Безопасность работ.

Все производимые строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком  несет Подрядчик.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на Подрядчика.

Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Требования к результатам работ.

Выполнение работ должно производится в соответствии с положениями государственного контракта, качество должно соответствовать Строительным нормам и правилам. По окончании работ Подрядчик должен передать Заказчику исполнительную документацию.

Контроль за ходом выполнения работ.

Государственный заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Ответственный за надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время, в течение всего периода осуществления работ.

Состав и объем работ

Выполнение капитального ремонта системы отопления в административном здании Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Удмуртской Республике расположенного по адресу: 426053, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Ворошилова,35., выполняется согласно сметной документации.

Объемы работ представлены в таблице «Характеристика работ и применяемые материалы»

В случае если после наименования товарного знака в настоящей документации  не указаны слова «или эквивалент», необходимо иметь в виду, что указание в  настоящей документации на товарные знаки сопровождается словами «или эквивалент» (за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком).

Характеристики работ и применяемых материалов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм. | 100 м трубопровода | 0,38 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм. | 100 м трубопровода | 8,56 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм. | 100 м трубопровода | 3,04 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм. | 100 м трубопровода | 2,46 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм. | 100 м трубопровода | 1,96 |
|  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм. | 100 м трубопровода | 0,1 |
|  | Установка радиаторов стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 2,78039 |
|  | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС (учтенные в расценке) | компл. | -122,9 |
|  | Стальные панельные радиаторы 21-300-400 | шт | 2 |
|  | Стальные панельные радиаторы 22-300-700 | шт | 2 |
|  | Стальные панельные радиаторы 22-300-800 | шт | 2 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-700 | шт | 36 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-800 | шт | 37 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-900 | шт | 15 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-1000 | шт | 18 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-1200 | шт | 10 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-1300 | шт | 4 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-1400 | шт | 1 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-1800 | шт | 6 |
|  | Стальные панельные радиаторы 33-300-2000 | шт | 7 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм. | 100 м трубопровода | 16,5 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм. | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм. | шт. | 58 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм. | шт. | 31 |
|  | Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор | шт. | 149 |
|  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром не менее 50 мм и т.п. количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,5214 |
|  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 4,13 |
|  | Маты прошивные из минеральной ваты | м3 | 6,36 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2,11 |
|  | Стеклопластик рулонный РСТ | м2 | 242,7 |
|  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100шт | 1,21 |
|  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100шт | 0,28 |
|  | Разборка трубопроводов из газопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 16,5 |
|  | Отделочные работы |  |  |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,019 |
|  | Демонтаж коробов из потолочной рейки | 100м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1,56 |
|  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом | 100 м2 (за вычетом проемов) | 0,552 |
|  | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 | м | 46,37 |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,691 |
|  | Фольгоизол АПП-3(пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга) | 10 м2 | 7,947 |
|  | Монтаж коробов из потолочной рейки (без стоимости рейки) | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 1,56 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих: (без стоимости плинтуса) | 100 м плинтуса | 1,019 |